Sustav kabliranja za potrebe širokopojasne komunikacije u znanstveno istraživaèkim ustanovama

Hrvoje Supiæ, Ivica Medved, Predrag Vidas

Fakultet elektrotehnike i raèunarstva Sveuèièišta u Zagrebu

Zavod za elektronièke sustave i obradbu informacija

Unska 3, 10000 Zagreb

hrvoje.supic@fer.hr, ivica.medved@fer.hr, predrag.vidas@fer.hr

SAŽETAK: Eksplozija telekomunikacijski usluga, koje smo svjedoci zadnjih nekoliko godina, prisiljava nas da promijenimo naèin gledanja na telekomunikacijsku infrastrukturu unutar zgrada. Praksa izvoðenja  telekomunikacijskih instalacija, danas je u veæini odjeljena na telefon, televiziju, raèunalne mreže, te ostale manje masovne oblike. Razvoj tehnike, posebno raèunalne, dovodi do pojave paralelnih prijenosnih sustava unutar zgrade. Nagli razvoj i èeste promjene mrežnih tehnologija su dodatni elementi koji doprinose poveæanju broja telekomunikacijskih instalacija unutar jednog poslovnog ili znanstveno istraživaèkog objekta. Stvorena je atmosfera privremenosti instalacija raèunalnih mreža, zbog èega se izvoðenju pristupa sa manjom pažnjom.

Kvalitena infrastruktura je preduvjet kvalitetne telekomunikacijske usluge. Pristup izvoðenju kabliranja, kao osnovi infrastrukture, stoga mora biti temeljit. Projekti moraju sagledavati sadašnje i buduæe potrebe i tehnologije. Tehnièko rješenje definirano u [1] zadovoljavaju ove zahtjeve.

Tokom 1995, na inicijativu korisnika unutar znanstveno istraživaèkih institucija, pristupilo se izradi projekata, te izvoðenju širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture. Ministarstvo znanosti i tehnologije podržalo je ove projekte, te je odreðena strategija uvoðenja ovih instalacija, odabira prenosnih medija, tipova spojeva i sl.

Wide band telecommunication premises cabling system in scientific and research institutions

ABSTRACT: The rapid growth of telecommunication services in last few years force us to change the way we look at premises telecommunication infrastructure. Today's cabling systems are mostly divided between telephony, cable television, computer networks and other, less popular, services. These systems form parallel structures. The development of computer and network technologies cause additional increase of installations number inside buildings. Because of frequent changes of cabling systems they are considered temporary, and, very often, poorly maintained.

Good quality of infrastructure is essential for providing wide band telecommunication services. The approach to cabling system, as a fundamental resource, must be serious, taking in account the future needs, future technologies and integration of transport services. Technical solutions defined in international standard ISO11801 [1] satisfie these demands.

Following the initiative and needs of users at scientific and research institutions in Croatia, projecting and installing structured cabling systems has begun during 1995. Ministry of Science and Technology supports these projects. The strategy for cabling structures, transport media, etc. has been determined in order to assure the optimal technical performance related to cost.

1. Uvod

Odgovor na dinamièni razvoj telekomunikacijskih usluga, njihovu meðusobnu povezanost, ali i raznorodnost, je strukturno (generièko) kabliranje. Ovaj naèin uvoðenja instalacija definiran je meðunarodnom normom [1] (zadnja revizija 15.07.1995). Ova norma je nastala iz amerièke norme EIA/TIA 568, ali je bitno proširuje.

Norma je optimirana za objekte koji se prostiru unutar kruga od 3 000 m, sa do 1.000.000 m2 korisne površine . Kabliranje definirano normom [1] podržava široko podruèje primjene koje ukljuèuje prijenos audio signala, raèunalnih podataka, teksta, slika i video signala.

Strukturno kabliranje nije optimirano ni za jednu mrežnu tehnologiju posebno, veæ je definirano na naèin da podržava sve aktualne mrežne tehnologije, te one èiji se dolazak oèekuje. Ta fleksibilnost implicira odreðene nedostatke koje se u prvom redu oèituju u cijeni poèetne investicije:

Neke aplikacije zahtijevaju posebne pretvornike koji æe omoguæiti korištenje instaliranog kabela.

U sluèaju zasiæenog kabliranja (eng. saturated cabling) instalira se veæi broj prikljuènih mjesta nego je potrebno u trenutku uvoðenja instalacija.

Strukturno kabliranje je zvjezdaste strukture. Potrebna je dodatna aktivna oprema da se struktura kabliranja prilagodi topologiji koju zahtjeva korištena mrežna tehnologija. (npr. Ethernet koncentrator koji radi prilagodbu na topologiju sabirnice).

Sa druge strane postoje i potencijalne uštede u poèetnoj investiciji:

Oprema za izvoðenje strukturnog kabliranja je u pravilu jeftinija i lakše nabavljiva od opreme namjenjene toèno odreðenoj aplikaciji.

Oprema za izvoðenje strukturnog kabliranja u pravilu se brže i jednostavije instalira.

Glavne prednosti strukturnog kabliranja dolaze do izražaja tokom korištenja sustava. Promjene položaja radnih mjesta unutar zgrade, poveæanje broja korisnika, promjene mrežne tehnologije (npr. prelaz sa  Etherneta 10Mbs na Fast Ethernet 100Mbs), i ostale promjene nastale organizacijskim ili tehnièkim razlozima rješavaju se u vrlo kratkom vremenskom roku bez potrebe za uvoðenjem novih instalacija. Takve promjene u namjenskom sustavu kabliranja koje je vezano za tehnologiju ili organizacijsku strukturu objekta zahtjevaju promjene koje mogu zahvaæati veliki opseg poslova. Odnos cijene jednog i drugog sustava kroz vrijeme okvirno se vidi na slici 1. Konkretni odnosi troškova ovisi o parametrima kao što su sama cijena instalacija, dinamika preseljenja korisnika i/ili promjena sustava. Trenutak u kojemu dolazi do izjednaèenja troškova u prosjeènom korištenju oèekuje se izmeðu jedne ili dvije godine ([2]).

Sl.1.: Diagram odnosa troškova strukturnog i namjenskog kabliranja

Norma o strukturnom kabliranju ne definira upotrebu toèno odreðenih kabela, nego definira veze koje je potrebno ostvariti unutar instalacije (eng. link-by-link performance approach).

Ono što je cilj norme je da se omoguæi korisnicima da projektiraju kabliranje bez detaljnog znanja o broju korisnika i komunikacijskoj tehnologiji koja æe se koristiti u sustavu.

Upotrebom odgovarajuæih prijenosnih medija sustav projektiran prema ovakvim odrednicama, prema predviðanjima, treba imati tehnološki vijek trajanja od 10 do 15 godina, odnosno dvije do tri generacije informatièko telekomunikacijske tehnologije.

2. Kabliranje znanstveno istraživaèkih institucija

Uzimajuæi u obzir sve zahtjeve tehnologije, te zahtjeve nastale naglim porastom broja korisnika, veæi broj fakulteta u Republici Hrvatskoj pokazao je interes za uvoðenje širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture. Do danas izvedeno je, ili se izvodi, nekoliko mreža koje zadovoljavaju normu o strukturnom kabliranju. Neke od tih mreža služiti æe za testiranje novih tehnologija i za stjecanje iskustava. Praksa izvoðenja instalacija nametnula je osnovne odrednice po kojima æe se u buduænosti izvoditi i ostale mreže.

Uz poštivanje preporuka norme [1], dosadašnja praksa izbora prijenosnih medija je:

višemodni optièki kabel 62,5/125 (m za horizontalno povezivanje zgrada u kompleksima, npr. Medicinski fakultet u Sveuèilišta u Zagrebu, FER Zagreb, FSB Zagreb (prva razina kabliranja prema [1]). Ovisno o razmještaju zgrada, te postojeæim kanalima izmeðu zgrada, kabel se ukopava u distribucijsko telekomunkacijsku kanalizaciju ili polaže u postojeæi kanal.

višemodni optièki kabel 62,5/125 (m za vertikalno povezivanje etaža unutar zgrada.

višeparièni neoklopljeni kabel (eng. unshielded twisted pair - UTP) kategorije 5 prema [1] za horizontalno kabliranje unutar pojednih etaža. Iznimno se horizontalno kabliranje izvodi višemodnim optièkim kabelima 62,5/125 (m.

Kabel kategorije 5 definiran je za prijenos signala do 100 MHz prema karakteristikama definiranim u [1].

Kapacitet optièkih kabela (broj niti po kabelu) odreðuje se prema potencijalnim potrebama. Za prve dvije razine kabliranja to je 24 ili 12 nitni optièki kabel, a za treæu razinu kabliranja 2 ili 4 nitni optièki kabel. Karakteristike odabranih kabela su prikazani u tabeli 1. (prema [3], [4]):

| Tip kabela | Prigušenje (dB/km) | Širina pojasa (Mhz - km) |
| --- | --- | --- |
|  | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm |
| 62.5/125 (m | 2.9 | 0.9 | 160 | 500 |

Tabela 1: Karakteristike odabranih optièkih kabela

Kapacitet optièkih kabela uglavnom je ogranièen aplikacijama.

Poštivajuæi duljine kabela definirane u [1] ovaj izbor prijenosnih medija omoguæava ostvarivanje sljedeæih veza unutar sustava:

višemodna optièka veza.

veza klase D.

veza klase B.

sve tipove veza koje su tehnièki manje zahtjevne od navedenih B i D

Višemodna optièka veza koristi se izmeðu èvornih mjesta i izmeðu radnih mjesta u sluèaju da se horizontalno kabliranje etaže izvodi optièkim kabelima. Prespajanjima na prespojnim panelima unutar èvornih ormara ove veze se mogu konfigurirati prema željama korisnika. Za ostvarivanje optièke veze potrebno je voditi raèuna da ukupna dužina linije ne prelazi 2 km.

Veza klase D koristi se izmeðu utiènih mjesta i etažnih èvorova sustava.

Veza klase B koristi se izmeðu dva utièna mjesta koje pokriva isto etažno èvorno mjesto.

Naèini zakljuèivanja kabela su za:

optièke kabele konektori tipa SC.

višepariène neokopljene kabele RJ45 konektor.

Kabeli se zakljuèuju u razvodnim ormarima na prespojnim panelima ili u zasebnim zidnim ormariæima. Optièki prespojni kabeli po potrebi trebaju biti zakljuèeni konektorima tipa SC na  jednoj strani, te tipa ST na drugoj strani. Iako je preporuka korištenje SC   konektora veliki dio opreme koja je danas dobavljiva još uvjek koristi ST tip konektora.

Izbor konektora odgovara svjetskoj normi. Usprkos trenutnoj dominaciji ST konektora na tržištu, za zakljuèivanje optike izabran je konektor tipa SC iz razloga njegove prednosti nad ST konektorom, te zbog oèekivanja da æe u buduænosti SC konektor istisnuti iz upotrebe ST konektor. RJ45 kojim se zakljuèuje višeparièni neoklopljeni kabel predstavlja univerzalno rješenje. Ostali konektori koji su u širokoj upotrebi u, na primjer telefoniji (RJ11 - 6 pinova) izbjegavaju se radi uniformnosti.

3. Troškovi

Izvoðenje kabliranja za potrebe širokopojasnih telekomunikacijska unutar jedne ili više zgrada predstavlja znaèajan graðevinski zahvat. Ovisno o zgradi u koju se uvodi instalacija kompleksnost izvoðenja je razlièita. Radovi èine oko 50 % ukupne cijene od èega najveæi dio èine graðevinski radovi polaganja kanalica i prokopa distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije. Iz tog razloga opravdano je koristiti predimenzionirane kabele (kapacitet) jer se time produžuje tehnološki vijek instalacije, te se troškovi amortizraju tokom dužeg vremenskog perioda. Odnos pojedinih stavaka u cjelokupnom troškovniku, prema prilikama na tržištu u Hrvatskoj, prikazan je u tablici.

| Oprema | Kompleks zgrada | Pojedinaèna zgrada |
| --- | --- | --- |
| Ormari, èvorna mjesta | 23 % | 30 % |
| Prikljuèna mjesta | 5 % | 6 % |
| Kabeli | 54 % | 40 % |
| Kanalice | 17 % | 23 % |
| Ostala oprema | 1 % | 1 % |
| Radovi |
| Izrada projekta | 10 % | 10 % |
| Distribucijsko telekomunikacijska kanalizacija | 30 % | - |
| Polaganje kanalca | 28 % | 50 % |
| Prikljuèno mjesto | 3 % | 10 % |
| Ormari | 1 % | 5 % |
| Kabeli | 28 % | 25 % |

Tablica 2: Razmjerni udio pojedinih stavaka troškovnika

4. Sustavi kabliranja pojedinih proizvoðaèa

Strukturno kabliranje, samo po sebi, je zamišljeno kao modularni sustav koji se konfigurira po potrebama. Sam standard ne propisuje detalje oko sustava prikljuènica. Unutar samog koncepta moguæe je postiæi više razina modularnosti. Razlièiti proizvoðaèi nude razlièite koncepcije modularnih prikljuèaka. Gledano prema krajnjem korisniku svi ti sustavi zavaršavaju spojem prilagoðenim da podržava mrežnu aplikaciju. Veæa modularnost sustava postiže se meðu konektorima koji omoguæuje više naèina spajanja na postojeæi kabel (AMP Communications Outlet System [9]). Takav sustav osigurava najveæu fleksibilnost, ali je po cijeni veæi od ostalih, te je opravdan samo u sredinama u kojima se oèekuje velika dinamika promjene infrastrukture (sustavi èija je namjena testiranje novih tehnologija). Manje modularni sustavi u kojima se kabeli zakljuèuju direktno na krajnji konektor nude manju fleksibilnost, te im je cijena niža zbog manjeg broja elemenata (110Connect System [9]). Modularnost se postiže veæim brojem razlièitih utiènih mjesta u prikljuènim kutijama (PAN-JACK [8]) i prespojnim panelima (DATA-PATCH [8]).

5. Aplikacije

Opisani sustav podržava sve trenutno komercijalno dobavljive tehnologije raèunalnih mreža. Kabliranje èetiri pariènim neoklopljenim kabelom osigurava fleksibilnost, te omoguæuje najšire podruèje primjene, kao i kombinaciju protokola. UTP kategorija 5 [5] podržava mrežne tehnologije èiji pregled je dan u tabeli 3.

| Aplikacija | Brzina prijenosa | Aktivni pinovi na RJ45 konektoru | Korištene parice prema T568B |
| --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.3 (Ehernet-10BaseT) | 10 Mbit/s | 1236 | P2 P3 |
| IEEE 802.12 (100VG-AnyLAN) | 100 Mbit/s | 12345678 | P1 P2 P3 P4 |
| IEEE 802.3 (Fast Ethernet - 100BaseTX) | 100 Mbit/s | 1236 | P2 P3 (na kategoriji 5) |
| IEEE 802.5 (Token Ring) | 5 / 16 Mbit/s | 3456 | P1 P3 |
| 3270 | 2,358 Mbit/s | 45 | P1 |
| S/3X and AS400 | 1 Mbit/s | 45 | P1 |
| Telefonija | < 100 kbit/s | 3456(78) | P1 P3 (P4) |
| V.24 - V.28 / RS 232 C | 19,2 kbit/s | 3456 | P1 P3 |
| Apple talk - Localtalk | 230 kbit/s | 3456 | P1 P3 |
| Arcnet | 1 / 20 Mbit/s | 45 | P1 |
| Telex | 50 bit/s | 45 | P1 |
| Fax. | 4,8/9,6 kbit/s | 1278 | P2 P4 |
| ATM (TP) | 155 Mbit/s | 1278 | P2 P4 |
| TP-PMD | 100 Mbit/s | 1278 | P2 P4 |

Tabela 3:  Pregled mrežnih tehnologija na UTP kabelu kategorija 5.

U strukturi kabliranja znanstveno istraživaèkih institucija optièke veze povezuju èvorove. Takva veza podržava sljedeæe aplikacije lokalnih mreža: IEEE 802.5 Token Ring, IEEE 802.3 (Ethernet - 10BaseFP, 10BaseFB, 10BaseFL), ATM, FDDI, IBM Escon system i dr. [3]. U iznimnim sluèajevima optièki kabeli povezuju krajnje korisnike.

6. Zakljuèak

Korištenje raèunalnih i telekomunikacijskih resursa je imperativ u modernom poslovanju, te znanstveno istraživaèkom radu. Kvalitena infrastruktura je temelj korištenja takvih usluga. Strukturno kabliranje je optimalan naèin izvoðenja instalacija kako iz tehnološkog, tako i iz finacijskog kuta gledanja. Pravilan izbor prenosnih medija u strukturi kabliranja je važno zbog produljenja tehnološkog vijeka instalacije. Time se opravdavaju troškovi izvoðenja koji su u pravilu viši od izvoðenja infrastrukture koja je namjenjena toèno odreðenoj aplikaciji. Znanstveno istraživaèke institucije u Republici Hrvatskoj, uz potpru Ministarstva znanosti i tehnologije, opremaju se, ili æe biti opremljene suvremenom prenosnom infrastrukturom koja æe zadovoljiti zahtjeve u sljedeæih 10 do 15 godina.

7. Reference:

[1] ISO/IEC 11801:1995(E)

[2] S. Brooks, G. Flook, "Guide to Structured Cabling", Anixter LTD., (UK), 1993.

[3] D.J. Sterling, Jr., "Technician's Guide To Fiber Optics", Second Edition, Delmar Publishers Inc., Canada, 1993.

[4] Optical Cable Corporation Catalog, Optical Cable Corporation, USA,  1995.

[5] Internetworking Technology Overview, CiscoSystems Inc., USA, 1993.

[6] Anixter Wiring Systems Catalog, Anixter Inc., USA, 12/1994.

[7] Poyet Catalogue, Pouyet International S.A., Francuska, 1995.

[8] Panduit PAN-NET Network Cabling System Catalog, Panduit Corp., USA 1994.

[9] AMP NETCONNECT, Catalog 82164, AMP Inc.,  March 1995.

# Text boxes

Troškovi

Vrijeme

Strukturno kabliranje

Namjensko kabliranje