E. R. Miller, H. Turkulin

Standardi za razvrstavanje i ispitivanje vanjskih premaza za drvo - EN 927

1. dio: Standardi za razvrstavanje i procjenjivanje premaza EN 927-1 i DD ENV 927-2

Standards for classifying and testing of exterior wood coatings – EN 927

Part 1. Standards for classification and performance specification of coatings EN 927-1 and  DD ENV 927-2

Stručni rad – Professional paper

Prispjelo - Received: 01. 10. 2001

Prihvaćeno – Accepted:

UDK

Sažetak

Nedavno je kompletirana i usvojena grupa Europskih normi 927  kojom se mjere i određuju svojstva vanjskih premaza za drvo, te se ovi proizvodi razvrstavaju prema njihovim fizikalnim značajkama, prema uvjetima u uporabi i prema područjima primjene.  Pet normi u cjelini predstavljaju vodič za izbor i razvrstavanje brojnih i raznorodnih vanjskih premaza za drvo, nadalje ispitne metode za određivanje postojanosti u vanjskim uvjetima te za ispitivanja paropropusnosti i vodopropusnosti premaza. Prve dvije norme, EN 927-1 i DD ENV 927-2, trebale bi omogućiti krajnjim korisnicima da lakše izaberu točno onakav proizvod kakav odgovara njihovoj namjeni s obzirom na izgled i zahtijevanu trajnost. Proizvođačima se omogućuje da izravno deklariraju razred i kakvoću svojih proizvoda. Time se namjerava poboljšati direktnu informaciju od proizvođača do korisnika, smanjiti tehničke i trgovačke barijere te potpomoći stvaranje jedinstvenog europskog tržišta.

Ključne riječi: površinska obrada drva, vanjski premazi za drvo, vanjsko izlaganje, postojanost, Europske norme

# Summary

A group of European Standards EN 927 1-5, covering exterior wood coatings, has been recently completed and accepted. The set of standards aims at classifiction of coatings in relation to their physical properties, according to their end-use and exposure conditions.  Five standards comprise the guide for selection and classification of numerous and diverse exterior finishing materials, test methods for determination of their weathering durability, water vapour permeability and liquid water permeability. First two standards, EN 927-1 and  DD ENV 927-2, should enable to end-users a simplified choice of the product which exaclty suits their needs regarding the appearance and required durability. The paint manufacturers can now directly declare the class and quality of their product. All that is intended to improve the information between the manufacturer and the end-user of coatings, reduce the technical and trade barriers and support the formation of the single European market.

Key words: wood finishing, exterior wood coatings, weathering, durability, European Standards

1. 	Uvod

Introduction

Drvnotehnološka praksa  već se više od pola stoljeća muči s problemom stvaranja sustava vrednovanja podobnosti, prihvatljivosti i kvalitete nekog sustava za površinsku obradu drva, naročito za zaštitne premaze za vanjske uvjete. U tu su svrhu korišteni razni priručni načini testiranja, ali do sada nije postojao međunarodno usklađeni stav o tome koja ispitivanja treba standardizirati i koji se rezultati njima mogu polučiti. Pouzdana postojanost nekog sustava vanjskog premaza je od odlučne važnosti za krajnje korisnike drvnih građevnih proizvoda, jer obnavljanje premaza prije prihvatljivog vremena u uporabi predstavlja dodatne ( i često visoke) troškove. Štoviše, preuranjeni prestanak zaštitne funkcije premaza dovodi i do oštećenja drvne podloge koja se teško i vrlo skupo popravljaju ili otklanjaju. Nažalost, opće nezadovoljstvo trajnošću drvnih premaza i česta potreba njihovog obnavljanja dovode do pomanjkanja povjerenja u opravdanost primjene drva u gradnji, te do zamjene drva kao tradicionalnog građevnog materijala drugim, postojanijim materijalima. Najbolji je primjer sve šira pojava ugradnje aluminijske i plastične umjesto drvene građevne stolarije.

Nakon višegodišnjeg truda  i suradnje stručnjaka nekolicine europskih zemalja konačno je sačinjen skup normi koje bi trebale predstavljati trajno i dobro rješenje. Zasluge pripadaju CEN Europskom odboru za normizaciju, Tehničkom odboru 139 “Boje i lakovi”, a posebice njegovoj Radnoj grupi 2 – “Sustavi premaza za vanjsko drvo” koji djeluje od 1989 (Miller, 1998). Nova skupina normi ima zajedničku oznaku EN 927, i ima pet dijelova. Prvi dio je vodič za razvrstavanje i izbor premaza (EN 927-1), drugi dio određuje zahtjeve kakvoće za vanjske premaze (EN 927-2) (Anon. 2001 b). Kriterije za ove dvije norme određuju rezultati dobiveni ispitivanjima u drugoj podskupini normi, koja se sastoji od načina ispitivanja prirodnim izlaganjem (EN 927-3), određivanja paropropusnosti sustava premaza (EN 927-4) i određivanja propusnosti tekuće vode  sustava premaza (EN 927-5).  Te tri metode su cjeloviti standardi koji postavljaju metodologiju postupka ispitivanja i daju mjerila za procjenu rezultata ispitnih tretmana (Anon. 2001 a).

Sustav normiranja je takav da se u prvom dijelu, EN 927-1, sustavi premaza za drvo određuju i razvrstavaju prema namijenjenoj krajnjoj primjeni. Pod sustavom premaza podrazumijevamo proizvode, često iste vrste tvorevine i načina proizvodnje, s malim razlikama u formulacijama, koji čine cjelinu površinskog zaštitnog sloja (npr. impregnacija, temeljni premaz i završni ili pokrivni premaz iste vrste proizvoda). Sustav može biti sačinjen i od raznovrsnih proizvoda, a uspješnost njegove cjelovitosti i postojanosti ovisi o kvaliteti svake od njegovih sastavnica, te o njihovoj međusobnoj usklađenosti (Turkulin et al, 2000). Drugi dio norme, EN 927-2, određuje prikladnost nekog premaza za odgovarajuću krajnju primjenu. U ovom se dijelu u stvari utvrđuje da li rezultati ispitivanja omogućuju da se premaz uvrsti u predviđeni razred premaza i da se primijeni za određeni vid uporabe. Rezultati ispitivanja iz zadnje tri norme, dakle, služe za ocjenu ključnih svojstava nekog sustava premaza za drvo i na taj način pomažu razvrstavanju tog premaza i definiranju područja i uvjeta njegove moguće primjene.

# 2.	Vodič za izbor i razvrstavanje premaza (EN 927 Dio 1)

Guide to classification and selection (EN 927-1 Part 1)

Danas je potreba za točnim razvrstavanjem sustava za vanjsku površinsku obradu drva važnija nego ikada ranije zbog “poplave” proizvoda namijenjenih površinskoj zaštiti  drvnih građevnih elemenata. Nekada se izbor jednostavno svodio na nalič ili boju, lak i lazuru, što je uvelike određivalo i razred i osnovna svojstva izabranog premaza. Danas je u mnoštvu raznovrsnih proizvoda teško razabrati koji je sustav premaza potreban za određenu svrhu, koji je izbor najekonomičniji, koji nivo pouzdanosti, postojanosti i zaštite se može očekivati od pojedinih proizvoda. Nadalje, krajnjem je korisniku skoro nemoguće  ocijeniti koju kvalitetu, tj. koju postojanost može očekivati od određenog proizvoda za površinsku zaštitu vanjskog drva. Stoga se neminovno stvorila potreba za sustavnim razvrstavanjem svih premaza da bi se olakšao njihov izbor.

Premazi se mogu razvrstavati na raznim osnovama, prema generičkom tipu tj. Načinu stvaranja, tehnologiji proizvodnje, izgledu i namjeni. Nova je norma  preuzela pristup razvrstavanja na osnovi izgleda, a izbora na osnovi mjesta primjene i uvjeta u uporabi. Izgled je definiran trima značajkama: punoćom, koju najvećma određuje debljina filma, nadalje pokrivnošću i sjajem. Četiri razreda punoće, tri razreda pokrivnosti i pet razreda sjaja čine mrežu od 60 opisnih kategorija kojom se dadu opisati svi vanjski premazi. Evo primjera:

- Uobičajeni, klasični pigmentirani nalič: visoka punoća, neproziran, sjajan.

- Uobičajeni lak: visoka punoća, proziran, sjajan.

- Uobičajena lazura: niska punoća, poluprozirna, mat

- Impregnacija: bez sloja, poluprozirna, mat.

Tablica 1 pokazuje kako se ovi primjeri uklapaju u mrežu razvrstavanja premaza.

Prikladnost nekog premaza za predviđenu krajnju primjenu se određuje prema mjeri do koje se mogu dozvoliti dimenzionalne promjene drva kao reakcija na primanje ili otpuštanje vlage. Prema tome se definiraju i tri područja krajnje primjene:  stabilno, polustabilno i nestabilno (vidi Tablicu 2).

Tablica 1 Tipični sustavi premaza razvrstani prema njihovom izgledu

## Table 1 Typical coating systems classified according to their appearance

| PUNOĆA Build | POKRIVNOST Hiding power |
| --- | --- |
|  | PROZIRNO Transparent | POLUPROZIRNO Semi-transparent | NEPROZIRNO Opaque |
| Najmanja Minimal | Boja za ograde Fence treatment | Boja za ograde Fence treatment |  |
| Niska Low |  | Klasična lazura Wood stain (for cladding) |  |
| Srednja Medium |  | Klasična lazura Wood stain (for windows) | Debeloslojna lazura Opaque stain |
| Velika High | Uobičajeni lak Traditional varnish |  | Uobičajeni nalič Traditional paint |

Tablica 2   Razvrstavanje premaza prema području primjene (EN 927-1)

## Table 2  Classification of coatigs by end use category (EN 927-1)

| RAZRED PODRUČJA PRIMJENE END-USE CATEGORY | DOZVOLJENE DIMENZIJSKE PROMJENE DRVA PERMITTED DIMENSIONAL MOVEMENT OF WOOD | ZNAKOVITI PRIMJERI RAZREDA UVJETA U UPORABI TYPICAL EXAMPLES OF END-USE CATEGORIES |
| --- | --- | --- |
| NESTABILNO NON-STABLE | Dozvoljene slobodne dimenzijske promjene Free movement permitted | Preklopne zidne oplate, ograde, vrtne kućice Overlapping cladding, fencing, garden sheds |
| POLUSTABILNO SEMI-STABLE | Dozvoljeno djelomično gibanje Some movement permitted | Užlijebljene oplate, drvene kuće i kolibe, vrtni namještaj i mostovi Tongue and groove cladding, drvene kuće i kolibe, vrtni namještaj |
| STABILNO STABLE | Dozvoljeno najmanje moguće gibanje Minimum movement permitted | Građevna stolarija, prozori i vrata Joinery including windows and doors |

Razvrstavanje prema uvjetima u uporabi također  tri razreda, i to blagih, srednjih i teških ili oštrih uvjeta, koji podrazumijevaju klimatske uvjete i konstrukcijske činitelje, npr. stupanj izravne izloženosti oborinama. Tablica 3 daje primjerima zorno prikazanu podjelu prema razredima uvjeta u uporabi.

Tablica 3. Razvrstavanje premaza prema uvjetima u uporabi (EN 927-1)

Table 3. Classification by exposure conditions (EN 927-1)

| RAZRED UVJETA U UPORABI EXPOSURE CONDITIONS CATEGORY | UMJERENI KLIMATSKI UVJETI MODERATE CLIMATE | OŠTRI KLIMATSKI UVJETI HARD CLIMATE | KRAJNJE OŠTRI KLIMATSKI UVJETI EXTREME CLIMATE |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAŠTIĆENO SHELTERED | BLAGI MILD | BLAGI MILD | SREDNJI MEDIUM |
| NATKRITO PARTLY SHELTERED | BLAGI MILD | SREDNJI MEDIUM | TEŠKI SEVERE |
| NEZAŠTIĆENO NOT SHELTERED | SREDNJI MEDIUM | TEŠKI SEVERE | TEŠKI SEVERE |

Kombiniranjem izgleda, područja primjene i uvjeta u uporabi moguće je dakle osigurati mrežu zahtjeva i svojstava koji se od nekog premaza očekuju, tako da krajnji korisnik može odmah vidjeti koju vrstu premaza treba za svoju primjenu. Proizvođaču to omogućuje da točno i pouzdano deklarira svoj proizvod prema izgledu i vidu njegove predviđene tj. preporučene krajnje uporabe. Format deklaracije pojedinačnog sustava premaza  dat je primjerom u Tablici 4, s time da treba istaknuti dva posebna ostvrta:

- Smisao ovoga pristupa više je da opisuje nego da propisuje, s time da on ne podrazumijeva nikakve pretpostavke o tome da li navedeni proizvod, zadan svojim sastavom i izgledom, stvarno odgovara za deklariranu primjenu ili ne.

- Odgovornost za potvrdu toga odgovara li proizvod stvarnoj namjeni leži na proizvođaču. Donedavno su proizvođači davali takve preporuke na osnovi stvarnog ispitivanja u uporabi i prema praktičnim iskustvima. Kakogod, tiskanjem drugoga dijela ove norme (ENV 927-2) bit će moguće potkrijepiti preporuku posebnom specifikacijom svojstava premaza. Pri tome se pretpostavlja da će dokazi o kakvoći premaza biti u skladu sa praktičnom primjenjivošću i ekonomičnošću uporabe premaza.

Tablica 4. Primjer etikete s prikazom proizvođačkih podataka o proizvodu – vanjskom premazu za drvo (EN 927-1)

Table 4. Example of presentation of manufacturer’s product information for exterior wood coating (EN 927-1)

| Trgovački naziv Trade name | Izgled Appearance | Punoća (razred…..) Build (category…) Pokrivnost (razred….) Hiding power (category..) Sjaj (razred….) Gloss (category…) |
| --- | --- | --- |
| Opis proizvoda Product description | Preporuke za skladanje premaznog sustava (Preporuke za sustav podrazumijevaju da je podloga golo, neizloženo drvo) System recommendation (System recommendations assume bare unweathered wood to be the substrate) |
| Boja ili raspon boja Colour or colour range |  |
| Izloženost (uvjeti) Exposure | Područja primjene End use categories |
|  | Nestabilno Non-stable | Polustabilno Semi-stable | Stabilno Stable |
| Blagi Mild |  |  |  |
| Srednji Medium |  |  |  |
| Oštri Severe |  |  |  |
| Ovi podaci se zasnivaju na razvrstavanju premaza prema EN 927-1 This information is based on the classification sstem specified in EN 927-1 |
| Preporuke za podlogu Ovdje bi proizvođač trebao navesti sve posebne preporuke u vezi s podlogom kao npr. prikladnost sustava premaza za prethodno bojano ili izlagano drvo, ili na drvne i uslojene ploče Substrate recommendations The manufacturer should indicate here any special recommendations relating to the substrate, e.g. applicability of the coating system to previously painted or degraded wood, or to wood-based panel products |
| + Proizvod se preporučuje the product is recommended 0 Proizvod se ne preporučuje the product is not recommended Primjedba: Proizvođač može koristiti znak za potpisnu primjedbu (*) da bi označio neki poseban savjet Note: in order to indicate specific advice the manufacturer may use the footnote sign (*) |

3. 	Specifikacija svojstava materijala i sustava površinske obrade za vanjsko drvo (DD ENV 927-2)

Performance specifications for coating materials and coating systems for exterior wood (DD ENV 927-2)

Ova norma je još u fazi pripreme (DD ENV 927-2, Draft and Development)  što znači da je još uvijek u prijelaznoj fazi, kada se temeljem njene primjene skupljaju dodatna iskustva i uspoređuju rezultati ispitivanja iz različitih klimatskih područja.  Norma će biti pretvorena u punopravni EN dokument na temelju novih informacija i iskustva njezine praktične primjene, a to se očekuje nakon približno tri godine.

Norma predstavlja osnovu za određivanje prikladnosti nekog sustava premaza za određen vid uporabe, a to se poglavito provodi na temelju razreda otpornosti pri vanjskom izlaganju određenim testom u EN 927-3. Osnovu testa predstavlja ocjenjivanje postojanosti premaza nakon izlaganja prirodnim vanjskim utjecajima. Kakvoća premaza se može dodatno potkrijepiti i rezultatima drugih testova, kao npr. ispitivanja odlupljivanja, blokiranja, inačica testa vanjskog izlaganja, ali ovi dodatni testovi nisu obavezni za određivanje udovoljava li premaz postavljenim zahtjevima ili ne.

Da bi se ustanovilo udovoljavanje propisanim uvjetima, premaz se na ispitnim daščicama izlaže vanjskim utjecajima i na kraju razdoblja izlaganja se ocjenjuju stupnjevi mjehuranja, pucanja, odlupljivanja ili ljuštenja i prianjanja. Također se mjeri i nakupljanje vode, pa se svi ovi rezultati izražavaju brojčano i svrstavaju u tablicu kakva je prikazana u Tablici 5. Brojnim prethodnim pokusima u nekolicini europskih instituta  utvrđeni su razredi brojčanih vrijednosti koje se pripisuju pojavama na premazu, a granične vrijednosti služe za razvrstavanje sustava premaza u tri razreda, postojan, polupostojan i nepostojan (engl. stable, semi-stable i unstable.)

Ispitivanje premaza po ovom sustavu i deklariranje njihovih svojstava omogućit će korisnicima da točno izaberu proizvod koji svojom cijenom, trajnošću i zaštitnim svojstvima udovoljava njihovom području primjene.  To bi trebalo motivirati i proizvođače premaza da inovacijama i trajnim poboljšanjima svojstava svojih proizvoda postižu sve bolju kakvoću premaza u svim aspektima njihove uporabe. Time će se smanjiti potreba, tj. učestalost postupaka obnavljanja premaza te povećati postojanost drvnih proizvoda u vanjskim uvjetima i na zgradama. Krajnji domet bi trebao biti povećanje obujma i kvalitete primjene drva za gradnju.

Tablica 5. Granične vrijednosti ili razredi kriterija postojanosti nakon vanjskog izlaganja i testa nakupljanja vode – ENV 927-2.

Table 5. Limit values (classes) for performance criteria after natural weathering and water absorption tests – ENV 927-2.

|  | POSTOJANI STABLE | POLUPOSTOJANI SEMI-STABLE | NEPOSTOJANI NON-STABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| MJEHURANJE BLISTERING | 0.3 | 0.7 | 1 |
| PUCANJE CRACKING | 0.7 | 1.7 | 3 |
| LJUŠTENJE FLAKING | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
| PRIANJANJE ADHESION | 0.7 | 1.7 | 2.7 |
| NAJVEĆI ZBROJ MAXIMUM SUM VALUE | 6 | 12 | 18 |
| NAJVEĆA DOZVOLJENA RAZLIKA ZA VAŽEĆI TEST MAXIMUM DIFFERENCE TO QUALIFY AS VALID TEST | 2 | 3 | 4 |
| PrEN 927-5: 2000 TEST VODOPROPUSNOSTI Pr EN 927-5:2000 WATER ABSORPTION VALUE | < 175 g/m2 | < 250 g/m2 | Neograničeno No limit |

Primjedbe:

- Prve četiri vrijednosti u svakom stupcu predstavljaju najveću dozvoljenu aritmetičku sredinu tri primjerka u svakom uzorku kod testa prirodnim izlaganjem (EN 927-3)

- Najveći zbroj vrijednosti je granična vrijednost koju ne smije prekoračiti zbroj svih 12 (4X3) pojedinačnih primjeraka u uzorku. Ovime se želi spriječiti da neki proizvod dosegne najveće vrijednosti u sve četiri kategorije ispitivanja.

- Najveća dozvoljena razlika za važeći test se odnosi na razliku između najviše i najniže ocjene za bilo koje od pojedinačnih primjeraka –ispitnih daščica u uzorku. Ako je ova vrijednost prekoračena, test se smatra nevažećim i mora se ponoviti.

- Test vodopropusnosti se odnosi na nakupljanje tekuće vode određeno prema postupku u EN 927-5.

Tumačenje rezultata testa u različitim prirodnim klimatima

Opće je prihvaćena činjenica da rezultati testova prirodnim izlaganjem mogu odstupati zbog klimatskih razlika pojedinih podneblja, kao što i pojedini pokusi mogu odstupati zbog različitih vremenskih prilika u razdoblju izlaganja. Kod usporedbi testova izlaganjem u sjevernim i južnim europskim podnebljima mogu se očekivati veće razlike u gubitku sjaja, kredanju i mehaničkim svojstvima na sjeveru. Što se tiče razvoja plijesni, uzročno posljedične veze su različite, pa rezultati mogu biti i suprotni. Druge posljedice izlaganja, kao što su ljuštenje ili gubitak adhezije, jako su uvjetovane vlažnošću, a smrzavanje ili djelovanje tuče može dodatno doprinijeti specifičnim oštećenjima u pojedinom području. Tako zemljopisne odrednice, uz  lokalna meteorološka odstupanja,  kompliciraju mogućnost sačinjavanja jednoznačnog testa slobodnim izlaganjem.

Problem se pokušalo prevladati podjelom Europe u različite klimatske zone, čije bi se klimatske značajke uzele u obzir pri izradi  kriterija za ocjenu premaza. Nažalost, ovaj je pristup nepovoljan zbog složenog utjecaja odstupanja i razlika lokalnih meteoroloških i mikro-klimatskih uvjeta. Drugi pristup je podrazumijevao da će očekivanja korisnika za trajnošću premaza biti slična u svim regijama, pa se mogu postaviti minimalno očekivana svojstva premaza bez obzira na klimatsko područje primjene. Jasno je da će svaki premaz trajati duže u umjerenoj nego u oštroj klimi, pa ovaj pristup podrazumijeva da premaze treba ispitivati u onakvim uvjetima u kakvima će biti i uporabljeni. Strategija izrade standarda je dakle išla prema tome da se postave zajedničke odrednice testa izlaganjem, ali tumačenje rezultata bi i dalje zahtijevalo obrazloženje o uvjetima izlaganja. Ovo je očito suprotan pristup postavljanju različitih standarda za različite klimatske zone, i zahtijeva određenu stručnu prosudbu od strane krajnjeg korisnika.

Daljnja komplikacija proizlazi iz činjenice da u svakom pojedinom klimatskom području dolazi do meteoroloških odstupanja unutar pojedinih godina i od godine do godine. Tako se može dogoditi da klimatska zona, koja bi bila opće označena kao “oštra” zona, iskaže razdoblje “umjerenih” klimatskih uvjeta, koje se baš može poklopiti s razdobljem izlaganja premaza. To može dovesti do predobrih pokazatelja postojanosti, koji nisu znakoviti za kategoriju ispitnog premaza. Način kojim bi se prevladao ovaj problem je uvođenje kontrolnog premaza. U osnovi tog testa je prirodno izlaganje ispitnog premaza i njegova usporedba s arbitražno izabranim premazom koji se naziva ICP (Internal Comparison Product, ili proizvod za međusobnu usporedbu). ICP je alkidni lazurni premaz poznate formulacije i fizikalnih svojstava, koji pri vanjskom izlaganju postiže osrednju postojanost i otpornost. Njegova je svrha da omogući usporedbu ispitnoga premaza (koji može biti bolji, podjednak ili lošiji od ICP) nakon vremenskog izlaganja, ali isto tako i da se premoste problemi ispitivanja izlaganjem u različitim prirodnim klimatskim okružjima. U “srednjim” ili “umjerenim” klimatskim uvjetima, ICP pokazuje značajke “postojanog” premaza. Ukoliko se nakon izlaganja ICP ocijeni kao “polupostojan” ili “nepostojan”, tada se ispitni uvjeti smatraju “oštrim” klimatskim uvjetima. Tako ICP pokazuje jesu li klimatski uvjeti tijekom izlaganja bili dovoljno oštri da prouzroče promjene na ispitnom premazu, i jesu li bili u skladu s očekivanim klimatskim prosjekom.

Dodatna ispitivanja

Tamo gdje se od proizvođača premaza očekuje da udovolji posebnim zahtjevima u uporabi, može se provoditi i niz dodatnih testova navedenih u normi ENV 927-2. Navodimo ih redom:

- Otpornost mjehuranju

- Otpornost blokiranju ili “hvatanju”

- Otpornost sljepljivanju pri pritisku

- Sukladnost s materijalima za ustakljivanje

- Otpornost plavilu u uporabi

- Otpornost razvoju plijesni

- Prirodno izlaganje s vodenom komorom

- Prirodno izlaganje na zamjenskim vrstama drva

Ova ispitivanja  nisu obavezna da bi premaz udovoljivo osnovnim zahtjevima, ali mogu pružiti potkrepljujuće informacije o podobnosti premaza u specifičnim uvjetima.

- Zaključak

Conclusion

Europske norme iz grupe 927, koje se odnose na premaze i površinske zaštitne materijale za vanjsko drvo, donose sustav razvrstavanja i procjenjivanja svojstava  raznovrsnih i raznorodnih proizvoda. Njihovom primjenom bit će omogućeno lakše deklariranje fizikalnih osobina i postojanosti premaza, kao i područja primjene i tipova drvnih proizvoda za koja su površinski materijali namijenjeni. Norma EN 927-1 predstavlja vodič za razvrstavanje materijala i sustava površinske obrade vanjskog drva.  Ona je korisno sredstvo za usustavljanje velikog broja proizvoda i raznih oblika u kojima se oni pojavljuju na tržištu, a omogućuje korisnicima da lakše izaberu proizvod koji izgledom i svojstvima točno odgovara njihovoj namjeni. Proizvođačima je pak ovime omogućeno da točno deklariraju svoj proizvod i krajnjem korisniku prenesu jednostavne i potpune podatke o svom premazu.

Norma DD ENV 927-2 predstavlja sustav ocjenjivanja kakvoće vanjskih premaza za drvo. Po prvi puta se stvara pouzdana metoda određivanja svojstava premaza kojom se omogućuju usporedbe postojanosti raznih sustava premaza i njihova svojstva u upotrebi. Njezina primjena omogućit će korisnicima da točno izaberu sustav površinske obrade koji će ispuniti njihova očekivanja s obzirom na trajnost, zaštitnu funkciju i ekonomičnost u uporabi. Uvođenjem ove norme podstiče  se stalno poboljšanje svojstava površinskih premaza za vanjsko drvo, smanjuje se potreba za njihovim obnavljanjem i promiče uporaba drva u graditeljstvu.

- Literatura

References

Anon. (2001)a: What’s happening in the world of standards. Paint systems for wood. Surf. Coat. Int. Part A 2001/5: 198.

Anon. (2001)b: What’s happening in the world of standards. Paint systems for wood. Surf. Coat. Int. Part A 2001/7: 276.

Miller, R. (1998): The development of EN 927 by CEN/TC 139 Working Group 2.

In: Proceedings of the First wood coatings conference: Advances in exterior wood

coatings and CEN standardisation October 19-21, Brussels, Belgium. Paper 1: 1 –

15. Teddington, Great Britain: Paint Research Association.

Turkulin, H.; Richter, K.; Sell, J. (2000): Adhesion of waterborne acrylic and hybrid paint on wood treated with primers. In: Proceedings of the Second wood coatings conference: Challenges and solutions in the 21st century. The Hague, Netherlands. Paper 13: 1 – 22. Teddington, Great Britain: Paint Research Association.

# Footnotes

Dr E. Roy Miller je samostalni savjetnik u tvrtki Miller Associates, St Albans, Velika Britanija, a dr. sc.  Hrvoje Turkulin je docent na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta u Zagrebu

Dr E. Roy Miller is an independent consultant at Miller Associates in St Albans, United Kingdom;

Dr Hrvoje Turkulin is an assistant professor at the Wood Technology Department of the Faculty of Forestry, the Zagreb University.