### PREDNOSTI KODIRANE IZMJERE DETALJA

Marko Džapo, Mirko Ivošević, Zlatko Lasić, Marko Šljivarić

Sažetak: U radu se predstavlja tehnologija koja se u Hrvatskoj, za razliku od nama zapadnih susjednih zemalja, Slovenije i Austrije, još koristi vrlo rijetko ili je njeno korištenje ograničeno tek na djelomična, nestandardizirana rješenja. Uz klasičnu tehnologiju polarnog snimanja detalja, predlažu se i komparativna rješenja izmjere detalja koji su neovisni o proizvođaču geodetskih instrumenata, kao adekvatna zamjena za klasične metode ortogonalnog ili polarnog snimanja detalja. Dok se rješenja suvremene fotogrametrije nameću kao optimalna rješenja za prikupljanje podataka za izradbu digitalnih karata, dok GPS tehnologija preuzima primat u stvaranju nove geodetske osnove, kodirano snimanje detalja je racionalna i kvalitetna metoda za izradu planova u digitalnom obliku. Za razliku od metoda digitalnog arhiviranja starih podataka, putem skaniranja i digitaliziranja postojećih planova, spomenuta tehnologija stvara jednu sasvim novu, od postojeće digitalne arhive neovisnu bazu podataka, koja je svakako s postojećim i planiranim digitalnim arhivama starih planova analitički  usporediva te može služiti i kao njihova nadogradnja i kontrola, ali i kao put koji će se cijeli geodetsko-katastarski sustav osvježiti novim načinom promišljanja, primjerenijim suvremenim svjetskim tehnološkim trendovima.

Ključne riječi: kodiranje, tahimetrija,  detaljna izmjera, izradba planova.

- OSNOVNI PRINCIPI

Često se u praksi spominje 'Kodirana tahimetrija' kao jedna od suvremenih metoda detaljnog snimanja. Na taj način se klasična tahimetrija, temeljena na izmjerenoj kosoj duljini i opažanim kutovima (Hz i V), nadopunjuje kodovima koji detaljima osim geometrijskih svojstava dodjeljuju i njihove topološke i topografske karakteristike. Nadalje, takav termin je opravdan i iz razloga što se cijela tehnologija temelji na opažanjima i podacima koji se unose u totalnu stanicu, tj. u elektronički tahimetar koji ima mogućnost memoriranja.

Međutim, gore navedeni termin, i nije baš najprikladniji naziv, jer osim principa polarnog snimanja terena - tahimetrije, takvi instrumenti pružaju mogućnost unosa i drugih alfanumeričkih podataka pa ih je svrsishodno na taj način iskoristiti. Taj podatak može biti najbanalniji broj kao što je indeks detaljne točke, ali i sintaksno složenije prezime i ime posjednika čije se zemljište snima. Nadalje podaci vrijedni za druge načine snimanja kao što su ortogonalno snimanje na temelju apscise i ordinate, lučno presjecanje na temelju tri izmjerene duljine ili kontrolno odmjeranje polarno snimljenog fronta, također se može unositi u totalne stanice. Na taj se način tahimetri mogu koristiti kao ulazne terenske konzole sustava kompjuterske obrade geodetskih podataka.

U suvremenoj tehnologiji geodetskog snimanja detalja, postoje i dvije, tehnološki, naprednije metode. U prvom redu to je kinematički GPS, za koji također nema razloga da ne pruža mogućnost kodiranja. Nadalje, automatizirane i motorizirane totalne stanice koje su radio-modemom vezane na prizmu, a u koji se unose podaci mjerenja i kodiranja već su realnost koja se reklamira na domaćem tržištu od gotovo svih proizvođača geodetskih instrumenata. Međutim, problemi na koje se nailazi pri snimanju intravilana, zaraštenost, nepristupačnost, optička nedogledljivost ili slaba konstelacija satelita koje opažamo na uskom sektoru neba između visokih zgrada ili drveća, nameće nam klasičnu tahimetriju totalnom stanicom kao najbolju metodu snimanja intravilana, poglavito za krupna mjerila tj. za katastarske planove u mjerilu 1:1000 i krupnije. Kad je riječ o snimanju detalja, za razliku od pogleda u budućnost preko već spomenute GPS kinematike ili robotiziranih totalnih stanica, klasična totalna stanica je svojim mogućnostima brze izmjere duljine i unosa sekundarnih terenskih podataka - kodova, reducirala klasičnu terensku ekipu od 5 ljudi (Živković, 1974) na samo dva čovjeka, jer se zapisnik mjerenja pohranjuje u instrument, a pri izvježbanom kodiranju se ne treba voditi skica. Čak i kontrolni odmjereni frontovi, bilo da je to fizički obavljeno ručnim distomatom ili običnim džepnim peterometrom, se mogu lako radio vezom (engl. talky-walky) javiti opažaču na instrumentu koji ih ručno unese i pohrani u memoriju instrumenta.

Imajući na umu kompjuteriziranu obradu koja slijedi nakon dolaska s terena, crtanje planova se praktički u svojoj, geometrijsko-topološkom dijelu, izvodi terenski. Takva terenska izrada planova omogućava i jeftinije dobivanje geodetskog proizvoda (plana ili karte) u kvalitetnom digitalnom obliku u kojem se topografija i mjerilo lako podešava za specijalizirane potrebe katastra, urbanista ili nekog trećeg korisnika. Takav je plan jednako kvalitetan u svojoj geometrijskoj osnovi, kao posljedici preciznosti i pažljivosti opažanja, ali i u svojoj logičko-topološkoj osnovi jer omogućava slojevita prikazivanja (engl. layer), automatizaciju kartografske generalizacije, automatsko procesiranje digitalnog modela reljefa te daljnje kompjuterizirano planiranje i projektiranje na njima, za što vlada sve veći interes i kod korisnika naših karata i planova koji se također moderniziraju, te koriste računalo kao osnovni alat pri reprodukciji svojih stvaralačkih ideja.

- OPĆA METODA RADA

Na terenu se nalaze opažač uz instrument i nosač prizme, koji je ujedno i koordinator tijeka izmjere. Oni snimaju zadano i ugovoreno područje na objektni način. Opažač vizira prizmu i pritom mjeri kosu duljinu, te kutove u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini. Na taj se način uspostavlja geometrijska veza između stajališta i detaljne točke koja se opaža po principu klasične tahimetrije. Oba geodetska stručnjaka međusobno održavaju radio vezu putem talky-walky sustava. Nosač prizme, koji u ovom slučaju nije klasični figurant (Macarol 1950), već jedan od dvoje geodeta koji zapravo koordinira cijelim protokolom, stojeći s prizmom na detaljnoj točki, govori kodove, tj. naredbe u primitivnom geodetskom digitalnom jeziku, opažaču na instrumentu te ih ovaj unosi u instrument prije svakog pojedinog mjerenja detalja. Ti su kodovi zapravo atributi točaka u predviđenoj bazi podataka na temelju kojih će im se u digitalnom kartografskom prikazu dodjeljivati simboli iz neke baze (ključa) topografskih znakova. Opažač prostim okom sa stajališta ne mora razabirati o kojem je detalju riječ, te je upravo zato nužna radio veza. Opažač unese diktirani kod u instrument, uvizira prizmu, te izmjeri duljinu i kutove. Na taj se način dobije brzina i jednostavnost pri obradi i ispravljanju eventualnih grešaka kod mjerenja. Svaki objekt u topografskom ključu ima svoju standardnu nomenklaturu. Na terenu je ta nomenklatura samo nešto pojednostavljena (Tadić, 1965) zbog dobivanja na brzini pri snimanju.

Opažač koji zbog udaljenosti prizme ne vidi o kojem se detalju radi, ne može znati niti o kojem je objektu riječ, sluša kodove koji mu se diktiraju sa prizme koja je u neposrednoj blizini detalja tj. iznad nje. Udaljenost između stajališta i detalja ne mora biti jedini razlog zbog koje opažač može, ali ne mora vidjeti snimljenu detaljnu točku. Zaraštenost i procvijetalost terenske okoline, slaba vidljivost zbog magle ili isparavanja tla također utječu na vidljivost prizme od strane opažača. Dovoljno je samo 5% intenziteta povratnog signala (Leica 2001) pa da instrument uspije izmjeriti duljinu te je zato, obično florescentno žutu ili narančastu, prizmu dovoljno samo djelomice uhvatiti u vidno polje durbina instrumenta. Naravno kroz gušću živicu, po magli, teško i na 50 metara razabiremo prostim okom što se iza nje nalazi, pa nam florescentna boja fino markira prizmu. Mikroreljefna karakteristika lokaliteta također diktira način snimanja. Prizma se, ovisno o proizvođaču da rastegnuti na visinu i do 5 metara, pa se problemima uzrokovanim preniskim položajem stajališta na kojem je instrument da doskočiti. Za razliku od klasičnog redoslijeda snimanja detalja sa već prije postavljenih poligonskih točaka, razvoj mreže geodetske osnove se vrši paralelno sa samim snimanjem detalja. Drugim riječima, uspostava stajališta se provodi istovremeno i interaktivno sa snimanjem detalja te se prilagođava potrebama snimanja detalja dok se stalne već postavljene točke geodetske osnove koriste za vezu s državnim koordinatnim sustavom.

- OBJEKTNI KODOVI

Tablica 1. Primjer dvoznamenkastih kodova terenskih objekata (od 10 do 99)

| KOD | Terenski objekt | Tip | KOD | Terenski objekt | Tip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | crkva, samostan, sakralna zgrada | linija | 55 | linija dalekovoda | linija s topografijom |
| 11 | stambena zgrada | linija | 56 | linija podzemnog električnog voda | linija s topografijom |
| 12 | poslovana zgrada | linija | 57 | velika javna razvodna kutija | linija s topografijom |
| 13 | garaža, radionica | linija | 58 | mala javna razvodna kutija | linija s topografijom |
| 14 | šupa, štala, gospodarska zgrada | linija | 59 | stup javne rasvjete | linija s topografijom |
| 15 | šupa, štala bez čvrstih temelja | linija | 60 | mali vodovodni šaht | točkasta topografija |
| 16 | stepenice | linija | 61 | veliki vodovodni šaht | točkasta topografija |
| 17 | terasa, lođa, natkriveni prostor | linija | 62 | bunar | točkasta topografija |
| 18 | slobodni kod |  | 63 | okrugli šaht | točkasta topografija |
| 19 | slobodni kod |  | 64 | kvadratni šaht | linija s topografijom |
| 20 | zid | linija s topografijom | 65 | slivnik | linija s topografijom |
| 21 | zid s ogradom | linija s topografijom | 66 | hidrant | točkasta topografija |
| 22 | drvena ili žičana ograda | linija s topografijom | 67 | slobodni kod |  |
| 23 | živica | linija s topografijom | 68 | slobodni kod |  |
| 24 | ograda pod naponom | linija s topografijom | 69 | brklja, rampa | linija s topografijom |
| 25 | slobodni kod |  | 70 | kamen međaš | točkasta topografija |
| 26 | linija gornjeg stroja mosta | linija | 71 | trigonometar | točkasta topografija |
| 27 | linija donjeg stroja (temelja) mosta | linija | 72 | poligon | točkasta topografija |
| 28 | crnogorični drvored | linija s topografijom | 73 | reper | točkasta topografija |
| 29 | bjelogorični drvored | linija s topografijom | 74 | markirni kolac | točkasta topografija |
| 30 | rub asfaltirane ceste | linija | 75 | položajna oznaka | točkasta topografija |
| 31 | rubni kamen, pločnik | linija | 76 | prometni znak | linija s topografijom |
| 32 | rub neasfaltirane ceste | linija | 77 | slobodni kod |  |
| 33 | branik | linija s topografijom | 78 | slobodni kod |  |
| 34 | gornji rub nasipa s padom ulijevo | linija s topografijom | 79 | slobodni kod |  |
| 35 | situacijska linija | linija | 80 | plinovod visokog tlaka | linija s topografijom |
| 36 | situacijska linija | linija | 81 | plinovod srednjeg tlaka | linija s topografijom |
| 37 | rub vodenog toka | linija | 82 | plinovod niskog tlaka | linija s topografijom |
| 38 | centralna linija prokopa ili kanalizacije | linija s topografijom | 83 | plinski šaht | linija s topografijom |
| 39 | centralna linija otvorene kanalizacije | linija s topografijom | 84 | pomoćna linija | linija |
| 40 | lijeva šina pruge normalnog kolosijeka | linija s topografijom | 85 | pomoćna linija | linija |
| 41 | lijeva šina pruge uskog kolosijeka | linija s topografijom | 86 | pomoćna linija | linija |
| 42 | lijeva šina pruge tramvaja | linija s topografijom | 87 | pomoćna linija | linija |
| 43 | centralna linija žičare | linija s topografijom | 88 | pomoćna linija | linija |
| 44 | gornji rub nasipa s padom udesno | linija s topografijom | 89 | pomoćna linija | linija |
| 45 | usamljeno crnogorično drvo | točkasta topografija | 90 | telefonski šaht - mali | točkasta topografija |
| 46 | usamljeno bjelogorično drvo | točkasta topografija | 91 | telefonski šaht - veliki | točkasta topografija |
| 47 | raspelo,križ | točkasta topografija | 92 | telefonska razvodna javna kutija | linija s topografijaom |
| 48 | slobodni kod |  | 93 | telefonski kamen | točkasta topografija |
| 49 | slobodni kod |  | 94 | linija telefonskog voda | točkasta topografija |
| 50 | jednostruki električni stup | točkasta topografija | 95 | telefonski stup - jednostruki | točkasta topografija |
| 51 | dvostruki električni stup | linija s topografijom | 96 | telefonski stup - dvostruki | linija s topografijom |
| 52 | električni A stup | linija s topografijom | 97 | pomoćna točka | točka |
| 53 | linija električnog nadzemnog voda | linija s topografijom | 98 | pomoćna točka | točka |
| 54 | dalekovod | linija s topografijom | 99 | pomoćna točka | točka |

Uporabom ovakvih ili sličnih kodova na terenu višestruko se pojednostavljuje grafička (CAD) obrada podataka. Problem spajanja izmjerenih detaljnih točaka ne postoji jer se pri procesiranju digitalne slike, točke istog koda spajaju prema redoslijedu zadanom kodnom protokolu izmjere na terenu. Pokušamo li jednom rješavati "šumu" od samo stotinjak snimljenih točaka bez njihove međusobne topološke veze (frontova pri vođenju terenske skice) vidjet ćemo da se terensko usporenje zbog kodiranja, ukoliko on pri dovoljnoj izvježbanosti uopće i postoji, ipak pri obradi isplati jer posao od dva sata svodimo približno na posao od pola sata. Naime vođenje skice usporuje i dekomodira rad na terenu mnogo više od kodiranja, naročito kad je ovo izvježbano i rutinirano. Nadalje tako su snimljene točke smještene automatski u 90 različitih slojeva (engl. LAYER) što omogućava jednostavniji i komforniji pregled i selekciju podataka pri obradi digitalnog crteža.

- ATRIBUTNI KODOVI

Jasno je vidljivo (Tablica 1.) da se objektni kodovi numeriraju od 10 do 99. Kodove numerirane od '01' do '09' iskorištavamo na drugi način te ih nazivamo atributima. Pri definiranju, za računalo razumljivog, kodnog protokola iskoristit ćemo te atribute kao primitivne geometrijske naredbe. Pregled atributa biti će jasniji kad pogledamo slijedeću tablicu:

Tablica 2: Dvoznamenkasti kodni slogovi terenskih naredbi (atributnih kodova)

| ATRIBUT | Značenje |
| --- | --- |
| 01 | Točka je dio krivine interpolirane SPLINE krivuljom |
| 02 | Traženje najbliže točke istog koda |
| 03 | Traženje najbliže točke bilo kojeg koda unutar zadanog tolerancijskog radijusa |
| 04 | Točka je dio kružne krivine |
| 05 | Na posljednju snimljenu liniju baca okomicu udesno |
| 06 | Iz tri prethodno snimljene točke zadanog koda konstruira četvrtu i crta paralelogram |
| 07 | Na posljednju snimljenu liniju baca okomicu ulijevo |
| 08 | Zatvaranje poligona |
| 09 | Zatvaranje (prekid) objektnog koda |

    - Naredba prekidanja (zatvaranja) kodne linije "09"

Snimamo li 3 zgrade (označene sa I; II; II na slici 1.) - (objektni kod “11”), prije izmjere detaljne točke (dalje u tekstu DT) br. 3  i br. 8 smo trebali naznačiti prekid linije tj. zatvaranje koda (“1109”) jer u protivnom dobivamo na skici nepoželjne spojne linije između DT br. 3 i br. 4 tj. između DT br. 8 i br. 9. Nakon što je kurentni kod (“11”) jednom zatvoren pri njegovom ponovnom korištenju treba ga opet otvoriti. Stajalište ćemo u daljnjem tekstu označavat sa ST.

Slika 1: Problem nezatvaranja koda

U sljedećim primjerima “k-“ znači ukucavanje koda; “m-“ znači mjerenje Hz,V i d prema nekoj DT. Pravilno kodiranje za ovaj slučaj: (k-11, m-1,2, k-1109, m-3, k-11, m-4,5,6,7, k-1109, m-8, k-11, m-9, k-1109, m-10)

  - Naredbe zakrivljena linije "01" i "04"

Dvije vrste zakrivljenja se najčešće koriste u praksi. Splajn (engl. SPLINE) krivulja je složeni kubni polinom koji svojim vrlo glatkim kontinuiranim trendom ima svojstvo da vrlo dobro aproksimira stvarni tijek neke terenske linije (atribut 01).

Slika 2: Prijelaz iz pravocrtne

linije u zakrivljenu i natrag

Kružni luk se opet tradicionalno nameće kao najjednostavniji oblik aproksimacije zakrivljene linije (atribut 04). I kod jedne i kod druge aproksimacije potrebno je da krivulji prethodi pravac i da iza krivulje slijedi pravac. Na taj se način definiraju ulazno-izlazne tangente, što nam omogućava izradu vrlo glatke, estetski dotjerane linije. Za neki rub ceste  (objektni kod 30) bi kodni protokol izgledao: (k-30, m-1,2, k-3001, m-3,4,5, k-3009, m-6). U slučaju da za aproksimaciju koristimo kružni luk umjesto '3001' bismo stavili naredbu '3004'. Valja naglasiti da zakrivljenje počinje odmah iza zadnje snimljene točke koja je u pravcu, dok završava odmah iza zadnje točke u krivini. (točke '2' i '5' na slici 2.)

4.3.Konstruiranje paralelograma "06"

Kada želimo konstruirati paralelogram iz 3 snimljene točke koristimo atribut “06”. Pritom jedino moramo paziti na redoslijed snimanja triju baznih točaka (Slika 3.). Druga snimljena točka nam uvijek mora biti nasuprotna točka onoj koju ne snimamo već konstruiramo. Redoslijed rada na terenu bi bio: (k-11, m-1,2, k-110609, m-3)

Slika 3: Konstruiranje četvrtog vrha

paralelograma snimljenog sa 3 točke

4.4. Zatvaranje poligona "08"

Prvenstveno se koristi za snimanje mnogokuta (Slika 4.) da bismo izvukli posljednju liniju od zadnje do prve točke u poligonskom nizu. Protokol kodiranja će biti: (k-37, m-1,2,3,4,5,6,7,8, k-370809, m-9). Bez upotrebe “08” ne bi se iscrtala spojna linija od DT br. 9 do DT br. 1. '37' je objektni kod koji koristimo za snimanje ruba močvare.

Slika 4: Zatvaranje poligona

4.5. Konstruranje okomice ulijevo "07" i udesno "05"

Ovi se atributi često koriste na kutovima kuća kako bismo naznačili operateru pri grafičkoj obradi na koju detaljnu točku treba spojiti front. U nizovima paralelnih ulica se često prednji i zadnji front kuća snimaju s odvojenih stajališta te tada takvo atributiranje može olakšati kasniji ispravak plana tj. spajanje linja između detaljnih točaka. Na slici 5. se vidi smjer pružanja zidova kuće. Duljina okomitog segmenta je uvijek polovica duljine na koju se konstruira okomica. Primjer kodiranja: (k-1107, m-1, k-11, m-2, k-110709, m-3)

Slika 5: "Konstrukcija" lijevih okomica od frontova 1-2 i 2-3

4.6. Traženja prethodno snimljenih točaka "02" i "03"

Često se kod kodiranja radi kontinuiranosti snimanja isti detalj snima dva puta. Primjerice kada liniju treba točno nastaviti s mjesta gdje je onaj njen već prije snimljeni dio prethodno završio (npr. prethodnog dana). To osim iz grafičko-estetskih pobuda radimo i zato da bismo izbjegli naknadno traženje diferencijalno sitnih prekida linije zbog pripreme takve linije za ulazak u neku GIS bazu. Iz istoga razloga i svaki poligon treba biti zatvoreni poligon, jer je inače digitalna izmjera njegove površine nemoguća.

Bitno je napomenuti da atribut '03', osim što traži najbližu prethodno snimljenu točku bilo kojeg objektnog koda, dodijeljuje novosnimljenoj točki koordinate prethodno snimljene točke, dok atribut '02' traži isključivo točku istog objektnog koda te i novosnimljenoj i prijesnimljenoj točki dodijeljuje koordinate koje su aritmetička sredina dva snimanja. Često se koristi kod kontrolnog odmjeranja frontova između detalja koji su već snimljeni polarno.

- MJERNI KODOVI

U posebnu grupu kodova spadaju tzv. mjerni kodovi  (Tablica 3.). To su jednoznamenkasti kodovi kojima vrlo lako sa polarnog načina snimanja prelazimo u neke druge mjerne sustave (kodovi 4,5,7). Takvi se kodovi koriste i za deklaraciju nekih osnovnih mjernih parametara: npr. visina instrumenta i prizme ili za naznačivanje pogrešno snimljenih točaka itd.

Tablica 3. Mjerni (jednoznamenkasti) kodovi

| Kod | Značenje |
| --- | --- |
| 1 | Inicijalizacija novog stajališta |
| 2 | Zadavanje visine prizme |
| 3 | Podaci o stajalištu (visina instrumenta itd.) |
| 4 | Dijagonal – lokalni sustav s osnovicom instrument-prizma |
| 5 | Ortogonal – lokalni sustav s osnovicom koju čine dva zadnja snimljena detalja |
| 6 | Brisanje krivo snimljene točke |
| 7 | Lučno presijecanje detalja |
| 8 | - |
| 9 | Naknadno naznačivanje točke bez visine |

  - Dijagonal - mjerni kod '4'

Otkad svi moderniji proizvođači geodetske opreme na svoje prizme ugrađuju rebraste ciljnike koji omogućuju postavljanje prizme u horizontalan položaj okomit na vizurnu liniju instrumenta (engl. Offset), ova metoda se sve više koristi u terenskoj svakodnevnici (Crawford, 1995). Figurant na prizmi nišani durbin instrumenta i tako postiže pravi kut između vizure i prizme. Visina, u ovom slučaju horizontalno položene, prizme se unosi u instrument. Prizma i vizura tada čine katete pravokutnog trokuta. Svođenje opažanog pravca i duljine na "željeni" pravac i duljinu provodi se u 4 ortogonalna tzv. OffSet smjera:

401 –produljenje u smjeru vizurne osi

402 –  skraćenje u smjeru vizurne osi

403 – lijevo od vizure gledano sa stajališta

404 – desno od vizure gledano sa stajališta

U slijedećim primjerima ispravno mjesto detaljne točke označava kružić dok je stvarno mjesto opažanja dijagonalom označeno kvadratićem!

Pošto je potrebni pravac zbog prepreke nemoguće izvesti (Slika 6.), pomičemo se okomito na moguću vizuru tj. tvorimo pravokutni trokut čije su katete opažani pravac i pomak prizme, a hipotenuza željeni (potrebni) pravac. Kodiranjem 4-404-1500!

Slika 6: Grm ispred ugla kuće

Ako je prizma prislonjena u konkavni (unutarnji) kut kuće, zbog same njene fizičke debljine nismo u mogućnosti točno izmjeriti daljinomjerom potrebnu udaljenost već se dobiva skraćena duljinu (Slika 7.). Dodatkom koda 4-401-80 produljujemo opažanu duljinu za 8 cm koliko iznosi standardni dijagonalni dodatak za WILD-ove prizme kada se one postavljaju u unutarnji kut kuće, a opažanje se vrši približno u simetrali toga kuta!

Slika 7: Prizma prislonjena u unutarnji kut kuće

Zbog same širine prizme kad istu naslonimo na ugao kuće (kako je na slici 8. u bokocrtu prikazano) mjerimo krivo mjesto. Korekcija bi se u ovom slučaju izvršila kodiranjem 4-403-30. Time izvršavamo pomak vizure na cilju za 3 cm ulijevo! U praksi se ovakav problem rješava i na način da se duljina posebno očita na prizmu te se naknadno korigira Hz kut !

Slika 8. Prizma naslonjena

na vanjski kut kuće

Recimo da je cesta sigurna za hodanje?! Međutim mi trebamo snimiti njen rub koji je ujedno i rub nerazminirane zone. Iz sigurnosnih razloga figurant na prizmi se odmiče na opreznih 2 m od ruba u cestu i faktički mjeri njen rub tako da prije svake točke skrati duljinu za potrebnih 2 metra kodiranom naredbom '4-402-2000' kao što se vidi na slici 9. ! Slična stvar može biti iskorišrtena i kod užih vodotoka gdje je njihova širina mjerljiva štapom prizme.

Slika 9: Opažanje ruba minskog polja

5.2.  Ortogonal - mjerni kod '5'

Problem snimanja "skrivenih" detalja kao što su npr. stražnji frontovi u dvorištu, malene istake na fasadama zgrada možemo rješavati postavljanjem lokalnog koordinatnog sustava kojemu apscisu čine dvije posljednje snimljene detaljne točke. Ishodište lokalnog, trenutnog koordinatnog sustava će definirati posljednja snimljena točka čija će apscisa, odnosno smjer Naprijed gledati točno suprotno od pretposljednje snimljene točke. Nedostupni detalj dobiva se ortogonalnim odmjeranjem od posljednje točke u 4 moguća smjera:

501 – naprijed - produljenje u smjeru spojnice zadnje dvije DT

502 – natrag - skraćenje u smjeru spojnice zadnje dvije DT

503 – lijevo od spojnice zadnje dvije DT gledajući od predzadnje k zadnjoj

504 – desno od spojnice zadnje dvije DT gledajući od predzadnje k zadnjoj

U slijedećim primjerima klasičnom tahimetrijom snimljen detalj je označen sa kružićem, dok je detalj snimljen ortogonalom označen kvadratićem!

Kodiranje za primjer sa slike 10.: k-11, m-1,2,3, k-5-504-3000 (= m-4), k-5-503-3000 (= m-5), k-1113, k-5-504-2500 (= m-6), k-5-503-1500 (= m-7), k-5-504-3000 (= m-8), k-130911, k-5-504-1500 (= m-9), k-11, k-5-503-1000 (= m-10), k-5-504-5000 (= m-11), k-5-504-4000 (= m-12), k-110309, k-5-503-3000 (= m-13)

Slika 10. Situacija u dvorištu s korištenjem zidova kuće

Kodiranje za primjer sa slike 11.: k-32; m-1; k-85; m-2,3; k-3235; m-4; k-3509; k-5-501-7500 (= m-5); k-32; m-6; k-8535; m-7; k-3509; k-5-501-9000 (= m-8); k-85; m-9; k-3532; m-10; k-3509; k-5-501-11500 (= m-11); k-3209; m-12; k-8535; m-13; k-3509; k-5-501-8000 (= m-14); k-8509; m-15

Slika 11. Snimanja smjerova međa

u visokom kukuruzu

Kodiranje za primjer sa slike 12.: k-9909; m-1; k-1112; m-2; k-5-501-3000 (= m-3); k-9909; m-4; k-11; k-5-502-14500 (= m-5); k-12; m-6,7; k-111209; k-5-504-7500 (= m-8)

Slika 12. Snimanje zgrade nepravih kutova s jednog stajališta

6. NUMERIČKA I GRAFIČKA OBRADA PODATAKA

Obrada podataka se općenito može podijeliti na dvije osnovne faze. U prvoj se fazi izvodi geodetsko računanje  zbog dobivanja pravilnih geometrijskih odnosa između terenskih objekata te automatsko spajanje linija prema protokolu kodiranja zbog izrade topologije crteža. Naknadno se, u drugoj fazi, crtež popravlja i dorađuje u grafičkom editoru (AutoCAD, MicroStation, itd.) te zadržava sva svoja neophodna GIS svojstva slojevitog prikazivanja. Takav proizvod spreman je za klasičnu reprodukciju (npr. "plotanje") ili za daljnju digitalnu upotrebu  (GIS projektiranje i analizu).

U pravilu svi proizvođači tahimetara u operativne sustave insturmenata i pripadnog softvera već ugrađuju različite kodne protokole, međutim niti jedan ne pruža dovoljnu slobodu promišljanja i kreativnosti kao prikazana dvoznamenkasta metoda, tzv. Atlanta protokol. Na tržištu postoji nekoliko tvrtki koji rade s ovako postavljenim kodnim protokolom. U Hrvatskoj valja spomenuti tvrtke ITB Medulin (Mareković 1996), Geodetska izmjera ČULAV – Šibenik (Ćulav, Gradečak 1995) i MJERNIK ZAGREB d.o.o (Šljivarić 1997).

Slika 13: Indeksirane detaljne točke na planu kao produkt automatske obrade geodetskih podataka, ali bez upotrebe kodiranja - nema međusobne topološke veze te za finaliziranje plana treba voditi skicu

Slika 14: Primarni grafički izlaz kao produkt automatske obrade podataka, ali uz upotrebu kodiranog snimanja detalja - jasno se vide obrisi svih objekata te nam terenska skica kao dodatna dešifraža nije potrebna

Slika 15: Finalizirana površina plana kojoj se naknadno upisuje opis, koordinatna mreža itd. -  primjetan je broj operacija koje su potrebne da se ovakav proizvod dobije na klasičan način (slika 13.) i kodiranjem detalja (slika 14.). Prikazani primjeri planova su vlasništvo tvrtke 'MJERNIK-ZAGREB' d.o.o.

7. ZAKLJUČAK

Valja naglasiti i to da poslije svakog utipkanog koda imamo mogućnost unijeti i alfanumeričku informaciju (ili više njih), pa primjerice poslije unesenog objektnog koda za zid (“20”) možemo odmah upisati njegovu debljinu i visinu, poslije koda za kuću upisujemo njen kućni broj ili kod snimanja električnog stupa njegov broj, itd. Te mogućnosti nisu dokraja razrađene, ali bi se primjerice za svaki tip objekta dalo razraditi na koji način i s koliko argumenata tj. informacija ćemo ga opisati, što osim geodetsko-prostornog podatka o njemu stvara mogućnost i za širu, daljnju GIS primjenu. Upravo zato je ova tehnologija zanimljiva jer su, kao i u svakom otvorenom sustavu, mogućnosti nadogradnje ili uže specijalizacije gotovo neograničene bez obzira na tip i marku instrumenta s kojim radimo.

Osim standardizacije pravilnika o detaljnoj izmjeri, u kojem ne treba isključivo zahtijevati opažanje s postojeće poligonske i linijske mreže (Macarol, 1950), već liberalizirati razvijanje vlastite poligonske mreže između postojećih točaka geodetske osnove, uz adekvatnu stabilizaciju, ovakva tehnologija pruža Državnoj geodetskoj upravi priliku i da iznađe bazu sustava predaje geodetskih elaborata u digitalnom obliku, čiji tijek izmjere je relativno lako nadzirati i čija bi topološko-topografska kvaliteta zadovoljavala suvremene GIS kriterije te tako više i bolje istaknula i našu, geodetsku, djelatnost kao važnu kariku u lancu GIS-a.

LITERATURA i PROGRAMSKA PODRŠKA:

Crawford, W. G. (1995.): Construction Surveying and Layout. Creative Construction Publishing, Inc., West lafayette, Indiana

Ćulav, B.; Gradečak, B. (1995): GEOMAX. Računalni program, Zagreb

Leica (2001): TC 1101L -   technische specifikazion. Službena stranica tvrtke Leica na internetu - http:\\www.leica.com -  Herbrugg, Switzerland.

Macarol, S. (1950.): Praktična geodezija. Tehnička knjiga, Zagreb

Mareković, M. (1996): GeoMIR i GisMIR. Računalni programi, Hallein

Tadić, F. (1965.): Geodezija. Udžbenik građevinskohg fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Šljivarić, M. (1997.): Geomatica Croatica. Računalni program, Zagreb

Živković, I. (1974.): Topografski planovi. Naučna knjiga, Beograd

### ADVANCES OF ENCODED DETAIL SURVEY

Marko Džapo, Mirko Ivošević, Zlatko Lasić, Marko Šljivarić

Abstract: Differently from our western neighbors Austria and Slovenia, technology shown below is still very rarely used or its usage is limited only as partial and not standardized solutions. Along with the classic tachymetric technologies, comparative solutions independent from instrumental producers are suggested as adequate exchange for classic methods of polar and perpendicular detail surveys.  While solutions of nowadays-photogrammetric observations are optimal data source for topographic maps and while GPS technology is taking leadership in base-points production, encoded detail survey is rational and quality method for making cadastral and technical charts in digital form. As a different method from collecting data by scanning and digitizing from old charts, mentioned technology produces one completely new and independent database, which is still comparable for analysis to old one and which could serve as additional and control source to old database, as well as the refreshment way of whole cadastral-geodetic system by new kind of thinking, much closer to modern world technology trends.

Keywords: encoding, tachymetry, detail survey, chart production.

# Footnotes

S doc. dr. sc. Marko Džapo, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb

Mirko Ivošević, dipl. inž. geodezije, MJERNIK-ZAGREB d. o. o., Budakova 17, Zagreb

doc..dr.sc. Zlatko Lasić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb

mr.sc. Marko Šljivarić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb