ELEKTROKEMIJSKA REDUKCIJA SELENA(+4) U PRISUTNOSTI RODIJA(+3)

ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF SELENIUM(+4) IN THE PRESENCE OF RHODIUM(+3)

MARINA ZELIĆ

Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb; zelic@rudjer.irb.hr

UVOD

Dugi niz godina tragovi selena(+4) u vodenim otopinama (i priro- dnim uzorcima) određivani su na živinoj elektrodi katodnom aku- mulacijom s otapanjem. Akumulirao se (kao prvi produkt elektro- dne reakcije) slabo topljivi HgSe ili Cu2Se (ako je  otopini dodana dovoljna količina Cu2+) i mjerio signal koji odgovara redukciji tako stvorenog depozita. Prije desetak godina, međutim, u jednom je (vrlo optimistički intoniranom) radu [1] opisano mjerenje koje se bazira na (pretpostavljenoj) akumulaciji Rh2Se3. Tako modificirana metoda, zbog visoke je osjetljivosti, djelovala vrlo obećavajuće, ali se njena primjena u kasnijoj literaturi spominje samo jednom [2] i to u bitno drugačijem svjetlu. Umjesto jednog opažena su dva sig- nala, odziv se pokazao vrlo osjetljivim na prisutnost kloridnih iona, a sve je skupa opisano kao neka vrsta katalitičkog procesa. Direktni dokazi pretpostavljenih elektrokemijskih reakcija, kao ni u prvom slučaju, nisu dani, a optimizam je bio mnogo slabije izražen.

U spomenuta dva rada kao najpovoljniji elektroliti spominjale su se otopine sumporne [1] i klorovodične kiseline [2] uz napomenu da su u perkloratnoj sredini rezultati lošiji. Kako su se raniji vlastiti zaključci bazirali na voltametrijskim mjerenjima u 0.1 mol/L HClO4 (uz dodatak Cu2+ [3] ili bez njega [4]) bilo je zanimljivo utjecaj otopljenog rodija ispitati baš u ovom mediju. Kao tehnika je odabrana pravokutnovalana voltametrija zbog njene osjetljivosti na  karakter elektrodnog procesa i dobro razvijenu prateću teoriju. (Spomenuti literaturni rezultati [1,2] dobiveni su uglavnom voltametrijom s linearnom promjenom potencijala.)

EKSPERIMENTALNI DIO

Za pripremu otopina korišteni su Na2SeO3·xH2O, RhCl3·xH20, koncentrirana HClO4 i redistilirana voda. Svi rezultati dobiveni su na elektrodi tipa statična živina kap (PAR 303) uz platinsku žicu kao protuelektrodu i referentnu Ag/AgCl (zasićeni NaCl) elektrodu. Polarografski analizatori bili su PAR 384B i BAS 100A.

REZULTATI

Dodatak malih količina Rh(+3) zaista povećava osjetljivost metode u usporedbi s rezultatima dobivenim uz Cu(+2) ili bez “stranih” metala. Nakon akumulacije dobivaju se dva signala ( na  - 0.75 i   -1.1 V). Čitav odziv sličan je onom koji se obično opaža pri mjerenjima različitih sumpornih spojeva u prisutnosti iona kobalta, nikla, željeza ili platinskih metala, što nije neobično kad se uzme u obzir sličnost između sumpora i selena. Kod sumpornih spojeva (od sulfida do metalotioneina) rezultati se interpretiraju u smislu katalitičkih procesa premda ni danas, nakon mnogo godina primjene, ne postoji slaganje o (elektro)kemijskim reakcijama koje iza svega stoje.

U sustavu Se(+4) – Rh(+3) pozitivniji signal odgovara potpuno ireverzibilnom procesu, što slijedi iz oblika “gornje” i “donje” struje u pravokutnovalnoj voltametriji, koje čak i pri frekvenciji od 5 s-1 “gledaju” u istom smjeru. Produžena akumulacija rezultira porastom tog signala i njegovim pomakom prema negativnijim potencijalima što na prvi pogled upućuje na redukciju iz adsorbiranog (ili “istaloženog”) stanja. Ovisnost o koncentraciji selena(+4) u otopini - do 20 nmol/L - nije pravac koji ide kroz ishodište već sve skupa djeluje kao dio sigmoidalne krivulje čiji plato nije dostignut. Negativniji (i viši) signal nakon linearnog dijela dostiže struju zasićenja već pri koncentraciji od oko 10 nmol/L (pri  frekvenciji od 100 s-1, akumulaciji od 60 sekundi i koncentraciji Rh(+3) od 8 μg/L) što je prikazano na slici 1. Ovaj tip ovisnosti osim kod adsorpcijskih pojavljuje se i kod katalitičkih procesa gdje se ovisnost struja - koncentracija formalno može opisati Langmuirovom izotermom.

Da sve skupa nije nimalo jednostavno vidi se po ovisnosti visine i  potencijala obaju vrhova o primijenjenoj frekvenciji. Dok kod pozitivnijeg obje vrijednosti pokazuju sigmoidalnu ovisnost o f, kod negativnijeg struja porastom frekvencije prvo pada gotovo do nule, a zatim ponovo raste. Strogo uzevši niti jedna od navedenih ovisnosti ne uklapa se u teoriju premda je sličan utjecaj brzine na visinu signala  opažen (u voltametriji s linearnom promjenom potencijala) u sustavu cistein – Fe(+2) pri višem pH i negativnijem potencijalu [5]. Očigledno je da se dublji uvid u karakter elektrodnog procesa može dobiti samo dodatnim mjerenjima.

Slika 1. Ovisnost visine prvog (○) i drugog signala (●) o koncentraciji selena(+4) u otopini

S praktične strane tj. uzimajući u obzir moguću primjenu metode za određivanje tragova selena u prirodnim uzorcima kao problem se pojavljuje nalaženje uvjeta pod kojima se ovisnost struje o koncent-raciji može prikazati pravcem kroz ishodište. Osim toga, pri višim se razinama otopljenog rodija prvi, dobro definirani signal, smanjuje i nestaje. Kod drugog, međutim, njegov položaj na uzlaznom dijelu osnovne struje donekle otežava točno očitavanje  visine.

LITERATURA:

1.	J. Wang and J. Lu, Anal. Chim. Acta 274(1993)219-224.

2.	B. Lange and C. M. G. van den Berg, Anal. Chim. Acta 418(2000) 33-42.

3.	M. Zelić and M. Branica, Electroanalysis 2(1990) 455-462.

4.	M. Zelić, L. Sipos and M. Branica, Croat. Chem. Acta 58(1985)43-55.

5.	M. Heyrovsky and S. Vavřička, Electroanalysis 11(1999)653-655.

ABSTRACT

Electrochemical reduction of selenium(+4) on mercury electrode was studied in the presence of rhodium(+3) using perchloric acid (0.1 mol/L) as a basic electrolyte. At a relatively low rhodium concentration (8μg/L) two signals were obtained in square wave voltammetry. They are both higher than the peak, which corresponds to the same solution without rhodium.

Atypical dependence of the peak height and potential on square wave frequency, selenium concentration etc. prevents the deeper insight into the character of the electrode processes, which are both  totally irreversible.

From the practycal point of view the problem is current concentration relationship which is (mainly) nonlinear and the corresponding curve(s)  do(es) not pass through the origin.