SINTEZA POLI(orto-ETOKSIANILINA) IZ OTOPINA SUMPORNE I FOSFORNE KISELINE

SYNTHESIS OF POLY(ortho-ETHOXYANILINE) FROM SULPHURIC AND PHOSPHORIC ACID SOLUTIONS

Marijana Kraljić-Roković, Ljerka Duić

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

Poli(orto-etoksianilin)(POEA) je vodljivi polimer, derivat polianilina, koji kao i polianilin egzistira u tri osnovna oksidacijska oblika (LE-leukoemeraldin, EM-emeraldin i PG-pernigranilin) od kojih je najstabilniji emeraldinski oblik. Jedna od primjena polianilina je upotreba kod zaštite metala od korozije. Publiciran je niz radova [1, 2] u kojima je polianilin sintetiziran na površini mekog ili nerđajućeg čelika. Pokazalo se da poli(orto-etoksianilin) pruža dobru zaštitu čeliku od procesa korozije [3].

Upravo zbog toga u ovom radu je proučavana sinteza poli(orto-etoksianilna) na uzorku nerđajućeg čelika iz sumporno i fosforno kisele otopine. Sinteza je provođena iz 0,5 moldm-3 orto-etoksianilina u 1,5 mol dm-3 H2SO4 ili 3 mol dm-3 H3PO4 u granicama potencijala od –400 mV do 1200 mV uz =50 mV s-1. Za usporedbu sinteza je provođena i na Pt elektrodi uz iste uvjete sinteze, ali uz početni potencijala –200 mV. Utvrđeno je da je sinteza POEA u fosfornoj kiselini sporija u odnosu na sintezu u sumpornoj kiselini. Također je utvrđeno da je sinteza znatno sporija na podlozi od nerđajućeg čelika u odnosu na Pt. Brzina rasta sloja je računata kao promjena količine naboja ispod strujnog vrha A (QA) u ovisnosti o broju ciklusa sinteze (N).

Utvrđena su tri područja formiranja sloja (područje I, područje II i područje III). Područje I odgovara nukleaciji polimernog sloja i tu je uočena najveća razlika u brzini rasta na Pt i na nerđajućem čeliku. Usporeni početni rast pripisuje se otežanom stvaranju nukleusa POEA na uzorku nerđajućeg čelika i to, vjerojatno, zbog prisutnosti oksida. Područje II je područje rasta polimera na već formiranom sloju, gdje su brzine rasta na Pt i nerđajućem čeliku sličnije. Slično ponašanje je dobiveno kad je ispitivan polianilin [1]. U slučaju POEA u području III, kako na Pt tako i na čeliku, brzina rasta se ponovno usporava. Može se zaključiti da je broj centara preko kojih raste polimerni sloj smanjen. Ovakvo ponašanje nije uočeno kod polianilinskih slojeva [1]. Naglo usporenje rasta s vremenom u području III onemogućava nam sintezu debljih slojeva POEA što je bilo moguće u slučaju polianilina.

[1] M. Kraljić, Z. Mandić and Lj. Duić, Corr. Sci. 45 (2003) 181-198.

[2] G. M. Spinks, A. J. Dominis, G. G. Wallace, D. E. Tallman, J. Solid State Electrochem. 6 (2002) 85-100.

[3] M. Kraljić, Magistarski rad, Zagreb, 2001.