PROCJENA PREŽIVLJENJA KOŽNIH REŽNJEVA POMOĆU IR TERMOGRAFIJE

Dražen Shejbal* mr. sc., Petar Drviš* mr. sc., Srećko Švaić** prof. dr. sc.,

Ivanka Boras** doc. dr. sc., Mirela Šuša** dipl. ing., Boris Pegan* prof. dr. sc., Livije Kalogjera* prof. dr. sc.

* Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, KB Sestre milosrdnice, Zagreb

** Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Adresa: Dražen Shejbal, Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, KB Sestre milosrdnice, Zagreb 10 000, Vinogradska ulica 29

Telefon: 091 1 515 929, fax 01 3 768 293

Mail: dr.azen@vip.hr,

SAŽETAK

Kožni režnjevi služe kao nadomjestak manjku tkiva u plastično rekonstruktivnoj kirurgiji. Jedan od ključnih ciljeva rekonstrukcije režnjem je njegovo cjelovito preživljenje, što sam operativni zahvat čini funkcionalno i estetski uspješnim. Djelomično ili potpuno odumiranje režnja najčešći je uzrok neuspjeha ovakovog zahvata. Postoje pripravci i metode koji poboljšavaju postotak preživljenja režnja. Cilj rada bio je ispitati utjecaj lijekova na preživljenje nasumičnih kožnih režnjeva . Nasumični kožni režnjevi odignuti su na leđima štakora, potom šavima vraćeni nazad u ishodišno ležište preko gel foam trake natopljene mitomicinom, kapsaicinom, metilprednizolonom i BPC 157 pentadekapeptidom. Životnje su podijeljene u četiri eksperimentalne skupine, a u kontrolnoj, petoj, korištena je 0,9% fiziološka otopina. Procjena preživljenja vršena je termokamerom. Statistički značajno preživljenje (p< 0.05) postignuto je u metilprednizolon i BPC 157 skupini. Metilprednizolon i pentadekakpetid BPC 157 korišteni jednokratno lokalno statistički značajno poboljšavaju preživljenje nasumičnih kožnih režnjeva. IR termografija izvrsna je metoda u procijeni vitaliteta kožnog režnja.

UVOD

Upotreba termokamere u kliničkoj i eksperimentalnoj medicini

Upotreba termokamere u medicini doživjela je svoj najveći uspon sedemdesetih godina prošlog stoljeća kada se termografijom služilo u dijagnostici tumorskih bolesti dojke, apscesa mekih tkiva, krvožilne insuficijencije okrajina i u nekih reumatskih bolesti [1]. Potom termokamera kao dijagnostičko sredstvo pada u zaborav. Poboljšanjem razlučivosti termokamere, uvođenjem dinamičke termografije i usavršavanjem računalnih programa termokamera danas ponovno postaje dijagnostičko sredstvo kod procjene debljine eshare opekotina [2], prohodnosti krvnih žila u kardiokirurgiji [3], lociranje perforatornih krvnih žila u plastično rekonstruktivnih režnjeva [4], procijeni vitaliteta desni u stomatologiji [5], sindroma naprezanja u sportskoj medicini [6], procjeni vitaliteta režnjeva u rekonstruktivnoj kirurgiji [7,8] i kao dijagnostičko sredstvo u nistagmologiji [9,10]. Bitna razlika naspram prvog zlatnog doba je da termokamera današnjim eksperimentalnim radovima  prestaje biti samo jednodimenzionalna metoda oslikavanja temperature ljudske kože, već kombinacijom višesmjernog vektorskog snimanja, dinamičke termografije i složene računalne obrade uspjeva slojevno locirati procese u tkivu. Razvija se i metodologija koja kombinira mjerenje otpora tkiva i termografsko snimanje za dijagnostiku tumorskih bolesti dojke [11,12,13]. Termografija je također zahvalna metoda u ispitivanju odnosa živog tkiva i nežive tvari, što nalazi svoju upotrebu kod umjetnih usadaka [14].

Danas nema sigurne i standardizirane metode za dijagnostiku vitalnosti plastično rekonstruktivnih režnjeva. Koristi se fotopletizmografija zelenog svijetla ( mjeri se spektar isijavanja hemoglobina eritrocita), laser Doppler mjerenje protoka kroz krve žile, puls oksimetrija,  PH metrija i termografija. Sve su metode neetablirane, i praktički najupotrebljavanija je iskustvena metoda: ispekcijom, dakle gledanjem [15,16].

Termografija u eksperimentalnoj medicini izvrsna je metoda procjene i kvantificiranja razlučivosti živog naspram neživog tkiva, ishemijskih promjena, utjecaja implanata i vanjskih energetskih umjetnih izvora na promjene temperature tkiva, te procjene utjecaja toplinskih i laserskih kirurških instrumenata na tkivo [17, 18].

Preživljenje kožnih režnjeva u plastičnorekonstruktivnoj kirurgiji

Režanj je dio tkiva odstranjen iz svog prirodnog anatomskog okružja i preseljen na drugi dio tijela. Pri tom može imati vezu s svojim primarnim anatomskim sijelom, kroz koji dobiva prehranu ili se može sasvim odvojiti te ponovno presaditi u novu anatomsku lokaciju. Ukoliko ostane vezan za anatomsko ishodište, može se planirano uzeti režanj s žilom hranilicom, što podrazumjeva dobro poznavanje anatomskih odnosa ili prethodno prepoznavanje toka žile hranilice navedenog područja. Režanj se može uzeti i nasumično, tada računamo na prehranu iz hvatišta za anatomsko ishodište te na prehranu difuzijom i preko naknadno uraslih kapilara u anatomskom ležištu. Nasumični režanj je dakle manje idealan no lakše dostupan i tehnički izvodiv, te stoga široko upotrebljavan u plastično rekonstruktivnoj kirurgiji.  Odumiranje, gubitak vitalnosti režnja, najčešći je razlog neuspjeha kod kirurških zahvata s upotrebom režnja.

Danas se istražuje  upotreba više raznih metoda i lijekova u poboljšanju preživljenja nasumičnog režnja. Kapsaicin je spoj koji se normalno nalazi u ekstraktu chili paprike i daje mu ljutinu. Ima višestruk utjecaj na tkivo na koje se primjeni lokalno, uglavnom preko smanjenja koncentracije neuropeptida odgovornih za senzoneuralno provođenje i utjecaj na lokalne faktore rasta. Utjecaj na preživljenje režnjeva je po dosadašnjim studijama kontroverzan, a termokamera nije korištena u procjeni preživljenja režnja [18,19,20,21].

Metilprednizolon je kortikosteroid, spada u grupu lijekova široko korištenih u medicini u svim pripravnim oblicima. Na tkivo djeluje preko kortikosteroidnih receptora, utjecajem na upalne medijatore i oslobađanje faktora rasta. Začudno je malo eksperimentalnih radova o utjecaju kortikosteroida na preživljenje režnjeva [22].

Mitomicin je je spoj koji ima antifibrotičko djelovanje, sprečava prekomjerno ožiljavanje tkiva, a pentadekapetid BPC-157 novije je izoliran spoj iz sluznice želuca s višestrukim djelovanjem na poboljšano cijeljenje tkiva. Eksperimenti s ta dva spoja i preživljenjem režnjeva nisu rađeni [23,24,25].

METODE

Po dozvoli etičkog komiteta 50 ženki Wistar štakora težine 200 do 250 g svrstano je u pet skupina, 4 eksperimentalne i jednu kontrolnu. Svim štakorima obrijana su leđa, gdje se odignuo kožni režanj, dužine 10 cm a širine pripoja baze 2 cm ( Ilustracija 1).

Ilustracija 1. iscrtavanje i odizanje kožnog nasumičnog režnja štakora

Između kože režnja i mišićja leđa umetnula se gelatinozna traka ( Gel foam) natopljena s 0,9 % fiziološkom otopinom u kontrolnoj skupini, a s metilprednizolonom (30 mg/kg), kapsaicinom (2%), mitomicinom (0,2 mg/ml) i pentadekapeptidom BPC 157 (0,2 mcg) u eksperimentalnim skupinama. Režanj je potom sašiven na prvotnu anatomsku poziciju. Mjerila se dužina preživljenog režnja 7 dana po odizanju. Procjena preživljenja režnja vršena je pomoću ThermaCAM SC2000 ( Ilustracija 2, 3. ).

Ilustracija 2. mjerenje dužine vitalnosti režnja. Vidi se vitalni ( bliže repu) i odmrli ( oko 2/3) dio režnja

Ilustracija 3. termografska slika režnja

Kompjuterska analiza vitalne površine vršena je s ThermaCAM Researcher 2002, histogramom a kog se isčitavao pad temperature režnja, a ukoliko je granica vitalnosti i nekroze bila nepravilna histogram se očitavao na pet paralelnih linija, potom je iz njih izračunat prosjek. Statistička analiza vršena je pomoću  Mann Whitney testa.

REZULTATI

Režnjevi s lokalno apliciranim metilprednizolonom i BPC-157 pentadekapeptidom imali su statistički značajno veće preživljenje od kontrolne grupe tretirane s fiziološkom otopinom s p vrijednošću manjom od 0.05. Lokalna aplikacija kapsaicina i mitomicina nije u preživljenju režnja imala statistički značajne razlike naspram kontrolne skupine ( Ilustracija 4.)

Ilustracija 4. preživljenje režnjeva po grupama, u milimetrima. MP: metilprednizolon, BPC: pentadekapeptid BPC-157, CONT: kontrola, CAPS: kapsaicin, MIT: mitomicin, cont: kontrolna skupina, exp: eksperimentalne skupine

RASPRAVA

Upotreba kožnih režnjeva u plastično rekonstruktivnoj kirurgiji zbog povećanih estetskih i funkcionalnih kriterija raste, no nema etabliranih smjernica upotrebe farmakoteraijskih metoda koje bi poboljšavalo njihovo preživljenje. Ovim eksperimentom pokazano je plauzabilno djelovanje metilprednizolona i BPC-157 na preživljenje nasumičnog kožnog režnja, što bi uz daljnju ekperimentalnu doradu otvorilo terapijske opcije i za kliničku primjenu. Termografski model koji je ovdje upotrebljen također pruža smjernice za dalji rad o upotrebi kamere u ocjeni vitaliteta režnja. Moguća klinička implikacija bila bi procjena ugroženosti režnja nekrozom, u slučaju kada se režanj može spasiti dodatnim terapijskim opcijama, a osobito ako bi njegovo propadanje bitno ugrozilo ishod operativnog postupka.

ZAKLJUČAK

Lokalno aplicirani metilprednizolon i pentadekapeptid BPC-157 statistički značajno poboljšavaju preživljenje nasumičnog kožnog režnja leđa štakora. Kapsaicin i mitomicin ne poboljšavaju preživljenje režnja. Termografski prikaz uz dodatnu računalnu obradu uspješan je način prikaza vitaliteta kožnog režnja.

BIBLIOGRAFIJA

1. Heine B., Die Tele-Thermographie in der medizinischer diagnostic. Labor med, 3:217, 1978.

2. Kaczmarek M, Nowakowski A, Renkielska A ., Rating burn wounds by dinamic thermography, Quantitative infrared thermography international conference, Reims, 2000, str. 376-379

3. Mohr FW, Falk V, Philippi A, autscbach R, Kreiger H, Diegeler A, Dalichau H., Intraoperative assesment of internal mammmary artery bypass graft patency by thermal coronary angiography, Cardiovasc surg. 2(6):703-710, 1994.

4. Chijiwa T, Arai K, Miyazaki N, Igota S, Yamamoto N., Making of a facial perforator map by thermography. Ann Plast Surg; 44:596-600, 2000.

5. Barnett ML, Gilman RM., Computer based thermal imaging of human gingiva, J. Periodontol 60:628-633, 1989.

6. Koprowski  R, Wrobel Z, Konik H, Olex D., Diagnosis of the effectiveness of streching exercises by means of the analysis of termovisual images, Quantitative infrared thermography international conference, Zagreb, 2002, str. 141-142

7. Bradford CR., Flap monitoring, Facial pastic surgery, 1(12): 19-21, 1996.

8. Bulstrode NW, Wilson GR, Inglis MS.,  No-touch free-flap temperature monitoring, Br J Plast Surg., 55(2):174, 2002.

9. Kitamura K, Ishida T, Kaminaga C, Haga M, Miyata M, Nomoto Y, Suzuki T., Infrared/video ENG recording of positional nystagmus in subjects with peripheral vestibular disease, Acta Otolaryngol Suppl, 520 (2):430-3, 1995.

10. Ichijo H, Ichinohe M, Usami S, Shinkawa H., Observation of positional nystagmus with infrared CCD camera, Acta Otolaryngol Suppl.520 (2):366-8, 1995.

11. Zavisek M, Drastich A, Sandera J:, Quantitative Thermography in Breast Cancer Detection, Quantitative infrared thermography international conference, Von Karman institute for fluid dynamics, Bruxelles, 2004.

12. Nowakowski A., Comparison of thermal and electrical tomography in medicine, Quantitative infrared thermography international conference, Von Karman institute for fluid dynamics, Bruxelles, 2004.

13. Parisky YR, Sardi A, Hamm R, Hughes K, Esserman L, Rust S, Callahan K., Efficacy of computerized infrared imaging analysis to evaluate mammographically suspicious lesions, AJR Am J Roentgenol.180:263-9, 2003.

14. Pau HW, Sievert U, Wild W., Thermography of the skin covering a cochlear implant - temperature as an indicator for blood circulation, Laryngorhinootologie, 82(9):615-9, 2003.

15. Cho BC, Shin DP, Byun JS, Park JW, Baik BS., Monitoring flap for buried free tissue transfer: its importance and reliability, Plast. Reconstr. Surg. 110:1249-1250, 2002.

16. Futran ND, Stack BC, Hollenbeak C, Scharf JE., Green light photopletismography monitoring of free flaps, Arch otolaryngol head neck surg, 126:659-662, 2000.

17. Koteles GJ, Benko I, Nemeth G., Use of termography in diagnosis of local radiation injuries. Health Physics, 74:264-265., 1998.

18. Eisenbeis W, Marotz J, Schrade JP. Reflection-optical multispectral imaging method for objective determination of burn depth., Burns, 25:697-704, 1999.

18. IinumaT,SawadaY. Topical application of capsaicin and flap survival., Br J Plast Surg 49:319-20, 1996.

19. Miawaki T, Jackson IT, Bier UC, Andrus L, Williams F, Bradford M.,  The effect of capsaicin ointment on skin for the survival of a cutaneous flap. Eur J Plast Surg, 24:28-30, 2001.

20. Chang CC, Maruyama Y, Inomata K. Increased flap survival after sensory denervation with capsaicin accompanied by delay., J Reconstr Microsurg, 6(1):29-33, 1990.

21. Westin M, Heden P. Sensory denervation with capsaicin does not influence the critical ischemia time in rat island flaps. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 23:173-6, 1989.

22. Saray A, Can B, Sevin K., Effects of methylprednisolone on the viability of experimental flow-through venous flaps, J Reconstr Microsurg, 18:615-22, 2002.

23. Demir T, Turgut B, Akyol N, Ozercan I, Ulas F, Celiker U., Effects of amniotic membrane transplantation and mitomycin C on wound healing in experimental glaucoma surgery, Ophthalmologica, 216:438-42, 2002.

24. Rahbar R, Jones DT, Nuss RC, Robertson DW, Kenna MA, McGill TJ, Healy GB. The role of Mitomycin in the prevention and treatment of scar formation in the pediatric aerodigestive tract, Arch Otolaryngol Head Neck Surg., 128: 401-406, 2002.

25. Sikiric P, Seiwerth S, Mise M, Staresinic M, Bedekovic V, Zarkovic N, Borovic S, Gjurasin M, Boban-Blagaic A, Blagaic L, Rucman N, Anic T., Corticosteroid-impairment of healing and gastric pentadecapeptide BPC-157 cream in burned mice, Burns, 29: 323-334, 2003.