Vlatko Vučetić, prof.,  Martina Čanaki, prof., Vesna Babić, mr.sc.

PRIMJENA ELEKTONSKOG SUSTAVA MJERENJA VREMENA

U NASTAVNOM PROCESU

# UVOD I PROBLEM

Primjena novih naprava u bilo kojem segmentu kineziologije, posebice edukacije, u cilju su povećavanja efikasnosti nastavnog procesa, kontrole optimalnog rasta i razvoja, unapređenja zdravlja, te sprečavanje poremećaja izazvanih izbjegavanjem prakse vježbanja (Findak, Metikoš, Mraković, Neljak, 1996.). Važnost dijagnostike stanja motoričkih sposobnosti i zdravstvenog statusa učenika u školskoj praksi je neupitna.

U školskoj i sportskoj praksi primjenjuju se različiti sustavi za precizno mjerenje brzine. Postoje sustavi namjenjeni mjerenju vremena potrebnom za savladavanje određenog puta, te sustavi namjenjeni mjerenju brzine izvođenja pojedinog ili serije pokreta. U sportu se pri mjerenju vremena potrebnog za savladavanje nekog puta (sprint na 20 ili više metara i sl.) najčešće primjenjuje sustavi fotostanice.

Sustav fotostanica, kao mjerni instrument, omogućava izrazito preciznu registraciju vremena koje je ispitaniku potrebno da stigne od točke A do točke B u prostoru. Sastoji se od tri ili više pari fotostanica s pratećim tehničkim sredstvima (prijenosno računalo, stativi, kablovi, konektori i sl.). Fotostanice djeluju na principu paralelno spojenih predajnika i prijemnika, gdje jedna fotostanica iz para emitira signalni snop, a druga registrira njegov prijam. Sustav bilježi vrijeme proteklo od startnog signala do presijecanja infracrvene zrake koje odašilje i prima par fotostanica. (Krističević, Hraski, 1999.).

Trenutno stanje u školstvu da se kasni u primjeni novih tehničkih i tehnoloških dostignuća nije razlog da se ne potraže mogućnosti primjene istih.

Informatizacija u svim segmentima školstva pa tako i u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi je neophodna, a ovaj rad je samo primjer mogućeg unapređenja nastavnog procesa u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi.

# CILJ RADA

Cilj ovog rada je bio prikazati višestrane prednosti upotrebe elektronskog sustava za mjerenje vremena u provođenju nastavnog procesa.

# METODE RADA

  - UZORAK ISPITANIKA

Istraživanje je provedeno na uzorku od 126 učenika, odnosno 56 učenika i 70 učenica V do VIII razreda osnovne škole Bartol Kašić I .

  - UZORAK VARIJABLI

Učenicima su izmjerene dvije antropometrijske karakteristike, visina (VIS) i masa tijela (TEZ). Eksplozivna snaga tipa brzine procjenjena je trima komponentama – osim krajnjeg rezultata trčanja na 20 metara pračeni su i prolazi na 5 i 10 metara. No s obzirom da su isti parametri mjereni ručno i elektronskim sustavom fotostanica, analiza sadrži šest varijabli. Prolaz na 5 m, 10 m i krajnji rezulta, rezultat na 20 m mjeren uz pomoć elektronike - (B5EL, B10EL,B20EL) i iste tri varijable dobivene temeljem mjerenja uz pomoć ručne štoperice (B5ST, B10ST, B20ST).

  - METODE OBRADE PODATAKA

Standardnim statističkim postupcima izračunati su osnovni deskriptivni parametri varijabli:: aritmetička sredina (AS), standardna devijacija (SD), raspon (R), minimalna (MIN) i maksimalna vrijednost (MAX) rezultata. Svi parametri zasebno su prikazani za rezultate dobivene elektonskim i ručnim mjerenja vremena u svakoj od navedenih varijabli (prolazi na 5 i 10 metara te krajnjeg rezultata na 20 metara).

Statistička značajnost razlike između rezultata ručnog i elektonskog mjerenja analizirana je primjenom Studentovog t-testa za zavisne uzorke.

Obrade podataka provedene su upotrebom statističkog paketa Statistica for Windovs 6.0 Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  - NAČIN PROVOĐENJA MJERENJA

Na redovnom satu TZK, kao jedna od nastavnih tema uvrštena je tema - trčanje na 20 m iz visokog starta. Prije početka nastavnog sata u dvorani su postavljene oznake, zaljepljene su linije (dužine 1 m) za start i cilj na 20 m od starta, te oznake za prolaz na 5 m i 10 m. U ravnini startne linije postavljeno je prijenosno računalo, startni signal, te centralna jedinica sa ostalom potrebnom hardverskom opremom, a u ravnini 5 m, 10 m i u ciljnoj ravnini postavljene su sustavi fotostanica.

Učenicima je najavljeno i objašnjeno da će zadatak izvoditi tri puta i da trebaju nakon zvučnog signala istrčati 20 m iz pozicije visokog starta punom brzinom, pri čemu će im biti mjereni prolazi na 5 i 10 m te krajnji rezultat na 20 m.  Nakon toga je svim učenicima objašnjen princip rada elektronskog sustava fotostanica. S obzirom da zbog jednostavnosti programskog paketa i cijelog elektronskog sustava fotostanica sustavom mjerenja mogu upravljati već i učenici V razreda, u cijelom procesu provođenja nastavne teme cijelo vrijeme aktivno mogu sudjelovati i učenici, a nastavnik se može posvetiti i ostalim nastavnim temama.

No, ovom prilikom zbog vjerodostojnosti rezultata u istraživanju, mjerenje je proveo tim iskusnih mjerioca Sportsko dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz svesrdan angažman svih učenika na tom radnom mjestu.

Istovremeno sa startnim signalom elektronskog sustava za mjerenje vremena, od strane mjerioca uključivana je i ručna štoperica. Prolazom učenika kroz markirane oznake na 5, 10 i 20 metara štopericom su mjerena vremena i rezultati su naknadno upisivani u ranije pripremljne formulare. Istovremeno su i sa zaslona računala očitavani rezultati dobiveni elektronskim mjerenjem vremena.

- REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati ručnog i elektronskog mjerenja vremena u testu trčanja na 20 metara, te mjerenja prolaza na 5 i 10 metara na istom testu kod učenika V do VIII razreda osnovne škole prikazani su u tablici 1.

Tablica 1. Osnovni deskriptivni parametri pračenih varijabli

|  | UČENICI | UČENICE |
| --- | --- | --- |
|  | AS | MIN | MAX | R | SD | AS | MIN | MAX | R | SD |
| VIS | 159,31 | 134,70 | 184,80 | 50,10 | 11,71 | 160,34 | 140,30 | 177,20 | 36,90 | 8,34 |
| TEZ | 50,69 | 32,00 | 78,00 | 46,00 | 12,25 | 50,81 | 28,00 | 68,00 | 40,00 | 9,57 |
| B5MEL | 1,60 | 1,28 | 1,83 | 0,55 | 0,14 | 1,66 | 1,39 | 1,97 | 0,57 | 0,14 |
| B10MEL | 2,42 | 2,11 | 2,77 | 0,66 | 0,17 | 2,55 | 2,19 | 3,04 | 0,85 | 0,17 |
| B20MEL | 3,94 | 3,29 | 4,69 | 1,40 | 0,28 | 4,16 | 3,61 | 4,86 | 1,24 | 0,27 |
| B5MST | 1,65 | 1,28 | 1,95 | 0,67 | 0,13 | 1,74 | 1,50 | 1,98 | 0,48 | 0,12 |
| B10MST | 2,45 | 1,95 | 3,02 | 1,07 | 0,19 | 2,57 | 2,31 | 2,92 | 0,60 | 0,16 |
| B20MST | 4,00 | 3,20 | 4,78 | 1,58 | 0,33 | 4,22 | 3,71 | 4,96 | 1,25 | 0,30 |

Iako su ručno mjerenje provodili iskusni mjerioci Sportsko dijagnostičkog centra, dobivene su statistički značajne razlike između rezultata ručnog i elektronskog mjerenja kod rezultata na prolazu na 5 metara i krajnjeg rezultata na 20 metara (Tablica 2.). Rezultati ručnog i elektronskog mjerenja prolaza na 10 metara nisu ukazali na značajnije odstupanje rezultata.

Razlike između elektronskog i ručnog mjerenja bi vjerojatno bile i veće da je ručno mjerenje proveo manje iskusan mjerioc. Obzirom da se je eksplozivna snaga tipa brzine procijenila rezultatom u testu trčanja na 20 metara, a u tom testu je svako odstupanje, pa makar ono bilo izraženo i u jednoj desetinki sekunde, izuzetno veliko i može producirati veliku grešku u zaključku o stanju te motoričke sposobnosti, očito je da se ovom testiranju treba pristupiti metodama koje grešku mjerenja svode na minimalnu mjeru.

Tablica 2. Prikaz rezultata analize razlike između rezultata dobivenih elektronskim i ručnim mjerenjem u testu trčanja učenika na 20 metara

|  | Mean | Std.Dv. | N | Diff. | Std.Dv. Dif | t | df | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B5MEL | 1,63 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| B5MST | 1,70 | 0,13 | 127 | -0,07 | 0,09 | -8,98 | 126 | 0,00 |
| B10MEL | 2,49 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| B10MST | 2,51 | 0,18 | 127 | -0,02 | 0,12 | -2,16 | 126 | 0,03 |
| B20MEL | 4,06 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
| B20MST | 4,12 | 0,33 | 127 | -0,06 | 0,15 | -4,44 | 126 | 0,00 |

Grešku kod ručnog mjerenja u ovakvim testovima, nije moguće standardizirati, odnosno ne znamo da li smo precijenili ili podcijenili stvarni rezultat a samim tim neznamo da li smo podcijenili ili precijenili stvarno razinu spomenute motoričke sposobnosti. Motorička sposobnost, znana kao eksplozivna snaga tipa brzine, je od izuzetne važnosti prilikom selekcije djece u sport ali isto tako je važan parametar u procjeni stanja općeg motoričkog statusa djece, te dobra osnovica za pračenje trenda razvoja motoričke sposobnosti tijekom rasta i razvoja.

- ZAKLJUČAK

Elektronski sustava fotostanica zbog preciznosti mjerenja vremena i jednostavnosti rukovanja nudi višestranu korist za učenike i nastavnike. Naime, mogućnost uključivanja učenika u provedbu testiranja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, kao mjerioca za računalom (edukacija i informatičko opismjenjavanje) te kao aktivnih izvođača u testu kvalitativne su prednosti primjene elektronskog sustava fotostanica. Dakako i druge komparativne prednosti kao dostupnost rezultata mjerenja, te visoka pouzdanost rezultata i višestruko preciznija procijena rezultata u testu idu u prilog korištenja suvremenijih elektronskih pomagala u nastavnom procesu.

- LITERATURA

- Findak V., Metikoš D., Mraković M., B. Neljak (1996). Primjenjena kineziologija u školstvu. Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb.

- Krističević T., Hraski Ž. (1999). Neke mogućnosti primjene fotostanica u dijagnosticiranju sportaša. U: Trener i suvremena dijagnostika, Zbornik radova 8. Zagrebački sajam sporta (ur. Ž. Hraski, B. Matković) str.51-56.

Kontakt osoba:

Vlatko Vučetić, prof

Kineziološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

E-amil: vvucetic@kif.hr

01 3658 776

098 749 232