Zorislav Soriæ, Neven Kuspiliæ, Tomislav Kišièek Marijan Habajec4

ARMIRANOBETONSKE HIDROTEHNIÈKE GRAÐEVINE ZA REGULACIJU VODNOG REŽIMA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Sažetak:

U sklopu višenamjenskog kanala Dunav-Sava izvest æe se više armiranobetonskih hidrotehnièkih graðevina. U radu se prikazuju dijelovi idejnog projekta za ustave i crpne stanice koje služe za regulaciju vodnog režima kanala. Navedene su takoðer osnovne postavke statièkog proraèuna, te kolièine betona i armature za pojedine graðevine.

Summary:

REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

FOR WATER REGULATION IN

MULTIPURPOSE DANUBE-SAVA CANAL

In the frame of the multipurpose Danube-Sava canal, many reinforced concrete water structures will be constructed. In the paper the parts of preliminary project for weirs and pump-stations are presented that serve for water regulation in canal. Basic of design with quantities of concrete and reinforcement for particular structures are given too.

Uvod

Kanal Dunav-Sava, od Vukovara do Šamca imat æe višestruku namjenu, kao što su navodnjavanje, plovidba i odvodnja. Karakteristike kanala bit æe slijedeæe: dno kanala širine 34m, vodno lice širine 58m, dok æe dubina biti 4m. Najmanji polumjer kanalskog zavoja biti æe kod mjesta Cerne i iznosit æe 700m. Pokosi kanala bit æe obloženi da bi sprijeèili eroziju od valova i struje vode. U blizini Vukovara, izmeðu 5. i 9. km od Dunava izgradit æe se nova luka, a bit æe smještena izmeðu Marinaca i Bršadina, na prostoru od oko 750 ha.

Sprijeèavanje poplave na slivu kanala osigurat æe se gravitacijskim ili mehanièkim ispuštanjem vode u Savu koritom Bosuta (kao i u sadašnjem stanju), te novom moguènošæu, gravitacijskim ispuštanjem dolinom Vuke u Dunav. Osim za sprijeèavanje poplave, plovidbu i navodnjavanje kanal æe služiti i osiguravanju biološkog minimuma u kanalu, rukavcu Bosuta kroz Vinkovce te rukavcu Bosuta kroz Vukovar. Za ostvarivanje navedenih funkcija predviðena je izgradnja 4 ustave i 2 crpne stanice. Pregled svih hidrotehnièkih graðevina na kanalu dan je na slici 1.

Ustave i crpne stanice, protoènog su kapaciteta 5 do 60 m3/s, i raznih su dimenzija. Sve imaju po 2 potporna zida i do 4 razdjelna koji odvajaju preljevna (crpna) polja. Debljine potpornih zidova (uz tlo) su 100 cm, dok su debljine razdjelnih zidova 80 i 100cm. Temeljne su ploèe debljine 100 cm.

Slika 1	Linearna skica kanala Dunav-Sava s oznaèenim mjestima hidrotehnièkih graðevina

2.	Armiranobetonske graðevine ustava i crpnih stanica

U idejnom projektu provedeni su grubi proraèuni dimenzija zidova i ploèa hidrotehnièkih graðevina ustava i crpnih stanica, te jednostavni proraèuni armature po metodi graniènih stanja nosivosti. Statièkim proraèunom je pokazano da se potporni zidovi, ako su visine preko 7m moraju sidriti zategama u tlo. Stabilnosti ustava su kontrolirane za fazu remonta, kada su prazne, na uzgon (isplivavljanje), prevrtanje i klizanje. Koeficijent sigurnosti za sve ove sluèajeve treba  iznositi najmanje 1,5. Radi sprijeèavanja opasnosti od klizanja temeljnoj ploèi veæine ustava dodana su popreèna rebra u tlu. Beton svih ustava, crpnih stanica i prevodnica je MB30, a armatura RA-400/500i MAR 500/560. Kompjutorskim programima Robot i M-Strudl raèunate su unutarnje sile i momenti savijanja kod kompliciranijih sluèajeva. Ovim programima odredila su se mjesta veæih naprezanja te proraèunala potrebna armatura. Zbog velike debljine zidova i ploèa ovih graðevina u veæini sluèajeva potrebna armatura bila je manja od propisima zahtijevane minimalne, pa se rabila minimalna armatura. Zaštitni slojevi betona do armature odabrani su izmeðu 5 i 6 cm. Raèunano je s betonom MB30 iako je zbog uvjeta trajnosti za preporuèiti veæu MB tj. MB40.

2.1	Crpna stanica Vuka

Crpna stanica Vuka služi osiguravanju minimalnog protoka vode u rukavcu Vuke koji prolazi kroz Vukovar. Sastoji se od 1 dilatacije, a ima vanjske dimenzije: duljina 23.0m, širina 5m i visine 13.5m. Zbog visine potpornih zidova bilo je potrebno predvidjeti po pet zatega na svakom zidu. Ukupna kolièina betona iznosi oko 1000m3, a armature oko 65 t. Prikaz uzdužnog i popreènog presjeka, tlocrta, te Momenata savijanja Myy dan je na slici 2.

Slika 2. 	Presjeci i tlocrt, te kompjutorski prikaz momenata savijanja zida crpne stanice Vuka

2.2	Ustava i crpna stanica hidrotehnièkog èvora Dunav

Ustava i crpna stanica hidrotehnièkog èvora Dunav služe trostrukoj namjeni: 1. evakuaciji velikih voda kanalskog sliva u Dunav gravitacijskim putem, 2. obogaæivanju voda kanala iz Dunava gravitacijskim putem i 3. mehanièko prihranjivanje voda kanala iz Dunava (kada nije moguæe gravitacijsko). Graðevina je vanjskih dimenzija: duljina 28m, širina 37m (ustava 17m + crpna stanica 20m), a sastoji se od 5 dilatacija, Visina, tj. dubina ukopa u tlo ustave iznosi od 10.5m do 12.5m, dok je crpna stanica ukopana od 10.5m do 14.5m. Ukupna kolièina betona za ovu ustavu i crpnu stanicu iznosi oko 4900m3, a armature oko 270 t. Slika 3 prikazuje tlocrt i presjeke crpne stanice i ustave èvora Dunav.

Slika 3. 	Tlocrt i presjeci  crpne stanice i ustave  hidrotehnlièkog èvora Dunav

2.3	Ustava Bosut-nizvodno

Ustava Bosut-nizvodno služi evakuaciji velikih voda kanalskog sliva u Bosut i dalje u Savu. Graðevina se sastoji od 1 dilatacije, a ima vanjske dimenzije: duljina 12.5m, širina 16m i visine 8.5m. Ukupna kolièina betona iznosi 750m3, a armature oko 40 t. Slika 4 prikazuje tlocrt i presjek ustave Bosut-nizvodno.

2.4	Ustava Bosut Vinkovci

Ustava Bosut Vinkovci služi osiguravanju minimalnog protoka vode koritom Bosuta kroz Vinkovce. Graðevina se sastoji od 1 dilatacije, a ima vanjske dimenzije: duljina 14.0m, širina 4m i visine 8.5m. Ukupna kolièina betona za ovu ustavu iznosi oko 280m3, a armature oko 16 t. Slika 5 prikazuje uzdužni i popreèni presjek te tlocrt ustave Bosut-Vinkovci.

Slika 4. 	Tlocrt i presjek ustave Bosut-nizvodno

Slika 5. 	Uzdužni i popreèni presjek te tlocrt ustave Bosut-Vinkovci

2.5	Ustava hidrotehnièkog èvora Sava

Ustava Hidrotehnièkog èvora Sava služi obogaæivanju voda kanala gravitacijskim putem iz Save. Graðevina se sastoji od 1 dilatacije, a ima vanjske dimenzije: duljina 20,5m, širina 13m i visine 16.8m. Ukupna kolièina betona za ovu ustavu iznosi oko 1600m3, a armature oko 100 t. Slika 6 prikazuje tlocrt i uzdužni presjek ustave hidrotehnièkog èvora Sava.

Slika 6. 	Tlocrt i uzdužni presjek, te prikaz momenata savijanja zida A  ustave hidrotehnièkog èvora Sava

3.	Umjesto zakljuèka

Ostvarivanje ideje povezivanja Dunava i Save kanalskom vezom iziskuje velike inženjerske angažmane u osmišljavanju projektnih rješenja. Hidrotehnièke graðevine na Višenamjenskom kanalu Dunav-Sava spadaju u grupu netipiènih armiranobetonskih konstrukcija zbog složenih uvjeta izvoðenja te posebnih funkcionalnih zahtjeva. Idejni projekti opisanih graðevina definirali su sve nužne konstruktivne elemente bitne za njihovu izvedivost i funkcionalnost.

4.	Literatura

1.	Pršiæ, M.: Višenamjenski kanal Dunav-Sava. Hrvatske vode, Zagreb, 1996.

2.	Soriæ, Z.:  Graðevine višenamjenskog kanala Dunav-Sava, Glasnik Akademije

tehnièkih znanosti hrvatske, Vol. 5 (1) 1998., str. 3.

3.	Kuspiliæ, N., Pršiæ, M., Soriæ, Z., Habajec, M.:Idejni projekt hidrotehnièkih

graðevina Višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Graðevinski fakultet Sveuèilišta u

Zagrebu, 1997./98.

# Footnotes

Prof. dr. sc. dipl. ing. grað., Graðevinski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, Kaèiæeva 26

Doc. dr. sc. dipl. ing. grað., Graðevinski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, Kaèiæeva 26

Znanstveni novak, dipl. ing. grað., Graðevinski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu.

4 Viši pred. mr. sc. dipl. ing. grað., Graðevinski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, Kaèiæeva 26