Zorislav Soriæ, Marko Pršiæ, Franjo Veriæ, Tomislav Kišièek

ARMIRANOBETONSKE GRAÐEVINE ZA PLOVNOST

NA VIŠENAMJENSKOM KANALU DUNAV-SAVA

Sažetak:

U sklopu višenamjenskog kanala Dunav-Sava izvest æe se više armiranobetonskih hidrotehnièkih graðevina kao što su dvije brodske prevodnice sa svojim predlukama, pet ustava, jedan sifon, dvije crpne stanice i luka Vukovar. U radu se prikazuje ideje za rješenje prevodnice i njene predluke. Navedene su takoðer kolièine betona i armature za pojedine graðevine.

REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

FOR NAVIGATION IN THE MULTIPURPOSE

DANUBE-SAVA CANAL

Summary:

In the frame of the multipurpose Danube-Sava canal, many reinforced concrete hydrotech structures will be constructed. These structures are: two navigation locks with their avant ports, five weirs, one syphon, two pumping-stations anda new port of Vukovar. In the paper the parts of preliminary project for two navigation locks and their harbours are presented. Quantities of concrete and reinforcement for particular structures are given too.

1.	Uvod

Višenamjenski kanal Dunav-Sava, od Vukovara do Šamca, kada bude dovršen služit æe poljoprivredi, prometu i vodnom gospodarstvu. Njegove su tri glavne funkcije: navodnjavanje, plovidba i odvodnja. Kombinirani prijevoz željeznicom: Rijeka-Zagreb, kanalizirana Sava i kanal èine najkraæu vezu Jadranskog mora u smjeru zapadne i istoène Europe. Njime se skraæuje plovni put za 417 km u smjeru zapada i 85 km u smjeru istoka. Veæim svojim dijelom kanal prati postojeæe vodotoke: Vuku, Bosut, Bið i kanal Konjsko.

Prva zamisao o gradnji kanala zapisana je još 1737. godine. Na slici 1. prikazani su nacrti trasa kanala Dunav-Sava tijekom povijesti.

Slika 1. 	Nacrti trasa kanala Dunav-Sava tijekom povijesti na zemljopisnoj karti

Broj graðevina nužnih za funkcioniranje kanala je velik. Osim dvije brodske prevodnice trebat æe izgraditi: dva pristaništa, pet ustava, jedan sifon, dvije crpne stanice, šesnaest cestovnih i èetiri željeznièka mosta. Ukupna duljina prilaznih cesta za nove mostove iznosit æe oko 50 km. Procjenjuje se da æe ukupni iskopi za izgradnju kanala iznositi oko 50 miliona m3.

Koristi od plovidbe proizlaze iz prednosti vodnog u odnosu na željeznièki i cestovni prijevoz a mogu se svesti na slijedeæe: dulji vijek trajanja objekata, mala potrošnja energije, veæa sigurnost, manji utrošak radne snage itd. Konkurentnost roba na svjetskom tržištu oèituje se i u cijeni u kojoj su, osim ostalog, ugraðeni i troškovi prijevoza. Troškovi prijevoza u Njemaèkoj po toni prevezene robe po jednom kilometru iznose za rijeèni promet 4, željeznièki 14 a cestovni 24 pfeninga, pa se iz toga može vidjeti opravdanost gradnje i ureðenje plovnih puteva.

Usvojena trasa kanala Dunav-Sava duljine 61.4 km prikazana je na slici 2.

Slika 2 	Karta usvojene trase kanala Dunav-Sava i njegovo slivno podruèje

2.	Proraèuni

Konstruktivne ideje projekta provjerene su proraèunima dimenzija zidova i temeljnih ploèa graðevina, te jednostavni proraèuni armature po metodi graniènih stanja nosivosti. Kompjutorskim programima Robot i M-Strudl raèunate su unutarnje sile i momenti savijanja kod kompliciranijih sluèajeva. Zbog velike debljine zidova i ploèa ovih graðevina u veæini sluèajeva potrebna armatura bila je manja od propisima zahtijevane minimalne, pa se rabila minimalna armatura. Zaštitni slojevi betona do armature odabrani su izmeðu 5 i 6 cm. Raèunano je s betonom MB30. Rabit æe se rebrasta armatura RA400/500 i mrežasta MAR 500/560.

3. 	Brodske prevodnice

Kanal æe imati dvije brodske prevodnice: dunavsku i savsku. To su armiranobetonske graðevine ukopane u tlo u kojima se brod podiže ili spušta za prijelaz iz rijeke u kanal ili obratno. Najveæa razlika razina vode koju treba savladati u savskoj prevodnici iznosi 7.0 m a u dunavskoj 4.3 m. Vrijeme punjenja prevodnice iznosi oko 10 minuta. Stalni vodostaj u kanalu iznosi +80 m n.m. što odgovara plovnom vodostaju. Pretežni dio vremena vodostaji Save su viši a vodostaji Dunava niži od stalnog vodostaja u kanalu tako da je uglavnom smjer teèenja od Save prema Dunavu.

Dunavska prevodnica bit æe od Dunava udaljena 9 km, dok æa savska prevodnica od Save biti udaljena svega 1.5 km.

Dunavska prevodnica biti æe duljine 253 m. Sastojat æe se od po dvije glave na poèetku i na kraju prevodnice te komore koja se nalazi izmeðu glava. Kanalska glava prevodnice duljine je 30 m a dunavska 23 m, tako da komora, u kojoj stoji potiskivani plovni sastav (2 potisnice i 1 potiskivaè) za vrijeme dizanja ili spuštanja razine vode, ima duljinu od 200 m. Širina svijetlog otvora izmeðu zidova iznosit æe 13.0 m što je dovoljno za uplovljavanje i isplovljavanje plovila èija standardizirana širina na europskim plovnim putevima iznosi 11.40 m. Glave prevodnica služe za zatvaranje i otvaranje èeliènih vrata kojima se osigurava nesmetano punjenje ili pražnjenje prevodnica. U dunavskoj prevodnici u svakoj glavi biti æe po jedna boèno pomièna vrata. U svakoj od dvije glave savske prevodnice postavit æe se po dvoja dvokrilna vrata. Savska prevodnica æe biti ukupne duljine po 308.20 m. Na svaku od dvije glave prevodnice otpada po 54.10 m duljine. Sustav punjenja i pražnjenja na dunavskoj prevodnici je kroz otvore u vratima, a na savskoj se primjenjuje razdjelni sustav punjenja kroz dno. Vertikalne dilatacione razdjelnice zidova komore postavit æe se na svakih 15.0 m. Visine zidova su za svaku prevodnicu razlièite: dunavska 11.6 m; savska 13.5 m. Razlog razlièitih visina leži u èinjenici da je razina vode u kanalu konstantna dok je oscilacija visoke i niske vode u Dunavu manja od one u Savi. Debljine zidova komora obje prevodnice iznosi 2.5 m, dok je debljina temeljne ploèe dunavske prevodnice 2.5 m, a debljina temeljne ploèe savske prevodnice kroz koju se upušta voda 4.0 m. Zbog pritiska tla na zidove komore oni æe biti pridržani armiranobetonskim zategama na svakih 5.0 m sidrenim 19 m u tlo. U fazi iskopa garðevne jame dijafragme æe biti pridržane geotehnièkim sidrima.

Kolièina betona potrebna za savsku prevodnicu iznosi oko 50000 m3, a armature oko 2600 tona, dok su za dunavsku prevodnicu te kolièine oko 40000 m3 betona i oko 2000 tona armature. Na slici 3 prikazan je presjek komore, a na slici 4 presjeci i tlocrt kanalske glave savske prevodnice.

Slika 3. 	Popreèni resjek kroz komoru savske prevodnice.

4.	Predluke

Svaka prevodnica, dunavska i savska, ima po dvije predluke, jednu u rijeènom režimu i drugu u kanalu. Kejovi za pristajanje brodova u predlukama izvest æe se kao armirano betonske konstrukcije, a sastoje se od donje armiranobetonske dijafragme i pilota, gornjeg ab. zida, popreènih rebara, naglavnih greda i ploèa. Dunavska i savska predluka duljine su po 420 m dok æe ukupna kolièina ugraðenog betona biti oko 62000 m3 za obje predluke. Kanalske predluke, dunavske i savske prevodnice duljine su po 450 m dok æe ukupna kolièina ugraðenog betona biti oko 15000 m3 za obje predluke. U armiranobetonske graðevine sve èetiri predluke ugradit æe se èeliène armature u kolièini od oko 80 kg/m3 betona. Slika 5 prikazuje presjek savske i presjek kanalske predluke.

Slika 4.  Tipièni popreèni presjek, uzdužni presjek i tlocrt kanalske glave savske prevodnice

Slika 5. 	Presjek a) savske  i b) kanalske predluke.

5.	Umjesto zakljuèka

U hidrotehnièke objekte prevodnica i njihovih predluka na višenamjenskom kanalu Dunav-Sava bit æe ugraðeno oko 170000 m3 betona i oko 11000 tona armature. Obzirom na to, radovi na izgradnji kanala biti æe veliki izazov hrvatskim graditeljima kako u podruèju konstrukcija tako i u podruèjima hidrotehnike i organizacije graðenja.

6.	Literatura

Pršiæ, M.: Višenamjenski kanal Dunav-Sava. Hrvatske vode, Zagreb, 1996.

Pršiæ, M., Soriæ, Z., Veriæ, F.: Idejni projekt brodske prevodnice hidrotehnièkog èvora Sava.

Dopuna idejnog projekta višenamjenskog kanala Dunav-Sava, Graðevinski fakultet

Sveuèilišta u Zagrebu, 1998.

Pršiæ, M., Soriæ, Z., Veriæ, F.: Idejni projekt brodske prevodnice hidrotehnièkog èvora Dunav.

Dopuna idejnog projekta višenamjenskog kanala Dunav-Sava, Graðevinski fakultet

Sveuèilišta u Zagrebu, 1998.

Soriæ, Z.:  Graðevine višenamjenskog kanala Dunav-Sava, Glasnik Akademije tehnièkih

znanosti hrvatske, Vol. 5 (1) 1998., str. 3.

# Footnotes

,2,3 Prof. dr. sc. dipl. ing. grað., Graðevinski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, Kaèiæeva 26

4 Znanstveni novak, dipl. ing. grað., Graðevinski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu