«Istraživanje promjene svojstava motornog ulja INA Super Turbo SHPD kvalitete pri oranju»

«Survey of engine oil INA Super Turbo SHPD yuality properties changing»

Ključne riječi: Motorno ulje, traktor, osnovna obrada tla

Engine oil, SHPD rank quality, oil changing interval, ploughing

Sažetak

Testiranje motornog ulja SHPD kvalitete, gradacije viskoznosti SAE 15W-40 je obavljeno u jesenjsko-zimskom oranju, a s ciljem prikupljanja podataka o dinamici promjena osnovnih karakteristika motornog ulja i osnovom toga mogućnostima produljenja intervala zamjene. Oranje je obavljano na tlu teksturne oznake praškasto-glinasta ilovača, sadržaja vode 15-19 % na dubinu

a=30-32 cm u vremenu 13. studenog do 11. prosinca 2002. godine. Posao je obavljen za 24 radna dana sa četverobraznim okretnim plugom Regent Megastar 600 CX i traktorom John Deere 8200 od 155 kW (210 KS), a uzorci ulja u količini od 1 litre uzimani su crpkom izravno u polju. Vrijednosti fizikalno kemijskih svojstava ulja kretale su se unutar očekivanih granica. Trend promjene viskoznosti navodi na zaključak da se tijekom ispitivanja viskoznost vrlo malo mijenjala i u cijelom razdoblju ostala je unutar početne gradacije, što znači da ulje pri teškim uvjetima rada traktora

uspješno održava svojstva podmazivosti bez opasnosti po ispravan rad i stanje motora. Ulje je i nakon završetka ispitivanja imalo visoku alkalnu rezervu (TBN), što znači da je dobro štitilo motor i da je moglo biti još u uporabi. Trošenje metalnih dijelova, vidljivo kroz vrijednosti količine metala u ulju, bilo je nisko. Tijekom ispitivanja ukupno je nadoliveno 3,7 l ulja, što daje prosječnu potrošnju od 1,22 l ulja na 100 sati traktora. Ukupno vrijeme testiranja ulja je bilo 304 sata traktora. Iako su gotovo svi pokazatelji ukazivali na mogućnost produženja rada, odnosno produljenja intervala zamjene ulja, krajnji interval zamjene ulja nije utvrđen s razlogom prije vremenog prekida ispitivanja od strane korisnika, vjerojatno potaknutih prethodno uobičajenim mjenjanjem ulja na 200 sati rada.