HELIKOPTERSKI PRIJEVOZ - RJEŠENJE ZA GRADSKI PROMET U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

prof. dr. sc. Borivoj Galović, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu

doc. dr. sc. Željko Marušić, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu

Omer Pita, dipl.ing., Croatia Airlines

1 - UVOD

Velike gužve u gradskom prometu, nastale tijekom nedavnog predsjedničkog summita u Zagrebu, potakle su brojne rasprave o potrebama i mogućnostima rješavanja takvih situacija. Slično se događa prilikom svakog dolaska VIP osoba u grad, kad nepregledne gužve i ogromni zastoji u prometu izazivaju velike poremećaje u funkcioniranju gradom, uz neprocjenjive izravne i neizravne štete. U takvim slučajevima remeti se funkcioniranje grada, a posebice je loše što se onemogućava rad hitnih službi. Izgubljene su tisuće sati i milijuni kuna, a najgore je što su se pritom ugrožavali ljudski životi.

Posljedice se ne mogu precizno odrediti, jer se smrtni slučajevi u hitnim i interventnim situacijama tada svrstavaju u kategoriju 'više sile'. Sve to dovoljan je razlog za temeljito rješavanje navedenog problema, a najbolje rješenje pruža helikopterski prijevoz, jer se time problem rješava sustavno i potpuno. U razmatranju važnosti prometnog sektora mogu se identificirati dvije razine utjecaja:

• na kvalitetu života građana - promet ima izravan utjecaj na život ljudi, s jedne strane u pogledu individualne mobilnosti i dostupnosti užih i širih područja, a s druge strane u pogledu racionalnog korištenja vremena i u najopćenitijem smislu kvalitete življenja.

• na ukupni gospodarski razvitak zemlje - prometna infrastruktura izravno pridonosi aktiviranju gospodarskih potencijala te prihodi prometnog sektora imaju znatan udio u strukturi BDP zemlje.

2 - HELIKOPTERSKA SLUŽBA - RJEŠENJE PROMETNIH GUŽVI U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

Dobro rukovođenje prostorom podrazumijeva  dugoročno planiranje. Pojam helidrom i/ili heliport potpuno je nepoznat web stranici www.zagreb.hr grada Zagreba. Istina, na karti među simbolima 'Tumač planskog znakovlja' možete naći simbol za Helidrom, iako postoje buduće benzinske postaje, nema lokacija ni za jedan budući helidrom, osim jedne u Dubravi pokraj nove bolnice.

U procesu pridruživanja Hrvatske Europskoj zajednici u Zagreb nam učestalo pristižu VIP gosti - pretežito zračnim prometom. Sjećamo se nedavnog 'Summita Predsjednika', kada je zagrebački gradski promet doživio kolaps i puna četiri sata niti jedna kola hitne medicinske pomoći nisu mogla pružiti potrebnu pomoć. Statistika nije obznanila koliko ljudi ima i danas trajne posljedice zbog eventualnog srčanog napada, perforacije čira, gušenja izazvanog alergijom... ili je čak umrlo, jer im nije pravodobno pružena hitna medicinska pomoć. Potrebne autopsije i studije nisu napravljene, pa takve slučajeve svrstavamo među 'umrle prirodnom smrću', a za obitelj je to u kategoriji 'više sile' - jer nije se moglo pomoći.

U rujnu 1999. newyorški gradonačelnik Giuliani obznanjuje Heliport Master Plan Study (Glavnu plansku studiju o helidromima ). Bila je to prva sveobuhvatna analiza helidromske infrastrukture New Yorka i aktivnosti helikopterskog prometa. Ta glavna planska studija služit će primarno kao izvor informacija i vodič za politiku pri usvajanju odluka za razvoj gradskog sustava helidroma i helikopterskog prometa u našem zračnom prostoru. To bi trebao biti putokaz za uvođenje učinkovite helikopterske službe, kojom bi se promet u gradskoj jezgri riješio razdvajanjem prometnih tokova. Razdvajanjem prometnih tokova postigle bi se dvije velike prednosti: poboljšala bi se kvaliteta prometa u posebnim okolnostima (VIP, medicinska skrb...) te bi se rasteretio normalni promet.

3 - PREDNOSTI USPOSTAVE HELIKOPTERSKE SLUŽBE

Uspostava helikopterske službe osigurava višestruke prednosti za prometni sustav i društvo u cjelini. Zbog toga su takva ulaganja višestruko korisna te se isplate već u prvim godinama korištenja. Zbog multidisciplinarnih koristi, ulaganja u heliporte u vrhu su prioriteta većine svjetskih metropola. To se prvenstveno odnosi na:

• gospodarski razvoj

Heliport/vertiport može pripomoći da se privuku i zadrže poslovni partneri koji koriste helikoptere/tilt-rotore. Mnoge velike korporacije posjeduju ili unajmljuju helikopter za sigurno, brzo i pouzdano transportiranje svojih rukovoditelja i važnih klijenata.

•  smanjenje posljedica nesreća i katastrofa

Sustav strateški raspoređene infrastrukture može omogućiti, uz dnevne i poslovne prednosti privatnog sektora, sustav za slijetanje u slučaju opasnosti, nesreća i/ili katastrofa. U slučaju lokalne ili regionalne katastrofe (požar, potres, poplava i industrijske - kemijske katastrofe), helikopter može biti brzo na raspolaganju za spašavanje života i sredstava.

• pružanje medicinskih usluga

Upotreba helikoptera kao zračne ambulante uključuje helidrome i trauma centre u sustav zahtijevane hitne medicinske pomoći zahtijevane u mnogim državama. Bolnice diljem svijeta smatraju helidrom kao osnovni dio kompletnog tretmana i brige za pacijenta, što je rezultiralo spašavanjem tisuća života.

• unaprijeđene javne usluge - saniranje katastrofe

Mnoge državne agencije za zaštitu i sigurnost (protupožarna služba, policija , državne šume i zaštitu životinja...) koriste helikoptere i raspoložive helidrome. Mnoge takve uprave kreditiraju upotrebu helikoptera prema mogućnostima, kako bi svoje misije obavljale djelotvorno.

• olakšano i poboljšano prikupljanje vijesti/ izvješćivanje, promet i sigurnost

Mnoge mreže i lokalne TV i radio postaje koriste helikoptere i lokalne helidrome za realizaciju trenutne vijesti, izvješća o prometu i u nekim slučajevima informacije za spašavanje ljudskih života.

• općeniti napredak, rukovođenje očuvanjem šuma i okoliša

Mnogi helidromi opslužuju helikoptere koji patroliraju i popravljaju kritične dalekovode, borbu protiv šumskih požara, rukovođenje državnim šumama i pretraživanje i nadzor velikih područja bez narušavanja okoliš a(probijanje i gradnja putova, mostova, i slično).

4 - KRITERIJI ZA IZGRADNJU HELIPORTA

Osnova za uspostavu helikopterske službe je formiranje dovoljnog broja heliporta/vertiporta te nabavka odgovarajuće helikopterske flote. U tom smislu potrebno je razraditi mjere i akcije, kako bi sustav učinkovito funkcionirao i imao najmanje troškove. Najveći broj domaćih heliporta/helistopa su jednostavne jeftinije izvedbe. Helistop za dnevne letove može se uspostaviti za 3000 – 4000 kn, uz minimalne oznake i vjetrokaz. Za noćne operacije potrebno je izgraditi osvjetljenje što je moguće izvesti za od 5000 do više od 20.000 kn, ovisno o izvoru električne energije. Troškovi veće infrastrukture u omjeru su s cijenom zemljišta. Standardni građevinski materijali su zadovoljavajući za helidrom.

Kompletan transportni helidrom s hangarima, uredima i infrastrukturom za usluge košta proporcionalno isto kao infrastruktura za pružanje usluga automobilima, kamionima i ostalim prijevoznim sredstvima. Zbog toga je potrebno što bolje iskoristiti postojeće izore, odnosno kapacitete. U slučaju uspostave potrebne višenamjenske interventne helikopterske službe u području Zagreba, potrebno je pripremiti i izgraditi heliport/helistop, koji je konstruiran za slijetanje i polijetanje helikoptera. Heliport ima prateću infrastrukturu kao dopuna gorivom, hangar i smještaj osoblja.

Heliporti su površine za polijetanje i slijetanje helikoptera i tiltrotor zrakoplova, koje mogu biti od jednostavne nepripremljene livade i auto-parkirališta do lokacija koje podržavaju redovni zračni promet - kompletno s hangarima, benzinskom postajom i mogućnostima za održavanje. Više od 90% postojećih lokacija su jednostavni prostori bez dolijevanja gorivom i/ili pratećim uslugama. Helistop može biti višenamjenska površina, kao auto-parkiralište, sporstko igralište, odmorište uz autoput, golf teren... Nema prateće infrastrukture. Kada nije u upotrebi, površina helistopa može se koristiti u druge svrhe.

Vertiport/vertistop je pripremljena površina za slijetanje i polijetanje tiltrotor-a i helikoptera. Vertiport ima prateću infrastrukuru kao dopuna goriva, hangariranje i smještaj osoblja. Vertistop može biti višenamjenska površina, kao autoparkiralište, sportsko igralište, odmorište uz autoput, golf teren itd. Nema prateće infrastrukture. Kada nije u upotrebi, površina helistopa se može koristiti u druge svrhe. Performanse zrakoplova za vertikalni let dozvoljavaju da se te površine odrede bilo gdje, gdje ima dovoljno prostora. Primjerice, na zemlji, na zgradama, parkirnim garažama, mostovima, rivi, platformi na moru pa čak i na moru, za helikoptere opremljene plovcima.

Lokacija ovisi o raspoloživom zračnom prostoru i vlasništvu. Lokacije mogu biti u gradu, predgrađu, ruralnim područjima, šumama i ograničene su samo raspoloživim prostorom i podlogom koja može podržavati letjelicu. Svi međunarodni standardi imaju definirane dimenzije (u zraku i na zemlji) površine slobodne i bez prepreka u svrhu polijetanja i slijetanja zrakoplova. Standardi dimenzije za površinu slijetanja (the pad itself) uobičajeno ovise o veličini letjelice i otiska podvozja ili o promjeru rotora. Područje uokolo bez prepreke je općenito utvrđeno multiplikatorom ukupne dužine zrakoplova ili sustava rotora. Mogu se mijenjati od 64' x 64' (19,5 m x 19,5 m) za male dvosjedne helikoptere do 109' x 109' (33,2m x 33,2 m) za srednje dvomotorne helikoptere, do nekoliko hektara za infrastrukturu koja opslužuje veći broj zrakoplova. Postoje i zahtjevi prilaznih ravnina barem s jedne strane do površine za slijetanje. Ti se zračni standardi temelje na dimenzijama najvećeg zrakoplova koji će koristiti to sletilište.

5 - LOKACIJE HELIPORTA U ZAGREBU

Zagreb je, zbog činjenice da je gotovo cjelokupan promet riješen nadzemno, dakle bez podzemne željeznice, vitalno zainteresiran za organiziranje učinkovitog helikopterskog prijevoza. Helikopterska služba osigurala bi uz optimalno korištenje raspoloživog prostora. Bilo bi nužno u prostornom planu grada Zagreba predvidjeti i uvrstiti povoljne lokacije za buduću izgradnju helidroma, u područjima važnim za poslovni, pravosudni, upravni i politički život grada. Istodobno je nužno da lokacije helidroma budu blizu najvažnijih prometnih čvorišta, čime ih helikopteri potom povezuju. Performanse zrakoplova za vertikalni let  dozvoljavaju da se te površine odrede bilo gdje, gdje ima dovoljno prostora. Primjerice - na zemlji, na zgradama, parkirnim garažama, mostovima, rivi, platformi na moru pa čak i na moru za zrakoplove opremljene plovcima.

Lokacija ovisi o raspoloživom zračnom prostoru, vlasništvu... Mogu biti u gradu, predgrađu, ruralnim područjima, šumama... i ograničene su samo raspoloživim prostorom i podlogom koja može podržavati letjelicu. Stanovnicima bilo kojeg područja najvažnija je sigurnost. Istraživanja relativnog rizika vezanih uz helidrom ukazuju da je u slučaju normalnog korištenja helidroma, sukladno važećim sigurnosnim normama, vjerojatnost događanja nesreće jednom u 432 godine. Te informacije i statistički podaci ukazuju da tipični helidrom ima iznimno visoki postotak sigurnosti u odnosu na smrti i ozljede u drugim vrstama prijevoza.

Vrijednost zemljišta nije ugrožena zbog blizine helidroma, nego čak raste. Primjer: Somerset County (New Jersey), područje s najvećim prihodom po glavi stanovnika, ima velik broj privatnih i korporativnih helidroma tik uz najelitnije i najskuplje terene u svijetu. Heliporte na području Zagreba trebalo bi rješavati po tri različita kriterija, odnosno na sljedećim lokacijama:

• postojeće aerodromske površine - radi se o prostorima u okviru Zračne luke Zagreb i aerodroma Lučko, koji već imaju sve prostorne, organizacijske i tehnološke uvjete koji zadovoljavaju navedene uvjete. Ti bi se prostori, praktički bez ulaganja mogli organizirati za potrebe helikopterskog prijevoza i tako aktivno uključiti u organizaciju prometa na razini grada.

• prostori za interventne heliporte - za tu svrhu mogu poslužiti sva nogometna i školska igrališta, koja bi trebalo prilagoditi potrebama interventnih heliporta (u slučaju hitnih intervencija). Važno je da svaki taj prostor ima odgovarajuću organizacijsku potporu, kako bi se u slučaju intervencija (koje se unaprijed ne mogu predvidjeti) pravodobno osigurali potrebni uvjeti za normalno funkcioniranje te sprječavanje mogućih problema.

• specijalizirani heliporti na novim lokacijama - bilo bi optimalno izgraditi tri heliporta i to

- središnje gradsko područje: ispred sveučilišne knjižnice

- istočno gradsko područje: u području Sesveta

- zapadno gradsko područje: u području Špansko - Susedgrad

Južno gradsko područje pokriveno je heliportima smještenim u okviru postojećih aerodromskih površina.

6 - KRITERIJI ZA NABAVKU HELIKOPTERA

Razina buke helikoptera i tiltrotora je ispod prihvaćenih normi koju proizvode mnogi proizvodi u našem okruženju (vlakovi, kamioni, motorkotači, mlazni zrakoplovi...). Na smetnje izazvane bukom bitno utječu relativna udaljenost, priroda i intenzitet generirane buke, visina iznad zemlje, model zrakoplova i faktori utišavanja između terena izvora i prijema... Stariji, teži vojni helikopteri bitno su drukčiji od modernih, lakih i puno tiših civilnih helikoptera, koje većinom koristimo u korporativnoj i općoj avijaciji.

Aktivnost heliporta/vertiporta proizvode ekstremno tranzitorne zvukove, a ciklus emisije zvuka traje oko 45 s, u slijetanju ili polijetanju. U bilo kojoj točki duž putanje leta, uz uvjet da je promatrač dovoljno blizu da čuje ili uoči, helikopter će se tipično čuti samo 20 sekundi ili manje. To je povoljno u usporedbi sa zvukovima koje već imamo u prometu. Posebnu pozornost treba  posvetiti smještaju helidroma u područje ili koridor gdje zvukove proizvode drugi izvori i služe kao štit ili prikrivanje zvuka helikoptera. Veće industrijske zone dobre su pozicije za helidrom, jer postoje ambijentalni zvukovi korištenjem područja i manja je osjetljivost nego u rezidentnim okruženjima. Operateri helikoptera mogu također reducirati zvuk helikoptera, koristeći novije tehnike koje nude proizvođači helikoptera (program 'dobrosusjedskog letenja').

Helikopteri i tiltrotor zrakoplovi uglavnom su pogonjeni turbinskim motorima koji proizvode razmjerno malo ispušnih plinova. Većim dijelom to je zbog visokih temperatura sagorijevanja i sposobnosti da gorivo sagorijeva vrlo djelotvorno. Gorivo je visoke kvalitete za mlazne motore. Pravilno uskladišteno i distribuirano udovoljava visokim zahtjevima za zaštitu okoliša. Usvojeni standardi definirali su i kriterije za helikoptere. Oni trebaju udovoljavati svim zahtjevima za urbani transport, primjerice, razina buke je tri puta manja nego u vojnom helikopteru (90 dB), koji nema absorbere vibracije, dinamički tlak inducirane struje zraka ispod rotora je 3-4 puta veći te postoji opasnost dizanja i razbacivanja kamenja i crjepova s kuća.

Interventni helikopteri trebaju biti što manjih dimenzija i masa, a svako igralište može poslužiti kao interventni helidrom. U korištenju teških vojnih helikoptera imamo loša iskustva. Pri slijetanju Mi-8 na mekši travnati teren gume glavnog stajnog trapa tlače podlogu sa 150 N/cm2  (masa 13.000 kg, gazeća površina 850 cm2), a po slijetanju se dodatno rastegnu (bočno upiru) i kopaju jame. Kod civilnih helikoptera iznosi 20 - 30 N/cm2Kriteriji koje helikopteri za civilni zračni promet moraju udovoljavati regulirani su međunarodno usvojenim standardima i certifikata za stjecanje homologacije (ICAO i JAR).

7 - ZAKLJUČAK

Uvođenje helikopterske službe trebao bi biti prioritet u organizaciji gradskog prometa u predstojećem razdoblju. To je i važan preduvjet za normalno funkcioniranje grada u očekivanim posebnim okolnostima, koje nas očekuju u pregovorima s EU. Time će se izbjeći neželjeni kolapsi u prometu kod dolaska stranih delegacija, a osiguralo bi se i poboljšanje medicinske skrbi u prometu, što bi bitno povećalo izglede preživljavanja unesrećenih nakon teških nesreća.

Ovim radom željelo se ukazati na nužnost uspostave helikopterskog prijevoza u područje Zagreba, jer bi to bio i temelj ubrzanog razvoja gospodarstva, turizma i usluga od vitalnog značenja za funkcioniranje grada (medicinska skrb, interventne službe...). Ulaganja u uvođenje helikopterske službe bitno su manja od šteta koje nastaju zagušenjima prometa te bi se na taj način, optimiranjem prometnih tokova, smanjili ukupni troškovi prometnog sustava u cjelini.

Trenutno u Zagrebu samo korporacija Konzum (Todorić) koristi helikopter za vlastite – poslovne svrhe, i samo neke bolnice (u rekonstrukciji) planiraju i prostor za helidrom. Svakako da Zagreb nije New York, ali u planiranju prostornog i prometnog rasta grada potrebno je već sada planirati vertikalni zračni promet. Pogledamo li 20 godina unazad, uočit ćemo da je grad bio daleko manje napučen i izgrađen. Tada je još bilo i prostora za Sveučilišni kampus, razvoj sekundarnog aerodroma za generalnu avijaciju itd. a danas su to sve manje više izgrađene zone u kojima nam ponestaje prostora i za parkiranje automobila. Standard raste i zahtjevi se povečavaju, pa nije pri urbanističkom planiranju primjereno na 100 stanova predvidjeti 50 auto-parkirnih pozicija. To znamo već danas, a što možemo očekivati za narednih 20 godina?