UZGOJ KUKURUZA KONVENCIONALNOM, KONZERVACIJSKOM I

NULTOM OBRADOM TLA

Zimmer R.1, Ružica Simunić 2 , Košutić S.3 , Kišmartin Z. 2

1 Poljoprivredni fakultet Osijek, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek, zimmer@pfos.hr

2 Belje d.d. RJ Brestovac, Grabovac

3 Agronomski fakultet Zagreb, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, skosutic@agr.hr

Sažetak

Najveći urod ostvaren je na A1 (oranje + drljanje), a najmanji na C varijanti (nulta obrada). Za obradu tla na A1 varijanti utrošeno je 548,51 kn ha-1 (oranje 417,83 kn ha-1 + drljanje 130,68  kn ha-1), na A2 ukupno 692,85 kn ha-1 (oranje 417,83 kn ha-1 + drljanje  130,68 kn ha-1  + sjetvospremač 144,34 kn ha-1), na B varijanti 278,55 kn ha-1 za rad Polymaga, a na C varijanti  279,78 kn ha-1 za dva prohoda lagane tanjurače radi uništenja poniklih korova. Za sjetvu kukuruza sijačicom Amazone ED Contour utrošiti treba 97,15 kn ha-1 .

Ključne riječi: konvencionalna, konzervacijska, kukuruz, nulta obrada tla

Uvod

Konvencionalni sustav obrade tla (s lemešnim plugom) najveći je potrošač goriva. Primjenom konzervirajućeg načina  obrade tla ( s rovilom) u usporedbi s konvencionalnim mogu se postići značajne uštede goriva i ljudskog rada. Nulta obrada tla i sjetva kukuruza obavlja se na tlu priređenom za takav sustav proizvodnje posebno izvedenim sijačicama. Prema Stroppelu (1997) 85% oranica u srednjoj Europi obrađuje se konvencionalnim sustavom. Mnogi istraživači iz srednje Europe (Borin and Sartori, 1995., Kornmann and Köller, 1997., Knakal and Prochazkova, 1997., Malicki et al. , 1997., Tebrügge et al., 1998.) ukazuju na ekološke i ekonomske prednosti koje je moguće ostvariti uporabom nekonvenvionalnih sustava obrade umjesto konvencionalnog. O izravnoj sjetvi kukuruza i njezinoj prihvatljivosti pisali su u Europi Wurfel T. (1995), Buchner W. I Köller K. (1990), Marek K. I Köller K. (1997), a u Hrvatskoj Žugec I. (1984), Bičanić V. (1991), Čuljat M. I sur. (1994), Zimmer R. i sur. (1996., 1997., 1999., 2000., 2002. 2004), Košutić S. i sur. (2000., 2001., 2002., 2004.).

Materijal i metode

Usporedba tri načina obrade tla: konvencionalna («A1» i «A2»), konzervacijska («B») i nulta («C») pri proizvodnji merkantilnog kukuruza provedena je 2005. god. na poljima Belje d.d. RJ Brestovac. Pretkultura je pšenica. Nakon žetve i nicanja korova površina je tretirana pesticidom Hekules u dozi 4 l ha-1. Pokus je postavljen po blok metodi slučajnog rasporeda u tri ponavljanja. Na parceli «A1» 6. studenog okretnim plugom je obavljena osnovna obrada tla do dubine 30 cm, a u proljeće dopunska obrada tla drljačom. Na parceli «A2» isto kao na «a1» plus jedan prohod sjetvospremača uoči sjetve. Na «B» parceli 5. studenog obavljena je obrada tla samo s kombiniranim agregatom tipa Polymag RAU. Na parceli «C» tlo nije obrađeno, ali se površina radi poniklih korova (nakon obilnih kiša) morala vrlo plitko obraditi s dva prohoda sjetvenom tanjuračom tipa «Drava» OLT. Sjetva hibrida kukuruza Pioneer B08 na pokusu obavljena je 23. travnja 2005. god. sa osmorednom sijačicom Amazone ED Contour. Osnovna gnojidba s 400 kg ha-1 NPK 7:20:30 i 200 kg ha-1 Uree dana je 28. rujna, odnosno 6. listopada 2004. god. Zaštita usjeva od bolesti obavljena je 20. svibnja 2005. s Motivel Turbo (pakovanje/ha) i Basagran 600 u količini 1 l ha1 + Chromovit 0,1 l ha-1. Berba je obavljena 9. studenog 2005. god. Vlaga zrna određivana je vlagomjerom «Samap», a vaganje uroda obavljeno je elektroničnom vagom tipa W-2000 Weighingcomputer. Meteorološki podaci pribavljeni su od Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. Zagreb Podružnica Osijek Odjel zrakoplovne meteorologije.

Rezultati i diskusija

Tablica 1. Količine (mm) i raspored oborina

| Razdoblje | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.do 10. 2005 | 56,0 | 60,2 | 92,1 | 116,7 | 217,5 | 71,8 | 6,6 | 620,9 |
| 1995-2004. | 57,9 | 69,7 | 57,6 | 74,5 | 57,2 | 83,5 | 58,5 | 458,9 |

U razdoblju od travnja do listopada na pokusno polje palo je ukupno 620,9 mm ili 26% više oborina u odnosu na višegodišnji prosjek. Izrazito kišni mjeseci bili su lipanj, srpanj i osobito kolovoz u (280 %) u kojima je palo  237 mm ili 225% više oborina nego što je   višegodišnji prosjek za te mjesece.

Tablica 2. Srednje mjesečne temparature zraka (ºC)

| Naziv | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | IV-X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005. | 11,6 | 17,4 | 20,1 | 21,8 | 19,6 | 17,4 | 11,7 | 17,09 |
| 1961-1990. | 11,3 | 16,5 | 19,5 | 21,1 | 20,3 | 16,6 | 11,2 | 16,64 |

U vegetaciji kukuruza od travnja do listopada izmjerena srednje mjesečna temparatura zraka od 17,9ºC veća je za 0,45ºC ili 2,7% od višegodišnjeg prosjeka. Berba je obavljena 9. studenog s domaćim kombajnom s 6 redi, a nakon vaganja i mjerenja vlage zrna dobivena je tablica 3.

Tablica 3. Urod i vlaga kukuruza po varijantama

| Naziv | A1 | A2 | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kg ha-1 naturalno | 13.870 | 13.004 | 12.678 | 11.935 |
| kg ha-1 s 14% | 13.306 | 12.399 | 12.147 | 11.379 |
| Vlaga (%) | 17,5 | 18,0 | 17,6 | 18,0 |

Najveći urod ostvaren je na A1 (oranje + drljanje), a najmanji na C varijanti (nulta obrada). Za obradu tla na A1 varijanti utrošeno je 548,51 kn ha-1 (oranje 417,83 kn ha-1 + drljanje 130,68  kn ha-1), na A2 ukupno 692,85 kn ha-1 (oranje 417,83 kn ha-1 + drljanje  130,68 kn ha-1  + sjetvospremač 144,34 kn ha-1), na B varijanti 278,55 kn ha-1 za rad Polymaga, a na C varijanti  279,78 kn ha-1 za dva prohoda lagane tanjurače radi uništenja poniklih korova. Za sjetvu kukuruza sijačicom Amazone ED Contour osigurati treba 97,15 kn ha-1. (Cijenik radova Belje d.d. u studenom 2005.).

Literatura

1. Košutić, S., Filipović, D., Gospodarić, Z.  (2001): Maize and winter wheat  production with different soil tillage

systems on silty loam, Agricultural and Food Science  in Finland (1239-0992) 10 (2001), 2, 103-112

2. Zimmer R., Košutić S ., Jurišić M., Duvnjak V.(2004): Usporedba proizvodnje kukuruza sjetvom u orano, tanjurano i

neobrađeno tlo,  32. međunarodni simpozij «Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede», 427-433, Opatija

3. Zimmer R., Zlata Milaković, Miloš B., Kržek Ž., Banaj Đ. (2000): Izravna sjetva u proizvodnji kukuruza i razgradnja biljnih

ostataka u tlu, 28. međunarodni simpozij «Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede», 159-169, Opatija

4. Žugec, I., Jurić, I., Jug, D., Kanisek, J. (2002): Obrada tla u održivom uzgoju  ratarskih kultura istočne Hrvatske,

Ekoinžinjerstvo 2002., Plitvice 2002.

Summary

ZEA MAYS BREEDING WITH CONVENCIONAL, CONSERVATION AND ZERO TILLAGE OF SOIL

The largest yield was accomplished on A1  (ploughing + scribble). The smallest yield was on C (zero tillage). For tillage of soil on A1 expenses was 548,51 kn ha-1 (ploughing 417,83 kn ha-1 +  scribble 130,68  kn ha-1), on A2 overall 692,85 kn ha-1  (ploughing 417,83 kn ha-1 + scribble 130,68 kn ha-1  + seedbed implement 144,34 kn ha-1),  on B 278,55 kn ha-1 for work Polymag, on C version 279,78 kn ha-1  for two passages of  light disc harrow ( extermination of grown weeds). For sowing zea mays we used sowing machine Amazone ED Contour and spend 97,15 kn ha-1 .

Key words: convencional, conservation, zea mays, zero tillage