MIKROSTRUKTURA SLITINA Al-Zn I Zn-Al

Željko Skokoa, Stanko Popovića i Goran Štefanićb

aFizički Odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

bInstitut Ruđer Bošković, Zagreb

Rentgenskom difrakcijom proučavane su slitine s udjelom cinka, xZn, od 0.03 do 0.62, u ovisnosti o sastavu, temperaturi i prethodnoj termičkoj obradi. Slitine su s temperature čvrste otopine, Tss, brzo kaljene odnosno sporo hlađene na sobnu temperaturu, RT. Nakon kaljenja uzorci su bili čvrste otopine do xZn ≈ 0.40. Ovi uzorci su nakon starenja pri RT ili povišenoj temperaturi prešli u kvazi-ravnotežno stanje, uz precipitaciju faze ((Zn). Daljnja istraživanja pokazala su da su sporo hlađeni uzorci bili bliži ravnotežnom stanju od kaljenih; mikrostruktura kaljenih uzoraka ovisila je o zaostalim deformacijama i prazninama i nejednolikoj raspodjeli precipitata. Obje vrste uzoraka grijane su od RT do Tss i zatim hlađene do RT. Pri tom su in situ proučavani procesi otapanja i precipitacije faze ( i prateće fazne pretvorbe. Pojave opažene pri porastu temperature do Tss bile su: smanjenje difrakcijskih intenziteta zbog termičkog titranja, anizotropija temperaturnog rastezanja, promjena oblika precipitata, djelomično ili potpuno otapanje precipitata u matrici, fazne pretvorbe. Pri hlađenju opažena je temperaturna histereza kod obratnih faznih pretvorbi. Fazne pretvorbe također su praćene diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom. Temperaturna ovisnost mikrostrukture sporo hlađenih uzoraka razlikuje se od brzo kaljenih uzoraka. Obje vrste uzoraka ne postižu „idealno“ ravnotežno stanje. Za slitine kod kojih je xZn = 0.44, 0.48, 0.54 i 0.62 uočene su fane pretvorbe koje nisu u skladu s prihvaćenim faznim dijagramom.