Mladen Crnekoviæ

Zvonko Grgec

BitLog PROGRAMABILNI LOGIÈKI KONTROLER

BitLog je programabilni logièki kontroler (PLC) namijenjen voðenju procesa èiji su osnovni elementi cilindri, ventili, koraèni motori, on-off senzori i brojila. Prema procesu PLC ima 32 digitalna izlaza i 32 digitalna ulaza. Interakcija PLC-a s korisnikom odvija se preko 20 tipki, LCD pokazivaèa i serijske veze prema PC raèunalu. Za programiranje je razvijen simbolièki, objektno orijentirani programski jezik, a programiranje i prevoðenje programa vr{i se na PC-u. Programski jezik omoguèuje uvjetne i bezuvjetne skokove te petlje, èime se mogu dobiti potrebne programske strukture. PLC podržava multitasking, a tijekom rada pojedini se taskovi mogu uvjetno ukljuèivati i iskljuèivati. Moguæe je izvršavanje programa korak po korak, a kod pisanja programa moguæa je asistencija tzv. teach moda koja znatno olakšava programiranje. Takoðer je moguæ nadzor procesa tijekom rada PLC-a jer on neprekidno prema PC-u šalje kodove koji opisuju njegovu trenutaènu aktivnost.

BitLog PROGRAMABILNI LOGIÈKI KONTROLER

U suradnji i za potrebe tvrtke Ericsson Nikola Tesla, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava Fakulteta strojarstva i brodogradnje razvijen je višenamjenski programabilni kontroler BitLog. Iako je tržište kontrolera izuzetno bogato, razvoj vlastitog kontrolera znaèajan je zbog moguènosti njegove prilagodbe svakom zahtjevu našeg gospodarstva. To je moguæe zbog potpunog nadzora svih funkcija kontrolera, kako na sistemskom tako i na programskom nivou.

BitLog je programabilni logièki kontroler (PLC) namijenjen voðenju procesa èiji su osnovni elementi cilindri, ventili, koraèni motori, on-off senzori i brojila. Prema procesu PLC ima 32 digitalna izlaza i 32 digitalna ulaza. Interakcija PLC-a s korisnikom odvija se preko 20 tipki, LCD pokazivaèa i serijske veze prema PC raèunalu. Za programiranje je razvijen simbolièki, objektno orijentirani programski jezik, a programiranje i prevoðenje programa vrši se na PC-u. Programski jezik omoguèuje uvjetne i bezuvjetne skokove te petlje, èime se mogu dobiti potrebne programske strukture. PLC podržava multitasking, a tijekom rada pojedini se taskovi mogu uvjetno ukljuèivati i iskljuèivati. Moguæe je izvršavanje programa korak po korak, a kod pisanja programa moguæa je asistencija tzv. teach moda koja znatno olakšava programiranje. Takoðer je moguæ nadzor procesa tijekom rada PLC-a jer on neprekidno prema PC-u šalje kodove koji opisuju njegovu trenutaènu aktivnost.

BitLog hardware

Slika 1 prikazuje izgled prednje (a) i stražnje (b) strane BitLog kontrolera. Kontroler ima 32 digitalna ulaza i 32 digitalna izlaza raspodijeljenih u 8 slotova (kartica), pa se može po želji konfigurirati. Svaki slot ima DB25 prikljuèak što mu omoguæuje brzo i lako spajanje s procesom. Digitalni izlazi mogu biti relejni ili tranzistorski, a digitalni ulazi su optièki izolirani. Centralna procesorska jedinica je Semensov industrijski procesor 80C535 (1 MHz). U 32 kB EPROM-a nalazi se cjelokupni PLC sistem èija je jezgra skraèeni CP535-operacijski sistem. Korisnièki programi nalaze se u 32 kB RAM memorije.

Komunikacija kontrolera prema korisniku odvija se preko 20 tipki, programabilnog LCD pokazivaèa (2 reda po 16 znakova) i serijske RS232 veze. Pošto su sve komponente izraðene u SMD CMOS tehnologiji, ukupna potrošnja osnovnog sustava je oko 100 mA. Kontroler se prikljuèuje na 220 V/50 Hz jer u sebi ima ispravljaè i stabilizator napona. Dodatni akumulator èuva sadržaj RAM memorije i nakon iskljuèenja ureðaja. Osim toga kontroler može davati zvuène signale (beep). Dimenzije kontrolera su 200(140(65 mm, a težina oko 2 kg.

BitLog software

Programiranje BitLog kontrolera vrši se na PC raèunalu. Programski jezik je simbolièki, objektno orijentiran i podržava multitasking. BitLog jezik prepoznaje slijedeæe objekte:

C	cilindar (do 32)

M	koraèni motor (do 4)

D	rele (do 32)

S	sensor (do 32)

T	tajmer (za svaki task)

R	16 bitno brojilo (do 8)

FLAG	bit varijabla (do 8)

Na poèetku programa, prije uporabe bilo kojeg fizièkog objekta (C, M, D, S) mora se definirati tzv. konfiguracija PLC-a naredbom CONFIG name.cfg, gdje je “name” ime konfiguracijske mape. Time se zadaje veza spojenih fizièkih objekata s programskim objektima.

Rad s kontrolerom

Nakon ukljuèenja kontrolera sistemski software provjerava integritet postojeæeg programa u memoriji PLC-a. Ako je kod ispravan prelazi se u ruèni naèin rada kontrolera. Ako program nije ispravan kontroler traži punjenje programa.

| Cx(+/-) | cilindar x izvuci/uvuci |
| --- | --- |
| Dx(+/-) | rele x ukljuèi/iskljuèi |
| Mx(+/-,v,y) | motor x naprijed/nazad y koraka brzinom v |
| wait Sx(+/-(,t() | èekaj da se ukljuèi/iskljuèi senzor x, ili dok istekne vrijeme t |
| T(t) | èekaj t desetinki sekunde |
| Mx(+/-,v) UNTIL Sp(+/-(,t() | vrti motor x naprijed/nazad brzinom v dok se ukljuèi/iskljuèi senzor p, ili dok istekne vrijeme t |
| RESET(Rx) | postavi brojilo x na 0 |
| INC(Rx) | poveèaj brojilo x za 1 |
| BEEP | ukljuèi zvuèi signal u trajanju od 0.5 s |
| FLAG(x)=0/1 | bit varijabla x 0/1 |
| IF Sx(+/-) GOTO label | ako je senzor x ukljuèen/iskljuèen idi na zadanu labelu |
| REPEAT x - NEXT | ponovi x puta zadanu petlju |
| GOTO label | bezuvjetni skok na zadanu labelu |
| IF Rx=const GOTO label | ako je registar x jednak const., skoèi na zadanu labelu |
| IF Rx<>const GOTO label | ako je registar x razlièit od const., skoèi na zadanu labelu |
| DATA name= . . . | definicija polja konstanti |
| MEMO name( ), . . . | definicija polja varijabli |
| IF name(Rx)=const GOTO label | ako je Rx-ti element polja name jednak const., skoèi na zadanu labelu |
| IF FLAG(x)=0/1 GOTO label | ako je bit varijabla x jednaka 0/1, skoèi na zadanu labelu |
| COPY(name1,name2) | kopiraj polje name1 u polje name2 |
| TASK x - EndTASK | definicija taska x |
| EnableTASK x | pokreæe task x |
| DisableTASK x | zaustavlja task x |
| MultiTASK | pokreæe sve definirane taskove |
| CONFIG name.cfg | definicija mape opisa suèelja kontrolera i procesa |
| TYPE(poruka) | ispiši zadani tekst u drugi red LCD pokazivaèa |
| INPUT(poruka,Rx) | ispiši poruku u drugi red LCD pokazivaèa, a zatim preko tipki uèitaj broj i spremi ga u brojilo/registar x |
| EMSG(x,poruka) | definicija poruke koja se ispisuje na LCD pokazivaèu u sluèaju pogreške senzora x |

Tablica 1. Naredbe BitLog programskog jezika

Ukoliko želimo unos novog programa tada nakon ukljuèenja PLC-a, a za vrijeme pozdravne poruke na LCD pokazivaèu, pritisnemo bilo koju tipku.

U ruènom naèinu rada možemo (preko tipki koje znaèe objekte, brojeve i akciju) doseæi svaki objekt definiran u mapi navedenoj pod CONFIG.

Pritiskom tipke RUN/STOP prelazimo iz ruènog u automatski rad i obratno. Tijekom rada PLC neprekidno preko serijske veze šalje kodove o tome što radi. U automatskom naèinu rada to može poslužiti za pisanje nadzornog programa, dok u ruènom naèinu rada (uz ukljuèenja teach programa) to može poslužiti za lakše i brže pisanje programa.

Primjer

Stroj oznake N9467 umeæe iglice u plastièni konektor, slika 2. Iglice se umeæu u tri reda, svaki red po 32 mjesta. Postoji 14 razlièitih kombinacija rasporeda iglica u konektoru. Stroj se sastoji od 3 cilindra, jednog koraènog motora i 8 induktivnih senzora. Zbog specifiène konstrukcije samog stroja cjelokupna matrica konektora razvuèena je na 68 položaja. Skraèeni program za BitLog kontroler imao bi slijedeæi izgled:

CONFIG N9467.CFG

; podaci o rasporedu pinova (matrica)

DATA a1=01010101...010100000000000000000

DATA b1=00000000...000000000000000000000

DATA c1=00000000...001010101010101010101

............................

DATA a14=01010101...101010101010000000000

DATA b14=00000000...101000000000000000000

DATA c14=00000000...101010101010101010101

MEMO a(68),b(68),c(68)

; poruke o pogreškama tijekom rada

EMSG(0,C1 dolje ?)

...........................

EMSG(7,Nema konektora)

EMSG(8,Komad ispao ?)

; odabir programa tj. kombinacije

100:  INPUT(Program ,R0)

IF R0 <> 1 GOTO 102

COPY(a1,a)

COPY(b1,b)

COPY(c1,c)

TYPE(RPV 303 101)

GOTO 5

102: IF R0 <> 2 GOTO 103

..............

; zauzimanje pocetnog polozaja

5: C1(-) C2(-) C3(-)

wait S0(+,20)

wait S2(+,20)

wait S4(+,20)

;--------------------------------------

10:    M1(-,1000) UNTIL S6(+,60)

M1(+,1000) UNTIL S6(-,20)  ; nulti polozaj

wait S7(+,30)  ; provjeri tijelo konektora

M1(+,1000,847) ; polozaj a1

Reset(R5)      ; R5 = brojilo polozaja pina

REPEAT 68

IF a(R5)=0 GOTO 20

C1(+)  FLAG(1)=1

20: IF b(R5)=0 GOTO 30

C2(+)  FLAG(2)=1

30: IF c(R5)=0 GOTO 40

C3(+)  FLAG(3)=1

40: IF FLAG(1)=0 GOTO 50

wait S1(+,30)

50: IF FLAG(2)=0 GOTO 60

wait S2(+,30)

60: IF FLAG(3)=0 GOTO 70

wait S3(+,30)

70: C1(-) C2(-) C3(-)

FLAG(1)=0

FLAG(2)=0

FLAG(3)=0

wait S0(+,20)

wait S2(+,20)

wait S4(+,20)

M1(+,1000,33)   ; slijedeci polozaj

NEXT

M1(+,3000,1516)

wait S8(+,30)

T(5)

Inc(R1)          ; R1 = brojilo komada

BEEP

M1(-,5000,4500)

goto 10          ; kraj procesa - ponovi

Zakljuèak

BitLog programabilni logièki kontroler pogodan je za cijeli niz aplikacija koje se pojavljuju u našem gospodarstvu. Odlikuje ga visoka pouzdanost u radu, jednostavno programiranje te moguænost nadogradnje hadvera (npr. analogni ulazi) i softvera (nove programske naredbe specifiène za pojedine aplikacije).

Prof.dr.sc. Mladen Crnekoviæ

Zvonko Grgec inž.

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Luèiæa 1, 10000 Zagreb

tel.  61-68-222

fax. 61-56-940