SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GRAFIČKI FAKULTET ZAGREB

ZAVRŠNI RAD

Bruno Štampalija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GRAFIČKI FAKULTET ZAGREB

Smjer: Dizajn grafičkih proizvoda

ZAVRŠNI RAD

Specijalni efekti u digitalnom tisku

Mentor:                                                                                Student:

Prof. dr. sc. Stanisalv Bolanča                                             Bruno Štampalija

Zagreb, 2009.

| SADRŽAJ |  |
| --- | --- |
| 1. UVOD | 4 |
| 2. TEORETSKI DIO | 5 |
| 2. l. Osnove digitalnog tiska | 5 |
| 2.2. Elektrografija s praškastim tonerom | 6 |
| 2.2.1. Nabijanje tiskovne forme | 8 |
| 2.2.2. Osvjetljavanje tiskovne forme | 10 |
| 2.2.3. Obojavanje fotoreceptora tonerom | 12 |
| 2.2.4. Nanošenje tonera na tiskovnu podlogu | 12 |
| 2.2.5. Fiksiranje tonera na tiskovnoj podlozi | 15 |
| 2.2.6. Čišćenje tiskovne forme od ostatka tonera | 17 |
| 2.3. Metode određivanja kvalitete reprodukcija | 18 |
| 2.3.1. Denzitometrija | 18 |
| 2.3.2. Kolorimetrija | 18 |
| 3. ESKPERIMENTALNI DIO | 20 |
| 3.1. Shema rada | 20 |
| 3.2. Korištena oprema | 21 |
| 3.2.1. Kodak Nexpress 2100 | 21 |
| 3.2.2. HP Indigo 5500 | 23 |
| 3.2.3 Spektrofotometar X-Rite DTP 41 | 25 |
| 3.2.4. X-Rite DTP 20 Pulse | 26 |
| 3.2.5. Personal IAS | 27 |
| 4. REZULTATI I DISKUSIJA | 28 |
| 5. ZAKLJUČAK | 43 |
| 6. LITERATURA | 45 |
| 7. PRILOZI | 46 |

- UVOD

Zahtjevi krajnjih korisnika za visokom kvalitetom grafičkih proizvoda u svakodnevnom su porastu. Otisnuti otisci u koloru više nisu dovoljni, te se često oplemenjuju sa efektima izrezivanja, embosiranja (sljepog tiska), segmentnog in line lakiranja i otiskivanja folijom.

Digitalni tisak je prvnestveno namjenjen tisku manjih naklada. Gore spomenuti efekti zahtjevaju dodatnu opremu s kojom se znatno poskupljuje konačan proizvod. Vodeći proizvođači digitalne opreme ravili su mogućnost stvaranja dodatne vrijednosti u digitalnom tisku. Koristeći mogućnost izrade digitalnog laka (pomoću Glosser), te mogućnost otiskivanja dodatnih svjetlih boja (svjetli cijan i svjetla magenta), kojim se postižu ilustracije fotografske kvalitete.

Cilj ovog rada je ustanoviti razliku između standardnog (CMYK) elektrofotografskog otiska i otiska kreiranog sa dodatnim efektima. Pritom će se komparirati dva potpuno različita elektrofotograska sistema	, na bazi praškastog tonera (Kodak Nexpress + Glosser) i tekućeg Elektroink tonera (HP Indigo s dodatnim tiskovnim jedinicama za svjetlu cijan i svjetlu magentu).

- TEORETSKI DIO

  - Osnove digitalnog tiska

Iako u praksi postoji puno više digitalnih tehnika, u današnje vrijeme se najčešće pomišlja  na elektrofotografiju i ink jet. Takav je tzv. tisak bez pritiska (Non Impact Printing). U computer to print tehnici ne postoji konvencionalna tiskovna forma koja se mora pripremati prije samog procesa tiska, već se koristi „virtualna“ tiskovna forma, sastavljena od digitalnih podataka u binarnom obliku. U elektrofotografiji virtualna forma nastaje na bubnju gdje se laserom stvaraju razlike u potencijalu nakon čega dolazi do selektivnog prihvaćanja negativnog tonera. Tiskovna forma i podloga nemaju izrazit kontakt, te boja prelazi na podlogu zbog suprotnog naboja transferne korone. U digitalnom tisku postoji i Computer To Press tehnologija. Computer to press ima sve standardne elemente kao i konvencionalne tehnike tiska, jedina razlika je u uređaju za automatsko generiranje tiskovne forme u tiskarskom stroju.

Slika 1. Osnovna podjela digitalnog tiska

  - Elektrofotografija s praškastim tonerom

Elektrografija je digitalna tehnika tiska koju je 1942. godine patentirao Chaster Carlson. Daljnji razvoj ovog načina otiskivanja izvršila je tvrtka Xerox otkupom izvornog patenta. Razvijanjem te tehnike nastaju fotokopirni strojevi i komercijalni laserski printeri.

Princip elektrofotografije temelji se na fotolektričnom efektu. Fotoelektrični efekt je pojava koja nastaje uslijed osvjetljivanja metalne ploče, pri čemu dolazi do emisije elektrona iz metalnih rešetki. Postoji nekoliko faza nastajanja otiska:

- Nabijanje tiskovne forme fotoreceptorskog bubnja

- Osvjetljavanje fotoosjetljive površine fotoreceptorskog bubnja – površina bubnja se selektivno osvjetljava laserom, koji izbija nosioce elektrostatskog naboja, čime nastaje virtualna tiskovna forma na kojoj su tiskovni elementi i slobodne površine različitog naboja

- Nanošenje tonera na fotoreceptor – ovaj postupak se još naziva i razvijanje tiskovne forme, a izvodi se na način da se čestice tonera prihvaćaju na pozitivno ili kod nekih strojeva negativno nabijene dijelove na fotoreceptorskom bubnju

- Prenašanje tonera na ofsetni cilindar (kod nekih strojeva)

- Prenošenje tonera sa ofsetnog cilindra na tiskovnu podlogu – nabijena korona svojim elektrostatskim silama privlači čestice tonera i time pomaže u transferu prihvačanja za papir

- Fiksiranje tonera na tiskovnu podlogu – korak gdje se otisak čini stabilnim na tiskovnoj podlozi (sušenje nanesenog tonera)

- Čišćenje tiskovne forme od ostatka tonera – izvodi se mehanički i električki

Slika 2. Princip elektrografije kod Kodak Nexpress strojeva

    - Nabijanje tiskovne forme

Temelj elektrografskog procesa je stvaranje kontroliranog električnog potencijala na fotokonduktorskoj površini. Pritom su presudni parametri debljina vodljivog fotokonduktorskog sloja, primijenjen površinski naboj i dielektrična konstanta fotoreceptorskog sloja. Nastali površinski potencijal fotokonduktora proporcionalan je naboju stvorenom na koroni.

Pozitivsko nabijanje vrlo je često u elektrografiji. Takvo je nabijanje primjenu pronašlo u uredskim kopirnim strojevima, DTP laserskim printerima i njihovim kombinacijama. Pri pozitivskom nabijanju fotokonduktorski bubanj rotira konstantnom brzinom, pri čemu se izlaže djelovanje korotrona. Osnovni dijelovi su: koronska žica, štit korotrona i uzemljenje štita.

Slika 3. Princip pozitivskog nabijanja

Negativsko nabijanje karakterizira stvaranje negativnih naboja na površini fotokonduktora. Negativsko nabijanje koristi se u elektrografskim strojevima II generacije  koji se po načinu rada razlikuju samo po indirektnom načinu otiskivanja.

Takvi strojevi posjeduju OPC (Organic Photo Conductor) fotokonduktor koji se nabija visokim negativnim naponom.

Slika 4. Princip nabijanja kod Nexpress strojeva

    - Stvaranje tiskovne forme

Osvjetljavanje je proces u kojem se originalni dokument ili kompjutorski podaci u određenom obliku projiciraju na fotokonduktor. Pritom se naponi na fotokonduktoru mijenjaju (najčešće neutraliziraju). Ovisno o izvršenom nabijanju fotokonduktorske površine, razlikujemo negativsko nabijanje CAD (Charged Area Development) i pozitivsko nabijanje DAD (Discharged Area Development).

Slika 5. Negativsko (CAD) i pozitivsko (DAD) nabijanje

Kod elektrografskih strojeva koji rade principom negativskog nabijanja, ukupna svjetlosna izloženost fotokonduktorske površine vrlo je velika. Neosvijetljeni tiskovni elementi se ne mogu nijansirati, te je takav princip osvjetljavanja pogodan za reprodukciju jednostavnijih grafičkih aplikacija.

Pri pozitivskom nabijanju svjetlosti se izlažu budući tiskovni elementi. Intenzitet laserskog zračenja je moguće modulirati. Time je omogućen različit elektrostatski potencijal tiskovnih elemenata koji će se kasnije u fazi razvijanja pretvoriti u različitu gustoću obojenja. Tiskovni elementi formirani na fotokonduktoru su vrlo mali  čime je osigurana dobra rasterska reprodukcija.

Slika 6. Princip LED ispisne glave druge generacije

    - Obojavanje fotoreceptora tonerom

Osnovna zadaća procesa razvijanja je učiniti virtualnu tiskovnu formu vidljivom. Pritom se koriste specijalizirano obojeni materijali (toneri) koji su prilagođeni za prihvaćanje na pozitivnije nabijene tiskovne podloge. Toneri su najčešće praškastog oblika,  ali mogu bit i tekućine. Ovisno o agregatnom stanju tonera, prilagođena je i konstrukcija elektrografskih strojeva. Razlikuju se dva osnovna tipa elektrografskog procesa otiskivanja.

- elektrografija praškastim tonerima (Xerografija)

- elektrografija tekućim tonerima

U Xerografiji praškastih tonera razlikujemo jedno i dvokomponentne sustave razvijanja. U oba sustava potrebno je čestice tonera (nosioca tonera) prvo nabiti odgovarajućim nabojem, da bi se toner kontrolirano kretao iz spremnika u smjeru latentne tiskovne forme.

Između čestica tonera i tiskovnih elemenata virtualne tiskovne forme postoji jako privlačno elektrostatsko polje. Takvo privlačno polje omogućit će brz prelazak tonera s razvijačkog valjka na tiskovne elemente fotoreceptora.

Slika 7. Nanošenje tonera kod Nexpress strojeva

    - Nanošenje tonera na tiskovnu podlogu

Tonersku sliku nakon razvijanja potrebno je prenijeti na tiskovnu podlogu. U elektrografiji se to provodi na dva načina: direktnim transferom ili indirektnim transferom.

Pri direktnom elektrografskom tisku tiskovna podloga (obično papir) dovodi se u izravni kontakt s fotokonduktorom. Za što učinkovitiji prijenos tonera s fotokonduktora na tiskovnu podlogu, potrebno je ugraditi transferni uređaj. On se smješta na poleđini tiskovne podloge koji pri svom radu generira ione. Potencijal naboja ovisan je o potencijalu korištenog tonera, te je uvijek suprotnog predznaka. Prema  konstrukciji razlikujemo dva tipa transfernih uređaja: transferne korone i transferne valjke.

Slika 8. Uređaj za direktno prenošenje tonera na papir

Transfernom koronom omogućen je i beskontaktni prijenos tonera s fotokonduktora na papir. Pritom se prenaša samo manji sloj tonerske slike, čime se postiže i manji nanos tonera na papiru. Veći nanos tonera na otisku moguć je ostvarivanjem mehaničkog dodira triju tijela (fotokonduktor – toner – papir).

Prijenos je moguć i s transfernim valjkom. Transferni valjak je građen od metalne vodljive jezgre presvučene s električni provodljivom gumom. Valjak je smješten tik uz fotoreceptor, čime je ostvaren fizički kontakt fotokonduktorskog bubnja i tiskovne podloge. Elektrografski strojevi koji koriste takvu tehnologiju transfera obično koriste podloge u roli. U zoni dodirivanja formira se veći tlak koji rezultira i dodatnim glačanjem po cijeloj širini papirne role. Time je osigurana veća produktivnost s manjim brojem zastoja.

Za postizanje ujednačenosti kvalitete otiskivanja, transfer valjak se spaja s dodatnim uređajem za električno napajanje. Ovisno o tipu i debljini tiskovne podloge, napon transfernog valjka moguće je mijenjati, čime se postiže regulacija jačine elektrostatskog polja “toner – transferni valjak”. Efikasnost transfera definirana je kao postotak prenesenog tonera s fotokonduktorske površine na papir i obično je veća od 90%.

Kod indirektnog otiskivanja tiskovna podloga nije u direktnom dodiru s fotokonduktorom, već se kontakt stvara posredstvom prijenosnog medija. Za uspješno provođenje indirektnog transfera potrebno je prvo nanijeti toner na površinu prijenosnog medija s kojeg će se toner dalje prenijeti na tiskovnu podlogu. Pritom se koriste specijalni prijenosni mediji koji mogu biti u obliku: beskonačnog remena ili kao navlaka na prijenosnom cilindru.

Slika 9. Prenošenje tonera sa prijenosnog cilindra na podlogu kod Nexpress strojeva

Elektrografski strojevi koji koriste tekuće ElectroInk bojilo izvode transfer pomoću ofsetnog cilindra. Konstrukciu transfernog cilindra karakteriziraju 2 osnovna dijela: grijač i vanjska površina cilindra (spojena s električnim napajanjem). Ofsetni cilindar direktno je spojen s istosmjernim električnim napajanjem. Pritom se na vanjskoj površini cilindra formira permanentni pozitivan naboj, koji osigurava dobar transfer boje s fotokonduktora na ofsetni cilindar. Istovremeno se s ugrađenom grijaćom lampom zagrijava cjelokupna površina cilindra.

Na vanjsku površinu ofsetnog cilindra montirana je specijalna gumena navlaka koja u ovakvom indirektnom otiskivanju omogućava: prihvaćanje tekućeg elektroinka s fotokonduktora, promjenu viskoziteta elektroinka i transfer elektroinka na tiskovnu podlogu. Za zadovoljavanje gore spomenutih uvjeta, gumena navlaka mora biti: električni provodljiva, otporna na visoke temperature i kompresibilna.

    - Fiksiranje tonera na tiskovnoj podlozi

Fuziranje (fiksiranje) tonera je složen proces. Pri otiskivanju u kontaktu se moraju naći čestice tonera i tiskovna podloga. Pri tom srazu dolazi do međusobnog privlačenja elektrostatskim silama, ali i s međumolekularnim Wandervalsovim silama. Pri tom privlačenju čestica tonera i papirnih vlakanaca nije ujednačen i samo niži slojevi nanesenog tonera imaju mogućnost kvalitetnijeg vezivanja. Većina prenesenog tonera ostaje nestabilna i nije otporna na mehaničko otiranje. Iz tog razloga potrebno je dodatno fiksiranje čestica tonera za tiskovnu podlogu. Za tu potrebu konstruirani su specijalni uređaji koji se nazivaju fuzeri.

Slika 10. Fuzorska jedinica na bazi valjkaste strukture

Postoje različiti tipovi jedinica za fuziranje. Najčešće su u upotrebi fuzeri koji promijenjuju tehniku uprešavanja ili fuziranja zračenjem. Suvremene fuzerske jedinice uglavnom primjenjuju tehnologiju tzv. toplog fuziranja. Takvo se fuziranje bazira na činjenici da je toner građen od termoplastičnog (polimernog) materijala koji zagrijavanjem mijenja agregatno stanje. Pri takvom fuziranju toner se podvrgava temperature i do 160°C. Zagrijavanjem toner mijenja svoje agregatno stanje.

Slika 11. Fiksiranje tonera kod Nexpress strojeva

U elektrografiji postoje i alternativne metode fuziranja. To su fuziranje laserom, mikrovalovima i fuziranje vodenom parom. Njihova je efikasnost još uvijek upitna, tako da još nisu u komercijalnoj upotrebi.

    - Čišćenje tiskovne forme od ostatka tonera

Po završetku fiksiranja potrebno je površinu fotokonduktora pripremiti za novi ciklus oslikavanja. Nakon završenog procesa otiskivanja na površini fotokonduktora zaostaje napon virtualne tiskovne forme zajedno s ostacima tonerskih čestica  koje se tijekom transfera nisu prenijele na prijenosni medij, odnosno tiskovnu podlogu. Proces čišćenja izvodi se u dvije faze

- brisanjem napona virtualne tiskovne forme

- skidanje ostatka tonera s fotokonduktora

Čišćenje započinje sa svjetlosnom neutralizacijom. Pri mehaničkom skidanju koristi se specijalno konstruirana jedinica za čišćenje. Takva se jedinica sastoji od: četkastih valjaka kojim je pridodan vakumski uređaj za otklanjanje tonera.

Slika 12. Princip čišćenja fotokonduktora od suvišnog praškastog tonera kod Nexpress strojeva

Kod tekućih tonera mehaničko čišćenje započinje prskanjem tekućeg nosioca na spužvasti valjak. Namočen spužvasti valjak je u direktnom kontaktu s fotokonduktorom, te ga jednolično vlaži. Dodatkom tekućeg nosioca ostaci elektroinka će se potpuno razrijediti. Tekući nosilac s otopljenim ostacima elektroinka lako se skida s elastičnim poliuretanskim nožem.

  - Metode određivanja kvalitete reprodukcije

Direktno mjerenje količine nanosa bojila na otisku vrlo je komplicirano. Ono zahtjeva razaranje otiska i njegovo mikroskopsko mjerenje. U tiskarstvu se zato primjenjuju indirektne metode određivanja nanosa mjerenjem apsorbiranog svijetla sa otiska (denzitometrija) ili mjerenje vrijednost obojenja (kolorimetrija).

    - Denzitometrija

Pomoću denzitometra mjerimo optičku gustoću obojenja otisnutog bojila na tiskovnoj podlozi. Denzitometar radi tako da iz usmjerenog izvora svjetla,  svjetlost prolazi kroz leću, polarizator, filter i osvjetljava otisnutu površinu. Ovisno o koncentraciji pigmenata i nanosa bojila dio svjetla se apsorbira. Neapsorbirano svjetlo s površine se reemitira pod kutom od 45° i kroz sustav leća dolazi u fotodiodu. Fotodioda pretvara reemitirano svjetlo u impulse električne energije koje elektronični sklop uspoređuje s izmjerenom vrijednošću reflektiranog bijelog standarda. Dobivena razlika predstavlja apsorpciju izmjerenog nanosa bojila i prikazuje se na ekranu.

Za mjerenje otiska koriste se refleksioni denzitometri. Gustoća obojenja mjeri se na 100% otisnutim tiskovnim elementima kao i u željenim rastertonskim područjima. Izmjerene vrijednosti moguće je izraziti u obliku: krivulja reprodukcija, relativnog tiskarskog kontrasta, trapinga, sivoće i greške tona.

    - Kolorimetrija

Egzaktno uspoređivanje punog tona bazirano je na denzitometrijskim mjerenjima gustoća obojenja, unutar tiska jedne naklade koja je otisnuta sa konkretnim tiskarskim strojem, na konkretnoj tiskovnoj podlozi i s konkretnim tiskarskim bojilom. Proizvođači grafičkih bojila i papira nemaju u potpunosti ujednačene proizvodne procese, što u tiskarskoj praksi rezultira otiscima različitih denzitometrijskih karakteristika. Denzitometrijsko mjerenje je danas pogodno za kontrolu mjerenja unutar tiska jedne naklade.

Spektofotometri su mjerni uređaji koji cjelovito opisuju obojenje. Za razliku od denzitometra, spektrofotometrima određujemo: dominantne valne duljine, zasićenje i svjetlinu obojenja. Najčešće korišteni sustav opisivanja obojenja je CIE Lab sustav. Na temelju izmjerenih vrijednosti ova tri parametra određuju se 3D koordinate u prostoru boja. Koordinate obojenja moguće je uspoređivati s bilo kojim obojenim uzorkom (original, probni otisak, otisak iz naklade) bez obzira na tiskovne podloge, tip grafičkog bojila i tiskarskog procesa.

Prilikom uspoređivanja primjenjuju se CIE Lab ΔE formula kojom se izračunava razlika u obojenju.

Na temelju dobivenih rezultata moguće je direktno odrediti i kvalitetu reprodukcije. Za vizualizaciju se koristimo tablicom 1.

Tablica 1. Vizualna valorizacija razlike u obojenju:

| ΔE | opis |
| --- | --- |
| 0 – 1 | jako mala razlika |
| 1 – 2 | mala razlika |
| 2 – 3,5 | srednja razlika |
| 3,5 – 5 | velika razlika |
| > 5 | značajna razlika |

- EKSPERIMENTALNI DIO

  - Shema rada

Za potrebe rada izrađena je specijalna tiskovna forma, koja će se otisnuti na elektrofotografskim tiskarskim strojevima (HP Indigo 5500 i Kodak Nexpress). Takva tiskovna forma sadrži različite tiskovne elemente (višebojne autotipijske fotografije, polja za određivanje D, RTV i K, polja za traping, polja za određivanje dimenzionalne stabilnosti, kontrolu pasera, polja za određivanje sivog balansa i standardni FOGRA PSM klin), koji će biti korišteni za vizualnu, denzitometrijsku i spektrofotometrijsku ocjenu kvalitete reprodukcije.

Za otiskivanje je izrađen PDF za četiri boje, te šest boja za HP Indigo gdje će se otisnuti i otisak sa standardnim CMYK bojama, te dodatnim svjetlim cijanom i svjetlom magentom.

Otiskivanje se vrši na različitim papirima. Nakon otiskivanja kod Kodak Nexpressa na jedanom otisku papira Heliogloss pridodajemo dodatni efekt sjaja (Glosser).

Na otiscima tada vršimo denzitometrijska, spektrofotometrijska i vizualna mjerenja sa uređajima X-Rite DTP 41, X-Rite Pulse i Personal IAS.

  - Korištena oprema

    - Kodak Nexpress 2100 +

Kodak Nexpress je peterobojni digitalni tiskarski stroj. Izgrađen je za masovnu produkciju, koja mjesečno iznosi minimalno 1,600,000+ A4 araka. Ulagači uređaji podržavaju do 11,000 araka, te stroj omogućuje precizan obostrani tisak (okretanje araka se vrši pokračoj strani arka). Tiskarski stroj sadrži: 4 tiskovnih jedinica za procesne boje (CMYK), te također i petu tiskovnu jedinicu kojom se može otiskivati clear ili spotne boje  (zelena ili ljubičasta). Tiskovna jedinica se sastoji od razvijačkog bubnja, ofsetnog i tiskovnog cilindra.

Slika 13. Presjek stroja Kodak Nexpress 2100 +

Stroju je pridodan Kodak NexStation IV komandni pult gdje možemo optimizirati konačnu kvalitetu otiska. Sustav je potpuno automatiziran čime se smanjuje proizvodna cijena i greške u grafičkoj pripremi, te omogućuje kontrolu nad samim tiskovni procesom.

Uz dodatak pete jedinice Nexpressu mogu se izvoditi i specijalni efekti kao lak premazivanje (Gloss coating). Prednosti opcije Kodak Nexpress inteligentnog sjaja je da se otisaku daje viši sjaj. Time dobivamo poboljšan izgled, a izbjegnuta je reljefnost koju karakterizira elektrofotografski tisak. Pritom je otisak 50% otporniji na razlijevanje i mrljanje.

Slika 14. Kodak Nexpress glosser

Tablica 2. Tehničke karakteristike Kodak Nexpress 2100:

| Specifikacije stroja |
| --- |
| Veličina slike | max. 340 x 510 mm |
| Veličina papira | max. 356 x 520 mm |
| Produktivnost (jednostrano 4/0 ili 5/0) | 4,200 A4 arak/sat 2,880 B4 arak/sat 1,920 B3 arak/sat |
| Rezolucija | 600 dpi, multi-bit kvaliteta otiska |
| Toner | praškasta elektrofotografija |
| Gramatura araka | 60 g/m2 – 350 g/m2 nepremazani 80 g/m2 – 350 g/m2 premazani |
| Platforma | Windows 2000 Professional Windows XP profesional Macintosh OSX 10.3, 10.4 |
| Procesor | Dual Intel Xeon |
| RAM | 2GB |
| Hard Disk | 73GB |
| Vanjski uređaji | DVD-RROM/DVD-RW 19´´ LCD monitor |
| Umreženje | 10/100/1000 Mbit/sec Ethernet, LPR, EtherTalk i TCP/IP |
| Ulazni formati | PDF 1.6 i raniji Adobe PostScript II, III PPML/VDX JDF 1.2 |
| Mogućnosti | Intelligent coating Intelligent color Inteligent glossing |

    - HP Indigo 5500

HP Indigo 5500 je digitalni četverobojni tiskarski stroj, u kojem su uređaji za obojenje smješteni uz jednu tiskovnu jedinicu. Stroj može biti dodatno opremljen s tri uređaja za bojenje.

HP Electroink bojilo dopuštaja veliku kontrolu pri doziranju količine bojila na tiskovnoj podlozi. Gamut reprodukcije se znatno proširuje sa 7 boja što se koristi u tiskanju grafičkih proizvoda koji zahtijevaju visoku fotografsku kvalitetu. Kao dodatne boje mogu se koristiti ligh cyan i light magenta, digitalni mat lak i Panton boje. Stroj sadrži i uređaj za preokretanje araka, čime se povećava produktivnost.

Slika 15. Shematski prikaz stroja HP Indigo 5500

Tablica 3. Specifikacije HP Indigo S5500

| Specifikacije |
| --- |
| Veličina slike | max. 317,5 x 449,5 mm |
| Brzina tiska | 68 ppm sedmerobojnih A4 272 ppm jednobojnih A4 |
| Rezolucija | 800 x 1200 dpi pri 8-bita, max. 2400 x 2400 dpi (high def.), |
| Procesor | Intel Core 2 Duo E6400 2.13 2MB/1066 CPU |
| CPU RAM | 1GB (2 x 512 MB, DDR2-667) proširivo do 8GB |
| Operativni sistem | Windows XP Professional SP2 |
| Podržani formtati | Postscript Level 3, PDF 1.5, PDF/X-1:2002a, PDF/X-3:2002, TIFF, JPEG, EPS, PPML, JLYT |
| Boje | CMYK, dodatnih 3 |
| Mogući dodaci | 3 dodatna ulagaća (ukupno 6000 araka) HP Indigo Photo Enhacement server HP TIP Expansion Pack sa dodatnim RIP kapacitetom kako bi se RIPanje moglo izvoditi pri brzini tisak |
| Spojivost | TCP/IP, MAC preko PcMac lan |
| Dodatni software | HP Press Production Manager 2.6 |

    - Spektrofotometar X-Rite DTP 41

X-Rite DTP 41 je kolorimetrijski uređaj. Koji funkcionira u spoju sa računalom i programskom aplikacijom ColorShop X. Dobiveni rezlutati mogu biti u sljedećem obliku: gustoća obojenja, L*, a*, b*, c*, H*, x, y, Y, sivoće pogreške tona, spektralne refleksije u vidljivom dijelu spektra i rastertonske vrijednosti obojenja. Uređaj se zbog svoje brzine i točnosti koristi za izradu ICC profila, koji se izrađuju pomoću programa MONACO.

Slika 16. X-Rite DTP 41

Tablica 4. Specifikacije X-Rite DTP 41 uređaja

| Točnost | <0,1 ΔE max., <0,5 prosjek |
| --- | --- |
| Spektralni senzor | DRS tehnologija, 24 točaka strojno |
| Spektralni opseg mjerenja | 400-700 nm |
| Ponovljivost | 0,2 ΔE max ± 0,01 D max |
| Brzina mjerenja | 0,25 s po polju |
| Interno instrumentsko slaganje | 0,3 ΔE |
| Mjerna geometrija | 45 % / 0O ANSI i ISO standard |
| Izlaz | 31 točka spektralnih podataka, kolorimetrijski podaci statusa (T,I,A,M,i E) |
| Dimenzija / masa | 8,8 x 18,4 x 11,4 cm / 890 g |
| Izvor svjetlosti | A, C, D50, D55, D65, D75, F2,F7, F11,F12 |
| Kut promatranjapo CIE | 2°, 10° |
| Mjerni zaslon | 1,8 x 2,5 cm |

    - X-Rite DTP20 Pulse

X-Rite DTP20 Pulse je spektrofotometar, koji se primjenjuje u Pulse ColorElite sistemu. Koristi se za mjerenje spektrofotometrijskih i denzitometrijskih vrijednosti. Mjerenje može provoditi u obliku stripa ili zasebnih polja. Također je sposoban i za mjerenje pojedinačnih polja što omogućava primjenu i u kontroli kvalitete tiska.

Slika 17. X-rite Pulse spektrofotometar

Tablica 5. Specifikacije Pulse spektrofotometra:

| Spektralni senzor | LIST tehnologija |
| --- | --- |
| Spektralni opseg mjerenja | 400-700 nm |
| Ponovljivost | 0,2 ΔE max ± 0,01 D max |
| Brzina mjerenja | < od 2 sec za 30 polja |
| Interno instrumentsko slaganje | <0.3 ΔE 94 prosjek <0.6 ΔE 94 max |
| Mjerna geometrija | 0O / 45 % ANSI / ISO 5.4. |
| Dimenzija / masa | 6,1 x 6,1 x 13,2 cm / 258 g |
| Mjerni zaslon | 3,2 mm promjer |

    - Personal IAS (Image Analysis System)

Za analizu reprodukcije rasterskih točaka, koristi se uređaj za slikovnu analizu (Personal IAS). Pomoću digitalne kamere omogućava povećanje do 100X čime je omogućena analiza različitih oblika rasterskih elemenata.

Slika 18. Personal IAS

Tablica 6. Tehničke specifikacije:

| Rezolucija | 5 μm po pikslu |
| --- | --- |
| Spektralni sensor | color CCD (640 x 460 px) |
| Ponovljivost | ±2 μm ±0,05 (D) |
| Brzina mjerenja | 6 s po mjerenju |
| Monitor | 536 color LCD (320 x 240 mm) |
| Mjerna Geometrija | 45° / 0° |
| Dodatci | adapter za izmječnu struju (100 – 240 V) USB kabel Upute sa testnim formama i softwareom |
| Dimenzija / masa | 23,1 x 9,4 x 5,3 cm / 850g |
| Kalibracija | tvornički kalibriran |
| Napajanje | regeneracijska baterija i AC adapter |

- REZULTATI I DISKUSIJA

Na slikama 19 i 20 prikazani su gamuti reprodukcije otisaka, kreiranim na HP Indigu serije 5500 i Kodak Nexpress 2100+. Gamuti su konstruirani mjerenjem 378 polja (L*a*b*) uz pomoć grafičke aplikacije Monaco Platinum verzije.

Slika 19. Prikaz gamuta HP Indigo S5500 s karakterističnim presjecimai  a) 3D prikaz gamuta, b) L=80, c) L=50, d) L=20

Od Indigo otisaka najveći prostorni volumen ima Symbol papir (V=844,632), dok je najmanji prostorni volumen konstruiran kod folije Focer (V=287,317). Nastala razlika u prostornom volumeni između Symbola i folije je vrlo velika (ΔV=557,315), što nam govori da papir za umjetnički tisak ima puno širi zahvat tonske reprodukcije, kao i veću svjetloću. Puno manja je razlika papira za umjetnoćki tisak i mat premazanog papira za digitalni tisak (ΔV=150,249).

U presjecima volumena možemo vidjeti da u tamnijem području (L=20) Splendogel i Symbol imaju vrlo slične vrijednosti. Splendogel tako ima malo veće vrijednosti u zelenom, crvenom i ljubičastom području, dok Symbol u žutom području. Folija u tom području zbog svoje transparentosti  nije u stanju reproducirati nikakve tonove.

Kod područja L=50 Symbol I Splendogel posjeduju sličan presjek s razlikom u žutom području (+b koordinata). Folija ima vrlo malu površinu, koja je reducirana po svim tonovima izuzev žute.

U najsvjetlijem području (L=80) folija Focer i Symbol imaju potpuno indentičan presjek gamuta, pritom Splendogel prikazije malu devijaciju po koordinati +a (crvena) i +b (ljubičasto plava).

Prema ovoj analizi najveću pogrešku, odnosno najmanju reprodukciju boja ima transparentna folija, koja zbog svoje strukture izaziva veliku transmisiju ulaznog svjetla spektrofotometrijskog uređaja, što u konačnosti smanjuje zasićenost i tamnoću tonova.

Slika 20. Prikaz gamuta Kodak Nexpress 2100 s karakterističnim presjecima a) 3D prikaz gamuta, b) L=80, c) L=50, d) L=20

Od otisnutih Nexpress otisaka najveći prostorni volumen ima papir Heliogloss (V=819,031), dok najmanji ima papir Maxiofset (V=703,674). Razlika prostornog volumena otisaka  Helioglossa sa dodatnim sjajem i Heliosilka (otiska bez dodatnog sjaja) je vrlo mala (ΔV=9,193). Karakteristično je da će formiranjem efekta sjaja utjecati na smanjenju kolorne reprodukcije, što znači da film sjaja prigušuje intenzitet obojenja zasićenijih tonova.

Razlika između najvećeg i najmanjeg prostornog volumena nije velika (ΔV=115,357), što nam govori da razlika u reprodukciji boja i svjetloće otisaka vrlo malo varira između korištenih podloga.

Otisci na papiru Maxiofset u svim presjecima (L=80, L=50, L=20) imaju najmanju oscilaciju  prosječnog presjeka gamuta.

Heliogloss otisci većinom imaju najkvalitetniju reprodukciju boja, izuzetak su najtanija područja (L=20), gdje isti papir sa dodatnim sjajem ima nešto veći presjek.

Analizirajući presjeke gamuta kod Helioglossa sa i bez dodatnog sjaja se može uočiti kako u tamnom području (L=20) otisak sa specijalnim efektom ima nešto veći raspon boja, dok u svjetlom području (L=80) Heliogloss bez efekta ima veću površinu presjeka. Ovi podaci nam govore da dodatno sjajna podloga bolje reproducira tamne tonove, dok ne oslojavana svjetlije tonove.

Analiza jodnostrukih (100%) i dvostrukih (200%) nanosa procesnih boja (CMYK i RGB) prezentirana je na slikama 21 i 22. Pritom su izračunate razlike u obojenju (ΔE94) nastale kompariranjem referentne tiskovne podloge (standardni ofset otisak) i otisaka otisnutim na HP Indigu i Kodak Nexpressu.

Slika 21. Razlika u obojenju (ΔE94) Kodak otisaka nastala promjenom tiskovnih podloga Heliogloss + gloss, Heliogloss, Heliosilk, Maxiofset

Pri reprodukciji cijan bojila na različite tiskarske podloge neće se ostvariti veća konkretna razlika u obojenju (ΔEHeliogloss+glosser – ΔEHeliosilk = 0,54). Znatno odudara cijan otisak na tiskovnoj podlozi Maxiofset, koja u odnosu na standard oscilira ΔE94=5,59. Izvođenjem efekta sjaja (glossera) ostvarit će se promjena u obojenju       (ΔE =0,21).

Pri reprodukciji magente promjena tiskovne podloge će znatno utjecati na kvalitetu otisaka (ΔEHeliogloss=3,26, ΔEHeliosilk=5,27, ΔEMaxiofset=7,86). Djelovanjem glossera ostvarit će promjenu prikaza koje će na papiru Heliogloss rezultirat promjenom u obojenju magente od ΔE=0,73.

Kod reprodukcije žute  boje ostvarit će se manja razlika u obojenju na tiskovnim podlogama Heliogloss i Heliosilk (ΔEHeliogloss=1,07, ΔEHeliosilk=1,89). Papir Maxiofset ostvaruje okom vidljivu razliku od (ΔEMaxiofset=7,83). Izvođenjem dodatnog sjaja na Heliogloss papiru ostvarit će male razlike u obojenju koja iznosi ΔE=1,58.

Pri reprodukciji crnog bojila Heliosilk papirna podloga ostavruje najmanju razliku u obojenju (ΔEHeliosilk=1,69), dok najveću ostvaruje Maxiofset papir (ΔEMaxiofset=6,15). Primjenom sjaja pri preprodukciji crne boje dolazi do vrlo male promjene u obojenju ΔE=0,31.

Kod reprodukcije sekundarnih boja (RGB) razlike u obojenju su znatne u odnosu na procesne boje (ΔE94 > 4). Vrijednošću najviše odskače otisak zelene boje na Heliogloss tiskovnoj (ΔEHeliogloss=8,95). Izvođenjem efekta dodatnog sjaja reproducirane sekundarne boje biti će bolje reproducirane što znači da je njihova razlika u obojenju bliža standardnom ofsetu.

Slika 22. Razlika u obojenju (ΔE94) Indigo otisaka nastala promjenom tiskovnih podloga Folija Focer, Symbol, Splendogel

Kod otisaka otisnutim na HP Indigo stroju se može vidjeti da promjena tiskovne podloge utječe na razliku u obojenju. U odnosu na standardni ofseti otisak razlike su ogromne . Uzrok tome su različita optička i mehanička svojstva tiskovnih podloga.

Pri reprodukciji cijan boje prosječna devijacija u obojenju iznosi ΔE=3,15. U odnosu na standardni ofset od korištenih papira  najmanju razliku ima papir za umjetnički tisak (ΔESymbol=5,21), dok je najveća razlika kod transparentne folije ΔE=8,36.

U odnosu na ofset kod reprodukcije magente prosječna devijacija u obojenju je veća (ΔE=7,68). Folija ostvaruje najmanju razliku obojenja (ΔEFolija=5,1), koja je kolorimetrijski još uvijek vrlo velika.

Pri reprodukciji žute folija i mat premazani papir za digitalni tisak imaju malu razliku u obojenju (ΔE=0,25). Najveću razliku ima Symbol papir (ΔESymbol=9,2), dok najmanju ima folija ΔE=3,3.

Zbog svoje strukture reprodukcija crne boje na foliji vrlo je teška. Kod folije je razlika u obojenju najveća (ΔEFocer=11,17). Splendogel pokazuje najmanju razliku u obojenju pri reprodukciji crne boje (ΔESplendogel=2,97).

Pri reprodukciji sekundarnih boja (RGB) Splendogel tiskovna podloga prikazuje najmanju razliku u obojenju (ΔE se kreće u području od 3,5 do 5,75). Folija i Symbol podloge imaju vrlo viskou razliku u obojenju. Pri čemu je izraženija kod Symbol papira dok će folija biti izražajnija kod zelene I ljubičastoplave.

Na stroju HP Indigo 5500 moguće je dodatno otiskivati i light boje (svjetli cijan i svjetla magenta). Promjenu u obojenju nastale 4 bojnim tiskom (CMYK) i 6 bojnim tiskom (CLcMLmYK) prikazane su na slikama 25 i 26.  Indigo otisci komparirani su sa standardnim otiscima otisnutih u litografskom ofsetu.

Slika 23. Razlika u obojenju (ΔE94) rastertonskih vrijednosti cijan otisaka

Primjenom svjetlog cijana može se očekivati bolja reprodukcija u području od 40% RTV (ΔE4/0-6/0=0,87), kao i u području od 70 do 80% RTV (ΔEprosječno=1,485). Za analizirane otiske karakteristično je da cijan otisak 4/0 bliži standardnom ofsetu (ΔE100%=2,11), dok šesterobojni posjeduje veliku razliku u odnosu na otisak dobiven standardnim ofsetom (ΔE100%=6,33). To znači da se svjetle boje otiskuju i u području viših tonskih vrijednosti izazivaju veći contrast.

Dodatni razlog tomu može se pronaći u kalibracijskom procesu koji primjenjuje potpuno drugačiji LUT (look up table) za šesterobojni i četvero bojni tisak.

Slika 24. Razlika u obojenju (ΔE94) rastertonskih vrijednosti magenta otisaka

Korištenjem svjetle magente bolja reprodukcija uočava se u područjima od 50 do 80% RTV (ΔEprosječni=5,59). U područjima od 10 do 40% i 90% RTV-a gotova da nema razlike u obojenju (ΔEprosječni=0,37). Kao i kod cijan otiska punog tona (100% RTV) možemo vidjeti da cijan 4/0 otiska ima otisak bliži standardnom ofsetu (ΔE100%=7,41) dok je na šesterobojnom otisku ta  razlika puo veća. (ΔE100%=13,51).

Slika 25. Fotografije rasterskih uzoraka otisnuti sa 4 i 6 boja ( CMYK i CLCMLMYK)

Dodatna komparacija (standardnih) rastertonskih reprodukcija (CMYK) i specijalno kreirane rastertonske reprodukcije (CLCMLMYK) dana je na slikama 28 i 29. Pritom su metodom slikovne analize izmjereni promjeri rasterskih elemenata u području od 10 do 90% RTV. U grafikonima je ucrtan i skok između područja 60 i 70% RTV. Taj skok predstavlja promjenu u mjerenju (0-60% RTV tamna točka i 70-90% RTV svjetla točka).

Slika 26. Prosječni promjeri rasterskih elemenata ovisno o rasterskoj vrijednosti za HP Indigo cijan otiske (cijan i cijan + svjetli cijan)

HP Indigo otisci nastali primjenom samo jedne cijan boje proporcionalno kontinuirano mijenja promjer točkastih rasterskih elemenata. Pritom će se sa povećanjem od 10% RTV-a desiti povećanje prosječnog promjera od Δdprosječni=20,558 μm.

Pri primjeni dva cijan bojila, svjetla cijan boja koristi se pri generiranju najsvjetlijih cijan tonova (područje od 10 do 30% RTV). Pritom se formira najmanji element d10%=36,21μm i najveći element d30%=53,41μm. Tamna cijan bojilo počinje se dodavati svjetloj cijan u području od 40% RTV d40%=28,19μm. Nakon toga velićina cijan rasterskih elemenata logaritamski raste pri čemu nastaju sljedeće dimenzije: d50%=35,95μm, d60%=47,42μm, d70%=90,32μm, d80%=92,39μm, d90%=74,32μm.

U području od 70% RTV više nije moguće direktno pratiti veličinu tamne točke, već se analizira svjetla točka (slobodna površina).

Analizom svjetlih točaka može se uoćiti da pri tisku sa dvije cijan boje (C + Lc) postoje veći međuprostori između reproduciranim rasterskih elemenata. Time se postiže veći raspon tamnih područja.

Slika 27. Prosječni promjeri rasterskih elemenata ovisno o rasterskoj vrijednosti za HP Indigo magenta otiske (magenta i magenta + svjetla magenta)

Otisci nastali primjenom samo jednog magentnog bojila kontinuirano mjenjaju promjer točkastih rasterskih elemenata. Povećanjem RTV-a za 10% dolazi do prosječnog povećanja promjera od Δdprosječni=23,864μm.

Svjetla magenta koristi se pri generiranju najsvjetlijih magenta tonova (područje od 10 do 30% RTV). U tom području se formira najmanji element d10%=41,21μm i najveći element d30%=121,42μm. Tamna magentno bojilo počinje se primjenjivati u području od 40% RTV (d40%=30,65μm). Veličina rasterskog elementa nakon toga logaritamski raste, pri čemu nastaju sljedeće dimenzije: d50%=37,89μm, d60%=55,03μm, d70%=136,23μm, d80%=18,14μm. Izuzetak je područje od 90% RTV-a gdje je međuprostor veličine d90%=102,39μm. Najtamnija mjesta (70 – 90% RTV) ostati će otvorenija primjenom svjetlih magentnih boja čime su međuprostori između rasterskih točaka ostali nezatvoreni.

Utjecaj specijalnih efekata na najmanje tiskovne elemente kreirane u elektrofotografijskom tisku prikazani su na slikama 30 i 31. Pritom su analizirane reflektancije prosječnih elementa u rasterskom području od 20% RTV.

Slika 28. Prikaz reflektancije CMYK rasterskih elemenata sa i bez efekta sjaja (gloss) otisnutih na Kodak Nexpress 2100

Ciljanom analizom cijan rasterskih elemenata otisnutih na Nexpressu sa dva različita sjaja uočavaju se dva elementa čiji su promjeri: dc=83μm i dc+gloss=69μm. Raterski element bez efekta je nepravilnije reproduciran. Na grafikonu se mogu vidjeti 4 vrha, dok je element sa efektom puno pravilniji samo sa jednim vrhom. Sa glosserom povećati će se refleksija sa cjelokupne tiskovne podloge.

Pri analizi magentih rasterskih elemenata odabrana su dva elementa čiji promjeri iznose: dc=70μm i dc+gloss=84μm. Elementi magente (sa i bez dodatnog efekta sjaja) imaju 2 reflektancijska vrha, što je puno bolje od cijan točke koja ima mnogo nepravilniju strukturu.

Mjerenjem žutih rasterskih elemenata dobivena su dva prosječna elementa čiji su promjeri: dc=86μm i dc+gloss=123μm. Kod žute može se vidjeti da je rasterski element na podlozi sa dodatnim efektom sjaja nepravilniji (5 vrhova), dok bez efekta ima samo jedan reflektancijski vrh. Glosser će najviše utjecati na žute rasterske elemente jer je po svjetloći (L) najbliža tiskovnoj podlozi.

Mjerenjem crne dobiva se dva rasterska elemenata čiji su promjeri: dc=102μm i dc+gloss=107μm. Kod analize crnih rasterskih elemenata vidljivo je da su oba elementa pravilno reproducirani. Povećanju sjaja minimalno će promjeniti reprodukciju točaka te će aureole biti potpuno jednake, dok će centar biti ipak tamniji bez dodatnog sjaja.

Slika 29. Prikaz reflektancije sa jednog rasterskog elementa a) Indigo C i Lc b) Indigo M i Lm c) indigo CMYK

Mjerenjem cijan i light cijan rasterskih elemenata dobiva se dva elementa čiji su promjeri: dc=63μm i dlight cijan=43μm. Raterski element bez efekta je nepravilnije reproduciran, i može se očitati 4 vrha dok na elementu sa efektom 2. Karakteristično je da cijan točka ima centralnu reflektanciju kao i standardna cijan boja.

Analizom magenta i light magenta rasterskih elemenata dobiva se dva elementa čiji su promjeri: dm=75μm i dlight magnta=54μm. Magenta sa i bez efekta prikazuju pravilnu krivulju sa samo jednim vrhom, što nam govori da su rasterski elementi pravilno otisnuti.

Svjetla magenta ostvaruje vrlo nisku centralnu reflektanciju R=47,704, ali na žalost i širu aureole. Time je takva točka slabije vidljiva.

Svaka boja postiže različitu reflektanciju. Pritom je najveća crna R=43,13, te ju sljedi magenta R=42, cijan R=41,73 i na kraju žuta R=36,35. Na takve rezultate direktno utječu osnovni kemijski sastav pigmenata te njihova koncentracija. Kod CMYK otiska rasterski elementi imaju promjere: dcijan=65μm, dmagenta=72μm, džuta=86m, dcrna=83μm.

- ZAKLJUČAK

Formiranjem efekta dodatnog sjaja utječe na smanjenju kolorne reprodukcije, što znači da sloj apliciranog filma smanjuje intenzitet obojenja zasićenijih tonova. Analizirajući karakteristične presjeke gamuta kod Helioglossa sa i bez sjaja može se uočiti kako u tamnom području (L=20) otisak sa specijalnim efektom ima nešto veći raspon boja, dok je u svjetlom području (L=80) to potpuno obrnuto. Ovi podaci govore da dodatno sjajna podloga bolje reproducira tamne tonove dok ne oslojavana svjetlije.

Izvođenjem sjaja na Heliogloss papir doći će do malih razlika u obojenju kod primarnih boja (CMYK), dok kod sekundarnih (RGB) će podloga sa sjajem imati manju razliku od otisaka standardnog ofseta (ΔE94 > 4).

Kod mjerene reflektancije u području od 20% RTV može se uočiti razlika između papira otisnutog sa i bez efekta sjaja. Posebno je to vidljivo kod cijan i žute boje. Kod crne i magente dolazi do minimalnih razlika u rasterskim elementima.

Kod primjene dvaju cijan bojila (C i Lc) se može očekivati bolja reprodukcija u području od 40% RTV, kao i u području od 70 do 80% RTV. Primjenom dva magenta bojila (M i Lm) omogućuje se bolja reprodukcija u područjima od 50 do 80% RTV. Pri otiskivanju punog tona (100% RTV) upotrebom dva cijan i dvije magente dolazi do velike razlike u odnosu na standardni ofset.

Primjena Lc i Lm bojila najvidljivija je u najsvjetlijim područjima (područja od 10 do 30% RTV). U tim se područjima formiraju najmanji elementi.

Čisto cijan i magenta bojilo se počinje primjenjivat od području 40% RTV. Nakon toga rasterski elementi prave cijan i magenta bojila rastu logaritamski. Najtamnija mjesta (70 – 90% RTV) ostati će otvorenija primjenom svjetlih magentnih i cijan boja čime su međuprostori između rasterskih točaka ostali nezatvoreni. Time se postiže veći raspon tamnih područja.

Cijan i light cijan rasterski elemenati pri 20% RTV nepravilniji element. Karakteristično je da cijan digitalna raster točka ima centralnu reflektanciju kao i standardna cijan boja (analogno rasterirana).

Primjenom 6 bojnog rasteriranja potrošnja svjetle magenta znatno je manja. U svjetloj separacji magenta nalazi se manji broj rasterskih elemenata. Svjetla magenta ipak ostvaruje vrlo nisku reflektanciju, ali širu aureole od čiste magente, time je takva točka okom slabo vidljiva.

- LITERATURA

- I. Majnarić; Kvaliteta digitalnih otisaka uvjetovana starenjem tiskovne podloge, Magistarski rad, Sveučilište u Zagreb 2004.

- I. Majnarić; Studija indirektne elektrofotografije, Doktorska direstacija,         Sveučilište u Zagreb 2007.

- S. Bolanča; Glavne tehnike tiska, Acta graphica, Zagreb, 1997.

- Hp Indigo S5500, www.hp.com, 10.7.2008

- About digital offset printing, http://www.erawanet.com/digital.html, 5.7.2008

- Digital printing, http://www.unt.edu, 9.7.2008.

- History of Electrophotography, Wikipedia-free Encyclopedia,

http:/en.wikipedia.org,  4.9.2008.

- How to use X-rite DTP 20, http://www.serendipity-software.com.au, 3.8.2008.

- Digital print media, www.hanitacoatings.com, 4.9.2008.

- Understanding ΔE, www.displaycalibrationonline.com, 10.7.2008.

- Indigo digital press, Wikipedia-free Encyclopedia, http:/en.wikipedia.org, 2.7.2008.

- The digital press, www.imagereportsmag.co.uk, 5.9.2008

- PRILOZI

Tablica 1.: Razlika u obojenju (ΔE94) punih tonova (CMYK i RGB) otisaka otisnutih na Kodak Nexpress i HP Indigo 5500

| ΔEOFSET | Kodak | Indigo |
| --- | --- | --- |
|  | Heliogloss | Heliogloss sa sjajem | Heliosilk | Maxiofset | Folija | Symbol | Splendogel |
| C100 | 0,94 | 1,15 | 1,48 | 5,59 | 8,36 | 5,21 | 6,82 |
| M100 | 3,99 | 3,26 | 5,27 | 7,86 | 5,1 | 12,78 | 7,78 |
| Y100 | 2,65 | 1,07 | 1,89 | 7,83 | 3,3 | 9,2 | 3,55 |
| K100 | 2,98 | 3,29 | 1,69 | 6,15 | 11,17 | 8,01 | 2,97 |
| R100 | 4,01 | 6,23 | 5,11 | 4,57 | 10,7 | 13,87 | 4,1 |
| G100 | 4,91 | 6,61 | 4,84 | 7,33 | 14,74 | 9,71 | 3,67 |
| B100 | 7,64 | 8,95 | 4,46 | 5,11 | 14,56 | 8,35 | 5,73 |

Tablica 2.: Razlika u obojenju (ΔE94) otisaka otisnutih na HP Indigo 5500 4 (CMYK) i 6 boja (CLcMLmYK)

| ΔE94 | Indigo 4/0 | Indigo 6/0 | Indigo 4/0 | Indigo 6/0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTV | Cijan | Cijan i svjetli cijan | Magenta | Magenta i svjetla magenta |
| 10 | 2,85 | 3,03 | 1,59 | 1,71 |
| 20 | 3,19 | 3,17 | 2,62 | 2,12 |
| 30 | 3,19 | 3,38 | 2,39 | 2,16 |
| 40 | 2,98 | 2,10 | 3,40 | 3,99 |
| 50 | 3,71 | 4,07 | 5,64 | 3,42 |
| 60 | 3,87 | 4,27 | 7,11 | 4,62 |
| 70 | 5,41 | 3,86 | 8,01 | 4,57 |
| 80 | 4,89 | 3,47 | 8,29 | 5,90 |
| 90 | 4,18 | 4,51 | 7,86 | 8,28 |
| 100 | 2,11 | 6,33 | 7,41 | 13,51 |

Tablica 3.: Promjeri rasterskih elemenata otisaka otisnutih na HP Indigo 5500 4 i 6 boja

| RTV (%) | Promjer rasterskih elemenata |
| --- | --- |
|  | Cijan | Svjetli Cijan | Magenta | Svjetla Magenta |
| 10 | 42,57 | 36,21 | 46,44 | 41,21 |
| 20 | 67,38 | 51,88 | 67,35 | 71,31 |
| 30 | 85,65 | 53,41 | 84,94 | 121,42 |
| 40 | 103,70 | 28,19 | 99,17 | 30,65 |
| 50 | 126,95 | 35,95 | 135,15 | 37,89 |
| 60 | 145,36 | 47,42 | 165,76 | 55,03 |
| 70 | 92,42 | 90,32 | 94,54 | 136,23 |
| 80 | 73,84 | 92,39 | 72,51 | 18,14 |
| 90 | 52,06 | 74,32 | 50,71 | 102,39 |

Tablica 4.: Reflektancija rasterskih elemenata otisnutih na Kodak Nexpressu

| Duljina (mm) | Reflektancija (%) Kodak Nexpress |
| --- | --- |
|  | Cijan + gloss | Cijan | Magenta + Loss | Magenta | Žuta + gloss | Žuta | Crna + gloss | Crna |
| 0 | 72,583 | 77,793 | 72,157 | 73,966 | 62,076 | 62,187 | 66,882 | 71,499 |
| 0,005 | 72,583 | 77,793 | 71,765 | 73,966 | 62,076 | 62,187 | 67,4 | 71,499 |
| 0,011 | 73,345 | 75,955 | 72,245 | 77,647 | 62,076 | 65,027 | 67,59 | 72,65 |
| 0,016 | 73,098 | 71,709 | 72,347 | 78,925 | 63,322 | 65,538 | 68,476 | 73,422 |
| 0,021 | 74,106 | 75,272 | 70,955 | 75,016 | 62,976 | 67,344 | 68,716 | 72,789 |
| 0,027 | 74,084 | 75,854 | 70,563 | 72,739 | 61,476 | 67,178 | 67,16 | 69,994 |
| 0,032 | 72,19 | 72,829 | 68,425 | 69,69 | 60,392 | 63,862 | 65,06 | 65,262 |
| 0,037 | 70,868 | 66,711 | 66,97 | 69,564 | 57,52 | 63,553 | 62,479 | 59,81 |
| 0,043 | 67,238 | 65,759 | 63,441 | 68,109 | 58,281 | 60,772 | 59,76 | 55,281 |
| 0,048 | 66,118 | 58,499 | 60,278 | 65,591 | 57,982 | 60,345 | 55,092 | 51,233 |
| 0,053 | 62,073 | 55,451 | 55,497 | 59,481 | 55,398 | 55,876 | 50,525 | 48,349 |
| 0,059 | 61,815 | 47,44 | 52,853 | 54,7 | 48,881 | 55,318 | 47,249 | 44,655 |
| 0,064 | 58,611 | 52,93 | 50,082 | 48,4 | 48,881 | 52,216 | 45,136 | 42,581 |
| 0,07 | 58,487 | 51,776 | 50,31 | 44,807 | 52,295 | 51,884 | 42,581 | 41,796 |
| 0,075 | 56,65 | 49,938 | 50,689 | 46,717 | 52,999 | 50,196 | 42,53 | 42,391 |
| 0,08 | 56,863 | 45,434 | 51,385 | 47,704 | 52,63 | 49,982 | 42,745 | 42,568 |
| 0,086 | 54,768 | 46,588 | 50,601 | 46,414 | 52,364 | 49,138 | 42,973 | 41,531 |
| 0,091 | 54,331 | 49,524 | 49,083 | 44,706 | 48,593 | 49,008 | 43,416 | 40,025 |
| 0,096 | 53,569 | 47,272 | 47,894 | 45,553 | 47,624 | 49,008 | 43,403 | 38,925 |
| 0,102 | 53,098 | 50,678 | 47,173 | 46,224 | 48,374 | 48,699 | 44,883 | 38,039 |
| 0,107 | 53,58 | 51,204 | 48,235 | 48,248 | 48,281 | 49,911 | 45,996 | 38,507 |
| 0,112 | 54,499 | 51,339 | 51,562 | 51,17 | 46,505 | 50,065 | 46,831 | 40,152 |
| 0,118 | 57,412 | 51,877 | 56,104 | 57,204 | 46,044 | 54,795 | 46,376 | 42,505 |
| 0,123 | 57,86 | 49,546 | 58,052 | 60,569 | 50,969 | 55,365 | 46,11 | 45,946 |
| 0,128 | 61,244 | 52,246 | 59,658 | 63,757 | 51,488 | 59,62 | 49,943 | 49,766 |
| 0,134 | 62,162 | 68,594 | 59,949 | 65,591 | 53,645 | 60,214 | 54,345 | 54,864 |
| 0,139 | 65,58 | 67,709 | 62,429 | 70,677 | 54,498 | 64,159 | 55,534 | 58,672 |
| 0,144 | 66,039 | 73,053 | 64,415 | 70,854 | 57,843 | 65,264 | 57,09 | 63,213 |
| 0,15 | 69,658 | 76,482 | 67,451 | 70,664 | 58,95 | 70,172 | 59,393 | 66,199 |
| 0,155 | 70,118 | 77,804 | 69,07 | 70,361 | 62,618 | 70,386 | 61,796 | 69,867 |
| 0,16 | 72,146 | 75,664 | 70,879 | 75,345 | 61,765 | 70,766 | 63,669 | 72,549 |
| 0,166 | 72,504 | 76,123 | 71,006 | 79,051 | 62,03 | 70,434 | 66,123 | 75,294 |
| 0,171 | 74,622 | 79,585 | 72,283 | 79,734 | 63,172 | 70,731 | 68,539 | 75,838 |
| 0,176 | 74,207 | 80,213 | 71,992 | 78,925 | 61,061 | 70,826 | 68,805 | 75,003 |
| 0,182 | 74,073 | 78,913 | 71,36 | 80,683 | 59,354 | 66,346 | 68,969 | 73,574 |
| 0,187 | 74,118 | 77,826 | 70,765 | 80,987 | 59,331 | 65,645 | 70,373 | 71,36 |
| 0,193 | 72,896 | 80,896 | 69,551 | 78,065 | 59,193 | 61,176 | 70,639 | 69,045 |
| 0,198 | 72,896 | 80,896 | 67,59 | 74,32 | 59,193 | 60 | 69,677 | 66,072 |
| 0,203 | 72,896 | 80,896 | 63,858 | 74,32 | 59,193 | 60 | 69,374 | 66,072 |

Tablica 5.: Reflektancija rasterskih elemenata svjetlog i čistog cijana, te svjetle i čiste magente otisnutih na HP Indigo 5500

| Duljina (mm) | Reflektancija (%) HP Indigo |
| --- | --- |
|  | Svjetli cijan | Cijan | Svjetla magenta | Magenta |
| 0 | 71,042 | 75,636 | 66,488 | 75,112 |
| 0,005 | 71,042 | 78,204 | 66,488 | 75,112 |
| 0,011 | 71,042 | 77,584 | 66,488 | 74,216 |
| 0,016 | 71,042 | 77,369 | 66,488 | 74,916 |
| 0,021 | 71,042 | 76,635 | 66,488 | 75,084 |
| 0,027 | 71,042 | 80,493 | 66,488 | 73,249 |
| 0,032 | 76,925 | 80,278 | 67,291 | 68,599 |
| 0,037 | 77,647 | 77,305 | 65,989 | 61,709 |
| 0,043 | 74,365 | 66,135 | 63,725 | 56,891 |
| 0,048 | 66,502 | 67,185 | 61,658 | 51,415 |
| 0,053 | 68,607 | 55,18 | 59,198 | 44,916 |
| 0,059 | 54,159 | 52,258 | 58,396 | 43,221 |
| 0,064 | 51,662 | 44,415 | 56,524 | 42,157 |
| 0,069 | 40,124 | 44,137 | 56,381 | 40,938 |
| 0,075 | 41,92 | 40,923 | 54,991 | 41,359 |
| 0,08 | 42,58 | 41,733 | 55,045 | 42,003 |
| 0,085 | 42,312 | 41,012 | 56,292 | 42,969 |
| 0,091 | 48,751 | 41,455 | 57,112 | 45,28 |
| 0,096 | 52,363 | 48,488 | 57,968 | 50,056 |
| 0,102 | 67,926 | 47,274 | 59,376 | 54,272 |
| 0,107 | 65,676 | 52,195 | 60,963 | 58,431 |
| 0,112 | 76,058 | 55,674 | 62,175 | 62,535 |
| 0,118 | 79,938 | 72,258 | 63,69 | 65,126 |
| 0,123 | 82,229 | 68,88 | 64,171 | 70,658 |
| 0,128 | 78,782 | 75,484 | 64,296 | 75,28 |
| 0,134 | 75,356 | 79,33 | 63,476 | 74,636 |
| 0,139 | 79,979 | 81,771 | 62,549 | 72,871 |
| 0,144 | 78,535 | 79,418 | 60,713 | 74,566 |
| 0,15 | 78,535 | 77,217 | 60,713 | 75,798 |
| 0,155 | 78,535 | 80,62 | 60,713 | 76,457 |
| 0,16 | 78,535 | 83,504 | 60,713 | 75,546 |
| 0,166 | 78,535 | 79,228 | 60,713 | 75,546 |
| 0,171 | 78,535 | 78,608 | 60,713 | 75,546 |

Tablica 5.: Reflektancija rasterskih elemenata otisnutih na HP Indigo 5500

| Duljina (mm) | Reflektancija (%) HP Indigo |
| --- | --- |
|  | Cijan | Magenta | Žuta | Crna |
| 0 | 75,636 | 75,112 | 67,994 | 73,779 |
| 0,005 | 78,204 | 75,112 | 67,994 | 73,779 |
| 0,011 | 77,584 | 74,216 | 67,994 | 73,779 |
| 0,016 | 77,369 | 74,916 | 67,888 | 73,654 |
| 0,021 | 76,635 | 75,084 | 62,097 | 74,278 |
| 0,027 | 80,493 | 73,249 | 62,428 | 74,439 |
| 0,032 | 80,278 | 68,599 | 57,104 | 71,622 |
| 0,037 | 77,305 | 61,709 | 55,852 | 67,54 |
| 0,043 | 66,135 | 56,891 | 48,009 | 61,016 |
| 0,048 | 67,185 | 51,415 | 46,742 | 54,545 |
| 0,053 | 55,18 | 44,916 | 40,271 | 50,018 |
| 0,059 | 52,258 | 43,221 | 39,291 | 47,326 |
| 0,064 | 44,415 | 42,157 | 37,376 | 44,421 |
| 0,069 | 44,137 | 40,938 | 37,149 | 43,173 |
| 0,075 | 40,923 | 41,359 | 35,792 | 42,727 |
| 0,08 | 41,733 | 42,003 | 36,35 | 43,137 |
| 0,085 | 41,012 | 42,969 | 40,86 | 43,708 |
| 0,091 | 41,455 | 45,28 | 41,765 | 44,777 |
| 0,096 | 48,488 | 50,056 | 48,1 | 45,383 |
| 0,102 | 47,274 | 54,272 | 49,834 | 45,633 |
| 0,107 | 52,195 | 58,431 | 57,481 | 46,881 |
| 0,112 | 55,674 | 62,535 | 58,386 | 48,307 |
| 0,118 | 72,258 | 65,126 | 66,998 | 50,321 |
| 0,123 | 68,88 | 70,658 | 67,783 | 53,975 |
| 0,128 | 75,484 | 75,28 | 67,617 | 60,018 |
| 0,134 | 79,33 | 74,636 | 67,391 | 65,989 |
| 0,139 | 81,771 | 72,871 | 67,36 | 70,909 |
| 0,144 | 79,418 | 74,566 | 66,878 | 71,569 |
| 0,15 | 77,217 | 75,798 | 62,383 | 72,21 |
| 0,155 | 80,62 | 76,457 | 61,674 | 73,102 |
| 0,16 | 83,504 | 75,546 | 61,674 | 73,512 |
| 0,166 | 79,228 | 75,546 | 61,674 | 73,512 |
| 0,171 | 78,608 | 75,546 | 61,674 | 73,512 |