SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GRAFIČKI FAKULTET ZAGREB

Smjer: tehničko-tehnološki

ZAVRŠNI RAD

UTJECAJ NAPONA INDIGO TRANSFERNOG CILINDRA NA REPRODUKCIJU RASTERSKIH ELEMENATA

Mentor:                                                                            Student:

Prof.dr.sc., Stanislav Bolanča                                                   Božo Prlenda

Zagreb, 2009.

SAŽETAK:

Prvi dio ovoga rada pružiti će mali pregled procesa otiskivanja u elektrofotografiji, pri čemu će se najveća pozornost posvetiti transferu tonera na tiskovnu podlogu, te vrstama tonera koji se koriste u elektrofotografiji.

Eksperimentalni dio će se posvetiti obradi podataka dobivenih različitim mjerenjima. Mjerenja koja su rađena za potrebe ovog rada se odnose na pronalaženje uzorka ponašanja rasterskih elemenata pri mjenjanju napona na ofsetnom bubnju. Rađena su sljedeća mjerenja: spektrofotometrija, analiza promjera rasterskih elemenata i mjerenje reflektancije pojedine rasterske točke.

Mjerenja su se obavljala na svim procesnim (CMYK) bojama otisnutim na tri različite podloge, a to su umjetnički papir za ofsetni tisak Arcoprint, umjetnički papir za digitalni tisak Symbol, te naravni papir Splendogel. Otisci su tiskani na stroju HP Indigo TurboStream, a mjerenja su provedena pomoću spektrofotometra X-Rite SwatchBook i uređaja za analizu rasterskih elemenata Personal IAS.

SADRŽAJ:

1.Uvod...............................................................................................................................3

1. l. Izbor problema za završni rad....................................................................................3

1.2. Cilj i zadaci završnog rada..........................................................................................3

2. Teoretski rad..................................................................................................................4

2.1. Uvod u elektrofotografiju...........................................................................................4

2.2. Princip rada elektrofotografije....................................................................................4

2.3. Toneri u elektrofotografiji..........................................................................................6

2.3.1. Praškasti toneri........................................................................................................6

2.3.2. Tekući toneri..........................................................................................................10

2.4. Transfer tonera u elektrofotografiji..........................................................................11

2.4.1. Princip direktnog transfera tonera na tiskovnu podlogu........................................12

2.4.2.Princip indirektnog prijenosa na tiskovnu podlogu................................................13

2.4.2.1. Indirektni prijenos beskonačnim remenom........................................................13

2.4.2.2. Indirektni prijenos centralnim ofsetnim cilindrom.............................................15

3. Eksperimentalni dio.....................................................................................................17

3.1.Metodologija rada......................................................................................................17

3.2. Korišteni uređaji.......................................................................................................18

3.2.1. HP Indigo TurboStream.........................................................................................18

3.2.2. X-Rite SwatchBook...............................................................................................19

3.2.3. Personal IAS (Image Analysis System).................................................................20

3.3.Korišteni materijali....................................................................................................21

4.Rezultati i rasprava.......................................................................................................22

5.Zaključak......................................................................................................................50

6.Literatura......................................................................................................................51

7.Prilozi............................................................................................................................52

1.UVOD

1. l. IZBOR PROBLEMA ZA ZAVRŠNI RAD

Zbog veće tiskarske kvalitete, indirektni (ofsetni) način otiskivanja sve je češći u elektrofotografskim digitalnim strojevima. Kod indirektne elektrofotografije, nanešena specijalna bojila (toneri) na fotoreceptoru se ne prenose direktno na tiskovnu podlogu, već posredstvom prijenosnih medija (cilindra ili beskonačnog remena). Da bi se ostvario što veći transferni omjer (odnos prenešenog tonera i neprenešenog tonera) prijenosnom cilindaru omogućena je električna provodljivost koja ima za cilj reguliranje transfernog napona. Zbog satelitske konstrukcije i velike negativnosti tonera, transferni naponi obavezno moraju biti suprotnog predznaka (po završetku ciklusa otiskivanja jedne separacije bojilo mora u što većem postotku preći na tiskovnu podlogu kako nebi došlo do kontaminacije druge separacije). Varijacija napona prijenosnog cilindra tako će direktno utjecati na količinu bojila prenesenog sa fotoreceptora na ofsetnu gumu.

Kako će različit napon ofsetnog cilindra utjecati na efikasnost drugog transfera ovisiti će i o hrapavosti tiskovne podloge. Hrapavije podloge posjeduju veću upojnost koja će bolje prihvatiti likvidnije ElectroInk bojilo.

1.2. CILJ I ZADACI ZAVRŠNOG RADA

U ovom radu cilj nam je dovesti u korelaciju utjecaj napona prijenosnog cilindra na kvalitetu konačne kolorne reprodukcije. Pri eksperimentalnom ispitivanju izvršeno je djelovanje na napone ofsetnog cilindra, čija je radna temperatura modulirana od 450V do 650V (u koraku od 50V).  Nastale otiske analizirati će se spektrofotometrijskom metodom (reprodukcija CMYK punih tonova) kao i metodom slikovne analize (reprodukcija najsitnijih tiskovnih elemenata).

Na uspješnost drugog transfera neupitno utjeće i tip tiskovne podloge. Kako tri česta papira (papiri za umjetnički tisak, naravni papiri i papiri prilagođen za digitalni tisak) utjeću na konačnu reprodukciju također će biti obrađeno u ovome radu. Na temelju rezultata postići će se spoznaje u kojem bi se smjeru trebalo kretati kako  bi se povećala efikasnost vezivanja ElectroInka za ispitivane tiskovne podloge.

2. TEORETSKI DIO

2.1. UVOD U ELEKTROFOTOGRAFIJU

Elektrofotografija je tehnika digitalnog tiska koja se počela razvijati krajem 40-ih godina prošlog stoljeća nakon što ju je patentirao Chaster Carlston 1942. godine. Iako je koristimo i u visoko produktivnim strojevima, ova tehnika tiska se najčešće primjenjuje kod stolnih laserskih printera. Elektrofotografija je cijenom povoljna za tiskanje malih serija te personaliziranih naklada koje su inače neisplative u klasičnim tehnikama tiska. Njene pozitivne strane su također i mogućnost tiska na podloge gramature od 70 do 300 g/m2, precizan registar te reprodukcija višebojnih otisaka  rezolucije iznad 600 dpi. Nažalost postoje i negativne strane elektrofotografije a to je mogućnost kvalitetnog tiskanja na veoma malom broju tiskovnih podloga, mali ispisni formati te loša reprodukcija većih jednotonskih površina.

2.2. PRINCIP RADA ELEKTROFOTOGRAFIJE

Da bi se mogla analizirati elektrofotografija potrebno je poznavati sve faze u njenom radu kako bi se kasnije moglo utjecati na kvalitetu reprodukcije. Kronološki izvode se sljedeće faze: nabijanje fotoreceptorskog bubnja, stvaranje virtualne tiskovne forme, nanošenje tonera, prijenos tonera na tiskovnu podlogu, fuziranje i čišćenje fotoreceptora.

Slika 4.Tiskovna jedinica tipičnog elektrofotografskog stroja

Prva faza je nabijanje fotoreceptorskog bubnja statičkim elektricitetom. Pritom se na cijeloj površini stvara jednolični naboj. Razlikujemo pozitivsko i negativsko nabijanje površine. Pri pozitivskom nabijanju na površini fotokonduktora se generira pozitivni, a pri negativskom negativni naboj.

Uređaji koji se koriste za stvaranje naboja su korotroni, dikotroni i skorotroni. Koji od ovih uređaja će se koristiti ovisiti će o tome da li se radi o pozitivnom ili negativnom nabijanju, odnosno o indirektnom ili direktnom načinu tiskanja.

Slika 2. Prikaz čestog nabijanja u elektrofotografiji (nabijanje skorotronom)

Druga faza je stvaranje virtualne tiskovne forme. Pritom se obično koriste laseri koji sa definiranom svjetlosti izbijaju nosioce elektrostatskog naboja te na taj način stvaraju virtualnu tiskovnu formu čiji se tiskovni elementi od slobodnih površina razlikuju energetskim potencijalima. Za osvjetljavanje fotokonduktora koriste se dvije vrste uređaja. To su uređaji na bazi „rasterskih optičkih skenera“ (ROS) i na bazi svijetlo emitirajućih dioda (LED).

Negativsko ili CAD (Charged Area Development) osvjetljavanje se upotrebljava nakon procesa pozitivnog nabijanja. Ono služi da na određenim mjestima gdje će nastati slobodne površine neutraliziramo elektrostatsko polje, odnosno maknemo pozitivni naboj sa dijela površine fotokonduktora. Pozitivsko ili DAD (Discharged Area Develepment) osvjetljavanje se upotrebljava nakon procesa negativnog nabijanja, te služi za neutralizaciju negativno nabijenih djelova površine fotokonduktora koje će kasnije biti tiskovni elementi.

Slika 3. Prikaz pozitivnog osvjetljavanja čime se stvara virtualna tiskovna  forma

Treća faza je nanošenje tonera. Ovaj postupak u elektrofotografiji se naziva razvijanje. Pri razvijanju dolazi do izražaja važnost različitih potencijala tiskovnih i slobodnih površina. Toner, koji može biti različitog oblika, praškastog i tekućeg, je skoro uvijek stalnog negativnog elektropotencijala te se kao takav na cilindru prihvaća na mjestima koja su elektropozitivnija, odnosno na tiskovne elemente.

Četvrta faza je prijenos tonera na tiskovnu podlogu. Za što bolju reprodukciju otisaka u elektroftografiji se koriste uređaji bez kojih bi dolazilo do raznih problema sa tonerom. Nabijena korona služi kako bi svojim pozitivnim elektrostatskim silama što bolje privukla toner na tiskovnu podlogu.

Peta faza je fuziranje. Praškasti toner nije najstabilniji na tiskovnoj podlozi pa zbog toga može doći do njegovog skidanja. Zbog toga je toner potrebno dodatno fiksirati. Kako bi se toner trajno prihvatio na podlogu ona se propušta kroz sistem zagrijanih valjaka koji rastapaju toner pod utjecajem topline, te ga fiksiraju pritiskom na površinu.

Slika 4. Fuzerska jedinica na bazi valjkaste strukture

Šesta faza je čišćenje fotoreceptora. Nakon što je proces otiskivanja završen potrebno je obaviti čišćenje cilindra kako bi se osigurala kvaliteta daljnjeg tiska. Čišćenje u elektrofotografiji se izvodi  na dva načina: brisanje napona virtualne tiskovne forme i mehaničko čišćenje koje ovisi o tipu tonera.

Zbog još postojećeg slabog elektrostatskog polja, dio čestica se neće prenjeti na tiskovnu podlogu. Zbog toga se fotokonduktorska površina izlaže specijalnim svjetlosnim izvorima kao što su flourescentne i neonske lampe, bljeskalice i LED diode. Svojim djelovanjem oni neutralziraju prethodno nastalo elektrostatsko polje.

Kod praškastih tonera mehanički dio skidanja se može provesti pomoću elastičnog noža, mekanom četkom i magnetskom četkom, dok kod čišćenja tekućih tonera postoje posebno konstruirane jedinice koje se sastoje od kućišta, mlaznica za nanošenje tekućeg nosioca, spužvastog valjka, valjka za cijeđenje i poliuretanskog noža.

2.3. TONERI U ELEKTROFOTOGRAFIJI

U elektrofotografiji primjenjujemo dvije vrste tonera, a ovisno o tipu tonera i dvije vrste elektrofotografije. To su elektrografija praškastim tonerom (xerografija) i elektrografija tekućim tonerom. Praškasti toneri mogu biti u različitom obliku, te se dijele na jednokomponentne, dvokomponentne i EA (Emulzijska Agregacija) tonere.

2.3.1. Praškasti toneri

Jednokomponentni praškasti toneri se sastoje od poliesterske stiren-akrilne smole i magnetizirajućeg željeznog pigmenta. Termoplastična smola se pri visokim temperaturama brzo tali a pri niskim brzo skručuje. Toner se premazuje s električno provodljivim ugljikom. Čestice ovakvog tonera su veličine 10 i 30 μm. Jednokomponentni toneri se koriste za razvijanje negativski nabijenih tiskovnih formi.

Dvokomponentni praškasti toneri, koji se često nazivaju razvijači, sastoje se od nosećih čestica koje posjeduju magnetska svojstva, te tonerskih čestica koje čine od 0,5 do 4% tonera. Nosioci tonera su čestice nepravilnog sfernog oblika građene od željeza ili čelika koje imaju ograničen životni vijek. Promjer čestice nosioca je oko 120  μm.

Slika 5. Dvokomponentni praškasti toner

Tonerske čestice se sastoje od smola, nosioca obojenja, sredstva za kontrolu naboja i dodataka kao što su voskovi i silicijev dioksid. Smole čiji je udio u tonerskim česticama najveći sastoje se od polistirena, poliestera i metakrilata. Ovakve čestice imaju veličinu od 5 do 15 μm.

Uobičajen proizvodni proces tonera vrlo je složen i izvodi se u 5 faza: polimerizcija i/ili polikondenzacija, miješanje osnovnih komponenata, dezintegracija mljevenjem, klasifikacija čestica i formiranje finalnog proizvoda.

Za vrijeme razvijanja čestice tonera i nosioca se sudaraju, te pri tom dolazi do trenja. Trenje uzrokuje stvaranje triboelektričnog naboja. Polarna nabijenost tonera ovisi česticama tonera, odnosno o njihovoj veličini i glatkoći. Naboj tonera se izražava tribo jedinicom μC/g. Naboj se može regulirati mjenjanjem sastava i koncentracije tonera u razvijačkoj smjesi. Dvokomponentni toneri se koriste pri obojavanju pozitivski nabijenih površina.

Najnovija verzija praškastih tonera su EA (Emulzijska agrgacija) toneri ili kemijski toneri. Ovakvi toneri se sastoje od monomera, lateksa, voštanog agenta, te pigmenta veličine od 100-200 nm. Promjer čestice tonera, koja nastaje grupiranjem i vezivanjem predhodno navedenih sastojaka, iznosi od 3 do 7 mikrona. Faze stvaranja čestice tonera su miješanje, zagrijavanje, ispiranje i sušenje.

Slika 6. Proces stvaranja EA tonera

EA toneri su u više pogleda napredniji od konvencionalnih. Pri otiskivanju naklade potrebno je manje tonera. Za otiskivanje 1000 stranica konvencionalni toneri će stvarati otpad od 2-6 g, a EA toner samo 0,04 g. Tome treba i pridodati činjenicu da EA toneri ne uzrokuju ozonsku emisiju, što znači da su ekološki pogodniji od ostalih tonera. Kvaliteta otisaka sa ovakvim tonerima je puno veća, a sam toner ne uzrokuje velika oštečenja, što samim time znači da će stroj imati duži radni vijek.

2.3.2. Tekući toneri

Nešto rijeđe od praškastih tonera koriste se tekući toneri. Ovakvi toneri se sastoje od tekućih nosioca i raspršenih nabijenih pigmenata, koje je potrebno razdvojiti od nosioca prilikom razvijanja. Veličina pigmenata je jako mala (1-3 μm) pa su otisci rađeni ovakvim tonerom iznimno kvalitetni. Tekući se toneri koriste nakon negativskog nabijanja fotokonduktorske površine.

Electroink je specijalni tekući toner koji se koristi u indireknoj elektrofotografiji. Elektroink je emulzija koja se sastoji od 3 komponente, a to su monomerna pigmentna pasta, mineralno hlapljivo ulje ISOPAR, te agensi za povećanje električne provodljivosti. Čestice pigmenta su veličine 1 i 2 μm.

Slika 7. Prikaz tekućeg bojila Electroinka

Agensi za povećanje električne provodljivosti su potrebni kako bi osigurali usmjereno kretanje tonera. Oni su čestice velike polarnosti te se svojom pozitivnijom stranom hvataju za čestice pigmenta zvjezdastog oblika. Tako „obrađen“ pigment se kreće usmjereno prema manje negativnom elektrostatskom polju.

Dinamički koeficijent viskoznosti (η) ovakvog tonera se mijenja tijekom tiska. Početni koeficijent iznosi 15 mPas a završni 50 Pas. Toner se prilikom tiskanja zagrijava te iz tekućeg stanja prelazi u ljepljivu pigmentnu pastu. Rezolucija otisaka sa Electroinkom doseže i do 2400 dpi.

2.4. TRANSFER TONERA U ELEKTROFOTOGRAFIJI

Kvaliteta konačne reprodukcije izuzetno ovisi o procesu prenašanja tonera. Pritom se želi postići što veći transferni omjer (odnos nanešenog tonera na fotoreceptoru i prenešenog tonera na tiskovnu podlogu).

Moderni elektrofotografski strojevi danas primjenjuju dva načina prijenosa tonera, a to su direktni i indirektni. Pritom se može uočiti da strojevi mogu biti jednoprolazni (tandem) koje karakteriziraju četiri zasebne tiskovne jedinice. Osim takvih strojeva konstrukcije mogu biti i satelitske, pri čemu se koristi jedna zajednička tiskovna jedinica koja služi za otiskivanje svih boja.

Slika 8. Direktna satelitska i tandem konstrukcija stroja

Slika 9. Indirektna satelitska i tandem konstrukcija stroja

Tandem strojevi obično su brži ali zbog velike dužine papirnog puta često imaju problema sa zastojem papira (posebno onim s manjom gramaturom). Brzina tiska satelitske tiskovne jedinice ovisi o broju otisnutih separacija kojih može biti i više od četiri. Najveći nedostatak može se pronaći u održavanju, što znači da će prestank rada bilo kojeg dijela biti vidljiv na svim bojama.

2.4.1. Princip direktnog transfera tonera na tiskovnu podlogu

U direktnom transferu tonera tiskovna podloga se može dovesti u izravni kontakt sa površinom fotokonduktora. Kako bi se omogućio što uspješniji prijenos tonera potrebno je ugraditi uređaje koji se nalaze ispod fotoreceptorskog bubnja. Takvi uređaji stvaraju određeni potencijal na tiskovnoj podlozi koji direktno utječe na toner, te se on prenosi na tiskovnu podlogu koja je najčešće papir.

U direktnom prijenosu transfer tonera se najčešće postiže upotrebom korone koja nabija poleđinu papira. Naboj stvoren na poleđini papira uzrokuje dva efekta. Prvi efekt uzrokuje privlačnu silu između papira i fotokonduktorske površine, te na taj način dovodi papir u izravni kontakt sa tonerom. Drugi efekt uzrokuje silu koja privlači toner na papir.

Korona omogućuje bezkontaktni prijenos tonera, zbog čega se prenose samo gornji djelovi slike pa je i nanos na podlozi manji. Kako bi se ostvario veći nanos tonera potrebno je ostvariti fizički kontakt korone, podloge i fotoreceptora. Ostvarivanjem fizičkog kontakta pojačava se i elektrostatsko polje između transferne korone i tonera na fotoreceptorskoj površini.

Prosječni promjer rasterskog elementa je veći na papiru nego na fotoreceptoru prije transfera tonera. Ovakva pojava se objašnjava većom adhezijskom silom između manjih čestica tonera i fotokonduktorske površine. Zbog navedenog efekta kvaliteta reprodukcije se može povećati jer se neće prenjeti sitne čestice tonera koje se ne nalaze na mjestima predviđenim za tiskovne elemente.

Umjesto korone može se koristiti i valjak koji je spojen na napajanje. Valjak se smješta uz sam fotoreceptor, te se na taj način ostvaruje fizički kontakt između fotokonduktorskog bubnja i tiskovne podloge. Građen je od metalne vodljive jezgre presvučene s električki provodljivom gumom.

Pri radu s valjkom treba pripaziti na otpor koji on pruža. Ako je otpor premal doći će do nestanka zraka između valjka i papira. U slučaju da je otpor prevelik valjak neće moći dostići željeni elektrostatski potencijal, te neće biti osiguran optimalan transfer tonera na papir.

Transferni valjak se najčešće koristi u tisku iz role. Na mjestu dodira formira se tlak koji uzrokuje dodatno glačanje po cijeloj površini papirne role. Na taj način se postiže veća produktivnost bez većeg broja zastoja.

U svrhu postizanja ujednačenosti kvalitete otiskivanja, transferni valjak se spaja s dodatnim uređajem za električno napajanje. Napon transfernog valjka moguće je mijenjati ovisno o tipu i debljini tiskovne podloge. Na taj način se postiže regulacija jačine elektrostatskog polja “toner - transferni valjak”.

Slika 10. Princip direktnih transfera tonera u elektrofotografiji

2.4.2.Princip indirektnog prijenosa na tiskovnu podlogu

Završni postupak u stvaranju otiska je prijenos tonera na tiskovnu podlogu. Dok je kod direktnog načina prijenosa podloga u izravnom kontaktu sa tiskovnom formom, kod indirektnog načina između bubnja i podloge se nalazi prijenosni medij. U elektrofotografiji prijenosni medij može biti beskonačni remen ili navlaka na prijenosnom cilindru.

2.4.2.1. Indirektni prijenos beskonačnim remenom

Beskonačni remen služi kao transferni medij za prijenos praškastih tonera. Upotreba remena uzrokovana je najviše činjenicom da se pomoću korone ne može najefikasnije osigurati transfer tonera na tiskovnu podlogu. Osnovni sloj remena je gumirano platno, a na kojem se nalazi silikonski sloj debljine 50 μm.

Prije nego što se toner prenese na remen potrebno ga je osvjetliti definiranom svjetlošću kako bi se oslabilo elektrostatsko polje. Nakon osvjetljavanja adhezijske sile remena će biti veće od elektrostatskih na fotokonduktoru, te će uspješno prenjeti toner na površinu remena.

Kolika će uspješnost prijenosa na remen biti ovisi o gustoći obojenja na fotoreceptorskom bubnju. Pri optimalnim gustoćama prijenos može biti veći i do 95%. Smanjenjem gustoće obojenja efikasnost prijenosa se može popeti i do 100%. Uspješnost transfera tonera se propocionalno povećava sa povećanjem pritiska prijenosnog medija i smanjenjem nanosa tonera na fotokonduktor.

Na remenu se toner izlože temperaturi od 165°C, te se tali i prelazi u pastoznu tvorevinu. Toneru će se zbog povećanja temperature povećati gustoća obojenja. U svrhu sprječavanja većeg toplinskog gubitka na remenu, prije tiska se uvijek tiskovna podloga zagrijava na 80 do 100 °C.

Veoma važan aspekt transfernog remena je povećavanje gustoće obojenja pri transferu tonera na tiskovnu podlogu. Tiskovni element koji ima gustoću 0,7 prilikom razvijanja imati će gustoću 1,2 nakon završetka otiskivanja.

Otiskovanje na tiskovnu podlogu se provodi velikim pritiskom koji ima efikasnost prijenosa 99%. Toner se na podlozi suši skručivanjem te mu nije potrebno dodatno fuziranje. Nakon otiskivanja remen se čisti u posebnim jedinicama kako bi se uklonio zaostali toner i prljavštine.

Slika 11. Indirektni prijenos beskonačnim remenom

2.4.2.2. Indirektni prijenos centralnim ofsetnim cilindrom

Centralni ofsetni cilindrom kao prijenosni medij koriste strojevi sa tekućim tonerom. Osnovni dijelovi cilindra su grijač i površina cilindra. Na površini je postavljena gumena navlaka koja osigurava prihvaćanje tekućeg Electroinka s fotokonduktora, promjenu viskoziteta tonera te transfer na tiskovnu podlogu. Kvalitetna navlaka mora biti električki provodljiva, otporna na visoke temperature i kompresibilna.

Površina cilindra je direktno spojena sa napajanjem koje je opskrbljuje konstantnim pozitivnim nabojem. U cilindar je ugrađena i grijača lampa koja osigurava dovod topline na površinu.

Neposredno prije prijenosa tonera na navlaku PTE (Pre Transfer Erase) lampom se osvjetljava fokonduktor kako bi se neutralizirala njegova površina. Na taj način toner lakše prelazi na zagrijanu navlaku. Toplina navlake uzrokuje evaporaciju tekućeg nosioca, zbog čega toner prelazi iz tekućeg u pastozno stanje.

Ofsetna guma složenog je sastava. Čine ju šest slojeva: otpuštajući, mekani, vodljivi, kompresibilni sloj, vlakna i ljepilo. Kompresibilni sloj omogućava stlačivanje čime se omogućava kvalitetno otiskivanje na hrapave tiskovne podloge.

Slika 12. Gumena navlaka za indirektni prijenos tekućeg tonera

Prijenos tonera sa cilindra na podlogu mora biti 99,9 % jer se radi o satelitskoj konstrukciji te navlaka prenosi sve boje odjednom. Udio nosioca u pastoznom toneru može se korigirati promjenom temperature koja se kreće od 125 do 145 °C. Tijekom prijenosa tonera na podlogu te dvije komponente moraju biti u direktnom kontaktu, te će pritisna sila među njima iznositi 35 N/cm. Nosioc će stvoriti tanki uljni sloj između čestica tonera i gumene navlake. Toner će se uprešati u hladnu tiskovnu podlogu a ostaci nosioca (uljnog sloja) će u potpunosti evaporirati.

Ovim načinom omogućava se transfer pigmentnog sloja. Time je omogućeno otiskivanje na sve tiskovne podloge počevši od papira, kartona, ljepenke, pvc, polikarbonata, aluminija itd...

Slika 13. Princip drugog transfera kod Digitalnog Kolornog Ofseta

3. EKSPERIMENTALNI DIO

3.1.METODOLOGIJA RADA

Eksperimentalni dio ovoga rada započinje sa stvaranjem tiskovne forme koja sadrži specijalne kontrolne stripove koji su za potrebe ovog eksperimenta otisnuti na sljedeće tiskovne podloge: ofsetni papir Arcoprint, umjetnički papir Symbol i naravni papir Splendogel. Samo otiskivanje izvršiti će se sa elektrofotografskim strojem HP Indigo S 1000.

U svrhu kontrole i analize tiska otisnuti su za svaku procesnu boju (CMYK) stripovi od 10 do 100% RTV-a u koraku od 10% posebno. Analiza transfera rađena je promjenom napona ofsetnog cilindra čiji se napon mjenjao od 500 do 700V u koraku od 50V.

Nakon otiskivanja provođene su tri vrste mjerenja. Prvo mjerenje je spektrofotometrijsko koje je provedeno pomoću uređaja X-Rite SwatchBook i softwarea ColorShop X.  Dobivene su CIE L*a*b* vrijednosti svih CMYK boja na područjima od 50 i 100% RTV-a.

Za drugo i treće mjerenje poslužio je uređaj za slikovnu analizu Personal IAS (Image Analysis System). Pritom su analizirana polja sa 10, 20 i 30% RTV-a. Također je pokazan odnos reflektancije i duljine jednog rasterskog elementa (na području od 20% RTV-a cijan boje) različitih tiskovnih podloga.

Slika 14. Shema rada

3.2. KORIŠTENI UREĐAJI

3.2.1. HP Indigo TurboStream

Uređaj koji je poslužio za otiskivanje u ovome radu je HP Indigo TurboStream. To je standardni četverobojni stroj koji ima opciju dodavanja dvije dodatne boje. Tisak se obavlja indirektno s ispisnom rezolucijom 812 dpi. Brzina stroja ovisi o broju separacija. Pri četverobojnom tisku moguće je otisnuti do 1000 otisaka na sat, dok se jednobojne reporodukcije mogu otiskivati brzinom od 4000 otisaka na sat. Ovaj stroj posjeduje i mogućnost obostranog tiska ugradnjom duplex ladice.

Upravljanje strojem se provodi preko PC računala s procesorom Pentium III. Računalo sadrži tvrdi disk veličine 36 GB, koji služi za spremanje poslova, te 384 MB RAM-a. Ovaj stroj posjeduje i LCD monitor, CD ROM, JAZ drive, Floppy disk i linijski X-rite denzitometar. Osim obostranog i šesterobojnog tiska, dodatne programske opcije su automatsko sabiranje, HDI (High Density Image) i kolorna personalizacija.

Slika 15. Shematski prikaz tiskarskog stroja HP Indigo TurboStream

3.2.2. X-Rite SwatchBook

X-Riteov uređaj SwatchBook je laboratorijski spektrofotometar koji služi za precizno određivanje obojenja. Ovaj uređaj ne može funkcionirati samostalno te ga je potrebno spojiti na računalo. Računalni program kojim se dobivaju informacije sa SwatchBooka je ColorShop X.

Tablica 1. Osnovne karakteristuke X-rite SwatchBooka

| Točnost | <1 Δ E max., <5 prosjek |
| --- | --- |
| Spektralni senzor | DRS tehnologija |
| Spektralni opseg mjerenja | 400 - 700 nm |
| Ponovljivost | 0,2 ΔE max |
| Brzina mjerenja | 2 s po mjerenju |
| Interno instrumentsko slaganje | <1ΔE max., <0,5 prosjek |
| Mjerna geometrija | 45% ANSI i ISO standard |
| Izlaz | 31 točka spektralnih podataka, kolorimetrijski podaci statusa (T, I, A i E) |
| Dimenzije / masa | 6,9 x 7,6 x 13,7 cm / 340 g |
| Izvor svjetlosti | A, C, D50, D55, D65, D75, F2,F7, F11,F12 |
| Kut promatranja po CIE | 2°, 10° |
| Mjerni zaslon | 4 mm |

Ovakav sustav za mjerenje može izmjeriti kolorimetrijsku vrijednost obojenja koja se može iskazati kao: gustoća obojenja statusom A, gustoća obojenja statusom E, gustoća obojenja statusom M, gustoća obojenja statusom T, RTV obojenja, CIE Lab, CIE XYZ, CIE xyY, CIE LCh, CIE Luv, RGB, vrijednost PANTONE uzoraka, ΔE CIE Lab, spektralne refleksije i spektralne transmisije

Slika 16. X-Rite SwatchBook

3.2.3. Personal IAS (Image Analysis System)

Uređaj Personal IAS služi za analiziranje rasterskih točaka. Posjeduje kameru koja mu omogućava povećanje od 100x. Upravljanje svim funkcijama uređaja provodi se preko touchscreena na kojemu se iščitavaju rezultati mjerenja. Uređaj posjeduje mogućnost kabelskog prebacivanja podataka na računalo kako bi se mogli dalje obrađivati.

Slika 17. Personal IAS

Tablica 2. Osnovne karakteristuke Personal IAS-a

| Rezolucija | 5 μm po pikslu |
| --- | --- |
| Spektralni senzor | color CCD (640 x 460 px) |
| Ponovljivost | ±2 μm ±0,05 (D) |
| Brzina mjerenja | 6 s po mjerenju |
| Monitor | 536 color LCD (320 x 240 mm) |
| Mjerna Geometrija | 45° / 0° |
| Dodaci | adapter za izmječnu struju (100 – 240 V) USB kabel Upute sa testnim formama i softwareom |
| Dimenzija / masa | 23,1 x 9,4 x 5,3 cm / 850g |
| Kalibracija | tvornički kalibriran |
| Napajanje | regeneracijska baterija i AC adapter |

3.3.KORIŠTENI MATERIJALI

Materijali korišteni za otiskivanje kontrolnih stripova su: ofsetni papir Arcoprint, umjetnički papir Symbol i naravni papir Splendogel

Tablica 3. Osnovne karakteristike papira za umjetnički tisak Symbol

Parametri Jedinica Metoda Vrijednost Tolerancije

Gramatura g/m2 ISO 536 115 g/m2 ± 4%

Debljina mm ISO 534 0,099 mm ±8 %

Bjelina % ISO 2470 95 % ± 2 %

Upojnost g/m2 Cobb 34.43 g/m2 -

Glatkoća ml/min Bendtsen 30.5 ml/min -

Tablica 4. Osnovne karakteristike ofsetnog papira  Arcoprint

Parametri Jedinica Metoda Vrijednost Tolerancije

Gramatura g/m2 ISO 536 120 g/m2 ± 4%

Debljina mm ISO 534 0,151 mm ± 8 %

Bjelina % ISO 2470 94% ± 2 %

Upojnost g/m2 Cobb 31.74 31.74 g/m2 -

Glatkoća ml/min Bendtsen 265.8 ml/min -

Tablica 5. Osnovne karakteristike naravnog papira Splendogel

Parametri Jedinica Metoda Vrijednost Tolerancije

Gramatura g/m2 ISO 536 160 g/m2 ± 6%

Debljina mm ISO 534 0,170 mm ± 10 %

Bjelina % ISO 2470 93% ± 4 %

Upojnost g/m2 Cobb 38.49 g/m2 -

Glatkoća ml/min Bendtsen 57.5 ml/min -

4. REZULTATI I RASPRAVA

Na slikama 18.-29. prikazane su CIE L*a*b* vrijednosti HP Indigo otisaka nastalih promjenom napona ofsetnog cilindra. Pritom su analizirana dva područja, puni ton (100% nanos) i 50% RTV-a.

a) b)

Slika 18. CIE L*a*b* vrijednosti cijana, pri različitim naponima na arcoprint papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Na arcoprint papiru promjenom od 200V omogućiti će se najveća razlika u obojenju 50% cijana EC1-C5 = 1,77. Primjenom ostalih napona omogućiti će se manje razlike u obojenju koje nisu razmjerne povećanju naponaEC1-C2 = 1,24; EC1-C3 = 1,32;EC1-C4 = 1,30).

Cijan otisci sa 100% nanosom Electroinka općenito stvaraju manje razlike u obojenju. Svojom vrijednošću odskače napon od 650V koji stvara razliku u obojenju EC1-C4 = 0,78. Ostali naponi dati će sljedeća odstupanja u obojenju: EC1-C2 = 0,30; EC1-C3 = 0,53;EC1-C5 = 0,44. Karakteristično je da preveliki napon neće omogućiti očekivanu promjenu te se preporuča korištenje napona od 650V.

a)

b)

Slika 19. CIE L*a*b* vrijednosti magente, pri različitim naponima na arcoprint papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Kao i u prethodnom slučaju ΔE se ne povećava linearno sa naponom ni na otiscima magente. Najveći ΔE se postiže pri promjeni napona na 650V na području od 50% te iznosi 1,02. Ostali naponi postižu sljedeće rezultate: EM1-M2 = 0,45; EM1-M3 = 0,87;EM1-M5 = 0,99)

Treba primjetiti da se polja od 50% i 100% magente prilikom povećavanja napona ponašaju različito. Dok 50% magenta povećanjem napona maksimum postiže na 650V, 100% magenta postiže maksimum na 600V EM1-M3 = 1,41. Primjenom ostalih napona omogućiti će se manje razlike u obojenjuEM1-M2 = 0,75; EM1-M4 = 0,80;EM1-M5 = 0,32).

a)

b)

Slika 20. CIE L*a*b* vrijednosti žute, pri različitim naponima na arcoprint papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Otisci žute sa 50% nanosom Electroinka stvaraju veće razlike u obojenju. Najveću vrijednost ima napon od 700V koji stvara razliku u obojenju EY1-Y5 = 1,79. Ostali naponi dati će sljedeća odstupanja u obojenju: EY1-Y2 = 0,99; EY1-Y3 = 1,42;EY1-Y4 = 1,26.

Promjenom od 200V omogućiti će se najveća razlika u obojenju 100% žute EY1-Y5 = 1,02. Primjenom ostalih napona omogućiti će se manje razlike u obojenju koje su u ovome slučaju, za razliku od 50% žute, razmjerne sa povećanjem napona (EY1-Y2 = 0,29; EY1-Y3 = 0,69;EY1-Y4 = 0,84).

a)

b)

Slika 21. CIE L*a*b* vrijednosti crne, pri različitim naponima na arcoprint papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Među procesnim bojama crna boja ima najveća odstupanja uslijed promjene napona. Najveća vrijednost ΔE 50% crne, koja je dobivena pri 700V, iznosi 2,19. Ostale vrijednosti ΔE su: EK1-K2 = 0,73; EK1-K3 = 1,64;EK1-K4 = 1,97.

Promjene koje se događaju povećanjem napona na 100% crne su puno veće od onih na 50% RTV-a, te stvaraju maksimum promjene boje pri  naponu od 600V EK1-K3 = 2,47. Ostale dobivene vrijednosti su: EK1-K2 = 2,24; EK1-K4 = 2,09;EK1-K5 = 2,10.

a)

b)

Slika 22. CIE L*a*b* vrijednosti cijana, pri različitim naponima na splendogel papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Cijan otisnut na spledogel papiru kao i onaj na arcoprintu nema velikih devijacija. Usporedbe radi, treba reći da su sve vrijednosti cijana izmjerene na splendogelu manje od onih na arcoprintu. Najveća vrijednost ΔE na 50% RTV-a se ostvaruje pri naponu od 700V, a iznosi 1,57. Ostalim naponima se postižu sljedeće  vrijednosti: EC1-C2 = 0,36; EC1-C3 =0,72 ;EC1-C4 = 0,27.

Pri 100% nanosa na otisku cijana maksimalna promjena boje se postiže primjenom napona od 650V EC1-C4 = 0,68. Kao i u većini slučajeva, povećanjeE neće biti razmjerno povećanju napona (EC1-C2 = 0,65; EC1-C3 =0,48 ;EC1-C5 = 0,34).

a)

b)

Slika 23. CIE L*a*b* vrijednosti magente, pri različitim naponima na splendogel papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Promjenom od 200V na naravnom papiru omogućiti će se najveća razlika u obojenju 50% magente EM1-M5 = 1,98. Ostali naponi ostvariti će manje razlike u obojenju koje nisu razmjerne povećanju naponaEM1-M2 = 0,28; EM1-M3 = 1,27;EM1-M4 = 0,84).

Na području od 100% RTV-a najveću vrijednost ima napon od 650V koji stvara razliku u obojenju EM1-M4 = 1,39. Ostali naponi dati će sljedeća odstupanja u obojenju: EM1-M2 = 0,07; EM1-M3 = 1,14;EM1-M5 = 1,18. Na slici 23. može se vidjeti da uglavnom sve promjene u naponu uzrokuju tendenciju ka povećanju svjetline s obzirom na početnu točku dobivenu pri naponu od 500V.

a)

b)

Slika 24. CIE L*a*b* vrijednosti žute, pri različitim naponima na splendogel papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Žuta boja na naravnom papiru postiže maksimalnu promjenu boje na 50% RTV-a povećanjem napona na 650V EY1-Y4 = 0,65. Ostali naponi generiraju vrijednosti koje nisu razmjerene promjeni napona ofsetnog cilindra (EY1-Y2 = 0,34; EY1-Y3 = 0,32;EY1-Y5 = 0,31).

Usporedbom grafova 100% žute boje na splendogelu i arcoprintu može se zaključiti da napon na njih utječe skoro pa identično u smislu smjera kretanja promjene boje, što znači da će se povećanjem napona povećavati i E. Treba napomenuti da su sve vrijednosti ΔE kod arcoprinta manje za 0,2. Dobivene vrijednosi su: EY1-Y2 = 0,49; EY1-Y3 = 0,85;EY1-Y4 = 1,00;EY1-Y5 = 1,20.

a)

b)

Slika 25. CIE L*a*b* vrijednosti crne, pri različitim naponima na splendogel papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Grafovi na slici 25. pokazuju da se svakim povećanjem napona povećava svjetlina crne na oba polja. Ove varijacije ΔE su dosta manje na splendogelu nego na arcoprintu.

Promjene u boji na polju od 50% kreću se linearno sa povećanjem napona tako da će najveća vrijednost ΔE biti na najvećem naponu, te će iznostit EK1-K5 = 2,34, dok su ostale vrijednosti EK1-K2 = 0,30; EK1-K3 = 1,22;EK1-K4 = 1,85.

Vrijednosti na području od 100% RTV-a nisu razmjerne sa pomakom napona. Najoptimalnija promjena boje se postiže naponom od 650VEK1-K4 = 1,10. Ostale vrijednosti su:EK1-K2 = 0,98; EK1-K3 =1,02 ; EK1-K5 =0,72

a)

b)

Slika 26. CIE L*a*b* vrijednosti cijana, pri različitim naponima na symbol papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Promatrajući grafove možemo zaključiti da su promjene, koje se događaju promjenom napona na poljima od 50 % i 100%, suprotne s obzirom na L* os. Najveća razlika u obojenju na 50% cijana symbol papira omogućiti će se promjenom od 150V EC1-C4 = 1,53. Primjenom ostalih napona ostvariti će se sljedeći rezultati: EC1-C2 = 0,35; EC1-C3 = 1,00;EC1-C5 = 1,23.

Najveći rezultat na području punog tona postiže se također promjenom napona od 150V EC1-C4 =0,56. Ostali naponi generiraju vrijednosti koje nisu razmjerene promjeni napona ofsetnog cilindra (EC1-C2 = 0,19; EC1-C3 = 0,43;EC1-C5 = 0,54).

a) b)

Slika 27. CIE L*a*b* vrijednosti magente, pri različitim naponima na symbol papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Kao i na predhodnim papirima arcoprintu i splendogelu magenta na symbolu nema velikih odstupanja ΔE. Iz grafova se može primjetiti da svaka promjena napona sa 500V na više uzrokuje da magenta na 100% postaje crvenija, a magenta na 50% gubi na kromatičmosti.

Promjenom od 150V omogućiti će se najveća razlika u obojenju 50% magente EM1-M4 = 1,77. Primjenom ostalih napona omogućiti će se manje razlike u obojenju koje nisu razmjerne povećanju naponaEM1-M2 = 0,90; EM1-M3 = 1,06;EM1-M4 = 1,32).

Na otiscima magente sa 100% nanosa Electroinka svojom vrijednošću odskače napon od 550V koji stvara razliku u obojenju EM1-M2 =0,74 . Ostali naponi dati će sljedeća odstupanja u obojenju: EM1-M3 = 0,16; EM1-M4 = 0,30;EM1-M5 = 0,55.

a) b)

Slika 28. CIE L*a*b* vrijednosti žute, pri različitim naponima na symbol papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Vrijednosti ΔE žute na symbolu su nešto veće nego na ostalim tiskovnim podlogama, pa je tako maksimum na području od 50%  2,43 pri naponu od 650V, a pri drugačijim naponima dobijaju se vrijednosti:EY1-Y2 = 0,63; EY1-Y3 = 1,72;EY1-Y5 = 2,08.

Izračunavanjem udaljenosti točaka od točke Y1 može se zaključiti da se ΔE 100 % žute povećava skupa sa povećanjem napona, što je bio slučaj i kod prethodnih žutih boja sa 100% RTV-a. Maksimum na području od 100% je EY1-Y5=1,42. Ostale vrijednosti su: EY1-Y2 = 0,37; EY1-Y3 = 0,79;EY1-Y4 = 1,11.

a)

b)

Slika 29. CIE L*a*b* vrijednosti crne, pri različitim naponima na symbol papiru,

na a)50% RTV-a i b)100% RTV-a

Za razliku od crne na prve dvije tiskovne podloge koje su se koristile, crna boja na symbolu nema najveće vrijednosti ΔE. Svoj maksimum ΔE na polju od 50% ima pri naponu od 700V EK1-K5=1,89. Ostalim naponima dobvaju se vrijednosti razmjerne povećanju napona (EK1-K2 = 1,20; EK1-K3 = 1,19;EK1-K4 = 1,79).

Najveći rezultat na području punog tona postiže se pri naponu od 650V EC1-C4 =0,74. Ostali naponi generiraju vrijednosti koje nisu razmjerene promjeni napona ofsetnog cilindra (EK1-K2 = 0,60; EK1-K3 = 0,71;EK1-K5 = 0,58).

Kvalitetnija analiza utjecaja OGP i tiskovnih podloga izvršena je metodom slikovne analize (Personal IAS). Radi postizanja što preciznijih razultata izmjerena su područja svjetlih tonskih vrijednosti u rasponu od 10 do 30% RTV-a. U tom području izmjereno je 600 tiskovnih elemenata, te su prikazane samo prosječne vrjednosti na slikama 30.- 41.

Slika 30. Prosječni promjer rasterskog elementa cijana na arcoprintu pri različitim naponima

U najsvjetlijem ispitanom području (10% RTV-a) primjenom pet eksperimentalnih  napona omogućiti će se maksimalna devijacija tiskovnog elementa od d700V-500V=4,03µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d550V= 48.81µm, d600V= 51.09 µm i d650V= 51.17 µm

U području od 20% RTV-a ostvarena je slijedeća maksimalna promjena d500V-700V=5,73µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d550V= 48.81 µm, d600V= 51.09 µm i d650V= 51.17 µm.

U području od 30% RTV-a najveća promjena je d500V-700V=5,97 µm. Ostali naponi ostvarili su tiskovne elemenate slijedećih veličina d550V= 106.66 µm, d600V= 108.88 µm i d650V= 108.30 µm.

Slika 31. Prosječni promjer rasterskog elementa magente na arcoprintu pri različitim naponima

Maksimalna devijacija tiskovnog elementa u najsvjetlijem ispitanom području magente otisnute na arcoprintu iznositi će d500V-550V=3.85µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d600V= 36.99µm, d650V= 40.25µm i d700V= 40.75µm.

U području od 20% RTV-a maksimalna promjena je d500V-700V=6.82 µm. Veličine tiskovnih elemenata d550V= 70.68µm, d600V= 70.91µm i d650V= 73.89µm ostvarene su upotrebom preostala tri napona.

Najveća promjena prikazana slikom 31. u području od 30% RTV-a je d500V-550V=4.32 µm. Veličine ostalih tiskovnih elemenata su d600V= 90.86µm, d650V= 92.38µm i d700V= 92.76µm.

Slika 32. Prosječni promjer rasterskog elementa žute na arcoprintu pri različitim naponima

Na području od 10% RTV-a žute boje najveća razlika između promjera tiskovnh elementa je d500V-700V=1.72 µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d550V= 54.96µm, d600V= 52.78µm i d650V= 52.85µm.

U području od 20% RTV-a ostvarena je slijedeća maksimalna promjena d500V-700V=3.79 µm. Veličine tiskovnih elemenata d550V= 84.73 µm, d600V= 83.48 µm i d650V= 83.45 µm ostvarene su upotrebom preostala tri napona.

Najveća promjena prikazana slikom 32. u najtamnijem izmjerenom području je d500V-600V= 6.91 µm. Veličine ostalih tiskovnih elemenata su d550V= 84.73 µm, d650V= 83.45 µm i d700V= 81.45 µm.

Slika 33. Prosječni promjer rasterskog elementa crne na arcoprintu pri različitim naponima

Dok žuta boja ima najmanje, crna boja ima najveće varijacije. Najveća varijacija promjera izmjerena na 10% RTV-a je d500V-700V=8.42 µm. Ostali naponi generiraju promjere elemenata od d550V= 47.84µm, d600V= 47.96µm i d650V= 46.73µm.

Na području od 20% najveća izmjerena razlika među promjerima je d550V-700V=26.13 µm. Upotrebom ostalih napona stvoreni su promjeri elemenata d500V= 85.64 µm, d600V= 83.04 µm i d650V= 70.30 µm.

Kao i na području od 10% crne, najveći pomak promjera na 30% RTV-a se realizirao na relaciji između 500 i 700V (d500V-700V=21.85 µm). Promjeri stvoreni preostalim naponima su: d550V= 105.94µm, d600V= 105.11µm i d650V= 95.74µm.

Slika 34. Prosječni promjer rasterskog elementa cijana na splendogelu pri različitim naponima

Za razliku od cijana na arcoprintu gdje maksimumi i minimumi variraju na splendogelovom cijanu otisak od 500V uvijek ima najveći promjer dok otisak od 700 V uvijek ima najmanji. Razlika između maksimuma i minimuma na 10% iznosi d700V-500V=4,33µm. Osim učinka navedenih napona treba spomenuti i promjere koje generiraju preostala tri napona: d550V= 51.09 µm, d600V= 53.25 µm i d650V= 52.73 µm

U području od 20% RTV-a ostvarena je slijedeća maksimalna promjena d500V-700V=8,51µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d550V= 95.28 µm, d600V= 92.09 µm i d650V= 92.88 µm.

U području od 30% RTV-a najveća promjena je d500V-700V=8,20 µm. Ostali naponi ostvarili su tiskovne elemenate slijedećih veličina d550V= 111.10µm, d600V= 110.58µm i d650V= 109.29µm.

Slika 35. Prosječni promjer rasterskog elementa magente na splendogelu pri različitim naponima

Na području od 10% RTV-a magente najveća razlika između promjera tiskovnh elementa je d500V-700V=4.42 µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d550V= 51.09µm, d600V= 53.25µm i d650V= 52.73µm.

U području od 20% RTV-a ostvarena je slijedeća maksimalna promjena d550V-700V=3.79 µm. Veličine tiskovnih elemenata d500V= 85.94µm, d600V= 81.89µm i d650V= 78.46µm ostvarene su upotrebom preostala tri napona.

Najveća promjena prikazana slikom 35. u najtamnijem izmjerenom području je d550V-700V= 9.80 µm. Veličine ostalih tiskovnih elemenata su d500V= 103.06µm, d600V= 97.88µm i d650V= 98.62µm

Slika 36. Prosječni promjer rasterskog elementa žute na splendogelu pri različitim naponima

Utjecaj napona na žutu boju nije velik što se može vidjeti iz predloženog dijagrama. Maksimalna devijacija tiskovnog elementa u najsvjetlijem ispitanom području žute boje otisnute na splendogelu iznosi d550V-600V=2.41µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d500V= 59.70µm, d650V= 59.18µm i d700V= 58.45µm.

U području od 20% RTV-a maksimalna promjena je d650V-700V=2.17 µm. Veličine tiskovnih elemenata d500V= 88.52µm, d550V= 88.20µm i d600V= 87.06µm ostvarene su upotrebom preostala tri napona.

Najveća promjena u području od 30% RTV-a je d650V-700V=2.24 µm. Veličine ostalih tiskovnih elemenata su d500V= 103.52µm, d550V= 104.95µm i d600V= 103.71µm.

Slika 37. Prosječni promjer rasterskog elementa crne na splendogelu pri različitim naponima

Na području od 10% RTV-a crne boje promjene napona nemaju veliki utjecaj. Najveća varijacija promjera izmjerena na 10% RTV-a je d550V-650V=3.11 µm. Ostali naponi generiraju promjere elemenata od d500V= 43.27µm, d600V= 43.36 µm i d700V= 42.78µm.

Na području od 20% najveća izmjerena razlika među promjerima je d500V-700V=20.22 µm. Upotrebom ostalih napona stvoreni su promjeri elemenata d550V= 92.84µm, d600V= 85.75µm i d650V= 76.59µm.

Kao i na području od 10% crne, najveći pomak promjera na 30% RTV-a se realizirao na relaciji između 500 i 700V (d500V-700V=16.75 µm). Promjeri stvoreni preostalim naponima su: d550V= 114.53µm, d600V= 108.86µm i d650V= 106.68µm.

Slika 38. Prosječni promjer rasterskog elementa cijana na symbolu pri različitim naponima

U najsvjetlijem ispitanom području na symbol cijanu primjenom eksperimentalnih pet napona stvorena je maksimalna devijacija tiskovnog elementa od d600V-650V=2.45µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d500V= 53.99µm, d550V= 54.18µm i d700V= 53.31µm

U području od 20% RTV-a ostvarena je slijedeća maksimalna promjena d500V-650V=6.35µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d550V= 100.41 µm, d600V= 99.50 µm i d700V= 94.99µm.

U području od 30% RTV-a najveća promjena je d500V-650V=5,70 µm. Ostali naponi ostvarili su tiskovne elemenate slijedećih veličina d550V= 115.25 µm, d600V= 114.01 µm i d700V= 112.62 µm.

Slika 39. Prosječni promjer rasterskog elementa magente na symbolu pri različitim naponima

Razlike između najvećih i najmanjih promjera, koje se stvaraju uslijed djelovanja različitih napona, na magenti otisnutoj na symbol papiru su veće od onih na magentama otisnutih na arcoprintu i splendogelu.

Na području od 10% RTV-a magente najveća razlika između promjera tiskovnih elementa je d550V-650V=5.66 µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d500V= 48.13µm, d600V= 50.07µm i d700V= 46.80µm.

U području od 20% RTV-a ostvarena je slijedeća maksimalna promjena d500V-700V=12.20 µm. Veličine ostalih rasterskih elemenata d500V= 86.65µm, d600V= 84.70µm i d650V= 82.12µm ostvarene su upotrebom preostala tri napona.

Najveća promjena prikazana slikom 39. u najtamnijem izmjerenom području je d500V-650V= 10.11 µm. Veličine ostalih rasterskih točkica su d500V= 108.16µm, d600V= 105.93µm i d700V= 100.87µm.

Slika 40. Prosječni promjer rasterskog elementa žute na symbolu pri različitim naponima

Maksimalna devijacija tiskovnog elementa u najsvjetlijem ispitanom području žute boje otisnute na papiru za umjetnički tisak iznosi d500V-700V=7.12µm. Primjenom ostalih napona ostvariti će se slijedeće veličine tiskovnih elemenata: d550V= 60.06µm, d600V= 61.97µm i d650V= 59.40µm.

U području od 20% RTV-a maksimalna promjena je d500V-700V=5.08 µm. Veličine tiskovnih elemenata d500V= 91.24µm, d550V= 90.00µm i d600V= 90.48µm ostvarene su upotrebom preostala tri napona.

Najveća promjena u području od 30% RTV-a je d500V-700V=2.24 µm. Veličine ostalih tiskovnih elemenata su d550V= 110.07µm, d600V= 108.81µm i d650V= 105.85µm.

Slika 41. Prosječni promjer rasterskog elementa crne na symbolu pri različitim naponima

Crna boja ispitivana na uzorcima symbola pokazuje slično ponašanje pri utjecaju napona kao i crne na drugim vrstama papira. Razlika između symbola i ostalih podloga je u tome što su varijacije promjera puno veće.

Najveća varijacija promjera izmjerena na 10% RTV-a je d600V-500V=4.69 µm. Ostali naponi generiraju promjere elemenata od d550V= 46.16µm, d650V= 43.47 µm i d700V= 42.05µm.

Na području od 20% najveća izmjerena razlika među promjerima je d550V-700V=36.79 µm. Upotrebom ostalih napona stvoreni su promjeri elemenata d500V= 95.79µm, d600V= 87.44µm i d650V= 74.98µm.

Kao i na području od 10% crne, najveći pomak promjera na 30% RTV-a se realizirao na relaciji između 500 i 700V (d500V-700V=32.77 µm). Promjeri stvoreni preostalim naponima su: d550V= 116.61µm, d600V= 112.49µm i d650V= 101.91µm.

Na slikama 42.-46. Prikazana je analiza otisnutog jednog cijan elementa na tri različite tiskovne podloge u području od 20% RTV-a. Pritom je napon variran od 500 do 700V.

Slika 42. Reflektancija jednog rasterskog elementa cijana otisnutog pri 500V

Na slici 42. prikazana su tri rasterska elementa čiji su pomjeri pri 60% reflektancije: darcoprint=63μm i dsplendogela=43μm dsymbola=43μm. Raterski element na arcoprint papiru je nepravilnije reproduciran, i može se očitati 4 vrha dok na papiru symbol imamo jedan dominantni vrh. Karakteristično je da cijan točka ima najmanju centralnu reflektanciju kod arcoprint papira R=25%, dok je kod symbol papira R=33%.

Slika 43. Reflektancija jednog rasterskog elementa cijana otisnutog pri 550V

Slika 43. prikazuje tri rasterska elementa otisnuta pri naponu od 550V čiji su pomjeri pri 60% reflektancije: darcoprint=107μm i dsplendogela=112μm dsymbola=102μm. Najnepravilnije reproduciran rasterski element je na splendogel papiru, te se mogu očitati 4 vrha. Najveću centralnu reflektanciju ima splendogel papir R=35%, a najmanju symbol papira R=29%.

Slika 44. Reflektancija jednog rasterskog elementa cijana otisnutog pri 600V

Pri naponu od 600V pojednini rasterski elemernti na 60% reflektancije imati će sljedeće promjere: darcoprint=118μm i dsplendogela=102μm dsymbola=91μm. Najveću centralnu reflektanciju ima splendogel papir R=32%, a najmanju symbol papira R=28%.

Slika 45. Reflektancija jednog rasterskog elementa cijana otisnutog pri 650V

Pri 60% reflektancije tri rasterska elementa otisnuta naponom od 650V imati će sljedeće pomjere: darcoprint=107μm i dsplendogela=112μm dsymbola=96μm. Najnepravilnije reproduciran rasterski element je na naravnom papiru. Najmanju centralnu reflektanciju ima ofsetni papira R=25%, dok najveću ima splendogel papir R=37%.

Slika 46. Reflektancija jednog rasterskog elementa cijana otisnutog pri 700V

Tri rasterska elementa prikazana na slici 46. imaju pomjere darcoprint=91μm, dsplendogela=91μm i dsymbola=86μm pri 60% reflektancije. Rasterski elementi svih podloga su reporoducirani sa sličnim nepravilnostima. Ofsetni i naravni papir imaju istu reflektanciju od R=33%, dok splendogel ima reflektanciju od R=34%.

5.ZAKLJUČAK

Kroz mjerenja rađena u svrhu ovoga rada moglo se doći do zaključka da svaka procesna boja drugačije reagira na promjenu napona ofsetnog cilindra. Cijan je uvijek imao najmanja odstupanja pri spektrofotometriji. Pa su tako njegovi maksimumi dostizani primjenom napona od 700V. Prosjećni E iznosio je 1,04 na području od 50% i 0,43 na području od 100% RTV-a.

Najveća odstupanja postizala je crna boja, te je svoje maksimume uglavnom postizala pri naponima od 600 i 700V. Prosjećni E iznosio je 1,43 na području od 50% i 1,27 na području od 100% RTV-a. Također pri promatranju povećanja promjera raterskog elementa možemo uoćiti da je crna najburnije reagirala na promjene. Osim na području od 10% RTV-a, gdje promjene nisu velike, naponi od 500 V i 700 V generirali su najveće, odnosno najmanje promjere. Najveća promjena iznosi d500V-700V=8.42 µm, a  dogodila se na arcoprintu.

Napon u velikoj većini slučajeva neće djelovati na naćin da se njegovim povečanjem linearno povećava ili smanjuje određeni parametar. Pri mjerenjima spektrofotometrije linearna povečanja varijable ΔE događala su se jedino pri 100 postotnoj žutoj boji. Vrijednost E žute boje u prosjeku je iznosio 1,11 na području od 50% i 0,8 na području od 100% RTV-a. Promjeri rasterskih elemenata žute boje pri povećanju napona postizali su najmanje promjene.

Maksimumi promjene magente postizani su velikom većinom primjenom napona od 700V. Prosjećna vrijednost varijableE iznosila je 1,73 na području od 50% i 0,73 na području od 100% RTV-a

Još jedan od važnih parametara pri promjeni napona je vrsta tiskovne podloge. Kroz ovaj rad pratile su se promjene rastera na tri različite podloge. Zaključak koji se nameće iz predhodnih mjerenja je da napon više utjeće na papire za umjetnički tisak nego na naravni papir. Najniža reflektancija, koja uvjetuje i najtamniji rasterski element, postignuta je na arcoprintu pri naponu od 650V a iznosi 25%. Najniža reflektancija symbola postignuta je pri naponu od 650V, a splendogela pri naponu od 500V. Njihovi iznosi su 27% i 29%.

6.LITERATURA

- I. Majnarić; Kvaliteta digitalnih otisaka uvjetovana starenjem tiskovne podloge, Magistarski rad, Zagreb 2004.

- I. Majnarić; Studija indirektne elektrofotografije, Doktorska direstacija, Zagreb 2007.

- I. Majnarić, S. Bolanča, K. Golubović; The Influence of ElectriInk Pigmentation on the Quality of Indirect Digital Printing, Proceedings of 11th International Conference on Printing, Design and Graphic Communications, Croatia, Zadar 2007.

- M. Schleusener, R. Apel; The Influence of Toner and Paper Properties on

Electrophotographic Print Quality, Preceedings of the10th International

Conference on Advantces in Non-Impact Printing Tecnologies, IS&T, New

Orleans, 1994.

- G. Goldmann; The World of Printers, Oce Printing Systems GmbH,

Duseldorf, 2004.

- History of Electrophotography, Wikipedia-free Encyclopedia,

http:/en.wikipedia.org,  12.7.2009.

- Electrophotographic Process, http://global.kyocera.com/prdct/ios/led/gaiyo_e.html, 24.7.2009.

# Xerography, http://en.wikipedia.org/wiki/Xerography, 13.7.2009.

# Spectrophotomètre X-Rite DTP22, http://paleomag.uqar.ca/spip.php?article17, 7.8.2009.

7.PRILOZI

| arcoprint cijan-100%RTV | L | a | b |
| --- | --- | --- | --- |
| napon 500 | 50,35 | -23,25 | -47,49 |
| napon 550 | 50,6 | -22,93 | -47,01 |
| napon 600 | 50 | -22,35 | -47,33 |
| napon 650 | 49,58 | -22,91 | -47,62 |
| napon 700 | 50,15 | -22,38 | -47,21 |
| arcoprint magenta-100%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 54,27 | 68,13 | -2,8 |
| napon 550 | 54,83 | 67,32 | -3,96 |
| napon 600 | 55,4 | 66,18 | -4,58 |
| napon 650 | 54,8 | 67,09 | -4,14 |
| napon 700 | 54,48 | 67,53 | -3,27 |
| arcoprint žuta-100%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 88,66 | -4,87 | 89,01 |
| napon 550 | 88,44 | -4,4 | 89,12 |
| napon 600 | 88,06 | -4,14 | 90,97 |
| napon 650 | 87,96 | -3,85 | 91,04 |
| napon 700 | 87,86 | -3,75 | 91,98 |
| arcoprint crna-100%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 27,87 | 0,95 | 0,19 |
| napon 550 | 26,92 | 1,47 | -1,95 |
| napon 600 | 27,95 | -0,57 | 1,24 |
| napon 650 | 27,1 | 1,15 | -1,91 |
| napon 700 | 27,31 | 1,44 | -1,88 |
| arcoprint cijan-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 71,06 | -11,83 | -28,39 |
| napon 550 | 72,33 | -10,85 | -27,08 |
| napon 600 | 72,24 | -10,59 | -26,89 |
| napon 650 | 72,15 | -10,48 | -27 |
| napon 700 | 72,58 | -10,02 | -26,58 |
| arcoprint magenta-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 75,28 | 31,08 | -7,98 |
| napon 550 | 75,65 | 30,26 | -8,04 |
| napon 600 | 75,92 | 29,41 | -8,04 |
| napon 650 | 76,02 | 29,09 | -7,98 |
| napon 700 | 76,01 | 29,14 | -7,71 |
| arcoprint žuta-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 90,93 | -5,01 | 42,82 |
| napon 550 | 90,89 | -4,24 | 40,2 |
| napon 600 | 90,72 | -4,05 | 39 |
| napon 650 | 90,64 | -4,02 | 39,55 |
| napon 700 | 90,71 | -3,84 | 38,03 |
| arcoprint crna-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 63,48 | 0,65 | -3,61 |
| napon 550 | 63,95 | 1 | -4,07 |
| napon 600 | 65,45 | 0,64 | -3,83 |
| napon 650 | 64,67 | 0,96 | -4,24 |
| napon 700 | 65,9 | 1,11 | -4,41 |

| splendogel cijan-100%RTV | L | a | b |
| --- | --- | --- | --- |
| napon 500 | 50,7 | -24,06 | -47,85 |
| napon 550 | 50,08 | -23,82 | -48,37 |
| napon 600 | 50,85 | -23,04 | -47,23 |
| napon 650 | 50,04 | -23,69 | -47,47 |
| napon 700 | 50,94 | -23,52 | -47,37 |
| splendogel magenta-100%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 53,43 | 70,39 | -2,46 |
| napon 550 | 53,39 | 70,17 | -2,53 |
| napon 600 | 54,24 | 69,17 | -4,33 |
| napon 650 | 54,46 | 68,83 | -4,62 |
| napon 700 | 54,34 | 68,86 | -4,11 |
| splendogel žuta-100%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 88,52 | -4,18 | 88,92 |
| napon 550 | 88,25 | -3,83 | 90,95 |
| napon 600 | 88,03 | -3,54 | 92,4 |
| napon 650 | 87,98 | -3,3 | 92,84 |
| napon 700 | 87,95 | -3,15 | 93,8 |
| splednogel crna-100%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 24,71 | 1,49 | -1,58 |
| napon 550 | 25,3 | 0,87 | -1,72 |
| napon 600 | 25,38 | 1,04 | -2,23 |
| napon 650 | 25,65 | 0,87 | -1,43 |
| napon 700 | 25,66 | 1,34 | -1,49 |
| splendogel cijan-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 71,46 | -11,13 | -27,88 |
| napon 550 | 71,65 | -10,62 | -27,87 |
| napon 600 | 72 | -10,25 | -27,5 |
| napon 650 | 71,59 | -10,82 | -27,46 |
| napon 700 | 72,87 | -9,69 | -26,18 |
| splendogel magenta-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 74,08 | 33,71 | -8,15 |
| napon 550 | 73,78 | 33,97 | -8,45 |
| napon 600 | 75,23 | 31,42 | -8,16 |
| napon 650 | 74,82 | 32,19 | -8,27 |
| napon 700 | 75,87 | 30,13 | -7,99 |
| splendogel žuta-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 90,44 | -3,66 | 43,4 |
| napon 550 | 90,32 | -3,71 | 44,41 |
| napon 600 | 90,35 | -3,74 | 44,34 |
| napon 650 | 90,27 | -3,62 | 45,3 |
| napon 700 | 90,41 | -3,57 | 44,29 |
| splendogel crna-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 61,93 | 1,37 | -4,21 |
| napon 550 | 62,26 | 1,38 | -4,07 |
| napon 600 | 63,37 | 1,36 | -4,2 |
| napon 650 | 64,12 | 1,35 | -4,12 |
| napon 700 | 64,72 | 1,43 | -4,19 |

| symbol cijan-100%RTV | L | a | b |
| --- | --- | --- | --- |
| napon 500 | 46,82 | -28,39 | -49,76 |
| napon 550 | 46,66 | -28,1 | -49,69 |
| napon 600 | 46,4 | -28,04 | -49,69 |
| napon 650 | 46,28 | -27,9 | -49,71 |
| napon 700 | 46,3 | -27,85 | -49,43 |
| symbol magenta-100%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 51,17 | 74,74 | 1,03 |
| napon 550 | 50,59 | 75,33 | 2,15 |
| napon 600 | 51,01 | 74,75 | 1,07 |
| napon 650 | 50,97 | 74,64 | 1,61 |
| napon 700 | 50,75 | 74,88 | 1,92 |
| symbol žuta-100%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 88,85 | -4,69 | 98,8 |
| napon 550 | 88,71 | -4,36 | 100,49 |
| napon 600 | 88,5 | -4,06 | 102,43 |
| napon 650 | 88,37 | -3,65 | 103,65 |
| napon 700 | 88,26 | -3,36 | 105,11 |
| symbol crna-100%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 13,05 | -1,19 | -1,22 |
| napon 550 | 13,77 | -1,22 | -1,55 |
| napon 600 | 14,13 | -1,3 | -1,21 |
| napon 650 | 14,1 | -1,26 | -1,53 |
| napon 700 | 13,68 | -1,2 | -1,67 |
| symbol cijan-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 71,69 | -11,98 | -24,5 |
| napon 550 | 72,03 | -11,87 | -23,94 |
| napon 600 | 72,69 | -11,25 | -23,3 |
| napon 650 | 73,18 | -10,73 | -22,82 |
| napon 700 | 72,7 | -11,07 | -23,03 |
| symbol magenta-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 74,56 | 32,01 | -4,63 |
| napon 550 | 75,37 | 30,39 | -4,49 |
| napon 600 | 75,39 | 29,97 | -4,33 |
| napon 650 | 76,12 | 28,86 | -4,08 |
| napon 700 | 75,61 | 29,53 | -4,08 |
| symbol žuta-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 91,14 | -4,51 | 48,6 |
| napon 550 | 91,21 | -4,29 | 46,63 |
| napon 600 | 91,08 | -3,91 | 43,33 |
| napon 650 | 91,3 | -3,63 | 41,28 |
| napon 700 | 91,13 | -3,67 | 42,32 |
| symbol crna-50%RTV | L | a | b |
| napon 500 | 63,03 | -0,29 | -2,75 |
| napon 550 | 63,11 | -0,26 | -2,85 |
| napon 600 | 64,46 | -0,27 | -2,84 |
| napon 650 | 65,09 | -0,19 | -2,85 |
| napon 700 | 65,3 | -0,21 | -2,87 |

| Cijan Arcoprint |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 46.89 | 48.81 | 51.09 | 51.17 | 50.92 |
| 20 | 96.40 | 88.73 | 92.61 | 88.21 | 90.67 |
| 30 | 109.94 | 106.66 | 108.88 | 108.30 | 103.97 |
| Magenta Arcoprint |  |  |  |  |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 40.84 | 36.99 | 40.25 | 40.75 | 40.09 |
| 20 | 76.07 | 70.68 | 70.91 | 73.89 | 69.35 |
| 30 | 93.40 | 89.08 | 90.86 | 92.38 | 92.76 |
| Žuta Arcoprint |  |  |  |  |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 54.32 | 54.96 | 52.78 | 52.85 | 52.60 |
| 20 | 85.24 | 84.73 | 83.48 | 83.45 | 81.45 |
| 30 | 101.51 | 100.57 | 94.66 | 99.10 | 99.08 |
| Crna Arcoprint |  |  |  |  |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 52.48 | 47.84 | 47.96 | 46.73 | 44.06 |
| 20 | 85.64 | 86.05 | 83.04 | 70.30 | 59.92 |
| 30 | 109.61 | 105.94 | 105.11 | 95.74 | 87.84 |

| Cijan Splendogel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 55.20 | 51.09 | 53.25 | 52.73 | 50.93 |
| 20 | 98.76 | 95.28 | 92.09 | 92.88 | 90.25 |
| 30 | 113.22 | 111.10 | 110.58 | 109.29 | 105.42 |
| Magenta Splendogel |  |  |  |  |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 51.14 | 50.83 | 47.98 | 46.96 | 46.72 |
| 20 | 85.14 | 85.94 | 81.89 | 78.46 | 77.31 |
| 30 | 103.06 | 104.95 | 97.88 | 98.62 | 95.15 |
| Žuta Splendogel |  |  |  |  |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 59.70 | 59.97 | 57.56 | 59.18 | 58.45 |
| 20 | 88.52 | 88.20 | 87.06 | 88.83 | 86.56 |
| 30 | 103.52 | 104.95 | 103.71 | 105.40 | 103.16 |
| Crna Splendogel |  |  |  |  |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 43.27 | 45.15 | 43.36 | 42.04 | 42.78 |
| 20 | 94.65 | 92.84 | 85.75 | 76.59 | 74.43 |
| 30 | 112.55 | 114.53 | 108.86 | 106.68 | 95.80 |

| Cijan Symbol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 53.99 | 54.18 | 54.30 | 51.75 | 53.31 |
| 20 | 102.62 | 100.41 | 99.50 | 94.27 | 94.99 |
| 30 | 117.87 | 115.25 | 114.01 | 112.17 | 112.62 |
| Magenta Symbol |  |  |  |  |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 48.13 | 52.40 | 50.07 | 46.74 | 46.80 |
| 20 | 90.94 | 86.65 | 84.70 | 82.12 | 78.74 |
| 30 | 110.06 | 108.16 | 105.93 | 99.95 | 100.87 |
| Žuta Symbol |  |  |  |  |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 63.24 | 60.06 | 61.97 | 59.40 | 56.12 |
| 20 | 93.80 | 91.24 | 90.00 | 90.48 | 87.72 |
| 30 | 110.23 | 110.07 | 108.81 | 105.85 | 105.44 |
| Crna Symbol |  |  |  |  |
| RTV % | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm | Diametar μm |
|  | na 500 V | na 550 V | na 600 V | na 650 V | na 700 V |
| 10 | 41.59 | 46.16 | 46.28 | 43.47 | 42.05 |
| 20 | 95.79 | 96.56 | 87.44 | 74.98 | 59.87 |
| 30 | 119.04 | 116.61 | 112.49 | 101.91 | 87.37 |

| 500V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| duljina μm | R% arc | R% splen | R% sym |
| 0.000 | 76.926 | 72.653 | 81.188 |
| 0.005 | 76.926 | 72.757 | 81.188 |
| 0.011 | 76.926 | 72.676 | 80.630 |
| 0.016 | 76.926 | 72.514 | 82.341 |
| 0.021 | 76.926 | 70.311 | 81.141 |
| 0.027 | 74.257 | 69.896 | 80.416 |
| 0.032 | 69.994 | 67.543 | 66.239 |
| 0.037 | 72.359 | 66.597 | 67.605 |
| 0.043 | 68.261 | 59.631 | 55.318 |
| 0.048 | 62.037 | 57.209 | 53.333 |
| 0.053 | 43.757 | 51.315 | 44.421 |
| 0.059 | 45.515 | 49.319 | 45.253 |
| 0.064 | 39.798 | 42.168 | 41.545 |
| 0.070 | 37.748 | 40.427 | 38.847 |
| 0.075 | 31.335 | 34.740 | 36.696 |
| 0.080 | 33.257 | 33.149 | 37.980 |
| 0.086 | 30.487 | 31.200 | 35.163 |
| 0.091 | 27.400 | 30.888 | 33.690 |
| 0.096 | 27.071 | 29.804 | 32.478 |
| 0.102 | 28.805 | 30.346 | 33.024 |
| 0.107 | 30.841 | 32.849 | 36.756 |
| 0.112 | 29.589 | 34.083 | 35.152 |
| 0.118 | 30.462 | 36.505 | 35.651 |
| 0.123 | 31.777 | 37.359 | 36.839 |
| 0.128 | 34.371 | 41.396 | 41.949 |
| 0.134 | 34.586 | 43.218 | 39.501 |
| 0.139 | 43.782 | 48.916 | 44.337 |
| 0.144 | 46.363 | 51.338 | 48.948 |
| 0.150 | 61.151 | 57.509 | 60.178 |
| 0.155 | 61.113 | 58.777 | 59.168 |
| 0.160 | 68.311 | 64.314 | 67.570 |
| 0.166 | 72.119 | 64.694 | 70.077 |
| 0.171 | 77.065 | 67.659 | 78.408 |
| 0.176 | 73.207 | 67.855 | 74.902 |
| 0.182 | 72.777 | 70.715 | 77.956 |
| 0.187 | 77.116 | 70.323 | 81.818 |
| 550V |  |  |  |
| duljina μm | R% arc | R% splen | R% sym |
| 0.000 | 75.359 | 65.894 | 79.192 |
| 0.005 | 75.359 | 69.077 | 79.192 |
| 0.011 | 74.052 | 71.569 | 79.132 |
| 0.016 | 73.438 | 66.817 | 77.398 |
| 0.021 | 68.719 | 61.557 | 76.102 |
| 0.027 | 67.634 | 63.472 | 70.208 |
| 0.032 | 62.745 | 54.775 | 67.558 |
| 0.037 | 59.712 | 53.010 | 59.382 |
| 0.043 | 51.150 | 45.052 | 55.342 |
| 0.048 | 48.405 | 46.321 | 46.358 |
| 0.053 | 42.418 | 42.249 | 43.458 |
| 0.059 | 40.693 | 41.027 | 37.136 |
| 0.064 | 35.817 | 36.194 | 35.841 |
| 0.070 | 34.915 | 37.416 | 32.822 |
| 0.075 | 31.359 | 39.469 | 32.228 |
| 0.080 | 30.824 | 37.151 | 30.232 |
| 0.086 | 29.791 | 35.617 | 29.447 |
| 0.091 | 30.327 | 36.609 | 29.578 |
| 0.096 | 30.458 | 37.566 | 30.636 |
| 0.102 | 31.150 | 37.163 | 31.563 |
| 0.107 | 33.490 | 40.761 | 32.573 |
| 0.112 | 34.052 | 43.160 | 35.841 |
| 0.118 | 37.098 | 43.414 | 37.659 |
| 0.123 | 38.693 | 41.211 | 41.985 |
| 0.128 | 44.484 | 47.670 | 44.860 |
| 0.134 | 47.098 | 49.308 | 52.692 |
| 0.139 | 54.327 | 56.597 | 56.090 |
| 0.144 | 55.856 | 55.975 | 63.696 |
| 0.150 | 60.209 | 68.005 | 65.716 |
| 0.155 | 60.575 | 72.215 | 70.446 |
| 0.160 | 65.359 | 74.060 | 70.850 |
| 0.166 | 65.425 | 70.519 | 76.245 |
| 0.171 | 67.608 | 74.360 | 76.280 |
| 0.176 | 68.235 | 77.382 | 78.336 |
| 0.182 | 70.510 | 80.023 | 77.706 |
| 0.187 | 70.366 | 80.023 | 79.489 |
| 600V |  |  |  |
| duljina μm | R% arc | R% splen | R% sym |
| 0.000 | 69.343 | 72.692 | 80.609 |
| 0.005 | 69.343 | 72.466 | 80.609 |
| 0.011 | 68.800 | 71.955 | 80.230 |
| 0.016 | 67.647 | 70.873 | 76.241 |
| 0.021 | 66.644 | 65.977 | 74.320 |
| 0.027 | 61.465 | 64.302 | 67.546 |
| 0.032 | 59.458 | 58.265 | 63.597 |
| 0.037 | 54.129 | 54.712 | 54.618 |
| 0.043 | 51.915 | 46.548 | 51.657 |
| 0.048 | 46.078 | 45.395 | 45.423 |
| 0.053 | 44.637 | 40.927 | 42.421 |
| 0.059 | 40.311 | 40.071 | 36.579 |
| 0.064 | 39.608 | 36.684 | 34.807 |
| 0.070 | 36.205 | 35.128 | 31.305 |
| 0.075 | 35.456 | 32.858 | 30.994 |
| 0.080 | 32.364 | 32.739 | 29.506 |
| 0.086 | 31.845 | 32.490 | 29.682 |
| 0.091 | 31.096 | 32.418 | 28.533 |
| 0.096 | 31.119 | 33.167 | 28.871 |
| 0.102 | 31.465 | 33.678 | 31.792 |
| 0.107 | 32.249 | 37.350 | 33.482 |
| 0.112 | 34.971 | 38.942 | 38.323 |
| 0.118 | 36.597 | 44.278 | 41.136 |
| 0.123 | 41.569 | 46.690 | 50.426 |
| 0.128 | 44.198 | 53.630 | 55.078 |
| 0.134 | 50.450 | 56.494 | 64.882 |
| 0.139 | 52.561 | 63.149 | 66.856 |
| 0.144 | 58.870 | 64.528 | 72.008 |
| 0.150 | 59.354 | 68.556 | 72.617 |
| 0.155 | 63.702 | 68.651 | 78.323 |
| 0.160 | 64.879 | 73.131 | 78.580 |
| 0.166 | 69.804 | 73.785 | 81.636 |
| 0.171 | 70.150 | 74.938 | 81.636 |
| 0.176 | 71.546 | 75.163 | 81.636 |
| 650V |  |  |  |
| duljina μm | R% arc | R% splen | R% sym |
| 0.000 | 74.726 | 74.779 | 75.643 |
| 0.005 | 74.591 | 70.487 | 75.643 |
| 0.011 | 73.698 | 67.574 | 75.643 |
| 0.016 | 69.074 | 67.328 | 75.643 |
| 0.021 | 67.748 | 61.457 | 75.512 |
| 0.027 | 62.529 | 58.745 | 72.462 |
| 0.032 | 59.364 | 54.499 | 71.256 |
| 0.037 | 51.859 | 56.168 | 61.830 |
| 0.043 | 49.425 | 49.625 | 57.734 |
| 0.048 | 43.205 | 46.095 | 48.962 |
| 0.053 | 40.744 | 43.978 | 45.403 |
| 0.059 | 35.443 | 44.101 | 38.272 |
| 0.064 | 34.077 | 43.025 | 36.805 |
| 0.070 | 30.020 | 42.106 | 31.576 |
| 0.075 | 29.452 | 40.213 | 30.428 |
| 0.080 | 27.032 | 40.964 | 28.540 |
| 0.086 | 26.383 | 38.218 | 28.453 |
| 0.091 | 25.071 | 37.132 | 27.654 |
| 0.096 | 25.220 | 38.118 | 28.264 |
| 0.102 | 27.546 | 40.359 | 30.167 |
| 0.107 | 29.439 | 41.994 | 31.344 |
| 0.112 | 33.536 | 40.179 | 34.452 |
| 0.118 | 35.997 | 39.563 | 36.195 |
| 0.123 | 43.381 | 42.622 | 42.411 |
| 0.128 | 46.897 | 50.174 | 45.403 |
| 0.134 | 54.672 | 48.695 | 54.757 |
| 0.139 | 56.389 | 62.543 | 58.635 |
| 0.144 | 61.596 | 67.608 | 66.304 |
| 0.150 | 62.718 | 74.375 | 67.538 |
| 0.155 | 68.776 | 70.936 | 74.205 |
| 0.160 | 68.533 | 73.703 | 74.219 |
| 0.166 | 70.602 | 76.964 | 77.284 |
| 0.171 | 71.129 | 76.964 | 77.284 |
| 0.176 | 73.685 | 76.964 | 77.284 |
| 700V |  |  |  |
| duljina μm | R% arc | R% splen | R% sym |
| 0.000 | 74.771 | 74.586 | 82.778 |
| 0.005 | 74.771 | 74.586 | 82.647 |
| 0.011 | 74.771 | 72.106 | 82.168 |
| 0.016 | 73.595 | 71.524 | 82.397 |
| 0.021 | 70.051 | 68.931 | 78.693 |
| 0.027 | 69.208 | 67.514 | 77.756 |
| 0.032 | 65.577 | 60.810 | 73.050 |
| 0.037 | 63.529 | 57.925 | 70.697 |
| 0.043 | 55.410 | 51.626 | 61.503 |
| 0.048 | 51.721 | 49.424 | 57.560 |
| 0.053 | 44.473 | 43.213 | 50.065 |
| 0.059 | 43.195 | 41.442 | 47.407 |
| 0.064 | 38.693 | 36.774 | 41.536 |
| 0.070 | 37.821 | 35.623 | 39.161 |
| 0.075 | 34.234 | 33.941 | 35.120 |
| 0.080 | 33.769 | 34.700 | 34.826 |
| 0.086 | 33.362 | 33.650 | 34.510 |
| 0.091 | 34.219 | 33.763 | 34.651 |
| 0.096 | 34.379 | 34.636 | 35.425 |
| 0.102 | 35.585 | 35.699 | 36.275 |
| 0.107 | 39.811 | 37.457 | 39.401 |
| 0.112 | 42.033 | 38.722 | 40.403 |
| 0.118 | 48.017 | 43.770 | 43.932 |
| 0.123 | 49.993 | 46.755 | 45.730 |
| 0.128 | 56.863 | 53.194 | 51.068 |
| 0.134 | 58.649 | 55.054 | 53.551 |
| 0.139 | 66.318 | 61.278 | 60.479 |
| 0.144 | 67.480 | 61.758 | 62.516 |
| 0.150 | 71.532 | 66.806 | 68.377 |
| 0.155 | 71.881 | 67.464 | 70.142 |
| 0.160 | 75.991 | 71.044 | 75.599 |
| 0.166 | 76.020 | 71.841 | 76.002 |
| 0.171 | 78.083 | 74.965 | 78.420 |
| 0.176 | 78.083 | 75.357 | 78.137 |
| 0.182 | 78.083 | 75.357 | 81.144 |
| 0.187 | 78.083 | 75.357 | 81.743 |