S

## 0	UVOD

Od otvaranja prvog gradskog groblja Mirogoj u Zagrebu (1876. g.) proteklo je 130 godina. Od tada je otvoren veći broj "novih gradskih" groblja na području Grada, a najznačajnija od njih su svakako Miroševac (1952 g.), Gaj urni (1986. g.) te Markovo polje u Sesvetama kao treće gradsko groblje (1996. g.). Stalnim porastom broja stanovnika Zagreba rastu i potrebe za ukopnim mjestima. Danas se ukopi na prvom gradskom groblju Mirogoj vrše isključivo u već otvorena grobna mjesta, a vrlo slična situacija je i sa ukopima na drugom gradskom groblju Miroševac. Krematorijsko groblje Gaj urni ima još mogućnosti za otvaranje novih grobnih kaseta prema postojećoj prostorno-planskoj dokumentaciji. Treće gradsko groblje Markovo polje otvoreno je 1996. godine i za sada ima još mjesta u neotvorenim grobnim mjestima, a prema projektu iz 1995. godine.

Prema podacima Gradskih groblja, od ukupnog broja godišnjih ukopa (nešto manje od 8000) na grobljima unutar područja Grada, više od 70% ih se pokopa na tri gradska groblja u Zagrebu (Mirogoj, Miroševac i Markovo polje). Preostali se pokapaju na krematorijskom groblju Gaj urni (oko 1000) i na ostalim malim gradskim grobljima.

Gradsko groblje Markovo polje, nalazi se u istočnom području Grada Zagreba, u Sesvetama. Prostornim planom grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br. 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 8/07.) predviđeno je širenje postojećeg groblja Markovo polje na ukupno 102,44 ha. Granica tako uređenog groblja vidljiva je na svim kartografskim prilozima PPGZ-a. Prema Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Zagreba za ovo groblje utvrđena je obaveza izrade Studije uređenja gradskog groblja Markovo Polje, kojom bi se utvrdilo idejno rješenje cjelokupnog groblja, smjernice mogućeg etapnog razvoja groblja te granice izrade Detaljnih planova uređenja proširenja groblja, ali uz obaveznu prethodnu izradu Studije utjecaja na okoliš. Rok za izradu ove dokumentacije utvrđen je Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Zagreba (SGGZ 06/05) a to je unutar razdoblja 2005-2009.

## 1.	POSTOJEĆE STANJE

## 1.1	SVRHA PLANIRANOG ZAHVATA

Groblje Markovo polje u Sesvetama postoji još od 1969 godine sa površinom od 3,97 ha. Sve prisutniji i naglašeniji nedostatak grobnih mjesta na postojećim grobljima na području Grada Zagreba bio je razlogom za promišljanje proširivanja postojećih groblja. Studijom postojećih i planiranih lokacija groblja na području Grada Zagreba iz 1993. g. prof. Miroslav Kollenz sa Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prepoznaje groblje Markovo polje sa okolnim neizgrađenim prostorom kao treće gradsko groblje sa velikim mogućnostima širenja te izrađuje idejno rješenje koje se svojom površinom ugrađuje u prostorno plansku dokumentaciju (slika 1).

Slika 1:	Idejno rješenje proširenja groblja Markovo polje (autor: prof. Miroslav Kollenz)

## 1.2	IZVOD IZ ZAKONSKE REGULATIVE O GROBLJIMA

Problematika grobljima pokrivena je sa dva zakonska akta i to Zakonom o grobljima (NN 18/98) i Pravilnikom o grobljima (NN 99/02).

## 1.2.1	Zakon o grobljima

Zakonom o grobljima uređuje se izgradnja, korištenje te upravljanje grobljem. Groblje je definirano kao ograđena površina zemljišta na kojem se nalaze grobne površine za ukapanje umrlih, prateće grobne građevine (mrtvačnica, sanitarne i skladišne prostorije) te potrebna komunalna infrastruktura. Groblje, kao komunalni objekt, nalazi se u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (odnosno Grada Zagreba) i ona (Grad) ima ovlasti za pokretanje postupka izvlaštenja zemljišta potrebnog za uređenje i/ili proširenje groblja.

Prema članku 5 Zakona, Prostorni plan jedinice lokalne samouprave (odnosno Grada Zagreba) kojim se utvrđuje izgradnja, odnosno rekonstrukcija groblja mora se temeljiti na programu uređenja groblja utvrđenom za vremensko razdoblje od najmanje trideset godina. Prostornim planom Grada Zagreba utvrđena je površina (nešto više od 100 ha ukupno) za razvoj i uređenje trećeg gradskog groblja Grada Zagreba. Početkom 2004. g. za groblje Markovo Polje izrađen je Program za izradu prostorno planske dokumentacije proširenja gradskog groblja Markovo polje

## 1.2.2	Pravilnik o grobljima

Ovim Pravilnikom uređuju se osnovni normativi o prostornim i tehničkim uvjetima kod planiranja izgradnje groblja i pratećih građevina. Prema članku 2 Pravilnika Groblje je prostor na kojemu se vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od unutrašnjeg prostora (površina za ukop; oproštajnog, pratećeg i pogonskog dijela) i vanjskog prostora (prometnih površina, parkirališta i ostalih usluga). Prema veličini Pravilnik razlikuje mala (do 5 ha), srednja (od 5–20 ha) i velika groblja (iznad 20 ha). Gradsko groblje Markovo polje zasigurno spada u treću grupu – velika groblja.

Članak 3 propisuje da se izgradnja novih i proširenje postojećih groblja treba utvrditi Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru i prostorno planskom dokumentacijom za određenu jedinicu lokalne samouprave ili Grad Zagreb i to za najmanje 100 godina kod izgradnje novog groblja, a najmanje 30 godina kod proširenja postojećeg groblja, sa mogućnošću uređenja u etapama.

Prema članku 6 istog Pravilnika Groblja treba smjestiti na za to pogodnom i dovoljno velikom prostoru koje je ambijentalno i po konfiguraciji terena prikladno za ukop, u pravilu izvan ili na rubu naselja te pristupačno javnom cestom s dvosmjernim kolnikom i odvojenom pješačkom stazom. Između ostalog, propisano je da prostor za groblje treba udovoljavati sljedećim kriterijima:

1. 	Prirodna pogodnost terena za ukop: sastav tla (ocjeditost, prozračnost, stabilnost), razina podzemne vode koja mora biti minimalno 50 cm ispod najniže kote groba i pogodnost konfiguracije (bez prevelikih nagiba terena i zadržavanja površinske vode).

2. 	Položaj prema prirodnim uvjetima: izvan tijekova podzemnih i nadzemnih voda, izvan vodozaštitnih i poplavnih područja, te izvan zona zaštićenih dijelova prirode i područja šuma.

Prostor predviđen za proširenje groblja u Sesvetama zadovoljava ove kriterije.

## 1.3	PODACI IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Prvobitno groblje Markovo polje imalo je površinu od 3,97 ha. Početkom devedesetih godina (1993.) prof. Miroslav Kollenz sa Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam izradio je analitičku Studiju postojećih i planiranih lokacija groblja na području Grada Zagreba, kao i Idejno rješenje proširenja groblja Markovo polje, a sve u smislu njegovog pretvaranja u treće gradsko groblje Grada Zagreba. Prema Idejnom rješenju, tijekom 1995. godine u Zavodu za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izrađen je Glavni projekt proširenja groblja Markovo polje u Sesvetama - I etapa, kojim su utvrđeni uvjeti za proširenje groblja na području sjeverno od lokalne ceste Markovo polje – Popovec (L10153), ukupne površine od 25,63 ha. Danas, za područje na kojem se planira provesti proširenje groblja Markovo polje u Sesvetama važe odredbe Prostornog plana Grada Zagreba (Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša - GZPRG).

1.3.1	Glavni projekt uređenja groblja Markovo Polje – I etapa

Postojeće grobne površine, zajedno sa mrtvačnicom i oproštajnim prostorom, povezane su svim novim grobnim površinama i sadržajima prema predloženom širenju groblja. Projekt predviđa uređenje ukupno 44 nova grobna polja (40 mješovitih – sa zemljanim grobovima i grobnicama, 3 samo sa zemljanim grobovima i jedno grobno polje samo sa posebnim grobnicama - mauzolejima. U središtu ovog posljednjeg (grobno polje 67) planirana je gradnja grobne kapele. U potezu od grobnog polja 67 na sjeveru pa prema jugozapadu prema cesti Markovo Polje - Popovec planiran je širi reprezentativni zeleni pojas sa izgradnjom dodatnih posebnih grobnica – mauzoleja (slika 2).

Slika 2:		Glavni projekt uređenja groblja Markovo polje – I etapa, 1995.

Izrađivač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prof. Nenad Lipovac

1.3.2.	Prostorni plan Grada Zagreba

Prostornim Planom Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br. 8/01., 16/02., 11/03., 2/06.) pokriveno je područje Grada Zagreba koje je utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 10/97., 124/97., 68/98., 22/99., 117/99. i 128/99.) ukupne površina od 640 km2 i 70 naselja. Prostornim planom utvrđeno je korištenje i namjena prostora Grada Zagreba, infrastrukturni sustavi i mreže sa pratećim nužnim pojasevima te uvjeti korištenja, zaštite i uređenja prostora. To sve je prikazano na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25.000. Detaljnija namjena i oblici površina dana je u kartografskom prilogu 4 PPGZ-a – Građevna područja naselja, koja su utvrđena za 68 naselja (za grad Zagreb i Sesvete planirana je izrada detaljnijeg prostornog plana, tj. GUP-a).

Prilog 1: 	PPGZ (Korištenje i namjena prostora - izvod) – 1:25.000, 2006. (GZPRG Zagreba)

Prilog 2: 	PPGZ (Zaštita prirodne i kulturne baštine - izvod) – 1:25.000, 2006. (GZPRG Zagreba)

Prilog 3: 	PPGZ (Područja posebnih ograničenja u prostoru - izvod) – 1:25.000, 2006. (GZPRG Zagreba)

Prostornim planom grada Zagreba predviđeno je širenje postojećeg groblja Markovo polje na ukupno 102,62 ha. Granica i površina tako uređenog groblja vidljiva je na svim kartografskim prilozima PPGZ-a.

U točki 2.3.2.9 Groblja tekstualnog dijela PPGZ-a spominje se da se "na prostorima groblja mogu graditi prateće građevine, tj. građevine koje služe osnovnoj funkciji groblja (kapele, obredne dvorane, mrtvačnice i sl.) te komunalna infrastruktura. Uređenje svih groblja, gradnja pratećih građevina te oblikovanje opreme na groblju mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji takvih prostora."

U točki 2.4.1.3 Groblja navodi se da su izvan građevinskih područja naselja planirane površine za razvoj groblja i to za postojeća groblja Čučerje, Glavnica Donja, Markovo polje, Planina Donja i Vugrovec Donji u istočnom dijelu Grada Zagreba.

U točki 10.1.3 Detaljniji planovi navodi se da će se za površine za razvoj groblja Markovo polje morati donijeti za površine za razvoj groblja Markovo polje.

Prema Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br. 7/03, 17/03, 19/03, 1/04, 3/04, 8/04 i 14/04) za ovo groblje utvrđena je obaveza izrade Urbanističke studije proširenja gradskog groblja Markovo polje, kojom bi se utvrdilo idejno rješenje cjelokupnog groblja, koje bi poslužilo kao podloga izradu Studije utjecaja na okoliš. Studija utjecaja na okoliš  izrađena je tijekom 2006/7. godine te je nakon propisane zakonske procedure usvojena u prosincu 2007. godine, a ova Urbanistička studija predstavlja urbanističko rješenje na temelju koje je izrađena Studija utjecaja na okoliš dobila potrebne suglasnosti.

1.3.3	Dosadašnja dokumentacija za izradu uređenja groblja Markovo polje

Na temelju idejne skice prof. Kollenza(slika 1)., Glavnog projekta proširenja groblja Markovo polje – I etapa te Odredbi PPGZ-a na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam i prostorno planiranje, izrađena je ova Urbanistička studija uređenja proširenja gradskog groblja Markovo polje.

2	OPIS OKOLIŠA GROBLJA MARKOVO POLJE I PODRUČJA NJEGOVOG UTJECAJA

## 2.1	POLOŽAJ GROBLJA

Gradsko Groblje Markovo polje nalazi se u istočnom dijelu grada Zagreba, uz naselje Markovo polje (oko 11 km od središta Grada Zagreba, te 4 km od središta Sesveta (slika 4.) na jugoistočnim obroncima Zagrebačke gore. Od naselja Markovo polje (zapadno) groblje je udaljeno oko 600 metara, a od Popovca (jugoistočno) oko 1000 metara. Prema današnjoj situaciji, groblje je udaljeno od južne granice Parka prirode Medvednica 1500 metara, a u slučaju pomicanja te granice prema sjeveru (iza naselja Kašina) tada bi udaljenost iznosila preko 3500 metara.

Slika 3:	Položaj groblja Markovo polje u odnosu na Grad Zagreb te sustav prometnica)

U užem smislu, današnje i planirano proširenje groblja je smješteno uz Vugrovečku (Zlatarsku) cestu. Prostor planiran za proširenje groblja većinom je pod poljoprivrednim površinama okružen šumom (slika 4 i 5).

Slika 4:	Pogled iz zraka prema jugu, na prostor planiran za proširenje groblja, 2005.

(foto: prof. Nenad Lipovac)

Slika 5:	Pogled iz zraka prema sjeverozapadu, na prostor planiran za proširenje groblja, 2005.

(foto: prof. Nenad Lipovac)

## 2.2	OSOBITOST OKOLNE IZGRADNJE I KRAJOLIKA

Groblje na ovom prostoru postoji još od 1969. godine. Nakon izrađenog glavnog projekta uređenja proširenja groblja – I etapa, 1996. godine prišlo se uređenju grobnih polja sa grobnim stazama i grobnim mjestima, sjeverno od postojeće ceste Aleja Mira k.č. 4376 k.o. Đurđekovec. U krajnjem zapadnom dijelu, uz najstariji dio groblja, nalazi se manja zgrada mrtvačnice sa četiri manje odarnice i trgom za ispraćaj.

Područje predviđeno za proširenje groblja (prema PPGZ-u) južno od ceste Aleja Mira danas je najvećim dijelom neizgrađeno. Na njemu se nalazi nekoliko pomoćnih zgrada uz rub postojećih poljskih putova, a koje će trebati ukloniti (slike 6). Uz rub starog dijela groblja nalazi se obiteljska stambena izgradnja naselja Markovo polje (slika 7).

Slika 6:		Pogled iz zraka na sjeverni dio proširenja groblja, uz prometnicu Markovo polje - Popovec,

(foto: prof. Nenad Lipovac)

Uz sjeverozapadni rub (starog dijela groblja i proširenja iz 1996. g.), sjeveroistočni, dijelom zapadni i jugoistočni rub površine za razvoj groblja nalaze se šumske površine Postojeće zelenilo unutar površine predviđene za razvoj groblja je vrlo neizraženo i bez nekih značajnijih vizualnih obilježja. Postojeća parcelacija područja obuhvata je karakteristična za sitnu poljoprivredu. Parcele su uske, a duljina im je često i preko 250 metara (slike 5 i 7). Ovakva parcelacija je nepodesna za bilo kakovo osmišljavanje novih grobnih površina tako da će se prije početka uređenja novih grobnih površina morati uraditi spajanje postojećih čestica i izvršiti nova parcelacija prema grobnim poljima.

Uz današnju cestu Aleja Mira (koja ima vrlo neuređen i uzak kolni profil bez posebno odijeljenog nogostupa) postavljeni su privremeni i vrlo neugledni prostori za prodaju grobnog cvijeća i svijeća te ostale grobne opreme. Na dijelu prostora između te ceste i južne ograde današnjeg uređenog sjevernog dijela groblja uređeno je parkiralište za osobna vozila posjetitelja groblja.

Slika 7:		Pogled iz zraka na obiteljsku izgradnju uz sjeverozapadni rub starog dijela groblja, 2005.

(foto: prof. Nenad Lipovac)

Teren promatranog prostora je u blagom padu prema istoku, bez većih depresija, pa je stoga idealan za razvoj planirane grobne površine. Područjem južno od postojeće ceste L10153 prolazi nekoliko otvorenih kanala sa povremenim punjenjem vodom od oborina.

## 2.3	KULTURNE VRIJEDNOSTI

Na dijelu površine predviđene za širenje groblja (južno od ceste Aleja Mira), kao i na dijelu već postojeće površine pripremljene za širenje groblja (sjeverno do ceste Aleja Mira), otkriveni su određeni arheološki nalazi tako da taj prostor predstavlja evidentirano arheološko nalazište. Prilikom izrade odgovarajuće prostorno planske dokumentacije za proširenje groblja trebat će se na odgovarajući način osigurati očuvanje izvornosti mogućih arheoloških nalaza.

Od kulturnih vrijednosti svakako se trebaju spomenuti i stari nadgrobni spomenici koji se nalaze na starom dijelu groblja. Prilikom izrade projekta sanacije starog dijela groblja trebat će se utvrditi točan položaj i vrijednost takvih spomenika te uvjeti za njihovo održavanje ili sanaciju.

## 2.4	PROMET I OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Prostoru današnjeg groblja Markovo polje danas se pristupa sa zapada, preko Vugrovečke (Zlatarske) ceste te odvojkom koji se nastavlja cestom Aleja Mira. Ovaj potonji kolni pristup je razmjerno uzak bez kvalitetnih tehničkih cestovnih elemenata (nema odvojenog pločnika). Poseban problem predstavlja vrlo mali broj parkirališnih mjesta za osobna vozila posjetitelja groblja kao i pristup vozilima javnog gradskog prijevoza. To je naročito prisutno kod vršnih dana posjeta groblju ili kod velikih ispraćaja. Prilikom izrade prometnog rješenja za novo groblje svakako se trebaju istražiti mogućnosti i predložiti rješenja za poboljšanje kolnog pristupa groblju, kako osobnim vozilima posjetitelja groblja, tako i vozilima gradskog prijevoza i taksi vozilima. Pri tome se treba voditi računa i o tranzitnom prometu. Ulaz posjetitelja u današnje groblje riješen je na dva mjesta: kod starog groblja pored postojeće mrtvačnice te na južnom dijelu sa ceste Markovo Polje - Popovec.

Današnja mrtvačnica spojena je na postojeću infrastrukturu, ali je broj odarnica nezadovoljavajući pa se kod izrade projekta širenja groblja treba svakako istražiti mogućnosti za njeno proširenje i možebitnu rekonstrukciju.

Postojeći novi dio groblja (sjeverno od ceste Aleja Mira) ima djelomično izvedenu grobnu i površinsku odvodnju koja će se trebati na odgovarajući način spojiti sa sustavom odvodnje planiranog proširenja groblja. Oborinske i procjedne vode današnjeg groblja odvode se u kolektor u smjeru Popovca.

3.	DETALJAN OPIS GRANICE GROBLJA MARKOVO POLJE

Slika 8:		Granica groblja prikazana na digitalnom katastru.

Detaljno opisana granica područja cjelog groblja prema katastarskim česticama izgleda ovako:

#### SJEVERNA GRANICA

Iz krajnjeg sjevernog ugla k.č. 793/7 prema jugozapadu sjeverozapadnim rubom k.č. 793/7 sve do geodetske točke br. 70 na sjeveroistočnom rubu puta na k.č. 4375. Iz geodetske točke br. 70 nastavlja prema jugozapadu presijecajući taj put te k.č. 3770, 3771, sjeverozapadnim rubom k.č. 3773, presijecajući k.č. 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, nastavlja sjeverozapadnim rubom k.č. 3786, 3788, 3789, 3790, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, dijelom istočnog ruba k.č. 3822 prema sjeveru, sjevernim rubom k.č. 3822, 3821, 3820, 3819, dijelom zapadnog ruba 319 prema jugu do sjevernog ruba k.č. 3816, sjevernim rubom k.č. 3816 prema jugozapadu presijecajući put na k.č. 4377 nastavljajući sjevernim rubom k.č. 3886 prema jugozapadu do druge lomne točke na tom rubu, iz te lomne točke prema jugu sve do sjevernog ruba k.č. 3814, dijelom sjevernog ruba k.č. 3814, do presijecanja sa putom na k.č. 4376 (cesta Sesvete – Popovec) i nastavlja do točke na jugozapadnom rubu k.č. 4012 dobivene kao produžetak sjecišta okomice na jugozapadni rub k.č. 4376 i jugozapadni ruba k.č. 4076.

#### ZAPADNA GRANICA

Iz prethodne točke nastavlja prema jugu jugozapadnim rubom k.č. 4012, 4013, 4014, 4015, južnim rubom k.č. 4015 do sjeverozapadnog ugla k.č. 4017. Zapadnim rubom k.č. 4017 do jugozapadnog ugla k.č. 4017. Iz jugozapadnog ugla k.č. 4017 prema jugu u pravcu do jugozapadnog ruba k.č. 4147 prolazeći pri tome točku na južnom rubu k.č. 4149 udaljene 80,00 metara od zapadnog ruba puta na k.č. 4380. Pravac presijeca slijedeće k.č.: 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025/1, 4025/2, 4218, 4215, 4211, 4210, 4207, 4206/1, 4206/2, 4206/3, 4205, 4204, 4202, 4199, 4198, 4197, 4196, 4194, 4193, 4192, 4191, 4190, 4188, 4187, 4186, 4185, 4184, 4183, 4182, 4180, 4179, 4178, 4177, 4175, 4174, 4172, 4170, 4168, 4167, 4166, 4165, 4164, 4163, 4162, 4161, 4160, 4159, 4158, 4157, 4156, 4155, 4154, 4153, 4152, 4151, 4150, 4149 i 4147.

#### JUŽNA GRANICA

Iz prethodne točke na južnom rubu k.č. 4147 nastavlja prema istoku južnim rubom k.č. 4147, 4380, 4146, 4145, jugozapadnim rubom k.č. 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, te jugozapadnim rubom k.č. 1493/50 i 1493/52 sve do krajnjeg južnog ugla k.č. 1493/52.

#### ISTOČNA GRANICA

Iz prethodne točke u pravcu prema južnom uglu k.č. 1493/113 presijecajući slijedeće čestice 1493/119, 1493/118, 1493/117, 1493/116, 1493/115 i 1493/114. Nastavlja prema sjeveru istočnim rubom puta na k.č. 1493/157, presijecajući put na k.č. 1497 sve do krajnjeg južnog ugla k.č. 1484/1. Nastavlja prema istoku južnim rubom k.č. 1488/3, 1484/4, 1484/5 te jugoistočnim rubom puta na k.č. 1477/1 sve do jugozapadnog ruba puta na 1477/2. Iz te točke nastavlja prema sjeverozapadu južnim rubom puta na k.č. 1477/2 sve do sjevernog ugla k.č. 793/7.

Cjelokupna površina ovako utvrđenog obuhvata za treće gradsko groblje Markovo polje iznosi 102,62 ha (slika 8 i 9). Prije 1995. godine površina groblja (A) iznosila je 4,35 ha. Sredinom devedesetih godina izrađen je glavni projekt proširenja groblja za dio područja sjeverno od postojeće ceste Aleja Mira (B). Područje je omeđeno slijedećim katastarskim česticama: na jugu cestom Aleja Mira na k.č. 1497, na istoku putom na k.č. 1488/10, na sjeveru putom na k.č. 1477/2, a na zapadu putom na k.č. 4375 i k.č. 801. Ukupna površina ovog obuhvata iznosi 24,73 ha. U sjevernom dijelu područja planiranom za razvoj trećeg gradskog groblja ostala su još dva manja dijela za proširenje i za koja će trebati razraditi buduću namjenu i način korištenja. To su dijelovi između sjeverozapadne granice planiranog groblja i puta na k.č. 4375 i 801 (C) sa površinom od 5,60 ha, te područje između sjeveroistočne granice planiranog groblja i puta na k.č. 1488/10 (D) sa površinom obuhvata od 8,97 ha. Sveukupna površina predviđena za razvoj gradskog groblja Markovo polje sjeverno od ceste Aleja Mira iznosi 43,65 ha.

Slika 9:		Podjela površine za razvoj groblja prema prihvaćenom Programu.

Preostala planirana površina za razvoj i proširenje groblja (E) nalazi se južno od ceste Aleja Mira, ukupne površine 58,97 ha.

4.	IDEJNO RJEŠENJE PROŠIRENJA GROBLJA

Prema ovoj Urbanističkoj studiji uređenja proširenja groblja Markovo polje vidljivo je da se uređenje groblja zasniva na idejnoj skici pokojnog profesora Kollenza. U odnosu na tu skicu (PPGZ-om) dodan je prostor na sjeveroistoku (na slici 9 označeno sa D) koji će poslužiti za uređenje grobnih površina za polaganje urni. Prostor južno od postojeće ceste Aleje Mira (područje E) uredit će se za nova grobna polja. U smjeru sjever-jug zamišljen je nastavak velike (glavne) grobne zelene površine zacrtan u projektu iz 1995. godine. U sjeverozapadnom uglu ovog južnog proširenja groblja predviđena je izgradnja nove mrtvačnice, crkve te zgrade kolumbarija. Između ove tri građevine, u smjeru sjeverozapad – jugoistok predviđeno je uređenje središnjeg ceremonijalnog trga. U produžetku ovog trga, prema jugoistoku sve do sjecišta sa glavnom grobnom alejom (S-J) zamišljena je dodatna glavna grobna aleja uz koje će se nalaziti grobne površine za izgradnju mauzoleja. Odmah uz prostor gdje će se izgraditi nova grobna crkva kao i zgrada kolumbarija planirana su grobna polja za izgradnju velikih (vanstandardnih) grobnica.

Predviđena su grobna polja sa grobnim redovima i grobnim mjestima za klasičan (zemljani) ukop i ukop u grobnice. Grobni redovi sa grobnicama predviđeni su uz primarne grobne staze, koje se nastavljaju sa sjevernog dijela groblja (područje B) i duž njih se planira izvedba grobne kanalizacije. Na području D planirano je uređenje grobnih površina za polaganje urni sa koncentrično postavljenim grobnim stazama i poljima. Preostali dio ove trojutaste poivršine iskoristit će se za uređenje novih «šumskih» površina, odnosno uređenje površina na kojima b «prosipanje pepela».

U krajnjem sjeverozapadnom dijelu groblja, između starog groblja (A) i ruba planiranog širenja grobnih sadržaja (B), planira se uređenje grobnog rasadnika i grobnog klesarstva. Postojeći šumarak u tom dijelu se zadržava.

Duž cijelog ruba groblja, kao i duž cijelog ruba prostora za polaganje urni planiran je zeleni zaštitni pojas, a sve u skladu sa prije spomenutim zakonodavnim aktima.

Prema ovoj Urbanističkoj Studiji, uređenje proširenja groblja planirano je u 5 etapa, koje prostorno zauzimaju logičnu prostornu i organizacijsku cjelinu, a broj tako dobivenih grobnih mjesta zadovoljava desetogodišnje potrebe za novim grobnim mjestima. Na južnom dijelu proširenja groblja ukupno je predviđeno 235 grobnih polja od kojih je 206 grobnih polja za klasičan ukop (zemljani ukop, ukop u grobnice i/ili ukop u mauzoleje), 4 grobna polja za velike zajedničke grobnice te 25 grobno polje isključivo za izgradnju velikih obiteljskih grobnica i mauzoleja, a čije veličine zadovoljavaju uvjete iz Pravilnika, ali i psihološku veličinu i broj grobnih mjesta (manje od 200). Na sjevernom dijelu proširenja groblja predviđeno je 48 grobnih polja za polaganje urni te kolumbarijski zid.

Uz manja odstupanja broja grobnih mjesta u svakom grobnom polju, moguće je prosječno očekivati do 30.000 grobnih mjesta (zemljanih grobova, grobnica, mauzoleja) na južnom dijelu groblja te oko 6000 grobnih mjesta (parcela) za postavu kaseta za urne.

Kako se radi o vrlo velikom gradskom groblju (oko 100 ha) površine za promet u kretanju i mirovanju su od vrlo velike važnosti. Osim velikog broja vozila kojima će ovaj prostor biti cilj dolaska, javlja se i problem velikog broja vozila u tranzitu koji će se kretati postojećom cestom Aleja Mira, a koja opet razdvaja groblje Markovo polje na dva dijela. Kao što je već rečeno na početku, današnji kolni pristup do groblja je vrlo težak jer se većinom odvija kroz vrlo uske prometnice sa obiteljskom stambenom izgradnjom.

Ovom Urbanističkom studijom podržava se zamisao PPGZ-a koji predlaže formiranje nove prometnice koja bi povezala Varaždinsku cestu i Vugrovečku (Zlatarsku) cestu. Osim današnjeg parkirališta (95) uz ovu cestu (južni rub današnjeg groblja), predviđeno je uređenje novih parkirališnih površina uz zapadni rub groblja (620) te uz zapadni rub Prostora za urne (u sjevernom dijelu proširenja groblja - 410). Ukupno je predviđeno oko 1030 parkirališta. Uz sjeverozapadni dio novog dijela groblja, uz spojnu cestu prema Varaždinskoj cesti, planira se uređenje prometnog okretišta za autobuse, taksi vozila kao i sva dostavna vozila. Kako bi se tranzitni promet mogao nesmetano odvijati županijskom cestom, ovom Studijom, predlaže se djelomično upuštanje prometnice kako bi se izvedbom širokog pješačkog mosta ostvarilo povezivanje južnog i sjevernog dijela groblja.

Slika 10:	Prijedlog prometnog rješenja koje bi se trebalo urediti u I etapi širenja groblja

Slika 11:		Prijedlog prometnog rješenja "kružnog toka" kod zapadnog ulaza u groblje

Prema slici 11 vidljivo je da se ovom Studijom predlaže uređenje "kružnog toka" kod zapadnog ulaska u groblje, a na kojem bi se riješio problem dolaznih i odlaznih autobusnih stajališta, stajališta taxi vozila te pristup parkirališta za posjetitelje groblja. Sa kružnog toka predviđen je i gospodarski prilaz do pogonskog dijela mrtvačnice. Za sve to vrijeme tranzitni promet bi se mogao odvijati nesmetano, jer se "kružni tok" koristi isključivo za potrebe groblja. Prema istoj slici vidljiv je prijedlog korekcije današnje ceste Aleja Mira koja bi se pod pravim kutom spojila sa Vugrovečkom (Zlatarskom) cestom, a koja je novom cestom spojena sa Varaždinskom cestom (sve prema PPGZ-u).

Odvodnja oborinske vode sa rubnih prometnih površina na sjeveru i zapadu (cesta i parkirališta) planirat će se zasebno, a prije ispusta u sustav odvodnje ostale oborinske vode morat će proći preko mastolova. Točan položaj i kapacitet pojedinog mastolova utvrdit će se detaljnim planom uređenja širenja groblja, a u skladu sa etapnošću provedbe.

Cijeli teren južno od ceste Aleja Mira ima pad prema istoku. Zapadni rub područja planiranog za proširenje groblja Markovo polje ima najvišu kotu i to približno 142,00 metara nv. Uz taj rub planirane su površine za uređenje parkirališta za potrebe groblja. Zapadnije od planiranog parkirališta teren se još nešto malo uzdiže (do kote +142,50 mnv), a zatim pada prema zapadu sve do ceste za Kašinu, odnosno kote od cca +131,50 mnvna krajnjem jugozapadu pa do +134,50 mnv na sjeverozapadu. Uz sjeverni rub planiranog širenja groblja nalazi se današnja Aleja Mira koja se nalazi na koti +141,50 mnv na krajnjem zapadu, odnosno +133,50 mnv na istočnom dijelu. Za potrebe današnjeg groblja sjeverno od ove ceste postavljen je kolektor unutar njenog pojasa. Skoro cijeli stočni rub groblja proteže se duž postojećeg poljskog puta koji se skoro u cijelosti nalazi na koti +133,50 mnv, Visinska kota južnog ruba područja planiranog za širenje groblja varira od + 142,00 mnv na krajnjem zapadu pa sve do 133,50 mnv na krajnjem istočnom dijelu.

Iz ovog visinskog opisa terena predviđenog za širenje groblja južno od ceste Aleja Mira jasno je da je cijeli teren u blagom padu prema istoku i to za prosječnu apsolutnu veličinu od 8,50 metara, što na prosječnoj širini groblja mjerenoj u smjeru istok-zapad (850 m) daje prosječan nagib od 1%. Jugozapadna granica obuhvata podudara se sa smjerom pada terena tako da se ne trebaju očekivati veće količine oborinskih voda iz tog smjera, a također ne očekuje se veća količina oborinskih voda sa terena zapadno od granice groblja jer se vrlo brzo nakon te granice teren spušta prema zapadu, cesti za Kašinu pa će se oborinska voda sa tog dijela prirodnim padom spuštati prema toj prometnici. Teren istočno od groblja je u daljnjem padu prema istoku tako da se ne očekuje utjecaj oborinskih voda sa tog dijela na količinu oborinskih unutar obuhvata proširenja groblja.

Ovaj opis konfiguracije terena unutar obuhvata planiranog širenja groblja bio je potreban kako bi se shvatio prirodan smjer odvodnje oborinskih voda sa današnjih (poljoprivrednih površina. Prostor predviđen za širenje groblja prema jugu ima površinu od oko 57,0 ha. Prema ovom urbanističkom rješenju predviđeno je uređenje južnog proširenja groblja u 4 etape. Površine po pojedinim etapama su slijedeće:

I etapa ........ 	17,43 ha			III etapa      	13,67 ha

II etapa    	13,75 ha			IV etapa    	12,22 ha

Istočno od groblja, nalazi se otvoreni kanal koji danas prikuplja višak oborinske vode sa poljoprivrednih površina i koji tu vodu odvodi prema jugu. Taj kanal će se urediti i iskoristiti za odvodnju oborinske vode sa grobnih površina.

prilog 4:	prikaz prirodnih vodotoka (V) koji će se iskoristiti kod odvodnje oborinskih voda sa površine groblja (prema PPGZ)

Kako će veći dio grobnih površina biti vodonepropusan (asfaltno-betonske staze i kamenom prekrivena grobna mjesta) kod izračuna količine oborinske vode i potrebnih profila odvodnih cijevi treba računati da će skoro 75% površine groblja u svakoj etapi biti vodonepropusno i da će sa te površine trebati prikupiti i odvesti oborinsku vodu.

Kod planiranja uređenja I etape proširenja groblja može se računati da će se oborinska voda odvoditi prema istočnom rubu groblja odakle će se ispustiti u postojeći otvoreni kanal koji se nalazi na polovici istočnog ruba tog dijela groblja, a koji će trebati urediti za prihvat te količine vode.

Odvodnja oborinskih voda II etape odvodit će se također prema istočnom rubu, odakle će se u smjeru juga odvesti do novo otvorenog kanala čiji se neuređeni dijelovi mogu prepoznati na terenu uz južni rub k.č. 1493/197. Kako se taj kanal nalazi u razini treće etape širenja groblja to će se kod dimenzioniranja njegovog profila trebati računati i sa polovicom količine vode sa grobnih površina u III etapi širenja groblja. Drugu polovicu količine iz III etape zajedno sa količinom vode iz IV etape trebat će odvesti prema prirodnom recipijentu (oznaka V na priloženoj skici)

Izračun količine oborinskih oborinskih voda (l/s) po pojedinim etapama izvršen je pomoću izraza.

uz koeficijent otjecanja ( = 0,25 i intenzitet (maksimalna količina oborina) I = 140 l/s/ha. Prema ovoj formuli ta količina vode po pojedinim etapama je slijedeća:

I etapa:	Q = (174300 x 140 x 0,25) / 10000 = 610 l/sek

II etapa:	Q = (137450 x 140 x 0,25) / 10000 = 480 l/sek

III etapa:	Q = (136650 x 140 x 0,25) / 10000 = 478 l/sek

IV etapa:	Q = (122200 x 140 x 0,25) / 10000 = 427 l/sek

V etapa:	Q = (97450 x 140 x 0,25) / 10000 =   341 l/sek

Kod uređenja V etape širenja groblja (u sjeverno od današnje ceste Aleje Mira) gdje se planira uređenje novog Gaja urni količina oborinske vode biti će minimalna jer će najveći dio površine ostati travnat.

Uz pretpostavku da će brzina oborinske vode u rubnom odvodnom kanalu biti 2 m/sek dobiva se količina vode na koju bi trebalo dimenzionirati profile rubnog odvodnog kanala. Pri tome treba voditi računa da će istočni rubni kanal oborinske odvodnje u I etapi preuzimati oborinsku vodu iz područja V etape uređenja groblja (novi Gaj urni), a sjeverni dio rubnog kanala u etapi III preuzimati oborinsku vodu iz II etape. Shodno tome treba ih tako i dimenzionirati. Isto tako će rubni kanal IV etape preuzimati polovicu oborinske vode iz III etape. Nadalje, treba voditi računa da će količina otpadnih voda na početnim dionicama kanalizacijskog sustava biti mala zbog retencije. Tako bi, teoretski, na osnovi količina i konkretnih uzdužnih padova bilo moguće primjenjivati vrlo male profile cjevovoda. Međutim, primjena malih profila otvara mogućnosti lakog začepljenja cjevovoda, a time i povećava troškove održavanja kanalizacije. Analizom troškova izgradnje kanalizacijske mreže pokazalo se da nema potrebe za posebnom štednjom u pogledu dimenzija minimalnih profila. Naime, ova ušteda čini neznatni dio u odnosu na ukupne troškove izgradnje cjevovoda, a bitno pogoršava pogonske uvjete i uzrokuje povećane troškove održavanja. Za konkretan slučaj odvodnje otpadnih oborinskih voda područja Markovo polje usvaja se kao minimalni profil gravitacijskih cjevovoda vrijednost DN 300 mm (za I i II etapu), DN 300 mm za sjeverni dio III etape, DN 150 za južni dio III etape te DN 300 za IV etapu. Kako bi se spriječilo moguće začepljenje predloženih cjevovoda biti će potrebno povećati njihove profile bar za 50%. Iz svega opisanog i karakteristika terena jasno je da bi cjelokupnu odvodnju oborinskih voda trebalo bazirati na gravitacijskom sustavu, sa padom prema istoku.

Međutim, točno dimenzioniranje pojedinih dijelova cjevovoda biti će moguće tek prilikom izrade detaljnog plana uređenja. Odvodne cijevi kod svake etape postavljat će se u tijelu glavnih grobnih staza, dok će se odvodnja sekundarnih grobnih staza (duž grobnih redova) izvesti otvorenim rigolima. Nakon spoznaje o količinama oborinskih voda unutar svake pojedine etape predložit će se i mjere produbljivanja i uređenja postojećih otvorenih kanala koji danas služe za odvodnju sa poljoprivrednih površina.

Ako bi se rješenje odvodnje zasnivalo na ovim principima, bilo bi moguće otkloniti potrebu izgradnje skupih precrpnih stanica za odvodnju oborinskih voda.

Odvodnja otpadnih voda koja se skupi kod grobnih slavina te možebitna voda iz grobnica odvodit će se zasebno. Ovim urbanističkim rješenjem predviđeno je da se oborinske vode i otpadne vode u smjeru zapad-istok naizmjenično po glavnim grobnim stazama tako da se neće miješati u svojim pojasevima. Iznimka je jedna glavna grobna staza koja se nalazi u najjužnijem dijelu groblja (IV etapa uređenja).

U sjeverozapadnom dijelu proširenja groblja, odmah ispod postojeće prometnice planira se izvedba zgrade mrtvačnice, zgrade kolumbarija i nove crkve. Unutar zgrade mrtvačnice planira se uređenje poslovnih prostorija za potrebe uprave groblja. Unutar ovih građevina urediti će se sanitarni čvorovi za zaposlene i posjetioce groblja. Detaljnim planom uređenja groblja utvrdit će se njihov točan broj, a pretpostavka da bi bilo najviše do 25 sanitarnih jedinica. Kako se u sjevernom dijelu postojećeg groblja planira uređenje rasadnika i klesarstva to će se u tom prostoru predvidjeti i manje gospodarske građevine sa dva sanitarna čvora za zaposlene. Kompletna fekalna kanalizacija biti će odvojena od oborinske.

Na NNM i TK bile bi spojene samo planirane građevine – nova mrtvačnica u južnom dijelu, crkva i zgrada sa kolumbarijem. Javna rasvjeta duž grobnih staza i aleja nije predviđena.

Naručitelj:	GRADSKA GROBLJA

10.000 ZAGREB, Mirogojska cesta 10

Izrađivač:	Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet

Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

10000 ZAGREB, Kačićeva 26

Broj ugovora:	37/04-19

Elaborat:	STUDIJA UREĐENJA PROŠIRENJA

GRADSKOG GROBLJA MARKOVO POLJE

Koordinator plana:	Prof.dr.sc. Nenad Lipovac, dipl.ing.arh.

Planer:	Prof.dr.sc. Nenad Lipovac, dipl.ing.arh.

Suradnik:	Matija Fegeš, aps. arh.

Predstojnik zavoda:	Doc.dr.sc. Jesenko Horvat, dipl.ing.arh.

SADRŽAJ TEKSTUALNOG DIJELA STUDIJE:

UVOD	..............................................................................................................	1

1.	POSTOJEĆE STANJE	.........................................................................................	2

1.1	Svrha planiranog zahvata	..................................................................................	2

1.2	Izvod iz zakonske regulative o grobljima	...........................................................	3

1.2.1	Zakon o grobljima	............................................................................................	3

1.2.2.	Pravilnik o grobljima 	.........................................................................................	3

1.3.	Podaci iz dokumenata prostornog uređenja	.......................................................	4

1.3.1	Glavni projekt uređenja groblja Markovo polje – I etapa	..................................	4

1.3.2	Prostorni plan Grada zagreba	............................................................................	5

1.3.3	Dosadašnja dokumentacija za izradu uređenja groblja Markovo polje	...................	9

2.	OPIS OKOLIŠA GROBLJA MARKOVO POLJE I PODRUČJA NJEGOVOG UTJECAJA	.....	10

2.1	Položaj groblja	................................................................................................	10

2.2.	Osobitost okolne izgradnje i krajolika	................................................................	12

2.3.	Kulturne vrijednosti 	...........................................................................................	14

2.4	Promet i ostala komunalna infrastruktura	..........................................................	14

3.	DETALJAN OPIS GRANICE GROBLJA MARKOVO POLJE	.......................................	15

4.	IDEJNO RJEŠENJE PROŠIRENJA GROBLJA	.......................................................	18

SADRŽAJ KARTOGRAFSKOG DIJELA STUDIJE:

0.A.	Izvod iz PPGZ.a

0.A.1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

0.A.2.	ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

0.A.3.	PODRUČJA POSEBNIH OGRANIĆENJA U PROSTORU

0.B.	GEODETSKO KATASTARSKI SNIMAK

0.C.	KONCEPCIJA RJEŠENJA

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA

2.	Prometna i komunalna infrastruktura

2.A.	PROMET

2.B.	ENERGETSKI SUSTAVI

2.C.	VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI

3.	UREĐENJE I ORGANIZACIJA

4.	PLAN ETAPNOSTI PROVEDBE

# Text boxes

Af

STUDIJA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA MARKOVO POLJE

Sveučilište u Zagrebu ARHITEKTONSKI FAKULTET

Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

siječanj 2008.