# Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

# Zavod za urbanizam i prostorno planiranje

# Kačićeva 26, 10.000 Zagreb

# tel./fax. 01 4639284,  http:/ / www.arhitekt.hr

GRAD KUTINA

Detaljni plan uređenja groblja

# Zagreb, srpanj 2003.

# Naručitelj:			GRAD KUTINA

44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

Izrađivač:			sveučilište u zagrebu - arhitektonski fakultet

Zavod za urbanizam i prostorno planiranje

10000 Zagreb, Kačićeva 26

Tel.: 01/4561284, Fax: 01/4826326

Broj ugovora:			__/03-19

Elaborat:			Detaljni plan uređenja groblja u Kutini

Koordinator Plana:		Doc. dr.sc. nenad lipovac, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Planeri:			Doc.dr.sc. nenad lipovac, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Pejzažno uređenje:		MARTINA KOLLENZ, dipl.ing.agr.

Predstojnik Zavoda:		Prof.dr.sc. oleg grgurević, dipl.ing.arh., dipl.ing.šum.,

ovlašteni arhitekt

Tekstualni dio plana se sastoji:

1.	POLAZIŠTA

1.1.	Planerske odrednice

1.2.	Opis granice obuhvata

1.3.	Značaj, osjetljivost i posebnost područja

1.4.	Postojeće stanje groblja

1.5.	Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.6.	Geološke i hidrogeološke značajke šireg i užeg područja

1.7.	Pejzažna obilježja na i oko samog groblja

1.8.	Prometna, telekomunikacijska, komunalna i energetska opremljenost

1.9.	Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2.	PLAN UREĐENJA PROSTORA

2.1.	Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2.	Detaljna namjena površina (iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina)

2.3.	Prometna i komunalna infrastrukturna mreža

2.4.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

3.	ODREDBE ZA PROVOĐENJE

3.1.	Uvjeti određivanja namjene površina

3.2.	Detaljni uvjeti korištenja i uređenja prostora

3.3.	Način opremanja zemljišta prometnom, i ostalominfrastrukturnom mrežom

3.4.	Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

3.5.	Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih građevinai ostalih ambijentalnih vrijednosti

3.6.	Mjere provedbe plana isprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Grafički dio plana se sastoji iz:

Grafičkih priloga:

Prilog 1	Izvod iz Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine, Plan namjene površina

###### Zemljani grobovi

Prilog 2.1.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 1, 1:200

Prilog 2.2.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 2, 1:200

Prilog 2.3.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 3, 1:200

Prilog 2.4.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 4, 1:200

Prilog 2.5.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 5, 1:200

Prilog 2.6.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 6, 1:200

Prilog 2.7.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 7, 1:200

Prilog 2.8.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 8, 1:200

Prilog 2.9.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 9, 1:200

Prilog 2.10.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 10, 1:200

Prilog 2.11.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 11, 1:200

Prilog 2.12.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 12, 1:200

Prilog 2.13.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 13, 1:200

Prilog 2.14.	Nacrt zemljanog groba, 1:50

###### Grobnice

Prilog 3.1.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 14, 1:200

Prilog 3.2.	Nacrt grobnica, 1:50

###### Urne

Prilog 4.1.	Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje 15, 1:200

Prilog 4.2.	Nacrt kasete za urne, 1:50

Kartografskih prikaza:

# 1	RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA

List:1:	Plan namjene površina, 1:500

# 2	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

List 2a: Promet, 1:500

List 2b: Pošta i telekomunikacije, 1:500

List 2c: Energetski sustav, 1:500

List 2d: Vodnogospodarski sustav i otpad, 1:500

# 3	UVJETI KORIŠTENJA, GRADNJE, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

List 3a: Uvjeti korištenja i uvjeti gradnje, 1:500

List 3b: Plan organizacije, 1:500

List 3c: Pejsažno uređenje, 1:500

….. U groblju leže naša svježa sjećanja.

Živi i mrtvi si nisu strani.

Ovdje nam se ukazuje život, prošlost i kultura mjesta. Groblje treba postati istinsko područje mira,

područje koje čuva naše uspomene

i koje mrtvima osigurava mjesto časti i zahvalnosti

za njihovo dugogodišnje djelovanje u ljudskoj zajednici.

Miroslav Kollenz, 1970.

# 1.	POLAZIŠTA

## 1.1.	PLANERSKE ODREDNICE

Način planiranja i uređenja prostora na području Grada Kutine utvrđen je Prostornim planom Sisačko-Moslavačke županije koji je usvojen na županijskoj skupštini i objavljen u sl. glasniku Sisačko-Moslavačke županije 2001 godine (sl. Glasnik br. 4/2001) te Generalnim urbanističkim planom Grada Kutine (Sl. novine Grada Kutine br. 3 od 3 travnja 2002. god.) prema kojem je zadržana lokacija postojećeg groblja u Kutini i predloženo njegovo proširenje.

Županijskim Prostornim planom predviđeno je povećanje broja stanovnika za sam grad Kutinu na 16.000 stanovnika. Tom broju treba pridodati planirano povećanje broja stanovnika za četiri naselja koja gravitiraju Kutini i to: Repušnica, Husain, Šartovec i Mišinka. Kako planirano povećanje broja stanovnika za ova naselja iznosi 2000 to se dobiva ukupan broj gravitirajućeg stanovništva od 18.000. PP Sisačko Moslavačke županije utvrđuje obavezu zadržavanja veličine građevnog područja u novim Prostornim planovima na razini koja je utvrđena Prostornim planom Općine Kutina.

Predviđeno proširenje postojećeg groblja zacrtano je Prijedlogom prostornog plana uređenja Grada Kutine (Arhitektonski fakultet Zagreb, Zavod za urbanizam i prostorno planiranje) i Generalnim urbanističkim planom Grada Kutine (vidljivo je na priloženim izvodima iz tih planova (prilog br. 1 i 2). Provedbenim odredbama GUP-a, u poglavlju 6. Uvjeti utvrđivanja trasa i površina prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže točkom 6.11. Groblja određuje se:

-	Unutar prostora obuhvata GUP-a zadržava se prostor postojećeg groblja i predviđa lokacija novog groblja za daljnje istraživanje,

-	Postojeće groblje na sjevernom dijelu urbanog područja (između Crkvene i Cvjetne ulice) zadržava se uz daljnje proširenje prema izrađenom idejnom rješenju, do ukupne površine od 7,41 ha.

-	Obzirom da će postojeće groblje sa predviđenim proširenjem zadovoljiti potrebe grada u periodu do 2015. godine, Planom je utvrđena lokacija novog groblja na površini od 8,41 ha (dio grada - uz ulice A. Mihanovića i Kutinske Ciglenice) za daljnje istraživanje, projektiranje i pripremu realizacije.

-	Provedba proširenja postojećeg groblja realizirati će se u okviru GUP-om utvrđenih granica zone groblja, temeljem projektnog rješenja prihvaćenog od poglavarstva grada Kutine,

-	Podloga za definiranje uvjeta uređenja prostora novog groblja radi izrade projektne dokumentacije, kojom će se utvrditi potrebni parametri za njegovu izgradnju osigurati će se kroz izradu Detaljnog plana uređenja uključivo potrebne istražne radove, kao i projekte za stabilizaciju okolnog terena.

Prilog 1:	Izvod iz Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine, Plan namjene površina

Pored navedenih prostornih planova na 6. Sjednici Gradskog vijeća Grada Kutine (19.12.2001. godine) usvojeno je Izvješće o stanju u prostoru (sl. Novine Grada Kutine, broj 3/01). U uvodu ovoga Izvješća označena su osnovna obilježja prostora Grada i dan je pregled dokumenata kojima se uređuje prostor.

Na istoj sjednici Gradskog vijeća Grada Kutine usvojen je i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru. U Programu, u ciljevima novih dokumenata (članak 7) prostornog uređenja, navedena je i nužnost rješavanja problema preseljenja gradskog groblja na novu lokaciju iz razloga što je ocjenjeno da postojeće groblje sa planiranim proširenjem može zadovoljiti potrebe za još najviše desetak godina.

S obzirom na Pravilnik o procijeni utjecaja na okoliš te Prostorni plan Sisačko Moslavačke Županije bilo je potrebno izraditi Studiju utjecaja na okoliš za proširenje postojećeg groblja. Studija utjecaja na okoliš izrađena je od strane Rudarsko-Geološko-Naftnog fakulteta iz Zagreba, a na izradi Studije suradnička firma bila je TEHNO-ING, također iz Zagreba.

## 1.2.	OPIS GRANICE OBUHVATA

Prema spomenutom Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru, granica obuhvata Detaljnog plana uređenja utvrđena je na slijedeći način:

sjeverna granica:	sjevernim rubom k.č. 2401 i 2403 te se zatim linija obuhvata spaja preko čestica 2404/1 i 2405/1 na sjeverni vrh k.č. 2406/1;

istočna granica:	istočnim rubom k.č. 2406/1, 2408/3 i 2436 te se linija obuhvata spaja na južni rub k-č- 7933 (u naravi Cvjetna ulica)

južna granica:	južnim rubom k.č. 7933 – Cvjetna ulica

zapadna granica:	zapadnim rubom k.č. 7837/2, 2410/2, dijelom 2414/2, 2411/1, južnim rubom 2408/4 te zapadnim rubom k.č. 2405/2, 2404/7, 2404/6, 2404/5 i 2401.

## 1.3.	ZNAČAJ, OSJETLJIVOST I POSEBNOST PODRUČJA

Od samih početaka i praskozorja čovječanstva, ljudi su na smrt gledali sa dubokim poštovanjem, bilo iz straha ili iz želje da iza njihove smrti ostane neki trag kojeg će se sjećati i poštivati svi njegovi nasljednici. Svaka civilizacija je težila da produži svoje prisustvo i poslije nastupa biološke smrti svojih članova. Za ostale članove društva stvarna smrt neke drage osobe obično nastupa tek nakon nestanka bilo koje uspomene na njegov bitak, njegovo postojanje. Jedan od načina produženja sjećanja na pokojnika je uređivanje njegovog “vječnog počivališta” kojemu se drugi mogu vratiti ili fizički ili samo u mislima.

Težeći tom povratku u sjećanje svojih dragih, poznatih i svih ostalih umrlih, tijekom svih razdoblja ljudske civilizacije prisutna je težnja ka sahranjivanju svojih umrlih. Razlog tom sahranjivanju bio je dvojak: ili želja da se očuva mir umrlog i olakša odlazak u zagrobni život, ili pak da se spriječi bijes duše umrlog prema onima koji ostaju a nisu mu priredili odgovarajući privremeni smještaj do odlaska u zagrobni život. Koji god bio razlog, sve to se odrazilo na potrebu uređenja groblja za počivanje umrlih i njihovih duša.

Groblja nastaju postupno, prateći razvoj naselja i zajednice i jasno odražavaju životni kontinuitet zajednice i naselja. Čovjekova težnja da sačuva groblja jasan su odražaj njegove želje za humanošću, za održavanje veze sa prošlošću, sa svojim bližnjima. Ta vremenska spona nekada može trajati i kroz tri generacije (30-50 godina).

## 1.4.	POSTOJEĆE STANJE groblja

Sjeverni dio groblja nedaleko središta Kutine zadovoljavao je potrebe ukopa do 70-tih godina, kada je izrađen projekt proširenja na područje prema jugu, sve do granice ograde “cintora” Župne crkve Sv. Marije Snježne koja je registrirani spomenik kulture (R 393). U sjevernom dijelu groblja smještena je i grobna kapela sv. Josipa, koja ima status evidentiranog spomenika kulture. Stariji dio groblja ne udovoljava današnjim standardima, jer između grobnih mjesta i redova skoro da i ne postoji razmak, a kamoli nužna pristupna grobna staza. To u mnogome otežava pristup postojećim grobnim mjestima kod novih ukopa kao i kod održavanja postojećih grobnih mjesta. Na tim grobnim poljima nije moguće izvršiti kvalitetniju sanaciju stanja bez nekog većeg zahvata: ekshumacije pokojnika i prorjeđivanja grobnih mjesta. Međutim, to bi itekako uznemirilo vlasnike grobnih mjesta i rodbinu pokojnika koji su tu sahranjeni te se kod prijedloga uređenja grobnog proširenja za ovaj prostor trebaju predložiti samo nužne mjere održavanja i zaštite pojedinih grobnih mjesta i grobnih polja u cjelini.

Istočno od starog dijela groblja nalazi se napušteno grobno polje židovske zajednice. Ovo grobno polje bilo je upisano u zemljišne knjige u vlasništvu Izraelične bogoštovne općine u Kutini. Prema popisu pokopanih, ukopi na tom polju vršeni su od 1871 – 1942. Nakon donošenje rasnih zakona 1941. cjelokupna imovina oduzeta je židovskoj zajednici, a o grobovima se više nitko nije brinuo stoga je cijelo polje zapušteno, zaraslo, a pojedini spomenici su srušeni ili otuđeni.

Na grobnim poljima uređenim nakon 70–tih godina raspored grobnih mjesta i redova, njihov međusobni razmak, zadovoljava potrebne zahtjeve prema važećim propisima.

Zbog potrebe osiguranja novih grobnih površina, GUP-om Grada Kutina predviđena je veća površina proširenja groblja nego je bilo po prethodnoj prostornoj dokumentaciji, tako da ukupna površina groblja iznosi 7,41 ha. Od te površine danas je već privedeno konačnoj svrsi oko 4,00 ha. To znači da preostaje još površina od 3,4 ha. Taj dio zemljišta vrlo je strm, a na jednom dijelu tog zemljišta sredinom 80-tih godina vršeno je nekontrolirano navoženje zemlje i drugog građevinskog otpada. Zbog toga će biti potrebno izvršiti određene građevinske radove na stabilizaciji terena, i ostvarenju mogućnosti za korištenje prostora za nova ukapanja.

U prosincu 1993 godini izrađen je Elaborat o provedenim geomehaničkim i inženjersko–geološkim istražnim radovima na tom dijelu zemljišta (“GEOKON” d.o.o., Zagreb), kao i Idejno rješenje uređenja pokosa s ciljem sagledavanja inženjersko geoloških karakteristika naslaga i izrade tehničke dokumentacije proširenje groblja.

## 1.5.	OBILJEŽJA IZGRAĐENE STRUKTURE I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Kako se ovdje radi o Detaljnom planu uređenja proširenja postojećeg groblja očigledno je da će postojeća struktura groblja, kao i obavezne smjernice iz postojećih zakonskih i prostorno-planskih dokumenata igrati vrlo važnu ulogu u utvrđivanju temeljne koncepcije razvoja i proširenja unutar GUP-om predviđenih granica. Kako je već spomenuto, postojeće groblje nalazi se na ovom prostoru više od 150 godina i vrlo je važna odrednica ovog prostora. Groblje je smješteno unutar izgrađenog dijela grada, u blizini središta grada. Skoro cijelim svojim obodom, točnije sa tri strane groblje je okruženo sa obiteljskom izgradnjom. Veliki dio postojećeg, kao i planiranog groblja nalazi se na istočnoj padini (dijelu južnih padina Moslavačke gore) koja je vrlo dobro vidljiva sa prometnice Kutina – Garešnica. Kod utvrđivanja koncepcije uređenja širenja groblja o tome će se itekako morati voditi računa. Ovako organizirano postojeće groblje, kao i njegov položaj te slobodni prostor GUP-om predviđen za proširenje groblja, predstavlja zasigurno snažan čimbenik u stvaranju koncepcije proširenja groblja. Vizure prema istoku, sa svakog od postojećih grobnih polja, bile su dovoljno snažan poticaj da se one zadrže i na novom dijelu groblja.

Stari dio groblja koji se nalazi u krajnjem sjevernom dijelu obuhvata ima status evidentiranog spomenika kulture – povijesnog memorijalnog područja. Uz samo groblje nalazi se Župna crkva Majke Božje Snježne koja je registrirani spomenik kulture (R 393), te Kapela sv. Josipa koja ima status evidentiranog spomenika kulture. Također, na starom groblju ima nekoliko vrijednih nadgrobnih spomenika, koje bi trebalo posebno evidentirati i vrednovati.

## 1.6.	Geološke i hidrogeološke značajke šireg i užeg područja

Šire područje grada Kutine prostire se na dva morfološki i geološki različita područja. Granica između ta dva područja proteže se približno trasom ceste Gračenica-Kutina-Batina i podudara se sa sjevernim rubnim rasjedom koji dijeli horst-antiklinorij Moslavački goru od grabe-sinklinorija Savske depresije. Sjeverno od te granice prostiru se južni obronci Moslavačke gore. Teren je brežuljkast s nadmorskim visinama između 130 i 200 mnm. Padine su nagnute prema jugu, a ispresijecane su brojnim potočnim dolinama (Kutina, Kutinec, Tucilača i dr.). Južno od sjevernog rubnog rasjeda nalazi se Lonjsko i Ilovsko polje. Teren je ravničarski s nadmorskim visinama oko 100 m.n.m.

U podnožju južnih obronaka Moslavačke gore, u zoni regionalnog rasjeda, u pojasu širine 500 do 1500 m istaložene su deluvijalno-proluvijalne naslage (dprQ2). To su po genezi obronačne tvorevine vrlo heterogenog sastava, a sastoje se od fragmenata stijena, šljunaka, šljunkovitih pijesaka, slabovezanih konglomerata i breča, siltova, glinovitih siltova i pretaložrenog prapora. Svi spomenuti litotipovi nepravilno se oimjenjuju i po dubini i lateralno.

Izvor: Studija utjecaja na okoliš Gradskog groblja u Kutini, poglavlje A.3.2.

Hidrogeološke značajke šireg područja Kutine posljedica su naprijed opisanih morfoloških značajki i geološke građe. Zbog toga to područje zahvaća dijelove dvaju vodnih područja. Sjeverni, brežuljkasti dio okolice Kutine spada u vodno područje sliva Lonje i Ilove, a južni ravničarski dio područja spada u vodno područje Dugo Selo - Kutina koje obuhvaća ravničarski dio lijeve obale Save od crte Dugo Selo - Rugvica na zapadu do rijeke Pakre na istoku. U dijelu području slivova Lonje i Ilove kojem pripada šira okolica grada Kutine s obzirom na hidrogeološke značajke mogu se razlikovati dva tipa vodonosnika. Prvi tip vodonosnika čine klastiti gornjeg badena i plio-pleistocena. Oni su uloženi u nepropusne naslage te se voda u njima postupno kreće u niža područja. To su pretežito srednjezrnasti pijesci s malo sitnog šljunka zbog toga ne mogu imati veliku izdašnost. Drugi tip vodonosnika čine potočni i riječni nanos istaložen u dolinama rijeka i potoka. Kako se radi o krupnozrnim naslagama taj tip vodonosnika može sadržavati znatne količine vode koja u njega ulazi direktno iz rijeke ili potoka.

Izvor: Studija utjecaja na okoliš Gradskog groblja u Kutini, poglavlje A.3.3.

Gradsko groblje u Kutini nalazi se u sjevernom dijelu grada. Postojeće groblje i prostor predviđen za njegovo proširenje prostiru se na padini brijega nagnutoj prema istoku. Apsolutne kote površine terena kreću se od oko 142 mnm na parkiralištu i oko crkve (zapadna granica obuhvata) do 123 mnm na krajnjem sjeveroistočnom dijelu u zoni predviđenoj za proširenje. Cijeli teren izgrađen je primarno od kopnenog prapora pleistocenske starosti. Prema dostupnim podacima (“GeoKon”, 1993) na dijelu lokacije predviđene za proširenje groblja ranije je bilo motocross trkalište s prirodno jako razvedenim reljefom, no kasnije je teren izravnat navoženjem različitog materijala, a prvenstveno zemlje iz iskopa s područja Kutine. Tako je značajan dio lokacije prekriven umjetnim nasipom pretpostavljene debljine od nekoliko desetaka centimetara pa do desetak metara. Radi se o materijalu koji je po svojim litološkim značajkama vrlo sličan autohtonim naslagama na lokaciji, no geomehaničke značajke su mu značajno promijenjene zbog kopanja, prijevoza i razastiranja. Tijekom inženjersko-istražnih radova 1993. godine istražene su debljine spomenutih nasipavanja na 13 mjesta – bušotina.

Na svim bušotinama u podlozi nasipa nabušeno je autohtono tlo, tj. kopneni prapor koji litološki predstavlja glina srednje do visoke plastičnosti, srednje gnječive konzistencije, žuto smeđe boje prošarana sa sivo plavim proslojcima s limonitnim konkrecijama.

Prema rezultatima dobivenim na pojedinim bušotinama vidljivo je da primarno (autohtono) tlo i nasipani materijal u osnovi predstavljaju vrlo slabo propusne naslage. Međutim zbog poremećene strukture dovezenog i nasutog materijala, te zbog iskopa i načina izvedbe grobova dolazi do značajne infiltracije oborinskih voda u tlo i to praktično na cijeloj površini, tj. na postojećem groblju i na prostoru predviđenom za njegovo proširenje. Infiltrirane oborinske vode procjeđuju se do nepropusne podloge, tj. do neporemećenog glinovitog sloja, tako da je u najgornjem dijelu terena formirana dijelom ili potpuno saturirana zona, tj. uvjetno rečeno "otvoreni vodonosnik". Ovakva situacija potvrđena je istražnim bušenjem, odnosno registracijom razine vode u bušotinama.

Prema dobivenim podacima vidljivo je da se na području groblja (i već uređenog dijela i dijela predviđenog za proširenje) kote vodnog lica u kišnom dijelu godine kreću između 120,55 i više od 138,10 m.n.m. U sjeverozapadnom dijelu područja predviđenog za proširenje groblja razina vodnog lica išla je od površine terena, što znači da u kišnom periodu voda difuzno izvire i cijedi se niz padinu. Visoka razina podzemne vode registrirana je i u južnom dijelu područja predviđenog za proširenje groblja. Najniža razina podzemne vode zabilježena i u krajnjem sjeveroistočnom dijelu područja gdje je i u kišnom dijelu godine vodno lice preko 2 m niže od površine terena. Ovakav neujednačeni raspored razina podzemne vode u odnosu na površinu terena posljedica je vrlo heterogenog sastava i stanja najplićeg dijela naslaga i morfologije terena. Naime zbog različitog sastava terena različita je infiltracije oborinskih voda u podzemlje na pojedinim dijelovima terena. Infiltrirana voda gravitacijski teče prema nižima dijelovima terena, no i intenzitet tog otjecanja, odnosno dreniranje terena vrlo je različito zbog različitog tipa i zbijenosti tla što je rezultiralo i različitim vrijednostima vodopropusnosti.

Izvor: Studija utjecaja na okoliš Gradskog groblja u Kutini, poglavlje A.3.4.

## 1.7.	PEJZAŽNA OBILJEŽJA NA groblju I OKO SAMOG GROBLJA

Na starom dijelu groblja danas se može naći nekoliko crnogoričnih stabala (TAXUS BACCATA - tisa obična, THUJA OCC. SMARAGD - tuja «smaragd», HAMAECYPARIS ALUMMI - pačempres plavi, CHAMAECYPARIS LAWSONIANA pačempres, THUJA OCCIDENTALIS - tuja obična, THUJA OCC. FLETCHERI - tuja «flečeri», AESCULUS HIPPOCASTANUM - kesten divlji. Noviji dio groblja sadrži grobna polja pravilnog rasporeda razdvojenim šišanim živicama od tuje kao i mladim drvoredom bjelogoričnih stabala. Okolni šumski prostor sačinjen je od vrijednih stabala hrastova – QUERCUS PETREA te nereprezentativne šikare uz samu šumu koju čini samoniklo korovno bilje: CLEMATIS ALBA, HEDERA HELIX, ACER CAMPESTRE i ACER PSEUDOPLATANUS. Noviji dio groblja karakteriziran je klasičnim grobnim živicama od tuja rezanih formi kao i mladim drvoredom bjelogoričnih stabala.

## 1.8.	PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA, KOMUNALNA I ENERGETSKA OPREMLJENOST

### 1.8.1.	Promet

Groblje je vrlo dobro prometno povezano sa gradskim središtem. Uz sam zapadni rub groblja prolazi Vinogradska ulica, koja uz svoj zapadni rub ima građevinske parcele sa obiteljskom izgradnjom. Uz jugoistočni rub prostora groblja prolazi Cvjetna ulica, koja opet uz svoj jugoistočni rub ima građevinske parcele sa obiteljskom izgradnjom. Upravo ova činjenica predstavlja najveći problem kod prometne pristupačnosti, a to je mogućnost parkiranja. Parkirališne površine su vrlo male, pa kod velikih sprovoda dolazi do zakrčenosti spomenutih ulica. Postojeće parkiralište, sjeverno od župne crkve ne zadovoljava stvarne potrebe.

Pješačko (kolne) površine unutar groblja zadovoljavaju potrebe kod kretanja pješaka i posebnih vozila (za održavanje čistoće i odvoza viška zemlje nakon ukopa).

### 1.8.2.	Elektroopskrba, plinoopskrba, telekomunikacije, vodoopskrba i odvodnja

Elektroopskrba

Jedina građevina koja se danas nalazi na području je mrtvačnica koja je već od prije spojena na NNM. Unutar obuhvata DPU-a nalaze se dvije trafostanice i to u zapadnom dijelu na k.č. 2404/5 i na istočnom dijelu na k.č. 2431/4. Jedini vod koji prolazi samim grobljem i između ograde groblja i Cvjetne ulice je 10 kV podzemni vod.

Plinoopskrba

Unutar pojasa rubnih prometnica nalazi se plinoopskrbni vod, ali nijedna građevina sa groblja nije priključena na njega.

Telekomunikacije

Od zgrada od važnosti za groblje, na javnu telekomunikacijsku mrežu spojena je zgrada cvjećarnice koja se nalazi izvan obuhvata Plana, a preko nje i sama mrtvačnica. Unutar granice obuhvata uz Cvjetnu ulici postoji nadzemni TK vod koji se planira ukinuti.

Vodoopskrba

Vodoopskrbna mreža koja pokriva nekoliko javnih slavina na postojećem dijelu groblja je dostatna za možebitna proširenja. Vodoopskrbna mreža je danas spojena na vodooskrbni vod u Vinogradskoj ulici.

Odvodnja

Odvodnja iz javnih slavina i oborinskih voda na cijelom prostoru groblja nije riješena tako da će se kod izrade plana proširenja groblja morati izraditi i idejno rješenje odvodnje sa starog i novog dijela groblja sa prikazom mjesta na spoja na rubne odvodne sustave tj. planirati zasebni sustav oborinske odvodnje sa ispustom u Kutinicu.

### 1.8.3.	Zbrinjavanje otpada

Biljni i ostali otpad sa ovoga groblja odvozi se u skladu sa odredbama komunalnog reda vezanih za odvoženje kućnog i ostalog otpada. Nažalost, veliki dio grobnog otpada na divlje se "odlaže" u prirodnoj depresiji na sjevernom dijelu groblja koji je šumovit. Kod izrade detaljnog plana uređenja trebat će utvrditi mjesta na kojima će se postaviti kontejneri za bio i ostali otpad sa omogućavanjem pristupa servisnim vozilima groblja koja bi to isto smeće odnosila na komposti ili u središnji kontejner koji bi se kasnije odvozio na gradsku deponiju.

### 1.9.	OCJENA MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA UREĐENJA PROSTORA

Način uređenja postojećeg groblja, reljefne datosti terena kao i geo-hidrološka obilježja ovog prostora detaljno su analizirana i vrednovana prilikom izrade Studije utjecaja na okoliš. Dodatnim obilascima terena nakon potpisivanja ugovora za izradu Detaljnog plana uređenja proširenja groblja ustanovljene su kvalitete i ograničenja prostora, kako postojećih grobnih polja tako i prostora predviđenog za njegovo širenje. Postavljena je temeljna ideja o prijedlogu uređenja širenja groblja, a to je da se maksimalno iskoriste obilježja terena, kao i način dosadašnjeg formiranja novijih grobnih polja. Kao jedan od postavljenih ciljeva bio je da se omogući prometna povezanost između postojećih i novih grobnih polja i to za odvijanje postupka same sahrane – dovoženja lijesa sa pokojnikom od mrtvačnice do grobnog mjesta. Pri tome se trebalo voditi računa o najvećem mogućem uzdužnom nagibu glavne grobne staze obzirom na moguću poledicu u zimskim mjesecima, ali i važećim pozitivnim propisima.

Kao dodatni zadatak postavljeno je iznalaženje mogućeg uređenja parkirališnih površina za parkiranje osobnih vozila za vrijeme trajanja ukopa, ili za posjetu groblju.

# 2.	PLAN UREĐENJA PROSTORA

## 2.1.	PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Predloženim rješenjem predviđeno je uređenje novih grobnih polja u skladu sa već izvedenim novijim grobnim poljima, pri čemu se posebno vodilo računa o postojećim terasama koje su nastale nanošenjem viška zemlje od prethodnih iskopa ukopnih mjesta, ili dovoženjem sa prostora izvan groblja. Ovim Planom uređenja predviđeno je uređenje 13 novih grobnih polja za zemljane grobove, 1 (jednog) grobnog polja za grobnice, a u krajnjem južnom dijelu groblja predviđeno je uređenje manjeg grobnog polja (grobno polje br. 15) za polaganje urni (3 jednostruke grobne staze sa po dva reda obiteljskih grobnih kaseta za smještaj po četiri urne – ukupno 64 kasete). Cijeli plan proširenja groblja sa uređenjem novih grobnih polja urađen je u skladu sa važećim Pravilnikom o grobljima (NN 99/02). Na 15 novih grobnih polja predviđeno je uređenje ukupno 2126 grobnih mjesta za klasičan ukop sa dvije do tri dubine ukopa, 22 mjesta u grobnicama u tri dubine te 64 kasete za po 4 urne. Grobna polja su predviđena sa grobnim redovima na način da jedna grobna staza služi za pristup do dva nasuprotna grobna reda. Takav način organiziranja grobnog polja u praksi se naziva "glava-glava". Dimenzija jednog grobnog mjesta iznosi 150 x 250+25 (polovica planiranog pojasa između grobova) cm. Širina pojedine grobne staze iznosi 100 cm, a glavnih grobnih staza (između grobnih polja) 300 cm.

Prema grobnim poljima, broj ostvarenih grobnih mjesta izgleda ovako:

Grobno polje 1	10 grobnih redova	190 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 2	10 grobnih redova	194 grobna mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 3	10 grobnih redova	166 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 4	10 grobnih redova	170 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 5	  6 grobnih redova	120 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 6	  7 grobnih redova	  41 grobno mjesto za klasičan ukop

Grobno polje 7	10 grobnih redova	200 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 8	10 grobnih redova	182 grobna mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 9	10 grobnih redova	170 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 10	10 grobnih redova	200 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 11	10 grobnih redova	198 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 12	  9 grobnih redova	139 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 13	  9 grobnih redova	156 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 14	  3 grobna reda	  22 grobna mjesta za grobnice

Grobno polje 15	  6 grobnih redova	  64 grobne kasete za po 4 urne

## 2.2.	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA (Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina)

Prema Planu namjene površina (list 1) ukupna površina obuhvata iznosi 8,44 ha. Površine pojedinačnih sadržaja i namjena date su u slijedećem prikazu:

POSTOJEĆA GROBNA POLJA ………………………………………….		31355 m2

PLANIRANA GROBNA POLJA  ………………..…………………………		13693 m2

PLANIRANO GROBNO POLJE ZA URNE ………………………………		    263 m2

PLANIRANO GROBNO POLJE ZA GROBNICE…………………………		    132 m2

GROBNE GRAĐEVINE SA OPROŠTAJNIM TRGOM...................…….		  1087 m2

PROSTOR SPOMENIKA ILI SIMBOLA GROBLJA ……………………..		    334 m2

PROMETNE POVRŠINE  ………………......………………………………		13198 m2

TRGOVI I ODMORIŠTA  ………………......………………………………		    295 m2

JAVNE ZELENE POVRŠINE........………….…………….………………..		21573 m2

ŠUMSKE POVRŠINE  ………………………………..……………………..		  2324 m2

Prostor oproštajnog trga ispred mrtvačnice i sama mrtvačnica su razmjerno dobro uređeni. Potrebna je manja rekonstrukcija postojeće mrtvačnice (uključivo i izgradnja kosog krovišta) te privođenje konačnoj namjeni svih njenih prostora. Na oproštajnom trgu biti će potrebno obnoviti pojedine dijelove popločenja. Najstarija grobna polja u sjevernom dijelu nije moguće obnoviti i urediti u skladu sa važećim Pravilnikom o grobljima (NN 99/2002.) bez većih zahvata koji uključuju prekapanje starih grobova, ekshumacije pokojnika i preseljavanja na druga mjesta (ili čak druga grobna polja). Novija grobna polja u načelu zadovoljavaju sve tehničke elemente propisane spomenutim Pravilnikom tako da ovim Planom nisu predviđeni nikakvi veći zahvati niti na njima, osim nužnog održavanja. Nova grobna polja su dimenzionirana (veličina i dubina grobnog mjesta, broj ukopa u dubinu, najveća dozvoljena dužina pojedine grobne staze unutar grobnog polja, te mogućnost pristupa sa kolicima sa lijesom pokojnika na propisanu najveću udaljenost od grobnog mjesta. U krajnjem južnom dijelu, istočno od križa, predviđeno je uređenje manjeg grobnog polja za polaganje grobnih kaseta sa po četiri urne. Do privođenja konačnoj namjeni ovaj prostor ostaje kao zelena površina.

Kod prometnih površina razlikujemo slijedeće grupe po namjeni i to: glavne grobne staze (koje dijele pojedina grobna polja), grobne staze koje vode od glavnih grobnih staza do pojedinog grobnog mjesta, pristupne grobne staze koje povezuju postojeće grobne površine sa ostalim dijelovima groblja i ulazima na groblje. Glavne grobne staze su predviđene za kretanje grobne povorke sa lijesom na kolicima, zato su rađene u skladu sa datostima terena kako se ne bi stvarale visinske barijere. Na poprečnim grobnim stazama (u smjeru istok – zapad) planira se izvedba stepeništa koje bi olakšale savladavanje visinske razlike između grobnih polja, ali moraju biti izvedena sa visinom od najviše 15 cm. Do svakog grobnog reda (odnosno grobnog mjesta) moguć je pristup bez stepenica sa neke od glavnih grobnih staza. Po glavnim grobnim stazama moguće je kretanje manjeg servisnog vozila grobne uprave. Duž glavnih grobnih staza predviđeni su manje popločene površine na kojima se postavljaju kontejneri za prikupljanje grobnog otpada, kao i grobne česme. Treba spomenuti i zasebnu prometnu površinu u južnom dijelu groblja, koja služi isključivo za pristup pogrebnog vozila do stražnjeg dijela mrtvačnice.

Pojam javne zelene površine odnosi se na dijelove groblja koji razdvajaju pojedina grobna polja, kao i grobne površine koje se ne koriste za uređenje grobnih mjesta (oko mrtvačnice i jugozapadno od postojeće šume). U krajnjem sjevernom dijelu zadržana je grupa postojećih stabala – šumarak, kao i veća depresija koja se ne može iskoristiti za grobna polja. Međutim, ista se mora održavati kao prirodna zelena površina i na svaki način onemogućiti bacanje grobnog smeća.

U pejzažnom oblikovanju i osmišljavanju ovoga prostora koristit će se i autohtone biljne vrste što će dodatno pomoći u očuvanju slike identiteta ovoga prostora i zaštite okoliša.

Kod iskopa novih grobnih mjesta višak zemlje odvozit će se na deponij. Gornji sloj humusa će se pažljivo skidati, privremeno deponirati te ponovno vraćati na slobodne zelene površine uz glavnu grobnu stazu i oko grobnih polja, a naročito na prostore predviđene za sadnju drvoreda. Drvoredi nemaju samo estetsku funkciju i funkciju stvaranja hlada, već će oni pomoći u uklapanju cjelokupnog prostora novog groblja u okolni prostor. Ujedno će služiti kao prirodni filteri za zadržavanje nečistoća u zraku kao i filteri za prigušivanje buke, kako iz naselja u grobne prostore, tako i obrnuto.

Novoplanirano proširenje groblja smješteno je istočno od postojećeg "Starog" dijela groblja na kojem je uočljiva prisutnost isključivo stabala slobodnorastućih tuja. Koncepcija krajobraznog uređenja novog dijela groblja proizlazi iz želje za što raznovrsnijom sadnjom dijelom crnogoričnih i bjelogoričnih vrsta bilja koje nedostaju na ovom prostoru, a ujedno se uklapaju u obližnju šumsku biljnu zajednicu. Uz uzdužne glavne staze u smjeru sjever – jug, predviđena je sadnja crvenolisnog javora – Acer pseudoplatanus "Crimson King" sađenog u drvoredu i mliječi - Acer platanoides, radi lakše orjentacije u prostoru. Uz poprečne grobne staze planira se sadnja Spiree xvanhouttei koji bi zagradila grobne redove. Na nasipe zasadile bi se vrste kao što su: borovica – Juniperus spp., horizontalna mušmulica – Cotoneaster horizontalis i likvidambar – Liquidambar styraciflua. Uz ogradu predložena je sadnja smaragdne tuje koje će se šišati i orezivati na visinu 1.5-2.0 m te na svakih 5 m jedna bi tuja trebala biti prepuštena slobodnom rastu.

## 2.3.	PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

### 2.3.1.	Promet

Kolna i pješačka pristupačnost na samo groblje moguća je sa zapada (Vinogradska ulica) i sa jugoistoka (Cvjetna ulica). Kako je Vinogradska ulica već prije uređena gradska prometnica, a zapadna ograda groblja sa postojećim grobnim mjestima u neposrednoj blizini, to nije bilo moguće ovim Planom planirati nova parkirališna mjesta za posjetitelje, jer jednostavno nije bilo prostora. Postojeći parking (na k.č. 2404/4) nalazi se sjeverno od župne crkve i svojom veličinom i brojem parkirališta ne zadovoljava potrebe groblja. Stoga se ovim planom predviđa uređenje parkirališta u zapadnom dijelu groblja za parkiranja osobnih vozila (sa pristupom iz Cvjetne ulice) te uređenje postojećeg parkirališta južno od crkve. Tako je planirano ukupno 53 parkirališna mjesta (vidi Plan prometa) što sa 30-tak parkirališta u Vinogradskoj ulici izvan granice obuhvata zadovoljava traženi broj od 80-100 mjesta.

Pješački pristup na groblje moguć je sa zapada, iz Vinogradske ulice i to na 3 (4) mjesta. Najvažniji je svakako onaj najjužniji preko kojeg se pristupa na oproštajni trg ispred mrtvačnice. Iz Cvjetne ulice predviđena su tri pješačka ulaza te jedan pješački ulaz preko planiranog parkirališta u zapadnom dijelu.

Na glavnim grobnim stazama predviđeno je uređenje manjih površina na kojima bi se postavljao kontejner za grobni otpad kao i postava grobnih česmi. Popločenje tih površina (grobnih trgova) predviđeno je kulir pločama. Glavne grobne staze bile bi asfaltirane. Pristupne grobne staze kao i stazice do kaseta za urne izvele bi se od kulir ploča.

### 2.3.2.	Elektroopskrba, plinoopskrba i telekomunikacije

Ovim detaljnim planom uređenja ne planira se izvedba javne rasvjete na samom groblju. Postojeća mrtvačnica već je priključena na NNM, kao što je već izvedeno osvjetljenje prostora križa uz mrtvačnicu i javnih prometnica uz rub groblja (Vinogradska i Cvjetna ulica). Uz zapadni rub groblja s unutrašnje strane, na k.č. 2404/5, nalazi se već postojeća trafostanica iz koje se napajaju potrošači iz Vinogradske ulice. Uz jugoistočni rub groblja, ali izvan njegovog obuhvata nalazi se još jedna trafostanica na k.č. 2431/4. Obje trafostanice povezane su podzemnim 10 kV energetskim kablom koji prolazi zelenim pojasom neposredno uz cintor župne crkve te prostorom između mrtvačnice i simbola groblja izlazi na pojas Cvjetne ulice. Na taj način provedeno je prstenasto povezivanje potrošača u elektroenergetsku mrežu što je vrlo povoljno: u slučaju raspada jednog TS uređaja potrošači se prebacuju na drugu TS (kartografski prilog broj 2C – Energetski sustav).

Unutar cestovnih pojasa Vinogradske i Cvjetne ulice postavljen je plinovod, ali niti jedna građevina na groblju nema potrebe da se priključi na isti.

Osim već izvedenog telefonskog priključka na postojeću mrtvačnicu nema potrebe za dodatnim priključivanjem sadržaja sa groblja na telekomunikacijsku mrežu Grada Kutine. Moguće je jedino postaviti javnu govornicu na zgradu mrtvačnice, ali ne na glavnoj fasadi.

### 2.3.3.	Vodoopskrba

Od građevina na groblju, jedino se mrtvačnica predviđa spojiti na vodoopskrbni sustav. Osim postojeće grobne česme na starom groblju i na planiranom proširenju planira se postaviti još nekoliko česmi kako bi se njihovim položajem pokrile sve potrebe opskrbe pojedinih grobnih polja. Najbliži mogući položaj planirane česme na starom groblju je onaj kod grobne kapele sv. Josipa. Vodoopskrbni vodovi polažu se na novom dijelu groblja u travnjak, neposredno uz rub grobne staze, a na dijelu postojećeg groblja unutar pojasa postojećih grobnih staza (kartografski prilog broj 2D – Vodnogospodarski sustav). Sve grobne česme spojene su na vodoopskrbnu mrežu u Vinogradskoj ulici, na zapadu obuhvata.

Radi smanjenja utroška vode predlaže se koristiti slavine sa potiskivačem, kojim bi se regulirao najveći dotok vode.

### 2.3.4.	Odvodnja

Zbog topografije terena (pad prema jugoistoku i djelomično prema sjeveru), sastava tla (zbog slabe propusnosti glinovitog terena i saturacije upijena oborinska voda ponovo dolazi na površinu) i dosadašnje neriješene odvodnje oborinskih voda predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja te drenaže grobnica, sa konačnim ispustom u Kutinicu.

Zbog litološkog sastava i stanja naslaga prostor na kojem se predviđa proširenje groblja je razmjerno labilan, a na nekim mjestima i vrlo nestabilan. Nestabilnosti značajno doprinosi visoka razina procjedne vode tijekom kišnog perioda kada se oborinske vode zadržavaju i plitkom površinskom dijelu terena. Uređenjem groblja današnja padina, tj. kosina prosječnog nagiba od oko 17% pretvorit će se u niz paralelnih terasa sa blažim padom. Takvo rješenje bi trebalo pomoći u smanjenju površinskog otjecanja vode, odnosno produžiti vrijeme zadržavanja oborinskih voda na terenu. Dakle, očito je da sa hidrogeološkog i geomehaničkog stajališta najveći problem predstavlja visoka razina podzemne/procjedne vode. Stoga, prilikom izrade glavnog projekta odvodnje treba težiti izvođenju sustava za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda. Sve to je nužno kako bi se razina podzemne vode smanjila sve do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova.

Na groblju se očekuje postava oborinske odvodnje duž svih glavnih staza (uz rub grobnih polja i to otvorenim rigolima postavljenim uz rub grobnih staza. Sabirni rigol/kanal za svu površinsku odvodnju sa grobnih staza trebao bi se izvesti uz rub nogostupa u Cvjetnoj ulici. Prijedlog trasa odvodnje vidljiv je na kartografskom prilogu br. 2D – Vodnogospodarski sustav). Odvodnja viška vode sa grobnih česmi biti će odvedena podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na isti cjevovod.

### 2.3.5.	Zbrinjavanje otpada

Otpad sa ovoga prostora, a to se odnosi na zgradu mrtvačnice i cijelu površinu groblja, odlagati će se u za to odgovarajuće manje kontejnere koji će se postaviti uz rub grobnih polja, na sjecištima grbnih staza. Preporuča se odvajanje biološkog od ostalog otpada, a uz ugovoreni odnos s komunalnim poduzećem.

## 2.4.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRAĐEVINA

### 2.4.1.	Uvjeti i način gradnje

Proširenje groblja planirano je na 13+1+1 grobnih polja ukupne površine od 14088 m2 i to pretežito u krajnjem istočnom dijelu groblja. Grobna polja će se dodatno obrubiti (pored glavnih grobnih staza) i sadnjom živice koja će imati otvore samo na mjestu pristupa na grobne staze unutar grobnih polja. Obzirom na tradiciju ukapanja pokojnika, planirana grobna polja sadrže isključivo grobna mjesta za klasičan ukop. Osim ovih grobnih polja, na krajnjem jugu i neposredno iza postojeće mrtvačnice planirano je jedno manje grobno polje za postavu 64 grobne kasete za urne te jedno polje u južnom dijelu za izgradnju grobnica.

Prema Pravilniku o grobljima, tlocrtna dimenzija ukopnog otvora mora biti najmanje 80x200 cm, a dno grobnog mjesta treba biti planirano tako da bude najmanje 50 cm iznad najviše razine podzemne vode. Bruto veličina jednog grobnog mjesta za zemljani ukop iznosi 150 x 250 cm. Veličina grobne parcele za postavu kasete za četiri urne iznosi 120 x 120 cm, dok je tlocrtna veličina grobne kasete određena sa 60 x 60 cm, a visina 50 cm.

Kako je već navedeno, teren na koji je planovima višeg reda predviđeno širenje groblja je razmjerno nestabilan i dosta velikog nagiba. Stoga se ovim Planom predlaže uređenje zemljanih terasa sa zatravljenim pokosom i međurazmakom između grobnih polja.

Izvedba ograde i zaštitnog pojasa zelenila je planirana duž jugoistočnog ruba proširenja groblja, tj. duž Cvjetne ulice. Ograda se treba izvesti od žičanog pletiva razapetom između željeznih stupova na betonskom zidiću visine do 50 cm, sa sadnjom živice (tuje) s unutrašnje strane groblja, kao i visoka stabla cca. 5 m radi zatvaranja pogleda na groblje obližnjem stanovništvu. Predložena je sadnja istovrsnih tuja koje će se šišati i orezivati na visinu 1.5-2.0 m te na svakih 5 m jedna bi tuja bila prepuštena slobodnom rastu. Ukupna visina ograde treba biti 1,50 metara.

Predviđenim uređenjem ograde i pločnika uz Cvjetnu cestu planiran je prostor u širini od 5 m što je dovoljno za ostvarenje navedenog zelenog zida s funkcijom zaklanjanja pogleda.

### 2.4.2.	Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

U neposrednoj blizini područja DPU-a nalazi se zaštićeni spomenik kulture – Župna crkva Majke Božje Snježne (oznaka u Registru: R-393.), kapela sv. Josipa koja je evidentirani spomenik kulture. Sve postojeće građevine od kulturno-povijesne vrijednosti štite se ovim Planom, a prostor u kojem se one nalaze se uređuje na način da se ne umanji njihova spomenička vrijednost.

Planom se predlaže zadržavanje svih postojećih stabala na prostoru obuhvata, osim jednog hrasta koji se nalazi zapadno od postojeće šume, a nalazi se na glavnoj grobnoj stazi. Sadi se drvored sa grmoredom uz Cvjetnu ulici te grmoredom duž jugoistočnog ruba groblja. Prostor izvan uže površine planirane za sadržaje groblja urediti će se kao pejzažni prostori groblja poštujući vegetacijske vrste kraja i načine oblikovanja sličnih prostora te uz posebnu pažnju na očuvanje postojećih vizura prema Gradu.

### 2.4.3.	Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

Prilikom izrade projekta uređenja proširenja ovog groblja poštivane su sve odredbe pratećih Zakona i Pravilnika, kako u pogledu struke, tako i u pogledu zaštite okoliša. Predložene veličine grobnih polja nastale su na temelju postojećih morfoloških karakteristika terena i reljefa na zadanom području. U nastavku teksta navodimo najvažnije smjernice za uspješno sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš za vrijeme uređenja i korištenja groblja, a koje su već navedene i u Studiji o utjecaju na okoliš:

Utjecaj na okolno stanovništvo vizualnom izloženosti i psihološkim djelovanjem

Sama lokacija groblja kao i planirano proširenje nalazi se u neposrednoj blizini stmbene izgradnje. To znači da su stambene građevine direktno izložene pogledu na groblje što i psihološki negativno utječe na izloženo stanovništvo. Predviđenim uređenjem ograde i pločnika uz Cvjetnu cestu planiran je prostor u širini od približno 5,00 m što je dovoljno za ostvarenje zelenog zaštitnog pojasa s funkcijom zaklanjanja pogleda, a predložena je i sadnja istovrsnih tuja koje će se šišati i orezivati na visinu 1.5-2.0 m te na svakih 5 m jedna bi tuja bila prepuštena slobodnom rastu.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo povremeno, za vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). U odnosu na taj utjecaj nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite.

Mjere zaštite okoliša s obzirom na hidrogeološke i geomehaničke značajke

Mogući utjecaji proširenje groblja s obzirom na hidrogeološke i geomehaničke aspekte mogući su na kvalitetu podzemnih voda, količinu podzemnih voda i stabilnost terena.

S obzirom na iskustva i rezultate istraživanja utjecaja groblja na kvalitetu podzemnih voda koja su provedena u Nizozemskoj i Njemačkoj može se reći da groblje u Kutini ima i povoljne i nepovoljne značajke. Povoljna značajka je da na širem području Kutine nema kvalitetnih vodonosnika pa niti crpilišta podzemne vode koja bi eventualno bila ugrožena. Povoljna značajka je i to da je tlo izgrađeno od vrlo slabo propusnih naslaga, tako da su brzine podzemnog otjecanja s područja groblja vrlo male, a purifikacijski kapacitet glinovitih sedimenata vrlo velik, pa praktično ne postoji nikakva mogućnost širenja onečišćenja podzemnom vodom izvan područja groblja. Nepovoljna značajka je visoka razina podzemne vode tijekom kišnog perioda, koja je na najvećem dijelu i postojećeg groblja i područja predviđenog za njegovo proširenje znatno viša od kote dna grobova. To predstavlja tehničku poteškoću pri iskopu grobova, ali i psihološku neugodnost za prisutne pri ukopu.

Zbog litološkog sastava i stanja naslaga padina na kojoj se predviđa proširenje groblja labilna, a na nekim mjestima i nestabilna. Nestabilnosti značajno doprinosi visoka razina procjedne vode tijekom kišnog perioda kada se oborinske vode infiltriraju u pripovršinski dio tla. Uređenjem groblja današnja padina, tj. kosina prosječnog nagiba od oko 17% pretvorit će se u niz paralelnih etaža horizontalne površine. To će smanjiti površinsko otjecanje, odnosno produžiti vrijeme zadržavanja oborinskih voda na terenu.

Mjere zaštite okoliša s obzirom na povećanje razine buke

Buka koja se javlja na grobljima u redovnom korištenju je povremenog karaktera za vrijeme sprovoda (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Istu nije moguće izbjeći nikakvim posebnim mjerama, ali treba naglasiti da je ona povremena te da će se ista djelomično ublažiti planiranom sadnjom zelenih površina.

Mjere zaštite okoliša u slučaju ekološke nesreće

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda  - potresa, ekstremnih količina oborina, klizanja terena i sl.. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će se posebnim projektom sanacije ovisno o razmjerima počinjene štete.

Mjere zaštite okoliša tijekom izvođenja i korištenja

Tijekom izvođenja radova prije svega zemljanih radova, doći će do privremenog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja potrebnom mehanizacijom i transportnim sredstvima (kamion). U vrijeme izvođenja radova doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanja onečišćenja zraka (ispušni plinovi). Ti utjecaji su privremeni i povremeni pa zbog toga nemaju veće značenje.

Tijekom izvođenja radova potrebno je:

- koristiti ispravnu mehanizaciju i koristiti je strogo u funkciji samih radova pazeći da se ne oštete postojeće grobne površine i postojeća stabla;

- redovito održavati postojeće prometnice tj. omogućiti normalno funkcioniranje postojećeg groblja;

- Sav višak iskopane zemlje potrebno je odmah odvesti izvan površine groblja na za to predviđeno mjesto;

- sve radove izvoditi tijekom dana;

Tijekom korištenja groblja potrebno je:

- kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća mjesta,

- redovito odvoziti prikupljeni otpad,

- održavati postojeće putove i pješačke staze,

- redovito održavati sve zelene površine i po potrebi obnavljati ih novim materijalom,

- izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,

- redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava,

- postojeći šumski prostor na sjeveru se u potpunosti zadržava kao prirodni element ovog prostora, uz nužnost održavanja postojećeg niskog i visokog zelenila.

# 3.	ODREDBE ZA PROVOĐENJE

## 3.1.	UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

01.	Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području DPU-a (u nastavku Plan) dat je na listu broj 1, mjerilo 1:500 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata DPU-a. Planirane su slijedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆA GROBNA POLJA

PLANIRANA GROBNA POLJA

PLANIRANO GROBNO POLJE ZA GROBNICE

PLANIRANO GROBNO POLJE ZA URNE

POSTOJEĆA GROBNE GRAĐEVINE (mrtvačnica sa oproštajnim trgom i kapela)

PROSTOR SPOMENIKA ILI SIMBOLA GROBLJA

PROMETNE POVRŠINE

TRGOVI I ODMORIŠTA TE PROSTORI ZA ČESME, KOŠEVE I KONTEJNERE ZA OTPAD

JAVNE ZELENE POVRŠINE

ŠUMSKE POVRŠINE

02.	Ovim Planom posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja (za klasičan ukop, grobnice i polaganje urni), novih prometnih površina unutar groblja, uređenje pojasa Cvjetne ulice, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

## 3.2.	DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA i UREĐENJA prostora

### 3.2.1.	Veličina i oblik površina za ukapanja

03.	Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 3.B, u mjerilu 1:500. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih polja i grobnih mjesta.

04.	Bruto veličina jednog grobnog mjesta iznosi 150 x 250 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 80 x 200 cm.

05.	Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je najviše do tri dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

06.	Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom stupcu iznosi 90 x 230 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 15 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zidai iznosi 120 x 260 cm. Grobnice su planirane u tri dubine a svijetla dimenzija iznosi 245 cm.

07.	Bruto veličina grobne parcele za postavu kasete za 4 urne iznosi 120 x 120 cm. Neto dimenzija iznosi 50 x 50 cm.

08.	Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasičan ukop i izgradnju grobnica postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 100 cm. Razmak između dva grobna reda (na suprotnoj strani od grobne staze) utvrđen je na 50 cm.

- Osim ovih čestica predviđenih za uređenje grobnih polja za klasičan ukop i grobnice te za polaganje urni utvrđene su i čestice za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja – odmorišta na križanjima i na krajevima glavnih grobnih staza (za postavu klupa i grobnih česmi).

- Planira se rekonstrukcija postojeće mrtvačnice na način da se ne mijenja njena postojeća katnost ili površina izgrađenosti. Moguća je samo izgradnja kosog krovišta, visine sljemena u odnosu na bazu tj. današnji ravni krov od 2 m.

11.	Planom je utvrđena širina građevinske čestice za širenje profila Cvjetne ulice tj. izgradnju nogostupa sa obje strane.

### 3.2.2.	Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

12.	Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

13.	Na pojedinim grobnim poljima treba urediti slijedeći broj grobnih mjesta:

Grobno polje 1	10 grobnih redova	190 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 2	10 grobnih redova	194 grobna mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 3	10 grobnih redova	166 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 4	10 grobnih redova	170 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 5	  6 grobnih redova	120 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 6	  7 grobnih redova	  41 grobno mjesto za klasičan ukop

Grobno polje 7	10 grobnih redova	200 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 8	10 grobnih redova	182 grobna mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 9	10 grobnih redova	170 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 10	10 grobnih redova	200 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 11	10 grobnih redova	198 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 12	  9 grobnih redova	139 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 13	  9 grobnih redova	156 grobnih mjesta za klasičan ukop

Grobno polje 14	  3 grobna reda	  22 grobna mjesta za grobnice

Grobno polje 15	  6 grobnih redova	  64 grobne kasete za po 4 urne

14.	Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza je planiran takav da omogući pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Poprečni presjek glavnih grobnih staza određen je sa maksimalnih 8% kako bi se omogućilo pristup rampom do svakog grobnog mjesta.

15.	Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 300 cm, a pojedinih grobnih staza unutar grobnog polja na 100 cm.

16. 	Na glavnim grobnim stazama (samo na poprečnim u smjeru istok – zapad) moguća je izvedba stepeništa koje bi olakšale savladavanje visinske razlike između grobnih polja, ali moraju biti izvedena sa visinom od najviše 15 cm i na način da ne ometaju već spomenuti pristup do svakog grobnog mjesta.

17.	Veličine proširenja – odmorišta vidljive su na detaljnom listu br. 3B. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne česme kao i kontejneri za grobni otpad. Po mogućnosti trebalo bi postavljati dvije vrste kontejnera: za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

### 3.2.3.	Uređenje grobnih mjesta

18.	Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

19.	Nadgrobne ploče kasete za urne mogu biti jedino horizontalne. Na njima se ne dozvoljava postava nikakvih skulptura osim vaze za cvijeće ili svijeće.

### Uređenje mrvačnice

20.	U svrhu rekonstrukcije moguće je izvesti kosu krovnu konstrukciju koja će se pokriti ravnim limenim pločama. Predlaže se izrada četverostrešnog kosog krova (šator). Sljeme korova treba postaviti u smjeru istok – zapad, a visina sljemena u odnosu na bazu tj. postojeći ravni krov, može biti maksimalno 2 m. Na sljeme krova sa zapadne strane (iznad ulaza) treba postaviti križ od nehrđajućeg materijala. Također se predlaže izraditi i projekt gromobranske instalalacije i projekt odvodnje krovnih voda. Odvodnja krovne vode treba biti riješena limarijom od bakrenog lima ili pocinčanog lima te priključena na oborinsku odvodnju.

## 3.3.	NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, I OSTALOM

## INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

21.	Za područje obuhvata Plana utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2.A do 2.D.

22.	Potrebno je urediti dva parkirališta i to postojećeg parkirališta južno od crkve te parkirališta u zapadnom dijelu groblja za parkiranja osobnih vozila (sa pristupom iz Cvjetne ulice). Tako je planirano ukupno 53 parkirališna mjesta.

23.	Pješački pristup na groblje moguć je sa zapada, iz Vinogradske ulice i to na 3 (4) mjesta. Najvažniji je svakako onaj najjužniji preko kojeg se pristupa na oproštajni trg ispred mrtvačnice. Iz Cvjetne ulice predviđena su tri pješačka ulaza te jedan pješački ulaz preko planiranog parkirališta u zapadnom dijelu.

24.	Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati. Pristupne grobne staze, stazice do kaseta za urne te grobni trgovi i odmorišta izveli bi se kulir ploča koje je potrebno slagati u kvadratnom rasteru sa širokim reškama.

25.	Priključak na vodoopskrbni sustav Grada Kutine planirati će se i izvest u skladu sa ovim DPU-om i posebnim uvjetima. Vodoopskrbni vodovi polažu se na novom dijelu groblja u travnjak, neposredno uz rub grobne staze, a na dijelu postojećeg groblja unutar pojasa postojećih grobnih staza. Sve planirane grobne česme potrebno je spojiti na vodoopskrbnu mrežu u Vinogradskoj ulici.

26.	Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja te drenaže grobnica, sa konačnim ispustom u Kutinicu. Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž svih glavnih staza uz rub grobnih polja. Otvoreni rigoli postavljeni su uz rub grobnih staza. Odvodnja viška vode sa grobnih česmi mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na isti odvodni cjevovod.

## 3.4.	UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

27.	Za područje obuhvata DPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listu 3C. Postojeće zelene površine zadržavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje. Prostor na kojem se danas nalazi šumarak potrebno je očistiti od podrasta te ukloniti otpad koji je tu godinama odlagan.

## 3.5.	MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH GRAĐEVINA

## I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

28.	Kod bilo kojih zahvata na građevinama koje su pod zaštitom potrebno je zatražiti posebne uvjete nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine pri nadležnom ministarstvu. Isto se odnosi i na radove u bližem okolišu spomenutih građevina.

29.	S obzirom da se židovsko grobno polje na postojećem dijelu groblja više ne koristi za ukope potrebno ga je pejzažno urediti, podignuti i evidentirati nadgrobne spomenike te izvršiti cjeloviti uvid u stanje grobova u suradnji sa službom zaštite.

## 3.6	MJERE PROVEDBE PLANA I

## SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

30.	Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području DPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

# Text boxes

IZVOD IZ GUP-a GRADA KUTINA – 2002. GOD;
(Službene novine Grada Kutine 3/2002)	  M 1:5.000

PRILOG BR. 2