Na temelju članka 100., stavak 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 76/07) i članka 27. točka 2. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 7/01, 2/04 i 2/06), Gradsko vijeće Grada Vukovara  na  32. sjednici održanoj 11. ožujka 2009. donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA NOVOG GROBLJA (DPU-1)

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1

(01)	Donosi se Detaljni plan uređenja proširenja novog groblja (DPU-1) u Vukovaru, (u nastavku Plan) izrađen u Zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Plan obuhvaća prostor planiran za proširenje groblja prema GUP-u Grada Vukovara (Službeni vjesnik grada Vukovara br. 5/07).

(02)	Granica obuhvata uređenja proširenja novog groblja odnosi se u potpunosti na k.č. 6595/13 te manje čestice pod brojem 6595/4 i 6595/12 (na kojoj se nalazi trafostanica). Tako utvrđena površina obuhvata Plana iznosi 9,91 ha.

(03)	Plan se sastoji od tekstualnog dijela sa pratećim Odredbama za provođenje:

1.	POLAZIŠTA

1.1.	Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana

1.1.1.	Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2.	Prometna i komunalna opremljenost

1.1.3.	Obveze iz planova šireg područja

1.1.4.	Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2.	PLAN UREĐENJA PROSTORA

2.1.	Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2.	Detaljna namjena površina

2.3.	Prometna i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1.	Promet

2.3.2.	Vodoopskrba i odvodnja

2.3.3.	Elektroopskrba, plinoopskrba i telekomunikacije

2.3.4.	Zbrinjavanje otpada

2.4.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1.	Uvjeti i način gradnje

2.4.2.	Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.4.3.	Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

2.4.4.	Plan pejzažnog uređenja kao i kartografskog dijela:

0.	POSTOJEĆA DOKUMENTACIJA

0.A.	IZVOD IZ GUP-a GRADA VUKOVARA –

Namjena i korištenje prostora								1:5000

0.B.	POSEBNA GEODETSKA PODLOGA							1:1000

0.C.	PRIKAZ OBUHVATA PLANA NA POSEBNOJ GEODETSKOJ PODLOZI                        1:1000

1.	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA							1:1000

2.	PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A.	PROMET										1:1000

2.B.	TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAVI					1:1000

2.C.	VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI I ODLAGANJE OTPADA				1:1000

3.	UREĐENJE I ORGANIZACIJA								1:1000

4.	PEJZAŽNO UREĐENJE								1:1000

5.	UVJETI GRADNJE

5.A.	Uvjeti gradnje										1:500

5.B.	Parcelacija										1:1000

5.C.	Etapnost provedbe									1:2000

6.	DETALJNI PRIKAZI

6.A.1-32	Detaljni prikazi uređenja i organizacije grobnih polja			1:250

6.B. 1-32	Detaljni prikazi iskolčenja grobnih polja					1:250

(04)     Obvezni prilozi:

1.        Izvješće o prethodnoj raspravi

2.        Izvješće o javnoj raspravi

3.        Mišljenja iz članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07)

3.1.     Mišljenje Hrvatske ceste d.o.o. , Sektor za studije i projektiranje, Zagreb, Vončinina 3;

3.2.     Mišljenje Hrvatske ceste d.o.o. , Sektor održavanja - Ispostava Osijek, Osijek, Vukovarska 122;

3.3.     Mišljenje Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb.

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

0.	POJMOVNIK

Članak 2

(01)	U ovom Planu koriste se slijedeći pojmovi koji imaju svoja značenja kako slijedi:

1.	Grobne građevine

1.1.	Mrtvačnica je zgrada u kojoj se nalaze prostorije za smještaj lijesa (odarnice) prilikom posljednjeg ispraćaja pokojnika. Smještena je u vanjskom dijelu groblja.

1.2.	Zgrada grobne uprave služi za smještaj prostorija nužnih za smještaj zaposlenika gradskog tijela koje upravlja grobljem. Smještena je u vanjskom dijelu groblja.

1.3.	Grobna kapela je manja vjerska građevina koja se nalazi u vanjskom dijelu prostora groblja. Može služiti za manje i kraće vjerske obrede i molitve.

1.4.	Simbol groblja obično je križ ili neki drugi skulptorski simbol. Okolni prostor većinom se koristi za paljenje svijeća u spomen umrlima koji su sahranjeni na nekom drugom groblju.

1.5.	Grobno zvono se postavlja na prijelazu iz vanjskih površina groblja u unutrašnje površine. Svojom zvonjavom označava trenutak kada lijes pokojnika iz vanjskog prostora groblja (još uvijek „vanjski svijet“) prelazi u unutrašnji prostor groblja.

2.	Grobna mjesta

2.1.	Zemljani grob je grobno mjesto sa najviše tri ukopna mjesta izvedena u dubinu grobnog mjesta. Polaganje lijesa vrši se direktno u zemlju.

2.2.	Pseudogrobnica je grobno mjesto sa najviše tri ukopna mjesta u dubinu. Polaganje lijesa vrši se direktno u zemlju.

2.3.	Grobnica  je grobno mjesto izvedeno kao ukopana betonska prostorija za polaganje lijesa. Ovisno o širini grobnog mjesta može sadržavati ukupno 3 (2) ili 6 (4) grobnih mjesta u tri (dvije) dubine.

2.4.	Obiteljski mauzolej je grobno mjesto vrlo reprezentativnog položaja i izgleda. Sastoji se od podzemnog i/ili nadzemnog dijela građevine (slobodnostojeće ili u nizu) za polaganje većeg broja ljesova. Polaganje lijesa vrši se ili u podzemni skupni dio ili u nadzemne zasebne „ćelije“. Nadzemni dio građevine obično je umjetnički oblikovan i oblikovan.

2.5.	Ukopna kaseta za urne je ukopano grobno mjesto sa 4, 6 ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni sa pepelom.

2.6.	Nadzemna kaseta za urne – tip A (kolumbarijska niša) je nadzemno grobno mjesto unutar kolumbarijskog zida za 2, 3, 4, 6, ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni sa pepelom (ovisno o „dubini“ niše).

2.7.	Grobni red je niz više grobnih mjesta. Može biti jednostruk ili dvostruk, u odnosu na pristupačnost jednostrano ili obostrano uređenim grobnim mjestima. Prema Pravilniku o grobljima (NN 99/02.) ne smije biti duži od 60,00 metara.

2.8.	Grobno polje je dio unutrašnje grobne površine, koje se sastoji od jednog ili više grobnih redova. Grobno polje je u načelu obrubljeno glavnim grobnim stazama/alejama. Prema Pravilniku o grobljima (99/02.) ne smije imati više od 200 grobnih mjesta.

2.9.	Grobni uređaj predstavlja vidljivi dio grobnog mjesta. Sastoji se od vodoravne i/ili okomite nadgrobne ploče. Vodoravna nadgrobna ploča može biti postavljena na betonski temelj pseudogrobnice ili na gornju ploču grobnice. Dodatni dijelovi nadgrobnog uređaja predstavljaju vaze za cvijeće, postolja za svijeće, i sl.

2.10.	Kosturnica (zajednička grobnica) je podzemna građevina dubine do 3,00 metra u koju se smještavaju posmrtni ostaci izvađeni iz postojećih grobnih mjesta nakon provedene ekshumacije) ili se privremeno smještavaju sve do trenutka dok se uredi grobno mjesto za njihov trajni smještaj.

3.	Pješačke (i kolne) površine

3.1.	Ceremonijalni trg je otvoreni prostor koji predstavlja produžetak odarnica. Sa njega se vrši posljednji ispraćaj i oproštaj od pokojnika. Sa ceremonijalnog trga pogrebna povorka, kroz glavni ulaz i pored grobnog zvona prelazi sa vanjskih grobnih površina u unutarnje grobne površine.

3.2.	Središnji grobni trg predstavlja prostor na mjestu križanja glavnih grobnih staza. Obično služi i za postavu simbola groblja.

3.3.	Grobna staza je pješačka površina koja povezuje grobna mjesta duž jednog grobnog reda. Širina staze treba biti najmanje 1,50 metar kod klasičnih grobnih mjesta, a kod grobnih mjesta za postavu kaseta za urne ona iznosi 0,80 metara

3.4.	Glavna staza groblja je pješačka površina koja dijelom obrubljuje grobno polje i širine je 3,00 metra.

3.5.	Glavna aleja groblja su dvije pješačka staza unutar groblja. Jedna od njih povezuje ceremonijalni trg, središnji grobni trg i kosturnicu (zajedničku grobnicu), a druga „dijeli“ vanjski od unutrašnjeg prostora groblja. Širina glavne grobne aleje je 5,00 m.

3.6.	Glavni ulaz u groblje predstavlja mjesto na kojem se odvija prijelaz iz „vanjskog svijeta“ u prostor groblja. Neposredno je povezan sa parkirališnim površinama. Na glavni ulaz nastavlja se ulazni i ceremonijalni trg sa mrtvačnicom i grobnom kapelom (vanjski prostori groblja).

3.7.	Grobni trg predstavlja manju popločenu površinu (do 10,00 m2) na koju se postavlja grobna oprema (iz točke 3.9).

3.8.	Ograda se postavlja na samom rubu groblja sa zadatkom da očuva jedinstvenost grobnog prostora i onemogući ulaz i/ili prolaz životinjama preko grobnih površina. Može biti izvedena na različite načine: kao prozirna (žičana ili metalna) sa zasađenom živicom s unutarnje strane ili kao neprozirna (zidana).

3.9.	Grobna oprema je nezaobilazni dio groblja, kao što su klupe, koševi, manji i veći kontejneri za grobni otpad sa mogućnošću razdvajanja organskog (prirodno cvijeće) od anorganskog otpada (umjetno cvijeće, svijeće), grobne slavine, oznake grobnih polja, table sa planom groblja, …

4.	Ostale površine groblja

4.1.	Gospodarstvo je dio vanjskih grobnih površina na kojima se nalaze pomoćne građevine (spremišta) za grobne strojeve, alate kao i potrebni građevni materijal za uređivanje i održavanje grobnih sadržaja i površina.

1.	DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA I UREĐENJA PROSTORA PROŠIRENJA GROBLJA

Članak 3

01)	Detaljni prikaz utvrđenih namjena površina na području Plana vidljiv je na listu broj 1. Detaljna namjena površina, u mjerilu 1:1000. Područje obuhvata Plana dijeli se na Vanjske površine groblja, Unutrašnje površine groblja te ostale javne zelene i prometne površine. Detaljniji prikaz površina po pojedinim namjenama utvrđen je u priloženoj tabeli:

|  | NAMJENA POVRŠINE | P(m2) | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prostor za gradnju mrtvačnice, uprave, gospodarstva te prodaje cvijeća i svijeća | 2.216,00 |  |
|  | Ceremonijalni trg groblja (trg ispraćaja) ispred mrtvačnice | 1.324,10 |  |
|  | Ulazni trg (koji povezuje mrtvačnicu, ceremonijalni trg i grobnu kapelu) | 900,00 |  |
|  | Prostor za izgradnju grobne kapele | 367,00 |  |
|  | Trg za uređenje i postavu simbola groblja | 575,00 |  |
|  | Prostor za izgradnju i uređenje velike zajedničke grobnice | 372,00 |  |
|  | Grobne površine za uređenje mješovitih grobnih polja (za grobnice i zemljane grobove) | 3.8816,80 |  |
|  | Grobne površine za uređenje grobnih polja za izgradnju obiteljskih mauzoleja | 3.900,00 |  |
|  | Grobne površine za uređenje grobnih polja za polaganje urni | 2.357,85 |  |
|  | Površine pod glavnim grobnim alejama i stazama | 1.3846,48 |  |
|  | Zaštitne zelene površine i Poljana sjećanja | 1.5478,95 |  |
|  | Parkirališne površine i ulazni prostor za pristup starom i novom dijelu groblja | 1.8915,80 |  |
|  | Trafostanica | 30,00 |  |
|  | SVEUKUPNA POVRŠINA obuhvata DPU-a | 99.099,98 |  |

(02)	Ovim Planom posebno su obrađeni prostori za uređenje grobnih polja (sa grobnim mjestima za klasičan ukop, za grobnice i polaganje urni), pješačkih i zelenih površina unutar groblja, kao i razmještaj grobnih trgova te grobnih staza, aleja i avenija.

(03)	Osnovna jedinica na groblju je grobno mjesto. Više grobnih mjesta u jednom potezu uobličuje grobni red, a više grobnih redova čini grobno polje.

(04)	Ovim Planom se planira urediti 32 (tridesetdva) grobna polja različitih veličina, kako površinski tako i po vrsti grobnih mjesta. Vrste grobnih mjesta su slijedeća:

- Grobno mjesto za uređenje pseudogrobnica

- Grobno mjesto za izgradnju podzemnih grobnica

- Grobna mjesto za izgradnju obiteljskih mauzoleja

- Grobna mjesta za uređenje ukopanih kaseta za urne

- Grobna mjesta za izgradnju kolumbarijskog zida

(04)	Različita grobna mjesta unutar grobnih polja razvrstana su po grobnim redovima. Unutar jednog grobnog reda nije moguće miješanje grobnih mjesta po vrsti, osim po broju ukopnih mjesta.

(05)	Etapnost provedbe i izgradnje groblja je prikazana na planu 5.C. Etapnost provedbe. U načelu treba težiti da se ne otvara novo grobno polje dok staro ne ispuni, odnosno dok se ne izvedu glavne staze groblja koje obrubljuju pojedino polje, odnosno grobna staza u pojedinom grobnom redu.

(06)	Svako grobno mjesto i grobno polje označeno je rednim brojem koji se ne smije mijenjati. Brojevi grobnih polja, grobnih mjesta vidljivi su u narednoj tablici, a njihov položaj se vidi na listu 3. Uređenje i organizacija (1:1000), te listovima 6.A.1-26 i 6.B.1-30.

|  | Grobnica/pseudogrobnica | Obiteljski mauzolej | Kaseta/ili prostor u kolumbarijskom zidu |
| --- | --- | --- | --- |
| Grobno polje 1 | 190 | - | - |
| Grobno polje 2 | 190 | - | - |
| Grobno polje 3 | 190 | - | - |
| Grobno polje 4 | 190 | - | - |
| Grobno polje 5 | 46 | - | - |
| Grobno polje 6 | 190 | - | - |
| Grobno polje 7 | 190 | - | - |
| Grobno polje 8 | 74 | - | - |
| Grobno polje 9 | 190 | - | - |
| Grobno polje 10 | 190 | - | - |
| Grobno polje 11 | 99 | - | - |
| Grobno polje 12 | 190 | - | - |
| Grobno polje 13 | 190 | - | - |
| Grobno polje 14 | 82 | - | - |
| Grobno polje 15 | 190 | - | - |
| Grobno polje 16 | 190 | - | - |
| Grobno polje 17 | 73 | - | - |
| Grobno polje 18 | 175 | - | - |
| Grobno polje 19 | 170 | - | - |
| Grobno polje 20 | 170 | - | - |
| Grobno polje 21 | 175 | - | - |
| Grobno polje 22 | 73 | - | - |
| Grobno polje 23 | - | - | 120+? |
| Grobno polje 24 | - | - | 120+? |
| Grobno polje 25 | - | - | 120 |
| Grobno polje 26 | - | - | 138+? |
| Grobno polje 27 | - | 8 | - |
| Grobno polje 28 | - | 8 | - |
| Grobno polje 29 | - | 6 | - |
| Grobno polje 30 | - | 6 | - |
| Grobno polje 31 | - | 8 | - |
| Grobno polje 32 | - | - | ? |
| UKUPNO | 3417 | 36 | 498+? |

Članak 4

(01)	Oblik, veličinu i izgled vanjskih grobnih građevina (mrtvačnica, upravna zgrada, grobna kapela) ovim Planom nije utvrđena, već je samo općenito utvrđena površina za planiranje pojedinih građevina. Kao polazište za izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu treba poslužiti prihvaćena varijanta idejnog projekta (naručenog od Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) uređenja jedinstvenog prostora unutar kojeg se planira izgraditi mrtvačnica, upravna zgrada sa gospodarstvom i prostorom za prodaju cvijeća, vijenaca i svijeća, urediti ceremonijalni i ulazni trg te izgraditi grobna kapela i kolumbarijski zid.

(02)	Oblik i veličina građevinskih čestica za vanjske grobne građevine iz stavka (1) ovog članka utvrđena je kao jedna zajednička čestica za zgradu mrtvačnice, upravne zgrade, grobne kapele te ulaznog i ceremonijalnog trga. Kod izrade idejnog projekta utvrdit će se konačni horizontalni vertikalni obris svake pojedine građevine.

(03)	Kod izrade idejnog projekta građevina iz stavka 1 ovoga članka treba svakako uvrstiti i zadatak za prijedlog oblikovanja simbola groblja i grobnog(ih) zvona.

2.	VELIČINA I OBLIK POVRŠINA ZA UKAPANJE I OSTALIH GROBNIH POVRŠINA

Članak 5

(01)	Oblik, veličina i izgled površina za ukapanje vidljiva je na listovima 5.A. i 6.B. ovog Plana. Ovim Planom razlikuju se tri osnovne jedinice grobnih površina i to grobno mjesto, grobni red i grobno polje.

(02)	Veličina grobnog mjesta za pseudogrobnicu utvrđena je sa 1,80x3,00, sa najviše tri ukopna mjesta po dubini. To znači da dno jame, u slučaju tri ukopna mjesta, mora biti na 260 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja.

(03)	Dimenzija grobnog mjesta za grobnicu (4-6 ukopnih mjesta) utvrđena je sa 1,80x3,00 m. Grobnice se trebaju izvesti istovremeno za cijeli grobni red. U slučaju tri ukopne dubine, dno grobnice mora biti na najmanje 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja.

(04)	Dimenzija grobnog mjesta za obiteljski mauzolej (koji može imati i podzemni i nadzemni dio građevine) nije posebno utvrđena ovim Planom. U načelu, cijelo grobno polje za obiteljske mauzoleje se dijeli po principu jednakosti (rub čestica je jednako udaljen od zabatnih pročelja mauzoleja, a prednji rub čestice se poklapa sa rubom grobne aleje ili staze). Ovim Planom se planira izgradnja mauzoleja tlocrtne mjere do najviše 4,00x4,00, a visine4,50 metara, sa pripadajućom parcelom od 10,00x10,00 metara.

(05)	Dimenzija grobnog mjesta za ukopanu kasetu za urne određena je veličinom čestice koja iznosi 1,20x1,20 metara. Unutar ovako utvrđenih čestica za postavu kaseta za urne mogu se postavljati kasete za 4, 6 ili 9 urni. Dimenzija kasete za 4 urne iznosi 60x60x50 cm, za 6 urni 90x60x50 cm te za 9 urni 90x90x50 cm. Kao poklopac služi kamena ili metalna ploča na koju se ispisuju podaci osoba čiji je posmrtni pepeo položen u urne u toj kaseti. Ne dozvoljava se izvedba okomitih nadgrobnih uređaja (okomite ploče sa imenima).

(09)	Dubina grobnog mjesta (niše) za postavu urni unutar kolumbarijskog zida određena je debljinom kolumbarijskog zida koja ne bi smjela biti veća od 1,00 metar, a visina do 2,50 metara. Ovisno o „dubini“ niše za 2, 3, 4, 6, ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni sa pepelom bruto preporučena dimenzija kasete iznosi od 50x50x60 cm (4 urne) do 75x50x50 cm (6 urni), odnosno 50x50x75 cm (6 urni) do 75x50x75 cm (9 urni). Tijekom izrade idejnog projekta za vanjske grobne građevine i površine potrebno je izraditi i idejni projekt za kolumbarijski zid. Tek tada će se moći utvrditi konačan broj ukopnih mjesta u pojedinom grobnom polju (dijelu kolumbarijskog zida).

3.	UREĐENJE GROBNIH MJESTA

Članak 6

(01)	Kod pseudogrobnica i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja grobnih uređaja visine spomenika viših od 1,80 m. Kod pseudogrobnica dozvoljava se najviše do 1/3 površine grobnog mjesta da ostane nepokriveno nadgrobnom pločom (pejzažno oblikovano).

(02)	Dozvoljava se izvedba jedinstvenog grobnog uređaja preko najviše dva grobna mjesta.

(03)	Kod ukopanih kaseta za urne ne dozvoljava se postava nikakvih vertikalnih nadgrobnih ploča, već isključivo samo horizontalne ploče koje ujedno i pokrivaju otvor kasete.

4.	NAČIN OPREMANJA GROBLJA PROMETNOM I KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

Članak 7.

(01)	Za područje obuhvata Plana utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2.A, 2.B, i 2.C.

(02)	U sjevernom dijelu Plana su planirane dvije parkirališne površine sa ukupno 324 parkirališna mjesta za osobne automobile + dodatnih 13 parkirališnih mjesta za invalidne osobe. Ujedno je planirana izvedba i 25 parkirališnih mjesta za zaposlene.

(03)	Glavni pješački pristup na groblje predviđen je sa sjevera (od prometnice D2), odnosno planiranih parkirališnih površina.

(04)	Kolni promet unutar groblja nije dozvoljen. Ovim Planom planirano je nekoliko vrsta grobnih pješačkih površina. Iznimno se dozvoljava kretanje posebnom grobnom vozilu koje služi ili za razvoženje osoba sa poteškoćama u kretanju do određenih grobnih polja, odnosno za kretanje komunalnog vozila groblja. Kretanje spomenutih vozila treba dozvoliti isključivo duž glavnih staza groblja (uz rub grobnih polja, a nikako duž grobnih avenija).

(05)	Širina glavnih grobnih staza, aleja i avenija, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika.

(06)	Grobne staze služe za pristup do pojedinih grobnih mjesta, a širina im je utvrđena sa 1,50 metara. Širina glavnih staza groblja utvrđena je sa 3,00 metra.

(07)	Popločeni prostori u sredini pojedinog grobnog polja služe kao površine za odmor posjetitelja, razmišljanje i sjećanje. Na tim površinama mogu se postavljati i klupe.

(08)	Na području planiranog proširenja groblja, duž 4 glavne grobne staze u smjeru istok-zapad te središnje aleje groblja (sjever-jug) planira se postava vodoopskrbnog voda (list 2.C. Vodnogospodarski sustavi i odlaganje otpada). Ovaj vod treba spojiti, preko ulaznog okna, na glavni vod koji se nalazi unutar pojasa državne ceste D2. Planirani vodoopskrbni vod unutar groblja dovodi vod do grobnih slavina koje se nalaze na manjem trgu na križanju grobnih staza koje uokviruju pojedina grobna polja. Radi smanjenja utroška vode treba koristiti slavine sa potiskivačem, kojim bi se regulirao najveći dotok vode. Vodoopskrbni vod polaže se neposredno uz rub grobne staze.

(09)	Planom je predviđena površinska odvodnja oborinskih voda sa planiranih grobnih staza (unutar grobnih polja) izvedbom otvorenih rigola dubine do 5 cm. Tako prikupljena voda se preko ukopanih cijevi postavljenih u zelenom pojasu glavnih grobnih staza (obrubljuju grobna polja) odvodi do cijevi postavljene uz rub zapadne glavne grobne staze, koristeći se tako visinskom razlikom terena i slobodnim padom. Cjelokupna oborinska voda se odvodnim cijevima dovodi do prepumpne stanice koja se treba izvesti između 4. I 5. grobnog polja. Preko ove prepumpne stanice oborinska voda bi se odvela zasebnim tlačnim vodom do uređaja za pročišćavanje oborinskih/otpadnih voda i otvorenim kanalom sprovela do postojećeg kanala u južnom dijelu pojasa državne ceste D2 (ulice Bana Josipa Jelačića). Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji se također treba spojiti na grobni sustav odvodnje.

(10)	Planirani sanitarni čvor treba spojiti na javnu fekalnu kanalizacijsku mrežu ili u krajnjem slučaju izvesti nepropusnu septičku jamu.

(11)	Grobnim građevinama u vanjskim površinama groblja (mrtvačnica, uprava, gospodarstvo) treba osigurati priključak na elektroopskrbnu mreži i telekomunikacijsku mrežu. Prostore za prodaju cvijeća, svijeća i vijenaca treba moći spojiti i na elektroopskrbnu mrežu.

(12)	Ovim planom ne planira se izvedba javne rasvjete na grobnim površinama. Izuzetak je izvedba javne rasvjete na uređenim parkirališnim površinama između ulaza u groblje i državne ceste D2 i možebitno nekoliko samostalno-stojećih stupova rasvjete na oproštajnom trgu ispred mrtvačnice. U skladu sa projektom uređenja trga sa simbolom groblja, odnosno zajedničke grobnice u krajnjem južnom dijelu groblja moguće je postaviti 0,4 kV podzemni energetski kabl do tih prostora. Postojeća trafostanica 20(10)/0,4 kV uz ulicu bana Josipa Jelačića ima dovoljno kapaciteta da se sa nje izvrši opskrba električnom energijom svih krajnjih korisnika.

(13)	Otpad iz zgrade mrtvačnice i uprave odlagati će se u za to odgovarajuće kontejnere postavljenim unutar gospodarskog dvorišta. Grobni otpad (ostaci cvijeća, svijeća i grobnih vijenaca) ostavlja se u kontejnerima postavljenim uz grobne slavine (na sjecištu glavnih grobnih staza), pri čemu bi trebalo postaviti zasebne kontejnere za biološki (razgradivi) i ostali otpad.

5.	UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 8

(01)	Za područje obuhvata Plana zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listovima 4 i 6.A.

6.	MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO POVIJESNIH GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 9

(01)	Na području Plana nema građevina i prostora od posebnih prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti.

7.	MJERE PROVEDBE PLANA I SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 10

(01)	Za utvrđivanje oblika, veličine i izgleda vanjskih i unutrašnjih grobnih građevina potrebno je izraditi idejni projekt na temelju odabranog i od strane Grada potvrđenog idejnog projekta oblikovanja i uređenja svih vanjskih grobnih građevina (mrtvačnica, zgrada uprave, zgrada gospodarstva, prodaje cvijeća, javnih sanitarija, grobne kapele, ulaznog i ceremonijalnog trga).

(02)	Za utvrđivanje oblika, veličine i izgleda kolumbarijskog zida, te grobne opreme nije potrebno provoditi natječaj, ali je potrebno izraditi više idejnih rješenja od kojih bi se odabralo jedno za daljnju razradu kroz idejni i glavni projekt.

(03)	Višak iskopane zemlje nastao prilikom iskopa ne smije se odlagati na samom groblju kao niti na susjednom prostoru predviđenom za širenje groblja ili okolnim poljoprivrednim ili šumskim površinama već se mora odvoziti na za to predviđenu deponiju. Tijelo nadležno za upravljanje grobljem može odrediti mjesto za privremeni deponij viška iskopane zemlje s kojega će se vršiti postepeno dodavanje zemlje na grobove koji su bez završenog grobnog uređaja.

(04)	Tijekom izvođenja radova, prije svega zemljanih radova, doći će do privremenog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja potrebnom mehanizacijom i transportnim sredstvima (kamion). U vrijeme izvođenja radova doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanja onečišćenja zraka (ispušni plinovi). Ti utjecaji su privremeni i povremeni pa zbog toga nemaju veće značenje. Tijekom izvođenja radova potrebno je:

- koristiti ispravnu mehanizaciju i koristiti je strogo u funkciji samih radova pazeći da se ne oštete postojeće grobne površine i postojeća stabla;

- redovito održavati postojeće prometnice tj. omogućiti normalno funkcioniranje postojećeg groblja i prometa na državnoj prometnici D2;

- Sav višak iskopane zemlje potrebno je odmah odvesti izvan površine groblja na za to predviđeno mjesto;

- sve radove izvoditi tijekom dana;

(5)	Tijekom korištenja groblja potrebno je:

- kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća grobna mjesta i grobne staze i grobni uređaji,

- redovito odvoziti prikupljeni grobni otpad,

- održavati grobne staze i aleje,

- redovito održavati sve zelene površine i po potrebi obnavljati ih novim materijalom,

- izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,

- redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

III.	ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Detaljni plan uređenja proširenja novog groblja (DPU-1) iz članka 1. ove Odluke, sastavni je dio ove Odluke, a  izrađen je u  7 (sedam) istovjetnih primjerka, ovjerenih pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara.

- Jedan (1) izvorni primjerak  Detaljnog plana uređenja proširenja novog groblja (DPU-1) čuva se u pismohrani stručne službe - Tajništva Grada Vukovara uz zapisnik Gradskog vijeća, uz izvorni tekst Odluke.

- Dva (2) primjerka nalazit će se u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja Grada Vukovara.

- Četiri (4) izvorna primjerka Detaljnog plana uređenja proširenja novog groblja (DPU-1), ovjerenih pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara, dostavljaju se:

  - Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - jedan primjerak;

  - Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj – jedan primjerak

  - Županijskom zavodu za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije - jedan primjerak;

  - Zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - jedan primjerak.

Članak 12.

Uvid u Plan može se obaviti u prostorijama Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja  grada Vukovara, u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana br. 1 .

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u „Službenom vjesniku Grada Vukovara“.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 350-02/08-01/14

Ur.broj: 2196/01-01-09-121                                      Predsjednik Gradskog vijeća:

Vukovar, 11. ožujka   2009.                                     Jure Bilušković, dipl.oec.