SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GRAFIČKI FAKULTET

DIPLOMSKI RAD

UTJECAJ ELEKTROFOTOGRAFSKE RAZVIJAČKE JEDINICE

NA REPRODUKCIJU RASTERSKOG

ELEMENTA

Mentor:                                                                  			  Student:

Prof. dr. sc. Stanislav Bolanča                                                        Matko Tepeš

Zagreb, ožujak 2010.

# Sadržaj

1. Uvod	3

2. Teoretski dio	4

2.1. Povijesni pregled razvoja elektrofotografije	4

2.2. Princip elektrofotografskog tiska	5

2.2.1. Nabijanje u elektrofotografiji	6

2.2.2. Osvjetljavanje tiskovne forme.	8

2.2.3. Obojavanje (razvijanje) fotoreceptora	9

2.2.3.1. Praškasti toneri	9

2.2.3.2. Razvijanje u elektrofotografiji sa praškastim tonerima (Xerografija)	10

2.2.3.3. Tekući toneri	14

2.2.3.4. Elektrofotografija sa tekućim tonerima	15

2.2.4. Prenošenje tonera na tiskovnu podlogu	19

2.2.5. Fiksiranje tonera na tiskovnoj podlozi	21

2.2.6. Čišćenje fotokonduktora u elektrofotografiji	22

3. Eksperimentalni dio	23

3.1. Cilj ispitivanja	23

3.2. Metodologija rada i praktični rad	24

3.3. Korištena oprema	25

3.3.1. HP indigo s1000	25

3.3.2. Mjerni uređaji	27

3.3.3. Tiskovna podloga	28

4. Rezultati i diskusija	29

5. Zaključak	38

6. Literatura	40

# 1. Uvod

Digitalni tisak obilježavaju sustavi koji rade uz pomoć računala koja su direktno spojena sa tiskarskim strojem. Standardnim grafičkim aplikacijama stranice se u računalu prevode u digitalizirani oblik “PostScript”. RIP uređaji (Raster Image Procesor) prihvaćaju takav oblik pri čemu sliku pretvaraju u rastriranu površinu izdvojenu u 4 osnovna izvadka (cijan, magenta, žuta i crna). Kao takvu koristi za izradu (osvjetljavanje) tiskovne forme. Tiskarska proizvodnja organizirana na ovakav način poznata je pod nazivima: Computer to Plate, Computer to Press, Computer to Print.

Digitalni tisak je sinonim za takozvane Computer to Print i Computer to Press tehnologije.

U skupinu Computer to Print ubrajamo i NIP (Non Impact Printing) tehnike otiskivanja.

NIP otiskivanje karakterizira mala sila pritiska u zoni otiskivanja. Tiskovna forma je virtualna i za vrijeme otiskivanja nalazi se u neznatnom ili nikakvom međusobnom kontaktu sa tiskovnom podlogom. Virtualna NIP tiskovna forma uglavnom sadrži slobodne površine i tiskovne elemente koji se međusobno razlikuju po energetskom potencijalu. Nanos bojila je uvijek suprotnog energetskog potencijala od tiskovnih elemenata pri čemu u procesu postaju vizualno vidljivi i spremni za otiskivanje. Danas najprimjenjivaniji predstavnici Digitalnog tiska su: Bezvodni offset tisak, Elektrofotografija, Magnetografija, Ionografija. Termografija i Ink Jet su također predstavnici digitalnog tiska ali oni nemaju tiskovnu formu.

U ovom diplomskom radu analizirat će se samo faza razvijanja u procesu elektrofotografskog tiska. Pritom će se promatrati njen utjecaj na stvaranje najsitnijih rasterskih elemenata (rasterskih točkica). Planira se otiskivati na elektrofotografskom stroju koji koristi tekuće bojilo “ElectroInk”. Ono zbog svojih svojstava zahtjeva složen sistem za razvijanje (razvijački bubanj, povratni valjci i squeegee valjak). Kako pojedina komponeneta utječe na višetonsku reprodukciju biti će pobliže analizirano metodom slikovne analize (Personal IAS).

# 2. Teoretski dio

## 2.1. Povijesni pregled razvoja elektrofotografije

Pioniri u razvoju praškaste elektrofotografije (Xerografije) su Chester Charleston i Otto Kornei koji izvode prvo u povijesti otiskivanje s praškastim tonerom. Njihov patent miruje 9 godina dok ga 1949. godine tvrtka Harold ne otkupljuje. Na tržište izlazi prvi automatizirani kopirni elektrofotografski stroj, Xerox 914. Vrlo brzo Siemens (današnji OCE) predstavlja prvi laserski printer model ND2 koji komercijalno proizvodi od 1977. Prvi visko produktivni cb komercijalni laserski printer je Xeroxov LASR 9700 s brzinom otiskivanja 120 A4 str/min. Vrlo brzo na tržištu se pojavljuju modeli Demand Stream 4000DI (OCE 110 str/min), DocuTech 6180 (Xerox 180 str/min) i Digimaster 9110 (Heidelberg 110 str/min).

Prvi kolorni otisak principom elektrofotografije nastaje u Xeroxovom laboratoriju. Za tu potrebu Walt Disney tražio je inžinjere Xeroxa da razviju proces koji zamijenjuje rukom crtane kolorne animacije na specijalnu transparentnu podlogu. Takav kolorni xerografski stroj je Xerox 6500. On koristi lasersku tehnologiju pri osvjetljavanju, kolornu korekciju i višetonsko kolorno otiskivanje. Prva kolorna kombijacija digitalni xerografski stroj + kopirka primjenjena je kod Xeroxova modela 5775.

Osim tiska iz arka konstruiraju se elektrofotografski strojevi iz role. Osnovni predstavnici takvih strojeva su: Xeikon DCP/32 D i Indigo OMNIUS (elektrofotografski tisak s tekućim bojilom ElectroInk).

U grafičkoj industriji primjena elektrofotografije započinje 1996. Do sada razlikujemo 3 generacije elektrofotografskih strojeva:

- I generacija (Xerox DocuColor 40 i Canon (CLC 1000), strojevi s brzinom kolornog otiskivanja od 40 str/min odnosno 31 str/min.

- II generacija (DocuColor 2000), brzina kolornog otiskivanja od 45 str/min.

- III generacija (DocuColor 6060 i DocuColor i Gen3), sa brzinom kolornog otiskivanja od preko 60 str/min.

## 2.2. Princip elektrofotografskog tiska

Osnovni princip elektrofotografije baziran je na fizikalnoj pojavi unutarnjeg fotoelektričnog efekta. Fotoelektrični efekt je karakterističan za električki nevodljive ili slabo vodljive kristale telura, selena, bakrenog oksida, talijevog sulfida, talijevog oksida. Takvi kristali pod utjecajem jače svjetlosne energije mijenjaju svoju kristalnu strukturu pri čemu se povećava električna provodljivost.

Osnova cijelog elektrofotografskog procesa je fotoreceptor. Njegova funkcija je da se na njemu stvori latentna slika koja će se u fazi razvijanja transformirati u vizualno vidljivu tonersku sliku.

Ovakav način otiskivanja pogodan je za proizvodnju vrlo malih naklada, često ponavljanih vrlo malih naklada te personaliziranih naklada.

Fromiranje otisaka u elektrofotografji odvija se u šest osnovnih faza (slika 1.):

- Nabijanje fotokonduktorskog bubnja

- Osvjetljavanje fotokonduktorskog  bubnja

- Obojavanje fotoreceptora tonerom

- Prenošenje tonera na tiskovnu podlogu

- Fiksiranje tonera na tiskovnoj podlozi

- Čišćenje tiskovne forme od ostatka tonera

Slika 1. Osnovni princip elektrofotografije

Elektrofotografske tiskarske strojeve karakterizira mogućnost tiska na: tiskovne podloge gramaura od 70 do 300 g/m2, precizan registar, mogućnost reproduciranja višebojnih otisaka najčešće izlazne rezolucije od 600 DPI.

Nedostaci elektrofotografskog tiska mogu se pronaći u malom formatu tiskovne podloge, ograničenom broju vrsta papira pogodnih za kvalitetno otiskivanje i nezadovoljavajuća reprodukcija većih jednotonskih površina.

### 2.2.1. Nabijanje u elektrofotografiji

Proces elektrofotografskog tiska počinje fazom nabijanja. Fotoosjetljiva površina bubnja se elektrostatički nabija, stvarajući pritom električki nabijenu površinu. Nabijanje tiskovne forme je stvaranje kontroliranog elektrostatičkog potencijala na površini fotokonduktora. Parametri koji su važni za stvaranje elektrostatičkog potencijala su: debljina vodljivog fotokonduktorskog sloja, primjenjen površinski naboj i dielektrična konstanta fotoreceptorskog sloja. Prema stvorenom naboju na fotokonduktoru razlikujemo pozitivno i negativno nabijanje.

Slika 2. Presjek tipičnog pozitivskog fotokonduktora                 Slika 3. Princip pozitivskog nabijanja

na bazi organskih fotokonduktora

Pozitivsko nabijenje temelji se na stvaranju pozitivnih iona na površini fotokonduktora. Kod ovakvih nabijanja površina fotokonduktora premazana je fotopoluvodičkim slojem karakterističnog specijalnog tamnog otpora kojemu se laserskim osvjetljavanjem smanjuje vrijednost. Ovakvo nabijanje je svoju primjenu našlo u uredskim kopirnim strojevima, DTP laserskim printerima i njihovim kombiniranim uređajima (printer + kopirka). Pri pozitivskom nabijanju fotokonduktorski bubanj rotira konstantnom brzinom pri čemu se izlaže djelovanju korotrona ili dikotrona.

Slika 4. Presjek tipičnog negativskog                          Slika 5. Princip negativskog nabijanja skorotronom

fotokonduktora na bazi As2Se3

Negativno nabijanje temelji se na stvaranju negativnih nosioca naboja (elektrona) na površini fotokonduktora. U ovom slučaju površinski sloj fotokonduktora koji se negativski nabija premazan je OPC fotopoluvodičem (Organic Photo Conductor). Organski fotokonduktor ima nizak početni otpor, koji se laserskim osvjetljavanjem povećava. Uređaji korišteni za negativsko nabijanje zovu se skorotroni. Negativsko nabijanje koristi se uglavnom u strojevima II generacije, koji primjenjuju indirektni način otiskivanja.

### 2.2.2. Osvjetljavanje tiskovne forme.

Osvjetljavanje je proces u kojem se originalni dokument ili kompjuterski podaci projiciraju na fotokonduktor. Pri tome se naponi ostvareni nabijanjem mijenjaju (najčešće neutraliziraju).

Ovisno o osvjetljavanju, fotokonduktorske površine mogu biti negativsko osvijetljene (svjetlošću se izlažu slobodne površine) i pozitivsko (svjetlošću se izlažu tiskovni elementi).

Preduvjet za negativsko osvjetljavanje je pozitivno nabijena fotokonduktorska površina, odnosno za pozitivsko osvjetljavanje negativno nabijena površina fotokonduktora.

Slika 6. Negativsko (CAD) i pozitivsko (DAD) osvjetljavanje

Kod elektrofotografskih strojeva koji rade principom negativnog nabijanja, ukupna svjetlosna izloženost fotokonduktorske površine vrlo je velika. Neosvijetljeni tiskovni elementi se ne mogu nijansirati, te je takav princip osvjetljavanja pogodan za reprodukciju jednostavnijih grafičkih aplikacija (crteža i teksta).

Kod pozitivnog osvjetljavanja svjetlosti se izlažu budući tiskovni elementi. Intenzitet laserskog zračenja je moguće modulirati. Time je omogućen različit elektrostatski potencijal tiskovnih elemenata, koji će se kasnije u fazi razvijanja pretvoriti u različitu gustoću obojenja. Tiskovni elementi formirani na fotokonduktoru su vrlo mali, čime je osigurana dobra rasterska reprodukcija.

### 2.2.3. Obojavanje (razvijanje) fotoreceptora

Nanašanje tonera na površinu fotoreceptorskog bubnja naziva se i razvijanjem.

Osnovna zadaća procesa razvijanja je učiniti virtualnu tiskovnu formu vidljivom. Pri tome se koriste specijalizirano obojeni materijali (toneri), koji su prilagođeni za prenašanje na tiskovnu podlogu. Toneri su najčešće praškastog oblika ali mogu biti i tekućine.

#### 2.2.3.1. Praškasti toneri

Praškasti toneri danas egzistiraju u dva oblika: jednokomponentni i dvokomponentni.

Kod jednokomponentnog tonera čestice praha su veličine između 10 i 30 μm. Kemijski takav toner sastoji se od: poliesterske stiren-akrilne smole (50%) i magnetizirajućeg željeznog pigmenta (50%).

Za dvokomponentno razvijanje karakterističan je dvokomponentni toner. Osim praškastih čestica koje daju obojenje, toner sadrži i specijalne nosioce obojenih čestica koji se nazivaju i razvijač. Nosioci tonera građeni su od magnetizirajućih metala (željezo, čelik), koji su nepravilnog sfernog oblika, veličine oko 120 μm. U ukupnoj masi razvijača čestice tonera su zastupljene od 0,5 do 4%. Takve čestice, vrlo su sitne, (promjera između 5 i 15 μm). Po kemijskom sastavu toner je također mješavina i u sebi sadrži: smole, nosioce obojenja, sredstva za kontrolu naboja i dodatke.

Slika 7. Prikaz dvokomponentnog tonera za elektrofotografski tisak

Praškaste tonere nakon transfera potrebno je fiksirati za tiskovnu podlogu. Izlaganjem tonera visokoj temperaturi doći će do taljenja praškastih čestica smole koje će se moći prihvatiti za papir. Utjecaj temperatura na tonerske čestice prikazan je na slici 8.

Slika 8. Utjecaj temperature na agregatno stanje praškastog tonera

#### 2.2.3.2. Razvijanje u Elektrofotografiji sa praškastim tonerima (Xerografija)

Ovisno o tipu primjenjivanja, u xerografiji praškastih tonera razlikujemo jednokomponentne i dvokomponentne razvijačke sustave. U oba sustava potrebno je čestice tonera prvo nabiti odgovarajućim nabojem da bi se toner usmjereno kretao iz spremnika u smjeru latentne tiskovne forme.

#### Jednokomponentno razvijanje

Jednokomponentno razvijanje tonera primjenjuje se kod elektrofotografskih strojeva koji negativski nabijaju fotoreceptorsku površinu. U Xerografiji se razvijanje jednokomponentnog tonera može odvijati na dva principa:

- razvijačkom jedinicom koja sadrži jedan razvijački valjak s permanentim magnetom

- razvijačkom jedinicom koja sadrži razvijački valjak i tonerski valjak

Oba razvijačka sustava konstrukcijski su vrlo slična i zajednički posjeduju toner, magnetni razvijački valjak i regulacijski nož. Jedina razlika postoji u načinu provođenja trenja kojim se stvara pozitivan naboj na površini razvijačkog valjka. Kod sistema s jednim valjkom trenje nastaje pomoću fiksnog permanentnog magneta koji se nalazi u unutrašnjosti razvijačkog valjka (slika 9a). U sustavu s dva valjka trenje nastaje uslijed pritiska tonerskog valjka (slika 9b). Formiran pozitivan naboj na razvijačkom bubnju privlači negativno nabijene čestice tonera. Željeni nanos tonera na razvijačkom valjku regulira se razmakom regulacijskog noža u odnosu na razvijački valjak.

Slika 9. Principi rada razvijačkih jedinica na bazi jednokomponentnog tonera

Između čestica tonera i tiskovnih elemenata virtualne tiskovne forme postoji jako privlačno elektrostatsko polje. Takvo polje omogućit će brz prelazak tonera s razvijačkog valjka na tiskovne elemente fotoreceptora. Međutim za brz i precizan transfer tonera na površinu virtualne tiskovne forme, potrebno je kontrolirano istosmjerno napajanje razvijačkog valjka. Dodatnim dovođenjem negativnog naboja na površinu razvijačkog valjka omogućeno je snižavanje jakog odbojnog polja (između tonera i slobodnih površina virtualne tiskovne forme), što ima za cilj ne prihvaćanje tonera za slobodne površine. Ovakav tip razvijačke jedinice može raditi i na principu istosmjernog napajanja, koji distrubuira dodatni pozitivni naboj na razvijački valjak. Dodatnim pozitivnim nabijanjem razvijačkog valjka smanjit će se snaga privlačnog polja na minimum (između tiskovnih elemenata virtualne tiskovne forme i tonera) čime će se spriječiti prihvaćanje tonera na slobodne površine.

#### Dvokomponentno razvijanje

Dvokomponentno razvijanje mnogo je kompliciranije i složenije. Primjenjuje se u visokoproduktivnim elektrofotografskim strojevima koji moraju brže i jednoličnije nanijeti točnu količinu tonera na fotoreceptor.

U procesu razvijanja dvokomponentnog tonera, najčešće se koristi jedna od tri konstrukcije razvijačkih uređaja: razvijanje magnetskom četkom (slika 10a), razvijanje s dva razvijačka valjka (slika 10b) i TriboJump jedinica za razvijanje (slika 10c).

Razvijanje magnetskom četkom bazirano je na statičkim magnetima koji su smješteni u unutrašnjost valjka. Statički magneti se sa svojim magnetskim polovima međusobno izmjenjuju (N-S, S-N, N-S). Rotacijom valjka nastalo magnetsko polje proširuje se i izvan vanjske površine valjka, privlačeći noseće čestice razvijača. Na taj se način formira tonerski lanac u razvijačkom međuprostoru koji djelomično dolazi u kontakt s fotokonduktorskom površinom. Na ulaznom dijelu smješten je regulacijski nož kojim se podešava količina nanešenog tonera. Ovisno o naponima fotokonduktora (latentna slika), čestice se tonera selektivno prihvaćaju, stvarajući vidljivu tonersku sliku.

Razvijačke jedinice s dva razvijačka valjka primjenjuju se kod najbržih elektrofotografskih strojeva. Osnovni dio razvijačke jedinice smješten je u kućište u kojemu se vrši miješanje s lopatastim valjkom. Lopatasti valjak nalazi se na dnu kučišta i svojom rotacijom baca mješavinu tonera i nosilaca u smjeru razvijačkih valjaka. Magnetski razvijački valjci svojim magnetskim poljem prihvaćaju čestice razvijača i usmjeravaju ih prema fotokonduktoru. Uz gornji razvijački valjak montiran je i rakel kojim se ugrubo regulira količina razvijača. U daljnjem procesu razvijanja potrebno je količinu razvijača dodatno smanjiti pomoću regulacijskog valjka, nakon čega se toner nanosi na latentnu tiskovnu formu. Pomoću vodilica i staklene ploče sav se suvišan toner vraća natrag u razvijačku jedinicu. Na istoj se strani nalazi pukotina za dodavanje novog tonera. Višak tonera (svjež toner) pada u jedinicu za miješanje boja koja ga svojim aksijalnim kretanjem ponovo razribava. Nakon nanašanja tonera na fotokonduktor, preostali razvijač prelazi na donji magnetski valjak. Uz donji magnetski valjak smješta se jedinica sa miješanje sa skidajućim nožem, koja svojim aksijalnim gibanjem također bočno razribava razvijač, te ga vraća natrag na lopatasti valjak.

Slika 10. Razvijački uređaji koji koriste dvokomponentni toner

Kod TriboJump razvijačke konstrukcije na početku razvijačkog procesa nalazi se tonerska kutija u kojoj je stalno kontroliran nivo tonera, te se potrošen toner nadopunjava novim tonerom iz dodatnog spremnika. Početak miješanja dvokomponentnog tonera započinje ubacivanjem tonera u razvijačku jedinicu i njegovim miješanjem pomoću rotirajućeg spiralnog valjka. Toner pada u niže dijelove razvijačke jedinice, gdje se miješa s nosiocima tonera. Rezultat toga je negativno nabijena miješavina tonera i nosioca nastala tribo-električnim efektom. Jedinica za miješanje konstantno baca jednoliku količinu razvijača u smjeru magnetskog valjka, koji ga prihvaća i prenosi na razvijački valjak.

U beskonačnom razvijanju, jednoličan sloj tonera prenosi se s razvijačkog valjka na fotokonduktor. Toner se pritom kreće kroz zračni međuprostor u kojem djeluje odgovarajući elektrostatski potencijal. Održavanje takvog potencijala omogućeno je s dodatnim uređajem za napajanje (koji distribuira izmjeničnu struju). Valjak za hvatanje čestica nosilaca također je u kontaktu s razvijačkim valjkom. Njime je spriječen unos većeg broja čestica nosilaca na površinu fotoreceptora. Neiskorištene čestice tonera sabiru se i vraćaju natrag u jedinicu za miješanje. Sveukupno neiskorištena dvokomponentna mješavina eliminira se pomoću valjka za čišćenje. Između površine razvijačkog valjka i valjka za čišćenje također postoji razlika u elektrostatskom potencijalu, te je na taj način stvoreno elektrostatsko polje koje privlači smjesu razvijača i tonera. Time se u potpunosti održava čistoća površine razvijačkog valjka. Da u procesu otiskivanja ne bi došlo do neujednačene koncentracije čestica tonera u razvijačkoj jedinici potrebno je izvršavati bočno razribavanje. To se provodi spiralnim valjkom koji je smješten na dnu razvijačke posude. Spiralni valjak svojim aksijalnim gibanjem jednolično distribuira nove nosioce tonera. Tonerske čestice koje nisu iskorištene za formiranje tonerske slike uklanjaju se vakuumskom pompom. Vakuumska pumpa smještena je uz fotoreceptor, i pri radu usisava preostale čestice tonerske prašine.

#### 2.2.3.3. Tekući toneri

U elektrofotografiji tekući toneri su vrlo rijetki. Jedan od predstavnika je ElectroInk izraelskog proizvođača Indigo. ElectroInk se sastoji od tekućeg nosioca u kojemu su raspršene čestice pigmenta.

Slika 11. Prikaz tekućeg bojila ElectroInk

U osnovnom stanju ElectroInk je emulzija koja sadrži 3 osnovne komponente: monomernu pigmentnu pastu (oko 5%), mineralno lako hlapljivo ulje ISOPAR (oko 94%), i agense za povećavanje električne provodljivosti (oko 1%).

Čestice pigmenta su zvjezdastog oblika i prosječna veličina im je između 1 i 3 μm. Za usmjereno kretanje ElectroInka zaslužni su jednolično raspršeni agensi za povećanje električne provodljivosti. Oni su izrazito polarne molekule koje svojom pozitivnom stranom hvataju zvjezdaste pigmente. Tako uhvaćene pigmentne čestice sposobne su za usmjereno kretanje u smjeru manje negativnog elektrostatskog polja.

Tip tonera direktno utječe na konstrukciju elektrofotografskih strojeva. Upravo zato razlikujemo dva osnovna tipa elektrofotografskog procesa otiskivanja:

- Elektrofotografski strojevi koji primjenjuju tekuće tonere

- Elektrofotografski strojevi koji primjenjuju praškaste tonere

#### 2.2.3.4. Elektrofotografija sa tekućim tonerima

Kod nekih strojeva fotokonduktor se negativno nabija i osvjetljava s laserskim sustavom koji odjednom proizvodi više laserskih zraka. Na tako formiranu latentnu tiskovnu formu direktno se nanosi tekuće bojilo.

Slika 12. Princip rada elektrofotografije sa tekućim tonerima

Pri tome se koristi jedan valjak koji je permanentno pozitivno nabijen. U fazi razvijanja potrebno je pigmentne čestice odvojiti od tekućeg nosioca. Pritom se koristi istisni (squeegee) valjak. Djelovanjem istisnog valjka reducira se ukupna količina tekućeg bojila na fotokonduktoru, čime je stvoren vrlo tanki nanos na tiskovnim elementima. Direktnim pritiskom fotokonduktorskog bubnja o papir postiže se vrlo kvalitetan otisak koji se suši kombinacijom penetracije i evaporacije. Pri takvom transferu tekući nosioci se moraju u potpunosti eliminirati s fotokonduktorske površine. Zbog toga je transferni proces potpomognut s kontroliranim naponom i toplinom. Kvaliteta otisaka u odnosu na elektrofotografske sustave bazirane na praškastim tonerima mnogo je veća, što se pripisuje maloj veličini čestica pigmentnog tonera.

#### Digitalni kolorni ofset

Digitalni kolorni ofset je indirektni elektrofotografski postupak koji primjenjuje specijalno tekuće bojilo ElectroInk. Karakteristika takvog bojila je niski dinamički koeficijent viskoznosti. Pri otiskivanju ElectroInk se zagrijava, prestaje biti tekućina i postaje ljepljiva pigmentna pasta. Takva osobina ElectroInka dozvoljava viskoku kvalitetu obojavanja i rezoluciju otiskivanja od 2400 dpi. Strojevi koji primjenjuju ovakvu boju su HP Indigo S1000, HP Indigo S2000, HP Indigo S5000 i HP Indigo S7000.

Razvijanje tekućeg tonera u uređaju HP Indigo 1000 počinje uštrcavanjem bojila između razvijačkog bubnja i PIP-a (fotoreceptora).

Slika 13. Prikaz razvijačkog bubnja u HP Indigu S1000

Razvijački bubanj je pod permanentnim naponom od -400V, dok se na PIP-u mogu pronaći dvije vrste napona: tiskovni elementi (-100V) i slobodne površine (-800V). Jedan razvijački bubanj koristi se za razvijanje svih separacija (4 standardno i 2 dodatno). Za vrijeme trajanja razvijanja spuštaju se noževi koji skidaju boju sa površine razvijačkog bubnja i vraćaju je u obojeni tank. Tzv. 7 nož aktivan je kod razvijanja svih separacija. Svojim drugim čišćenjem u potpunosti skida sve čestice ElectroInka što omogućuje razvijanje naredne separacije.

Razlika naboja između razvijačkog bubnja i organskog fotokonduktora PIP-a (Photo Image Plate), omogućava selektivno nanašanje bojila. Pri međusobnom djelovanju razvijačkog valjka i fotokonduktora, napon tiskovnih elemenata (-100V) je električno pozitivniji od razvijačkog bubnja (-400V) što će omogućiti prihvaćanje ElectroInka. Napon slobodnih elemenata (-800V) je negativniji od napona razvijačkog bubnja (-400V) što će rezultirati prihvatom ElectroInka za površinu razvijačkog bubnja.

Ovim razvijačkim procesom formira se tzv tonerska slika koja je nestabilna ali vidljiva golim okom. Debljina sloja bojila na fotokonduktoru (PIP-u) iznosi 13µm.

Slika 14. Raspoređivanje bojila na PIP

Tekuću tonersku sliku (preveliki nanos bojila) potrebno je dodatno razviti sistemom razvijačkih valjaka. To se provodi pomoću povratnog valjka koji je pod permanentnim naponom od -250V. Povratni valjak je konstantno vlažen sa mineralnim uljem, koje se nanosi sa valjkom za vlaženje. Mineralno ulje će se zajedno sa otopljenim česticama ElectroInka vratiti natrag u separator posredstvom malog negatvnog napona.

Slika 15. Djelovanje povratnog valjka

Nakon razvijanja sa povratim valjcima, zbog mogućeg prokapljivanja, tekući toner potrebno je privremeno fiksirati uz površinu fotoreceptora. Djelovanjem napona squeegee valjka (-1350V) i njegovim mehaničkim pritiskom smanjuje se količina mineralnog ulja na PIP-u, usljed čega se povećava koncentracija pigmenta. Time je postignuto da na samom kraju razvijačkog procesa udio pigmenta u boji iznosi 24%. Kontaktno na fotokonduktoru formira se tonerska slika s debljinom nanosa od 6 μm, što je dovoljno za postizanje vrijednosti standardnog otiska.

Slika 16. Djelovanje squeegee valjka

### 2.2.4. Prenošenje tonera na tiskovnu podlogu

Tonersku sliku nakon razvijanja potrebno je prenijeti na tiskovnu podlogu. U elektrofotografiji to je provedivo na dva načina: direktnim transferom i indirektnim transferom. Pri direktnom elektrofotografskom tisku tiskovna podloga (obično papir) dovodi se u izravan kontakt s fotokonduktorom. Za što učinkovitiji prijenos tonera s fotokonduktora na tiskovnu podlogu, potrebno je ugraditi transferni uređaj. On se smiješta s donje strane tiskovne podloge i pri svom radu generira ione. Potencijal iona ovisan je o potencijalu korištenog tonera, te je uvijek suprotnog predznaka. Po konstrukciji razlikujemo dva tipa transfernih uređaja: transferne korone i transferne valjke.

Slika 17. Konstrukcija uređaja za direktno prenašanje tonera na papir

Transfernom koronom omogućen je i beskontaktni prijenos tonera s fotokonduktora na papir. Pritom se prenaša samo površinski sloj tonerske slike, čime se postiže i manji nanos tonera na papiru. Veći nanos tonera na otisku moguć je, te se ostvaruje mehaničkim dodirom triju tijela (fotokonduktor – toner – papir). Pritom je formirano i jače elektrostatsko polje između tonera i transferne korone.

Prijenos tonera je moguć i s transfernim valjkom. Transferni valjak je građen od metalne vodljive jezgre presvučene s električki provodljivom gumom. Valjak je smješten uz fotoreceptor, čime je ostvaren fizički kontakt fotokonduktorskog bubnja i tiskovne podloge.

Ovakav transfer (valjkom) primjenjuje se uglavnom kod strojeva koji tiskaju i role.

Za postizanje ujednačenosti kvalitete otiskivanja, transfer valjak se spaja s dodatnim uređajem za električno napajanje.

Ovisno o tipu i debljini tiskovne podloge, napon transfernog valjka moguće je mijenjati. Time se postiže regulacija jačine elektrostatskog polja (toner – transferni valjak). Efikasnost transfera definirana je kao postotak prenešenog tonera s fotokonduktorske površine na papir, i obično je veća od 90%.

Indirektni transfer tonera

Kod indirektnog otiskivanja tiskovna podloga nije u direktnom dodiru s fotokonduktorom. Kontakt se izvodi posredstvom prijenosnog medija. Za uspješno provođenje indirektnog transfera, potrebno je prvo nanijeti toner na površinu prijenosnog medija, s koje će se toner dalje prenijeti na tiskovnu podlogu. Pritom se koriste specijalni prijenosni mediji koji mogu biti u obliku: beskonačnog remena ili kao navlaka na prijenosnom cilindru.

Indirektni transfer tekućeg ElectroInk bojila

Elektrofotografski strojevi koji koriste tekuće ElectroInk bojilo izvode transfer pomoću centralnog ofsetnog cilindra. Konstrukciju transfernog cilindra karakteriziraju 2 osnovna dijela: grijač i vanjska površina cilindra (spojena s električnim napajanjem). Ofsetni cilindar direktno je spojen s istosmjernim električnim napajanjem. Pritom se na vanjskoj površini cilindra formira permanentni pozitivan napon, koji osigurava dobar transfer boje s fotokonduktora na ofsetni cilindar. Istovremeno se s ugrađenom grijačom lampom zagrijava cijelokupna površina cilindra. Na vanjsku površinu ofsetnog cilindra montirana je specijalna gumena navlaka koja u ovakvom indirektnom otiskivanju omogućava prihvaćanje tekućeg ElectroInka s fotokonduktora, promjenu viskoziteta ElectroInka i transfer ElectroInka na tiskovnu podlogu. Za zadovoljavanje tih preduvjeta, gumena navlaka morati će biti: električki provodljiva, otporna na visoke temperature i kompresibilna.

Slika 18. Presjek gumene navlake za indirektni tisak tekućim tonerom

### 2.2.5. Fiksiranje tonera na tiskovnoj podlozi

Fuziranje (fiksiranje) tonera je vrlo složen proces. Pri otiskivanju u kontaktu se moraju naći čestice tonera i tiskovna podloga. Pri tom srazu dolazi do međusobnog privlačenja elektrostatskim silama, ali i s međumolekularnim Wandervaalsovim silama. Pošto privlačenje čestica tonera i papirnih vlakanaca nije ujednačeno, samo će niži slojevi nanesenog tonera imati privilegiju kvalitetnijeg vezivanja. Većina prenesenog tonera ostaje nestabilna i nije otporna na mehaničko otiranje. Zbog tog razloga potrebno je dodatno fiksiranje čestica tonera na tiskovnu podlogu. Za tu potrebu konstruirani su specijalni uređaji koji se nazivaju fuzeri.

Postoje različiti tipovi jedinica za fuziranje. Najčešće su u upotrebi fuzeri koji primjenjuju tehniku uprešavanja ili fuziranje zračenjem. Suvremene fuzerske jedinice uglavnom primjenjuju tehnologiju tzv. toplog fuziranja. Takvo se fuziranje bazira na činjenici da je toner građen od termoplastičnog (polimernog) materijala koji zagrijavanjem mijenja agregatno stanje. Pri takvom fuziranju toner se podvrgava temperaturi i do 160ºC. Zagrijavanjem toner mijenja svoje agregatno stanje, te od krutine nastaje talina, pasta i na kraju tekućina. Princip suvremenog fiksiranja prikazan je na slici 19.

Slika 19. Prikaz sistema za fiksiranje boje na zahtjev

Takav sistem za fiksiranje se sastoji od rukava konstruiranog od specijalne gume unutar kojeg se nalazi keramički grijač. Guma je lagano kompresibilna te u kombijaciji sa fuzerskim valjkom tvori segment u kojem se pod djelovanjem topline odvija i pritiskanje tonerskih čestica u samu strukturu podloge. Papir prolazi kroz specijalno konstruirani sistem za fiksiranje, tonerske čestice se pod djelovanjem definirane temperature zataljuju za papirna vlakanca te postaju trajno fiksirane za podlogu.

U elektrofotografiji postoje i alternativne metode fuziranja: fuziranje laserom, mikrovalovima i vodenom parom. Njihova efikasnost je upitna, tako da još nisu u komercijalnoj upotrebi.

### 2.2.6. Čišćenje fotokonduktora u elektrofotografiji

Po završetku fiksiranja potrebno je površinu fotokonduktora pripremiti za novi ciklus oslikavanja. Nakon završenog procesa otiskivanja na površini fotokonduktora zaostaje napon virtualne tiskovne forme zajedno s ostacima tonerskih čestica, koje se tijekom transfera nisu prenijele na prijenosni medij, odnosno tiskovnu podlogu. Proces čišćenja provodi se u dvije faze:

- brisanjem napona virtualne tiskovne forme

- skidanje ostataka tonera s fotokonduktora

Skidanje specijalnih tekućih tonera započinje sa svjetlosnom neutralizacijom. Pri mehaničkom skidanju koristi se specijalno konstruirana jedinica za čišćenje. Takva jedna jedinica se sastoji od: kučišta, mlaznica za nanašanje tekućeg nosioca, spužvastog valjka, valjka za cijeđenje i poliuretanskog noža. Čišćenje ElectroInk bojila započinje prskanjem tekućeg nosioca na spužvasti valjak. Namočen spužvasti valjak je u direktnom kontaktu sa fotokonduktorom, te ga jednolično vlaži. Dodatkom tekućeg nosioca ostaci ElectroInka će se potpuno razrijediti. Tekući nosilac zajedno s otopljenim ostacima ElectroInka lako se skida s elastičnim poliuretanskim nožem.

Slika 20. Jedinica za čišćenje tekućeg ElectroInka

# 3. Eksperimentalni dio

## 3.1. Cilj ispitivanja

Razvijački proces najsloženija je aktivnost u elektrofotografiji. Pritom se formira točno definirana količina tonera na fotoreceptoru što direktno utječe na nanos na konačnom grafičkom proizvodu. Varijacijom napona unutar razvijačkog procesa moguće je postići različitu debljinu nanesenog tonera koja može različito utjecati na ostvarene pune tonove (100% nanos) i rasterske tonove (od 10 do 90% RTV). U ovom radu usredotočit ćemo se na upliv napona na promjenu pojedinačnog rasterskog elementa koji paralelno utjeće na kvalitetu rasterske reprodukcije (višetonske slike).

#### Hipoteza

Tijekom procesa razvijanja virtualna tiskovna forma postaje vizualno vidljiva. Za optimalnu količinu tonera na otisku naponi u razvijačkom procesu moraju biti podesivi čime se može postići tamniji i svjetliji otisak. Toneri procesnih boja (CMYK) sastavom se međusobno znatno razlikuju. To znači da koncentracija nosioca obojenja znatno varira. Kako pojedini napon u procesu razvijanja utječe na konačnu reprodukciju dati će ovaj diplomski rad.

#### Cilj rada

Cilj ovog rada je ustanoviti promjenu nastalu na veličini najmanjeg tiskovnog elementa (rasterske točkice), do koje dolazi u razvijačkom procesu HP Indigo S1000 tiskarskog stroja. Konkretno varijacija T.E. usljed promjene napona na razvijačkom bubnju, povratnim valjcima i squeegee valjku koristeći ElectroInk bojilo.

## 3.2. Metodologija rada i praktični rad

Početna faza u izradi ovog diplomskog rada bila je izrada tiskovne forme u digitalnom obliku koja sadržava sljedeće elemente: 378 polja (za izradu profila), stepenaste klinove od 10 do 100% RTV-a u koraku od 10% (za računanje RTV-a, prirasta RTV-a i gustoće obojenja) i standardne ISO ilustracije za vizualnu ocjenu kvalitete obojenja.

Sve ukupno napravljeno je 525 otisaka na elektrofotografskom uređaju HP Indigo S1000 na papiru za umjetnički tisak (135g/m²) , uz korištenje tekućeg bojila ElectroInk.

Otisci su nastali varijacijom napona na razvijačkom bubnju (∆300V), korekcijom napona povratnog valjka (∆250V) te korekcijom napona squeegee valjka (∆200V).

Na dobivenim otiscima mjerena je reflektancija i veličina rasterskih točkica (uređajem za slikovnu analizu Personal IAS), nakon čega su dobiveni rezultati obrađeni softverom.

Slika 21. Shematski prikaz eksperimenta

## 3.3. Korištena oprema

### 3.3.1. HP indigo s1000

Indigo E-print je standardni četverobojni tiskarski stroj, koji može biti dodatno opremljen s dva uređaja za obojenje. Uređaji za obojenje ugrađeni su uz satelitsku tiskovnu jedinicu, koja svojim dimenzijama ne zauzima veći prostor.

Indigo u svojoj konstrukciji sadrži prijenosni cilindar, tako da svojim načinom otiskivanja spada u indirektne tehnike tiska. Instalacijom uređaja za preokretanje araka na Indigu je moguće i obostrano otiskivati.

Stroj koristi specijalno tekuće bojilo ElectroInk, te kao takav spada u Digitalni kolorni Ofset uređaj, tj. indirektni elektrofotografski postupak.

Slika 22. Shematski prikaz tiskarskog stroja HP Indigo S1000

Tehničke karakteristike stroja HP Indigo S1000 dane su u sljedećoj tablici:

Tablica 1. Tehničke karakteristike HP Indigo s1000

### 3.3.2. Mjerni uređaji

Za analizu reprodukcije rasterskih točaka, koristi se uređaj za slikovnu analizu (Personal IAS). Pomoću ugrađene digitalne kamere omogućava povećanje do 100 puta (10x optički i 10x digitalno). Sa ugrađenim softverom Personal IAS može izmjeriti: veličine različitih tipova rasterskih elemenata (točka, linija), cirkularnost točkica, broj elemenata, nazubljenost elemenata, reflektanciju i kolorimetrijsku vrijednost punog tona te linijaturu.

Slika 23. Personal IAS

Tablica 2. Tehničke specifikacije Personal IAS

| Rezolucija | 5 μm po pikslu |
| --- | --- |
| Spektralni sensor | color CCD (640 x 460 px) |
| Ponovljivost | ±2 μm ±0,05 (D) |
| Brzina mjerenja | 6 s po mjerenju |
| Monitor | 536 color LCD (320 x 240 mm) |
| Mjerna Geometrija | 45° / 0° |
| Dodatci | adapter za izmjeničnu struju (100 – 240 V) USB kabel Upute sa testnim formama i softwareom |
| Dimenzija / masa | 23,1 x 9,4 x 5,3 cm / 850g |
| Kalibracija | tvornički kalibriran |
| Napajanje | regeneracijska baterija i AC adapter |

### 3.3.3. Tiskovna podloga

Papir Simbol freelife gloss proizvod je talijanskog proizvođača papira Fedrigoni i spada u skupinu papira za umjetnički tisak. On je obostrano premazan papir i u svom sastavu sadrži: 50% čiste bezdrvne pulpe, 40% korištenih recikliranih vlakana i 10% pročišćenih recikliranih vlakana. Specifičnost proizvodnje toga papira je u tzv. Neutralnoj pH vrijednosti papirnog vodenog ekstrakta. Ovaj papir ima pH vrijednost u pulpi između 7,5 i 10 pH te je otporan na starenje.

# 4. Rezultati i diskusija

Tjekom procesa razvijanja primjenjuju se razvijački bubanj, razvijački valjci i squeege valjak. Utjecaji 5 karakterističnih napona na formiranje rasterskih elemenata prikazani su na slikama 24,25 i 26. Pritom su prikazani CMYK otisci u području od 20% RTV, koje je zbog svoje otvorenosti najinteresantnije za ispitivanje (rasterski elementi su dovoljno veliki i dovoljno međusobno odvojeni).

Na slici 24. prikazan je utjecaj napona razvijačkog bubnja na formiranje rasterskih elemenata. Pritom su prikazani otisci nastali varijacijom napona na u području od -200V do -500V u koracima od 70V i 80V. U diskusiji komentirana je samo akromatska crna boja koja je doživjela najveću devijaciju. Ostale procesne boje CMY prate karakteristične linije crne s minornim odstupanjima.

a)

b)

Slika 24. Odstupanje promjera crnih rasterskih elemenata nastala promjenom napona razvijačkog bubnja

Povećanje rastertonske vrijednosti na slici 24. izazvat će i povećanje otisnutih rasterskih elemenata. Varijacijom 5 eksperimentalnih napona tiskovni elementi u najsvijetlijem ispitnom području (10% RTV-a) ostvarit će sljedeću promjenu rasterskih elemenata:

d-200 = 49,41µm, d-280 = 54,69µm, d-350 = 52,54µm, d-430 = 56,23µm, d-500 = 53,01µm.

Najmanji tiskovni element postignut je primjenom napona -200V dok je najveći tiskovni element postignut s naponom -430V

Pritom je postignuto maksimalno odstupanje od ∆d-200- -500 = 6,82µm.

Varijacijom u srednjem mjernom području od 20% RTVa ostvariti će se sljedeće promjene rasterskih elemenata:

d-200 = 72,56µm, d-280 = 76,68µm, d-350 = 73,42µm, d-430 = 80,66µm, d-500 = 80,41µm.

Najmanji tiskovni element je postignut sa naponom -200V, dok je najveći tiskovni element dobiven naponom -430V.

Pritom je postignuto maksimalno odstupanje od ∆d-200- -500 = 8,1µm.

U najtamnijem mjerenom području (30% RTVa) varijacijom napona ostvarena je sljedeća promjena rasterskih elemenata:

d-200 = 96,52µm, d-280 = 98,86µm, d-350 = 95,38µm, d-430 = 102,35µm, d-500 = 102,21µm.

Najmanji tiskovni element je dobiven naponom od -350V doj je najveći rasterski element ostvaren naponom od -430V

Pritom je postignuto maksimalno odstupanje od ∆d-200- -500 = 6,97µm.

Kod ovih rezultata karakteristično je da najveći napon neće dati najveći tiskovni element te povećanje napona iznad -430V nema smisla. Najmanji napon omogućit će formiranje najmanjih elemenata što se primjenjuje u slučaju generiranja viših linijatura.

Utjecaj napona povratnih valjaka na formiranje rasterskih elemenata prikazan je na slici 25. Pritom su prikazani otisci nastali varijacijom napona u području od 0V do -250V u koracima od 50V i 75V. U diskusiji komentirana je samo akromatska crna boja koja je doživjela najveću devijaciju. Ostale procesne boje CMY prate karakteristične linije crne s minornim odstupanjima.

a)

b)

Slika 25. Odstupanje promjera crnih rasterskih elemenata nastala promjenom napona povratnog valjka

Povećanje rastertonske vrijednosti na povratnom valjku na slici 25 izazvat će povećanje rasterskih elemenata. Varijacijama sa 5 eksperimentalnih napona dobivene su sljedeće promjene promjera crnih rasterskih elemenata u najsvijetlijem mjernom području od 10% RTVa:

d0 = 53,73µm, d-50 = 51,08µm, d-125 = 56,9µm, d-200 = 64,95µm, d-250 = 69,78µm.

Najmanji rasterski element dobiven je naponom od -50V dok je najveći tiskovni element ostvaren naponom od -250V

Pritom je postignuto maksimalno odstupanje od ∆d0- -250 = 18,7µm.

U srednjem mjernom području od 20% RTVa ostvarene su sljedeće promjene rasterskih elemenata:

d0 = 75,66µm, d-50 = 84,5µm, d-125 = 94,62µm, d-200 = 101,77µm, d-250 = 105,46µm.

Najmanji rasterski element dobiven je naponom od 0V dok najveći element uočavamo kod napona od -250V

Pritom je postignuto maksimalno odstupanje od ∆d0- -250 = 29,8µm.

Najtamnije mjerno područje (30% RTV-a) obilježavaju sljedeće promjene rasterskih elemenata:

d0 = 95,61µm, d-50 = 105,15µm, d-125 = 115,94µm, d-200 = 122,75µm, d-250 = 125,29µm.

Najmanji tiskovni element dobiven je naponom od 0V a najveći tiskovni element dobivamo sa naponom od -250V

Pritom je postignuto maksimalno odstupanje od ∆d0- -250 = 29,68µm.

Utjecaj napona squeegee valjka na formiranje rasterskih elemenata prikazan je na slici 26. Pritom su prikazani otisci nastali varijacijom napona u području od -1450V do -1250V u koracima od 50V. U diskusiji komentirana je samo akromatska crna boja koja je doživjela najveću devijaciju. Ostale procesne boje CMY prate karakteristične linije crne s minornim odstupanjima.

a)

b)

Slika 26. Odstupanje promjera crnih rasterskih elemenata nastala promjenom napona squeegee valjka

Ispitivani naponi na Squeegee valjku u polju od 5 eksperimentalnih vrijednosti dali su sljedeću promjenu promjera crnih rasterskih elemenata području od 10% RTVa:

d-1250 = 55,99µm, d-1300 = 54,68µm, d-1350 = 55,19µm, d-1400 = 56,61µm, d-1450 = 58,14µm.

Najmanji rasterski element dobiven je kod napona od -1300V a najveći rasterski element dobiven je naponom od -1450V

Pritom je postignuto maksimalno odstupanje od ∆d-1250- -1450 = 3,46µm.

U srednjem mjernom području (20% RTVa) varijacijom napona postignute su sljedeće vrijednosti rasterskih elemenata:

d-1250 = 83,61µm, d-1300 = 82,55µm, d-1350 = 83,93µm, d-1400 = 83,43µm, d-1450 = 86,69µm.

Najmanji element uočavamo kod napona od -1300V dok je najveći tiskovni element prisutan kod napona od -1450V

Pritom je postignuto maksimalno odstupanje od ∆d-1300- -1450 = 4,14µm.

U području od 30% RTVa postignute su sljedeće vrijednosti:

d-1250 = 103,33µm, d-1300 = 103,18µm, d-1350 = 107,02µm, d-1400 = 105,32µm, d-1450 = 108,29µm.

Najmanji element je prisutan kod napona od -1300V dok je najveći tiskovni element kod napona od -1450V

Pritom je postignuto maksimalno odstupanje od ∆d-1250- -1450 = 5,11µm.

Utjecaj napona na jednu rastersku točkicu prikazan je na slikama 27,28 i 29. Pritom je prikazan utjecaj tri napona na reflektanciju sa površine od 200µm.

Reflektancija sa tri crne rasterske točke (razvijački bubanj 20% RTV) nastale sa naponom od -200V, -350V i -500V prikazan je na slici 27. Ako su kao prag formiranja točke reflektancije ispod 60% eksperimentalnim otiskivanjem postižu se rasterske točke promjera:

d-200 = 43µm, d-350 = 75µm, d-500 = 59µm.

Napon od -350V dati će najveću točku, dok će napon od -200V dati najmanju točku. Karakteristično je da je točka dobivena naponom -350V najtamnija (RMax = 43,06) dok je najsvjetlija točka dobivena naponom -500V (RMax = 44,77).

Primjetno je da kod promjene napona na razvijačkom bubnju do najvećih promjena dolazi  u promjeru rasterskih točkica.

Slika 27. Promjer crne rasterske točke nastale promjenom napona na razvijačkom bubnju

Reflektancija sa tri crne rasterske točke (povratni valjak 20% RTV) nastale sa naponom 0V, -125V i -250V prikazan je na slici 28. Ako su kao prag formiranja točke reflektancije ispod 60% eksperimentalnim otiskivanjem postižu se rasterske točke promjera:

d0 = 64µm, d-125 = 75µm, d-250 = 80µm.

Napon od -250V dati će najveću točku, dok će napon od 0V dati najmanju točku. Karakteristično je da je točka dobivena naponom -250V najtamnija (RMax = 32,97) dok je najsvjetlija točka dobivena naponom 0V (RMax = 43,77).

Varijacije napona na povratnom valjku donose najveće promijene rasterskih elemenata, gdje uz promjenu reflektancije imamo i promjenu veličine rasterskih elemenata.

Slika 28. Promjer crne rasterske točke nastale promjenom napona na povratnom valjku

Reflektancija sa tri crne rasterske točke (squeegee valjak 20% RTV) nastale sa naponom -1250V, -1350V i -1450V prikazan je na slici 29. Ako su kao prag formiranja točke reflektancije ispod 60% eksperimentalnim otiskivanjem postižu se rasterske točke promjera

d-1250 = 59µm, d-1350 = 80µm, d-1450 = 70µm.

Napon od -1350V dati će najveću točku, dok će napon od -1250V dati najmanju točku. Karakteristično je da je točka dobivena naponom -1450V najtamnija (RMax = 32,81) dok je najsvjetlija točka dobivena naponom -1350V (RMax = 34,18).

Promjene napona na squeegee valjku donose neznatne promjene reflektancije rasterskih elemenata dok je primjetna razlika u promjerima rasterskih točkica.

Slika 29. Promjer crne rasterske točke nastale promjenom napona na squeegee valjku

# 5. Zaključak

Iz provedenog istraživanja u ovome diplomskom radu može se zaključiti da do određenih promjena rasterskih točaka, a time i samog otiska dolazi kod promjene napona u razvijačkom procesu na sva tri valjka: razvijačkom, povratnom i squeegee valjku.

Promatramo li razvijački bubanj dolazimo do sljedećih promjena srednjih vrijednosti promjera rasterskih elemenata crne boje:

d-200 = 72,83µm, d-280 = 76,74µm, d-350 = 73,78µm, d-430 = 79,75µm, d-500 = 78,54µm.

Uočljivo je da povećanje napona rezultira povećanjem rasterskog elementa do napona od -430V, nakon čega slijedi lagano smanjenje rasterske točice. Takav rezultat sugerira da povećanjem napona iznad -430V nema rasta rasterske točkice te daljnje povećanje napona daje suprotan efekt. Razlika između veličine točkice najmanjeg i najvećeg napona srednjih vrijednosti iznosi 6,92 µm. Utjecaj napona na jednu rastersku točkicu pokazuje da će se promjenom napona dogoditi promjena u promjeru rasterske točke bez velikog utjecaja na svjetlinu te je razlika između reflektancije najtamnije i najsvijetlije točkice 1,71%.

Varijacija napona na povratnom valjku dovodi do sljedećih promjena srednjih vrijednosti promjera rasterskih elemenata crne boje:

d0 = 75µm, d-50 = 80,24µm, d-125 = 89,15µm, d-200 = 96,49µm, d-250 = 100,18µm.

Razlika između veličine točkice najmanjeg i najvećeg napona srednjih vrijednosti iznosi 25,18 µm. Primjetno je da kod povećanja napona dolazi do kontinuiranog rasta rasterske točkice, najmanji napon rezultira najmanjom točkicom, a najveći napon najvećim rasterskim elementom. Promatramo li samo jedan rasterski element, varijacijom napona dolazi ne samo do promjene promjera točkice već i do promjene svjetline, što je veći napon točkica ima manju reflektanciju te je razlika u reflektanciji između najsvjetlijeg i najtamnijeg elementa 10,8%.

Na squeegee valjku dobivamo sljedeće promjene srednjih vrijednosti promjera crnih rasterskih elemenata:

d-1250 = 80,97µm, d-1300 = 80,13µm, d-1350 = 82,05µm, d-1400 = 81,78µm, d-1450 = 84,37µm.

Uočavamo kako povećavanje napona na ovom valjku dovodi do malih promjena rasterskog elementa, najviše u području promjera, te se kod srednjih vrijednosti promjer točkice od najvećeg do najmanjeg napona promijeni za 4,24 µm. Promjena reflektancije je vrlo mala i iznosi  1,37%.

Razmotrimo li rezultate mjerenja,  utjecaji promjene napona na razvijačkom, povratnom i squeegee valjku daju rezultate koji govore u prilog modulaciji napona na povratnom valjku u svrhu promjene rasterskog elementa. Mjerenja nam govore kako su najveće promjene dobivene upravo na povratom valjku gdje se značajno mjenjala i reflektancija i promjer rasterskih točkica.

Razvijački i squeegee valjak također daju određene promjene rasterskih elemenata, pogotovo u promjeru gdje je ipak potrebno izdvojiti razvijački valjak na kojemu su izmjerene veće promjene nego na squeegee valjku dok su varijacije u  reflektancijama vrlo slične i ne dolazi do značajnije promjene kod oba sistema.

Preporuka je da se nastavi istraživanje na većem broju uzoraka u svrhu preciznijeg određivanja utjecaja napona na rasterski element.

# 6. Literatura

- Bolanča S.; Glavne tehnike tiska, Acta grafica, Zagreb, 1997.

- Majnarić I.; Kvaliteta digitalnih otisaka uvjetovana starenjem tiskovne podloge, Magistarski rad, Zagreb 2004.

- Majnarić I.; Studija indirektne elektrofotografije, Doktorska disertacija, Zagreb 2007.

- I. Majnarić, I. Bolanča, Z. Bolanča; Overview of the Surface Condition of Photoconductors by Image Analysis Method, MED 06 International, Conference on Materials, Energy and Design, Dublin 2006.

- Indigo Digital Press, Wikipedia-free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_Digital_Press   31.01.2010.

- Electrophotography, Wikipedia-free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrophotography   23.11.2009.

- Contsepts of Basic Xerography, Xerox Corporation, 1999.

- Mesaroš F.; Grafička enciklopedija, Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.

- Fenton H. M., Romano F, J.; On Demand Printing, The revolution in Digital and Customized Printing, Pretince Hall, PTR, New Yersey, 1998.