Metoda mjerenja subnanometarskih pomaka digitalnom laserskom interferometrijom

Jadranko Gladić, Zlatko Vučić, Davorin Lovrić

Institut za fiziku, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Razvijana je metoda za mjerenje subnanometarskih pomaka objekata digitalnom laserskom interferometrijom s ciljem in situ praćenja rasta kristala superionskih vodiča na čijoj površini tijekom rasta koegzistiraju zaobljeni i ravni dijelovi (facete – prirodna zrcala). Eksperimentalni postav sastoji se od Michelsonovog interferometra na antivibracijskom stolu (vlastite frekvencije 6 Hz, u termički dobro izoliranom laboratoriju na 1. katu zgrade) i CCD kamere kojom snimamo i pohranjujemo u svakoj sekundi 30 interferencijskih slika, što omogućuje praćenje rasta facete do brzina od 9,5 µm/s računanjem promjena faze između uzastopnih slika. Metoda je usavršavana mjerenjem pomaka ″nepomičnog″ zrcala na sobnoj temperaturi.

Opažena ograničenja u razlučivosti metode posljedica su mehaničkih i termičkih nestabilnosti. Početno je opažen izražen mehanički šum frekvencije 6 Hz i amplitude nekoliko nm, termički šum (velikog frekventnog raspona znatno nižih frekvencija) 5-10 puta veće amplitude, te dugovalni aperiodični termički šum amplitude nekoliko interferencijskih pruga na sat. Prikazani su postupci kojima je smanjena amplituda mehaničkog šuma od 6 Hz na manje od 0.5 nm, te bitno smanjen spori termički šum (uslijed temperaturnih fluktuacija vrijednosti indeksa loma zraka). Preostali mehanički šum lako je uklonjiv filtriranjem u frekventnom spektru. Metoda je dodatno baždarena mjerenjem pomaka piezoelektričnog elementa u ovisnosti o frekvenciji i amplitudi pobude. Uočena su i prikazana ograničenja metode u stvarnim mjernim uvjetima, s naglaskom na postizanje dugotrajne stabilnosti (dulje od 1 sata) i subnanometarske razlučivosti mjerenja pomaka.