„Spintromehanika“ inducirana jednoelektronskim tuneliranjem

Danko Radić, Fizički zavod, PMF Zagreb

A. M. Kadigrobov, Göteborg Universitet, Göteborg, Sweden

L. Y. Gorelik, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

A. Nordenfeld, R. I. Shekhter, M. Jonson, Göteborg Universitet, Göteborg, Sweden

Promatramo DC-elektronski transport kroz nanožicu (CNT; L ~ 1 m) u vanjskom magnetskom polju (H) učvršćenu između nemagnetskog (n) i magnetskog (m) vodljivog kontakta pod prednaponom 2Vb (sl.1a). Pokazali smo da magnetomotorno vezanje između električne struje (J) kroz nanožicu i njenih mehaničkih vibracija može rezultirati elektromehaničkom nestabilnošću i samoekscitiranim oscilacijama. Mehanizam koji leži iza nestabilnosti temeljen je na korelaciji između zaposjednuća kvantiziranih Zeemanovski rascijepljenih elektronskih stanja u nanožici, ↑,↓=0±BH/2,  i njene mehaničke brzine. Ako kemijski potencijal () u n namjestimo da zadovoljava +eVb=↑, elektron koji s n tunelira u stanje↑ može skočiti samo nazad, tj. doprinosi samo procesu difuzije, dok elektron iz stanja ↓ može samo tunelirati dalje na m dajući net struju i mijenjajući net impuls nanožice i njenu kinetičku energiju (sl.1b). Kulonska blokada na CNT čini da ↑ stanje predstavlja efektivna vrata („gate“) za tuneliranje jer sprječava dvostruko zaposjednuće. Ovisno o smjeru brzine nanožice, u magnetskom polju inducira se elektromotorna sila koja pomiče kemijski potencijal u n ispod ili iznad ↑ te, konsekventno, mijenja vjerojatnost zaposjednuća ↓. Korelacija zaposjednuća ↓ i brzine nanožice vodi na koherentno pumpanje energije u mehanički podsustav koje, ako nadmaši mehaničku atenuaciju, vodi na elektromehaničku nestabilnost.

Analiza Liouville – von Neumannove jednadžbe za matricu gustoće elektromehaničkog sustava na niskim temperaturama (T~0.1K) vodi na fazni dijagram u području kontrolnih parametara (V, H), V=Vb-(0-)/e, u kojem se nalaze 3 zone: stabilnost (bijelo), nestabilnost (sivo), bistabilnost (svijetlosivo) (sl.2; T=0.2K, m↓/n=0.4).

Usrednjena DC-struja mjerena kroz nanokontakt indicira dva moguća scenarija prijelaza stabilnost - nestabilnost:

(1) kontinuirani („slaba nestabilnost“-sl.3a) i  (2) pojava histeretičke petlje prolaskom kroz područje bistabilnosti („jaka nestabilnost“-sl.3b).

# Footnotes

ovaj rad prezentiran je umjesto postera P1-17 (str. 97 u Sažetku)

# Text boxes

sl.1

sl.2

sl.3

V=0.27mV

V=0.45mV