SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Irma Belamarić

TERMODINAMIČKA KARAKTERIZACIJA UGLJIKOVODIKA JEDINSTVENOM JEDNADŽBOM STANJA I PRI TEMPERATURAMA RAZLIČITIM OD LEŽIŠNE

DOKTORSKI RAD

Zagreb, 2012.

UNIVERSITY OF ZAGREB

FACULTY OF MINING, GEOLOGY
AND PETROLEUM ENGINEERING

Irma Belamarić

THERMODYNAMIC CHARACTERIZATION OF HYDROCARBONS BY SINGLE EQUATION OF STATE AND AT TEMPERATURES DIFFERENT FROM THE RESERVOIR TEMPERATURE

DOCTORAL THESIS

Zagreb, 2012

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

IRMA BELAMARIĆ

TERMODINAMIČKA KARAKTERIZACIJA UGLJIKOVODIKA JEDINSTVENOM JEDNADŽBOM STANJA I PRI TEMPERATURAMA RAZLIČITIM OD LEŽIŠNE

DOKTORSKI RAD

Mentor:

dr. sc. Domagoj Vulin,

docent Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Zagreb, 2012.

Doktorski rad sadrži:

Broj stranica teksta:	151

Broj slika u tekstu: 	81

Broj tablica u tekstu:	33

Broj priloga:	4

Broj literaturnih navoda:	104

ZAHVALA

Prvenstveno se zahvaljujem mentoru dr. sc. Domagoju Vulinu na uloženom trudu, strpljenju te korisnim raspravama i kritičkim uputama koje su oblikovale ovaj rad.

Zahvaljujem se članovima povjerenstva: dr. sc. Tomislavu Kureviji, dr. sc. Frankici Kapor, dr. sc. Sanji Martinez i dr. sc. Mariu Šavaru na stručnoj pomoći i recenziji ovog rada.

Posebno se zahvaljujem pokojnom profesoru Bogdanu Goričniku na zaraznom entuzijazmu prema poslu koji radim te njegovom izuzetnom znanju kojeg je tek dio uspio prenijeti i na mene.

Iskreno hvala mojim najbližim kolegama iz našeg PVT laboratorija: Mirjani, Slavici Č., Slavici M., Damiru, Joži, Siniši, Darku, Stjepanu, Marku i Saši. Također se zahvaljujem svim ostalim kolegama iz Službe laboratorijskih ispitivanja IPNP, posebice Zdenkici, Tamari i Morani.

Najveće hvala mojim kolegicama, stručnjacima, ali prije svega pravim i iskrenim prijateljicama Snježani i Jasmini.

Zahvaljujem se i svojoj kompaniji INA d.d. na ukazanom povjerenju i financijskoj potpori tijekom doktorskog studija.

Na kraju se zahvaljujem cijeloj svojoj obitelji na pružanoj podršci, a posebno suprugu Tomi na strpljenju i svoj mogućoj potpori tijekom izrade rada.

Doktorski rad posvećujem svojim princezama Petri i Korini.

SAŽETAK

U praksi laboratorijskih analiza ugljikovodika iz ležišta nafte i plina uobičajeno je raditi eksperimente pri ležišnoj temperaturi. Konačni rezultat analize jest izvještaj o termodinamičkim (PVT) odnosima i jednadžba stanja podešena za svaki specifični fluid iz ležišta, a u svrhu predikcije buduće proizvodnje te planiranja metode eksploatacije. Ograničenja i manjkavosti ovakve metode su prije svega visoke temperature pri kojima laboratorijske analize postaju neizvedive (T>200°C), kao i razlike u sastavima fluida unutar jedne hidrodinamičke cjeline tj. ležišta. Laboratorijske analize rađene blizu kritične točke fluida (npr. ako je temperatura ležišta blizu kritične temperature fluida) u pravilu dovode do neegzaktnog PVT modela.

Nova eksperimentalna metoda te drugačiji pristup podešavanja parametara jednadžbe stanja omogućili bi točniji konačni rezultat te jedinstvenu jednadžbu stanja koja bi opisivala fluid u cijelom volumenu ležišta, a ne samo analizirani uzorak iz pojedine bušotine.

Ključne riječi: PVT, laboratorijske analize, termodinamička karakterizacija, jednadžba stanja, gradijent sastava, visokotemperaturna ležišta

SUMMARY

Laboratory analyses of hydrocarbons from oil and gas reservoirs are commonly conducted at reservoir temperature. The final result of the analyses is the report that contains thermodynamic (PVT) data and the equation of state matched for each specific fluid from the reservoir. A PVT study is done in order to anticipate future production and to plan methods of exploitation. The limitations and shortcomings of this method are extremely high reservoir temperatures at which laboratory analyses become impracticable (T>200°C), as well as differences in the composition of the fluid within the hydrodynamic unit, i.e. reservoir. A PVT model can also be imprecise if the laboratory analysis is done near the critical point of the fluid.

A new experimental method and a different approach of adjusting equation of state parameters would provide a more accurate and a unique equation of state which would describe the entire volume of fluid in the reservoir, not only the analyzed samples from individual wells.

Key words: PVT, laboratory analyses, thermodynamic characterization, equation of state, compositional gradient, high-temperature reservoirs

SADRŽAJ

1.	UVOD	1

1.1.	Postupak istraživanja	3

1.2.	Pregled dosadašnjih istraživanja	3

2.	TEORIJSKO RAZMATRANJE	6

2.1.	Definiranje osnovnih pojmova i veličina koji se koriste u opisu faznog ponašanja ležišnih fluida	6

2.2.	Laboratorijska termodinamička karakterizacija ležišnih fluida	13

2.2.1	Uzorkovanje	14

2.2.2	Kontrola kvalitete uzoraka	20

2.2.3	PVT testovi	21

2.2.3.1	Analiza sastava i svojstava plina i nafte/kondenzata	21

2.2.3.2	Kontaktno otplinjavanje (flash) separatorske nafte/kondenzata	24

2.2.3.3	Rekombinacija ležišnog fluida	28

2.2.3.4	Test ekspanzije pri stalnom sastavu	29

2.2.3.5	Diferencijalno otparavanje	30

2.2.3.6	Separator test	31

2.2.3.7	Viskoznost	32

2.2.3.8	Test otparavanja pri stalnom volumenu	32

2.2.4	Procjena nesigurnosti termodinamičkih parametara	39

2.2.4.1	Točnost eksperimentalnih PVT podataka	39

2.3.	Karakterizacija C7+ frakcije	43

2.3.1	Laboratorijska karakterizacija C7+ frakcije	43

2.3.2	Metode karakterizacije psudokomponenti za primjenu jednadžbi stanja	45

2.3.2.1	Matematički modeli molarne distribucije	50

2.4.	Jednadžba stanja	56

2.4.1	Povijesni razvoj jednadžbi stanja	56

2.4.2	Kubne jednadžbe stanja	57

2.4.3	Jednadžba stanja ležišnih ugljikovodičnih fluida	64

2.4.4	Podešavanje parametara jednadžbe stanja	65

2.4.4.1	Parametri regresije	66

2.5.	Obrada podataka istraživanja	74

2.5.1	Statistička obrada podataka	74

2.5.2	Grafička obrada podataka	76

3.	EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE	77

3.1.	Uzorci	77

3.2.	Instrumentacija i programska podrška	81

4.	REZULTATI ISTRAŽIVANJA	94

4.1.	Provjera podataka koji prethode laboratorijskim PVT ispitivanjima	94

4.2.	Podaci laboratorijskih PVT ispitivanja i njihova provjera	103

4.2.1	Maseno uravnoteženje separator testa	104

4.2.2	Materijalno uravnoteženje testa diferencijalnog otparavanja	105

4.2.3	Materijalno uravnoteženje testa otparavanja pri stalnom volumenu	106

4.2.4	Provjere analiza sastava tijekom testova otparavanja	107

4.3.	Podešavanje parametara jednadžbi stanja na izabrane uzorke	110

4.3.1	Postupak podešavanja parametara i provjera kvalitete jednadžbe stanja na jednom uzorku ležišnog fluida	111

4.3.2	Usporedba rezultata jednadžbe stanja podešene na više uzoraka s rezultatima jednadžbi stanja podešenih na pojedinačnim uzorcima	120

4.4.	Rezultati termodinamičkih ispitivanja provedenih pri temperaturama različitim od ležišne temperature	134

4.5.	Procedure termodinamičke karakterizacije ležišnih fluida	146

4.5.1	Preporučena procedura termodinamičke karakterizacije jednog uzorka	146

4.5.2	Preporučena procedura termodinamičke karakterizacije više uzoraka	149

5.	ZAKLJUČAK	150

6.	LITERATURA	152

POPIS TABLICA U TEKSTU

Tablica 2-1. Tipični sastavi i svojstva različitih tipova ležišnih fluida (Whitson & Brulé, 2000)	7

Tablica 2-2. Točnost eksperimentalnih podataka	41

Tablica 2-3. Fizikalna svojstva ugljikovodičnih frakcija	47

Tablica 2-4. Koeficijenti jednadžbe 2-25 (Ahmed et al., 1985)	48

Tablica 2-5. Nultočke i težine za prvih 5 Laguerreovih polinoma (Abramowitz & Stegun, 1965)	53

Tablica 2-6. Prekretnice u razvoju jednadžbe stanja	57

Tablica 2-7. Preporučeni binarni interakcijski parametri za Peng-Robinsonovu i Soave-Redlich-Kwongovu jednadžba stanja	63

Tablica 2-8. Parametri volumnog pomaka čistih komponenata za PR JS i SRK JS (Whitson i Brulé, 2000)	64

Tablica 2-9. Koeficijenti za Riazi-Daubertovu korelaciju (Riazi & Daubert, 1980)	69

Tablica 3-1. Izvršene analize	78

Tablica 3-2. Temperaturni program metode za analizu plinske faze	82

Tablica 3-3. Temperaturni program metode za analizu tekućeg ugljikovodičnog fluida	84

Tablica 3-4. Dijeljenje C7+ frakcije modificiranom Whitsonovom metodom (1989)	92

Tablica 4-1. Podaci za C7+ frakcije analiziranih uzoraka. Izabrani reprezentativni uzorci za pojedino polje su osjenčani.	95

Tablica 4-2. Proračun materijalnog uravnoteženja promatranog uzorka tijekom testa diferencijalnog otparavanja	106

Tablica 4-3. Pregled postupka podešavanja parametara jednadžbe stanja po koracima	111

Tablica 4-4. Parametri konačne (korak br. 9) podešene jednadžbe stanja	113

Tablica 4-5. Binarni interakcijski parametri	113

Tablica 4-6. Usporedba rezultata separatorskog testa po koracima	115

Tablica 4-7. Parametri jednadžbe stanja JS 1	121

Tablica 4-8. Binarni interakcijski parametri za JS 1	121

Tablica 4-9. Parametri jednadžbe stanja JS 2	122

Tablica 4-10. Binarni interakcijski parametri za JS 2	122

Tablica 4-11. Parametri jednadžbe stanja JS 3	123

Tablica 4-12. Binarni interakcijski parametri za JS 3	123

Tablica 4-13. Usporedba rezultata separator testa	125

Tablica 4-14. Izračunati i eksperimentalno određeni tlakovi zasićenja	136

Tablica 4-15. Odstupanja tlakova zasićenja izračunatih pojedinim jednadžbama stanja u odnosu na eksperimentalno određene vrijednosti	137

Tablica 4-16. Statistička obrada udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri 35°C reproduciranog pojedinim jednadžbama stanja	143

Tablica 4-17. Statistička obrada udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri ležišnoj temperaturi (119°C) reproduciranog pojedinim jednadžbama stanja	143

Tablica 4-18. Volumeni retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu provedenog pri 119°C reproduciranog pojedinim jednadžbama stanja	144

Tablica 4-19. Relativna odstupanja volumena retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu provedenog pri 119°C reproduciranog pojedinim jednadžbama stanja	145

Tablica 4-20. Statistička obrada rezultata testa otparavanja pri stalnom volumenu provedenog pri 119°C reproduciranog pojedinim jednadžbama stanja	145

POPIS SLIKA U TEKSTU

Slika 2-1. Fazni dijagram suhog plina	9

Slika 2-2. Fazni dijagram mokrog plina	10

Slika 2-3. Fazni dijagram plinskog kondenzata	11

Slika 2-4. Fazni dijagram hlapive nafte	11

Slika 2-5. Fazni dijagram nafte	12

Slika 2-6. Dijagram tijeka laboratorijskog ispitivanja naftnih ležišnih fluida	13

Slika 2-7. Dijagram tijeka laboratorijskog ispitivanja plinsko kondenzatnih ležišnih fluida	14

Slika 2-8. Uzorkovanje separatorskog plina i nafte (INA, 2003)	15

Slika 2-9. Uzorkovanje dubinskog uzorka ležišnog fluida (INA, 2003)	15

Slika 2-10. Kromatogram uzorka prirodnog plina	22

Slika 2-11. Analiza nafte na plinskom kromatografu Agilent Technologies 6890N	23

Slika 2-12. Shematski prikaz testa ekspanzije nafte	29

Slika 2-13. Shematski prikaz testa diferencijalnog otparavanja	31

Slika 2-14. Shematski prikaz testa više stupanjske separacije nafte (Whitson & Brulé, 2000)	32

Slika 2-15. Shematski prikaz testa otparavanja pri stalnom volumenu (Goričnik, 2006)	33

Slika 2-16. Primjer provjere K-omjera (Martinsen et al., 2010)	38

Slika 2-17. Krivulja simulirane destilacije	44

Slika 2-18. Distribucija frakcija jedinstvenog ugljičnog broja određenih metodom plinske kromatografije na uzorku kondenzata	45

Slika 2-19. Grafički prikaz utjecaja različitih korelacija na predviđanje jednadžbe stanja (Whitson, 1984)	46

Slika 2-20. Molni udio dobiven razlikom površina ispod funkcije gustoće vjerojatnosti unutar određenih molnih udjela (Søreide, 1989)	51

Slika 2-21. Acentrični faktor (Goričnik, 2006)	60

Slika 3-1. PVT spremnici sa separatorskim uzorcima	77

Slika 3-2. Plinski kromatograf za analizu plinske faze	82

Slika 3-3. Plinski kromatograf za analizu tekuće faze	84

Slika 3-4. Kontaktno otplinjavanje separatorske nafte	85

Slika 3-5. Ćelija za rekombinaciju	86

Slika 3-6. Instrument 3000 PVT Phase Behavior System	87

Slika 3-7. Instrument za provedbu separator testa model 2353-805 Equilibrium Flash Separator	88

Slika 3-8. Shematski prikaz viskozimetra s rotirajućom kuglicom	89

Slika 4-1. Grafički prikaz molarne mase u odnosu na relativnu gustoću C7+ frakcija analiziranih uzoraka	95

Slika 4-2. Grafički prikaz Watsonovog karakterizacijskog faktora analiziranih uzoraka	96

Slika 4-3. Provjera Watsonovog karakterizacijskog faktora za polje A	96

Slika 4-4. Provjera Watsonovog karakterizacijskog faktora za polje B	97

Slika 4-5. Provjera Watsonovog karakterizacijskog faktora za polje C	97

Slika 4-6. Provjera kvalitete sastava uzorka A-2-9: odnos molnog udjela na log skali i jedinstvenih ugljičnih brojeva	98

Slika 4-7. Odnos molnog udjela i jedinstvenih ugljičnih brojeva uzorka A-2-17	98

Slika 4-8. Odnos molnog udjela i jedinstvenih ugljičnih brojeva uzorka A-1-2	99

Slika 4-9. Odnos molnog udjela i jedinstvenih ugljičnih brojeva uzorka E-2-3	99

Slika 4-10. Odnos molnog udjela i jedinstvenih ugljičnih brojeva uzorka C-3-1	100

Slika 4-11. Grafički prikaz HCH/Standing korelacije za uzorak A-2-9	100

Slika 4-12. Grafički prikaz HCH/Standing korelacije za uzorak A-2-17	101

Slika 4-13. Grafički prikaz HCH/Standing korelacije za uzorak C-3-1	101

Slika 4-14. Grafički prikaz HCH/Standing korelacije za uzorak E-2-3	102

Slika 4-15. Grafički prikaz HCH/Standing korelacije za uzorak A-1-2	102

Slika 4-16. Grafički prikaz komponentnog sastava plinova proizvedenih tijekom otparavanja pri stalnom volumenu za uzorak A-2-9	108

Slika 4-17. Grafički prikaz dvofaznog Z faktora tijekom otparavanja pri stalnom volumenu za uzorak A-2-9	108

Slika 4-18. Grafički prikaz komponentnog sastava tekuće faze (xi) na logaritamskoj skali u odnosu na tlak otparavanja za uzorak A-2-9	109

Slika 4-19. Grafički prikaz K omjera na logaritamskoj skali u odnosu na tlak otparavanja za uzorak A-2-9	109

Slika 4-20. Prikaz faznih dijagrama svih verzija jednadžbe stanja	114

Slika 4-21. Grafički prikaz rezultata separator testa po koracima - proizvodni plinski faktor	116

Slika 4-22. Grafički prikaz rezultata separator testa po koracima - gustoća tekuće faze	116

Slika 4-23. Grafička usporedba rezultata testa ekspanzije pri stalnom sastavu - volumni faktor nafte	117

Slika 4-24. Grafička usporedba rezultata testa ekspanzije pri stalnom sastavu - relativni volumen	117

Slika 4-25. Grafička usporedba proizvodnog plinskog faktora tijekom testa diferencijalnog otparavanja	118

Slika 4-26. Grafička usporedba gustoće nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja	118

Slika 4-27. Grafička usporedba volumnog faktora nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja	119

Slika 4-28. Grafički prikaz faznih krivulja izračunatih s tri jednadžbe stanja	124

Slika 4-29. Grafički prikaz relativnih volumena plinskog kondenzata tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu s tri jednadžbe stanja	125

Slika 4-30. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu s tri jednadžbe stanja	126

Slika 4-31. Grafički prikaz relativnih volumena nafte tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu s tri jednadžbe stanja	126

Slika 4-32. Grafički prikaz volumnih faktora nafte tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu s tri jednadžbe stanja	127

Slika 4-33. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu s tri jednadžbe stanja	127

Slika 4-34. Grafički prikaz Z faktora plina tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu s tri jednadžbe stanja	128

Slika 4-35. Grafički prikaz volumnih faktora nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja s tri jednadžbe stanja	128

Slika 4-36. Grafički prikaz proizvodnog plinskog faktora tijekom testa diferencijalnog otparavanja s tri jednadžbe stanja	129

Slika 4-37. Grafički prikaz gustoće nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja sa tri jednadžbe stanja	129

Slika 4-38. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu za uzorak A-6-2 (plinski kondenzat)	130

Slika 4-39. Grafički prikaz plinskog faktora tijekom testa diferencijalnog otparavanja za uzorak A-2-13 (nafta)	131

Slika 4-40. Fazni dijagrami reproducirani jedinstvenom jednadžbom stanja	131

Slika 4-41. Fazni dijagrami reproducirani jedinstvenom jednadžbom stanja	132

Slika 4-42. Udio retrogradne kondenzacije tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu reproduciran jedinstvenom jednadžbom stanja	133

Slika 4-43. Grafički prikaz tlakova zasićenja u rasponu temperatura od 20°C do 200°C reproduciranih različitim jednadžbama stanja	135

Slika 4-44. Grafički prikaz gustoća pri tlakovima zasićenja u rasponu temperatura od 20°C do 200°C reproduciranih različitim jednadžbama stanja	136

Slika 4-45. Grafički prikaz relativnih odstupanja izračunatih tlakova zasićenja u odnosu na eksperimentalno određene vrijednosti tlaka zasićenja	138

Slika 4-46. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom CCE testa pri 35°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja	139

Slika 4-47. Grafički prikaz relativnog volumena tijekom CCE testa pri 35°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja	139

Slika 4-48. Grafički prikaz Z faktora plina tijekom CCE testa pri 35°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja	140

Slika 4-49. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom CCE testa pri 119°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja	141

Slika 4-50. Grafički prikaz relativnog volumena tijekom CCE testa pri 119°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja	141

Slika 4-51. Grafički prikaz Z faktora plina tijekom CCE testa pri 119°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja	142

Slika 4-52. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu pri 119°C i reproduciranog različitim jednadžbama stanja	145

POPIS PRILOGA:

PRILOG I

Eksperimentalni podaci

PRILOG II

Podaci PVT testova reproduciranih jednadžbama stanja podešenim pri različitim temperaturama

PRILOG III

Životopis autora

PRILOG IV

Popis objavljenih radova autora

NOMENKLATURA

API - gustoća izražena u °API

B - volumni faktor, m3/m3

B(T), C(T), D(T),… - virijalni koeficijenti

Bg - volumni faktor plina,m3/m3

bi - konstanta komponente i (jednadžba 2-6)

Bo - volumni faktor nafte, m3/m3

c - koeficijent stlačivosti fluida, bar-1

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 - metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan

ci - koeficijent volumnog pomaka komponente i

GOR - plinski faktor, m3/m3

Hg - živa

K - K-omjer, ravnotežni omjer

Ki - K-omjer, ravnotežni omjer komponente i

Kw - Watsonov faktor karakterizacije

m - koeficijent jednadžbe stanja

MC7+ - molarna masa komponente C7+, g/mol

Mi - molarna masa komponente i, g/mol

n - količina tvari, mol

p - tlak, bar

p(M) - funkcija gustoće vjerojatnosti

pb - tlak isparavanja, bar

pc - kritični tlak, bar

pcp - kritični tlak normalnih parafina, bar

pd - tlak rosišta, bar

ps - tlak zasićenja, bar

R - univerzalna plinska konstanta (=8,3143), Jmol-1K-1

- kvadratna sredina rezidualnih odstupanja

ri - rezidualno odstupanje vrijednosti i

Rs - faktor otopljenog plina, m3/m3

Tb - temperatura vrenja (vrelište), K

Tc - kritična temperatura, K

Tcp - kritična temperatura normalnih parafina, K

Tr - reducirana temperatura

Tsep - temperatura separacije (separatora), °C

Vc - kritični molarni volumen, m3/mol

Vcp - kritični molarni volumen normalnih parafina, m3/mol

Vgsc - volumen plinske faze pri standardnim uvjetima, m3

VL - volumen tekuće faze, m3

Vliq - postotni udio volumena retrogradnog kondenzata, %

Vm - molarni volumen plina, m3/mol

VmL - nekorigirani molarni volumen tekuće faze, m3/mol

VmLcorr - korigirani molarni volumen tekuće faze, m3/mol

Vosep - volumen nafte pri separatorskim uvjetima, m3

Vrel - relativni volumen fluida, m3/m3

wi - ponderacijski faktor

woi - težine iz Laguerreovih polinoma

xi - koncentracija, izražena molnim udjelom komponente u tekućoj fazi

xoi - nultočke iz Laguerreovih polinoma

yic - izračunata vrijednost opažanja i

yie - eksperimentalna vrijednost opažanja i

yir - referentna vrijednost opažanja i

Z - faktor kompresibilnosti plina

zC7+ - molarni udio C7+ frakcije

Zd - faktor kompresibilnosti plina pri tlaku rosišta

Zdvofazni - dvofazni Z faktor

zi - molarni udio komponente i

( - fizikalno svojstvo

( - standardna devijacija

((() - gama funkcija

(2 - zbroj kvadrata ponderiranih rezidualnih odstupanja

(i - standardna devijacija opažanja i

α - bezdimenzionalni faktor u jednadžbama stanja

α, β, η - parametri koji definiraju molarnu distribuciju

β - koeficijent termičke ekspanzije, °C-1

ψmjer - izmjerena varijabla

ψpred - izračunata varijabla

ω - acentrični faktor

ΩA - koeficijent jednadžbe stanja

ΩB - koeficijent jednadžbe stanja

 - relativna gustoća

C7+ - relativna gustoća C7+ frakcije

o - relativna gustoća nafte

p - relativna gustoća normalnih parafina

 - viskoznost (mPas)

# UVOD

Laboratorijska ispitivanja termodinamičkih svojstava ležišnih fluida započinju uzorkovanjem i odabirom reprezentativnih uzoraka, a završavaju izradom PVT (engl. pressure-volume-temperature) studije koja sadrži rezultate ispitivanja, proračuna i interpretacije izvršenih eksperimenata. U prošlosti su podaci iz PVT studija izravno korišteni u svrhu procjene rezervi i količine pridobivog fluida. Danas PVT studije predstavljaju set podataka potrebnih za prilagodbu termodinamičkog modela.

Na temelju termodinamičkog modela, jednadžbom stanja se nadalje mogu simulirati  tlačno-volumno-temperaturni odnosi te promjene sastava i svojstava tekuće i plinske faze za uvjete koji nisu tehnički izvedivi u laboratoriju. Također, mogu se simulirati PVT analize koje nisu izvedene iz vremenskih ili financijskih razloga. Ovakve simulacije su osobito bitne kada u ležištu, proizvodnom nizu ili u površinskom sustavu dolazi do dvofaznog protoka. U uvjetima protoka, tj. proizvodnje iz ležišta ili utiskivanja fluida u ležište od dijela ležišta kojeg nije zahvatila promjena tlaka u bušotinama pa do površinskog sustava postoji visok tlačni gradijent, te nešto manje izražene promjene u temperaturi fluida. U dvofaznom području, za svaku promjenu tlaka, potrebna je analiza volumnih odnosa, viskoznosti te sastava plinske i tekuće faze. Numerički PVT model pojedinog ležišnog fluida ulazni je podatak za inženjerske proračune poput: proračuna početnih zaliha ugljikovodika, proračuna koeficijenta iscrpka ležišnih fluida, simulacije proizvodnje iz ležišta, definiranja povezanih hidrodinamičkih cjelina, interpretacije podataka o ispitivanju bušotine, usklađivanja proizvodnih podataka iz prošlosti za bolju definiciju ležišnog simulacijskog modela, proračuna i simulacije utiskivanja fluida u svrhu pridobivanja sekundarnim (zavodnjavanje) i tercijarnim metodama (utiskivanje plinova, otapala i sl.) te proračun optimalnih uvjeta separacije na površinskim i procesnim postrojenjima.

Laboratorijska aparatura ne može mjeriti volumne promjene fluida pri temperaturi većoj od 200°C. Ovo tehničko ograničenje vodi do prve hipoteze rada: Fazno ponašanje i volumne promjene ležišnih fluida moguće je opisati kubnom jednadžbom stanja usklađenom na PVT podatke dobivene laboratorijskim ispitivanjima pri temperaturama različitim (manjim) od ležišne.

Određeno naftno, plinsko ili plinsko-kondenzatno polje predstavlja lokaciju na kojoj su dokazane rezerve ugljikovodika. Najčešće su ugljikovodici koji su prisutni u jednom polju nastali u jednom geološkom periodu i sličnim uvjetima. Posljedično mnogim geološkim događanjima uslijed nastanka stijene kolektora ugljikovodika, jedno polje može sadržavati više hidrodinamički odvojenih jedinica (zasebnih „rezervoara“ ugljikovodika), tj. ležišta. Dakle, često su ugljikovodici unutar jednog polja, a iz različitih ležišta nastajali u sličnim uvjetima i u istom geološkom razdoblju. Posljedica su slične fizikalne promjene promjenom uvjeta tlaka i temperature i stanovite razlike u sastavima na pojedinim lokacijama (dubinama). Razlike u sastavima česte su i unutar jednog ležišta (jedne hidrodinamički izolirane jedinice). Uvriježen je naziv gradijent sastava, koji je nastao iz teoretskih razmatranja da mora postojati kontinuirana promjena u udjelima pojedinih komponenata ugljikovodika, ovisno o dubini (Riemens et al, 1988.; Montel et al., 2002; Singh et al., 2005). Kako ležišta nisu homogena, ponajviše zbog kapilarnih sila, gradijent sastava zapravo nije lako korelirati s prostornim položajem uzimanja uzoraka (koordinatama i dubinama bušotina). Tako je pojam gradijent sastava zapravo sinonim za različitosti u sastavima uzoraka uzetih iz jednog ležišta, tj. ne radi se isključivo o kontinuiranim promjenama udjela pojedinih komponenata u sastavu koje bi se mogle opisati gradijentom. Metode proračuna i numeričke simulacije ležišta u svrhu projektiranja dalje razrade ležišta i predikcije proizvodnje prema različitim scenarijima iskorištavanja (različiti zadani tlakovi proizvodnje, utiskivanja, razmještaja bušotina itd.) uključuju PVT podatke o fluidima uzete na nekoliko bušotina. Postavlja se pitanje koje eksperimentalne podatke i koji PVT model uzeti kao reprezentativan za cijelo ležište, jer u momentu kad se kreće u spomenute proračune za projektiranje razrade, za svojstva fluida su dostupne PVT studije pojedinačnih uzoraka fluida iz nekoliko bušotina.

Stoga su korištena provedena laboratorijska PVT ispitivanja na nizu izotermi za fluide iz različitih tipova ležišta, od kojih svako ima izražen gradijent sastava, s ciljem pronalaženja jedinstvene jednadžbe stanja koja vrijedi za cijelo ležište, tj. za sve fluide na određenom području koji pripadaju istom razdoblju nastanka u svrhu provjere druge hipoteze rada: kubna jednadžba stanja definirana usklađivanjem parametara na analize uzoraka iz više bušotina bolje će opisivati fluid u cijelom ležištu nego što ga opisuje jednadžba stanja izrađena na temelju reprezentativnog uzorka iz jedne bušotine.

## Postupak istraživanja

Postupak istraživanja sa svrhom potvrde postavljenih hipoteza sastoji se od:

- Provedbe laboratorijskih PVT ispitivanja na više uzoraka različitih tipova ugljikovodika, tj. iz različitih tipova ležišta (naftnih, plinsko-kondenzatnih) pri ležišnim temperaturama.

- Izrade jedinstvenih jednadžbi stanja podešavanjem parametara razmatranih kubnih jednadžbi.

- Provedbe laboratorijskih PVT ispitivanja na više uzoraka iz različitih bušotina (pojedinog ležišta) pri temperaturama različitim od ležišne temperature.

- Izrade jedinstvene jednadžbe stanja kojom se najbolje mogu simulirati laboratorijski određene analize, bez obzira na sastav. Time se dokazuje pouzdanost u simulaciji određenih uvjeta pri kojima se može naći fluid što znači da se istom pouzdanošću može simulirati i analize koje nisu provedene u laboratoriju.

- Statistička provjera kvalitete i primjenjivosti podešenih jednadžbi stanja „novih“ jednadžbi stanja pri ležišnim temperaturama, usporedbom sa pouzdanim mjerenim podacima pri ležišnoj temperaturi.

- Definiranje procedure PVT karakterizacije ležišnih fluida pri visokim temperaturama ili ležišnim temperaturama blizu kritične točke.

## Pregled dosadašnjih istraživanja

Za predikciju volumnih promjena i faznog ponašanja ležišnih fluida (ugljikovodika) najčešće se koristi kubna jednadžba stanja. Alternativno, za potrebe procjena pri projektiranju razrade ležišta, termodinamička svojstva ležišnih fluida za raspon tlakova i temperatura moguće je prikazati tablično (samo za uvjete pri kojima su mjerena te korištenjem poopćenih publiciranih korelacija za ostale uvjete, što je nepouzdano zbog posebnosti sastava svakog ležišnog fluida), no ta metoda primjenjiva je samo za slučaj u kojemu na procjene protjecanja fluida u ležištu bitno ne utječu fazne promjene. Čak i tada preporučeno je ta svojstva potvrditi jednadžbom stanja (Whitson et al., 1988; Fevang et al., 2000; Izgec & Barrufet, 2005). Kubna jednadžba stanja je za složene smjese (poput nafte) najpogodnija zbog svoje prilagodljivosti, za razliku od višeparametarskih jednadžbi stanja koje bi preciznije opisivale jednostavne fluide (jednokomponentne fluide ili binarne smjese). Primjenjivost i ograničenja kubnih jednadžbi stanja obrazloženi su u nizu radova: Martin (1967, 1979), Abbott (1979), Gray (1979), Yarbourough (1979), Tsonopolous & Heidman (1985), Firoozabadi (1988), Søreide (1989), Ashour et al. (2011) itd. U naftnoj industriji dvije su jednadžbe stanja prihvaćene u najširoj primjeni: Soaveova modifikacija Redlich-Kwongove jednadžbe stanja (Soave, 1972) i Peng-Robinsonova jednadžba stanja (Peng & Robinson, 1976).

Egzaktnu proceduru karakterizacije ležišnih fluida jedinstvenom jednadžbom stanja dobivenom usklađivanjem njenih parametara prema izmjerenim PVT podacima više uzoraka iz jednog ležišta predložili su Whitson et al. 1989. godine. Whitsonova metoda razdjeljivanja C7+ frakcije temelji se na modelu gama distribucije i modifikaciji standardnog Gaussovog kvadraturnog pravila. Metodu je detaljno opisao i matematički obradio Søreide u svojoj disertaciji (1989). Valjanost metode usklađivanja parametara jednadžbe stanja pomoću više uzoraka intenzivno je razmatrana posljednjih 20-tak godina (Almehaideb et al., 2000; Martinsen et al. 2010; Singh et al., 2011). Tradicionalna procedura koja se sastoji od izbora uzorka ležišnog fluida iz jedne bušotine te definicije jednadžbe stanja na osnovu PVT podataka navedenog fluida i dalje je dominantno prisutna u suvremenom ležišnom inženjerstvu (Schebetov et al., 2010; Ashour et al., 2011) svjetskih naftnih kompanija, uključujući i INA-e.

Komponentni sastav ležišnog fluida prvi je i temeljni ulazni podatak neophodan za definiciju jednadžbe stanja za taj fluid. Dio rutinske PVT-analize je i analiza komponentnog sastava ležišnog fluida kojom se određuju molni udjeli komponenata ugljikovodika te neugljikovodičnih primjesa (sumporovodika, ugljik-dioksida, kisika, dušika). Ležišni fluidi sastoje se od dobro definiranih lakših komponenata (C1, C2, C3, i-C4, n-C4, i-C5, n-C5, C6) i od C7+ frakcija koje se laboratorijski definiraju kao jedna pseudokomponenta. Potpuno određivanje sastava svih komponenata u ležišnim ugljikovodicima je teško iz tehničkih razloga (sve je teže razlikovati teže ugljikovodike) to jest zbog činjenice da C7+ frakcija sadrži više stotina težih ugljikovodičnih komponenti kao što su parafini, nafteni, aromati, a ponekad u naftnim fluidima i asfalteni.

Zbog važnosti točno definiranog sastava, a s druge strane poznatim analitičkim metodama (plinska kromatografija, plinska kromatografija - masena spektrometrija) tehničke nemogućnosti određivanja komponentnog sastava „plus“ frakcije, metode karakterizacije C7+ frakcije tema su rasprave velikog broja stručnjaka (Whitson, 1983; Cotterman & Prausnitz, 1985; Whitson et al., 1989; Barrufet, 1998; Moradi et al., 2011).

Martinsen et al. (2010) postavljaju normu za određivanje faznog ponašanja kompleksnih ležišnih fluida. Opisujući ležište ugljikovodika s izraženim gradijentom sastava jedinstvenom jednadžbom stanja, omogućili su točno predviđanje faznog ponašanja za procese proizvodnje i utiskivanja plina u ležište te pouzdaniju procjenu početnih geoloških rezervi kondenzata/nafte i plina (Martinsen et al., 2010). U svom radu detaljno su obradili i opravdanost ulaganja dodatnih financijskih sredstava (za dodatna uzorkovanja i kompleksne PVT analize i modeliranje).

Niz kompleksnih problema vezanih uz opis faznog ponašanja ležišnih fluida riješeno je uz zadovoljavajuću točnost (Martinsen et al. 2010; Singh et al., 2011). Također su evidentna dva područja za koja ne postoje provjerene metode PVT karakterizacije i numeričkog određivanja jednadžbe stanja:

- određivanje faznog ponašanja fluida pri uvjetima visokog tlaka i temperature (HPHT uvjeti).

- laboratorijska PVT karakterizacija ležišnih fluida blizu kritične točke (Luo & Barrufet, 2004).

# TEORIJSKO RAZMATRANJE

Fazno ponašanje ležišnih fluida nafte i plina ovisi o kemijskom sastavu. Ležišni fluidi su višekomponentne smjese koje sadrže primarno ugljikovodične spojeve od kojih većina pripada skupini alkana, te nekoliko najčešćih neugljikovodičnih spojeva (CO2, H2O, N2, H2S, O2). Uz složenost sastava promatrane smjese, određivanje faznog ponašanja ležišnih fluida otežava i širok raspon tlačno temperaturnih uvjeta koje je potrebno obuhvatiti.

## Definiranje osnovnih pojmova i veličina koji se koriste u opisu faznog ponašanja ležišnih fluida

Sastav ugljikovodičnih ležišnih fluida

Broj ugljikovodičnih komponenti u prirodnoj smjesi može varirati od desetak, ili manje u prirodnom plinu pa do nekoliko tisuća u nafti. Potrebe za detaljnijim poznavanjem sastava nafte i kemijske prirode njenih ugljikovodičnih konstituenata puno su veće pri preradi nafte (rafinerijski procesi) nego prilikom istraživanja i razrade ležišta. S druge strane, volumetrijska svojstva (odnosi volumena plinske i tekuće faze te gustoće faza) i transportna svojstva (viskoznosti faza, međupovršinske napetosti, močivost sa stijenom) od velikog su značaja u ležišnom inženjerstvu za velik raspon tlakova i temperatura.

Spomenuta volumetrijska i transportna svojstva se bolje mogu matematički modelirati uz analizu sastava ležišnih ugljikovodičnih fluida koja se sastoji u kvalitativnoj i kvantitativnoj pojedinačnoj identifikaciji samo najlakših ugljikovodika (od metana do pentana) dok se sadržaj ugljikovodika veće molarne mase, odnosno, većeg broja atoma ugljika u molekuli određuje i izražava udjelima pseudokomponenti, u kojima su grupirani svi ugljikovodici istog broja C-atoma, na pr. C6, C7, itd. Najstariji i analitički najjednostavniji način izražavanja sastava uključuje grupiranje svih konstituenata, molarne mase veće od one heksana (C6) u C7+ frakciju. Plus znak uz broj C-atoma znači da, u ovom slučaju, uz n-heptan i sve njegove izomere, plus komponenta sadrži/uključuje i sve ugljikovodike molarne mase veće od MC7+ bez obzira na njihov broj (koji je ionako rijetko poznat).

U tablici 2-1 dan je prikaz karakterističnih sastava ležišnih fluida. Već prema podacima prikazanim u tablici 2-1 može se zaključiti kako komponentni sastav pomaže pri određivanju tipa ležišta, iako je potrebno naglasiti kako sama analiza sastava ugljikovodičnih fluida nije dostatna za konačni opis  ponašanja fluida u ležištu.

Tablica 2-1. Tipični sastavi i svojstva različitih tipova ležišnih fluida (Whitson & Brulé, 2000)

| Komponenta/ svojstvo | Jedinica | Suhi plin | Mokri plin | Plinski kondenzat | Hlapiva nafta | Nafta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | mol% | 0,10 | 1,41 | 2,37 | 0,93 | 0,02 |
| N2 | mol% | 2,07 | 0,25 | 0,31 | 0,21 | 0,34 |
| C1 | mol% | 86,12 | 92,46 | 73,19 | 58,77 | 34,62 |
| C2 | mol% | 5,91 | 3,18 | 7,80 | 7,57 | 4,11 |
| C3 | mol% | 3,58 | 1,01 | 3,55 | 4,09 | 1,01 |
| i-C4 | mol% | 1,72 | 0,28 | 0,71 | 0,91 | 0,76 |
| n-C4 | mol% |  | 0,24 | 1,45 | 2,09 | 0,49 |
| i-C5 | mol% | 0,50 | 0,13 | 0,64 | 0,77 | 0,43 |
| n-C5 | mol% |  | 0,08 | 0,68 | 1,15 | 0,21 |
| C6 | mol% |  | 0,14 | 1,09 | 1,75 | 1,61 |
| C7+ | mol% |  | 0,82 | 8,21 | 21,76 | 56,40 |
| MC7+ | kg/kmol |  | 130 | 184 | 228 | 274 |
| C7+ |  |  | 0,763 | 0,816 | 0,858 | 0,920 |
| GOR | Sm3/Sm3 | ∞ | 18,700 | 970 | 265 | 53 |
| o |  |  | 0,751 | 0,784 | 0,835 | 0,910 |

Prema Whitsonu (Whitson & Brulé, 2000), ključna PVT svojstva ležišnih fluida koja je potrebno odrediti kako bi bila izvediva kvalitetna potpuna karakterizacija iz koje je posljedično moguće simulirati fluid u novim p-T uvjetima su sljedeća:

- sastav originalnog ležišnog fluida

- tlak zasićenja pri ležišnoj temperaturi

- gustoća nafte/kondenzata i plina

- viskoznost nafte/kondenzata i plina

- topivost plina u ležišnoj nafti/kondenzatu

- kondenzatnost ležišnog plina

- volumni faktori nafte/kondenzata i plina

- sastav ravnotežnih faza.

Od nabrojanih parametara oni podcrtani izravno ovise o točnosti određivanja sastava ugljikovodičnih smjesa te interpretaciji rezultata analiza što ukazuje na važnost korektne provedbe analize i interpretacije njezinih rezultata.

Fazni dijagram

U industriji nafte i plina od osobite važnosti je termodinamički opisati područja gdje istovremeno egzistiraju plinska i tekuća faza. Jedan od najzornijih prikaza faznog ponašanja je tlačno-temperaturni (p-T) dijagram, odnosno fazni dijagram. Fazni dijagram prikazuje krivulje tlakova rosišta i zasićenja koje predstavljaju granicu dvofaznog i jednofaznog područja. Unutar dvofaznog područja, najčešće se izo-linijama prikazuju udjeli ukupne tekuće i plinske faze (najčešće izraženo u volumnim ili molnim postocima tekuće faze).

p-T dijagram pomaže pri vizualizaciji granica jednofaznog područja, te promjena udjela tekuće i plinske faze u dvofaznom području u rasponu promjena temperature i tlaka prilikom proizvodnje fluida od ležišta do površine, tj. sabirnog i transportnog postrojenja i koristi se pri odabiru optimalnih uvjeta proizvodnje i strategije iskorištavanja ležišta.

Na temelju položaja fazne krivulje i kritične točke u odnosu na početni ležišni tlak i temperaturu, ležišni fluidi u naftnom inženjerstvu podijeljeni su u sljedećih pet kategorija:

- suhi plin (slika 2-1)

- mokri plin (slika 2-2)

- plinski-kondenzat (slika 2-3)

- hlapiva nafta (slika 2-4)

- nafta (slika 2-5).

Slika 2-1. Fazni dijagram suhog plina. Izotermna ekspanzija koja je moguća u ležištu opisana je linijom od točke 1 do točke 2. Svi volumeni se najčešće predstavljaju relativnim omjerom volumena pri nekim ležišnim uvjetima i volumena pri separatorskim uvjetima (točka 3). Raspon promjena temperatura i tlakova od ležišta do separatora najčešće je unutar područja koje bi opisale točke 1, 2 i 3. Fluid u nijednom proizvodnom uvjetu ne dolazi u dvofazno područje.

Slika 2-2. Fazni dijagram mokrog plina. Plin u ležištu najčešće ne dolazi u dvofazno područje, međutim u separatorskim uvjetima dolazi do kondenzacije tekuće faze.

Slika 2-3. Fazni dijagram plinskog kondenzata. Plin u ležišnim uvjetima, proizvodnjom i smanjenjem ležišnog tlaka dolazi u dvofazno područje. Dakle moguća je pojava retrogradne kondenzacije u ležištu, tj. povećanje udjela tekuće faze, a zatim opet smanjenje udjela.

Slika 2-4. Fazni dijagram hlapive nafte

Slika 2-5. Fazni dijagram nafte

## Laboratorijska termodinamička karakterizacija ležišnih fluida

Laboratorijsko ispitivanje ugljikovodičnih fluida pri ležišnim uvjetima (PVT analiza) je eksperimentalni postupak, kojim se određuju volumetrijske i fazne promjene ležišnog fluida.

Dijagram tijeka na slici 2-6 prikazuje tijek karakterizacije naftnih ležišnih fluida, dok dijagram tijeka na slici 2-7 prikazuje tijek karakterizacije plinsko kondenzatnih ležišnih fluida.

Slika 2-6. Dijagram tijeka laboratorijskog ispitivanja naftnih ležišnih fluida

Slika 2-7. Dijagram tijeka laboratorijskog ispitivanja plinsko kondenzatnih ležišnih fluida

### Uzorkovanje

Prikupljanje pouzdanih PVT svojstava ležišnih fluida započinje uzorkovanjem prikladne količine reprezentativnog fluida na kojem se potom vrše PVT ispitivanja.

Osnovni podaci zbog kojih se vrši uzorkovanje su:

- PVT podaci potrebni za razvoj ležišnog modela protoka (simulaciju proizvodnje, utiskivanja fluida radi poboljšanja proizvodnje, dobivanja dodatnog iscrpka ili skladištenja, kemijske ili termalne stimulacije ležišta itd.),

- komponentni sastavi fluida,

- kvantitativna analiza ugljikovodika radi određivanja njenih općih destilacijskih karakteristika (destilacijska krivulja odnosno volumni udjeli destilata u ovisnosti o temperaturi, cetanski broj, oktanski broj i dr.).

Postupak uzorkovanja PVT uzoraka proveden je prema Radnoj uputi za dubinsko i separatorsko uzorkovanje nafte, kondenzata i plina (INA, 2003) koja je u skladu s međunarodnom normom API RP-44 (1966).

Uzorkovanje može biti dubinsko (slika 2-8), separatorsko i/ili površinsko (slika 2-9), a ovisi o tipu ležišta, proizvodnim karakteristikama ležišta, stanju i opremljenosti bušotine, te konstrukciji i opremljenosti površinskih uređaja za proizvodnju.

Slika 2-8. Uzorkovanje separatorskog plina i nafte (INA, 2003)

Slika 2-9. Uzorkovanje dubinskog uzorka ležišnog fluida (INA, 2003)

Izbor metode uzorkovanja ovisi o tipu ležišnog fluida koji se uzorkuje, karakteristikama proizvodnog režima, raspoloživoj opremi za provedbu uzorkovanja na terenu, te mjestu uzorkovanja.

Separatorski uzorci prikladniji su za karakterizaciju plinskih te plinsko-kondenzatnih ležišta. Dubinski uzorci nafte mogu se koristiti za naftna ležišta, ukoliko su dokazano pouzdani, iako su separatorski uzorci znatno prihvatljiviji (Reudelhuber, 1954, API RP-44, 1966, McCain & Alexander, 1992, Fevang & Whitson, 1994, Goričnik, 2003).

Prije uzorkovanja, bez obzira da li se radi o dubinskom ili separatorskom uzorkovanju, bušotina mora biti kondicionirana tj. u pribušotinskoj zoni se moraju ustaliti uvjeti protoka fluida slični kao i u „netaknutom području protjecanja, što podrazumijeva prestanak dotoka fluida korištenih za bušenje (isplaka i sl.) te konstantan protok tekuće i plinske faze (poželjno je da se uzorkuje u razdoblju dok tlak nije snižen do tlaka rosišta/zasićenja, tj da je u pribušotinskoj zoni ostvaren jednofazni protok).

Pad tlaka originalnog ležišnog fluida ispod tlaka zasićenja može rezultirati značajnim promjenama sastava i svojstava fluida. To ima najveći učinak na fluid oko kanala bušotine gdje je najveći pad tlaka. Cilj pripremanja bušotine za uzorkovanje (kondicioniranja) je zamjena nereprezentativnog fluida koji se nalazi u blizini kanala bušotine, originalnim fluidom iz udaljenijih dijelova bušotine. Jednostavno gašenje proizvodnje bušotine koje za posljedicu ima obnavljanje povećanog tlaka oko bušotine neće nužno vratiti fluidu u zahvaćenom području njegovo originalno stanje ili sastav. Zato je nužno pustiti bušotinu u proizvodnju pri malim brzinama protoka kako bi originalni fluid istisnuo promijenjeni fluid.

Često je potreban duži vremenski period za kondicioniranje bušotine što može biti nepraktično s operativnog odnosno financijskog stajališta. Kako bi se utvrdilo da li su uzorci reprezentativni, trebalo bi razmotriti prijašnja uzorkovanja i značajne ležišne podatke (tlak u ležištu, tlak zasićenja, plinski faktor i sl.). Kvalitetni podaci o testiranju bušotine su od neprocjenjive važnosti za utvrđivanje kvalitete uzetog uzorka ležišnog fluida.

Utvrđivanje da li je bušotina adekvatno pripremljena za uzorkovanje zahtijeva pažljivu interpretaciju trendova:

- tlakova na bušotinskoj glavi i dnu bušotine,

- brzina protoka plina odnosno nafte,

- proizvodnog plinskog faktora.

Naravno da je za uzimanje uzoraka i dobivanje točnih mjerenja potrebna adekvatna i umjerena oprema.

Pravilno pripremanje bušotine podrazumijeva proizvodnju bušotine u serijama sukcesivno nižih brzina protjecanja:

- Ukoliko je bušotina proizvodila pri njezinoj normalnoj brzini protjecanja barem 24 sata, pripremanje počinje točnim mjerenjem brzina protjecanja plina i nafte te mjerenjem tlaka protjecanja na dnu bušotine. Ukoliko su brzine plina i nafte stabilne, brzina protjecanja se smanji 30% do 50% te se periodički mjeri proizvodni plinski faktor sve dok se on ne stabilizira. Ova procedura smanjivanja brzine protjecanja i mjerenja plinskog faktora se ponavlja dok se ne ustanovi trend plinskog faktora s brzinom protjecanja. Iskustvo je pokazalo da prilikom smanjivanja brzine protjecanja plinski faktor može ostati konstantan, smanjiti se ili povećati. Interpretacija svakog od ovih trendova nam može biti smjernica za pripremanje bušotine (API RP-44, 1966).

- Ako plinski faktor ostane konstantan nakon prvog smanjivanja brzine proizvodnje, znat ćemo da nam da u kanal bušotine utječe podzasićena nafta. To znači da su fazno stanje i sastav ležišne nafte nepromijenjeni prilikom pritjecanja nafte iz formacije u kanal bušotine. U tom slučaju smatramo da je bušotina spremna za uzorkovanje. Kao provjeru možemo procijeniti tlak isparavanja ležišne nafte iz proizvodnih podataka i primjenom prikladnih inženjerskih korelacija kako bi bili sigurni da je procijenjeni tlak zasićenja manji od tlaka na dnu bušotine.

- Smanjenje plinskog faktora nakon smanjenja brzine protjecanja nam ukazuje na prisutnost slobodnog plina u formaciji oko kanala bušotine.

Zasićenje formacije slobodnim plinom može nastati zbog:

- konusiranja plinske kape u naftonosni dio formacije oko kanala bušotine,

- manjeg tlaka protjecanja na dnu bušotine od tlaka zasićenja ležišne nafte.

U tom slučaju bušotina se priprema za uzorkovanje tako da se nastavi s postepenim smanjivanjem brzine protjecanja. Nakon svake redukcije brzine, nastavlja se s protokom dok se plinski faktor ne stabilizira. Ovo stupnjevito smanjivanje brzine protoka nastavlja se sve dok se ne dobije stabilizirani (minimalni) plinski faktor. Nakon što dodatna smanjivanja brzina ne utječu na plinski faktor, sav nereprezentativni fluid je proizveden i zamijenjen s reprezentativnom naftom iz udaljenijih dijelova. Postoje i određene korelacije koje korištene s ležišnim tlakom i temperaturom mogu dati približne vrijednosti stabiliziranog plinskog faktora. Ako je uzrok konusiranje plina, bušotina se može pripremiti u relativno kratkom vremenu tako da se brzina protjecanja smanji dovoljno kako bi eliminirala konus plina što se može vidjeti na plinskom faktoru koji bi se trebao smanjivati kako se smanjuje brzina.

- Povećanje plinskog faktora nakon smanjivanja brzine protjecanja je indikator istovremene kombinirane proizvodnje plina iz plinonosne zone i nafte iz naftonosne zone. Povećanje plinskog faktora može biti uzrokovano konusiranjem nafte. Iako se često može dobiti reprezentativan uzorak nafte, bolje je koristiti bušotine koje ne ukazuju na znakove konusiranja nafte zato što je u tom slučaju teško odrediti kada je bušotina adekvatno pripremljena za uzorkovanje. Vrijeme potrebno za stabiliziranje plinskog faktora može ovisiti više o povlačenju naftnog konusa nego o brzini protjecanja i volumenu nereprezentativne nafte koju treba protisnuti reprezentativna nafta.

Kondicioniranje naftne bušotine je proces eliminiranja bilo kojeg konusiranja plina i ispiranje nafte, čiji je sastav promijenjen zbog izloženosti tlaku manjim od tlaka zasićenja, iz pribušotinske zone. Nereprezentativna nafta se istiskuje reprezentativnom naftom iz udaljenijih dijelova ležišta sa stupnjevitim smanjivanjima brzine proizvodnje. Stabilizirani proizvodni plinski faktor se mjeri nakon svakog smanjenja brzine protjecanja. Smatra se da je bušotina kondicionirana kada daljnja smanjenja brzine protoka nemaju utjecaj na proizvodni plinski faktor.

Procedura za kondicioniranje plinsko kondenzatnih ležišta je temeljena na interpretaciji promjene proizvodnog plinskog faktora pri stupnjevitom smanjenju brzine proizvodnje.

Kada se tlak plinsko kondenzatnog fluida smanji ispod točke rosišta, dolazi do formiranja tekuće faze odnosno kondenzata. Rezultat toga je da će plinovita faza, koja je dominantna u proizvodnom fluidu imati nižu koncentraciju od tekućih ugljikovodika (posebno težih ugljikovodika). Ovaj gubitak tekućih ugljikovodika obično u početku rezultira povećanim proizvodnim plinskim faktorom. Budući da se najniži ležišni tlak javlja u pribušotinskom području, retrogardni fluid (kondenzat) će prvo kondenzirati u području oko bušotine. U daljnjem nastavku proizvodnje, zasićenje kondenzatnom tekućinom u tom području može narasti dovoljno (ali ne u svim slučajevima) da tekućina postane mobilna. Povećanje ove mobilne tekućine može smanjiti proizvodnost bušotine i uzrokovati nepredvidive, ali značajne kratkoročne promjene proizvodnog plinskog faktora zbog promjena u brzinama proizvodnje.

Prema API RP-44 (1966), cilj uzorkovanja ležišnog fluida je sakupiti uzorak koji vjerno predstavlja fluid prisutan u ležištu u vrijeme uzorkovanja, odnosno identičan sastavu fluida u ležištu. Ukoliko se uzorkuje na pogrešan način ili nije bilo ispravnog kondicioniranja bušotine, moguće je da uzorci ne budu reprezentativni. U RP-44 također stoji kako uporaba podataka dobivenih ispitivanjima nereprezentativnog fluida, bez obzira na kvalitetu provedbe laboratorijskih ispitivanja, rezultira pogrešnim upravljanjem ležišta. Uzorkovanje je prvi put potrebno izvršiti kada je tlak ležišta još uvijek iznad tlaka zasićenja jer je tada fluid još jednofazan, tj. dovoljno rano u proizvodnji ležišta. Uzorkovanje se može ponoviti nakon nekog perioda proizvodnje, zbog promjena tlaka u ležištu (zbog horizontalnog gradijenta tlaka od bušotine do tlačnom depresijom netaknutih dijelova ležišta) i zaostajanja težih ugljikovodika u područjima udaljenijim od bušotina (pokretljivost težih ugljikovodika je manja od lakših, tj. manja je relativna propusnost).

Većina stručnjaka tvrdi da nakon što ležišni tlak padne ispod tlaka zasićenja, više nije moguće dobiti uzorak originalnog ležišnog fluida (API, 1966, Goričnik, 2003; Nagarajan et al., 2006). Naime, kada tlak u pri-bušotinskoj zoni padne ispod tlaka zasićenja originalnog ležišnog fluida, odvajaju se dvije faze (plinska i tekuća) različitog sastava. To gotovo uvijek rezultira različitim protokom plinske i tekuće faze u kanalu bušotine te uslijed toga dolazi do različitog sastava proizvodnog fluida od sastava početnog, originalnog ležišnog fluida.

Nasuprot većine, Fevang & Whitson (1994, 1998) tvrde kako je svaki fluid proizveden iz ležišta reprezentativan za to ležište jer on to upravo i je – uzorak proizveden iz tog ležišta. Konačna jednadžba stanja ležišnog fluida treba moći matematički simulirati sve točno izmjerene PVT podatke svih uzoraka proizvedenih iz ležišta, neovisno o tome da li je neki uzorak reprezenatativan – originalni ležišni fluid. Štoviše, jednadžbom stanja se predviđaju promjene u sastavu fluida tijekom crpljenja ležišta što predstavlja puno veću razliku u sastavu od razlike između reprezentativnog ili nereprezentativnog uzorka.

Obrada nereprezentativnih uzoraka, u svrhu dobivanja kvalitetnih podataka o sastavu i PVT svojstvima, prema Fevang & Whitson (1994) ispitana je u INA-inom laboratoriju i prezentirana na 4. Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu o naftnom gospodarstvu (Belamarić et al., 2009).

### Kontrola kvalitete uzoraka

Kontrola kvalitete uzoraka provodi se prije početka analize s ciljem utvrđivanja tlaka i faznog stanja fluida u spremnicima s uzorcima

Kontrola tlaka vrši se umjerenim manometrom. Uspoređuju se tlak uzorkovanja i tlak u boci za uzorkovanje. Tolerira se razlika u tlakovima do ±10% od tlaka uzorkovanja, do koje može doći uslijed razlike u temperaturi.

Kontrola faznog stanja tekućeg uzorka vrši se višekratnim injektiranjem unaprijed određenog volumena žive u bocu s uzorkom. Ukoliko se tlak uzorka brzo stabilizira te ako su volumeni injektirane žive po jedinici tlaka jednaki, uzorak je jednofazan i ispravan.

Na temelju rezultata kontrole uzoraka te vrsti uzoraka određuje se daljnji tijek analiza.

### PVT testovi

#### Analiza sastava i svojstava plina i nafte/kondenzata

Sastavi plinske i tekuće faze ugljikovodičnih fluida određuju se metodom plinske kromatografije.

Plinska kromatografija je fizikalna metoda odjeljivanja u sustavu stacionarne faze (kruta tvar vrlo velike specifične površine ili kruti nosač natopljen tekućinom) smještene u kromatografskoj koloni i mobilne faze (plinovi: helij, dušik ili vodik). Ispitivani uzorak (smjesa tvari) uvodi se pomoću struje inertnog plina nosioca u kromatografsku kolonu ispunjenu krutom ili tekućom stacionarnom fazom.

Određivanje dušika, ugljičnog dioksida i ugljikovodika od C1 do C14 u plinu izvodi se korištenjem četiri-kolonskog sustava spojenog s tri ventila za provedbu injektiranja i ulaza uzorka u kanal s kapilarnom kolonom i plameno ionizacijskim detektorom (engl. Flame Ionisation Detector – FID) ili kanal s pakiranim kolonama i detektorom toplinske vodljivosti (engl. Thermal Conductivity Detector – TCD), gdje prisutnost komponenata u plinu nosiocu izaziva odgovarajući signal na detektoru, čija je površina proporcionalna koncentraciji komponente u plinu nosiocu. Signal se prenosi na pisač kao otklon od osnovne linije u funkciji s vremenom u formi Gaussove krivulje (slika 2-10).

Slika 2-10. Kromatogram uzorka prirodnog plina

Analize tekućih ugljikovodičnih fluida analiziraju se u skladu s metodom ASTM – Standard D 2887 (2008).

Frakcije nafte dobivene destilacijom ili otplinjeni uzorci separatorskog kondenzata pohranjeni su u staklene posude s brušenim čepom pri atmosferskom tlaku. Uzorak mora biti homogen. Eventualno istaložene parafine treba otopiti blagim zagrijavanjem.

Prije samog mjerenja, potrebno je analizirati kvalitativne certificirane test smjese kako bi se identificirale prisutne komponente i pratilo razdvajanje na koloni.

Rezultat analize predstavlja kromatogram (slika 2-11) iz kojeg se računaju površine ispod zabilježenih otklona na kromatogramu integracijom krivulje u području otklona. Izvještaj nakon završene analize sastoji se od kromatograma, kvalitativne i kvantitativne analize s podacima (vrijeme zadržavanja, površina, maseni udio komponente).

Slika 2-11. Analiza nafte na plinskom kromatografu Agilent Technologies 6890N

Identifikacija komponenata i otklona („pikova“) na kromatogramu n-parafina C2-C50 vrši se usporedbom sa poznatim vremenom zadržavanja (engl. Retention Time, RT) ovih komponenata iz analize jedne ili više test smjesa. i-parafini (istog broja ugljikovih atoma) eluiraju prije pripadnog n-parafina. U posebnim slučajevima na isti način se vrši identifikacija aromata.

Površine ispod pikova grupiraju se po određenim intervalima prema vremenu zadržavanja i dobiju se podaci o masenim udjelima parafina u uzorku. Kvantitativna analiza podrazumijeva normalizaciju površina pikova i grupiranje masenih postotaka izo i n-parafina. Navedeni rezultati koriste se kao ulazni podaci za proračun sastava plinsko-naftnih ležišnih fluida ili za proračun sastava plinsko-kondenzatnih fluida iz protoka bušotina.

#### Kontaktno otplinjavanje (flash) separatorske nafte/kondenzata

Kontaktno otplinjavanje separatorske tekuće faze prvi je korak, nakon provjere kvalitete uzoraka, u laboratorijskoj karakterizaciji ugljikovodičnih fluida.

Mjerenjem volumnih i faznih promjena fluida pri separatorskoj temperaturi, te jednostupanjskom separacijom do standardnih p-T uvjeta određuju se slijedeći podaci o separatorskom kondenzatu: plinski faktor, volumni faktor separatorske tekuće faze, koeficijent stlačivosti fluida, koeficijent termičke ekspanzije.

Plinski faktor (GOR) definiran je kao omjer volumena plina uobičajeno izražen u metrima kubnim pri standardnim uvjetima po volumenu nafte izraženim u metrima kubnim pri separatorskim uvjetima.

Volumni faktor (B) karakterizira volumetrijsko ponašanje određenog fluida (nafte, plina ili slojne vode) pri promjeni tlaka i temperature te je definiran kao omjer volumena fluida pri nekim uvjetima tlaka i temperature (ležišnim, bušotinskim, separatorskim) i volumena istog tog fluida pri standardnim uvjetima (Goričnik, 2006). Volumni faktor se obično računa na temelju laboratorijskih analiza koje su rađene za ležišnu izotermu i njime je pojednostavljeno preračunavanje volumena dotičnih fluida iz mjerenih proizvodnih uvjeta na površini u neke druge uvjete, najčešće ležišne. Volumni faktori slojne vode i nafte, praktični su iz razloga jer uključuju volumnu promjenu zbog otparavanja plina uslijed smanjenja tlaka (i iz tog razloga je veći od 1).

Koeficijent stlačivosti fluida (nafte) (c) računa se za jednofazno područje nafte kao omjer promjene volumena nafte po promjeni tlaka pomnožen s recipročnom vrijednošću volumena nafte:

(bar-1)	(2-1)

Koeficijent termičke ekspanzije (nafte) () računa se za jednofazno područje nafte kao omjer promjene volumena nafte po promjeni temperature pomnožen s recipročnom vrijednošću volumena nafte:

(°C-1)	(2-2)

Prije daljnje upotrebe laboratorijskih podataka za podešavanje parametara jednadžbe stanja, podaci se moraju provjeriti obzirom na sastave proizvedenih fluida, K-omjere separatorskih fluida te proizvodne uvjete tijekom vremena proizvodnje.

Ravnotežni K-omjeri kvantitativno opisuju raspodjelu svake komponente "i" sustava između plinske i tekuće faze, tj. koncentracije komponente u fazama kod ravnotežnih p,T uvjeta:

(2-3)

gdje su:

Ki	ravnotežni omjer ("konstanta") komponente "i"

yi	molni udio komponente „i“ u plinskoj fazi

xi	molni udio komponente „i“ u tekućoj fazi

Podaci dobiveni određivanjem sastava i kontaktnim otplinjavanjem koreliraju se na sljedeće načine:

- grafički se provjerava slaganje relativne gustoće i molarne mase C7+ frakcije separatorskog kondenzata,

- radi se pregled promjena separatorskih uvjeta i proizvodnog plinskog faktora kroz vrijeme,

- grafički se prikazuje odnos molnog udjela na logaritamskoj skali obzirom na jedinstveni ugljični broj (engl. Single Carbon Number, SCN) u uzorku separatorskog kondenzata na linearnoj skali za odabrane setove podataka (približno ravna linija),

- radi se provjera K-omjera od metana do heksana pri uvjetima separacije na polju korištenjem Hoffman-Crump-Hocott metode te usporedba linearnog trenda s vrijednostima Standingove jednadžbe za odabrane setove podataka.

Slaganje relativne gustoće i molarne mase C7+ frakcije separatorske kapljevine

Watsonov ili UOP (engl. Universal Oil Products) karakterizacijski faktor dovodi u odnos temperaturu vrelišta izražene u kelvinima i relativnu gustoću sljedećom jednadžbom:

(2-3)

gdje su:

Kw	Watsonov karakterizacijski faktor

Tb	temperatura vrelišta (K)

	relativna gustoća

Watsonov karakterizacijski faktor prikazan odnosom molarne mase i relativne gustoće prema Whitsonu (1983) moguće je izraziti jednadžbom:

(2-4)

gdje je:

M	molarna masa (g/mol)

Kw varira od 8,5 do 13,5 ovisno o sastavu (odnosno molarnoj masi i relativnoj gustoći). Ugrubo vrijedi: za parafine Kw=12,5 do 13,5; za naftene Kw=11,0 do 12,5 te za aromate Kw=8,5 do 11,0.

Austad et al. (1983) u svom radu, na osnovu statističke obrade podataka za polja Sjevernog mora, zaključuju kako je Watsonov karakterizacijski faktor računat kao  i  često konstantan za određeno polje čak i tijekom proizvodnje te čak i ako relativna gustoća varira.

Whitson et al. (1998) navode granice prihvatljivosti odstupanja Kw ±0,03, dok Goričnik (2004) proširuje te granice na ±5% odstupanja molarne mase.

Proizvodni parametri

Ukoliko se ne radi o novom polju, te postoje podaci o separatorskim uvjetima i proizvodnim plinskim faktorima, moguće je napraviti pregled tijekom cjelokupnog vijeka proizvodnje promatranog polja. Kako je čest slučaj da se tijekom višegodišnje proizvodnje i uzorkovanja mijenjaju uvjeti separacije, često nije moguće na osnovu tih podataka izvesti zaključak, ali je moguće dovesti u vezu promjenu tlaka ležišta i ukupnog proizvodnog plinskog faktora tijekom ukupnog vremena proizvodnje. Očekuje se pad ležišnog tlaka te analogno tome porast ukupnog proizvodnog plinskog faktora.

Proizvodni plinski faktor definira se kao volumen separatorskog plina pri standardnim uvjetima po volumenu separatorske nafte pri separatorskim uvjetima:

(m3sc/m3sep)	(2-5)

Whitson (1998) procjenjuje pogrešku proizvodnog plinskog faktora od 5 do 15%. Moguće su i veće pogreške za lagane plinsko-kondenzatne sustave koji se proizvode u velikim količinama. Nekoliko je mogućih izvora tako velike pogreške:

- netočno izmjerena količina proizvedene nafte,

- netočno izmjerena količina proizvedenog plina,

- netočan faktor pretvorbe plina iz separatorskih na standardne uvjete,

- prijenos separatorske kapljevine u struju separatorskog plina,

- kombinacija svega navedenog.

Sastav stabilizirane tekuće faze (nafte ili kondenzata)

Pedersen et al. (1989) dokazali su da je grafički prikazan odnos molnog udjela i molarne mase, odnosno jedinstvenog ugljičnog broja, eksponencijalan za plinsko-kondenzatne sisteme. To opažanje rezultiralo je opće prihvaćenim zaključkom da je relacija između molnog udjela na logaritamskoj skali i pripadajućeg jedinstvenog ugljičnog broja na linearnoj skali ravna linija.

Sastavi separatorskih fluida

Konzistentnost sastava separatorskog plina i kapljevine moguće je provjeriti Hoffman-Crump-Hocott grafičkom metodom. Hoffman et al. (1953) dokazali su da log vrijednosti K-omjera u odnosu na faktor Fi mora rezultirati ravnom linijom.

Hoffmanov faktor Fi računa se pomoću jednadžbe:

(2-6)

gdje su:

temperatura vrelišta komponente i (°C)

temperatura separacije (°C)

konstanta komponente i

Standing (1979) daje modificirane vrijednosti za  i  koje se od tada koriste u Hoffman et al. metodi. Prema Standingu, korelacija vrijedi do tlaka od 70 bar i za raspon temperature od 5 do 95°C.

Dijagram izmjerenih K-omjera koristeći ovu metodu ne bi smio značajnije odstupati od Standingove ravne linije. Prema Whitsonu (1998) -frakcija, neugljikovodične komponente te komponente molnog udjela manjeg od 0,5% mogu odstupati od Standingove linije. Ali ako ugljikovodične komponente od metana do heksana pokazuju značajno odstupanje od ravne linije, analiza sastava se ne smije uzeti sa sigurnošću.

#### Rekombinacija ležišnog fluida

Provodi se na temelju rezultata ispitivanja separatorskog plina i separatorske nafte/kondenzata. Fizička rekombinacija ležišnog fluida može se provesti u ćeliji za rekombinaciju ili direktno u PVT ćeliji u kojoj će se vršiti daljnja ispitivanja, ovisno o tipu fluida i planiranim ispitivanjima.

Sam postupak sastoji se u utiskivanju separatorskog plina u unaprijed određen vakuumirani volumen PVT ćelije te zatim dodavanja pripadajućeg volumena separatorske tekuće faze koji se računa obzirom na proizvodni plinski faktor određen na separatoru tijekom uzorkovanja.

Sva daljnja PVT ispitivanja (test ekspanzije pri stalnom sastavu, separator test, testovi otparavanja, viskoznost) vrše se na rekombiniranom ležišnom fluidu.

#### Test ekspanzije pri stalnom sastavu

Test ekspanzije pri stalnom sastavu (engl. Constant Composition Expansion, CCE) rekombiniranog ležišnog fluida provodi se pri ležišnoj temperaturi. Volumne promjene fluida tijekom ekspanzije zbog smanjivanja tlaka prate i fazne promjene fluida (retrogradna kondenzacija kod plinsko kondenzatnih sustava). Shematski prikaz procesa testa ekspanzije pri stalnom sastavu nafte dan je na slici 2-12.

Slika 2-12. Shematski prikaz testa ekspanzije nafte

Tlakovi zasićenja ležišnog fluida vizualno se očitavaju tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu.

Tlak isparavanja (pb) je tlak pri kojem se pojavljuje prvi mjehurić pare, odnosno, to je tlak pri kojem je tekuća faza u ravnoteži s beskonačno malom količinom plinske faze (Goričnik, 2006).

Tlak rosišta (pd) je tlak pri kojem počinje kondenzacija, odnosno, to je tlak pri kojem je plinska faza u ravnoteži s beskonačno malom količinom tekuće faze (Goričnik, 2006).

Tlak zasićenja (ps) je izraz koji se često koristi umjesto tlaka isparavanja za naftne, odnosno tlaka rosišta za plinsko kondenzatne fluide (Goričnik, 2006).

Iz mjerenih volumetrijskih podataka računaju se: relativni volumen fluida (iz testa izotermne ekspanzije fluida stalnog sastava), volumni faktor fluida, te volumni udio kondenzata kao funkcija tlaka i temperature.

Relativni volumen fluida stalnog sastava (Vrel) funkcija je tlaka pri konstantnoj temperaturi, te je pri ležišnoj temperaturi definiran kao omjer ukupnog volumena fluida i volumena fluida pri tlaku zasićenja:

(2-7)

Volumni udio kondenzata (Vliq) može se izraziti volumnim udjelom kondenzata u ukupnom volumenu fluida ili volumnim udjelom kondenzata u volumenu pri tlaku zasićenja. Prvi način rabi se pri interpretaciji rezultata retrogradne kondenzacije tekuće faze tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu, dok se drugi način rabi pri usporedbi volumetrijskih podataka testa ekspanzije pri stalnom sastavu i podataka iz testa otparavanja pri stalnom volumenu (Goričnik, 2006):

(2-8)

#### Diferencijalno otparavanje

Diferencijalno otparavanje (engl. Differential Liberation, DL) provodi se nakon proračuna testa ekspanzije pri stalnom sastavu. Rekombinirani ili dubinski uzorak ležišne nafte stabilizira se pri ležišnoj temperaturi na tlaku zasićenja. Nakon stabilizacije uzorka nastavlja se sa stupnjevitim snižavanjem tlaka (uobičajeni koraci p=20 bar) do atmosferskog. Oslobođeni plin pri svakom tlaku uklanja se iz ćelije uz podržavanje konstantnog tlaka preostalog fluida i analizira sastav plina. Parametri koji se mjere i iskazuju za svaki pojedini stupanj su: volumni faktor nafte i faktor otopljenog plina kao funkcija tlaka, gustoća nafte pri ležišnim uvjetima, te sastav, gustoća i kompresibilnost oslobođenog plina.

Faktor otopljenog plina (Rs) definiran je kao omjer volumena isparenog plina na n-tom stupnju otparavanja izražen pri standardnim uvjetima i volumena proizvedene nafte pri standardnim uvjetima.

Shematski prikaz procesa testa diferencijalnog otparavanja nafte dan je na slici 2-13.

Slika 2-13. Shematski prikaz testa diferencijalnog otparavanja

#### Separator test

Laboratorijskim testom separacije nafte pri različitim p,T-uvjetima određuju se optimalni uvjeti rada proizvodnog separatora na polju sa stanovišta relativnih proizvedenih količina plina i nafte.

Separatorski test nafte na uzorku slojne nafte je jedno ili više stupanjska separacija plina i nafte pri različitim p,T uvjetima uključujući površinske (standardne) p,T uvjete. Volumne promjene nafte od slojnih do standardnih uvjeta, volumen oslobođenog plina, te analitičkim metodama određeni sastav plina i gustoća fluida definiraju slijedeće parametre: plinski faktor nafte i volumni faktor nafte.

Na početku testa se ležišni fluid nalazi pri uvjetima zasićenja te se mjeri njegov volumen. Nakon toga se uzorak stabilizira na uvjete prvog stupnja separacije. Izdvaja se plinska faza te se bilježe volumen nafte pri prvom stupnju separacije, volumen izdvojenog plina, količina tvari izdvojenog plina i relativna gustoća izdvojenog plina. Izdvojenom plinu se kromatografskom analizom odredi komponentni sastav.

Nakon izdvajanja oslobođene plinske faze, preostala nafta stabilizira se na uvjete sljedećeg stupnja separacije. Ponovno se izdvaja nova plinska faza te joj se određuje komponentni sastav i relativna gustoća. Bilježi se volumen nafte te se proces ponavlja sve dok se ne postignu standardni uvjeti. Završni volumen i relativna gustoća nafte mjere se pri 15°C. Shematski prikaz separator testa je na slici 2-14.

Slika 2-14. Shematski prikaz testa više stupanjske separacije nafte (Whitson & Brulé, 2000)

#### Viskoznost

Pri ležišnoj temperaturi viskoznost nafte mjeri se u visokotlačnom viskozimetru s kotrljajućom kuglicom. Pri određenom tlaku i temperaturi viskoznost nafte je funkcija gustoće nafte i vremena prolaza kuglice. Tijekom analize mjeri se viskoznost nafte pri ležišnoj temperaturi za tlakove od maksimalnog radnog (400 bara) do atmosferskog. Rezultati mjerenja iskazuju viskoznost kao funkciju tlaka pri ležišnoj temperaturi.

#### Test otparavanja pri stalnom volumenu

Test otparavanja pri stalnom volumenu (engl. Constant Volume Depletion, CVD) provodi se nakon testa ekspanzije pri stalnom sastavu. Uzorku kondenzatnog fluida odredi se volumen pri temperaturi ležišta i tlaku rosišta ili pri temperaturi i tlaku ležišta. Ovaj volumen je stalni volumen tijekom testa. Stupnjevito smanjenje tlaka postiže se odgovarajućim povećanjem volumena. Svaki stupanj tlačne depresije uključuje izobarno uklanjanje plinske faze sve dok volumen fluida ne poprimi početnu, „stalnu“ vrijednost. Pri svakom tlačnom koraku mjeri se:

- volumni udio tekuće faze (kondenzat) u preostalom fluidu,

- volumen oslobođenog plina i ukapljenog kondenzata,

- sastav oslobođenog plina i kondenzata.

Iz mjerenih podataka određuje se za svaki tlačni korak testa: volumni faktori kao funkcija tlaka, Z faktor, te gustoće, sastavi, molarne mase i molni udjeli proizvedenog plina i kondenzata.

Z faktor (sinonimi: korekcijski faktor, faktor odstupanja, faktor stlačivosti ili faktor kompresibilnosti plina) definiran je kao omjer volumena realnog plina po volumenu idealnog plina pri određenim p, T uvjetima za specifičan sastav plina.

Shematski prikaz procesa testa otparavanja plinskog kondenzata pri stalnom volumenu dan je na slici 2-15.

Slika 2-15. Shematski prikaz testa otparavanja pri stalnom volumenu (Goričnik, 2006)

Materijalno uravnoteženje podataka iz testa otparavanja pri stalnome volumenu

Reudelhuber i Hinds (1957) razradili su metodu materijalnog uravnoteženja za test otparavanja pri stalnom volumenu. Račun materijalnog uravnoteženja su 1983. godine dodatno razradili i objasnili Whitson i Torp.

Jedan od najvažnijih podataka koje proizlaze iz testa otparavanja pri stalnom volumenu (CVD) je proračun sastava tekuće faze pomoću kojeg je, zajedno s kromatografski određenim sastavom plinske faze, moguće odrediti ravnotežne K omjere (nezaobilazan dio nekoliko važnih razradnih i proizvodnih aplikacija).

K omjer ili ravnotežni omjer je kvocijent molnog udjela komponente i u parnoj i tekućoj fazi pri specificiranom ravnotežnom tlačno temperaturnom uvjetu (Goričnik, 2006).

Početne postavke računa materijalnog uravnoteženja su jednadžbe 2-9 i 2-10.

(2-9)

(2-10)

gdje su :

ukupan broj molova sistema na k-tom stupnju CVD-a (mol)

broj molova tekuće faze sastava xj  (mol)

broj molova plinske faze sastava yj  (mol)

indeks j označava pojedinu komponentu, a k pojedini tlačni korak CVD-a.

Račun se temelji na pretpostavljenoj početnoj količini tvari od 1 mol.

(2-11)

(2-12)

gdje su:

količina proizvedenog fluida na i-tom koraku CVD testa (mol)

početni sastav fluida u prvom koraku CVD-a (kod tlaka zasićenja)

Broj molova plinske faze preostale u ćeliji se izračuna preko zakona za realne plinove (pV=ZnRT).

(2-13)

gdje su :

volumen ćelije (m3)

faktor kompresibilnosti plina kod tlaka rosišta

plinska konstanta = 0,083143 Jmol-1K-1

temperatura (K)

tlak rosišta (bar)

(2-14)

gdje su:

volumen tekuće faze (cm3)

udio tekuće faze u odnosu na ukupan volumen ćelije u postotku (određen vizualno)

Iz volumne bilance slijedi:

(2-15)

gdje je:

volumen plinske faze

Ponovo koristeći zakon za realne plinove pripadajući broj molova plinske faze iznosi:

(2-16)

Z faktor plina očitamo iz Standing-Katz-ovog dijagrama (Standing & Katz, 1942).

U ovoj fazi, određene su sve nepoznanice iz jednadžbe 2-9 osim sastava tekuće faze. U svrhu dobivanja sastava tekuće faze prilagođena jednadžba 2-9 sada glasi:

(2-17)

K omjer, odnosno omjer fazne ravnoteže definiran je kao:

(2-18)

Iz računa masene bilance 2-19 dobivaju se potrebni podaci o fizikalnim svojstvima fluida.

(2-19)

gdje su :

ukupna masa sistema (g)

masa tekuće faze (g)

masa plinske faze (g)

(2-20)

gdje su :

početna molarna masa (kod tlaka rosišta) (gmol-1)

molarna masa plinske faze na i-tom koraku CVD testa (gmol-1)

Md i Mv računaju se preko Kay-evog zakona miješanja.

(2-21)

(2-22)

Izračunavši mase i volumene ravnotežne plinske i tekuće faze, odgovarajuće gustoće se računaju direktno iz ρ=m/V (volumeni iz jednadžbi 2-14 i 2-15. Prilagodbom jednadžbe masene bilance, također je moguće odrediti molarnu masu tekuće faze i posebno C7+ frakcije (jednadžbe 2-24 i 2-25.

(2-23)

(2-24)

(2-25)

gdje je:

molarna masa čiste komponente (kg/kmol)

Provjera K-omjera

Bashbush (1981) preporuča proceduru za provjeru konzistentnosti eksperimentalnih podataka testova u pet koraka:

- Grafički prikaz komponentnog sastava proizvedenog plina (yi) na logaritamskoj skali u odnosu na tlak trebale bi biti izglađene linije. „Grbe“ na grafu ukazuju na eksperimentalne pogreške.

- Dvofazni Z faktor kod plinskih kondenzata ne bi se smio razlikovati na trećoj decimali više od jedan za sva mjerenja. Zadovoljavanje ovog uvjeta nije konačno, odnosno ne dokazuje konzistentnost eksperimentalnih podataka.

- Analiza sastava tekuće faze pri zadnjem koraku otplinjavanja ne smije odstupati u odnosu na izračunati sastav tekuće faze više od 1% za sve komponente molnog udjela većeg od 0,4%.

- Grafički prikaz komponentnog sastava tekuće faze (xi) na logaritamskoj skali u odnosu na tlak. Jednako kao u prvom koraku, linije moraju biti izglađene.

- Grafički prikaz K omjera izračunatog tijekom provedbe proračuna materijalnog uravnoteženja na logaritamskoj skali u odnosu na tlak. Krivulje bi trebale biti trenda sličnog paralelnom, bez „grba“ i križanja. Slika 2-16 (Martinsen et al., 2010) prikazana je kao primjer konzistentnih PVT podataka tijekom provedbe testa ekspanzije pri konstantnom sastavu.

- Ovaj korak su dodali Samaniego et al. (2004). Grafički prikaz K omjera pojedine komponente na logaritamskoj skali u odnosu na temperaturu vrelišta te komponente. Za dobro provedene PVT eksperimente ovaj graf trebao bi biti pravac.

Slika 2-16. Primjer provjere K-omjera (Martinsen et al., 2010)

### Procjena nesigurnosti termodinamičkih parametara

Procjena proizvodnje/dobivanja ugljikovodika iz ležišta temelji se na podacima koji u proračun unose različite nivoe nesigurnosti. Utjecaj svake pojedinačne nesigurnosti potrebno je posebno istražiti kako bi se mogao odrediti njihov ukupan utjecaj.

Ukoliko se razmatra potreba za definiranje izvora nesigurnosti, nužno je uzeti u obzir ne samo korist procjene već i trošak ignoriranja nesigurnosti. Loše odluke mogu biti temeljene na lošoj procjeni nesigurnosti jednako kao i na lošim podacima (Trengove et al., 1991).

Procjena nesigurnosti PVT podataka izuzetno je bitna jer omogućava ispravno ponderiranje eksperimentalnih rezultata koji se koriste pri podešavanju parametara jednadžbe stanja. Nije moguće postaviti općenite tvrdnje o točnosti PVT podataka, budući da različiti laboratoriji obavljaju ispitivanja na različite načine i ne postoje dva identična ležišna fluida niti njihove studije.

Bansal (1988) je istražio osjetljivost rezultata simulacije hlapive nafte na PVT podatke, posebice: plinski faktor (GOR), slojni volumni faktor (FVF, Bo), tlak zasićenja (pb) i viskoznost nafte. Najveći utjecaj od promatranih parametara ima tlak zasićenja. Ukoliko je tlak zasićenja za 10% niži, simulirani proizvodni plinski faktor nakon 5 godina za bušotine koje se nalaze prema vrhu strukture manji je i za 34%, a utok vode veći je za 10%.

#### Točnost eksperimentalnih PVT podataka

Eyton (1987) razmatra točnost većine eksperimentalnih podataka korištenih i dobivenih tijekom testa ekspanzije pri konstantnom volumenu.

Eyton daje sljedeće mjerne nesigurnosti:

- omjer volumena kondenzata i plina (engl. condensate to oil ratio, CGR) tijekom CVD-a: ±5-10%

- gustoća tekuće faze – najveća točnost

- CGR dobiven tijekom kontaktnog otplinjavanja (flash) – najmanja točnost (jako ovisi o brzini provedbe samoga testa)

- loše uzorkovanje na terenu nije moguće ispraviti u laboratoriju

- volumeni tekuće faze tijekom CVD-a sistematski su podcijenjeni – ukazuje na ovisnost volumena tekuće faze o vremenu stabilizacije pri pojedinom tlačnom koraku. Eyton (1987) tvrdi kako se svaki fluid stabilizira nakon dva i pol sata stabilizacije, dok većina laboratorija stabilizira fluide pola sata između pojedinog tlačnog koraka.

Neovisno o Eytonu (1987), Drohm et al. (1988) statistički su obradili podatke iz 80 PVT studija.

Iz baze podataka (od 80 PVT analiza) prepoznati su sljedeći učestali problemi:

- negativan udio komponente u tekućoj fazi

(2-26)

- gustoća tekuće faze veća od gustoće vode ili

- povećanje gustoće tekuće faze porastom tlaka

(2-27)

- krivulja zasićenja retrogradnim kondenzatom ima „rep“ – konkavan oblik kod tlaka zasićenja

(2-28)

- faktor otopljenog plina pada s porastom tlaka

(2-29)

Rezultati statističke obrade podataka s obzirom na navedene probleme su sljedeći:

- negativan udio komponente u tekućoj fazi: 71 PVT analiza. Većina eksperimenata povezuje ovaj problem s lakšim komponentama.

- prevelika gustoća tekuće faze: 45 fluida

- povećanje gustoće tekuće faze s porastom tlaka: 66 PVT analiza za jedan ili više tlakova

- krivulja zasićenja retrogradnim kondenzatom ima „rep“ kod tlaka zasićenja: 40 analiza

- faktor otopljenog plina pada s porastom tlaka: 53 eksperimenta. Ovaj problem je usko vezan s problemom br. 3.

Kombinacijom iskustva i provedenih eksperimentalnih ispitivanja, relativne pogreške određenih mjerenja moguće je tablično prikazati na sljedeći način (tablica 2-2):

Tablica 2-2. Točnost eksperimentalnih podataka

| Eksperimentalni podatak | Procijenjena točnost | Napomena | Referenca |
| --- | --- | --- | --- |
| Tlak zasićenja | U rasponu ±1 bar | Teške nafte i lagani plinski kondenzati mogu imati i veća odstupanja. | Danesh (1998) |
| Z faktor plina | Korištenjem Standing-Katz dijagrama, točnost u rasponu ±1-3%. |  | Standing & Katz (1942) |
| Gustoća stabilizirane (otplinjene) nafte | U rasponu ±1-3% |  | Danesh (1998) |
| Separatorski volumni faktor nafte | U rasponu ±2-4% |  | Whitson (2012) |
| Molarna masa stabilizirane (otplinjene) nafte i pseudokomponente (C7+) | U rasponu ±20% |  | Al-Meshari (2007) |
| Gustoće ležišne nafte | Eksperimentalno određene gustoće u rasponu ±1-2%. | Gustoće nafte iz testa diferencijalnog otparavanja su u rasponu ±2-4% (osim zadnjeg koraka!). | Drohm et al. (1988) |
| Separatorski proizvodni plinski faktor | U rasponu ±2% | Za lagane plinsko kondenzatne sustave ±4-5% | Whitson (2012) |
| Proizvodni plinski faktor iz testa diferencijalnog otparavanja (oslobođeni plin) | U rasponu ±3%. | Zadnji korak (ispuštanje plina) se ne bi trebao uzimati u obzir! Molni udio C7+ komponente u oslobođenim plinovima često je upitan! | Whitson (2012) |
| Sastavi plinova iz testa otparavanja pri stalnom volumenu | Visoko kvalitetni laboratoriji trebali bi imati vrijednosti C7+ komponente unutar ±1 mol% (metoda kriogene destilacije). | Preporučuje se provedba materijalne bilance. | Whitson (2012) |
| Kumulativna količina proizvedenog plina tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu | U rasponu ±2-3% |  | Eyton (1987) |
| Omjer kondenzata i plina tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu | ±5-10% |  | Eyton (1987) |
| Udio retrogradnog kondenzata tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu i otparavanja pri stalnom volumenu | ±5-10% | Veće greške mogu se očekivati za vrlo lagane i fluide blizu kritične točke. | Eyton (1987) |
| Relativni volumeni tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu i otparavanja pri stalnom volumenu | U rasponu ±5% za hlapive nafte i bogate plinove. | Veće greške mogu se očekivati za vrlo lagane i fluide blizu kritične točke. | Danesh (1998) |
| Minimalni tlak miješanja | U rasponu ±5 bar |  | Whitson (2012) |
| Viskoznost nafte | U rasponu ±10-20% | Visoka nesigurnost mjerenja! | Pedersen et al. (1985) |
| Viskoznost plina | Obično se ne određuje eksperimentalno |

## Karakterizacija C7+ frakcije

Jedan od najtežih zadataka u PVT karakterizaciji ležišnih fluida je adekvatan opis C7+ frakcije. To se postiže laboratorijskom karakterizacijom C7+ frakcije, a zatim podešavanjem parametara jednadžbe stanja. Kvalitetna laboratorijska analiza smanjuje potrebu za intenzivnim podešavanjem parametara jednadžbe stanja (Pedersen et al., 1985, Jhaveri & Youngren, 1988, Naji, 2006).

### Laboratorijska karakterizacija C7+ frakcije

Kvalitetna laboratorijska karakterizacija težih komponenti uključuje destilaciju ugljikovodične smjese te određivanje sastava metodom plinske kromatografije ili plinske kromatografije - masene spektrometrije.

Destilacija je fizikalna metoda odjeljivanja u procesu kontinuiranog otparavanja komponenata iz smjesa (početne šarže), izdvajanja para i njihova kondenzacija kao destilat. Zaostali dio početnog uzorka je teški ostatak. Oštrina separacije ovisi o konstrukciji i dužini destilacione kolone i izražava se brojem teoretskih tavana. Teoretski tavan je zamišljeni dio destilacijske kolone na kojem se uspostavlja termodinamička ravnoteža između plinske i tekuće faze.

Frakcijska destilacija (engl. true boiling point, TBP  distillation) koristi se za izdvajanje grupe frakcije spojeva u zadanom području vrelišta. U laboratorijima INA d.d., gdje su rađene analize korištene u disertaciji, destilacija je rađena prema standardu ASTM D2892 (ASTM, 2010).

Destilacijom se dobivaju frakcije kojima je zatim moguće odrediti molarnu masu, gustoću i točku vrelišta što čini osnovu za procjenu kritične veličine i acentrične faktore svake pojedine frakcije.

Osnovni problem pri provedbi frakcijske destilacije ležišnih ugljikovodika jest potreban volumen fluida-uzorka koji iznosi oko 20 litara.

Simulirana destilacija je također metoda kojom se mogu odrediti točke vrelišta. Za razliku od fizičke (frakcijske), simulirana destilacija je brža i točnija. Točnost se u ovom smislu može promatrati kroz parametre ponovljivosti, obnovljivosti i preciznosti (Kriel et al., 1993).

Korištenje simulirane (nasuprot frakcijske destilacije), skraćuje vrijeme trajanja karakterizacije C7+ frakcija s nekoliko dana na par sati.

Usporedbu rezultata oba tipa destilacije obradili su Kiser & Malone (2006). Zaključili su kako se temperature vrelišta prosječno razlikuju do maksimalno ±5,5°C, što ukazuje na izvrsno uklapanje. Veća razlika primijećena je za više ugljikovodike.

Glavni nedostatak simulirane destilacije je nužnost procjene molarnih masa i relativnih gustoća pojedinačnih frakcija umjesto njihovog eksperimentalnog određivanja.

Grafički prikaz krivulje simulirane destilacije dan je na slici 2-17, dok slika 2-18 prikazuje distribuciju frakcija jedinstvenog ugljičnog broja određenih istom metodom.

Slika 2-17. Krivulja simulirane destilacije

Slika 2-18. Distribucija frakcija jedinstvenog ugljičnog broja određenih metodom plinske kromatografije na uzorku kondenzata

### Metode karakterizacije psudokomponenti za primjenu jednadžbi stanja

Najsažetiju definiciju karakterizacije C7+ frakcije dao je Whitson (1998) definiranjem njezinog cilja: „Jedan od ciljeva C7+ karakterizacije je dobivanje najboljeg mogućeg opisa više stotina nedefiniranih komponenti, koristeći minimalan broj pseudokomponenti.“

U literaturi su dane mnoge procedure za karakterizaciju plus frakcija. Od njih su one predložene od Pedersen et al. (1989) i Whitson et al. (1983, 1989) u najširoj primjeni u naftnoj industriji.

Utjecaj različitih metoda karakterizacije C7+ frakcije opisao je Whitson (1984). Koristeći različite korelacije za procjenu kritičnih svojstava (tlaka i temperature) došao je do zaključka da imaju veliki utjecaj na predviđanje faznog ponašanja jednadžbom stanja (slika 2-19). Niti jedna od proučenih korelacija, niti njihova kombinacija nisu rezultirale konzistentno boljom jednadžbom stanja (Whitson, 1984) da bi se moglo zaključiti koju korelaciju treba koristiti.

Slika 2-19. Grafički prikaz utjecaja različitih korelacija na predviđanje jednadžbe stanja (Whitson, 1984)

Dva su različita pristupa karakterizaciji C7+ frakcije: izravno računanje svojstava korelacijama i metoda dijeljenja, nakon dijeljenja računanje svojstava (ako nisu poznata) niza novih pseudokomponenti korelacijama i nakon toga grupiranja.

Pomoću korelacija određuju se svojstva C7+ frakcije na osnovu relativne gustoće, molarne mase i/ili temperature vrelišta.

Katz i Firoozabadi (1978) objavili su generalizirani set fizikalnih svojstava za ugljikovodične frakcije od C6 do C45. Na osnovu analiza 26 kondenzata i nafti tablično su prikazali svojstva uključujući prosječnu temperaturu vrelišta, relativnu gustoću i molarnu masu (tablica 2-3).

Tablica 2-3. Fizikalna svojstva ugljikovodičnih frakcija

| Frakcija | Tb (°R) |  | K | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C6 | 606,7 | 0,690 | 12,27 | 84 |
| C7 | 657,1 | 0,727 | 11,96 | 96 |
| C8 | 701,7 | 0,749 | 11,87 | 107 |
| C9 | 747,6 | 0,768 | 11,82 | 121 |
| C10 | 790,1 | 0,782 | 11,83 | 134 |
| C11 | 828,6 | 0,793 | 11,85 | 147 |
| C12 | 866,6 | 0,804 | 11,86 | 161 |
| C13 | 900,6 | 0,815 | 11,85 | 175 |
| C14 | 935,2 | 0,826 | 11,84 | 190 |
| C15 | 970,5 | 0,836 | 11,84 | 206 |
| C16 | 1001,1 | 0,843 | 11,87 | 222 |
| C17 | 1031,7 | 0,851 | 11,87 | 237 |
| C18 | 1055,1 | 0,856 | 11,89 | 251 |
| C19 | 1076,7 | 0,861 | 11,91 | 263 |
| C20 | 1100,1 | 0,866 | 11,92 | 275 |
| C21 | 1123,5 | 0,871 | 11,94 | 291 |
| C22 | 1145,1 | 0,876 | 11,95 | 305 |
| C23 | 1166,7 | 0,881 | 11,95 | 318 |
| C24 | 1186,5 | 0,885 | 11,96 | 331 |
| C25 | 1206,3 | 0,888 | 11,99 | 345 |
| C26 | 1226,1 | 0,892 | 12,00 | 359 |
| C27 | 1245,9 | 0,896 | 12,00 | 374 |
| C28 | 1263,9 | 0,899 | 12,02 | 388 |
| C29 | 1280,1 | 0,902 | 12,03 | 402 |
| C30 | 1294,5 | 0,905 | 12,04 | 416 |
| C31 | 1310,7 | 0,909 | 12,04 | 430 |
| C32 | 1325,1 | 0,912 | 12,05 | 444 |
| C33 | 1339,5 | 0,915 | 12,05 | 458 |
| C34 | 1352,1 | 0,917 | 12,07 | 472 |
| C35 | 1366,5 | 0,920 | 12,07 | 486 |
| C36 | 1379,1 | 0,922 | 12,08 | 500 |
| C37 | 1391,7 | 0,925 | 12,08 | 514 |
| C38 | 1406,1 | 0,927 | 12,09 | 528 |
| C39 | 1418,7 | 0,929 | 12,10 | 542 |
| C40 | 1431,3 | 0,931 | 12,11 | 556 |
| C41 | 1442,1 | 0,933 | 12,11 | 570 |
| C42 | 1452,9 | 0,934 | 12,13 | 584 |
| C43 | 1463,7 | 0,936 | 12,13 | 598 |
| C44 | 1476,3 | 0,938 | 12,14 | 612 |
| C45 | 1487,1 | 0,940 | 12,14 | 626 |

Ahmed et al. (1985) su na osnovu Katz-Firoozabadijevog seta podataka metodom regresije izveli korelaciju slijedećeg oblika:

(2-30)

gdje su:

fizikalno svojstvo

broj atoma ugljika (6, 7, …, 45)

koeficijenti jednadžbe dani u tablici 2-4.

Tablica 2-4. Koeficijenti jednadžbe 2-25 (Ahmed et al., 1985)

|  | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -131,11375 | 24,96156 | -0,34079022 | 2,4941184×10-3 | 468,32575 |
| Tc (°R) | 915,53747 | 41,421337 | -0,7586859 | 5,8675351×10-3 | -1,3028779×103 |
| pc (psia) | 275,56275 | -12,522269 | 0,29926384 | -2,8452129×10-3 | 1,7117226×10-3 |
| Tb (°R) | 434,38878 | 50,125279 | -0,9097293 | 7,0280657×10-3 | -601,85651 |
| ( | -0,50862704 | 8,700211×10-2 | -1,8484814×10-3 | 1,4663890×10-5 | 1,8518106 |
| ( | 0,86714949 | 3,4143408×10-3 | -2,839627×10-5 | 2,4943308×10-8 | -1,1627984 |
| Vc (ft3/lb) | 5,223458×10-2 | 7,87091369×10-4 | -1,9324432×10-5 | 1,7547264×10-7 | 4,4017952×10-2 |

Karakterizacija na osnovu korelacija pokazala se neprimjerena za proračune faznog ponašanja ležišnih fluida (Naji, 2006).

Metodom dijeljenja i grupiranja, C7+ frakcija dijeli se na određen broj pseudokomponenti (najčešće od C7 do C45+, te se za svaku korelacijom određuju njihova svojstva) te se zatim grupira (na novih nekoliko pseudokomponenata čija se svojstva odrede prema pravilu miješanja). Način dijeljenja i grupiranja predmet je proučavanja stručnjaka već dugi niz godina (Lohrenz et al., 1964, Katz, 1983, Katz & Firoozabadi,1978, Yarbourough, 1979, Whitson, 1983, Pedersen et al., 1984, Whitson, 1989, Nichita et al., 2007, Moradi et al., 2011). Nekoliko autora dokazalo je veliku mogućnost pogrešnih predviđanja faznog ponašanja ležišnih fluida ukoliko se plus frakcija koristi kao jedna komponenta (Whitson, 1984, Behrens & Sandler, 1986, Pedersen et al., 1989., Danesh, 1998).

Komponente ležišnih fluida moguće je podijeliti na (Zuo & Zhang, 2000):

- Dobro definirane komponente poznatih kritičnih veličina (temperature i tlaka) te acentričnog faktora.

- Frakcije jedinstvenog ugljičnog broja čije je molarne mase i gustoće moguće eksperimentalno izmjeriti ili odrediti nekom od publiciranih korelacija.

- Plus frakciju koja se ne može separirati primijenjenom destilacijskom tehnikom.

U literaturi postoji značajan broj predloženih metoda za podjelu C7+ frakcije u pseudokomponente. Za sve vrste dijeljenja moraju biti zadovoljene sljedeće pretpostavke:

- Suma molnih udjela pojedinačnih pseudokomponenata jednaka je molnom udjelu C7+ frakcije:

(2-31)

gdje su:

zi	molni udio komponente i

zC7+	molni udio C7+ frakcije

- Suma produkata molnih udjela i molarnih masa pojedinačnih pseudokomponenata jednaka je produktu molnog udjela i molarne mase C7+ frakcije:

(2-32)

gdje su:

Mi	molarna masa komponente i (g/mol)

MC7+	molarna masa C7+ frakcije (g/mol)

- Suma produkata molnih udjela i molarnih masa podijeljena s relativnom gustoćom pojedinačnih pseudokomponenata jednaka je onoj od C7+ frakcije:

(2-33)

gdje su:

i	relativna gustoća komponente i

C7+	relativna gustoća C7+ frakcije

Karakterizacija C7+ uključuje (Whitson, 2012):

- korelaciju molarne mase i relativne gustoće C7+ frakcije

  - definiranje trenda i identificiranje značajno bitne vrijednosti

- upotrebu TBP podataka

  - uklapanje s modelom gama distribucije

  - grafičku korelaciju jedinstvenog ugljičnog broja i molarnih masa, odnosno relativnih gustoća

  - kvantitativnu analizu sirove nafte

- proširenu kromatografsku analizu komponentnog sastava

  - uklapanje s modelom gama distribucije (uz zanemarivanje najteže, npr. 30+ frakcije).

#### Matematički modeli molarne distribucije

Kontinuirani distribucijski modeli koriste se za opis molarne distribucije C7+ komponente još od početka 1980-ih. Istraživanja (Whitson et al., 1986, Søreide, 1989, Whitson et al., 1989, Naji, 2006, Moradi et al., 2011) su pokazala da je za matematički opis C7+ frakcija zadovoljavajuća eksponencijalna distribucija. Nedostatak upotrebe eksponencijalne distribucije je pretpostavka da sve C7+ frakcije iste molarne mase imaju i jednaku distribuciju, što nije realno. Model gama distribucije temelji se na gama distribucijskoj funkciji koja je iskrivljena (pomaknuta u jednu stranu) funkcija gustoće vjerojatnosti. Ona stavlja u odnos učestalost pojavljivanja (normalizirani molni udio) i molarnu masu.

Whitson (1983) predlaže tri-parametarsku gama funkciju za rješenje kontinuirane molarne distribucije:

(2-34)

gdje su:

p(M)		funkcija gustoće vjerojatnosti

M		molarna masa koja se koristi kao nezavisna varijabla (g/mol)

,  i  	parametri distribucije.

Za određene vrijednosti MC7+,  i  jednadžba 2-34 predstavlja jedinstveni odnos između normaliziranog molnog udjela i molarne mase C7+ frakcije. Krivulja je definirana od niže granične vrijednosti (=) do beskonačno. Ukupna površina ispod krivulje je, po definiciji) jednaka jedan. Kontinuirana distribucija p(M) (odnosno njezin integral, Po(M)) primjenjuje se tako što se dijeli površina ispod krivulje kako je prikazano na slici 2-20.

Slika 2-20. Molni udio dobiven razlikom površina ispod funkcije gustoće vjerojatnosti unutar određenih molnih udjela (Søreide, 1989)

Kumulativ funkcije gustoće vjerojatnosti, odnosno njezin integral, predstavlja površinu ispod krivulje p(M) te izražava kumulativ molnih udjela. Kako se krajnja točka krivulje približava beskonačno, površina ispod nje se približava jedan (jednadžba 2-35).

(2-35)

Behrens & Sandler (1986) predložili su metodu Gaussove kvadrature za rješavanje modela kontinuirane molarne gama distribucije s određenim malim brojem pseudokomponenti. Predloženi model dobro aproksimira vrijednosti ukoliko se radi o malom broju pseudokomponenti. Sa većim brojem pseudokomponenti postiže se bolja integracija površine distribucije, ali se molarna masa zadnje pseudokomponente povećava do nerealnih veličina. Da bi se izbjegao taj problem Behrens & Sandler ograničili su broj pseudokomponenti.

Zadovoljavajuće rješenje seta jednadžbi 2-31 do 2-33, s poštivanjem fizikalnih veličina molarne mase i relativne gustoće pojedinih pseudokomponenti te njihovog proizvoljnog broja, pronašli su Whitson et al. (1989) modifikacijom  parametra u tro-parametarskoj gama funkciji.

(2-36)

Whitson et al. (1989) predlažu metodu za razdjeljivanje C7+ komponente u proizvoljan broj pseudokomponenti koristeći Gauss-Laguerreovu kvadraturu i gama distribuciju. Pomoću predložene metode moguće je istovremeno izvršiti razdiobu C7+ komponente u više povezanih fluida. Na taj način dobivaju se ista kritična svojstva pseudokomponenti kojima je moguće pridružiti različite molne udjele.

(2-37)

Gdje se težine (woi) i nultočke (xoi) određuju iz Laguerreovih polinoma.

Općenito, numerička integracija zasniva se na aproksimiranju integrala u kojem su sadržane težine (woi) i nultočke (točke integracije) (xoi). Kod Gaussove kvadrature potrebno je odrediti i težine i nultičke, s time da nultočke nisu jednako udaljene (ekvidistantne). Točke integracije i težine određuju se pomoću ortogonalnih polinoma.

Predloženi postupak je sljedeći (Whitson et al., 1989):

- Odrediti broj pseudokomponenti N te dobiti vrijednosti Gaussove kvadrature xoi (nultočke) i woi (težine) (tablica 2-5).

Tablica 2-5. Nultočke i težine za prvih 5 Laguerreovih polinoma (Abramowitz & Stegun, 1965)

| N | xoi | woi |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,585786 | 0,853553 |
|  | 3,41421 | 0,146447 |
| 3 | 0,415775 | 0,711093 |
|  | 2,29428 | 0,278518 |
|  | 6,28995 | 0,0103893 |
| 4 | 0,322548 | 0,603154 |
|  | 1,74576 | 0,357419 |
|  | 4,53662 | 0,0388879 |
|  | 9,39507 | 0,000539295 |
| 5 | 0,26356 | 0,521756 |
|  | 1,4134 | 0,398667 |
|  | 3,59643 | 0,0759424 |
|  | 7,08581 | 0,00361176 |
|  | 12,6408 | 0,00002337 |

- Specificirati  (minimalna moguća molarna masa) koji mora biti jednake vrijednosti za sve C7+ uzoraka.

- Specificirati βo (parametar distribucije) koji mora biti jednake vrijednosti za sve C7+ uzorke. Whitson et al. (1989) predlažu da se za izračunati βo koristi molarna masa najteže komponente MN.

(2-38)

xON je zadnja kvadraturna točka.

- Odrediti (na osnovu TBP krivulje) ili procijeniti α vrijednosti (α definira formu distribucije, visinu i širinu) za sve C7+ uzorke. Na osnovu velikog broja eksperimentalnih podataka postoji korelacija između  i α parametara (Søreide, 1989):

(2-39)

Prema Whitsonu (1983) razumne granice za  su između 0,5 i 3,0 dok su prema Søreide (1989) između 0,5 i 1,0.

- Da bi se zadovoljio uvjet normalizacije (zi=1), mora se izračunati parametar δ za sve C7+ uzorke, pomoću jednadžbi:

(2-40)

(2-41)

α, β, i  su distribucijski parametri

- Izračunati molne udjele i molarne mase za sve pseudokomponente pomoću jednadžbi:

(2-42)

(2-43)

(2-44)

Gama funkcija definirana je sljedećim integralom:

(2-45)

Za računalne potrebe koristi se Lanczosova aproksimacija (Lanczos, 1964) računanja gama funkcije:

(2-46)

gdje su,

p0 = 1,000000000190015

p1 = 76,18009172947146

p2 = -86,50532032941677

p3 = 24,01409824083091

p4 = -1,231739572450155

p5 = 1,208650973866179×10-3

p6 = -5,395239384953×10-6

Točnost Lanczosove aproksimacije, odnosno njezina greška je manja od 2×10-10 za sve >0.

- Izračunati prosječnu molarnu masu M7+ i provjeriti da li je jednaka eksperimentalno određenoj vrijednosti. Podešavati δ sve dok nije zadovoljeno slaganje. Za svaki novi δ ponovno izračunavati nove molne udjele.

(2-47)

Parametar distribucije moguće je izračunati sljedećim metodama:

- Srednja vrijednost između molarne mase frakcije jedinstvenog ugljičnog broja najlakše komponente u plus frakciji i prethodne komponente.

(2-48)

Molarne mase frakcija jedinstvenog ugljičnog broja uzete su iz tablice 2-3. Ova metoda koristila se tijekom izrade ove disertacije.

- Jednaka prvoj metodi, osim što se u proračunu uzimaju molarne mase normalnih parafina.

(2-49)

- Molarna masa lakše komponente od one u plus frakciji.

Molarna masa uzeta iz tablice 2-3.

- Molarna masa lakše komponente od one u plus frakciji, ali jednaka molarnoj masi normalnog parafina.

- U skladu s Whitsonovom preporukom (1983). Gdje je n jedinstveni ugljični broj plus frakcije (za C7+, n=7).

(2-50)

## Jednadžba stanja

### Povijesni razvoj jednadžbi stanja

Postoji nekoliko vrsti jednadžbi stanja koje mogu opisivati plinske i tekuće faze smjese ugljikovodika i ne-polarnih ne-ugljikovodičnih komponenti kao što su N2, CO2 i H2S. Najčešće se koriste kubne jednadžbe stanja, koje se temelje na prvi put predloženoj jednadžbi realnog plina od van der Waalsa.

Van der Waalsova jednadžba stanja (1873) bila je prva kojom se moglo predvidjeti istovremeno postojanje plinske i tekuće faze. Kasnije su Redlich & Kwong (1949) povećali točnost van der Waalsove jednadžbe stanja uvevši temperaturnu ovisnost izraza za privlačne sile (a/V). Soave (1972) modificira Redlich-Kwongovu jednadžbu stanja uvrstivši u nju Pitzerov acentrični faktor (1955). Peng & Robinson (1976) predlažu svoju jednadžbu stanja temeljenu na istraživanju velikog broja sustava prirodnog plina. Nakon tog vremena veliki broj autora bavio se mogućnostima poboljšanja kubnih jednadžbi stanja, ali bez nekog značajnog rezultata u široj primjeni za kompleksne spojeve u kojima se za svaki slučaj razlikuje sastav.

Kamerlingh Onnes (1901) predložio je da se izmjerene vrijednosti korekcijskog faktora za realni plin, Z, prikazuju virijalnom jednadžbom, tj. proširenom izotermnom jednakošću:

(2-51)

gdje su:

drugi, treći, četvrti, itd. virijalni koeficijenti

molarni volumen plina (m3/mol)

Virijalni koeficijenti B(T), C(T), moraju biti optimalno prilagođeni iskustvenim podacima (p,Vm,T). Obično se virijalni koeficijenti određuju metodom najmanjih kvadrata, i to tako da se potraži polinom najnižega stupnja koji aproksimira funkciju z(Vm|T) u granicama eksperimentalne pogreške (Butorac & Simeon, 2006).

Virijalne jednadžbe stanja pokazale su se izuzetno preciznim za potpuno jasan jednostavni sastav (do tri, najviše četiri komponente).

Najvažnije prekretnice u razvoju jednadžbe stanja grafički su prikazane u tablici 2-6.

Tablica 2-6. Prekretnice u razvoju jednadžbe stanja

| Godina | Autor(i) | Doprinos |
| --- | --- | --- |
| 1662. | Boyle | promjena volumena zraka obrnuto proporcionalna promjeni tlaka pri konstantnoj temperaturi |
| 1787. | Charles | linearan odnos volumena i temperature pri konstantnom tlaku |
| 1801. | Dalton | zakon parcijalnih tlakova |
| 1822. | Carniard de la Tour | određivanje svojstava kritične točke |
| 1834. | Clapeyron | zakon idealnog plina |
| 1880. | Amagat | parcijalni volumeni plinova |
| 1901. | Kamerlingh Onnes | virijalna jednadžba stanja |
| 1940. | Benedict et al. | osam-parametarska Benedict- Webb-Rubinova JS |
| 1949. | Redlich & Kwong | RK JS |
| 1955. | Martin & Hou | detaljna PVT karakterizacija plinova |
| 1955. | Pitzer et al. | acentrični faktor |
| 1972. | Soave | modifikacija RK JS, SRK JS |
| 1976. | Peng & Robinson | PR JS |
| 1980. | Kumar & Staling | najopćenitija jednadžba stanja |
| 1982. | Patel & Teja | tri-parametarska JS, proširenje PR JS |
| 1982. | Peneloux et al. | korekcijski parametar volumnog pomaka |

### Kubne jednadžbe stanja

Prvu kubnu jednadžbu stanja za realne plinove postavio je 1873. godine nizozemski fizičar Johannes van der Waals. Njegova jednadžba stanja temelji se na sljedećem modelu:

- Molekule zauzimaju konačni molarni volumen, b, tako da plinu ostaje na raspolaganju volumen V-n×b i tlak će plina zato biti veći nego kod idealnog plina koji se sastoji od beskonačno malih točaka.

- Privlačne sile proporcionalne su recipročnom molarnom volumenu 1/Vm, odnosno, učestalost udaraca o stjenku proporcionalna je 1/Vm, a isto tako prosječna sila kojom molekula djeluje na stjenku smanjuje se proporcionalno 1/Vm. Ukupno djelovanje molekula na stjenku smanjit će se zato proporcionalno s 1/Vm2 (konstanta proporcionalnosti oznake a).

Na temelju tog modela iz jednadžbe stanja za idealni plin izvedena je van der Waalsova jednadžba:

(2-52)

gdje su:

p	tlak (Pa)

molarni volumen (m3/mol)

R	plinska konstanta = 8,3143 (J×mol-1×K-1)

T	temperatura (K)

Van der Waalsovi koeficijenti a i b svojstveni su vrsti plina, a neovisni su o temperaturi. U principu to su empirijske konstante pojedinih plinova koje su povezane s međudjelovanjem molekula (a) odnosno s njihovom veličinom i time konačnim volumenom (b).

Redlich & Kwong (1949) predložili su unaprijeđenu jednadžbu stanja koja je u sebi sadržavala temperaturnu ovisnost parametra privlačnosti molekula a:

(2-53)

gdje su:

(2-54)

(2-55)

Tc	kritična temperatura (K)

pc	kritični tlak (Pa)

Redlich & Kwong su primijetili da ukoliko tlak sustava teži beskonačnom (), molarni volumen tvari smanji se za oko 26% od svog kritičnog volumena ().

Redlich-Kwongova jednadžba stanja se još uvijek koristi zbog svoje jednostavnosti i fleksibilnosti. No međutim, nije preporučljiva zbog nepreciznog računanja fazne ravnoteže plinska-tekuća faza.

Acentrični faktor

Acentrični faktor () definirao je Pitzer krivuljom tlaka para pojedine čiste tvari (Pitzer et al., 1955). Acentrični faktor je parametar koji predstavlja nesferičnost molekula i polarnost mnogih komponenti. Jednadžba stanja idealnih plinova pV=nRT temelji se na modelu čvrstih sfera koje se ponašaju na klasičan i predvidljiv način. Velika većina tvari je vrlo daleko od idealnog i/ili sferičnog. Acentrični faktori daju broj koji se koristi u jednadžbi stanja kako bi se JS prilagodila realnom predviđanju PVT ponašanja.

Pitzerov acentrični faktor definiran je jednadžbom:

(2-56)

gdje je:

tlak para pri temperaturi  (Tr=0,7) (Pa)

reducirana temperatura

Praktički, acentrični faktor daje mjeru strmosti krivulje tlaka para od Tr=0,7 do Tr=1,0, gdje je  za  i  za  (slika 2-21).

Slika 2-21. Acentrični faktor (Goričnik, 2006)

Nakon toga je više autora (Kesler i Lee, Edmister i drugi) razvilo korelacije za izračunavanje acentričnih faktora ovisno o tipu ležišnog fluida (Whitson & Brulé, 2000).

Soave (1972) mijenja izraz a/√(T) u Redlich-Kwongovoj jednadžbi stanja funkcijom α(T,ω) uključujući temperaturu i acentrični faktor. α funkcija je prilagođena podacima o tlaku para ugljikovodika tako da ova jednadžba stanja zadovoljavajuće opisuje ugljikovodične smjese.

Soave-Redlich-Kwongova jednadžba stanja glasi:

(2-57)

gdje su:

(2-58)

(2-59)

(2-60)

(2-61)

gdje je:

acentrični faktor pojedine komponente

Soave-Redlich-Kwongovova jednadžba stanja ne predviđa točno faktore kompresibilnosti plina pri kritičnim uvjetima. On se mjeri u rasponu od 0,234 do 0,309 (Vera et al., 1984), dok ga SRK JS predviđa kao 0,333.

Peng & Robinson (1976) razvili su i objavili novu jednadžbu stanja kako bi zadovoljili sljedeće ciljeve:

- Parametri jednadžbe stanja moraju se moći izraziti izrazima kritičnih veličina i acentričnog faktora.

- Jednadžba stanja mora osigurati zadovoljavajuću točnost u blizini kritične točke, naročito za proračune faktora kompresibilnosti i gustoće tekuće faze.

- Pravilo miješanja ne bi trebalo uključivati više od jednog binarnog koeficijenta.

- Jednadžba stanja mora se moći primijeniti na svim proračunima svojstava fluida u procesima prirodnog plina.

U većem dijelu Peng-Robinsonova jednadžba stanja daje slične rezultate kao i Soave-Redlich-Kwongova jednadžba stanja, osim što bolje predviđa gustoće tekućina (pogotovo ne-polarnih komponenti) (Firoozabadi, 1988).

Peng-Robinsonova jednadžba stanja (Peng & Robinson, 1976) glasi:

(2-62)

gdje su:

(2-63)

(2-64)

(2-65)

(2-66)

Binarni interakcijski parametar

Binarni koeficijenti ili binarni interakcijski parametri (kij) su korekcijski parametri vezani s interakcijom međusobnog privlačenja različitih molekula u realnim smjesama, koji se određuju na temelju eksperimentalnih podataka o PVT ponašanju binarnih smjesa (Goričnik, 2006).

Binarni interakcijski parametri kij sadrže odstupanje pojedinog para komponenti (i, j) od ponašanja idealnih smjesa.

Za ugljikovodike do C3 binarni interakcijski parametri imaju vrlo male vrijednosti, tako da je (1-kij=1), dok su vrijednosti interakcijskih koeficijenta za binarne parove viših ugljikovodika bliske nuli. Kod parova parafini-aromati, parafini (osobito metan) – CO2 ili H2S ili N2, molekulske interakcije su značajne tj. vrijednosti kij dovoljno su velike da znatno utječu na točnost rezultata proračuna. Zato se tijekom generiranja jednadžbe stanja mogu koristiti kao regresijski parametri.

Interakcijski koeficijenti određeni su na temelju eksperimentalnih PVT podataka binarnih smjesa i nisu funkcija p,T i sastava smjese. Preporučeni binarni interakcijski parametri za najčešće korištene jednadžbe stanja u naftnom inženjerstvu, Peng-Robinsonovu i Soave-Redlich-Kwongovu jednadžbu stanja, dani su u tablici 2-7.

Binarni interakcijski parametar definiran je jednadžbom:

(2-67)

gdje je Vc kritični molarni volumen.

Tablica 2-7. Preporučeni binarni interakcijski parametri za Peng-Robinsonovu i Soave-Redlich-Kwongovu jednadžba stanja

|  | Peng-Robinsonova jednadžba stanja (Nagy & Shirkovskiy, 1982) | Soave-Redlich-Kwongova jednadžba stanja (Reid et al., 1987) |
| --- | --- | --- |
|  | N2 | CO2 | H2S | N2 | CO2 | H2S |
| N2 | - | - | - | - | - | - |
| CO2 | 0,000 | - | - | 0,000 | - | - |
| H2S | 0,130 | 0,135 | - | 0,120 | 0,120 | - |
| C1 | 0,025 | 0,105 | 0,070 | 0,020 | 0,120 | 0,080 |
| C2 | 0,010 | 0,130 | 0,085 | 0,060 | 0,150 | 0,070 |
| C3 | 0,090 | 0,125 | 0,080 | 0,080 | 0,150 | 0,070 |
| i-C4 | 0,095 | 0,120 | 0,075 | 0,080 | 0,150 | 0,060 |
| n-C4 | 0,095 | 0,115 | 0,075 | 0,080 | 0,150 | 0,060 |
| i-C5 | 0,100 | 0,115 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,060 |
| n-C5 | 0,110 | 0,115 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,060 |
| C6 | 0,110 | 0,115 | 0,055 | 0,080 | 0,150 | 0,050 |
| C7+ | 0,110 | 0,115 | 0,050 | 0,080 | 0,150 | 0,030 |

Parametar volumnog pomaka

Godine 1982. Peneloux et al. uvode korekcijski parametar volumnog pomaka c primijenivši ga na Soave-Redlich-Kwongovu (SRK) jednadžbu stanja na sljedeći način:

(2-68)

gdje su:

korigirani molarni volumen tekuće faze (m3/mol)

nekorigirani (izračunati) molarni volumen tekuće faze (m3/mol)

molarni udio komponente i u tekućoj fazi (mol)

koeficijent volumnog pomaka komponente i

Usporedba molarnih volumena tekuće faze, izračunatih kubnom jednadžbom stanja i odgovarajućih eksperimentalnih podataka, ukazala je na skoro konstantan otklon izračunatih vrijednosti molarnog volumena u odnosu na izmjerene vrijednosti. Posljedica volumnog pomaka je manja izračunata gustoća tekuće faze od stvarne (eksperimentalne) gustoće (tablica 2-8).

Tablica 2-8. Parametri volumnog pomaka čistih komponenata za PR JS i SRK JS (Whitson i Brulé, 2000)

| KOMPONENTA | PR JS | SRK JS |
| --- | --- | --- |
|  | ci | ci |
| N2 | -0,1927 | -0,0079 |
| CO2 | -0,0817 | 0,0833 |
| H2S | -0,1288 | 0,0466 |
| C1 | -0,1595 | 0,0234 |
| C2 | -0,1134 | 0,0605 |
| C3 | -0,0863 | 0,0825 |
| i-C4 | -0,0844 | 0,0830 |
| n-C4 | -0,0675 | 0,0975 |
| i-C5 | -0,0608 | 0,1022 |
| n-C5 | -0,0390 | 0,1209 |
| n-C6 | -0,0080 | 0,1467 |
| n-C7 | 0,0033 | 0,1554 |
| n-C8 | 0,0314 | 0,1794 |
| n-C9 | 0,0406 | 0,1868 |
| n-C10 | 0,0655 | 0,2080 |

### Jednadžba stanja ležišnih ugljikovodičnih fluida

Za potrebe opisa ponašanja fluida razvijen je veći broj jednadžbi stanja koje su uspoređivali brojni autori Martin (1967, 1979), Abbott (1979), Gray (1979), Yarbourough (1979), Tsonopolous et al. (1985), Firoozabadi (1988), Søreide (1989), Ashour (2011).

Abbott je usporedio deset jednadžbi stanja kojima je simulirao laboratorijske eksperimente koji su provedeni na uzorcima iz norveškog dijela Sjevernog mora. Usporedio je njihovu primjenjivost, nedostatke i rezultate.

Søreide (1989) daje opširan pregled dvo-, tro- i četvero-parametarskih jednadžbi stanja. Za potrebe svoje disertacije koristio je četvero-parametarsku Martinovu (1979) jednadžbu stanja. Glavni zaključak njegove disertacije je da je kvaliteta predviđanja faznog ponašanja ležišnih fluida proporcionalna količini i kvaliteti laboratorijske karakterizacije proširenog sastava teže frakcije, bez obzira koja se jednadžba stanja koristi.

Firoozabadi (1988) uspoređuje fazno ponašanje i volumetrijsko predviđanje ležišnih fluida sa Soave-Redlich-Kwongovom (1972), Peng-Robinsonovom (1976) i Schmidt-Wenzelovom (1980) tro-parametarskom jednadžbom stanja. Schmidt-Wenzelova jednadžba stanja bolje predviđa gustoće fluida, dok su proračuni faznih ponašanja bolji kod Peng-Robinsonove jednadžbe stanja (što potvrđuje i Ahmedovo istraživanje,1986.).

Opći zaključak dosadašnjih istraživanja je da niti jedna jednadžba stanja nije najpreciznija u predviđanju svih potrebnih svojstava, ali da je uz podešavanje parametara jednadžbe stanja moguće relativno točno predviđati PVT ponašanje ležišnih fluida.

Ukoliko ne postoje eksperimentalni podaci ponašanja fluida za promatrano područje tlakova i temperatura, neophodan je što bolji „alat“ za predviđanje istog.

### Podešavanje parametara jednadžbe stanja

Za podešavanje jednadžbe stanja potrebno je poznavati kritične temperature, kritične tlakove i acentrične faktore pojedinih komponenti.

U literaturi postoji niz prijedloga metoda za podešavanje parametara jednadžbe stanja. Vrsta i broj parametara jednadžbe stanja koji se mijenjaju (regresiraju/podešavaju) različiti su od metode do metode.

Aguilar & McCain (2002) predložili su sljedeći postupak:

- Podjela plus frakcije (C7+, C10+, C11+ ili sl.) na grupe jedinstvenog ugljičnog broja do C45+ koristeći tri-parametarsku gama distribuciju.

- Molarna masa i temperatura vrelišta predloženi od Katza i Firoozabadija (tablica 2-3) pridružuju se svakoj grupi jedinstvenog ugljičnog broja.

- Relativne gustoće računaju se za svaku grupu jedinstvenog ugljičnog broja pretpostavljajući konstantan Watsonov karakterizacijski faktor (Watson et al., 1935).

- Kritična temperatura, kritični tlak i acentrični faktor pridružuju se svakoj grupi jedinstvenog ugljičnog broja koristeći najtočniju korelaciju.

- Molarna masa plus frakcije podešena je tako da reproducira eksperimentalno određeni tlak zasićenja.

- Grupiranje grupa jedinstvenog ugljičnog broja u grupe višestrukog ugljičnog broja (engl. Multi Carbon Number, MCN) i pridruživanje kritičnih veličina svakoj grupi.

- Posljednji korak je podešavanje volumetrijskih podataka.

Nemogućnost kubne jednadžbe stanja da reproducira eksperimentalne podatke za ugljikovodične ležišne fluida posljedica je dvaju uzroka (Pedersen et al., 1989):

- pogrešaka uslijed provođenja eksperimentalnih mjerenja: tijekom određivanja sastava ili volumetrijskih mjerenja,

- lošeg modela.

Podešavanjem parametara jednadžbe stanja moguće je ukloniti taj nedostatak.

#### Parametri regresije

Kubne jednadžbe stanja ne mogu točno opisivati svojstva i fazno ponašanje ležišnih fluida bez prilagodbe parametara jednadžbe stanja u smislu usklađivanja s eksperimentalno određenim PVT podacima. Izgec (2003) na nekoliko primjera pokazuje kako Peng-Robinsonova jednadžba stanja s originalnim vrijednostima pojedinih parametara, računa tlakove zasićenja s pogreškom i do 25% u odnosu na eksperimentalne podatke.

Obzirom da ne postoji norma kako i koje parametre jednadžbe stanja izabrati za regresiju, to uvelike ovisi o iskustvu inženjera. Međutim to iskustvo potrebno je preformulirati u statistički opravdane smjernice, barem za pojedine vrste fluida.

Parametri regresije kubnih jednadžbi stanja mogu biti: kritična temperatura (Tc), kritični tlak (pc), acentrični faktor ((), binarni interakcijski parametri (kij), parametar volumnog pomaka (c) te potencija (() kod binarnog interakcijskog parametra (Zuo & Zhang, 2000).

Coats (1985) predlaže  i  parametre metana i najtežih komponenti te binarne interakcijske koeficijente između metana i najteže komponente kao standardne regresijske varijable. Ukoliko su ne-ugljikovodične komponente CO2 ili N2 prisutne u fluidu u značajnoj mjeri, njihovi omega parametri ( i ) se također mogu uzeti kao regresijske varijable (Whitson, 1983).

Regresija u više koraka je najbolji način za određivanje broja i svojstava pseudokomponenti pomoću kojih je moguće kvalitetno opisati ležišni fluid. Koraci regresije ponavljaju se sve dok nije postignuto zadovoljavajuće slaganje između izračunatih i eksperimentalnih podataka. Ukoliko nije moguće dobiti dobre rezultate regresijom u više koraka, preporuča se grupiranje lakših i srednje-teških komponenata (N2+C1, CO2+C2, i-C4+n-C4, i-C5+i-C5) te Gaussova kvadraturna raspodjela C7+ frakcije (Whitson, 1983).

Kritična točka čiste komponente definirana je tlakom (kritični tlak, pc) i temperaturom (kritična temperatura, Tc) pri kojima plinska faza ima jednaka svojstva tekućoj fazi s kojom je u ravnoteži. Jedna od nezavisnih varijabli koje su dio kubične jednadžbe stanja su kritična svojstva fluida. Kritična svojstva smjese ugljikovodika računaju se nekim od definiranih pravila miješanja. Kritična svojstva smjese su dakle funkcionalno povezana s poznatim (izmjerenim i publiciranim) kritičnim svojstvima pojedinih komponenata i njihovim molnim udjelima u smjesi. Podešavanje parametara jednadžbe stanja dakle može uključivati i podešavanje kritičnih svojstava onih komponenata za koje ne postoje poznati podaci o kritičnom tlaku i temperaturi, a to su zapravo plus frakcije, tj. pseudokomponente. Analogno, pravilom miješanja se računski dobivaju i ostala svojstva za smjesu, poput acentričnog faktora (kao čestog parametra za izračun tlaka para pojedinačne komponente). Postoji niz korelacija za procjenu kritičnih veličina ugljikovodičnih frakcija. Većina njih koristi relativnu gustoću i temperaturu vrelišta kao korelacijske varijable (Whitson, 1984).

Prilikom podešavanja parametara jednadžbe stanja načelno je potrebno poštivati sljedeća pravila (Whitson, 2012):

- Dobro definirane parametre nije preporučljivo mijenjati

- C6- svojstva: M, Tc, pc, (

- C6- parametar volumnog pomaka

- binarne interakcijske parametre između ne-ugljikovodičnih i ugljikovodičnih komponenata

- C7+ karakterizacija:

- minimalno 3 pseudokomponente

- parametri regresije svojstva pseudokomponenata

- poštivati odnos između relativne gustoće, temperature vrelišta i molarne mase

- viskoznosti se podešavaju na kraju.

Edmister (1958) predlaže jednadžbu za acentrični faktor čistih komponenata koja se kroz naredna desetljeća dokazala kao vrlo točna za ugljikovodične fluide (Danesh, 1998). Ta jednadžba dovodi u vezu kritični tlak (bar), kritičnu temperaturu i temperaturu vrelišta.

(2-69)

Riazi i Daubert (1980) predlažu korelaciju koja se koristi za proračun svojstava plus frakcije korištenjem laboratorijski određenom molarnom masom i relativnom gustoćom te frakcije. Ova korelacija je jedna od najčešće korištenih u naftnoj industriji. Whitsonovo istraživanje (Whitson, 1984) potvrđuje da je ova korelacija za lakše ugljikovodične smjese (koje ne sadrže komponente veće molarne mase od C25) najtočnija i najjednostavnija za upotrebu.

(2-70)

Gdje su:

fizikalno svojstvo

koeficijenti za svako pojedino svojstvo (tablica 2-9)

Tablica 2-9. Koeficijenti za Riazi-Daubertovu korelaciju (Riazi & Daubert, 1980)

|  | Tc (°R) | pc (psia) | Tb (°R) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 544,4 | 45203 | 6,77857 |
| b | 0,2998 | -0,8063 | 0,401673 |
| c | 1,0555 | 1,6015 | -1,58262 |
| d | -0,00013478 | -0,0018078 | 0,00377409 |
| e | -0,61641 | -0,3084 | 2,984036 |
| f | 0,0 | 0,0 | -0,00425288 |

Riazi & Al Sahhaf (1996) izveli su jednadžbu za računanje temperature vrelišta, gustoće, kritičnih veličina, acentričnog faktora i ostalih veličina grupa jedinstvenog ugljičnog broja. Njihova jednadžba za acentrični faktor pokazala se kao jedna od točnijih (Al Meshari, 2004):

(2-71)

gdje je Mi molarna masa komponente „i“ (g/mol).

Cavett (1962) daje korelacije za kritične veličine tlaka (2-69) i temperature (2-70) ugljikovodičnih frakcija koje se temelje na polinomu drugog stupnja temperature vrelišta i gustoće izražene u stupnjevima API svake komponente.

Arbabi i Firoozabadi (1995) napravili su usporedbu kritičnih tlakova i temperatura normalnih alkana od heptana do tetrakontana. Kritične veličine izračunate su pomoću četiri korelacije: Cavett, Kesler-Lee, Twu, i Riazi-Daubert. Tvrde da je Cavettova korelacija najtočnija pri procjeni kritičnih veličina.

(2-72)

(2-73)

gdje su:

pci	kritični tlak komponente i (psia)

Tci	kritična temperatura komponente i (°R)

Tbi	temperatura vrelišta komponente i (°R)

APIi	gustoća komponente i ()

Tridesetih godina prošlog stoljeća uočena je obrnuta proporcionalnost omjera atoma vodika i ugljika (H/C omjer) i relativne gustoće. Također, uočena je funkcionalna ovisnost broja ugljika i temperature vrelišta. Dotične funkcionalne veze mogu se izraziti Watsonovim faktorom (1935).

Pretpostavljajući Watsonov karakterizacijski faktor () konstantan za svaku frakciju, moguće je izračunati relativnu gustoću iz jednadžbe 2-66 (Whitson, 1983):

(2-74)

Potrebno je izabrati Watsonov karakterizacijski faktor kojim se izračuna relativna gustoća plus frakcije, eksperimentalno određena vrijednost.

(2-75)

gdje su:

7+	relativna gustoća C7+ frakcije

M7+	molarna masa C7+ frakcije (kg/kmol)

x7+	molni udio C7+ frakcije (mol/mol)

i	relativna gustoća frakcije i

Mi	molarna masa frakcije i (kg/kmol)

xi	molni udio frakcije i (mol/mol)

Također, potrebno je da  zadovolji sljedeći kriterij:

(2-76)

Gdje je:

(2-77)

Izračunavši  i , temperatura vrelišta pojedine pseudokomponente izračuna se iz jednadžbe (Watson et al., 1935):

(2-78)

Korelaciju za određivanje kritičnih veličina temperature, tlaka i volumena korištenu tijekom izrade disertacije izveo je Twu (1984). Korelacija za naftne frakcije računa se pomoću primarno određenih korelacija za normalne parafine.

- Korelacije za normalne parafine (Twu, 1984):

(2-79)

(2-80)

(2-81)

(2-82)

(2-83)

gdje su:

Tcp	kritična temperatura normalnih parafina (°R)

Tb	temperatura vrelišta (°R)

pcp	kritični tlak normalnih parafina (psia)

Vcp	kritični volumen normalnih parafina (ft3/lbm mol))

p	relativna gustoća normalnih parafina

- Korelacija za kritičnu temperaturu (Twu, 1984)

(2-84)

gdje je:

Tc	kritična temperatura (°R)

Tcp	kritična temperatura normalnih parafina (°R)

(2-85)

(2-86)

- Korelacija za kritični volumen (Twu, 1984)

(2-87)

gdje je:

Vc	kritični volumen (ft3/lbm mol))

Vcp	kritični volumen normalnih parafina (ft3/lbm mol))

(2-88)

(2-89)

- Korelacija za kritični tlak (Twu, 1984)

(2-90)

gdje je:

pc	kritični tlak (psia)

pcp	kritični tlak normalnih parafina (psia)

(2-91)

(2-92)

## Obrada podataka istraživanja

### Statistička obrada podataka

Kvaliteta jednadžbe stanja, odnosno usporedba rezultata pojedinih eksperimentalnih testova i podataka reproduciranih određenom jednadžbom stanja, tj. matematički simuliranih testova, pri istim uvjetima, provjeravana je metodom odstupanja zbroja kvadrata ponderiranih rezidualnih odstupanja.

Metoda najmanjih kvadrata odstupanja temelji se na načelu da su najbolje određeni parametri neke funkcije, za koje je suma kvadrata odstupanja između mjerenih vrijednosti i vrijednosti izračunatih tom funkcijom minimalna. Promatranje sume razlika eksperimentalnih i izračunatih podataka, nije prihvatljivo jer se pozitivne i negativne razlike poništavaju.

Objektivni kriterij usklađenosti neke funkcije s eksperimentalnim ili referentnim podacima je svođenje sljedećeg izraza na minimum:

2-93

gdje su:

zbroj kvadrata ponderiranih rezidualnih odstupanja

rezidualno odstupanje između mjerene (eksperimentalno određene) vrijednosti i te pripadajućeg predviđanja jednadžbom stanja

ponderacijski faktor za rezidualno odstupanje

Rezidualna odstupanja računaju se kao relativni postotci jednadžbom:

2-94

gdje su:

izračunata vrijednost opažanja i

eksperimentalna vrijednost opažanja i

referentna vrijednost opažanja i

Za pojedino izdvojeno mjerenje kao što je određivanje tlaka zasićenja ležišnog fluida, referentna vrijednost bit će jednaka eksperimentalno određenoj vrijednosti, odnosno vrijedit će: .

Ukoliko je moguće odrediti standardnu devijaciju (uvjetovano brojem određenih vrijednosti), ponderacijski faktori su obrnuto proporcionalni standardnoj devijaciji, odnosno mogu se izračunati prema jednadžbi:

2-95

gdje je:

standardna devijacija opažanja i

U tom slučaju kombinacijom jednadžbi 2-93 i 2-95, dobivamo jednadžbu za računanje zbroja kvadrata ponderiranih rezidualnih odstupanja vezanu za standardnu devijaciju mjerenja:

2-96

U slučajevima kada nije moguće odrediti standardnu devijaciju, pretpostavljeni ponderacijski faktori jednaki su 1, ukoliko se ne zada drugačije. Tako na primjer Danesh (1998) preporuča ponderacijski faktor 40 za tlak zasićenja, 20 za gustoću, 10 za volumen i 1 za sastav. Naime, utjecaj varijable na koju se podešavaju parametri jednadžbe stanja povećava se sa sve višim ponderacijskim faktorom. Tlak zasićenja je jedno od najvažnijih svojstava ležišnih fluida te mu je zato preporučljivo dati visok ponderacijski faktor. S druge strane, potrebno je biti svjestan točnosti određenog tlaka zasićenja budući da on direktno utječe na predviđanje volumena retrogradnog kondenzata. Za pravilnu upotrebu ponderacijskih faktora, bitno je dobro poznavanje metoda koje se primjenjuju u laboratorijskom ispitivanju ležišnih fluida te povjerenje prema laboratoriju koje provodi testove. Razine eksperimentalnih pogrešaka koje se trebaju uzeti u obzir prethodno su prikazane u tablici 2-2.

Budući da su ponderacijski faktori proizvoljni, nije moguće dodijeliti jednoznačno značenje izrazu . Zbog tog razloga neke PVT računalne aplikacije, kao što je PhazeComp, daju izvještaj pogođenosti regresije u obliku koji je povezan s , ali ga je lakše interpretirati:

2-97

gdje je:

kvadratna sredina rezidualnih odstupanja.

### Grafička obrada podataka

Često je grafička vizualizacija bolje rješenje za promatranje usklađenosti određenih setova podataka. Tu tvrdnju moguće je konkretno razmotriti u kontekstu usporedbe koja jednadžba stanja bolje opisuje promatrani uzorak. Na primjer, kod proračuna testa separacije uspoređuju se četiri eksperimentalno određena parametra (plinske faktore i gustoće tekuće faze pri prvom i drugom testu separacije) s pripadajućim vrijednostima izračunatim jednadžbama stanja. Ukoliko se vrijednostima u statističku obradu ne uključe odgovarajući ponderacijski faktori (najbolje bi bilo da su oni određeni standardnim devijacijama pojedinog mjerenja), rezultati sume najmanjih kvadrata i/ili kvadratna sredina rezidualnih odstupanja mogu zaključak odvesti u pogrešnom smjeru. To je posebice izraženo kod plinskih kondenzata. Naime, plinski faktori mogu biti izrazito veliki u usporedbi s gustoćama, a razina pouzdanosti njihovog određivanja je puno manja. Tako da ukoliko bi se uzimao pretpostavljeni ponderacijski faktor 1 za sve promatrane vrijednosti, puno veću težinu bi imalo odstupanje proizvodnog plinskog faktora, a ne eksperimentalno određena gustoća otplinjenog kondenzata čije je mjerenje točnosti na razini ±1%.

# EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE

## Uzorci

Uzorci ležišnih fluida ispitani i obrađeni za potrebu disertacije, uzorkovani su u razdoblju od 2003. do 2011. godine. Ukupno je uzorkovano 40 uzoraka (slika 3-1) ugljikovodičnih fluida s 5 polja, odnosno iz 5 ležišta i 11 bušotina. Uzorkovani su separatorski i dubinski uzorci. Na njima su izvršena brojna PVT ispitivanja uključujući: utvrđivanje tlačno volumnih odnosa te kontaktno otplinjavanje separatorske nafte/kondenzata (26 uzoraka), kromatografske analize separatorskih fluida (svi uzorci), određivanje gustoće stabilizirane nafte/kondenzata (svi uzorci), frakcijsku destilaciju nafte/kondenzata u svrhu karakterizacije pseudokomponente (C7+) (26 uzoraka), proračun sastava ukupnog proizvedenog bušotinskog fluida (26 uzoraka), test ekspanzije pri konstantnom sastavu (20 uzoraka), test otplinjavanja pri konstantnom volumenu (12 uzoraka), diferencijalno otplinjavanje (8 uzoraka), separator test (3 uzorka), te viskoznost (7 uzoraka) i gustoća fluida pri ležišnim uvjetima (8 uzoraka).

Tablični prikaz izvršenih analiza na ispitivanim uzorcima dan je u tablici 3-1.

Slika 3-1. PVT spremnici sa separatorskim uzorcima

Tablica 3-1. Izvršene analize

| Šifra uzorka | Interval | Tip fluida | Izvršene analize | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sastav | Flash | CCE | CVD | DL | Viskoznost |  |
| A-6-1 | 2960-2901 | kond. | X | X |  |  |  |  | kontaminirano uljnom isplakom |
| A-2-1,2,3,4 | 3633--3553 | kond. | X |  |  |  |  |  | 4 DST uzorka |
| A-4-1 | 3326-3242.5 | nafta | X |  |  |  |  |  | DST uzorak |
| A-2-5 | 3019-3020 | kond. | X | X | X / 5 | X |  |  | MDT |
| A-1-1 | 3035-2906 | kond. | X | X |  |  |  |  |  |
| A-1-2 | 3035-2906 | kond. | X | X | X / 4 | X |  |  |  |
| A-2-6 | 3790--3756 | kond. | X | X | X / 5 | X |  |  |  |
| A-2-7 | 3633--3443 | kond. | X | X |  |  |  |  |  |
| A-6-2 | 3516--3332 | kond. | X | X | X / 5 | X |  |  |  |
| A-2-8 | 3633--3553 | kond. | X | X |  |  |  |  |  |
| A-2-9 | 3390--3380 | kond. | X | X | X / 5 | X |  |  |  |
| A-2-10 | 3332--3278 | kond. | X | X |  |  |  |  |  |
| A-2-11 | 3332--3278 | kond. | X | X |  |  |  |  |  |
| A-2-12 | 3109--3096 | nafta | X | X | X / 1 |  | X | X |  |
| A-2-13 | 3074--3055 | nafta | X | X | X / 1 |  | X | X |  |
| Šifra uzorka | Interval | Tip fluida | Izvršene analize | Napomena |
|  |  |  | Sastav | Flash | CCE | CVD | DL | Viskoznost |  |
| A-2-14 | 3026--3016 | kond | X | X | X / 5 | X |  |  |  |
| A-6-3 | 3125--3096 | nafta | X | X |  |  |  |  |  |
| A-2-15 | 3026-2919 | kond | X | X | X / 5 | X |  |  |  |
| A-2-16 | 3026-2919 | kond | X | X |  |  |  |  |  |
| A-2-17 | 3109--3096 | nafta | X | X | X / 1 |  | X |  |  |
| A-1-3 | 2832,6–2839,5 | kond | X | X | X / 5 | X |  |  |  |
| B-1-1 | 3450 -- 3429 | nafta | X | X | X / 1 |  | X |  | uklanjan višak plina |
| B-2-1 | 3409-3441 | nafta | X | X | X / 3 | X |  | X | +separator test |
| B-2-2 | 3505-3508 | nafta | X | X | X / 3 | X |  | X | +separator test |
| C-1-1 | 3118-3074 | nafta | X | X | X / 1 |  | X | X |  |
| C-1-2 | 3443--3435 | nafta | X | X |  |  |  |  |  |
| C-1-3 | 3443--3435 | nafta | X | X | X / 1 |  | X | X |  |
| C-3-1 | 3031--3009 | nafta | X | X | X / 4 |  | X |  |  |
| D-1-1 | 2094.5--2050 | nafta | X | X | X / 3 |  | X | X | +separator test |

| Šifra uzorka | Interval | Tip fluida | Izvršene analize | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sastav | Flash | CCE | CVD | DL | Viskoznost |  |
| E-1-1 | 2235--2221 | kond | X | X | X / 5 | X |  |  |  |
| E-1-2,3 |  | kond | X |  |  |  |  |  | 2 DST uzorka |
| E-2-1 |  | samo plin | X |  |  |  |  |  | 1 DST plin |
| E-2-2 | 2469--2439 | kond | X |  |  |  |  |  |  |
| E-2-3 | 2049-2301 | kond | X | X | X / 4 | X |  |  |  |
| E-1-4 | 2402-2219 | kond | X | X |  |  |  |  |  |

## Instrumentacija i programska podrška

Analiza sastava i svojstava plina i nafte/kondenzata

Plinska faza analizirana je na Agilentovom plinskom kromatografu tipa 6890N konfiguriranom za proširenu kromatografsku analizu u skladu s normom HRN EN ISO 6975:2008 Prirodni plin -- Proširene analize -- Metoda plinske kromatografije.

Kolone instalirane na plinskom kromatografu (slika 3-2) za određivanje komponentnog sastava plinske faze su:

- kolona 1: Hayesep Q 80/100 mesh 3 ft 1/8 in (analiza CO2, C2)

- kolona 2: referentna Hayesep Q 80/100 mesh 6 ft 1/8 in

- kolona 3: Molecular Sieve 13 X, 45/60 mesh 10 ft 1/8 in (analiza O2, N2 i C1)

- kolona 4: 50m × 200µm × 0,5µm PONA (analiza C3, i-C4, n-C4, i-C5, n-C5, od  C6 do C14)

Slika 3-2. Plinski kromatograf za analizu plinske faze

Temperaturni program za korištenu metodu dan je u tablici 3-2.

Tablica 3-2. Temperaturni program metode za analizu plinske faze

| Korak | Rast temperature °C/min | Ciljana temperatura °C | Izotermno min | Vremenska tablica min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 60 | 10 | 10 |
| 2. | 15 | 200 | 17 | 36,33 |

Analize tekućih ugljikovodičnih fluida analizirane su u skladu s metodom ASTM – Standard D 2887 (2008).

Plinski kromatograf Agilent 6890N (slika 3-3) za simuliranu destilaciju tj. distribuciju ugljikovodika prema vrelištu u frakcijama nafte i kondenzata sastoji se od sljedećih dijelova:

- Visoko rezolutna kapilarna kolona za plinsku kromatografiju sljedećih karakteristika:

tip kolone: HP-5MS

duljina: 60 m

promjer kapilare: 0,32 mm

debljina filma: 0,25 µm

temperaturni raspon od -60°C do 350°C

- Termostat (peć) s mogućnošću programiranja temperature, u kojoj je smještena kolona. Temperaturni program za korištenu metodu dan je u tablici 3-3.

- Elektronska kontrola tlaka koja omogućava stalan protok plina nosioca kroz kolonu i ponovljivost vremena zadržavanja

- Automatski injektor za ubacivanje uzorka pri atmosferskom tlaku. Injektirani volumen uzorka iznosi 1μl, s time da je split odnos 10:1 uz protok plina nosioca (helija) od 17,9 ml/min.

- Računalo s programom koji omogućava potpunu kontrolu zadanih uvjeta za kromatografsku analizu (za odabranu metodu), računsku obradu i ispis rezultata analize

- Izvor plinova potrebnih za kromatografsku analizu i paljenje detektora:

- plin nosilac (helij) – plinska boca s regulatorom i indikatorom tlaka

- zrak (iz sistema ili boce) –s regulatorom tlaka

- vodik – plinska boca vodika s regulatorom tlaka ili generator vodika

- dušik – plinska boca dušika s regulatorom tlaka.

- Plameno ionizacijski detektor.

Tablica 3-3. Temperaturni program metode za analizu tekućeg ugljikovodičnog fluida

| Korak | Rast temperature °C/min | Ciljana temperatura °C | Izotermno min | Vremenska tablica min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 35 | 10 | 10 |
| 2. | 1 | 40 | 0 | 15 |
| 3. | 8 | 150 | 0 | 28,75 |
| 4. | 10 | 350 | 40 | 88,75 |

Slika 3-3. Plinski kromatograf za analizu tekuće faze

Kontaktno otplinjavanje separatorske nafte/kondenzata

Kontaktno otplinjavanje provodilo se u PVT ćelijama proizvođača Ruska, Core Laboratories i IMG. Zaporni volumeni ćelija iznose između 500 i 600 cm3. Tlačni medij je živa. Ćelije su konstruirane za radne temperature od 20°C do 150°C, te radne tlakove do 700 bar.

Tijekom procesa otplinjavanja pomoćni instrumenti bili su: trap za hlađenje kivete u kojoj se sakuplja otplinjena tekuća faza, kiveta, analitička vaga te plinomjer (slika 3-4).

Slika 3-4. Kontaktno otplinjavanje separatorske nafte

Rekombinacija

Rekombinacija ležišnog fluida vršila se u ćeliji za rekombinaciju (slika 3-5). Ćelija za rekombinaciju konstruirana je kao prolazna ćelija s dva T ventila na vrhu i dnu. Prije same rekombinacije ćelija je bila očišćena (aromatskim otapalima), osušena (aceton, grijanje, propuhivanje inertnim plinom helijem) te vakuumirana. Unutarnji volumen ćelije iznosi dvije litre, tako da je bilo moguće jednokratno rekombinirati ležišni fluid koji će se koristiti za sve daljnje analize.

Slika 3-5. Ćelija za rekombinaciju

Test ekspanzije pri stalnom sastavu

Test ekspanzije pri stalnom sastavu provodio se na instrumentu 3000 PVT Phase Behavior System (slika 3-6), proizvedenom od strane kompanije Chandler Engineering.

Model 3000 PVT Phase Behavior System sastoji se od dvije termostatirane ćelije od kojih je jedna plinsko-kondenzatna, a druga naftna ćelija. Obje ćelije omogućavaju vizualno detektiranje tlaka rosišta, odnosno tlaka isparavanja te praćenje retrogradne kondenzacije i odnosa faza.

Zaporna tekućina u cijelom uređaju (ćelija i pumpa) je hidrauličko ulje. Uređaj se sastoji od termostata, visokotlačne volumetrijske uljne pumpe i kontrolnog pulta.

Maksimalni radni tlak naftne ćelije je 1040 bar, a plinsko kondenzatne ćelije 1380 bar. Točnost očitanja tlaka prema specifikaciji instrumenta iznosi 0,1% pune skale. Maksimalna radna temperatura iznosi 204°C, s točnošću regulacije ±0,5°C (Chandler, 2005).

Točnost očitanja volumena fluida iznosi 0,1cm3, a očitanja volumena retrogradnog kondenzata ±0,01 cm3 (Chandler, 2005).

Slika 3-6. Instrument 3000 PVT Phase Behavior System

Diferencijalno otparavanje

Diferencijalno otparavanje provodilo se na instrumentu 3000 PVT Phase Behavior System (slika 3-6).

Separator test

Separator testovi provodili su se na instrumentu 2353-805 Equilibrium Flash Separator od Chandler Engineering-a (slika 3-7). Maksimalni radni tlak instrumenta iznosi 34,5 bar pri 93,3°C (Chandler, 2008).

Slika 3-7. Instrument za provedbu separator testa model 2353-805 Equilibrium Flash Separator

Viskoznost

Eksperimentalno određivanje viskoznosti ležišne nafte vršilo se pomoću viskozimetra s rotirajućom kuglicom proizvođača ROP.

Uređaj za mjerenje viskoznosti fluida pri ležišnim uvjetima (slika 3-8) sastoji se od:

- ROP viskozimetra

- visokotlačne volumetrijske pumpe (tlačni medij živa)

- termostata.

Određivanje viskoznosti fluida sastojalo se od mjerenja vremena potrebnog da kuglica prođe određeni put kroz cijev, napunjenu fluidom i nagnutu pod poznatim kutom. Vrijeme prolaza kuglice proporcionalno je: viskoznosti fluida, kutu nagiba cijevi (22°, 45° ili 70°), gustoći kuglice te gustoći fluida u kalibriranoj cijevi kod radnog tlaka i temperature.

Slika 3-8. Shematski prikaz viskozimetra s rotirajućom kuglicom

Viskoznosti ležišnih fluida podešavane su na kraju karakterizacije. Lohrenz-Bray-Clarkova korelacija korištena je za računanje viskoznosti ležišnih fluida (jednadžba 4-13) (Lohrenz et al., 1964). Regresija je vršena modifikacijom kritičnih volumena pseudokomponenata. Posebna pažnja posvećena je provjeri koeficijenata polinoma LBC korelacije budući da je potrebno osigurati monotonost viskoznosti i pojedinih frakcija.

(4-13)

gdje su:

(4-14)

viskoznost komponente i (mPas)

molni udio komponente i

molarna masa komponente i (kg/kmol)

(4-15)

Thodosov korelacijski parametar (mPas-1)

(4-16)

Test otparavanja pri stalnom volumenu

Test otparavanja pri stalnom volumenu provodilo se na instrumentu 3000 PVT Phase Behavior System (slika 3-6).

Laboratorijska karakterizacija C7+ frakcije

Laboratorijska karakterizacija C7+ frakcije sastojala se od: atmosferske destilacije stabilizirane tekuće faze (nafte/kondenzata); kromatografske analize, odnosno simulirane destilacije C7+ frakcije te eksperimentalnog određivanja gustoće C7+ frakcije.

Atmosferska destilacija provodila se u skladu s normom ASTM – Standard D 2892-90, Standard Test Method for Distillation of Crude Petroleum.

Simulirana destilacija vršila se metodom plinske kromatografije na instrumentu Agilent Technologies 6890N (Agilent, 2005) u skladu s normom ASTM D2887 - 08 Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography.

Gustoća je mjerena na instrumentu DA-505 u skladu s normom ASTM D5002 - 99(2010) Standard Test Method for Density and Relative Density of Crude Oils by Digital Density Analyzer.

Programska podrška

U radu je korištena aplikacija PVTp razvijena od kompanije Petroleum Experts (Petex) čiji se paket koristi u INA d.d. PVTp je aplikacija za karakterizaciju ležišnih fluida jednadžbom stanja.

Na tržištu postoji više PVT aplikacija za uklapanje laboratorijskih podataka u jednadžbu stanja. Svaka od navedenih aplikacija ima svoje specifičnosti koje se temelje na različitim korelacijama i algoritmima. PVTp kao aplikacija ima svoje nedostatke, kao što su karakterizacija psudokomponente i nemogućnost istovremene obrade dva ili više različitih uzoraka ležišnih fluida.

Tip ležišnog fluida (nafta ili kondenzat) ima izražen utjecaj na trajanje i samu mogućnost regresije zadanih parametara jednadžbe stanja. Kondenzatni se fluidi zbog svoje kompleksnije prirode ponašanja (retrogradna kondenzacija, retrogradna evaporacija, veća količina srednje teških komponenata koje imaju slične sklonosti biti će u obje faze u širem rasponu tlačno-temperaturnih uvjeta) puno teže uklapaju od naftnih fluida. Tako da ukoliko se radi s kondenzatnim fluidima, nije preporučljivo istovremeno razmatrati više od dva uzorka. Ukoliko se radi samo s naftnim fluidima, broj uzoraka koji se istovremeno obrađuje može biti i veći.

U sklopu PVTp-a koristi se Whitsonova metoda za dijeljenje pseudokomponente temeljena na radu iz 1983. godine (Whitson, 1983). S obzirom da je dokazano točnija metoda dijeljenja Gaussova kvadraturna metoda (Whitson et al., 1989) napravljena je aplikacija u excelu temeljena na toj metodi. U tablici (3-4) dan je prikaz rada te aplikacije na primjeru jednog od uzoraka obrađenih u ovome radu.

Tablica 3-4. Dijeljenje C7+ frakcije modificiranom Whitsonovom metodom (1989)

EKSPERIMENTALNI PODACI

LITERATURA

RAČUN

IZRAČUNATI REZULTATI

| MC7+= | 159,33 |
| --- | --- |
| C7+= | 0,78676 |
| zC7+= | 0,03149 |
| N= | 5 |
|  | 90 |
|  | 32,434656 |
|  | 1 |
| Г= | 1,00 |
| Cf= | 0,27662421 |

| Pseudo | xOn | wOn | zOn | Mwn | f(xOn) | On | Tbn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| br. |  |  | mol% | kg/kmol |  |  | °C |
| 1 | 0,26356 | 0,521756 | 0,8845 | 98,55 | 0,538272 | 0,72053 | 101,97 |
| 2 | 1,4134 | 0,398667 | 1,2462 | 135,84 | 0,992547 | 0,765926 | 166,59 |
| 3 | 3,59643 | 0,075942 | 0,7586 | 206,65 | 3,171681 | 0,811696 | 266,11 |
| 4 | 7,08581 | 0,003612 | 0,2310 | 319,83 | 20,31186 | 0,853672 | 381,05 |
| 5 | 12,6408 | 2,34E-05 | 0,0287 | 500,00 | 390,4906 | 0,894706 | 501,67 |

| Pseudo | Tb | TcP |  | P |  | T | fT | Tc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| br. | °R |  |  |  |  |  |  | °R |
| 1 | 675.217443 | 979.94 | 0.3110 | 0.69128 | 0.72053 | -0.13605 | 0.00196 | 995.4 |
| 2 | 791.52531 | 1100.54 | 0.2808 | 0.72976 | 0.76593 | -0.16544 | 0.002299 | 1121.0 |
| 3 | 970.661907 | 1266.95 | 0.2339 | 0.77015 | 0.81170 | -0.18758 | 0.002513 | 1292.7 |
| 4 | 1177.56056 | 1436.25 | 0.1801 | 0.80077 | 0.85367 | -0.23243 | 0.003114 | 1472.5 |
| 5 | 1394.67975 | 1595.39 | 0.1258 | 0.82072 | 0.89471 | -0.30923 | 0.004382 | 1652.3 |

| Pseudo | vcP | v | fv | vc | pcP | p | fp | pc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| br. | ft3/lbm mol |  |  | ft3/lbm mol | psia |  |  | psia |
| 1 | 6,92 | -0,1522 | -0,0043 | 6,6876 | 393,0 | -0,0145 | 0,00154 | 418,2 |
| 2 | 9,28 | -0,1946 | -0,0061 | 8,8358 | 315,6 | -0,0179 | 0,00197 | 342,8 |
| 3 | 14,09 | -0,2312 | -0,0080 | 13,2101 | 220,9 | -0,0206 | 0,00347 | 247,1 |
| 4 | 21,78 | -0,2954 | -0,0123 | 19,7412 | 141,8 | -0,0261 | 0,00741 | 170,2 |
| 5 | 32,61 | -0,3981 | -0,0211 | 27,5483 | 85,5 | -0,0363 | 0,01579 | 118,9 |

| Pseudo | Tbr | Kw |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| br. |  |  |  |  |
| 1 | 0,678 | 12,176 | 0,190499 | 0,3089 |
| 2 | 0,706 | 12,077 | 0,354554 | 0,4103 |
| 3 | 0,751 | 12,198 | 0,613546 | 0,6049 |
| 4 | 0,7997 | 12,370 | 0,907158 | 0,8754 |
| 5 | 0,844 | 12,488 | 1,186692 | 1,2046 |

Za računanje  korištena je Lee-Keslerova korelacija (Lee & Kesler, 1975):

Za

(4-11)

gdje su A1=-5,92714, A2=6,09648, A3=1,28862, A4=-0,169347, A5=15,2518, A6=-15,6875, A7=-13,4721, A8=0,43577

Za

(4-12)

# REZULTATI ISTRAŽIVANJA

## Provjera podataka koji prethode laboratorijskim PVT ispitivanjima

Izvršena je kontrola kvalitete svih PVT podataka. U tom smislu napravljeno je:

- Utvrđivanje reprezentativnosti uzorka,

- grafički je provjereno slaganje relativne gustoće i molarne mase C7+ frakcije separatorskog kondenzata/nafte (tablica 4-1, slika 4-1),

- provjeren je Watsonov karakterizacijski faktor za separatorsku tekuću fazu (tablica 4-1, slika od 4-2 do 4-5),

- grafički je prikazan odnos molnog udjela na logaritamskoj skali obzirom na jedinstveni ugljični broj u uzorku separatorskog kondenzata/nafte na linearnoj skali za odabrane setove podataka (Prilog I: tablica 1, slike od 4-6 do 4-10),

- napravljena je provjera K omjera od metana do heksana pri uvjetima separacije na polju korištenjem Hoffman-Crump-Hocott metode te usporedba linearnog trenda s vrijednostima Standingove korelacije za odabrane setove podataka (Prilog I: tablice od 2 do 6, slike od 4-11 do 4-15). Obzirom da ta metoda uzima u obzir separatorske uvjete (tlak i temperaturu) te eksperimentalno određene sastave separatorskih uzoraka, ovim načinom se provjeravaju točnost dobivenih separatorskih i proizvodnih podataka, kvaliteta određivanja sastava te stabilnost separatorskih fluida tijekom uzorkovanja.

Tijekom izrade rada izvršena su brojna ispitivanja na svim uzorcima. Neki od uzoraka nisu bili pogodni za provedbu svih PVT ispitivanja budući da nisu adekvatno uzorkovani (na pr. uzorci uzorkovani tijekom DST-a). Prilikom nekoliko uzorkovanja zabilježeni su nestabilni uvjeti rada separatora, ili preveliki pad tlaka na dnu bušotine. Takvi uzorci smatraju se nereprezentativnim, odnosno nije ih preporučljivo uzeti u daljnje promatranje za karakterizaciju ležišta ukoliko postoje drugi, reprezentativni uzorci. S obzirom da je tijekom izrade ovog rada bio dostupan dovoljan broj reprezentativnih uzoraka za svako promatrano ležište, nereprezentativni uzorci su korišteni samo kao eventualna dodatna provjera jednadžbe stanja podešene na reprezentativne uzorke.

Tablica 4-1. Podaci za C7+ frakcije analiziranih uzoraka. Izabrani reprezentativni uzorci za pojedino polje su osjenčani.

| Šifra uzorka | Molarna masa (kg/kmol) | Relativna gustoća | Kw |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1-3 | 167,27 | 0,7932 | 12,06 |
| A-1-2 | 144,39 | 0,7754 | 12,02 |
| A-2-6 | 166,25 | 0,7900 | 12,09 |
| A-2-9 | 160,60 | 0,7868 | 12,07 |
| A-2-14 | 165,27 | 0,7897 | 12,08 |
| A-2-15 | 156,82 | 0,7861 | 12,03 |
| A-6-2 | 163,35 | 0,7875 | 12,09 |
| A-2-12 | 237,57 | 0,8495 | 12,00 |
| A-2-13 | 240,94 | 0,8523 | 11,99 |
| A-2-17 | 225,41 | 0,8412 | 12,01 |
| B-1-1 | 192,07 | 0,8074 | 12,13 |
| B-2-2 | 211,37 | 0,8257 | 12,08 |
| C-1-1 | 224,59 | 0,8548 | 11,84 |
| C-1-2 | 224,58 | 0,8507 | 11,89 |
| C-1-3 | 220,91 | 0,8511 | 11,85 |
| C-3-1 | 220,42 | 0,8528 | 11,75 |
| D-1-1 | 195,52 | 0,8468 | 11,68 |
| E-1-1 | 128,04 | 0,7639 | 11,95 |
| E-2-3 | 134,04 | 0,7663 | 12,01 |

Slika 4-1. Grafički prikaz molarne mase u odnosu na relativnu gustoću C7+ frakcija analiziranih uzoraka

Slika 4-2. Grafički prikaz Watsonovog karakterizacijskog faktora analiziranih uzoraka

Slika 4-3. Provjera Watsonovog karakterizacijskog faktora za polje A. Izabrani reprezentativni uzorci A-2-9 i A-2-17 zaokruženi su crvenom kružnicom. Ostali uzorci na grafu su iz istog ležišta, ali uzorkovani pod različitim proizvodnim uvjetima (različiti promjeri sapnica, različiti separatorski uvjeti). Srednja vrijednost Watsonovog karakterizacijskog faktora iznosi 12,04 (na slici prikazano crtkanom crvenom linijom). Za svaku točku prikazana su dozvoljena odstupanja po Goričniku (2004). Vidljivo je da promatrani uzorci zadovoljavaju ovaj kriterij reprezentativnosti. Konačni odabir najreprezentativnijih uzoraka temeljen je prema broju provedenih PVT ispitivanja i prema kvaliteti uvjeta pri kojima je uzorkovano.

Slika 4-4. Provjera Watsonovog karakterizacijskog faktora za polje B. Srednja vrijednost Watsonovog karakterizacijskog faktora iznosi 12,10 (na slici prikazano crtkanom crvenom linijom

Slika 4-5. Provjera Watsonovog karakterizacijskog faktora za polje C. Srednja vrijednost Watsonovog karakterizacijskog faktora iznosi 11,85 (na slici prikazano crtkanom crvenom linijom

Slika 4-6. Provjera kvalitete sastava uzorka A-2-9: odnos molnog udjela na log skali i jedinstvenih ugljičnih brojeva. U usporedbi s eksponencijalnom funkcijom promatranog sastava (crvena linija), moguće je zaključiti da je sastav frakcije korektno određen. Mala odstupanja unutar su analitičke pogreške predviđene korištenom metodom plinske kromatografije (ASTM – Standard D 2887, 2008).

Slika 4-7. Odnos molnog udjela i jedinstvenih ugljičnih brojeva uzorka A-2-17

Slika 4-8. Odnos molnog udjela i jedinstvenih ugljičnih brojeva uzorka A-1-2

Slika 4-9. Odnos molnog udjela i jedinstvenih ugljičnih brojeva uzorka E-2-3

Slika 4-10. Odnos molnog udjela i jedinstvenih ugljičnih brojeva uzorka C-3-1

Slika 4-11. Grafički prikaz HCH/Standing korelacije za uzorak A-2-9

Slika 4-12. Grafički prikaz HCH/Standing korelacije za uzorak A-2-17

Slika 4-13. Grafički prikaz HCH/Standing korelacije za uzorak C-3-1

Slika 4-14. Grafički prikaz HCH/Standing korelacije za uzorak E-2-3

Slika 4-15. Grafički prikaz HCH/Standing korelacije za uzorak A-1-2

## Podaci laboratorijskih PVT ispitivanja i njihova provjera

U Prilogu I u tablicama od 7 do 28 dani su podaci laboratorijskih analiza koji su ulazni podaci za podešavanje parametara jednadžbe stanja.

Redom su prikazani:

- ležišni podaci (tlak i temperatura) (tablice 7, 17, 23),

- sastavi rekombiniranog ležišnog fluida (tablice 8, 18, 24),

- podaci separator testa (tablice 9, 19, 24),

- eksperimentalno određeni tlakovi zasićenja pri različitim temperaturama (tablice 10, 26)

- podaci dobiveni testom ekspanzije pri stalnom sastavu (tlakovi zasićenja pri različitim temperaturama, relativni volumeni, udio retrogradnog kondenzata, Z faktor plina) (tablice 11, 20, 27),

- podaci diferencijalnog otparavanja pri stalnom volumenu za plinsko kondenzatne sustave (udio retrogradnog kondenzata, Z faktor plina) (tablica 16),

- podaci diferencijalnog otparavanja za naftne fluide (plinski faktor, volumni faktor nafte, gustoća nafte) (tablice 21, 28) te viskoznosti (tablica 22) za naftne fluide.

Eksperimentalno određenim PVT podacima iz prethodnih tablica provjerena je konzistentnost na sljedeći način:

- učinjen je proračun masenog uravnoteženja provedenih separatorskih testova (poglavlje 4.1.2.1),

- učinjen je proračun materijalnog uravnoteženja provedenih laboratorijskih ispitivanja (poglavlje 4.1.2.2 i 4.1.2.3),

- grafičke provjere analiza sastava tijekom testova otparavanja (4.1.2.4).

### Maseno uravnoteženje separator testa

Koristeći kao temelj 1 m3 nafte pri standardnim uvjetima, uz poznavanje eksperimentalno određenih parametara gustoće nafte, proizvodnog plinskog faktora i relativne gustoće plina pri standardnim uvjetima, moguće je izračunati ukupnu masu proizvedenog plina i nafte iz tog volumena. Analogno tome, uz poznavanje gustoće i volumnog faktora nafte pri ležišnim uvjetima moguće je izračunati ekvivalentnu masu ležišne nafte. Uspoređujući dvije izračunate vrijednosti mase analiziranog fluida, ulaznu i izlaznu, utvrđuje se ravnoteža ili eventualni gubitak mase tijekom provedbe PVT analize.

Proračun masenog uravnoteženja izveden je preko sljedećih jednadžbi:

- volumni faktor nafte pri ležišnim uvjetima:

(4-1)

gdje se kao temelj uzima Vosc=1m3

- masa nafte pri ležišnim uvjetima (podaci pri ležišnim uvjetima iz CCE):

(4-2)

(kg)

- masa nafte pri standardnim uvjetima:

(4-3)

(kg)

- masa pripadajućeg plina pri standardnim uvjetima:

(4-4)

(kg)

Ulazni podaci korišteni u računu masenog uravnoteženja dobiveni su eksperimentalnim ispitivanjima tijekom provedbe separator testa uzorka C-3-1. Razlika između mase ležišnog i proizvedenog fluida pri standardnim uvjetima od 1,035% što je prihvatljivo (granica je 2%, Whitson, 2012).

Proračun masenog uravnoteženja separator testa prikazan na ovom primjeru proveden je i za ostale uzorke.

### Materijalno uravnoteženje testa diferencijalnog otparavanja

Nakon provedbe testa diferencijalnog otparavanja nafte, potrebno je izvršiti kontrolu eksperimentalno određenih podataka metodom materijalnog uravnoteženja.

Za proračun koristimo sljedeće jednadžbe:

(4-5)

gdje su:

gustoća nafte (kg/m3)

relativna gustoća rezidualne nafte (zadnji korak otparavanja, pri 15°C, 1bar)

GOR	plinski faktor (m3/m3)

Bo	volumni faktor nafte (m3/m3)

(4-6)

gdje su:

molarni volumen plina (m3/mol)

količina izdvojenog plina (mol)

Vor	volumen rezidualne nafte (m3)

Podatke dobivene proračunom materijalnog uravnoteženja uspoređujemo s eksperimentalno određenima (prilog I, tablica 28).

Tablica 4-2. Proračun materijalnog uravnoteženja promatranog uzorka tijekom testa diferencijalnog otparavanja

| p (bar) | Bo (m3/m3) | GOR (m3/m3) | g | GOR (m3/m3) | mg (g) | o | o (kg/m3) |  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 1,0000 | - | - | - | - | - | 839,1 | - |
| 0,0 | 1,0032 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,8364 | 836,4 | -0,003 |
| 20,0 | 1,1553 | 23,78 | 1,4214 | 23,86 | 1,6386 | 0,7555 | 760,6 | 0,718 |
| 40,0 | 1,1967 | 37,28 | 0,9739 | 13,50 | 1,6053 | 0,7481 | 747,4 | -0,151 |
| 70,0 | 1,2473 | 55,44 | 0,8508 | 18,16 | 1,5735 | 0,7329 | 731,9 | -0,129 |
| 100,0 | 1,2959 | 73,68 | 0,7846 | 18,24 | 1,6961 | 0,7189 | 717,7 | -0,120 |
| 130, | 1,3421 | 92,55 | 0,7734 | 18,87 | 1,4373 | 0,7036 | 706,1 | 0,340 |
| 158,9 | 1,3991 | 112,04 | 0,7642 | 19,49 | 3,6343 | 0,6908 | 690,1 | -0,112 |

Proračun materijalnog uravnoteženja testa diferencijalnog otparavanja prikazan je na uzorku C-3-1. Isti postupak proveden je i za ostale uzorke naftnih fluida.

### Materijalno uravnoteženje testa otparavanja pri stalnom volumenu

Prilikom materijalnog uravnoteženja testa otparavanja pri stalnom volumenu uspoređene su količine tvari rekombiniranog ležišnog plinsko kondenzatnog fluida i zbroj količina tvari pri svakom koraku otparavanja.

Za proračun sje korištena sljedeća jednadžba:

(4-7)

gdje su:

količina tvari (kmol)

molarna masa tvari (kg/kmol)

masa tvari (kg)

Za tekuće uzorke eksperimentalno određene vrijednosti su masa i molarna masa.

Za plinske uzorke molarna masa i gustoća plina računaju se iz eksperimentalno određenog sastava u skladu s normom HRN EN ISO 6976, a volumen plina je direktan rezultat očitan tijekom provedbe testa.

Proračun materijalnog uravnoteženja testa otparavanja pri stalnom volumenu izvršen je za sve plinsko kondenzatne fluide.

### Provjere analiza sastava tijekom testova otparavanja

Nakon testova diferencijal provedena je njihova kvaliteta na sljedeći način:

- grafički su prikazani komponentni sastavi proizvedenog plina (yi) na logaritamskoj skali u odnosu na tlak, odnosno korak otparavanja (slika 4-16),

- provjereni su dvofazni Z faktori kod plinskih kondenzata (slika 4-17)

Dvofazni Z faktor računa se u skladu s pretpostavkom da se plinsko kondenzatni sustav ponaša tijekom proizvodnje kao suhi plin te da je tlak ležišta jednak tlaku rosišta. Računa se prema formuli 4-8:

(4-8)

gdje su:

Z faktor pri tlaku rosišta

kumulativna količina proizvedenog fluida

- grafički su prikazani komponentni sastavi tekuće faze (xi) na logaritamskoj skali u odnosu na tlak (slika 4-18),

- grafički su prikazani K omjeri izračunati tijekom provedbe proračuna materijalnog uravnoteženja na logaritamskoj skali u odnosu na tlak (slika 4-19).

Slika 4-16. Grafički prikaz komponentnog sastava plinova proizvedenih tijekom otparavanja pri stalnom volumenu za uzorak A-2-9

Slika 4-17. Grafički prikaz dvofaznog Z faktora tijekom otparavanja pri stalnom volumenu za uzorak A-2-9

Slika 4-18. Grafički prikaz komponentnog sastava tekuće faze (xi) na logaritamskoj skali u odnosu na tlak otparavanja za uzorak A-2-9

Slika 4-19. Grafički prikaz K omjera na logaritamskoj skali u odnosu na tlak otparavanja za uzorak A-2-9

## Podešavanje parametara jednadžbi stanja na izabrane uzorke

Poslije kontrole PVT podataka pristupilo se podešavanju parametara jednadžbe stanja. Obzirom da je u radu obrađeno nekoliko različitih problema koji utječu na postupak termodinamičke karakterizacije ležišnih fluida jednadžbom stanja, postupci podešavanja parametara jednadžbe stanja podijeljeni su u tri odvojena dijela:

1. U poglavlju 4.1.3.1 dan je opis postupka podešavanja parametara jednadžbe stanja po koracima. Obrađivao se uzorak nafte C-3-1 te je dana usporedba rezultata s obzirom na tijek podešavanja jednadžbe stanja.

2. U poglavlju 4.1.3.2 prikazana je usporedba rezultata triju jednadžbi stanja. Prva jednadžba stanja podešena je prema rezultatima laboratorijskih ispitivanja plinskog kondenzata (uzorak A-2-9) i nafte (uzorak A-2-17) iz istog ležišta u kojem je izražen gradijent sastava. Druga i treća jednadžba podešene su na rezultate ispitivanja pojedinačnih uzoraka iz tog ležišta. Dakle, druga jednadžba podešena je na uzorak A-2-17, a treća na uzorak A-2-9.

3. U poglavlju 4.1.3.3 prikazana je usporedba rezultata reproduciranih PVT testova jednadžbama stanja podešenih na rezultate ispitivanja pri različitim temperaturama od ležišne temperature.

### Postupak podešavanja parametara i provjera kvalitete jednadžbe stanja na jednom uzorku ležišnog fluida

Postupak podešavanja parametara jednadžbe stanja na jednom uzorku proveden je na uzorku C-3-1. C7+ frakcija uzorka je modificiranom Whitsonovom metodom podijeljena u pet pseudo komponenti. Korištena je Peng Robinsonova jednadžba stanja, koju je moguće primijeniti na većini ležišnih ugljikovodičnih fluida. Postupak podešavanja parametara jednadžbe stanja proveo se u devet koraka kako je navedeno u tablici 4-3. Postupak je generaliziran na osnovu obrade velikog broja uzoraka nafte, plinskog kondenzata i mokrog plina.

Tablica 4-3. Pregled postupka podešavanja parametara jednadžbe stanja po koracima

| Korak podešavanja/ Ime datoteke | Opis postupka |
| --- | --- |
| Korak br. 1 Ver_0 | Unesen sastav fluida. Napravljena podjela C7+ frakcije (Whitsonova kvadratura na 5 pseudokomponenti u MS Excelu). Određena molarna masa, relativna gustoća i temperatura vrelišta za svaku PS. Uneseni binarni interakcijski parametri čistih komponenata preporučeni za Peng Robinsonovu jednadžbu stanja (tablica 2-7). |
| Korak br. 2 Ver_1 | Podešeni binarni interakcijski parametri za sve pseudokomponente određeni tako da približe tlakove zasićenja eksperimentalnim. |
| Korak br. 3 Ver_2 | Napravljena regresija binarnog interakcijskog parametra zadnje pseudokomponente prema eksperimentalno određenim vrijednostima tlakova zasićenja. |
| Korak br. 4 Ver_3 | Napravljena regresija kritičnih temperatura i tlakova pseudokomponenata prema eksperimentalno određenim tlakovima zasićenja. |
| Korak br. 5 Ver_4 | Napravljena regresija kritičnih temperatura, kritičnih tlakova, acentričnih faktora i volumnih pomaka pseudokomponenata prema eksperimentalno određenim podacima o tlakovima zasićenja, separatorskom proizvodnom plinskom faktoru i gustoći otplinjene nafte. |
| Korak br. 6 Ver_5 | Napravljena regresija kritičnih temperatura, kritičnih tlakova, acentričnih faktora i volumnih pomaka pseudokomponenata prema eksperimentalno određenim podacima o tlakovima zasićenja, separatorskim proizvodnim plinskim faktorima, gustoći otplinjene nafte i proizvodnim plinskim faktorima tijekom testa diferencijalnog otparavanja. |
| Korak br. 7 Ver_6 | Napravljena regresija kritičnih temperatura, kritičnih tlakova, acentričnih faktora i volumnih pomaka pseudokomponenata prema eksperimentalno određenim podacima o tlakovima zasićenja, separatorskim proizvodnim plinskim faktorima, gustoći otplinjene nafte, proizvodnim plinskim faktorima i gustoćama nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja. |
| Korak br. 8 Ver_7 | Napravljena regresija kritičnih temperatura, kritičnih tlakova, acentričnih faktora i volumnih pomaka pseudokomponenata prema eksperimentalno određenim podacima o tlakovima zasićenja, separatorskim proizvodnim plinskim faktorima, gustoći otplinjene nafte, proizvodnim plinskim faktorima i gustoćama nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja s većim brojem uključenih eksperimentalnih podataka i većim ponderacijskim faktorima na gustoće nafte. |
| Korak br. 9 Ver_FV | Napravljena regresija kritičnih temperatura, kritičnih tlakova, acentričnih faktora i volumnih pomaka pseudokomponenata prema eksperimentalno određenim podacima o tlakovima zasićenja, separatorskim plinskim faktorima iz oba stupnja separacije, gustoći otplinjene nafte, proizvodnim plinskim faktorima i gustoćama nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja s većim brojem uključenih eksperimentalnih podataka i većim ponderacijskim faktorima na gustoće nafte. |

Podešeni parametri jednadžbe stanja iz zadnjeg koraka regresije (korak br. 9) dani su u tablici 4-4, zajedno s pripadajućim binarnim interakcijskim parametrima u tablici 4-5.

Tablica 4-4. Parametri konačne (korak br. 9) podešene jednadžbe stanja

Tablica 4-5. Binarni interakcijski parametri

Slikama od 4-20 do 4-27 grafički je prikazan tijek podešavanja pojedinih testova. Uočljivo je vrlo dobro slaganje eksperimentalnih i izračunatih podataka u završnoj verziji što ukazuje na kvalitetno provedene PVT analize i dobro određenu jednadžbu stanja.

Slika 4-20. Prikaz faznih dijagrama svih verzija jednadžbe stanja. Puna linija prikazuje jednadžbom stanja izračunate granice dvofaznog područja dok su eksperimentalni podaci prikazani zelenim oznakama.

Tablica 4-6. Usporedba rezultata separatorskog testa po koracima

|  | Ver_0 | Ver_1 | Ver_2 | Ver_3 | Ver_4 | Ver_5 | Ver_6 | Ver_7 | Ver_FV | Exp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametar | Izračunate vrijednosti |  |  |
| GOR1 | 53,77 | 59,89 | 60,04 | 59,66 | 61,93 | 58,47 | 59,26 | 60,13 | 60,95 | 63,89 |  |
| GOR2 | 40,63 | 33,09 | 32,89 | 33,47 | 34,75 | 32,22 | 32,11 | 32,35 | 32,78 | 35,46 |  |
| 1 | 776,7 | 783,25 | 783,42 | 776,48 | 802,71 | 768,62 | 774,95 | 783,97 | 793,5 | 790,84 |  |
| 2 | 825,65 | 824,67 | 824,64 | 817,46 | 848,08 | 806,99 | 812,73 | 822,83 | 833,87 | 832,69 |  |
|  | Odstupanja= |  |  |
| GOR1 | -10,12 | -4,00 | -3,85 | -4,23 | -1,96 | -5,42 | -4,63 | -3,76 | -2,94 |  |  |
| GOR2 | 5,17 | -2,37 | -2,57 | -1,99 | -0,71 | -3,24 | -3,35 | -3,11 | -2,68 |  |  |
| 1 | -14,14 | -7,59 | -7,42 | -14,36 | 11,87 | -22,22 | -15,89 | -6,87 | 2,66 |  |  |
| 2 | -7,04 | -8,02 | -8,05 | -15,23 | 15,39 | -25,70 | -19,96 | -9,86 | 1,18 |  |  |
|  | Rezidualna odstupanja |  |  |
| GOR1 | -15,84 | -6,26 | -6,03 | -6,62 | -3,07 | -8,48 | -7,25 | -5,89 | -4,60 | 3,6121 | 0,1769 |
| GOR2 | 14,58 | -6,68 | -7,25 | -5,61 | -2,00 | -9,14 | -9,45 | -8,77 | -7,56 | 7,5596 | 0,0469 |
| 1 | -1,79 | -0,96 | -0,94 | -1,82 | 1,50 | -2,81 | -2,01 | -0,87 | 0,34 | 1,3052 | 6,0589 |
| 2 | -0,85 | -0,96 | -0,97 | -1,83 | 1,85 | -3,09 | -2,40 | -1,18 | 0,14 | 1,4344 | 5,8053 |
|  | 149,76 | 66,40 | 65,07 | 235,22 | 198,13 | 613,27 | 343,69 | 76,21 | 5,62 |  |  |
|  | 1,4581 | 0,9709 | 0,9611 | 1,8273 | 1,6770 | 2,9505 | 2,2088 | 1,0401 | 0,2824 |  |  |

GOR1		proizvodni plinski faktor iz prvog stupnja separacije

GOR2		plinski faktor iz drugog stupnja separacije

1		gustoća nafte iz prvog stupnja separacije

2		gustoća otplinjene nafte nakon drugog stupnja separacije

Slika 4-21. Grafički prikaz rezultata separator testa po koracima - proizvodni plinski faktor

Slika 4-22. Grafički prikaz rezultata separator testa po koracima - gustoća tekuće faze

Slika 4-23. Grafička usporedba rezultata testa ekspanzije pri stalnom sastavu - volumni faktor nafte

Slika 4-24. Grafička usporedba rezultata testa ekspanzije pri stalnom sastavu - relativni volumen

Slika 4-25. Grafička usporedba proizvodnog plinskog faktora tijekom testa diferencijalnog otparavanja

Slika 4-26. Grafička usporedba gustoće nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja

Slika 4-27. Grafička usporedba volumnog faktora nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja

### Usporedba rezultata jednadžbe stanja podešene na više uzoraka s rezultatima jednadžbi stanja podešenih na pojedinačnim uzorcima

Točno određena jednadžba stanja koristi se za modeliranje razrade ležišta, proračune protoka fluida te za projektiranje procesa proizvodnje. Zato je nužno razviti jedinstvenu jednadžbu stanja koja točno opisuje ponašanje fluida u cijelom ležištu.

U svrhu dokazivanja mogućnosti podešavanja jedinstvene jednadžbe stanja za cijelo ležište učinjeno je sljedeće:

- podešena je jedinstvena jednadžba stanja za uzorak plinskog kondenzata (uzorak A-2-9) i za uzorak nafte (uzorak A-2-17) iz istog ležišta (JS 1),

- podešena je jednadžba stanja samo na uzorak plinskog kondenzata (uzorak A-2-9) (JS 2),

- podešena je jednadžba stanja samo na uzorak nafte (uzorak A-2-17) (JS 3),

- uspoređeni su rezultati pojedinih testova reproducirani dobivenim jednadžbama stanja s eksperimentalnim podacima.

Usporedba rezultata grafički je prikazana na slikama od 4-28 do 4-37.

Uočljivo je bolje slaganje eksperimentalnih podataka iz ispitivanja provedenih na oba uzorka s podacima reproduciranim jedinstvenom jednadžbom stanja od onih podešenih na pojedinačne uzorke.

Podešavanje parametara Peng Robinsonove jednadžbe stanja za sve tri jednadžbe provodilo se na isti način. C7+ frakcije uzoraka podijeljene su modificiranom Whitsonovom metodom u pet pseudo komponenata. Regresija se vršila promjenom binarnih interakcijskih parametara, kritične temperature i tlaka, acentričnih faktora i volumnih pomaka pseudo komponenata.

Podešeni parametri jednadžbi stanja dani su u tablicama 4-7 (JS 1), 4-9 (JS 2), 4-11 (JS 3) zajedno s pripadajućim binarnim interakcijskim parametrima u tablicama 4-8, 4-10 i 4-12.

Tablica 4-7. Parametri jednadžbe stanja JS 1

Tablica 4-8. Binarni interakcijski parametri za JS 1

Tablica 4-9. Parametri jednadžbe stanja JS 2

Tablica 4-10. Binarni interakcijski parametri za JS 2

Tablica 4-11. Parametri jednadžbe stanja JS 3

Tablica 4-12. Binarni interakcijski parametri za JS 3

Slika 4-28. Grafički prikaz faznih krivulja izračunatih s tri jednadžbe stanja

Tablica 4-13. Usporedba rezultata separator testa

|  | Uzorak A-2-17 | Uzorak A-2-9 |
| --- | --- | --- |
|  | JS 1 | JS 2 | JS 3 | exp | JS 1 | JS 2 | JS 3 | exp |
| GOR 1 | 182,10 | 203,49 | 183,43 | 186,34 | 2980,74 | 2932 | 3135,64 | 2950,44 |
| GOR 2 | 14,63 | 18,45 | 15,53 | 17,61 | 39,74 | 42,66 | 38,95 | 44,53 |
| 1 | 787,96 | 879,31 | 796,29 | 796,85 | 768,91 | 725,33 | 812,33 | 725,36 |
| 2 | 804,37 | 907,4 | 814,54 | 815,17 | 803,59 | 759,3 | 848,95 | 755,23 |

Slika 4-29. Grafički prikaz relativnih volumena plinskog kondenzata tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu s tri jednadžbe stanja

Slika 4-30. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu s tri jednadžbe stanja

Slika 4-31. Grafički prikaz relativnih volumena nafte tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu s tri jednadžbe stanja

Slika 4-32. Grafički prikaz volumnih faktora nafte tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu s tri jednadžbe stanja

Slika 4-33. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu s tri jednadžbe stanja

Slika 4-34. Grafički prikaz Z faktora plina tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu s tri jednadžbe stanja

Slika 4-35. Grafički prikaz volumnih faktora nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja s tri jednadžbe stanja

Slika 4-36. Grafički prikaz proizvodnog plinskog faktora tijekom testa diferencijalnog otparavanja s tri jednadžbe stanja

Slika 4-37. Grafički prikaz gustoće nafte tijekom testa diferencijalnog otparavanja sa tri jednadžbe stanja

U svrhu validacije jednadžbe stanja za cijelo ležište napravljena je provjera prema križnoj validaciji. Kod postupka križne validacije izdvaja se jedan ili više uzoraka iz kalibracijskog skupa i koristi za provjeru modela. Analogno tome, podešenom jednadžbom stanja na uzorke A-2-9 i A-2-17 (JS 1) reproducirani su pojedini PVT testovi za ostale uzorke iz ležišta. Rezultati reproduciranih i eksperimentalnih vrijednosti za većinu uzoraka promatranog ležišta A bili su u granicama eksperimentalne pogreške. Uzorak A-1-2 nije zadovoljio kriterije postavljene granicama eksperimentalne pogreške. Za njega je ustanovljeno da nije bila dobra stabilnost za vrijeme uzorkovanja na što je ukazala HCH/Standing korelacija (evidentan gubitak srednje teških komponenti – najvjerojatnije propuštanje boce s uzorkom). Primjeri provedene provjere grafički su prikazani kroz najvažnije parametre testova otparavanja (slika 4-38 za plinski kondenzat i slika 4-39 na naftu) te tlakova zasićenja (slika 4-40).

Slika 4-38. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu za uzorak A-6-2 (plinski kondenzat)

Slika 4-39. Grafički prikaz plinskog faktora tijekom testa diferencijalnog otparavanja za uzorak A-2-13 (nafta)

Slika 4-40. Fazni dijagrami reproducirani jedinstvenom jednadžbom stanja

Na grafičkim prikazima molarne mase u odnosu na relativnu gustoću C7+ frakcije (slika 4-1) i Watsonovog karakterizacijskog faktora (slika 4-2) uočava se podudarnost podataka iz uzoraka polja E s uzorcima polja A. U skladu s Austad et al. (1983) radom napravljena je provjera uklapanja uzorka E-2-3 s podešenom jednadžbom stanja polja A (JS 1). Podjela C7+ frakcije uzorka E-2-3 izvršena je u skladu s njezinom proširenom kromatografskom analizom na pet pseudo komponenata kako bi se sastav mogao uvrstiti u jednadžbu stanja JS 1. Dobiveni rezultati pokazali su jako dobro uklapanje na postojeću jednadžbu stanja za polje A te su prikazani na slikama 4-41 i 4-42 za najvažnije parametre (tlak zasićenja i krivulju retrogradne kondenzacije tijekom otparavanja pri stalnom volumenu).

Slika 4-41. Fazni dijagrami reproducirani jedinstvenom jednadžbom stanja

Slika 4-42. Udio retrogradne kondenzacije tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu reproduciran jedinstvenom jednadžbom stanja

## Rezultati termodinamičkih ispitivanja provedenih pri temperaturama različitim od ležišne temperature

Zbog problema karakterizacije ležišnih ugljikovodičnih fluida u uvjetima blizu kritične točke ili pri izrazito visokim temperaturama, pristupilo se razvoju procedure za termodinamičku karakterizaciju pri temperaturama različitim od ležišne temperature.

U tu svrhu, višekratno se proveo već ranije u ovom poglavlju prezentiran generalizirani postupak podešavanja jednadžbe stanja. Za izabrani uzorak učinjeno je sljedeće:

- podesila se jednadžba stanja na eksperimentalne podatke ispitivanja provedenih pri temperaturi 35°C (JS 35),

- podesila se jednadžba stanja na eksperimentalne podatke ispitivanja provedenih pri temperaturi 55°C (JS 55),

- podesila se jednadžba stanja na eksperimentalne podatke ispitivanja provedenih pri temperaturi 75°C (JS 75),

- podesila se jednadžba stanja na eksperimentalne podatke ispitivanja provedenih pri temperaturi 95°C (JS 95),

- podesila se jednadžba stanja na eksperimentalne podatke ispitivanja provedenih pri temperaturi ležišta od 119°C (JS 119),

- podesila se jednadžba stanja na eksperimentalne podatke ispitivanja provedenih pri svim temperaturama (JS SVE),

- napravljena je statistička obrada podataka promatrajući kvalitete podešenih jednadžbi stanja usporedbom zbroja apsolutnih relativnih odstupanja te metodom zbroja kvadrata ponderiranih rezidualnih odstupanja.

Tablica 29 u prilogu II prikazuje izračunate tlakove zasićenja i gustoće fluida pri tim tlakovima za široki raspon temperatura od 20 do 200°C. Slike 4-43 i 4-44 daju grafičke prikaze istih podataka. Na oba grafa prikazana su odstupanja od ±2% od eksperimentalnih vrijednosti za tlak zasićenja, odnosno od mediana za gustoću fluida. Moguće je zaključiti da sve jednadžbe stanja, osim JS 35, zadovoljavajuće reproduciraju tlakove zasićenja od najniže temperature do 140°C. Pri temperaturama višim od 140°C dolazi do prevelikog rasipanja rezultata te nije moguće dati jednoznačno pozitivnu ocjenu reproduciranja tlakova zasićenja. Slično tome, gustoće fluida izvrsno se reproduciraju svim jednadžbama stanja (osim JS 35) sve do temperature od 150°C, iznad koje dolazi do značajnijeg rasipanja.

Slika 4-43. Grafički prikaz tlakova zasićenja u rasponu temperatura od 20°C do 200°C reproduciranih različitim jednadžbama stanja

Slika 4-44. Grafički prikaz gustoća pri tlakovima zasićenja u rasponu temperatura od 20°C do 200°C reproduciranih različitim jednadžbama stanja

Razmatrajući temperaturno područje obuhvaćeno izvršenim PVT ispitivanjima učinjena je obrada podataka o tlakovima zasićenja pri 35°C, 55°C, 75°C, 95°C i 119°C. Tablica 4-14 sadrži podatke s tlakovima zasićenja, a tablica 4-15 prikazuje usporedbu izračunatih vrijednosti s eksperimentalno određenim tlakovima zasićenja. Jednadžba stanja JS 35 ima najveće prosječno apsolutno odstupanje u odnosu na druge jednadžbe. Pa ipak čak i ona ima relativna odstupanja manja od 2% osim za najvišu temperaturu. Grafički prikaz relativnih odstupanja prikazan je na slici 4-45.

Tablica 4-14. Izračunati i eksperimentalno određeni tlakovi zasićenja

| T | Tlak zasićenja (bar) |
| --- | --- |
| (°C) | JS 35 | JS 55 | JS 75 | JS 95 | JS 119 | JS SVE | JS 1 | EXP |
| 119,0 | 362,5 | 352,0 | 348,7 | 350,5 | 348,6 | 352,4 | 349,7 | 352,3 |
| 95,0 | 376,9 | 370,5 | 369,1 | 371,1 | 369,8 | 372,0 | 371,5 | 371,8 |
| 75,0 | 386,6 | 381,5 | 381,1 | 383,3 | 382,3 | 383,4 | 384,7 | 380,4 |
| 55,0 | 392,5 | 388,0 | 388,4 | 390,8 | 390,2 | 390,1 | 393,1 | 388,6 |
| 35,0 | 394,3 | 389,9 | 391,1 | 393,8 | 393,5 | 392,1 | 397,0 | 395,5 |

Tablica 4-15. Odstupanja tlakova zasićenja izračunatih pojedinim jednadžbama stanja u odnosu na eksperimentalno određene vrijednosti

| JS | T (°C) | Odstupanje (bar) | Relativno odstupanje (%) | Apsolutno rel. odstupanje (%) | Prosječno apsolutno rel. odstupanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JS 35 | 119,0 | 10,24 | 2,91 | 2,91 | 1,45 |
|  | 95,0 | 5,14 | 1,38 | 1,38 |  |
|  | 75,0 | 6,21 | 1,63 | 1,63 |  |
|  | 55,0 | 3,93 | 1,01 | 1,01 |  |
|  | 35,0 | -1,25 | -0,32 | 0,32 |  |
| JS 55 | 119,0 | -0,35 | -0,10 | 0,10 | 0,46 |
|  | 95,0 | -1,25 | -0,34 | 0,34 |  |
|  | 75,0 | 1,12 | 0,29 | 0,29 |  |
|  | 55,0 | -0,60 | -0,15 | 0,15 |  |
|  | 35,0 | -5,60 | -1,41 | 1,41 |  |
| JS 75 | 119,0 | -3,65 | -1,04 | 1,04 | 0,62 |
|  | 95,0 | -2,71 | -0,73 | 0,73 |  |
|  | 75,0 | 0,70 | 0,18 | 0,18 |  |
|  | 55,0 | -0,18 | -0,05 | 0,05 |  |
|  | 35,0 | -4,44 | -1,12 | 1,12 |  |
| JS 95 | 119,0 | -1,79 | -0,51 | 0,51 | 0,49 |
|  | 95,0 | -0,69 | -0,19 | 0,19 |  |
|  | 75,0 | 2,89 | 0,76 | 0,76 |  |
|  | 55,0 | 2,24 | 0,58 | 0,58 |  |
|  | 35,0 | -1,71 | -0,43 | 0,43 |  |
| JS 119 | 119,0 | -3,73 | -1,06 | 1,06 | 0,61 |
|  | 95,0 | -2,03 | -0,55 | 0,55 |  |
|  | 75,0 | 1,95 | 0,51 | 0,51 |  |
|  | 55,0 | 1,63 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | 35,0 | -2,04 | -0,52 | 0,52 |  |
| JS SVE | 119,0 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,42 |
|  | 95,0 | 0,24 | 0,06 | 0,06 |  |
|  | 75,0 | 3,00 | 0,79 | 0,79 |  |
|  | 55,0 | 1,47 | 0,38 | 0,38 |  |
|  | 35,0 | -3,44 | -0,87 | 0,87 |  |
| JS 1 | 119,0 | -2,56 | -0,73 | 0,73 | 0,69 |
|  | 95,0 | -0,25 | -0,07 | 0,07 |  |
|  | 75,0 | 4,25 | 1,12 | 1,12 |  |
|  | 55,0 | 4,51 | 1,16 | 1,16 |  |
|  | 35,0 | 1,54 | 0,39 | 0,39 |  |

Slika 4-45. Grafički prikaz relativnih odstupanja izračunatih tlakova zasićenja u odnosu na eksperimentalno određene vrijednosti tlaka zasićenja

Za daljnju validaciju metode termodinamičke karakterizacije ugljikovodika eksperimentalnim podacima pri temperaturama različitim od temperature ležišta napravljena je usporedba podataka testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri najnižoj odabranoj i eksperimentalno ispitanoj temperaturi od 35°C. U prilogu II nalaze se tablice u kojima su prikazani podaci o udjelu retrogradnog kondenzata, relativnom volumenu i Z faktoru plina reproducirani jednadžbama stanja JS 35 (tablica 30), JS 55 (tablica 31), JS 75 (tablica 32), JS 95 (tablica 33), JS 119 (tablica 34) i JS SVE (tablica 35).

Grafička usporedba izračunatih i eksperimentalnih podataka dana je na slikama 4-46 (udio retrogradnog kondenzata), 4-47 (relativni volumen) i 4-48 (Z faktor plina). Za posljednja dva parametra uočljivo je vrlo malo rasipanje rezultata izračunatih svim jednadžbama stanja (unutar 2% za relativni volumen te unutar 1% za Z faktor plina). Nasuprot tome, udio retrogradnog kondenzata znatno odstupa ovisno o korištenoj jednadžbi stanja. Moguće je zaključiti da se jednadžbom stanja koja je podešena na eksperimentalne podatke pri najvišoj temperaturi (119°C) ne reproducira zadovoljavajuće retrogradnu kondenzaciju na najnižoj temperaturi (35°) jer su odstupanja viša od 10%.

Slika 4-46. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom CCE testa pri 35°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja

Slika 4-47. Grafički prikaz relativnog volumena tijekom CCE testa pri 35°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja

Slika 4-48. Grafički prikaz Z faktora plina tijekom CCE testa pri 35°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja

Nadalje, napravljena je usporedba podataka testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri najvišoj odabranoj i eksperimentalno ispitanoj temperaturi ležišta (119°C). U tablicama su prikazani podaci o udjelu retrogradnog kondenzata, relativnom volumenu i Z faktoru plina reproducirani jednadžbama stanja JS 35 (32), JS 55 (tablica 33), JS 75 (tablica 34), JS 95 (tablica 35), JS 119 (tablica 36) i JS SVE (tablica 37).

Grafička usporedba izračunatih i eksperimentalnih podataka dana je na slikama 4-49 (udio retrogradnog kondenzata), 4-50 (relativni volumen) i 4-51 (Z faktor plina). Isto kao pri najnižoj temperaturi, uočljivo je vrlo malo rasipanje rezultata izračunatih svim jednadžbama stanja za relativni volumen (unutar 2%) te Z faktor (unutar 1%). Udio retrogradnog kondenzata jednako znatno odstupa ovisno o korištenoj jednadžbi stanja. Analogno najnižoj temperaturi, jednadžbom stanja koja je podešena na eksperimentalne podatke pri najnižoj temperaturi (35°C) ne reproducira se zadovoljavajuće retrogradnu kondenzaciju na najvišoj temperaturi (119°).

Slika 4-49. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom CCE testa pri 119°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja

Slika 4-50. Grafički prikaz relativnog volumena tijekom CCE testa pri 119°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja

Slika 4-51. Grafički prikaz Z faktora plina tijekom CCE testa pri 119°C reproduciranog različitim jednadžbama stanja

S ciljem provjere uspješnosti pojedine regresije napravljena je statistička obrada podataka udjela retrogradnog kondenzata pri najnižoj (35°C) i najvišoj temperaturi (119°C) budući da se prethodnom analizom pokazalo kako taj parametar najviše varira ovisno o jednadžbi stanja koja se koristi. Rezidualna odstupanja izračunatih vrijednosti od eksperimentalno određenih izračunata su u skladu s jednadžbom 2-94, dok je zbroj ponderiranih rezidualnih odstupanja izračunat po jednadžbi 2-96. Izračunati ponderacijski (težinski) faktori mali su broj uslijed velikog standardnog odstupanja reproduciranih vrijednosti (jednadžba 2-95). Provedena statistička obrada potvrdila je već uočenu pravilnost veće pogreške predviđanja udjela retrogradnog kondenzata s povećanjem razlike u temperaturi.

Tablica 4-16. Statistička obrada udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri 35°C reproduciranog pojedinim jednadžbama stanja

Tablica 4-17. Statistička obrada udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri ležišnoj temperaturi (119°C) reproduciranog pojedinim jednadžbama stanja

Najvažniji parametar termodinamičke karakterizacije plinsko kondenzatnih fluida sa stajališta ležišnog inženjeringa je retrogradna kondenzacija određena tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu. Taj podatak:

- govori o količini kondenzata koja će zaostati u ležištu,

- upozorava na mogućnost blokade pribušotinske zone kondenzatom

- u uskoj je vezi sa tzv. tekućim komponentama (C5+) koje se proizvode na površini (Whitson, 2012).

U tablici 4-18 te na slici 4-52 prikazani su udjeli retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu reproducirani pojedinim jednadžbama stanja te eksperimentalni podaci. Podaci su dodatno statistički obrađeni, što je prikazano u tablicama 4-19 i 4-20. Primjetan je trend boljeg slaganja reproduciranih (izračunatih jednadžbom stanja) podataka s eksperimentalnim što je manja razlika u temperaturi (u odnosu na ležišnu temperaturu pri kojoj je rađen test otparavanja). Pa ipak može se zaključiti da sve jednadžbe stanja, osim one na najnižoj temperaturi (35°C), daju zadovoljavajuće rezultate jer su u granicama eksperimentalne pogreške. Također je evidentno da jednadžba stanja čiji su se parametri podešavali na eksperimentalne podatke pri svim temperaturama daje najbolje rješenje.

Tablica 4-18. Volumeni retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu provedenog pri 119°C i reproduciranog pojedinim jednadžbama stanja

| T (°C) | p (bar) | Vliq (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | JS 35 | JS 55 | JS 75 | JS 95 | JS 119 | JS SVE | EXP |
| 119,0 | 352,3 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119,0 | 300,0 | 2,24 | 1,91 | 1,67 | 1,66 | 1,60 | 1,48 | 1,49 |
| 119,0 | 250,0 | 3,14 | 3,08 | 3,06 | 3,09 | 3,10 | 3,24 | 3,15 |
| 119,0 | 200,0 | 3,73 | 3,75 | 3,95 | 3,99 | 4,05 | 4,24 | 4,16 |
| 119,0 | 150,0 | 4,07 | 4,10 | 4,31 | 4,38 | 4,44 | 4,64 | 4,58 |
| 119,0 | 100,0 | 4,08 | 4,10 | 4,28 | 4,25 | 4,40 | 4,60 | 4,61 |
| 119,0 | 60,0 | 3,85 | 3,86 | 4,02 | 4,00 | 4,14 | 4,31 | 4,42 |

Tablica 4-19. Relativna odstupanja volumena retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu provedenog pri 119°C od reproduciranog pojedinim jednadžbama stanja

| T | p | Relativno odstupanje (%) |
| --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | JS 35 | JS 55 | JS 75 | JS 95 | JS 119 | JS SVE |
| 119,0 | 300,0 | 50,40 | 28,50 | 12,13 | 11,40 | 7,20 | -0,76 |
| 119,0 | 250,0 | -0,35 | -2,36 | -2,79 | -1,90 | -1,64 | 3,00 |
| 119,0 | 200,0 | -10,43 | -9,85 | -5,01 | -4,09 | -2,71 | 2,02 |
| 119,0 | 150,0 | -11,20 | -10,57 | -5,98 | -4,34 | -3,04 | 1,31 |
| 119,0 | 100,0 | -11,40 | -11,00 | -7,15 | -7,72 | -4,46 | -0,15 |
| 119,0 | 60,0 | -12,95 | -12,66 | -8,99 | -9,46 | -6,35 | -2,58 |
| Zbroj apsolutnih relativnih odstupanja | 96,74 | 74,93 | 42,04 | 38,90 | 25,39 | 9,83 |

Tablica 4-20. Statistička obrada rezultata testa otparavanja pri stalnom volumenu provedenog pri 119°C i reproduciranog pojedinim jednadžbama stanja

| T | p | Rezidualno odstupanje | ( | w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | JS 35 | JS 55 | JS 75 | JS 95 | JS 119 | JS SVE |  |  |
| 119,0 | 300,0 | 50,40 | 28,50 | 12,13 | 11,40 | 7,20 | -0,76 | 18,4752 | 0,0008 |
| 119,0 | 250,0 | -0,35 | -2,36 | -2,79 | -1,90 | -1,64 | 3,00 | 2,1302 | 0,0148 |
| 119,0 | 200,0 | -10,43 | -9,85 | -5,01 | -4,09 | -2,71 | 2,02 | 4,6564 | 0,0089 |
| 119,0 | 150,0 | -11,20 | -10,57 | -5,98 | -4,34 | -3,04 | 1,31 | 4,7369 | 0,0097 |
| 119,0 | 100,0 | -11,40 | -11,00 | -7,15 | -7,72 | -4,46 | -0,15 | 4,2252 | 0,0109 |
| 119,0 | 60,0 | -12,95 | -12,66 | -8,99 | -9,46 | -6,35 | -2,58 | 3,9289 | 0,0112 |
| Zbroj kvadrata rezidualnih odstupanja | 0,1660 | 0,0773 | 0,0207 | 0,0182 | 0,0070 | 0,0010 |  |  |

Slika 4-52. Grafički prikaz udjela retrogradnog kondenzata tijekom testa otparavanja pri stalnom volumenu pri 119°C i reproduciranog različitim jednadžbama stanja

## Procedure termodinamičke karakterizacije ležišnih fluida

### Preporučena procedura termodinamičke karakterizacije jednog uzorka

Prvenstveno treba reći da se općenito ne preporuča podešavanje parametara jednadžbe stanja na podatke laboratorijskih ispitivanja samo jednog uzorka. No međutim, ukoliko ne postoje drugi dostupni podaci ili ako se dostupni podaci dokažu nekvalitetnima, rad u skladu s ovom procedurom je dobar početak. Na primjer, u početnoj fazi istraživanja nekog novog prostora bitno je što prije imati smjernice koje će pokazivati u kojom smjeru nastaviti istraživanje. U početnoj fazi istraživanja nekog novog prostora bitno je što prije imati stanovitu karakterizaciju fluida koja predstavlja smjernice za ulaganje i izvedbu u detaljnija istraživanja. Već nakon prve izbušene bušotine i prvog uzorkovanog fluida moguće je napraviti PVT ispitivanja te na osnovu njihovih rezultata podesiti jednadžbu stanja koja može predvidjeti fazne promjene uzorkovanog fluida u širokom tlačno temperaturnom području. Tek kasnije, uzimanjem uzoraka iz više bušotina, povećava se sigurnost predikcije ponašanja ležišnih fluida. Uzorkovanje se također nastavlja i tijekom proizvodnje, za provjeru i korekciju ranije određenih svojstava ležišta i fluida u ležištu.

Preporučena procedura termodinamičke karakterizacije jednog uzorka je sljedeća:

- Izvršiti kontrolu kvalitete (utvrditi reprezentativnost) uzorka:

  - provjera trenda krivulje molni udio u odnosu na jedinstveni ugljični broj za stabilizirane uzorke nafte, kondenzata ili C7+ frakcije u log-normalnom dijagramu

  - provjera K omjera za ugljikovodične komponente Hoffman-Crump-Hocott metodom te usporedba linearnog trenda s vrijednostima Standingove korelacije

- Izvršiti laboratorijska PVT ispitivanja na uzorku koji je utvrđen kao reprezentativan:

  - rutinska PVT ispitivanja (utvrđivanje tlačno-volumnih odnosa i kontaktno otplinjavanje separatorske nafte, kromatografske analize separatorskog plina, plina iz kontaktnog otplinjavanja te stabilizirane nafte, određivanje gustoće stabilizirane nafte, frakcijska destilacija nafte u svrhu karakterizacije pseudokomponente te proračun sastava ukupnog proizvedenog ležišnog fluida)

  - specijalne analize (test ekspanzije uzorka pri stalnom sastavu, testovi otparavanja - diferencijalno za naftu, pri stalnom volumenu za plinove, separator test, određivanje viskoznosti i gustoće pri ležišnim uvjetima)

- Provjeriti kvalitetu izvršenih PVT ispitivanja

  - materijalno i maseno uravnoteženje

  - grafičke provjere sastava plinskih i tekućih faza

  - provjera K omjera za testove otparavanja

- Podesiti parametre jednadžbe stanja na rezultate PVT ispitivanja

  - izabrati jednadžbu stanja, ovisno o mogućnostima koje nudi simulacijski softver koji se koristi

  - upisati sastav proizvedenog fluida (uzorka) i sve PVT laboratorijske podatke koji su kroz provjere iz 3. točke dokazani kvalitetnima

  - podesiti binarne interakcijske koeficijente - za čiste komponente koriste se preporučene vrijednosti (ovisno o izabranoj jednadžbi stanja), dok se za pseudokomponente podešavaju dok se ne podese eksperimentalno određeni tlakovi zasićenja

  - vršiti postepenu regresiju u više koraka mijenjajući kritična svojstva, acentrične faktore, parametre volumnog pomaka i omega A i B pseudo komponenata sve dok se ne postigne zadovoljavajuće slaganje s eksperimentalnim podacima. Regresija se vrši po koracima uključujući sve veći broj eksperimentalnih podataka s obzirom na koje se jednadžba stanja usklađuje, i to redom: tlakove zasićenja, podatke separator testa (plinski faktor, gustoća, volumni faktor), podatke iz testa ekspanzije pri stalnom sastavu, podatke iz testova otparavanja. Što je veći broj podataka na koje se podešava jednadžba stanja to postoji veća potreba za parametrima koje je moguće regresirati pa ih tako postepeno dodajemo. To radimo redoslijedom kako su prethodno nabrojani od kritičnih svojstava pa do omega A i B.

- Provjeriti kvalitetu jednadžbe stanja

  - provjera integriteta i monotonosti krivulja dobivenih podešenom jednadžbom stanja

  - grafička obrada podataka - usporedbe eksperimentalno određenih podataka s pripadajućim podacima reproduciranih PVT testova izračunatih podešenom jednadžbom stanja

  - tijek provjeravanja podešene jednadžbe stanja:

- fazne krivulje - tlakovi zasićenja

- proračun separatorskih podataka (plinski faktor, gustoća, volumni faktor)

- proračun testa ekspanzije pri stalnom sastavu

- nafte: relativni volumeni, volumni faktor nafte, gustoća nafte

- kondenzati: relativni volumeni, volumen retrogradnog kondenzata, faktor kompresibilnosti

- testovi otparavanja

- nafte: diferencijalno otparavanje (plinski faktor, volumni faktor nafte, gustoća nafte)

- kondenzati: otparavanje pri stalnom volumenu (volumen retrogradnog kondenzata, volumni faktor plina, faktor kompresibilnosti).

### Preporučena procedura termodinamičke karakterizacije više uzoraka

Termodinamičku karakterizaciju za ležište s izraženim gradijentom sastava kakvo je razmatrano u radu, preporuča se vršiti na sljedeći način:

- Izbor najboljih uzoraka (provjere točnosti uvjeta i kvalitete separacije, provjere točnosti i broj provedenih eksperimentalnih ispitivanja, reprezentativnost uzorka za promatrano područje).

- Uklapanje najmanje dva reprezentativna uzorka istovremeno.

- Usporedba s PVT ispitivanjima provedenim na drugim uzorcima.

- Usporedba s proizvodnim podacima i ispitivanjima u bušotini na polju.

Sami tijek termodinamičke karakterizacije ne razlikuje se od preporučene procedure termodinamičke karakterizacije jednog uzorka. Osnovna razlika je što se podešavanje parametara jednadžbe stanja vrši na više uzoraka istovremeno.

# ZAKLJUČAK

Osnovni ciljevi pri izradi ovog rada bili su: dokazati potrebu za definiranjem jedinstvene jednadžbe stanja za ležišta s izraženim gradijentom sastava te razraditi mogućnost podešavanja parametara jednadžbe stanja na eksperimentalne podatke dobivene ispitivanjima pri temperaturama različitim od temperature ležišta.

U radu je posebno težište na eksperimentalnim postupcima koji se provode u laboratoriju za termodinamičku karakterizaciju ležišnih ugljikovodičnih fluida, provjeri eksperimentalnih podataka te provjeri podešene jednadžbe stanja.

Istraživanja provedena tijekom izrade ovog doktorskog rada rezultirala su sljedećim zaključcima:

- Jednadžba stanja koja bi mogla predvidjeti ponašanje ležišnih ugljikovodičnih fluida u širem rasponu tlačno-temperaturnih uvjeta u izrazitoj je ovisnosti o količini i kvaliteti provedenih laboratorijskih ispitivanja.

- U svrhu dokazivanja temeljnih hipoteza ovoga rada, izvršena su brojna eksperimentalna ispitivanja (186 analiza na 40 uzoraka) te računalne simulacije PVT testova pri različitim temperaturama i širokom rasponu tlakova.

- Uslijed nedostataka dostupnih računalnih aplikacija, izrađena je interna procedura za razdjeljivanje plus frakcije ležišnog fluida metodom dijeljenja Gaussove kvadrature.

- Za potrebe predviđenog istraživanja napravljena je procedura termodinamičke karakterizacije ležišnih fluida koja se temelji na metodama razvijenim i tradicionalno korištenim u PVT laboratoriju. Poboljšanje procedure očituje se u integriranom pristupu laboratorijskih ispitivanja i upotrebe eksperimentalno dobivenih PVT podataka u ležišnom inženjeringu. Preporuka procedure dana je u poglavlju 4.3.

- Potvrđena je temeljna hipoteza istraživanja da kubna jednadžba stanja definirana usklađivanjem parametara na analize uzoraka iz više bušotina bolje opisuje fluid u cijelom ležištu nego što ga opisuje jednadžba stanja izrađena na temelju reprezentativnog uzorka iz jedne bušotine.

- Potvrđena je i druga temeljna hipoteza istraživanja da se fazno ponašanje i volumne promjene ležišnih fluida mogu opisati kubnom jednadžbom stanja usklađenom na PVT podatke dobivene laboratorijskim ispitivanjima pri temperaturama različitim od ležišne. Time se omogućuje eksperimentalna karakterizacija fluida čije ležišne temperature premašuju maksimalne radne temperature postojeće opreme na svjetskom tržištu kao i bolju karakterizaciju fluida blizu kritične točke.

Provedba PVT testova na temperaturama nižim od ležišne temperature znatno će smanjiti troškove laboratorijskih analiza. Smanjenje troškova proizašlo bi, s jedne strane iz manjeg troška osoblja (čovjek-sat) zbog skraćivanja vremena potrebnog za provedbu PVT studije ležišnog fluida, a s druge strane značajno nižeg troška održavanja PVT instrumenata koji se uslijed izloženosti visokim temperaturama kvare i zahtijevaju učestalo servisiranje (tržišna cijena jednog PVT uređaja iznosi oko 3.000.000,00kn, dok redovito godišnje održavanje bez većih popravaka i zamjena ključnih dijelova aparature iznosi oko 100.000,00kn).

# LITERATURA

Abbott, M.M. (1979): Cubic Equations of State: An Interpretive Review, Advances in Chemistry, Vol. 182, 47-70.

Abramowitz, M. & Stegun, I.A. (1965): Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, Ch. 22, New York: Dover, pp. 773.

Agilent Technologies (2005): G2887AA SimDis Software, Version A.01.01, USA.

Aguilar, R. A. & McCain, W. D., Jr. (2002): An Efficient Tuning Strategy to Calibrate Cubic EOS for Compositional Simulation, SPE paper 77382.

Ahmed, T.H., Cady, G.V. & Story, A.L. (1985): A Generalized Correlation for Characterizing the Hydrocarbon Heavy Fractions, SPE Paper 14266.

Ahmed, T.H. (2000): Reservoir Engineering Handbook, Ch. 1-3, Gulf Publishing Company, Houston, Texas.

Almehaideb, R.A., Al-Khanbashi, A.S., Abdulkarim, M. & Ali, M.A. (2000): EOS Tuning to Model Full Field Crude Oil Properties Using Multiple Well Fluid PVT Analysis, Journal of Petroleum Science and Engineering 26, 291–300.

Al-Meshari, A.A. (2004): New Strategic Method to Tune Equation-of-State to Match Experimental Data for Compositional Simulation, PhD Theses, Texas A&M University, Austin, Texas.

American Petroleum Institute (1966): RP-44, Recommended Practice for Sampling Petroleum Reservoir Fluids, API, Dallas.

Arbabi, S. & Firoozabadi, A. (1995): Near-Critical Phase Behavior of Reservoir Fluids Using Equation of State, SPE paper 24491.

Ashour, I., Al-Rawahi, N., Fatemi, A. & Vakili-Nezhaad, G. (2011): Applications of Equations of State in the Oil and Gas Industry, InTech, 165-178.

ASTM Method D2892 - 11a (2010): Standard Test Method for Distillation of Crude Petroleum (15 Theoretical Plate Column), ASTM International, West Conshohocken , PA, 2010, DOI: 10.1520/D2892-11A.

Assel, M.J., Nieto de Castro, C.A. & Wakeham, W.A. (1978): The Estimation of Physical Properties of Fluids, Part II, the Economic Advantage of Accurate Transport Property Data, ChemPor’78, 16.1

ASTM Method D2887 - 08 (2008): Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography, ASTM International, West Conshohocken , PA, 2008, DOI: 10.1520/D2887-08

Ayala, L.F. (2006): Phase Behaviour of Hydrocarbon Fluids – The Key to Understanding Oil and Gas Engineering Systems, Touch Briefings: Hydrocarbon World 2007, 61-64, London.

Barrufet, M.A. (1998): Importance of the C7+ Fraction in Phase Behavior Calculations, Hart's Petroleum Engineer International, Vol. 71, 47-53.

Bansal, P.P. (1988): Sensitivity of Simulation Results to PVT Data, Rock Compressibility and Critical Gas Saturation, SPE Paper 18735.

Bashbush, B.J.L. (1981): A Method to Determine K-Values from Laboratory Data, SPE paper No. 10127.

Behrens, R. A. & Sandler, S. I. (1986): The Use of Semicontinuous Description to Model the C7+ Fraction in Equation of State Calculations, SPE paper 14925.

Belamarić, I., Jelić-Balta, J. & Belamarić, T. (2009): Primjena ECM metode na PVT uzorku, Zbornik 4. Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa o naftnom gospodarstvu, Šibenik.

Belani, A. & Orr, S. (2008): A Systematic Approach to Hostile Environments, JPT 60, No. 7, 34-39.

Butorac, V., Simeon, V. (2006): Jednadžbe stanja realnih plinova, Kemijska industrija 55, str. 445–456, Zagreb.

Cavett, R. H. (1962): Physical Data for Distillation Calculations- Vapor-Liquid Equilibrium, Proc. 27th Annual Meeting, American Petroleum Institute, Dallas, 351-66.

Chandler Engineering Company L.L.C. (2005): Instruction Manual for 3000 PVT Phase Behavior System, Tulsa, Oklahoma, U.S.A.

Chandler Engineering Company L.L.C.(2008): Instruction Manual for Model 2353-805 Equilibrium Flash Separator, Tulsa, Oklahoma, U.S.A.

Coats, K.H. (1985): Simulation of Gas Condensate Reservoir Performance, JPT, 5, 1870.

Cotterman, R.L. & Prausnitz, J.M. (1985): Flash Calculations for Continuous or Semicontinuous Mixtures by Use of an Equation of State, Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., 24 (2), 434–443.

Danesh, A. (1998): PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluid, Elsevier, Amsterdam.

Drohm, J.K, Goldthorpe, W.H. & Trengove, R.D. (1988): Enhancing the Evaluation of PVT Data, SPE paper No. 17685.

Edmister, W. C. (1985): Applied Hydrocarbon Thermodynamics, Part 4: Compressibility Factors and Equations of State, Pet. Refiner 37, 173-175.

Eyton, D.G.P. (1987): Practical Limitations in Obtaining PVT Data for Gas Condensate Systems, SPE paper No. 15765.

Fevang, Ø. & Whitson, C.H. (1994): Accurate Insitu Compositions in Petroleum Reservoirs, European Petroleum Conference, London, UK, SPE paper No. 28829.

Fevang, Ø., Singh, K. & Whitson, C.H. (2000): Guidelines for Choosing Compositional and Black-Oil Models for Volatile Oil and Gas-Condensate Reservoirs, SPE paper No. 63087.

Firoozabadi, A. (1988): Reservoir Fluid Phase Behavior and Volumetric Prediction Using Equation of State, JPT 397.

Goričnik, B. (2004): Analytical Survey of a Wet-gas Reservoir Fluid Property Data Collected During Production Monitoring, Nafta 55 (9) 363-372, Zagreb.

Goričnik, B. (2006): Termodinamika ugljikovodika, skripta, RGN, Zagreb

Gray, R.D.Jr. (1979): Industrial Experience in Applying the Redlich-Kwong Equation to Vapor-Liquid Equilibria, Advances in Chemistry, Vol. 182, 253–270.

Høier, L. & Whitson, C.H. (2000): Compositional Grading - Theory and Practice, SPE paper No. 63085.

INA, d.d., PFKP, SIR, Služba ispitivanja stijena i ležišnih fluida (2003): Radna uputa za dubinsko i separatorsko uzorkovanje nafte, kondenzata i plina, Oznaka dokumenta: 0527-020-03, izdanje 01.

Izgec, B. (2003): Performance Analysis of Compositional and Modified Black-Oil Models for Rich Gas-Condensate Reservoirs with Vertical and Horizontal Wells, MSc Theses, Texas A&M University, USA.

Izgec, B. & Barrufet, M.A. (2005): Performance Analysis of Compositional and Modified Black-Oil Models for a Rich Gas Condensate Reservoir, SPE paper No. 93374.

Jelić-Balta, J. (2011): Određivanje optimalnih uvjeta separacije nafte u svrhu povećanja iscrpka, doktorski rad, RGN fakultet, Zagreb.

Jhaveri, B.S. & Youngren, G.K. (1988): Three-Parameter Modification of the Peng-Robinson Equation of State to Improve Volumetric Predictions, SPE Reservoir Engineering, August 1988., Texas.

Kamerlingh Onnes, H. (1901): Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.

Katz, D.L., Vink, D.J. & David, R.A. (1983): Phase Diagram of a Mixture of Natural Gas and Natural Gasoline Near the Critical Conditions, Petroleum Technology, T.P. 1114, 106-118.

Katz, D.L. (1983): Overview of Phase Behavior of Oil and Gas Production, JPT, pp. 1205-1214.

Katz, D.L. & Firoozabadi, A. (1978): Predicting Phase Behavior of Condensate/Oil Natural Gas System, Ind. End. Chem. 29, 1072.

Kiesr, M.D. & Malone, D.P. (2006): A Comparison of Simulated Distillation to True Boiling Point Distillation of H-coal Distillates, Symposium on Coal Liquefaction, Kansas City.

Kriel, W.A., Spence, A.P., Kolodziej, E.J. & Hoolahan, S.P. (1993): Improved Gas Chromatographic Analysis of Reservoir Gas and Condensate Samples, SPE paper No. 25190.

Lanczos, C. (1964): A Precision Approximation of the Gamma Function, SIAM Journal on Numerical Analysis series B 1, 86–96.

Lee, B.I. & Kesler, M.G. (1975): A Generalized Thermodynamic Correlation Based on Three-Parameter Corresponding States, AIChE J. 21, 510.

Lohrenz, J., Bray B. G. & Clark C. R. (1964): Calculating Viscosities of Reservoir Fluids from Their Compositions, JPT, pp. 1171-78; Trans., AIME, 231.

Luo, S. & Barrufet, M.A. (2004): Compositional Gradient: its Role in Near-Critical Reservoir Development, Journal of Petroleum Science and Engineering, 45, 193-201.

Martin, J.J. (1967): Equation of State, Ind. Eng. Chem. 59, No. 12.

Martin, J.J. (1979): Cubic Equation of State – Which?, Ind. & Eng. Chem. 18, No. 2, 70-81.

Martinsen, S.Ø., Castiblanco, I., Osorio, R. & Whitson, C.H. (2010): Advanced Fluid Characterization of Pauto Complex, Colombia, SPE paper No. 135085.

McCain, W.D.Jr. & Alexander, R.A. (1992): Sampling Gas-Condensate Wells, SPE paper No. 19729.

Montel, F., Bickert, J., Caillet, G. & Le Goff, C. (2002): Modeling the Effect of External Gas Flux on Reservoir Fluid Distribution, SPE paper No. 77383.

Moradi, G.R., Khoshmaram, A.A. & Riazi, M.R. (2011): Estimation of Properties Distribution of C7+ by Using Artificial Neural Networks, Journal of Petroleum Science and Engineering, 76, 57-62.

Nagarajan, N.R., Honarpour, M.M. & Sampath, K. (2006): Reservoir Fluid Sampling and Characterization—Key to Efficient Reservoir Management, Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference; SPE Distinguished Author Series.

Nagy, Z. & Shirkovskiy, A.I. (1982): Mathematical Simulation of Natural Gas Condensation Processes Using the Peng-Robinson Equation of State, SPE paper No. 10982.

Naji, H.S. (2006): A Polynomial Fit to the Continuous Distribution Function for C7+ Characterization, Emirates Journal for Engineering Research, 11(2), 73-79, United Arab Emirates.

Nichita, D.V., Broseta, D. & Leibovici, C.F. (2007): Reservoir Fluid Applications of a Pseudo-Component Delumping New Analytical Procedure, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 59, 1-2, p. 59-72.

Pedersen, K.S., Thomassen, P. & Fredenslund, A. (1985): On the Dangers of "Tuning" Equation of State Parameters, SPE paper No. 014487.

Pedersen, K.S., Thomassen, P. & Fredenslund, A. (1989): Characterization of Gas Condensate Mixtures, Chorn, L.G. and Mansoori, G.A.: C7+ Fraction Characterization, Taylor & Francis New York Inc., New York, 137.

Peng, D.Y. & Robinson, D.B. (1976): A New Two-Constant Equation of State, Ind. & Eng. Chem. 15, No.1, 59-64.

Peneloux, A., Rauzy, E. & Freze, R. (1982): A Consistent Correction for Redlich-Kwong-Soave Volumes, Fluid Phase Equilibria 8, 7.

Pitzer, K.S. Lippmann, D.Z., Curl, R.F. Jr., Huggins, C.M. & Petersen, D.E. (1955): The Volumetric and Thermodynamic Properties of Fluids. II. Compressibility Factor, Vapor Pressure and Entropy of Vaporization, J. Am. Chem. Soc., 77 (13), pp 3433–3440.

Redlich, O. & Kwong, J.N.S. (1949): On the Thermodynamics of Solutions. V. Equation of State. Fugacities of Gaseous Solutios, Chemical Reviews. 44, 233–244.

Reid, R.C., Prausnitz, J.M. & Polling, B.E. (1987): The Properties of Gases and Liquids, fourth edition, McGraw-Hill Book Co. Inc., New York City.

Reudelhuber, F.O. (1954): Separator Sampling of Gas Condensate Reservoirs, Oil & Gas J. 138.

Reudelhuber, F.O. & Hinds, R.F. (1957): A Compositional Material Balance Method for Prediction of Recovery from Volatile Oil Depletion Drive Reservoirs, Trans. AIME 210, 19-26.

Riazi, M. R. & Daubert, T. E. (1980): Simplify Property Predictions, Hydrocarbon Processing, 23, 115-116.

Riazi, M. R. & Al-Sahhaf, T. A. (1996): Physical Properties of Heavy Petroleum Fractions and Crude Oils, Fluid Phase Equilibria, 117, 217-224.

Riemens, W.G., Schulte, A.M., & de Jong, L.N.J. (1988): Birba Field PVT Variations Along the Hydrocarbon Column and Confirmatory Field Tests, Journal of Petroleum Technology, Vol. 40, No. 1.

Samaniego, V.F., Bashbush, B.J.L., Leon, G.A., Mazariegos, U.C., Corona, B.A. & Castillo, P.P.F. (2004): On the Validation of PVT Compositional Laboratory Experiments, SPE paper No. 91505.

Schebetov, A., Rimoldi, A. & Piana, M. (2010): Quality Check Of Gas-Condensate PVT Studies and EOS Modeling Under Input Data Uncertainty, SPE paper No. 133258.

Schmidt, G. & Wenzel, H. (1980): A Modified van der Waals Type Equation of State, Chem. Eng. Sci. 35, 1503-12.

Singh, K., Fevang, Ø. & Whitson, C.H. (2005): Depletion Oil Recovery for Systems With Widely Varying Initial Composition, Journal of petroleum science & engineering, Vol. 46, No. 4, pp. 283-297.

Singh, K., Mantatzis, K., Whitson, C.H. & Benjemia, R. (2011): Reservoir Fluid Characterization and Application for Simulation Study, SPE paper No. 143612.

Soave, G. (1972): Equilibrium Constants from a Modified Redlich-Kwong Equation of State, Chem. Eng. Sci. 27, 1197-1203.

Søreide, I. (1989): Improved Phase Behavior Predictions Of Petroleum Reservoir Fluids From A Cubic Equation Of State, PhD Theses, NTNU, Trondheim, Norway.

Standing, M.B. & Katz, D.L. (1942): Density of Natural Gases, Trans., AIME 146, 140.

Standing, M.B. (1979): A Set of Equations for Computing Equilibrium Ratios of a Crude Oil/Natural Gas System at Pressures Below 1,000 psia, JPT 1193.

Trengove, R.D., Hann, J.H. & Skates, J.R. (1991): The Impact of PVT Data Quality on Hydrocarbon Recovery Predictions, SPE paper No. 22988.

Tsonopolous, C. & Heidman, J.L. (1985): From Redlich-Kwong to the Present, Fluid Phase Equilibria, Vol. 24, 1–23.

Twu, C.H. (1984): An Internally Consistent Correlation for Predicting the Critical Properties and Molecular Weights of Petroleum and Coal-Tar Liquids, Fluid Phase Equilibria No. 16, 137.

Van der Waals J.D. (1873): Over de Continuiteit van den Gas- en Vloeistoftoestand (On the Continuity of the Gas and Liquid State), PhD Theses, Leiden, The Netherlands.

Vera, J. H., Huran, M.J. and Vidal, J. (1984): On the Flexibility and Limitations of Cubic Equations of State, Chem. Eng. Com., 26, 311.

Villalanti, D.C., Raia, J.C. & Maynard, J.B. (2000): High-temperature Simulated Distillation Applications in Petroleum Characterization, Encyclopedia of Analytical Chemistry, R.A. Meyers (Ed.), pp. 6726–6741, Chichester.

Watson, K.M., Nelson, E.F. & Murphy, G.B. (1935): Characterization of Petroleum Fractions, Ind. Eng. Chem., 27(12), 1460-1464

Weinaug, C.F. & Bradley, H.B. (1951): The Phase Behavior of a Natural Hydrocarbon System, Petroleum Transaction, AIME, Vol. 192, 233-238.

Whitson, C.H. (1983): Characterizing Hydrocarbon Plus Fractions, SPE Journal, Vol. 23, No. 4, 683-694.

Whitson, C.H. (2012): materijali s tečaja Advanced Gas Condensate Reservoir Management, HotEng, Trondheim.

Whitson, C.H. & Torp, S.B. (1983): Evaluating Constant-Volume Depletion Data, JPT, 610-620.

Whitson, C.H. (1984): Effect of C7+ Properties on Equation-of-State Predictions, SPE Journal, Vol 24. No 6.

Whitson, C.H., Andersen, T.F. & Søreide, I. (1986): Application of the Gamma Distribution Model to Molecular Weight and Boiling Point Data for Petroleum Fractions, AIChE Annual Meeting, Miami.

Whitson, C.H., da Silva, F. & Søreide, I. (1988): Simplified Compositional Formulation for Modified Black-Oil Simulators, SPE paper No. 18315.

Whitson, C.H., Andersen, T.F. & Søreide, I. (1989): C7+ Characterization of Related Equilibrium Fluids Using the Gamma Distribution, C7+ Fraction Characterization, L.G. Chorn and G.A. Mansoori (eds.), Advances in Thermodynamics, Taylor & Francis, New York City 1, 35–56.

Whitson, C.H. (1998): PVT Analysis Manual, Chapter 3, Fluid Sampling and Analysis of Laboratory Data, Norsk Hydro.

Whitson, C.H. & Brulé, M.R. (2000): Phase Behavior, SPE Monograph Series, Monograph volume 20, Richardson, Texas.

Whitson, C.H. (2012): Advanced Gas Condensate Reservoir Management, Course, Trondheim, Norway.

Yarborough, L. (1979): Application of a Generalized Equation of State to Petroleum Reservoir Fluids Advances in Chemistry, Vol. 182, 385-439.

Zuo, J.Y. & Zhang, D. (2000): Plus Fraction Characterization and PVT Data Regression for Reservoir Fluids near Critical Conditions, SPE paper No. 64520.

PRILOG I

Eksperimentalni podaci

Tablica 1. Prošireni sastavi za C7+ frakcije izabranih uzoraka

| Šifra uzorka | A-2-9 | A-2-17 | A-1-2 | E-2-3 | C-3-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCN | xi (mol%) |
| C7 | 0,658 | 2,918 | 1,361 | 0,204 | 5,169 |
| C8 | 0,566 | 3,198 | 0,782 | 0,367 | 5,120 |
| C9 | 0,420 | 2,469 | 0,558 | 0,372 | 3,668 |
| C10 | 0,323 | 2,283 | 0,437 | 0,367 | 3,243 |
| C11 | 0,218 | 1,707 | 0,285 | 0,289 | 2,742 |
| C12 | 0,167 | 1,412 | 0,206 | 0,225 | 2,355 |
| C13 | 0,155 | 1,443 | 0,184 | 0,206 | 2,190 |
| C14 | 0,124 | 1,432 | 0,141 | 0,148 | 2,196 |
| C15 | 0,119 | 1,437 | 0,125 | 0,119 | 2,036 |
| C16 | 0,079 | 1,032 | 0,075 | 0,062 | 1,552 |
| C17 | 0,067 | 0,999 | 0,064 | 0,043 | 1,684 |
| C18 | 0,060 | 0,904 | 0,053 | 0,031 | 1,442 |
| C19 | 0,049 | 0,601 | 0,042 | 0,019 | 1,021 |
| C20 | 0,030 | 0,553 | 0,023 | 0,007 | 0,893 |
| C21 | 0,024 | 0,518 | 0,018 | 0,003 | 0,800 |
| C22 | 0,020 | 0,436 | 0,014 | 0,001 | 0,712 |
| C23 | 0,015 | 0,414 | 0,01 | 0,001 | 0,651 |
| C24 | 0,011 | 0,358 | 0,007 | 0,204 | 0,573 |
| C25 | 0,009 | 0,341 | 0,005 | 0,367 | 0,561 |
| C26 | 0,008 | 0,289 | 0,004 | 0,372 | 0,471 |
| C27 | 0,006 | 0,261 | 0,003 | 0,367 | 0,469 |
| C28 | 0,005 | 0,281 | 0,002 | 0,289 | 0,437 |
| C29 | 0,004 | 0,256 | 0,003 | 0,225 | 0,387 |
| C30+ | 0,013 | 1,115 | 0,004 | 0,206 | 3,330 |

Tablica 2. Eksperimentalno određeni sastavi separatorskih fluida za uzorak A-2-9

| Komponenta | M |  | xi | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/kmol) |  | (mol%) | (mol%) |
| N2 | 28,0 |  | 0,20 | 0,77 |
| CO2 | 44,0 |  | 0,83 | 2,14 |
| C1 | 16,0 |  | 13,79 | 90,57 |
| C2 | 30,1 |  | 2,48 | 3,24 |
| C3 | 44,1 |  | 4,60 | 1,66 |
| i-C4 | 58,1 | 0,5704 | 1,72 | 0,30 |
| n-C4 | 58,1 | 0,5906 | 5,41 | 0,69 |
| i-C5 | 72,2 | 0,6295 | 3,82 | 0,21 |
| n-C5 | 72,2 | 0,6359 | 5,56 | 0,18 |
| C6 | 84,1 | 0,7061 | 7,77 | 0,14 |
| C7+ | 160,60 | 0,7868 | 53,83 | 0,11 |
| GOR (m3sc/m3sep) | 2624,25 |  |  |  |
| Tsep (°C) | 19,5 |  |  |  |
| psep (bar) | 30,0 |  |  |  |

Tablica 3. Eksperimentalno određeni sastavi separatorskih fluida za uzorak A-2-17

| Komponenta | M |  | xi | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/kmol) |  | (mol%) | (mol%) |
| N2 | 28,0 |  | 0,04 | 0,39 |
| CO2 | 44,0 |  | 0,15 | 0,86 |
| C1 | 16,0 |  | 6,06 | 87,17 |
| C2 | 30,1 |  | 3,16 | 6,18 |
| C3 | 44,1 |  | 5,43 | 3,32 |
| i-C4 | 58,1 | 0,5704 | 1,54 | 0,45 |
| n-C4 | 58,1 | 0,5906 | 4,74 | 0,89 |
| i-C5 | 72,2 | 0,6295 | 2,66 | 0,22 |
| n-C5 | 72,2 | 0,6359 | 3,12 | 0,20 |
| C6 | 84,1 | 0,7061 | 5,10 | 0,13 |
| C7+ | 225,41 | 0,8412 | 68,00 | 0,19 |
| GOR (m3sc/m3sep) | 176,66 |  |  |  |
| Tsep (°C) | 23,5 |  |  |  |
| psep (bar) | 14,8 |  |  |  |

Tablica 4. Eksperimentalno određeni sastavi separatorskih fluida za uzorak C-3-1

| Komponenta | M |  | xi | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/kmol) |  | (mol%) | (mol%) |
| N2 | 28,0 |  | 0,01 | 1,44 |
| CO2 | 44,0 |  | 0,29 | 1,13 |
| C1 | 16,0 |  | 9,34 | 81,38 |
| C2 | 30,1 |  | 5,66 | 9,84 |
| C3 | 44,1 |  | 7,64 | 4,25 |
| i-C4 | 58,1 | 0,5704 | 1,58 | 0,48 |
| n-C4 | 58,1 | 0,5906 | 4,48 | 0,84 |
| i-C5 | 72,2 | 0,6295 | 2,26 | 0,21 |
| n-C5 | 72,2 | 0,6359 | 2,57 | 0,18 |
| C6 | 84,1 | 0,7061 | 3,92 | 0,12 |
| C7+ | 220,42 | 0,8528 | 62,26 | 0,13 |
| GOR (m3sc/m3sep) | 57,17 |  |  |  |
| Tsep (°C) | 34,0 |  |  |  |
| psep (bar) | 30,0 |  |  |  |

Tablica 5. Eksperimentalno određeni sastavi separatorskih fluida za uzorak E-2-3

| Komponenta | M |  | xi | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/kmol) |  | (mol%) | (mol%) |
| N2 | 28,0 |  | 0,13 | 1,27 |
| CO2 | 44,0 |  | 0,77 | 1,44 |
| C1 | 16,0 |  | 22,80 | 90,15 |
| C2 | 30,1 |  | 4,04 | 3,60 |
| C3 | 44,1 |  | 5,54 | 1,76 |
| i-C4 | 58,1 | 0,5704 | 2,14 | 0,37 |
| n-C4 | 58,1 | 0,5906 | 5,14 | 0,63 |
| i-C5 | 72,2 | 0,6295 | 4,18 | 0,25 |
| n-C5 | 72,2 | 0,6359 | 4,08 | 0,19 |
| C6 | 84,1 | 0,7061 | 8,32 | 0,18 |
| C7+ | 211,37 | 0,8257 | 42,87 | 0,16 |
| GOR (m3sc/m3sep) | 12163,2 |  |  |  |
| Tsep (°C) | 28,5 |  |  |  |
| psep (bar) | 60,0 |  |  |  |

Tablica 6. Eksperimentalno određeni sastavi separatorskih fluida za uzorak A-1-2

| Komponenta | M |  | xi | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/kmol) |  | (mol%) | (mol%) |
| N2 | 28,0 |  | 0,27 | 0,92 |
| CO2 | 44,0 |  | 0,38 | 0,60 |
| C1 | 16,0 |  | 25,57 | 89,09 |
| C2 | 30,1 |  | 5,42 | 4,52 |
| C3 | 44,1 |  | 7,02 | 2,07 |
| i-C4 | 58,1 | 0,5704 | 1,92 | 0,32 |
| n-C4 | 58,1 | 0,5906 | 5,83 | 0,70 |
| i-C5 | 72,2 | 0,6295 | 3,27 | 0,25 |
| n-C5 | 72,2 | 0,6359 | 4,41 | 0,27 |
| C6 | 84,1 | 0,7061 | 6,01 | 0,64 |
| C7+ | 211,37 | 0,8257 | 39,91 | 0,63 |
| GOR (m3sc/m3sep) | 1787,3 |  |  |  |
| Tsep (°C) | 22,5 |  |  |  |
| psep (bar) | 60,0 |  |  |  |

Eksperimentalni podaci PVT ispitivanja uzorka plinskog kondenzata A-2-9

Tablica 7. Ležišni podaci (tlak i temperatura)

| Tr (°C) | 119 |
| --- | --- |
| pi (bar) | 360 |

Tablica 8. Sastav rekombiniranog ležišnog fluida

| i | zi |
| --- | --- |
| N2 | 0,737 |
| CO2 | 2,061 |
| C1 | 86,231 |
| C2 | 3,200 |
| C3 | 1,827 |
| C4 | 1,335 |
| C5 | 0,894 |
| C6 | 0,566 |
| C7+ | 3,149 |
| MC7+ | 160,60 |
| C7+ (kg/m3) | 786,76 |

Tablica 9. Podaci separator testa

| T (°C) | p (bar) | GOR (m3sc/m3sc) | Bo (m3/m3sc) |  (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,5 | 30 | 2950,44 | 1,1243 | 725,36 |
| 15 | 0 | 44,53 | 1,0000 | 755,23 |

Tablica 10. Eksperimentalno određeni tlakovi zasićenja

| T (°C) | pd (bar) |
| --- | --- |
| 35 | 395,5 |
| 55 | 388,6 |
| 75 | 380,4 |
| 95 | 371,8 |
| 119 | 352,3 |

Tablica 11. Podaci dobiveni testom ekspanzije pri stalnom sastavu pri ležišnoj temperaturi (relativni volumeni, udio retrogradnog kondenzata, Z faktor plina)

| T (°C) | p (bar) | Vliq (%) | Vrel (m3/m3) | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | 400,0 | 0,00 | 0,9273 | 1,0399 |
|  | 390,4 | 0,00 | 0,9398 | 1,0287 |
|  | 379,7 | 0,00 | 0,9548 | 1,0165 |
|  | 370,3 | 0,00 | 0,9696 | 1,0067 |
|  | 36,00 | 0,00 | 0,9866 | 0,9958 |
|  | 352,3 | 0,00 | 1,0000 | 0,9878 |
|  | 349,8 | 0,07 | 1,0042 |  |
|  | 340,5 | 0,28 | 1,0220 |  |
|  | 319,8 | 0,81 | 1,0659 |  |
|  | 300,2 | 1,33 | 1,1153 |  |
|  | 270,2 | 2,05 | 1,2093 |  |
|  | 239,9 | 2,66 | 1,3350 |  |
|  | 209,9 | 2,91 | 1,5032 |  |
|  | 180,2 | 2,87 | 1,7346 |  |
|  | 149,7 | 2,58 | 2,0817 |  |
|  | 120,2 | 2,16 | 2,6006 |  |
|  | 100,3 | 1,82 | 3,1335 |  |

Tablica 12. Podaci dobiveni testom ekspanzije pri stalnom sastavu pri 35°C (relativni volumeni, udio retrogradnog kondenzata)

| T (°C) | p (bar) | Vliq (%) | Vrel (m3/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 400,0 | 0,00 | 0,9979 |
|  | 395,5 | 0,00 | 1,0000 |
|  | 393,1 | 0,04 | 1,0026 |
|  | 389,2 | 0,14 | 1,0068 |
|  | 382,5 | 0,33 | 1,0134 |
|  | 371,2 | 0,76 | 1,0255 |
|  | 352,3 | 1,52 | 1,0473 |
|  | 330,0 | 2,65 | 1,0756 |
|  | 299,5 | 4,20 | 1,1250 |
|  | 270,1 | 5,70 | 1,1885 |
|  | 240,3 | 6,82 | 1,2774 |
|  | 210,3 | 7,46 | 1,4075 |
|  | 179,6 | 7,31 | 1,6092 |
|  | 150,4 | 6,74 | 1,9183 |
|  | 119,9 | 5,43 | 2,4500 |
|  | 100,2 | 4,44 | 2,9921 |

Tablica 13. Podaci dobiveni testom ekspanzije pri stalnom sastavu pri 55°C (relativni volumeni, udio retrogradnog kondenzata)

| T (°C) | p (bar) | Vliq (%) | Vrel (m3/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 400,0 | 0,00 | 0,9924 |
|  | 388,6 | 0,00 | 1,0000 |
|  | 385,4 | 0,06 | 1,0040 |
|  | 379,0 | 0,21 | 1,0093 |
|  | 368,2 | 0,54 | 1,0198 |
|  | 359,5 | 0,89 | 1,0297 |
|  | 339,4 | 1,80 | 1,0571 |
|  | 319,5 | 2,69 | 1,0893 |
|  | 300,1 | 3,59 | 1,1272 |
|  | 269,8 | 4,92 | 1,2025 |
|  | 240,9 | 5,78 | 1,3018 |
|  | 210,6 | 6,15 | 1,4481 |
|  | 180,4 | 6,02 | 1,6648 |
|  | 150,3 | 5,33 | 1,9954 |
|  | 120,3 | 4,36 | 2,5332 |
|  | 100,0 | 3,57 | 3,0914 |

Tablica 14. Podaci dobiveni testom ekspanzije pri stalnom sastavu pri 75°C (relativni volumeni, udio retrogradnog kondenzata)

| T (°C) | p (bar) | Vliq (%) | Vrel (m3/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 400,0 | 0,00 | 0,9757 |
|  | 389,7 | 0,00 | 0,9890 |
|  | 380,4 | 0,00 | 1,0000 |
|  | 379,6 | 0,04 | 1,0012 |
|  | 369,9 | 0,26 | 1,0142 |
|  | 360,3 | 0,56 | 1,0275 |
|  | 340,2 | 1,33 | 1,0654 |
|  | 320,0 | 2,13 | 1,1039 |
|  | 299,9 | 2,90 | 1,1487 |
|  | 269,7 | 3,99 | 1,2336 |
|  | 240,0 | 4,73 | 1,3470 |
|  | 210,3 | 5,04 | 1,5044 |
|  | 180,4 | 4,97 | 1,7314 |
|  | 150,4 | 4,40 | 2,0716 |
|  | 120,5 | 3,59 | 2,6054 |
|  | 100,3 | 2,94 | 3,1717 |

Tablica 15. Podaci dobiveni testom ekspanzije pri stalnom sastavu pri 95°C (relativni volumeni, udio retrogradnog kondenzata)

| T (°C) | p (bar) | Vliq (%) | Vrel (m3/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 400,0 | 0,00 | 0,9635 |
|  | 379,8 | 0,00 | 0,9887 |
|  | 371,8 | 0,00 | 1,0000 |
|  | 367,1 | 0,09 | 1,0072 |
|  | 360,0 | 0,24 | 1,0184 |
|  | 349,7 | 0,53 | 1,0357 |
|  | 340,7 | 0,82 | 1,0521 |
|  | 320,0 | 1,53 | 1,0944 |
|  | 300,0 | 2,22 | 1,1428 |
|  | 270,7 | 3,22 | 1,2317 |
|  | 239,7 | 3,81 | 1,3576 |
|  | 210,2 | 4,02 | 1,5215 |
|  | 180,0 | 3,93 | 1,7580 |
|  | 150,1 | 3,50 | 2,1031 |
|  | 120,9 | 2,91 | 2,6257 |
|  | 100,5 | 2,39 | 3,1865 |

Tablica 16. Podaci diferencijalnog otparavanja pri stalnom volumenu (udio retrogradnog kondenzata, volumni faktor plina, Z faktor plina)

| T (°C) | p (bar) | Vliq (%) | Bg (m3/m3sc) | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | 352,3 | 0,00 | 0,00405 | 0,9906 |
|  | 300,0 | 1,49 | 0,00452 | 0,9609 |
|  | 250,0 | 3,15 | 0,00515 | 0,9311 |
|  | 200,0 | 4,16 | 0,00635 | 0,9035 |
|  | 150,0 | 4,58 | 0,00834 | 0,8987 |
|  | 100,0 | 4,61 | 0,01267 | 0,9006 |
|  | 60,0 | 4,42 | 0,02151 | 0,9340 |

Eksperimentalni podaci PVT ispitivanja uzorka nafte A-2-17

Tablica 17. Ležišni podaci (tlak i temperatura)

| Tr (°C) | 113 |
| --- | --- |
| pi (bar) | 313,2 |

Tablica 18. Sastav rekombiniranog ležišnog fluida

| i | zi |
| --- | --- |
| N2 | 0,256 |
| CO2 | 0,576 |
| C1 | 55,192 |
| C2 | 4,989 |
| C3 | 4,154 |
| C4 | 3,288 |
| C5 | 2,529 |
| C6 | 2,089 |
| C7+ | 26,926 |
| MC7+ | 225,41 |
| C7+ (kg/m3) | 0,8412 |

Tablica 19. Podaci separator testa

| T (°C) | p (bar) | GOR (m3sc/m3sc) | Bo (m3/m3sc) |  (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,5 | 14,8 | 186,34 | 1,0548 | 796,85 |
| 15 | 0,0 | 27,61 | 1,0000 | 815,17 |

Tablica 20. Podaci dobiveni testom ekspanzije pri stalnom sastavu (relativni volumeni, volumni faktor nafte)

| T (°C) | p (bar) | Vrel (m3/m3) | Bo (m3/m3sc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | 400,0 | 0,9764 | 1,6941 |
|  | 380,0 | 0,9801 | 1,7005 |
|  | 360,0 | 0,9848 | 1,7086 |
|  | 340,0 | 0,9888 | 1,7156 |
|  | 320,0 | 0,9947 | 1,7258 |
|  | 300,0 | 0,9998 | 1,7348 |
|  | 298,2 | 1,0000 | 1,7351 |
|  | 280,0 | 1,0209 |  |
|  | 268,0 | 1,0367 |  |
|  | 247,5 | 1,0669 |  |
|  | 224,0 | 1,1131 |  |
|  | 173,5 | 1,2711 |  |
|  | 124,0 | 1,5946 |  |
|  | 98,0 | 1,9215 |  |
|  | 75,0 | 2,4142 |  |
|  | 58,0 | 3,0731 |  |

Tablica 21. Podaci dobiveni testom diferencijalnog otparavanja (plinski faktor, volumni faktor nafte, gustoća nafte)

| T (°C) | p (bar) | GOR (m3sc /m3sc) | Bo (m3/m3sc) |  (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 298,2 | 233,2 | 1,7351 | 602,1 |
|  | 250,0 | 180,2 | 1,5845 | 629,7 |
|  | 200,0 | 136,2 | 1,4594 | 657,4 |
|  | 150,0 | 100,0 | 1,3607 | 682,0 |
|  | 100,0 | 68,5 | 1,2792 | 704,2 |
|  | 50,0 | 38,8 | 1,1977 | 729,5 |
|  | 10,0 | 11,3 | 1,1075 | 758,9 |
|  | 0,0 | 0,0 | 1,0286 | 799,6 |
|  | 0,0 |  |  | 822,4 |

Tablica 22. Eksperimentalno određena viskoznost nafte

| T (°C) | p (bar) |  (mPas) |
| --- | --- | --- |
| 113 | 400 | 0,344 |
|  | 350 | 0,334 |
|  | 320 | 0,329 |
|  | 300 | 0,325 |
|  | 290 | 0,323 |
|  | 270 | 0,324 |
|  | 250 | 0,328 |
|  | 230 | 0,337 |
|  | 210 | 0,353 |

Eksperimentalni podaci PVT ispitivanja uzorka nafte C-3-1

Tablica 23. Ležišni podaci (tlak i temperatura)

| Tr (°C) | 110 |
| --- | --- |
| pi (bar) | 288,7 |

Tablica 24. Sastav rekombiniranog ležišnog fluida

| i | zi |
| --- | --- |
| N2 | 0,448 |
| CO2 | 0,550 |
| C1 | 31,536 |
| C2 | 6,950 |
| C3 | 6,592 |
| C4 | 4,601 |
| C5 | 3,458 |
| C6 | 2,751 |
| C7+ | 43,115 |
| MC7+ | 220,42 |
| C7+ (kg/m3) | 852,76 |

Tablica 25. Podaci separator testa

| T (°C) | p (bar) | GOR (m3sc/m3sc) | Bo (m3/m3sc) |  (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 30 | 63,89 | 1,1179 | 790,84 |
| 15 | 0 | 45,46 | 1,0000 | 832,69 |

Tablica 26. Eksperimentalno određeni tlakovi zasićenja

| T (°C) | pb (bar) |
| --- | --- |
| 22,6 | 116,1 |
| 50 | 131,2 |
| 80 | 146,8 |
| 110 | 158,9 |

Tablica 27. Podaci dobiveni testom ekspanzije pri stalnom sastavu (relativni volumeni, volumni faktor nafte)

| T (°C) | p (bar) | Vrel (m3/m3) | Bo (m3/m3sc) |  (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 400,0 | 0,9592 | 1,3420 | 719,4 |
|  | 350,0 | 0,9659 | 1,3514 | 714,4 |
|  | 310,0 | 0,9720 | 1,3599 | 709,9 |
|  | 270,0 | 0,9779 | 1,3683 | 705,6 |
|  | 250,0 | 0,9809 | 1,3724 | 703,5 |
|  | 210,0 | 0,9887 | 1,3833 | 697,9 |
|  | 170,0 | 0,9972 | 1,3952 | 692,0 |
|  | 158,9 | 1,0000 | 1,3991 | 690,1 |
|  | 155,3 | 1,0084 |  |  |
|  | 152,2 | 1,0161 |  |  |
|  | 149,3 | 1,0237 |  |  |
|  | 144,0 | 1,0391 |  |  |
|  | 139,0 | 1,0546 |  |  |

Tablica 28. Podaci dobiveni testom diferencijalnog otparavanja (plinski faktor, volumni faktor nafte, gustoća nafte)

| T (°C) | p (bar) | GOR (m3sc /m3sc) | Bo (m3/m3sc) |  (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 158,9 | 112,0 | 1,3991 | 690,1 |
|  | 130 | 92,6 | 1,3421 | 706,1 |
|  | 100 | 73,7 | 1,2959 | 717,7 |
|  | 70 | 55,4 | 1,2473 | 731,9 |
|  | 40 | 37,3 | 1,1967 | 747,4 |
|  | 20 | 23,8 | 1,1553 | 760,6 |
|  | 0 | 0,0 | 1,0032 |  |

PRILOG II

Podaci PVT testova reproduciranih jednadžbama stanja podešenim pri različitim temperaturama

Tablica 29. Rezultati tlakova zasićenja i gustoće pri tlaku zasićenja reproducirani jednadžbama stanja podešenim pri različitim temperaturama

| T | psat | psat | psat | psat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (kg/m3) | (bar) | (kg/m3) |
|  | JS 35 | JS 55 |
| 20,0 | 392,8 | 364,5 | 388,4 | 363,3 |
| 38,0 | 394,3 | 344,1 | 389,9 | 342,7 |
| 56,0 | 392,3 | 323,6 | 387,8 | 322,0 |
| 74,0 | 387,0 | 302,9 | 381,9 | 301,0 |
| 92,0 | 378,6 | 282,2 | 372,5 | 279,7 |
| 110,0 | 368,1 | 261,9 | 359,6 | 258,3 |
| 128,0 | 357,0 | 242,7 | 343,7 | 236,8 |
| 146,0 | 345,4 | 224,6 | 326,0 | 215,7 |
| 164,0 | 332,8 | 207,3 | 307,9 | 195,8 |
| 182,0 | 318,9 | 190,8 | 289,6 | 177,0 |
| 200,0 | 303,5 | 174,8 | 270,6 | 159,2 |
| T | psat | psat | psat | psat |
| (°C) | (bar) | (kg/m3) | (bar) | (kg/m3) |
|  | JS 75 | JS 95 |
| 20,0 | 390,1 | 364,1 | 393,1 | 364,8 |
| 38,0 | 391,0 | 343,4 | 393,6 | 344,0 |
| 56,0 | 388,2 | 322,4 | 390,6 | 323,0 |
| 74,0 | 381,6 | 301,1 | 383,8 | 301,8 |
| 92,0 | 371,2 | 279,5 | 373,2 | 280,1 |
| 110,0 | 357,1 | 257,4 | 359,0 | 258,1 |
| 128,0 | 339,3 | 235,0 | 341,1 | 235,7 |
| 146,0 | 318,2 | 212,2 | 319,8 | 212,8 |
| 164,0 | 294,0 | 189,1 | 295,4 | 189,7 |
| 182,0 | 267,6 | 166,2 | 268,6 | 166,6 |
| 200,0 | 241,2 | 144,6 | 241,3 | 144,6 |
| T | psat | psat | psat | psat |
| (°C) | (bar) | (kg/m3) | (bar) | (kg/m3) |
|  | JS 119 | JS SVE |
| 20,0 | 393,0 | 365,2 | 390,6 | 366,4 |
| 38,0 | 393,3 | 344,3 | 392,1 | 345,9 |
| 56,0 | 389,9 | 323,2 | 389,8 | 325,1 |
| 74,0 | 382,9 | 301,8 | 383,8 | 304,0 |
| 92,0 | 372,0 | 280,0 | 374,0 | 282,5 |
| 110,0 | 357,3 | 257,7 | 360,5 | 260,7 |
| 128,0 | 338,9 | 234,9 | 343,4 | 238,5 |
| 146,0 | 316,9 | 211,7 | 323,2 | 216,0 |
| 164,0 | 291,3 | 187,8 | 308,0 | 197,2 |
| 182,0 | 262,0 | 163,4 | 289,8 | 178,1 |
| 200,0 | 229,2 | 138,4 | 270,9 | 159,8 |

Tablica 30. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri 35°C reproduciranog JS 35

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 35,0 | 100,0 | 4,57 | 2,9449 | 0,8116 |
| 35,0 | 115,8 | 5,35 | 2,5081 | 0,7946 |
| 35,0 | 131,6 | 6,05 | 2,1879 | 0,7819 |
| 35,0 | 147,4 | 6,63 | 1,9471 | 0,7738 |
| 35,0 | 163,2 | 7,05 | 1,7627 | 0,7703 |
| 35,0 | 178,9 | 7,29 | 1,6191 | 0,7714 |
| 35,0 | 194,7 | 7,37 | 1,5058 | 0,7768 |
| 35,0 | 210,5 | 7,28 | 1,4151 | 0,7860 |
| 35,0 | 226,3 | 7,04 | 1,3415 | 0,7987 |
| 35,0 | 242,1 | 6,65 | 1,2809 | 0,8145 |
| 35,0 | 257,9 | 6,10 | 1,2303 | 0,8329 |
| 35,0 | 273,7 | 5,41 | 1,1877 | 0,8536 |
| 35,0 | 289,5 | 4,62 | 1,1512 | 0,8764 |
| 35,0 | 305,3 | 3,83 | 1,1199 | 0,9005 |
| 35,0 | 321,1 | 3,11 | 1,0926 | 0,9255 |
| 35,0 | 336,8 | 2,45 | 1,0685 | 0,9512 |
| 35,0 | 352,6 | 1,82 | 1,0470 | 0,9775 |
| 35,0 | 368,4 | 1,16 | 1,0278 | 1,0043 |
| 35,0 | 384,2 | 0,47 | 1,0103 | 1,0316 |
| 35,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9948 | 1,0590 |

Tablica 31. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri 35°C reproduciranog JS 55

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 35,0 | 100,0 | 4,57 | 2,9343 | 0,8119 |
| 35,0 | 115,8 | 5,36 | 2,4994 | 0,7950 |
| 35,0 | 131,6 | 6,06 | 2,1806 | 0,7824 |
| 35,0 | 147,4 | 6,65 | 1,9409 | 0,7744 |
| 35,0 | 163,2 | 7,09 | 1,7572 | 0,7711 |
| 35,0 | 178,9 | 7,36 | 1,6141 | 0,7723 |
| 35,0 | 194,7 | 7,45 | 1,5010 | 0,7777 |
| 35,0 | 210,5 | 7,35 | 1,4104 | 0,7870 |
| 35,0 | 226,3 | 7,04 | 1,3367 | 0,7998 |
| 35,0 | 242,1 | 6,51 | 1,2759 | 0,8158 |
| 35,0 | 257,9 | 5,79 | 1,2252 | 0,8346 |
| 35,0 | 273,7 | 5,01 | 1,1826 | 0,8555 |
| 35,0 | 289,5 | 4,30 | 1,1464 | 0,8780 |
| 35,0 | 305,3 | 3,65 | 1,1153 | 0,9016 |
| 35,0 | 321,1 | 3,02 | 1,0881 | 0,9261 |
| 35,0 | 336,8 | 2,40 | 1,0641 | 0,9515 |
| 35,0 | 352,6 | 1,75 | 1,0426 | 0,9777 |
| 35,0 | 368,4 | 1,05 | 1,0234 | 1,0044 |
| 35,0 | 384,2 | 0,29 | 1,0059 | 1,0318 |
| 35,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9909 | 1,0590 |

Tablica 32. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri 35°C reproduciranog JS 75

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 35,0 | 100,0 | 4,56 | 2,9429 | 0,8125 |
| 35,0 | 115,8 | 5,36 | 2,5074 | 0,7959 |
| 35,0 | 131,6 | 6,08 | 2,1883 | 0,7836 |
| 35,0 | 147,4 | 6,68 | 1,9483 | 0,7759 |
| 35,0 | 163,2 | 7,14 | 1,7643 | 0,7728 |
| 35,0 | 178,9 | 7,41 | 1,6207 | 0,7743 |
| 35,0 | 194,7 | 7,43 | 1,5069 | 0,7800 |
| 35,0 | 210,5 | 7,15 | 1,4153 | 0,7897 |
| 35,0 | 226,3 | 6,71 | 1,3410 | 0,8030 |
| 35,0 | 242,1 | 6,26 | 1,2802 | 0,8190 |
| 35,0 | 257,9 | 5,81 | 1,2296 | 0,8372 |
| 35,0 | 273,7 | 5,33 | 1,1869 | 0,8573 |
| 35,0 | 289,5 | 4,81 | 1,1503 | 0,8789 |
| 35,0 | 305,3 | 4,24 | 1,1186 | 0,9018 |
| 35,0 | 321,1 | 3,63 | 1,0909 | 0,9258 |
| 35,0 | 336,8 | 2,95 | 1,0664 | 0,9508 |
| 35,0 | 352,6 | 2,21 | 1,0445 | 0,9766 |
| 35,0 | 368,4 | 1,38 | 1,0249 | 1,0033 |
| 35,0 | 384,2 | 0,44 | 1,0072 | 1,0307 |
| 35,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9920 | 1,0580 |

Tablica 33. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri 35°C reproduciranog JS 95

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 35,0 | 100,0 | 4,54 | 2,9461 | 0,8117 |
| 35,0 | 115,8 | 5,31 | 2,5095 | 0,7948 |
| 35,0 | 131,6 | 6,00 | 2,1895 | 0,7823 |
| 35,0 | 147,4 | 6,57 | 1,9490 | 0,7743 |
| 35,0 | 163,2 | 6,98 | 1,7648 | 0,7712 |
| 35,0 | 178,9 | 7,18 | 1,6212 | 0,7726 |
| 35,0 | 194,7 | 7,13 | 1,5075 | 0,7785 |
| 35,0 | 210,5 | 6,78 | 1,4163 | 0,7886 |
| 35,0 | 226,3 | 6,31 | 1,3425 | 0,8023 |
| 35,0 | 242,1 | 5,88 | 1,2822 | 0,8188 |
| 35,0 | 257,9 | 5,47 | 1,2320 | 0,8374 |
| 35,0 | 273,7 | 5,03 | 1,1895 | 0,8577 |
| 35,0 | 289,5 | 4,57 | 1,1531 | 0,8795 |
| 35,0 | 305,3 | 4,06 | 1,1215 | 0,9025 |
| 35,0 | 321,1 | 3,50 | 1,0938 | 0,9265 |
| 35,0 | 336,8 | 2,89 | 1,0693 | 0,9515 |
| 35,0 | 352,6 | 2,20 | 1,0475 | 0,9773 |
| 35,0 | 368,4 | 1,44 | 1,0278 | 1,0039 |
| 35,0 | 384,2 | 0,58 | 1,0100 | 1,0312 |
| 35,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9944 | 1,0587 |

Tablica 34. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri 35°C reproduciranog JS 119

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 35,0 | 100,0 | 4,55 | 2,9529 | 0,8128 |
| 35,0 | 115,8 | 5,34 | 2,5164 | 0,7963 |
| 35,0 | 131,6 | 6,06 | 2,1965 | 0,7842 |
| 35,0 | 147,4 | 6,66 | 1,9560 | 0,7767 |
| 35,0 | 163,2 | 7,08 | 1,7713 | 0,7739 |
| 35,0 | 178,9 | 7,27 | 1,6270 | 0,7755 |
| 35,0 | 194,7 | 7,20 | 1,5126 | 0,7816 |
| 35,0 | 210,5 | 7,01 | 1,4213 | 0,7915 |
| 35,0 | 226,3 | 6,79 | 1,3473 | 0,8046 |
| 35,0 | 242,1 | 6,53 | 1,2865 | 0,8204 |
| 35,0 | 257,9 | 6,22 | 1,2356 | 0,8383 |
| 35,0 | 273,7 | 5,84 | 1,1924 | 0,8580 |
| 35,0 | 289,5 | 5,40 | 1,1554 | 0,8792 |
| 35,0 | 305,3 | 4,87 | 1,1232 | 0,9018 |
| 35,0 | 321,1 | 4,27 | 1,0950 | 0,9254 |
| 35,0 | 336,8 | 3,56 | 1,0700 | 0,9501 |
| 35,0 | 352,6 | 2,75 | 1,0478 | 0,9757 |
| 35,0 | 368,4 | 1,81 | 1,0278 | 1,0023 |
| 35,0 | 384,2 | 0,72 | 1,0098 | 1,0297 |
| 35,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9942 | 1,0573 |

Tablica 35. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri 35°C reproduciranog JS SVE

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 35,0 | 100,0 | 4,71 | 2,9619 | 0,8159 |
| 35,0 | 115,8 | 5,59 | 2,5240 | 0,7998 |
| 35,0 | 131,6 | 6,42 | 2,2028 | 0,7877 |
| 35,0 | 147,4 | 7,14 | 1,9606 | 0,7800 |
| 35,0 | 163,2 | 7,69 | 1,7740 | 0,7766 |
| 35,0 | 178,9 | 7,90 | 1,6273 | 0,7773 |
| 35,0 | 194,7 | 7,47 | 1,5097 | 0,7826 |
| 35,0 | 210,5 | 7,01 | 1,4165 | 0,7917 |
| 35,0 | 226,3 | 6,62 | 1,3417 | 0,8042 |
| 35,0 | 242,1 | 6,16 | 1,2803 | 0,8194 |
| 35,0 | 257,9 | 5,62 | 1,2294 | 0,8371 |
| 35,0 | 273,7 | 5,03 | 1,1864 | 0,8568 |
| 35,0 | 289,5 | 4,41 | 1,1499 | 0,8781 |
| 35,0 | 305,3 | 3,78 | 1,1183 | 0,9007 |
| 35,0 | 321,1 | 3,14 | 1,0908 | 0,9243 |
| 35,0 | 336,8 | 2,50 | 1,0666 | 0,9487 |
| 35,0 | 352,6 | 1,83 | 1,0450 | 0,9737 |
| 35,0 | 368,4 | 1,14 | 1,0256 | 0,9992 |
| 35,0 | 384,2 | 0,39 | 1,0081 | 1,0251 |
| 35,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9929 | 1,0515 |

Tablica 36. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri ležišnoj temperaturi reproduciranog JS 35

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 119,0 | 100,0 | 1,59 | 3,1379 | 0,9189 |
| 119,0 | 115,8 | 1,83 | 2,7032 | 0,9136 |
| 119,0 | 131,6 | 2,05 | 2,3771 | 0,9102 |
| 119,0 | 147,4 | 2,23 | 2,1249 | 0,9087 |
| 119,0 | 163,2 | 2,38 | 1,9250 | 0,9091 |
| 119,0 | 178,9 | 2,48 | 1,7635 | 0,9113 |
| 119,0 | 194,7 | 2,56 | 1,6310 | 0,9153 |
| 119,0 | 210,5 | 2,59 | 1,5208 | 0,9210 |
| 119,0 | 226,3 | 2,59 | 1,4280 | 0,9283 |
| 119,0 | 242,1 | 2,55 | 1,3491 | 0,9371 |
| 119,0 | 257,9 | 2,47 | 1,2814 | 0,9473 |
| 119,0 | 273,7 | 2,35 | 1,2227 | 0,9587 |
| 119,0 | 289,5 | 2,16 | 1,1714 | 0,9714 |
| 119,0 | 305,3 | 1,91 | 1,1263 | 0,9852 |
| 119,0 | 321,1 | 1,56 | 1,0863 | 1,0002 |
| 119,0 | 336,8 | 1,09 | 1,0505 | 1,0163 |
| 119,0 | 352,6 | 0,48 | 1,0185 | 1,0336 |
| 119,0 | 368,4 | 0,00 | 0,9902 | 1,0517 |
| 119,0 | 384,2 | 0,00 | 0,9655 | 1,0693 |
| 119,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9430 | 1,0872 |

Tablica 37. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri ležišnoj temperaturi reproduciranog JS 55

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 119,0 | 100,0 | 1,61 | 3,0806 | 0,9193 |
| 119,0 | 115,8 | 1,86 | 2,6540 | 0,9141 |
| 119,0 | 131,6 | 2,09 | 2,3340 | 0,9107 |
| 119,0 | 147,4 | 2,28 | 2,0864 | 0,9092 |
| 119,0 | 163,2 | 2,43 | 1,8901 | 0,9096 |
| 119,0 | 178,9 | 2,54 | 1,7315 | 0,9118 |
| 119,0 | 194,7 | 2,61 | 1,6013 | 0,9157 |
| 119,0 | 210,5 | 2,64 | 1,4929 | 0,9213 |
| 119,0 | 226,3 | 2,62 | 1,4017 | 0,9286 |
| 119,0 | 242,1 | 2,55 | 1,3241 | 0,9374 |
| 119,0 | 257,9 | 2,42 | 1,2574 | 0,9477 |
| 119,0 | 273,7 | 2,22 | 1,1997 | 0,9593 |
| 119,0 | 289,5 | 1,95 | 1,1492 | 0,9722 |
| 119,0 | 305,3 | 1,58 | 1,1047 | 0,9863 |
| 119,0 | 321,1 | 1,11 | 1,0653 | 1,0015 |
| 119,0 | 336,8 | 0,57 | 1,0302 | 1,0176 |
| 119,0 | 352,6 | 0,00 | 0,9988 | 1,0345 |
| 119,0 | 368,4 | 0,00 | 0,9721 | 1,0517 |
| 119,0 | 384,2 | 0,00 | 0,9478 | 1,0694 |
| 119,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9258 | 1,0873 |

Tablica 38. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri ležišnoj temperaturi reproduciranog JS 75

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 119,0 | 100,0 | 1,70 | 3,0657 | 0,9205 |
| 119,0 | 115,8 | 1,97 | 2,6416 | 0,9154 |
| 119,0 | 131,6 | 2,22 | 2,3234 | 0,9121 |
| 119,0 | 147,4 | 2,43 | 2,0771 | 0,9107 |
| 119,0 | 163,2 | 2,60 | 1,8818 | 0,9110 |
| 119,0 | 178,9 | 2,73 | 1,7238 | 0,9132 |
| 119,0 | 194,7 | 2,80 | 1,5940 | 0,9170 |
| 119,0 | 210,5 | 2,81 | 1,4858 | 0,9225 |
| 119,0 | 226,3 | 2,75 | 1,3946 | 0,9297 |
| 119,0 | 242,1 | 2,60 | 1,3170 | 0,9384 |
| 119,0 | 257,9 | 2,38 | 1,2503 | 0,9487 |
| 119,0 | 273,7 | 2,08 | 1,1925 | 0,9602 |
| 119,0 | 289,5 | 1,74 | 1,1421 | 0,9730 |
| 119,0 | 305,3 | 1,36 | 1,0978 | 0,9868 |
| 119,0 | 321,1 | 0,93 | 1,0586 | 1,0015 |
| 119,0 | 336,8 | 0,43 | 1,0237 | 1,0171 |
| 119,0 | 352,6 | 0,00 | 0,9929 | 1,0336 |
| 119,0 | 368,4 | 0,00 | 0,9663 | 1,0509 |
| 119,0 | 384,2 | 0,00 | 0,9423 | 1,0685 |
| 119,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9204 | 1,0864 |

Tablica 39. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri ležišnoj temperaturi reproduciranog JS 95

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 119,0 | 100,0 | 1,65 | 3,0749 | 0,9200 |
| 119,0 | 115,8 | 1,91 | 2,6494 | 0,9149 |
| 119,0 | 131,6 | 2,15 | 2,3303 | 0,9117 |
| 119,0 | 147,4 | 2,35 | 2,0833 | 0,9104 |
| 119,0 | 163,2 | 2,52 | 1,8875 | 0,9109 |
| 119,0 | 178,9 | 2,65 | 1,7292 | 0,9131 |
| 119,0 | 194,7 | 2,72 | 1,5991 | 0,9171 |
| 119,0 | 210,5 | 2,73 | 1,4907 | 0,9228 |
| 119,0 | 226,3 | 2,67 | 1,3993 | 0,9301 |
| 119,0 | 242,1 | 2,53 | 1,3214 | 0,9389 |
| 119,0 | 257,9 | 2,31 | 1,2545 | 0,9492 |
| 119,0 | 273,7 | 2,04 | 1,1966 | 0,9609 |
| 119,0 | 289,5 | 1,72 | 1,1461 | 0,9737 |
| 119,0 | 305,3 | 1,36 | 1,1017 | 0,9874 |
| 119,0 | 321,1 | 0,95 | 1,0624 | 1,0021 |
| 119,0 | 336,8 | 0,48 | 1,0274 | 1,0177 |
| 119,0 | 352,6 | 0,00 | 0,9962 | 1,0342 |
| 119,0 | 368,4 | 0,00 | 0,9695 | 1,0514 |
| 119,0 | 384,2 | 0,00 | 0,9454 | 1,0691 |
| 119,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9234 | 1,0870 |

Tablica 40. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri ležišnoj temperaturi reproduciranog JS 119

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 119,0 | 100,0 | 1,76 | 3,0676 | 0,9213 |
| 119,0 | 115,8 | 2,04 | 2,6435 | 0,9163 |
| 119,0 | 131,6 | 2,29 | 2,3253 | 0,9131 |
| 119,0 | 147,4 | 2,51 | 2,0790 | 0,9118 |
| 119,0 | 163,2 | 2,69 | 1,8836 | 0,9122 |
| 119,0 | 178,9 | 2,82 | 1,7254 | 0,9144 |
| 119,0 | 194,7 | 2,87 | 1,5953 | 0,9182 |
| 119,0 | 210,5 | 2,86 | 1,4869 | 0,9238 |
| 119,0 | 226,3 | 2,77 | 1,3955 | 0,9309 |
| 119,0 | 242,1 | 2,61 | 1,3177 | 0,9395 |
| 119,0 | 257,9 | 2,41 | 1,2509 | 0,9495 |
| 119,0 | 273,7 | 2,15 | 1,1930 | 0,9608 |
| 119,0 | 289,5 | 1,84 | 1,1425 | 0,9732 |
| 119,0 | 305,3 | 1,47 | 1,0981 | 0,9866 |
| 119,0 | 321,1 | 1,02 | 1,0587 | 1,0011 |
| 119,0 | 336,8 | 0,48 | 1,0237 | 1,0165 |
| 119,0 | 352,6 | 0,00 | 0,9927 | 1,0330 |
| 119,0 | 368,4 | 0,00 | 0,9662 | 1,0503 |
| 119,0 | 384,2 | 0,00 | 0,9422 | 1,0679 |
| 119,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9203 | 1,0859 |

Tablica 41. Rezultati testa ekspanzije pri stalnom sastavu pri ležišnoj temperaturi reproduciranog JS SVE

| T | p | Vliq | Vrel | Z faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (°C) | (bar) | (%) |  |  |
| 119,0 | 100,0 | 1,87 | 3,0965 | 0,9212 |
| 119,0 | 115,8 | 2,16 | 2,6677 | 0,9159 |
| 119,0 | 131,6 | 2,43 | 2,3458 | 0,9123 |
| 119,0 | 147,4 | 2,65 | 2,0965 | 0,9104 |
| 119,0 | 163,2 | 2,83 | 1,8987 | 0,9103 |
| 119,0 | 178,9 | 2,96 | 1,7386 | 0,9119 |
| 119,0 | 194,7 | 3,04 | 1,6071 | 0,9152 |
| 119,0 | 210,5 | 3,04 | 1,4975 | 0,9202 |
| 119,0 | 226,3 | 2,97 | 1,4053 | 0,9269 |
| 119,0 | 242,1 | 2,80 | 1,3267 | 0,9352 |
| 119,0 | 257,9 | 2,51 | 1,2592 | 0,9451 |
| 119,0 | 273,7 | 2,06 | 1,2006 | 0,9567 |
| 119,0 | 289,5 | 1,58 | 1,1497 | 0,9694 |
| 119,0 | 305,3 | 1,20 | 1,1052 | 0,9827 |
| 119,0 | 321,1 | 0,83 | 1,0659 | 0,9967 |
| 119,0 | 336,8 | 0,44 | 1,0309 | 1,0113 |
| 119,0 | 352,6 | 0,00 | 0,9996 | 1,0266 |
| 119,0 | 368,4 | 0,00 | 0,9729 | 1,0438 |
| 119,0 | 384,2 | 0,00 | 0,9488 | 1,0615 |
| 119,0 | 400,0 | 0,00 | 0,9268 | 1,0794 |

PRILOG III

Životopis autora

Rođena sam u 12. srpnja 1976. godine u Zagrebu. Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja (V. gimnazija, Zagreb) upisala sam Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu smjer naftno rudarstvo šk. god. 1995/96., te diplomirala 2001. godine na temu “Analiza hermetičnosti sustava CPS III - Molve” i stekla zvanje diplomiranog inženjera naftnog rudarstva.

Zaposlena sam od 10.07.2002. godine u INA – Industrija nafte d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina – Naftaplin u Službi laboratorijskih ispitivanja kao naftni inženjer u Laboratoriju za PVT, EOR i reologiju. Tijekom svog radnog vijeka osim laboratorijskih istraživanja i ispitivanja, izrade proračuna s interpretacijama dobivenih podataka, izrade izvješća i zahtjevnih studija, sudjelovala sam na mnogim znanstveno-stručnim skupovima s radovima, usavršavala se dodatnim stručnim znanjima kroz inozemne i tuzemne tečajeve, sudjelovala u projektima, dobila nagrade za inovacije i dr. Završila sam i poslovno upravljanje u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (engl. Fundamental of Business Administration - FBA).

Član sam Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa (HUNIG) i Society of Petroleum Engineers (SPE), Croatian Section.

Položila sam državno-stručni ispit za obavljanje poslova na rukovodnim radnim mjestima u naftnom rudarstvu u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske.

Trenutno radim na poziciji vodećeg specijalista za ispitivanje stijena i ležišnih fluida u Službi laboratorijskih ispitivanja istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Sektoru za upravljanje i inženjering polja, SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, INA, d.d.

Poslijediplomski studij upisala sam šk. god. 2004/05. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu smjer naftno rudarstvo.

PRILOG IV

Popis objavljenih radova autora

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom (7)

- Belamarić, I., Jelić Balta, J., Belamarić, T. & Gregurić, J. (2011): PVT karakterizacija uzorka iz ležišta nafte s plinskom kapom, Prva međunarodna konferencija i izložba o naftno- plinskom gospodarstvu u središnjoj i istočnoj Europi, Siófok, Mađarska, (stručni rad, predavanje)

- Jelić Balta, J. & Belamarić, I. (2011): Optimizacija uvjeta separacije u svrhu maksimiziranja iscrpka ležišta ugljikovodika, Prva međunarodna konferencija i izložba o naftno- plinskom gospodarstvu u središnjoj i istočnoj Europi, Siófok, Mađarska, (znanstveni rad, predavanje)

- Belamarić, I., Jelić-Balta, J. & Belamarić, T. (2009): Primjena ECM metode na PVT uzorku, Zbornik 4. Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa o naftnom gospodarstvu, Šibenik, (znanstveni rad)

- Belamarić, I., Jelić-Balta, J. & Belamarić, T. (2009): Provjera konzistentnosti sastava ležišnih i separatorskih fluida Kalinovac-2, Zbornik 4. Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa o naftnom gospodarstvu, Šibenik, (stručni rad)

- Muvrin, B. & Belamarić, I. (2007): Analiza hermetičnosti plinskih procesnih jedinica, 4. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu o naftnom rudarstvu; Zadar, (predavanje, stručni rad)

- Belamaric, I., Belamaric, T., Perkovic, A. & Sabol, N. (2004): Relational Database as Laboratory Dataset – Base for Qualitative Creation of Reservoir Modelling: WPC 1st Youth Forum, Beijing, China, (poster, stručni rad)

- Cibula, I., Jelić-Balta, J. & Goričnik, B. (2003): Experimental and EOS Characterization of Jihar Field Gas Condensate, Zbornik Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa o naftnom gospodarstvu, Zadar, (znanstveni rad)

Sažeci u zbornicima skupova (2)

- Čadež, S. & Belamarić, I. (2004): GC Method for Separating and Reporting Hydrogen, Helium, Inert Gases and C1-C6 Hydrocarbons in Natural Gas, 18. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Zadar, (poster, sažetak)

- Čadež, S. & Belamarić, I. (2005): Prirodni plin – proširena analiza, 19. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Opatija (poster, sažetak)

Druge vrste radova (3)

- Jelić-Balta, J., Domitrović, D., Belamarić, I. & Belamarić, T. (2004): Correlation Between Injection Gas Properties and Slim Tube Test Recovery of Ivanic Oil, Zbornik radova Ljetna škola naftnog rudarstva, Dubrovnik, (predavanje, stručni rad)

- Jelić-Balta, J., Belamarić, I. & Belamarić, T. (2005): Implementacija suvremene tehnologije u laboratorijskoj praksi INOVA Katalog 30. Hrvatskog salona inovacija, Zagreb, Hrvatski savez inovatora, (stručni rad, srebrna medalja za inovaciju)

- Belamarić, I., Belamarić, T (2004): Baza podataka PVT analiza, Sektor istraživanja i razvoja, Zagreb, (predavanje)