Peti susret Hrvatskog društva za mehaniku

Terme Jezerčica, Donja Stubica, 6.-7. lipnja 2013.

# PRIMJENA FEM/DEM METODE U ANALIZI ČVOROVA ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA

Živaljić, N., Nikolić, Ž., Smoljanović, H.

Sažetak: U ovom radu prikazana je primjena kombinirane metode konačno-diskretnih elemenata (FEM/DEM) u numeričkoj analizi čvorova AB okvira. Analiza je provedena pomoću novog numeričkog modela za simulaciju ponašanja AB konstrukcija izloženih statičkom i dinamičkom opterećenju zasnovanog na FEM/DEM metodi. Pojava pukotine ostvarena je modelom diskretne pukotine, a ponašanje materijala u pukotini temelji se na eksperimentalnim krivuljama koje opisuju stanje naprezanja u betonu oko pukotine te deformacije armaturne šipke. Primjena prikazanog modela provedena je analizom nastanka i širenja pukotina u krajnjim i srednjim čvorovima AB okvira izloženih monotono rastućem i cikličkom opterećenju za različite tipove armiranja.

Ključne riječi: FEM/DEM, čvor AB okvira, statičko opterećenje, dinamičko opterećenje

## 1 UVOD

Za predviđanje ponašanja i potpunog sloma AB konstrukcija, numerički model bi trebao biti u mogućnosti uključiti pojave vezane za ponašanje AB konstrukcija uslijed dinamičkog djelovanja u linearno elastičnoj fazi, pojavu i razvoj pukotina, gubitak energije uslijed pojave nelinearnih efekata, inercijalne efekte uslijed gibanja, međudjelovanja koja su posljedica dinamičkog kontakta te naposljetku postizanja stanja mirovanja koje se javlja kao posljedica gubitka energije u konstrukciji [1, 2].

U ovom radu prikazan je model nastanka i razvoja pukotine u betonu [3] razvijen u okviru FEM/DEM metode. Ovaj model zasniva se na kombinaciji klasične formulacije očvršćivanja u konstitutivnom zakonu ponašanja materijala u metodi konačnih elemenata i modela pukotine za vlačno omekšanje u relaciji naprezanje-deformacija. U okviru modela prikazanog u ovom radu implementiran je model armaturne šipke [4, 5] u postojeći Y2D program zasnovan na FEM/DEM metodi [6, 7]. Pucanje betona je omogućeno kombinacijom razmazanog i diskretnog modela pukotine. Beton i armatura se analiziraju odvojeno, ali njihova veza pri otvaranju i širenju pukotina uzeta je u obzir relacijama koje opisuju odnos veličine pukotine u betonu i deformacije armaturne šipke [8]. Cikličko ponašanje čelika modelirano je poboljšanim Katovim modelom [9].

## 2 MODELIRANJE AB KONSTRUKCIJE

U ovom radu koristi se razvijeni model armature koji je implementiran u Y2D kod zasnovan na kombiniranoj metodi konačno-diskretnih elemenata. Beton je diskretiziran trokutnim konačnim elementima, dok su armaturne šipke modelirane dvočvornim štapnim elementima ugrađenim u konačne elemente betona. Način diskretizacije AB konstrukcije prikazan je na Slici 1.

Sl. 1. Diskretizacija AB konstrukcije

U prvom koraku pojedina armatura se unosi kao jedna šipka. Sjecišta armaturne šipke i krajeva konačnih elemenata betona definiraju konačne elemente armature. Do trenutka nastanka pukotine konstrukcija se ponaša kao kontinuum. Deformacija trokutnog elementa utječe na deformaciju konačnog elementa armature. Nastanak i razvoj pukotine u betonu odvija se unutar kontaktnog elementa betona. Istodobno se armatura unutar kontaktnog elementa betona deformira, a njeno nelinearno ponašanje modelira se linijskim kontaktnim elementom. Ponašanje kontaktnog elementa betona i armature analizira se odvojeno, ali je njihova veza pri otvaranju i širenju pukotina uzeta u obzir relacijama koje opisuju odnos veličine pukotine u betonu i deformacije armaturne šipke.

### 2.1 Model betona u kontaktnom elementu betona

U ovom radu model betona zasnovan je na nastanku i razvoju pukotine u modu I i II [3]. Model je razvijen na osnovu eksperimentalnih krivulja naprezanje-deformacija za beton u vlaku. Površina ispod te krivulje sastoji se od dijela kojim se opisuje ponašanje betona do trenutka nastanka pukotine [3] i dijela kojim je opisano vlačno omekšanje nakon prekoračenja vlačne čvrstoće [10]. Mjesto nastanka pukotine podudara se s rubom konačnog elementa. Kontinuitet između elemenata osiguran je penalty metodom [1]. Odvajanjem krajeva konačnih elemenata nastaje naprezanje kao funkcija veličine pukotine δ [3]. Veza između susjednih elemenata do trenutka prekoračenja vlačne čvrstoće osigurana je modelom normalnih i posmičnih opruga [3].

### 2.2 Model čelika u kontaktnom elementu armature

U ovom modelu veza između veličine pukotine u betonu i deformacije armaturne šipke opisana je relacijama koje su razvili Shima [11] i Shin [8]. Model se temelji na eksperimentalnim krivuljama koje opisuju stanje deformacije armaturne šipke u pukotini uzimajući u obzir i plastične deformacije nastale uslijed cikličkog opterećenja.

Veza deformacija- izvlačenje prije pojave tečenja usvojena je kao:

,					(1)

,					(2)

gdje je normalizirano izvlačenje armaturne šipke, D je promjer, a  tlačna čvrstoća betona. Normalizirano izvlačenje nakon pojave tečenja definirano je izrazom:

,	  					 (3)

gdje je se normalizirano izvlačenje armaturne šipke u elastičnoj zoni, a spl u zoni plastifikacije. U kontaktnom elementu armature modeliran je utjecaj zakrivljenosti duž armaturne šipke u zoni savijanja [6, 7]. Utjecaj udaljenosti susjednih pukotina uzet je u obzir preko faktora redukcije α koji je funkcija udaljenosti pukotine lcr. Reducirano normalizirano izvlačenje definirano je izrazom:

(4)

gdje se s izračunava prema izrazu (1), a α je usvojen kao:

(5)

U okviru ovog rada nelinearno ponašanje materijala armature opisano je poboljšanim Katovim modelom za simulaciju cikličkog ponašanja čelika [9].

## 3 NUMERIČKI PRIMJERI

### 3.1 Krajnji čvor okvira izložen monotono rastućem opterećenju

U ovom primjeru analiziran je krajnji čvor okvira s geometrijskim karakteristikama i načinom armiranja prikazanim na Slici 2. Karakteristike materijala prikazane su u Tablici 1.

Sl. 2. Geometrija i način armiranja krajnjeg čvora okvira

| Beton | Čelik |
| --- | --- |
| Modul elastičnosti, Ec (MPa) | 29730 | Modul elastičnosti, Es (MPa) | 210 000 |
| Poissonov koeficijent, ν | 0.2 | Granica popuštanja, fy ( MPa) | 400 |
| Vlačna čvrstoća, ft (MPa) | 3.15 | Granična čvrstoća, fu ( MPa) | 500 |
| Tlačna čvrstoća, fc (MPa) | 30.0 | Površina pop. presjeka, As1 (m2) | 0.00026 |
| Energija loma, Gf (N/m) | 100 | Površina pop. presjeka, As2 (m2) | 0.000452 |

Tablica 1. Karakteristike materijala kao ulazni parametri

Čvor je armiran na dva načina te je izložen monotono rastućem vertikalnom i horizontalnom opterećenju iste vrijednosti. Analiziran je nastanak i širenje pukotina za oba tipa armiranja.

Diskretizacija čvora i nastale pukotine prikazane su na Slikama 3 i 4. Može se uočiti da za I. tip armiranja dominantne pukotine nastaju u vrhu stupa, dok se za drugi slučaj lom ostvaruje u gredi.

Slika 5 prikazuje vezu vertikalne sile i vertikalnog pomaka za oba tipa armiranja odakle se može uočiti da je za slučaj armiranja s horizontalnim vilicama u čvoru ostvaren veći pomak, ali je nosivost manja 1.5%.

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Sl. 3. Krajnji čvor okvira s horizontalnim vilicama (I. tip armiranja): (a) diskretizacija, pukotine za sile: (b) V=H=254.8 kN, (c) after V=H=268.2 kN.

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Sl. 4. Krajnji čvor okvira s vertikalnim vilicama (II. tip armiranja): (a) diskretizacija, pukotine za sile: (b) V=H=265.3 kN, (c) after V=H=272.2 kN.

Sl. 5. Veza vertikalna sila - vertikalni pomak za pojedini tip armiranja

### 3.2 Srednji čvor okvira izložen cikličkom opterećenju

U ovom primjeru analiziran je srednji čvor okvira s geometrijom i načinom armiranja prikazanim na Slici 6. Karakteristike materijala prikazane su u Tablici 2.

Sl. 6. Geometrija i način armiranja srednjeg čvora okvira

Čvor je armiran na tri načina (horizontalne vilice u čvoru – I. tip; vertikalne vilice u čvoru – II. tip; bez vilica u čvoru – III. tip) i izložen djelovanju konstantne vertikalne sile V=700 kN i cikličkom horizontalnom opterećenju (Slika 7).

| Beton | Čelik |
| --- | --- |
| Modul elastičnosti, Ec (MPa) | 29730 | Modul elastičnosti, Es (MPa) | 210 000 |
| Poissonov koeficijent, ν | 0.2 | Granica popuštanja, fy ( MPa) | 400 |
| Vlačna čvrstoća, ft (MPa) | 3.15 | Granična čvrstoća, fu ( MPa) | 500 |
| Tlačna čvrstoća, fc (MPa) | 30.0 | Površina pop. presjeka, As1 (m2) | 0.000452 |
| Energija loma, Gf (N/m) | 100 | Površina pop. presjeka, As2 (m2) | 0.001357 |

Tablica 2. Karakteristike materijala kao ulazni parametri

Sl. 7. Cikličko opterećenje srednjeg čvora okvira

Na Slici 8 prikazan je način širenja pukotina za sva tri tipa armiranja na kraju ostvarenog horizontalnog opterećenja.

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Sl. 8. Pukotine nastale u srednjem čvoru okvira na kraju ostvarenog horizontalnog opterećenja: (a) I. tip armiranja,  (b) II. tip armiranja,  (a) III. tip armiranja

Sl. 9. Veza horizontalna sila – horizontalni pomak za pojedini tip armiranja

Slika 9 prikazuje vezu horizontalne sile i pomaka za sva tri tipa armiranja, gdje se može uočiti vrlo sličan zakon ponašanja.

## 5 ZAKLJUČAK

U ovom radu prikazan je numerički model za analizu ponašanja AB konstrukcija zasnovan na kombiniranoj metodi konačno-diskretnih elemenata.

Razvijeni numerički model armature temelji se na eksperimentalnim krivuljama koje opisuju stanje deformacije armaturne šipke u pukotini uzevši u obzir utjecaj zakrivljenosti duž armaturne šipke u zoni savijanja te utjecaj udaljenosti pukotina. Pucanje betona opisano je modelom diskretne pukotine. U prikazanom modelu koriste se materijalni modeli za simulaciju cikličkog ponašanje betona i armature.

Primjena prikazanog modela provedena je analizom krajnjeg i srednjeg čvora AB okvira izloženih monotono rastućem i cikličkom opterećenju.

Literatura :

[1]	Munjiza, A. “The combined finite-discrete element method”, John Wiley & Sons, 2004.

[2]	Munjiza, A., Owen, D.R.J., Bicanic, N., “A combined finite-discrete element method in transient dynamics of fracturing solids”, Eng. Computations, Vol.12, 1995, str. 145-174.

[3] Munjiza, A., Andrews, K.R.F. and White, J.K., “Combined single and smeared crack model in combined finite-discrete element method”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 44, 1999, str. 41-57.

[4]	Živaljić, N., Nikolić, Ž., Munjiza, A., “A combined finite discrete element model for reinforced concrete under seismic load”, E. Onate, R. Owen, Đ. Perić, B. Suarez eds. COMPLAS XI, Barcelona, 2011.

[5]	Nikolić, Ž, and Mihanović, A., “Non-linear finite element analysis of post-tensioned concrete structures”, Engineering Computations, Vol. 14, 1997, str. 509-528.

[6]	Živaljić, N., “Metoda konačno-diskretnih elemenata za seizmičku 2D analizu AB konstrukcija”, Disertacija, Sveučilište u Splitu, Hrvatska, Split, 2012.

[7]	Živaljić, N., Smoljanović, H., Nikolić, Ž., “A combined finite-discrete element model for RC structures under dynamic loading”, Eng. Computations 2013, (accepted for publication).

[8]	Shin, H., Maekawa, K., Okamura, H. “Analytical approach of RC members subjected to reversed cyclic in plane loading”, Proceeding of JCI Colloquium on Ductility of Concrete Structures and its Evaluation, 1988, str. 245-256.

[9]	Kato, B., “Mechanical properties of steel under load cycles idealizing seismic action”, Bulletin D'Information, AICAP-CEB symposium, Rome, Vol. 131, 1979, str. 7-27.

[10] Hordijk, D.A., “Tensile and tensile fatigue behaviour of concrete – experiments, model-ling and analyses”, Heron, Vol. 37, 1992, str. 3-79.

[11] Shima H., Chou L. and Okamura H., “Micro and macro model for bond behaviour in RC”, Jour. Fac. Eng., The University of Tokyo, Vol. 39, 1987, str. 133-194.

Autori:

Nikolina Živaljić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Katedra za teoriju konstrukcija, Matice hrvatske 15, tel. 021/303-323, e-mail: nikolina.zivaljic@gradst.hr, web stranica: www.gradst.hr

Željana Nikolić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Katedra za teoriju konstrukcija, Matice hrvatske 15, tel. 021/303-332, e-mail: zeljana.nikolic@gradst.hr, web stranica: www.gradst.hr

Hrvoje Smoljanović, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Katedra za teoriju konstrukcija, Matice hrvatske 15, tel. 021/303-378, e-mail: hrvoje.smoljanovic@gradst.hr, web stranica: www.gradst.hr